Приложение

к решению

Вологодской городской Думы

от 27 января 2022 года № 605

# «УТВЕРЖДЕНЫ

# решением

# Вологодской городской Думы

# от 26 июня 2009 года № 72

ПРАВИЛА

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ВОЛОГДЫ

# ЧАСТЬ I. Порядок применения Правил землепользования

# и застройки городского округа города Вологды и внесения в них изменений

## ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах

### землепользования и застройки городского округа города Вологды

1. Понятия и термины градостроительного, земельного и других отраслей законодательства Российской Федерации, используемые в настоящих Правилах землепользования и застройки городского округа города Вологды (далее - Правила), применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.

2. Для целей настоящих Правил также используются следующие понятия:

1) правообладатели объектов капитального строительства - физические           и юридические лица, имеющие в собственности объекты капитального строительства, владеющие и пользующиеся объектами капитального строительства на праве хозяйственного ведения, оперативного управления, безвозмездного пользования, аренды (субаренды);

2) подзоны - части территории в пределах территориальных зон, в которых для одинаковых видов разрешенного использования земельных участков                 и объектов капитального строительства установлены различные предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и сочетания таких размеров и параметров с учетом ограничений использования данных территорий;

3) разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства - использование земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничениями использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными в составе градостроительного регламента настоящих Правил применительно к соответствующим территориальным зонам, при условии обязательного соблюдения требований, установленных законодательством, нормативно-техническими документами, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами городского округа города Вологды. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства включают основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды использования, вспомогательные виды разрешенного использования;

4) основные виды разрешенного использования земельных участков              и объектов капитального строительства - виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные            в составе градостроительного регламента настоящих Правил применительно           к соответствующим территориальным зонам, которые могут самостоятельно выбираться правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, без дополнительных разрешений и согласования при условии соблюдения требований технических регламентов, строительных норм, стандартов безопасности, санитарно-гигиенических требований, экологических требований и обязательных требований;

5) условно разрешенные виды использования земельных участков                  и объектов капитального строительства - виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, определенные             в составе градостроительного регламента настоящих Правил применительно           к соответствующим территориальным зонам, установление которых возможно при условии соблюдения требований технических регламентов, строительных норм, стандартов безопасности, санитарно-гигиенических требований, экологических требований и обязательных требований, а также получения соответствующего разрешения в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11 настоящих Правил;

6) вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства - виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, определенные             в составе градостроительного регламента настоящих Правил применительно           к соответствующим территориальным зонам, которые допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования     и условно разрешенным видам использования, устанавливаются совместно с ними и могут самостоятельно выбираться правообладателями земельных участков           и объектов капитального строительства без дополнительных разрешений                 и согласования при условии соблюдения требований технических регламентов, строительных норм, стандартов безопасности, санитарно-гигиенических требований, экологических требований и обязательных требований;

7) процент застройки земельного участка - показатель, выраженный              в процентах, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, расположенного в соответствующей территориальной зоне, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, за исключением подземной стоянки с эксплуатируемой крышей, расположенной под территорией двора вне контура многокартирного жилого дома;

8) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства - полученное в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в отношении конкретного земельного участка или объекта капитального строительства санкционированное отступление от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, обусловленное невозможностью использовать земельный участок в соответствии    с настоящими Правилами по причине его малого размера, неудобной конфигурации, неблагоприятных инженерно-геологических и иных характеристик;

9) линии регулирования застройки - границы застройки, устанавливаемые     в документации по планировке территории при размещении зданий, строений         и сооружений, с отступом от красной линии или границ земельного участка,           в соответствии с градостроительным законодательством, определяющие место допустимого размещения зданий, строений, сооружений, и подлежащие отражению в градостроительном плане земельного участка;

10) линия застройки - линия, ограничивающая размещение зданий, строений, наземных сооружений, и отстоящая от красных линий на расстояние, которое определяется законодательством в области градостроительной деятельности;

11) исторические красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования, определенные нормативными правовыми актами особого регулирования использования земель или земельных участков и ведения хозяйственной деятельности, которые приняты в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в исторической среде на сопряженной с ними территории;

12) исторические линии застройки - линии, регулирующие размещение зданий, строений, наземных сооружений, определенные (установленные) нормативными правовыми актами особого регулирования использования земель или земельных участков и ведения хозяйственной деятельности, которые приняты в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в исторической среде на сопряженной с ними территории. Исторические линии застройки могут совпадать с историческими красными линиями;

13) документация по планировке территории - градостроительная документация, которая включает в себя проект планировки территории и проект межевания территории, разрабатываемые в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установления границ земельных участков;

14) проект планировки территории - вид документации по планировке территории, подготовка которого осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

15) проект межевания территории - вид документации по планировке территории, подготовка которого осуществляется в составе документации по планировке территории либо в виде отдельного документа, применительно              к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной Правилами территориальной зоны и (или) границах установленной генеральным планом муниципального образования «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 171 (с последующими изменениями) (далее - генеральный план), функциональной зоны, территории, в отношении которой предусматривается осуществление комплексного развития территории, в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков и (или) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление комплексного развития территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования;

16) градостроительный план земельного участка - документ, подготовка которого осуществляется в целях обеспечения субъектов градостроительной деятельности информацией, необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах земельного участка, содержащий сведения о месте допустимого размещения объектов капитального строительства, с учетом установленных законодательством норм, правил и ограничений использования территории земельного участка;

17) земельный участок - поверхность земли в пределах границ, установленных по результатам кадастровых работ с соблюдением требований земельного законодательства, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости;

18) участок жилой многоквартирной застройки - земельный участок,             на котором расположен отдельно стоящий многоквартирный дом или его часть, или группа жилой застройки с элементами дворового благоустройства;

19) группа жилой застройки - два и более многоквартирных дома, объединенных общим пространством (двором, дворовой территорией);

20) земли публичного использования - земли, в состав которых включаются территории общего пользования, а также части не включенных в состав таких территорий земельных участков, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (для прохода, проезда, обслуживания сетей и объектов инженерно-технического обеспечения), с отображением в документации                 по планировке территории границ зон действия публичных сервитутов;

21) публичный сервитут - право ограниченного пользования земельным участком, установленное законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения без изъятия земельных участков;

22) жилые дома блокированной застройки - жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых     не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования;

23) часть объекта капитального строительства - помещение(ия) (встроенные, пристроенные) объекта капитального строительства, в том числе объекты недвижимости, входящие в состав многоквартирного дома;

24) максимальная высота объекта - вертикальный линейный размер              от проектной отметки земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения, расположенных по фронту застройки и в глубине квартала (башни, купола, шпиля, парапета плоской крыши, кровли конька или фронтона скатной крыши), включая инженерное оборудование, выполненное           в капитальных конструкциях (вентиляционные шахты (камеры), дымовые трубы, машинные помещения лифтов, крышные котельные), а также выходы на кровлю;

25) экологическая парковка (экопарковка) - территория для парковки транспортных средств, засеянная газонной травой и укрепленная газонной решеткой, которая предотвращает повреждение корневой системы растений автомобильными шинами, сохраняя эстетичный вид участка.

Статья 2. Правовые основы введения и назначение Правил

Правила разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Вологодской области, Уставом городского округа города Вологды, с учетом генерального плана, а также положений иных актов                  и документов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития городского округа города Вологды, охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

Правила вводят систему регулирования землепользования и застройки, которая основана на градостроительном зонировании для защиты прав граждан     и обеспечении равенства прав физических и юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки; обеспечения открытой информации о правилах и условиях использования земельных участков, осуществления на них строительства, реконструкции             и капитального ремонта объектов капитального строительства; подготовки документов для предоставления земельных участков, находящихся                         в государственной или муниципальной собственности, в целях осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства; комплексного развития территорий; контроля соответствия градостроительным регламентам строительных намерений застройщиков, завершенных строительством объектов капитального строительства и их последующего использования.

Правила устанавливают градостроительные требования к планированию развития территории городского округа города Вологды, порядок осуществления градостроительной деятельности на территории городского округа города Вологды, регулируют порядок строительства объектов, определяют полномочия, права и обязанности участников градостроительных отношений.

Применение Правил создаст условия:

1) для эффективного землепользования и развития территории городского округа города Вологды;

2) для выполнения требований федерального законодательства                     о недопустимости предоставления земельных участков для строительства при отсутствии Правил с 31 декабря 2013 года;

3) для подготовки документации по планировке территории и проведения торгов по предоставлению земельных участков в целях жилищного и иных видов строительства.

Правила в равной мере действуют на всей территории городского округа города Вологды и обязательны для органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, физических и юридических лиц.

Статья 3. Цели введения, область применения и состав Правил

1. Правила разработаны в целях:

1) создания условий для устойчивого развития территории городского округа города Вологды, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

2) создания условий для планировки территории городского округа города Вологды;

3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц,   в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

2. Настоящие Правила регламентируют деятельность:

1) по проведению градостроительного зонирования территории городского округа города Вологды и установлению градостроительных регламентов по видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков, иных объектов недвижимости;

2) по разделению территории городского округа города Вологды                на земельные участки для закрепления ранее возникших, но неоформленных прав на них (включая права на земельные участки многоквартирных домов), а также для упорядочения планировочной организации территории, ее дальнейшего строительного освоения и преобразования;

3) по подготовке градостроительных оснований для принятия решений       о резервировании и изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд;

4) по выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объекта     в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных объектов;

5) по контролю за использованием и строительными изменениями объектов недвижимости, применением штрафных санкций в случаях и порядке, установленных законодательством;

6) по обеспечению открытости и доступности для физических                      и юридических лиц информации о землепользовании и застройке, а также            их участия в принятии решений по указанным вопросам посредством проведения общественных обсуждений, публичных слушаний;

7) по внесению изменений в настоящие Правила, включая изменение состава градостроительных регламентов, в том числе путем их дополнения применительно к различным территориальным зонам;

8) по обеспечению условий для реализации генерального плана                     на территории города Вологды и села Молочное, входящего в состав территории городского округа города Вологды, сохранения природной и культурно-исторической среды;

9) по обеспечению контроля за соблюдением прав граждан и юридических лиц при осуществлении градостроительной деятельности.

3. Настоящие Правила применяются наряду:

1) с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Вологодской области, городского округа города Вологды по вопросам регулирования землепользования и застройки;

2) с техническими регламентами и иными обязательными требованиями, установленными в соответствии с законодательством, в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надежности и безопасности зданий, строений и сооружений, сохранения окружающей природной среды.

4. Правила включают в себя:

1) порядок применения Правил и внесения в них изменений (часть I);

2) карту градостроительного зонирования (часть II, приложения                 №№ 1-5 к Правилам);

3) градостроительные регламенты (часть III).

5. Порядок применения Правил и внесения изменений в них включает в себя положения:

1) о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления;

2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков       и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами;

3) о подготовке документации по планировке территории;

4) о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний         по вопросам землепользования и застройки;

5) о внесении изменений в Правила;

6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.

### Статья 4. Субъекты и объекты градостроительной деятельности

### и земельных отношений

1. Субъектами градостроительной деятельности и земельных отношений      на территории городского округа города Вологды являются:

1) органы государственной власти и органы местного самоуправления;

2) физические и юридические лица.

2. Объектами градостроительной деятельности и земельных отношений          в городском округе городе Вологде являются его территория в границах, установленных законом Вологодской области, а также земельные участки               и объекты капитального строительства, расположенные на его территории.

### Статья 5. Открытость и доступность информации

### о землепользовании и застройке

1. Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные документы, являются открытыми для всех физических и юридических лиц.

3. Администрация города Вологды обеспечивает возможность ознакомиться всем желающим с настоящими Правилами путем:

1) опубликования Правил в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации;

2) размещения Правил на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт Администрации города Вологды);

3) создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте входящих в их состав картографических и иных документов в органе Администрации города Вологды, уполномоченном в сфере градостроительства;

4) обеспечения предоставления органом Администрации города Вологды, уполномоченным в сфере градостроительства, выписок из настоящих Правил,         в виде картографических и текстовых фрагментов Правил, характеризующих условия землепользования и застройки применительно к отдельным земельным участкам и их массивам (кварталам, микрорайонам), по запросам органов государственной власти, органов местного самоуправления, в том числе контролирующих, правоохранительных и иных органов, а также физических        и юридических лиц, являющихся правообладателями земельных участков             и расположенных на них объектов капитального строительства.

4. Физические и юридические лица имеют право участвовать в принятии решений по вопросам землепользования и застройки в соответствии                          с законодательством.

## ГЛАВА 2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

### Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления городского округа

### города Вологды по вопросам землепользования и застройки

Полномочия органов местного самоуправления в области землепользования и застройки устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, Уставом городского округа города Вологды, иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, настоящими Правилами.

### Статья 7. Комиссия по Правилам землепользования и застройки

### при Администрации города Вологды

1. Комиссия по Правилам землепользования и застройки при Администрации города Вологды (далее - Комиссия) является координационным органом, который сформирован в целях обеспечения реализации настоящих Правил.

2. Положение и состав Комиссии утверждаются муниципальным правовым актом по вопросам компетенции Администрации города Вологды.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации, Вологодской области, органов местного самоуправления городского округа города Вологды, настоящими Правилами.

### Статья 8. Общие положения о лицах, осуществляющих

### землепользование и застройку, их действиях

1. Лица, осуществляющие землепользование и застройку:

1) участвуют в торгах (конкурсах, аукционах), подготавливаемых                   и проводимых уполномоченным органом, по предоставлению прав собственности или аренды на земельные участки, сформированные из состава земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в целях нового строительства или реконструкции;

2) обращаются в орган исполнительной государственной власти Вологодской области, уполномоченный на распоряжение земельными участками   (в отношении земельных участков, находящихся в собственности Вологодской области), в Администрацию города Вологды (в отношении земельных участков, находящихся в собственности городского округа города Вологды, либо земельных участков, расположенных на территории городского округа города Вологды, государственная собственность на которые не разграничена) с заявлением               о предоставлении земельного участка (земельных участков) для строительства, реконструкции, для целей, не связанных со строительством;

3) владея земельными участками, объектами капитального строительства, осуществляют их использование, а также подготавливают проектную документацию и осуществляют в соответствии с ней строительство, реконструкцию, иные изменения объектов недвижимости;

4) владея на праве собственности помещениями в многоквартирных домах, осуществляют действия по определению в проектах планировки, проектах межевания территории границ земельных участков многоквартирных домов          из состава жилых кварталов, микрорайонов;

5) переоформляют один вид ранее предоставленного права на земельные участки на другой вид права в соответствии с законодательством;

6) осуществляют иные действия, связанные с подготовкой и реализацией общественных или частных планов по землепользованию и застройке.

ГЛАВА 3. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

### Статья 9. Виды разрешенного использования земельных участков

### и объектов капитального строительства

1. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

2. Разрешенным считается такое использование земельного участка, объекта капитального строительства, которое соответствует:

1) градостроительным регламентам по виду разрешенного использования земельного участка, объекта капитального строительства для соответствующей территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования Правил;

2) предельным размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства;

3) обязательным требованиям надежности и безопасности объектов, содержащимся в строительных, противопожарных, иных нормах и правилах;

4) ограничениям в использовании земельных участков, объектов капитального строительства, установленным в соответствии с законодательством.

Наименования видов разрешенного использования включают те виды деятельности, которые не конфликтуют между собой, не нарушают интересов соседства и не приводят к снижению стоимости смежных земельных участков, объектов капитального строительства, расположенных на смежных земельных участках, не приводят к нарушениям гражданских прав правообладателей смежных земельных участков и объектов капитального строительства.

3. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов:

1) основные виды разрешенного использования - виды разрешенного использования, которые при условии соблюдения строительных норм и стандартов безопасности, правил пожарной безопасности, иных обязательных требований     не могут быть запрещены;

2) условно разрешенные виды использования - виды разрешенного использования, установление которых при условии соблюдения строительных норм и стандартов безопасности, правил пожарной безопасности, иных обязательных требований осуществляется с соблюдением процедуры общественных обсуждений или публичных слушаний в порядке, установленном законодательством;

3) вспомогательные виды разрешенного использования - допустимые только в качестве дополнительных видов по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных                            и муниципальных унитарных предприятий, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований.

Виды использования недвижимости, отсутствующие в градостроительных регламентах, являются не разрешенными для соответствующей территориальной зоны и не могут быть разрешены, в том числе посредством публичных слушаний, общественных обсуждений.

Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного использования для отдельных земельных участков (электро-, водообеспечение, канализование, телефонизация       и т.д.), являются разрешенными при условии соответствия строительным                 и противопожарным нормам и правилам, технологическим стандартам безопасности.

#### Статья 10. Изменение одного вида разрешенного использования

#### на другой вид разрешенного использования земельных участков

#### и объектов капитального строительства

1. Изменение одного вида разрешенного использования на другой вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами.

2. В случае если правообладатель земельного участка и (или) объекта капитального строительства запрашивает изменение основного вида разрешенного использования на условно разрешенный вид использования, применяется порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, установленный статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 11 настоящих Правил.

3. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных           в границах территорий, на которые действие градостроительных регламентов       не распространяется или для которых градостроительные регламенты                     не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются                    в соответствии с федеральными законами.

### Статья 11. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный

### вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства требуется в случаях, когда правообладатели планируют использовать принадлежащие им земельные участки, иные объекты недвижимости в соответствии с видом (видами) использования, который определен настоящими Правилами как условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к соответствующей территориальной зоне, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

2. Заявления физических или юридических лиц, заинтересованных                 в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования) рассматривает Комиссия                      с соблюдением требований, установленных статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. В заявлении указываются:

1) сведения о заявителе;

2) адрес расположения земельного участка, объекта капитального строительства, кадастровый номер земельного участка, его площадь;

3) испрашиваемый условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;

4) согласие иных правообладателей земельного участка и (или) объекта капитального строительства, расположенного на этом земельном участке,              на получение разрешения на условно разрешенный вид использования (в случае, если земельный участок или объект капитального строительства находится              в муниципальной собственности либо земельный участок, государственная собственность на земельный участок не разграничена, предоставлен в аренду, согласие собственника земельного участка или объекта капитального строительства на получение разрешения на условно разрешенный вид использования запрашивается в органе Администрации города Вологды, уполномоченном в сфере имущественных отношений);

5) обязательство нести расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения                о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

К заявлению прилагаются:

1) схема планируемой застройки земельного участка с указанием мест расположения существующих и планируемых к возведению построек и описанием их характеристик (общая площадь, количество этажей, места парковки автомобилей и т.д.);

2) эскизный проект строительства, реконструкции объекта капитального строительства, который предлагается реализовать в случае представления разрешения на условно разрешенный вид использования;

3) обосновывающие материалы - информация о планируемых объемах ресурсов, необходимых для функционирования объекта (численность работающих, грузооборот, потребность в подъездных железнодорожных путях, энергообеспечение, водоснабжение и т.д.; технические условия, предоставленные уполномоченными организациями, подтверждающие возможность получения инженерных ресурсов в полном объеме), о предполагаемом уровне воздействия     на окружающую среду (объем и характер выбросов в атмосферу, количество отходов производства и степень их вредности), о планируемом количестве посетителей и о потребности в местах парковки автомобилей, размещение которого обеспечивается строго в границах территории земельного участка;

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя;

5) правоустанавливающие документы на земельный участок и (или) объект капитального строительства, если сведения о них отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.

Заявитель вправе представить по собственной инициативе правоустанавливающие документы на земельный участок и (или) объект капитального строительства, если в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о правоустанавливающих документах             на земельный участок и (или) объект капитального строительства, или выписку    из Единого государственного реестра недвижимости.

4. Комиссия может запрашивать письменные заключения по предмету обсуждения от органов Администрации города Вологды, уполномоченных органов.

5. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, порядок организации и проведения которых утвержден решением Вологодской городской Думы.

6. Основаниями для составления рекомендаций Комиссии являются:

1) соответствие намерений заявителя настоящим Правилам;

2) соблюдение требований технических регламентов, нормативов                   и стандартов, установленных в соответствии с законодательством в целях охраны окружающей природной и культурно-исторической среды, здоровья, безопасности проживания и жизнедеятельности людей;

3) соблюдение прав владельцев смежно расположенных объектов недвижимости, иных физических и юридических лиц;

4) соответствие намерений заявителя утвержденной документации               по планировке территории, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства.

7. Разрешение на условно разрешенный вид использования может быть предоставлено с условиями, которые определяют пределы реализации согласованного вида использования с учетом недопущения причинения ущерба правообладателям смежных земельных участков.

8. На основании указанных в пункте 6 настоящей статьи рекомендаций Комиссии Мэр города Вологды в течение трех рабочих дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Муниципальный правовой акт по вопросам компетенции Администрации города Вологды, принятый в соответствии с решением Мэра города Вологды, подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте Администрации города Вологды.

9. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения принимается с учетом положений части 11.1 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

### Статья 12. Порядок предоставления разрешения на отклонение

### от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции

### объектов капитального строительства

1. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства требуется       в случаях, когда размеры земельных участков меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики земельных участков неблагоприятны для застройки.

2. Заявления физических или юридических лиц, заинтересованных                 в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства рассматривает Комиссия с соблюдением требований, установленных статьей        40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Заявление должно содержать обоснование того, что отклонение                от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции:

1) соответствует требованиям технических регламентов, требованиям охраны объектов культурного наследия;

2) необходимо для эффективного использования земельного участка;

3) не ущемляет права правообладателей смежных земельных участков, других объектов недвижимости.

К заявлению прилагаются:

1) эскизный проект строительства, реконструкции объекта капитального строительства, который предлагается реализовать в случае представления разрешения на отклонение от предельных параметров;

2) согласие правообладателей земельного участка и (или) объекта капитального строительства на получение разрешения на отклонение                      от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (в случае, если земельный участок или объект капитального строительства находится в муниципальной собственности либо государственная собственность на земельный участок не разграничена, согласие собственника земельного участка или объекта капитального строительства             на получение разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства запрашивается в Комиссии);

3) письменное заключение Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области о возможности отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах территорий исторического поселения регионального значения, за исключением случаев, указанных в части 2 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя;

5) правоустанавливающие документы на земельный участок и (или) объект капитального строительства, если сведения о них отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.

Заявитель вправе предоставить по собственной инициативе правоустанавливающие документы на земельный участок и (или) объект капитального строительства, если в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о правоустанавливающих документах             на земельный участок и (или) объект капитального строительства, или выписку     из Единого государственного реестра недвижимости.

4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение                    от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, порядок организации и проведения которых утвержден решением Вологодской городской Думы, за исключением случая, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.

5. Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства или об отказе                             в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения,          в том числе на основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний (в случае их проведения), и направляет рекомендации Мэру города Вологды.

6. На основании указанных в пункте 5 настоящей статьи рекомендаций Комиссии Мэр города Вологды в течение семи рабочих дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения                  на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства или об отказе                             в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. Муниципальный правовой акт по вопросам компетенции Администрации города Вологды, принятый в соответствии с решением Мэра города Вологды, подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте Администрации города Вологды.

Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения принимается       с учетом положений части 6.1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

## ГЛАВА 4. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ

## ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

### Статья 13. Общие положения о подготовке документации

### по планировке территории

1. Подготовка и утверждение документации по планировке территории осуществляются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации, Вологодской области, городского округа города Вологды, в том числе настоящими Правилами.

2. Подготовка и утверждение документации по планировке территории осуществляется с соблюдением положений главы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации в отношении выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, определенных Правилами территориальных зон и (или) установленных генеральным планом функциональных зон, территории, в отношении которой предусматривается осуществление комплексного развития территории, в целях обеспечения устойчивого развития территорий городского округа, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, включая линейные объекты.

3. Подготовка документации по планировке территории осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, также может осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их средств.

4. В случае если в отношении земельного участка заключен договор аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства, договор о развитии застроенной территории либо договор              о комплексном развитии территории подготовка документации по планировке территории в границах таких земельного участка или территории осуществляется лицами, с которыми заключены соответствующие договоры.

5. Случаи обязательной подготовки документации по планировке территории определены градостроительным и земельным законодательством.

6. Видами документации по планировке территории являются:

1) проект планировки территории;

2) проект межевания территории.

Требования к составу и содержанию проекта планировки территории          и проекта межевания территории определены градостроительным законодательством.

7. Подготовка документации по планировке территории осуществляется        в соответствии с требованиями, установленными в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

8. Выполнение инженерных изысканий требуется в случаях:

а) недостаточности материалов инженерных изысканий, размещенных           в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, схемах комплексного использования и охраны водных объектов и государственном водном реестре;

б) невозможности использования ранее выполненных инженерных изысканий с учетом срока их давности, определенного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Виды инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, порядок их выполнения определены Правительством Российской Федерации.

В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.

9. Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений органа местного самоуправления, порядок принятия решения об утверждении документации по планировке территории для размещения объектов, указанных в частях 4, 4.1, 5-5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, порядок внесения изменений в такую документацию, порядок отмены такой документации или ее отдельных частей, порядок признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению утверждаются муниципальным правовым актом по вопросам компетенции Администрации города Вологды.

### Статья 14. Проекты планировки территорий и проекты

### межевания территорий

1. Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

2. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключением случаев, указанных в пункте 5 настоящей статьи.

3. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков, а также установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой           не предусматривается осуществление комплексного развития территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

4. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа.

5. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление комплексного развития территории, а также не планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки территории в целях, указанных       в пункте 3 настоящей статьи.

6. При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами Вологодской области, техническими регламентами, сводами правил.

7. Размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются с учетом фактического землепользования при условии соблюдения требований градостроительных регламентов, нормативов и правил,      в том числе когда размеры земельных участков, выявленных в процессе межевания территорий, превышают установленные градостроительным регламентом максимальные  размеры земельных участков.

8. Разработка проекта межевания территории, расположенной в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда, осуществляется с учетом элементов планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено законодательством об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

## ГЛАВА 5. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

## ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ

## ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

### Статья 15. Порядок организации и проведения общественных обсуждений

### или публичных слушаний

Порядок организации и проведения в городском округе городе Вологде общественных обсуждений или публичных слушаний, обязательность которых предусмотрена Градостроительным кодексом Российской Федерации, определяется Уставом городского округа города Вологды, решением Вологодской городской Думы.

## ГЛАВА 6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА

## ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

### Статья 16. Действие Правил по отношению к генеральному плану,

### документации по планировке территории

Правила разработаны с учетом положения о территориальном планировании, функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом.

После принятия настоящих Правил органы местного самоуправления городского округа города Вологды по представлению соответствующих заключений органа Администрации города Вологды, уполномоченного в сфере градостроительства, могут принимать решение о приведении в соответствие            с настоящими Правилами ранее утвержденной и нереализованной документации    по планировке территории, в том числе в части установленных настоящими Правилами градостроительных регламентов.

При необходимости внесения изменений в Правила в целях реализации решения о комплексном развитии территории такие изменения должны быть внесены в срок не позднее чем девяносто дней со дня утверждения проекта планировки территории в целях ее комплексного развития.

### Статья 17. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки

### Внесение изменений в Правила осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

## ГЛАВА 7. РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНЫХ ВОПРОСОВ

## ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

## Статья 18. Право на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

## объектов капитального строительства

1. Правообладатели земельных участков, иных объектов недвижимости,      их доверенные лица вправе производить строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, не затрагивающий конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности, объектов капитального строительства.

2. Собственники объектов капитального строительства, обладающие зарегистрированными в установленном порядке правами на земельный участок, осуществляют реконструкцию существующих, строительство новых объектов капитального строительства без изменения границ земельного участка                      в соответствии с градостроительным планом земельного участка и разработанной   в соответствии с ним проектной документацией в порядке, определенном                в соответствии с законодательством, настоящими Правилами.

3. Собственники объектов капитального строительства, обладающие зарегистрированными в установленном порядке правами на смежные земельные участки, осуществляют реконструкцию существующих, строительство новых объектов капитального строительства на каждом земельном участке последовательно или одновременно без изменения границ земельных участков,     на всех земельных участках последовательно или одновременно с изменением границ земельных участков, в том числе путем их объединения (в случае, если участки принадлежат собственникам объектов недвижимости на одинаковых правах), раздела или перераспределения в соответствии с градостроительными планами земельных участков и разработанной в соответствии с ними проектной документацией в порядке, определенном в соответствии с законодательством, настоящими Правилами.

4. Право на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства может быть реализовано при наличии разрешения на строительство, предоставляемого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Выдача разрешений на строительство должна предшествовать началу строительства.

5. При проектировании и строительстве здания, строения, сооружения запрещается размещение внешнего контура архитектурных элементов таких объектов капитального строительства (их наземных, надземных и (или) подземных конструктивных элементов (в том числе колонн, арок (проездов), галерей, консолей, балконов и т.п.)) за пределами границ территории сформированного(ых) земельного(ых) участка(ов), где должен быть возведен  объект недвижимости.

### Статья 19. Градостроительные планы земельных участков

1. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется применительно к застроенным или предназначенным для строительства, реконструкции объектов капитального строительства                      (за исключением линейных объектов) земельным участкам.

2. Состав и содержание градостроительного плана земельного участка определены Градостроительным кодексом Российской Федерации. Форма градостроительного плана земельного участка установлена уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

3. Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков обеспечивается органом Администрации города Вологды, уполномоченным             в сфере градостроительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

4. Администрация города Вологды по собственной инициативе в целях исполнения своих полномочий имеет право подготавливать градостроительные планы земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

5. Заявитель обеспечивает доступ лица (лиц), уполномоченного(ых) Администрацией города Вологды на подготовку градостроительного плана,           на земельный участок, в отношении которого осуществляется подготовка градостроительного плана.

6. Градостроительные планы земельных участков являются основанием:

1) для подготовки проектной документации для строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

2) для выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства;

3) для выдачи разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию.

### Статья 20. Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта

В отношении вновь возводимых и реконструируемых объектов капитального строительства (за исключением объектов индивидуального жилищного строительства и садовых домов, расположенных за границей территории исторического поселения регионального значения город Вологда) осуществляется согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства. Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта представляет собой заключение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства (далее - Заключение) на предмет соответствия представленных архитектурных решений требованиям законодательства в области градостроительства. Обязательность согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства указывается в градостроительном плане земельного участка этого объекта до разработки проектно-сметной документации.

Порядок подачи заявки о рассмотрении архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства, принятия решения о согласовании либо об отказе в согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства, выдачи Заключения осуществляется в соответствии     с правовым актом Администрации города Вологды.

### Статья 21. Комплексное развитие территории

#### Развитие застроенных территорий, комплексное освоение территорий, комплексное развитие территорий осуществляются в соответствии                            с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Вологодской области, настоящими Правилами и иными муниципальными правовыми актами.

### Статья 22. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые акты городского округа города Вологды по вопросам землепользования   и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.

2. Разрешения на строительство, реконструкцию, выданные до вступления     в силу настоящих Правил, являются действительными.

3. Земельные участки и объекты капитального строительства, существовавшие на законных основаниях до вступления в силу настоящих Правил, являются не соответствующими настоящим Правилам в случаях, когда эти объекты:

1) имеют вид, виды использования, которые не поименованы как разрешенные для соответствующих территориальных зон;

2) имеют вид, виды использования, которые поименованы как разрешенные для соответствующих территориальных зон, но расположены в санитарно-защитных зонах и водоохранных зонах, в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих объектов;

3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков, отступы построек от границ участка) или больше значений, установленных настоящими Правилами применительно к соответствующим зонам.

### Статья 23. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, имеющих виды использования, не соответствующие Правилам

1. Земельные участки и объекты капитального строительства, указанные       в статье 22 настоящих Правил, а также ставшие не соответствующими Правилам после внесения изменений в настоящие Правила, могут использоваться без установления срока их приведения в соответствие с настоящими Правилами.

2. Все изменения земельных участков и объектов капитального строительства, не соответствующие Правилам, могут осуществляться только путем приведения таких земельных участков и объектов капитального строительства в соответствие с градостроительным регламентом.

### Статья 24. Ответственность за нарушение законодательства

### о градостроительной деятельности

Лица, виновные в нарушении законодательства о градостроительной деятельности и положений настоящих Правил, несут ответственность                       в соответствии с законодательством.

### Статья 25. Переходные положения

Муниципальные правовые акты Главы города Вологды, Администрации города Вологды, содержащие сведения об установлении видов разрешенного использования, не поименованных в настоящих Правилах, изданные до дня вступления в силу последних, в целях государственного кадастрового учета земельных участков и государственной регистрации прав признаются юридически действительными.

# ЧАСТЬ II. Карта градостроительного зонирования

# ГЛАВА 8. Карта градостроительного зонирования.
 Карты зон с особыми условиями использования территорий

### Статья 26. Карта градостроительного зонирования с установлением

### территорий, в границах которых предусматривается осуществление

### комплексного развития территории

1. На Карте градостроительного зонирования с установлением территорий,    в границах которых предусматривается осуществление комплексного развития территории (приложение № 1 к Правилам):

1) установлены границы территориальных зон, виды которых приведены      в настоящих Правилах;

2) отображены границы земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется:

- территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории        и культуры) народов Российской Федерации;

-     территорий общего пользования - береговой полосы водных объектов;

3) отображены территориальные зоны, определенные Градостроительным кодексом Российской Федерации;

4) установлены территории, в границах которых предусматривается осуществление комплексного развития территории.

2. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, за исключением земельного участка, границы которого в соответствии            с земельным законодательством могут пересекать границы территориальных зон.

3. Границы территориальных зон устанавливаются с учетом:

1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;

2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом;

3) видов территориальных зон, определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

5) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках;

6) историко-культурного опорного плана исторического поселения регионального значения город Вологда.

Границы территориальных зон устанавливаются по:

1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

2) красным линиям;

3) границам земельных участков;

4) границе населенного пункта в пределах городского округа города Вологды;

5) границе городского округа города Вологды;

6) естественным границам природных объектов;

7) иным границам.

4. На Карте градостроительного зонирования с установлением территорий,   в границах которых предусматривается осуществление комплексного развития территории, отображены границы населенных пунктов, входящих в состав городского округа города Вологды, границы территорий объектов культурного наследия, а также границы территорий исторического поселения регионального значения город Вологда, в соответствии с предметом охраны, границей территории и требованиями к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда.

5. На Карте градостроительного зонирования с установлением территорий,   в границах которых предусматривается осуществление комплексного развития территории, определены территории, в границах которых, предусматривается осуществление комплексного развития территории, границы которых установлены по границам одной или нескольких территориальных зон. В отношении таких территорий заключается один или несколько договоров, предусматривающих осуществление деятельности по комплексному развитию территории.

6. Границы территориальных зон могут не совпадать с границами зон            с особыми условиями использования территорий, в том числе, связанных                 с объектами культурного наследия, установленных в соответствии                            с законодательством Российской Федерации, указанными на карте зон с особыми условиями использования территорий и карте зон с особыми условиями использования территорий, связанных с объектами культурного наследия.

7. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков             и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, определенные в соответствии с утвержденным классификатором видов разрешенного использования;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии                                  с законодательством Российской Федерации;

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории;

5) иные параметры в соответствии с требованиями законодательства.

8. Сведения о границах территориальных зон, в том числе графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, содержатся в приложении          № 2 к Правилам.

9. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах соответствующих территориальных зон, осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами, установленными главой 9 настоящих Правил, и с учетом ограничений, предусмотренных главой 10 настоящих Правил.

### Статья 27. Виды территориальных зон

1. На Карте градостроительного зонирования с установлением территорий, в границах которых предусматривается осуществление комплексного развития территории, установлены следующие виды территориальных зон (таблица 1):

Таблица 1

| Обозначения террито-риальных зон | Наименования территориальных зон |
| --- | --- |
| Жилые зоны |
| Ж1-И1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами в границе исторического поселения |
| Ж1-И1-СЛ1 | Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами в границе исторического поселения на территории Покровской слободы |
| Ж1-И1-СЛ2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами высокой историко-культурной ценности в границе исторического поселения на территории Покровской слободы |
| Ж1-И1-СЛ3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами в границе исторического поселения на территории Покровской слободы |
| Ж1-И2 | Зона застройки преимущественно индивидуальными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения |
| Ж1-И2а | Подзона застройки преимущественно индивидуальными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения |
| Ж1-И2б | Подзона застройки преимущественно индивидуальными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения |
| Ж1 | Зона застройки преимущественно индивидуальными жилыми домами |
| Ж2-И1 | Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами в границе исторического поселения |
| Ж2-И1а | Подзона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами в границе исторического поселения |
| Ж2-И1б | Подзона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами в границе исторического поселения |
| Ж2-И2 | Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения |
| Ж2-И2а | Подзона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения |
| Ж2-И2б | Подзона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения |
| Ж2-И2в | Подзона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения |
| Ж3-И1 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами в границе исторического поселения |
| Ж3-И1а | Подзона застройки малоэтажными жилыми домами в границе исторического поселения |
| Ж3-И1б | Подзона застройки малоэтажными жилыми домами в границе исторического поселения |
| Ж3-И1в | Подзона застройки малоэтажными жилыми домами в границе исторического поселения |
| Ж3-И1г | Подзона застройки малоэтажными жилыми домами в границе исторического поселения |
| Ж3-ИК | Зона застройки малоэтажными жилыми домами в границе исторического поселения на территории высокой историко-культурной ценности |
| Ж3-И2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения |
| Ж3-И2а | Подзона застройки малоэтажными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения |
| Ж3-И2б | Подзона застройки малоэтажными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения |
| Ж3 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами |
| Ж4-И1 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами в границе исторического поселения |
| Ж4-И1а | Подзона застройки среднеэтажными жилыми домами в границе исторического поселения |
| Ж4-И1б | Подзона застройки среднеэтажными жилыми домами в границе исторического поселения |
| Ж4-И2 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения |
| Ж4-И2а | Подзона застройки среднеэтажными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения |
| Ж4-И2б | Подзона застройки среднеэтажными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения |
| Ж4 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами |
| Ж5-И1 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами в границе исторического поселения |
| Ж5-И1а | Подзона застройки многоэтажными жилыми домами в границе исторического поселения |
| Ж5-И2 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения |
| Ж5-И2а | Подзона застройки многоэтажными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения |
| Ж5 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами |
| Ж6 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами с высокой долей озелененных территорий |
| Общественно-деловые зоны |
| О1-И1 | Зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения в границе исторического поселения |
| О1-И1а | Подзона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения в границе исторического поселения |
| О1-И1б | Подзона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения в границе исторического поселения |
| О1-И1в | Подзона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения в границе исторического поселения |
| О1-И1г | Подзона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения в границе исторического поселения |
| О1-И1д | Подзона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения в границе исторического поселения |
| О1-И1е | Подзона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения в границе исторического поселения |
| О1-ИК | Зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения в границе исторического поселения на территории высокой историко-культурной ценности |
| О1-И2 | Зона застройки объектами делового, коммерческого и производственного назначения в границе исторического поселения |
| О1-И3 | Зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения, участвующими в формировании силуэта исторического поселения |
| О1-И3а | Подзона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения, участвующими в формировании силуэта исторического поселения |
| О1-И3б | Подзона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения, участвующими в формировании силуэта исторического поселения |
| О1-И3в | Подзона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения, участвующими в формировании силуэта исторического поселения |
| О1-И3г | Подзона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения, участвующими в формировании силуэта исторического поселения |
| О1 | Зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения |
| О2-И-СЛ1 | Зона специализированной застройки на территории общественно-духовного назначения Покровской слободы в границе исторического поселения |
| О2-И-СЛ2 | Зона специализированной застройки на территории высокой историко-культурной ценности Покровской слободы в границе исторического поселения |
| О2-И-СЛ3 | Зона специализированной общественной застройки объектами образования, здравоохранения, социального назначения на территории Покровской слободы в границе исторического поселения |
| О2-И1 | Зона специализированной общественной застройки объектами образования, здравоохранения, социального назначения в границе исторического поселения |
| О2-И1а | Подзона специализированной общественной застройки объектами образования, здравоохранения, социального назначения в границе исторического поселения |
| О2-И1б | Подзона специализированной общественной застройки объектами образования, здравоохранения, социального назначения в границе исторического поселения |
| О2-И1в | Подзона специализированной общественной застройки объектами образования, здравоохранения, социального назначения в границе исторического поселения |
| О2-И1г | Подзона специализированной общественной застройки объектами образования, здравоохранения, социального назначения в границе исторического поселения |
| О2-И2 | Зона специализированной общественной застройки объектами образования, здравоохранения, социального назначения, участвующими в формировании силуэта исторического поселения |
| О2-И2а | Подзона специализированной общественной застройки объектами образования, здравоохранения, социального назначения, участвующими в формировании силуэта исторического поселения |
| О2-И2б | Подзона специализированной общественной застройки объектами образования, здравоохранения, социального назначения, участвующими в формировании силуэта исторического поселения |
| О2-И2в | Подзона специализированной общественной застройки объектами образования, здравоохранения, социального назначения, участвующими в формировании силуэта исторического поселения |
| О2 | Зона специализированной общественной застройки объектами образования, здравоохранения, социального назначения |
| О3-И | Зона специализированной общественной застройки особого назначения в границе исторического поселения |
| О4-И | Зона воссоздания исторической застройки общественного назначения в границе исторического поселения |
| О5-СЛ | Зона культовых зданий и сооружений на территории Покровской слободы в границе исторического поселения |
| О5-И | Зона культовых зданий и сооружений в границе исторического поселения |
| О5 | Зона культовых зданий и сооружений |
| Зоны смешанной застройки |
| М1-И | Зона смешанной застройки индивидуальными (усадебными) жилыми домами и малоэтажными зданиями общественного назначения в границе исторического поселения |
| М2-И | Зона смешанной застройки малоэтажными зданиями жилого и общественного назначения в границе исторического поселения |
| М2-Иа | Подзона смешанной застройки малоэтажными зданиями жилого и общественного назначения в границе исторического поселения |
| М2-Иб | Подзона смешанной застройки малоэтажными зданиями жилого и общественного назначения в границе исторического поселения |
| М3-И | Зона смешанной застройки среднеэтажными зданиями жилого и общественного назначения в границе исторического поселения |
| М3-Иа | Подзона смешанной застройки среднеэтажными зданиями жилого и общественного назначения в границе исторического поселения |
| М3-Иб | Подзона смешанной застройки среднеэтажными зданиями жилого и общественного назначения в границе исторического поселения |
| М4-И | Зона смешанной застройки многоэтажными зданиями жилого и общественного назначения в границе исторического поселения |
| М5-И | Зона смешанной застройки многоэтажными зданиями в целях рекомендованного размещения архитектурных доминант в границе исторического поселения |
| М6-И | Зона смешанной застройки малоэтажными зданиями различного назначения, участвующими в формировании силуэта исторического поселения |
| М6-Иа | Подзона смешанной застройки малоэтажными зданиями различного назначения, участвующими в формировании силуэта исторического поселения |
| М6-Иб | Подзона смешанной застройки малоэтажными зданиями различного назначения, участвующими в формировании силуэта исторического поселения |
| М7-И | Зона смешанной застройки среднеэтажными зданиями различного назначения, участвующими в формировании силуэта исторического поселения |
| М7-Иа | Подзона смешанной застройки среднеэтажными зданиями различного назначения, участвующими в формировании силуэта исторического поселения |
| М8-И | Зона смешанной застройки многоэтажными зданиями различного назначения, участвующими в формировании силуэта исторического поселения |
| М8-Иа | Подзона смешанной застройки многоэтажными зданиями различного назначения, участвующими в формировании силуэта исторического поселения |
| М9 | Зона смешанной застройки зданиями различного назначения |
| Производственные и коммунальные зоны |
| П1 | Зона застройки промышленными объектами не выше II класса опасности |
| П2 | Зона застройки промышленными объектами не выше III класса опасности |
| П3-И1 | Зона застройки промышленными объектами не выше IV класса опасности в границе исторического поселения |
| П3-И1а | Подзона застройки промышленными объектами не выше IV класса опасности в границе исторического поселения |
| П3-И1б | Подзона застройки промышленными объектами не выше IV класса опасности в границе исторического поселения |
| П3-И2 | Зона застройки промышленными объектами не выше IV класса опасности, участвующих в формировании силуэта исторического поселения |
| П3-И2а | Подзона застройки промышленными объектами не выше IV класса опасности, участвующих в формировании силуэта исторического поселения |
| П3-И2б | Подзона застройки промышленными объектами не выше IV класса опасности, участвующих в формировании силуэта исторического поселения |
| П3-И3 | Зона застройки промышленными объектами не выше IV класса опасности на территории высокой историко-культурной ценности бывшего винного склада |
| П3 | Зона застройки промышленными объектами не выше IV класса опасности |
| К1-И1 | Зона застройки коммунально-складскими объектами в границе исторического поселения |
| К1-И1а | Подзона застройки коммунально-складскими объектами в границе исторического поселения |
| К1-И2 | Зона застройки коммунально-складскими объектами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения |
| К1-И2а | Подзона застройки коммунально-складскими объектами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения |
| К1 | Зона застройки коммунально-складскими объектами |
| К2-И1 | Зона застройки жилищно-коммунальными объектами в границе исторического поселения |
| К2-И1а | Подзона застройки жилищно-коммунальными объектами в границе исторического поселения |
| К2-И2 | Зона застройки жилищно-коммунальными объектами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения |
| К2-И2а | Подзона застройки жилищно-коммунальными объектами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения |
| К2-И2б | Подзона застройки жилищно-коммунальными объектами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения |
| К2 | Зона застройки жилищно-коммунальными объектами |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры |
| И | Зона застройки объектами инженерной инфраструктуры |
| Т | Зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта |
| Т-И | Зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта в границе исторического поселения |
| Т-Иа | Подзона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта в границе исторического поселения |
| Т-И-ЖД | Зона застройки объектами железнодорожного вокзала |
| Т-И-ЖДа | Подзона застройки объектами железнодорожного вокзала |
| Т-И-АС | Зона застройки объектами автостанции |
| Зоны сельскохозяйственного использования |
| СХ1 | Зона сельскохозяйственных угодий |
| СХ2 | Зона застройки объектами сельскохозяйственного производства |
| СХ3 | Зона, предназначенная для ведения садоводства и огородничества |
| Природно-рекреационные зоны |
| Р1-И1 | Зона зеленых насаждений рекреационного использования в границе исторического поселения |
| Р1-И2 | Зона историко-культурных рекреационных ландшафтов - набережных в границе исторического поселения |
| Р1-И3 | Зона историко-культурных рекреационных ландшафтов - пойм рек и ручьев в границе исторического поселения |
| Р1-И4 | Зона зеленых насаждений рекреационного использования, участвующих в формировании силуэта исторического поселения |
| Р1-И-СЛ | Зона рекреационных ландшафтов в пойме реки на территории Покровской слободы в границе исторического поселения |
| Р2-И | Зона парка «Парк Мира» (ООПТ) в границе исторического поселения |
| Р3 | Зона парков |
| Р4 | Зона рекреационно-ландшафтных территорий |
| Зоны специального назначения |
| СП1-И1 | Зона Введенского кладбища в границе исторического поселения |
| СП1-И2 | Зона кладбища на территории Покровской слободы в границе исторического поселения |
| СП1 | Зона кладбищ |
| СП2-И | Зона застройки режимными объектами ограниченного доступа в границе исторического поселения |
| СП2-Иа | Подзона застройки режимными объектами ограниченного доступа в границе исторического поселения |
| СП2 | Зона застройки режимными объектами ограниченного доступа |
| СП3 | Зона, связанная с переработкой и размещением коммунальных отходов |
| СП4 | Зона озелененных территорий специального назначения |

### Статья 28. Карта границ зон с особыми условиями использования

### территорий, связанных с объектами культурного наследия

1. На Карте границ зон с особыми условиями использования территорий, связанных с объектами культурного наследия (приложение № 3 к Правилам), отображены границы таких зон в соответствии с границами зон охраны объектов культурного наследия, расположенных в городе Вологде.

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории города Вологды, и утвержденных границ их территории, приведен в приложении № 4 к Правилам.

На Карте границ зон с особыми условиями использования территорий, связанных с объектами культурного наследия, отображаются территории объектов культурного наследия - памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в том числе, территории археологического наследия и территории объектов культурного наследия.

В соответствии с проектом зон охраны объектов культурного наследия          в состав указанных зон входят:

1) охранные зоны объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

2) зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, связанные  с объектами культурного наследия, включенными в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

3) зоны охраняемого природного ландшафта;

4) зоны регенерации антропогенного ландшафта;

5) зоны охраняемого культурного слоя;

6) зоны археологического наблюдения.

2. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования территорий, связанных с объектами культурного наследия, осуществляется с учетом ограничений, предусмотренных статьей 41 настоящих Правил.

### Статья 29. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий

1. На Карте границ зон с особыми условиями использования территорий (приложение № 5 к Правилам) отображены границы санитарно-защитных, охранных и иных зон, установленных от источников негативного воздействия       на среду обитания и здоровье человека в соответствии с нормами, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,                                СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, мероприятиями генерального плана. В состав указанных зон входят:

1) санитарно-защитные зоны объектов производственного, коммунально-складского, коммунального назначения, объектов специального назначения;

2) санитарный разрыв линий железнодорожного транспорта;

3) охранные зоны инженерных коммуникаций;

4) охранные зоны иного назначения;

5) охранные зоны стационарных пунктов наблюдения за состоянием окружающей среды;

6) придорожная полоса (вне границ населенных пунктов);

7) водоохранные зоны водных объектов;

8) прибрежная защитная полоса водных объектов;

9) рыбоохранные зоны;

10) зоны затопления и подтопления;

11) приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Вологда.

2. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах санитарно-защитных и охранных зон, осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами, установленными главой 9 настоящих Правил и с учетом ограничений, предусмотренных статьями 40-42 настоящих Правил.

3. Территории, предоставленные для добычи полезных ископаемых,            на Карте границ зон с особыми условиями использования территорий, связанных    с объектами культурного наследия, отображены в информационных целях,            не являются зонами с особыми условиями использования территорий. Правовой режим использования данной территории определяется законодательством Российской федерации.

4. Особо охраняемая природная территория местного значения городского округа города Вологды - парк «Парк Мира» на Карте границ зон с особыми условиями использования территорий, связанных с объектами культурного наследия, отображена в информационных целях, не является зоной с особыми условиями использования территорий. Правовой режим использования данной территории определяется муниципальным нормативным правовым актом и иным законодательством.

# ЧАСТЬ III. Градостроительные регламенты

## Глава 9. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ

## ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

## И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешЕнного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

### Статья 30. Градостроительные регламенты территориальных зон

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земли и используется в процессе застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

2. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления в соответствии                           с законодательством.

3. Действие градостроительных регламентов в границе городского округа города Вологды не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории         и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются           в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2)  границах территорий общего пользования;

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

4)  предоставленные для добычи полезных ископаемых.

4. Градостроительные регламенты в границе городского округа города Вологды не устанавливаются для земель, покрытых поверхностными водами.

5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются в соответствии                          с техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования, если в настоящих Правилах не установлено иное.

6. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные), включая расчетные, размеры земельных участков, в том числе их площадь;

2) минимальные отступы от границ земельных участков и красных линий     в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

3) максимальную этажность и максимальную высоту зданий, строений, сооружений, предельное количество этажей зданий, строений, сооружений;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;

5) иные параметры, определенные требованиями к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда.

7. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства определены в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии         от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (с последующими изменениями).

8. В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями) в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки                         и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

9. Действие градостроительных регламентов Правил в исторической среде    и на территории, сопряженной с объектами культурного наследия:

- использование территорий объектов культурного наследия и их зон охраны на территории городского округа города Вологды регламентируется постановлением Правительства Вологодской области от 28 декабря 2009 года             № 2087 «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Вологды, градостроительных регламентов            и режимов использования земель в пределах указанных границ» (с последующими изменениями), граница и требования к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда определены постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории             и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда»                            (с последующими изменениями) (далее - постановления Правительства Вологодской области № 2087 и № 1200);

- в пределах границ зон охраны объектов культурного наследия действуют ограничения, установленные постановлениями Правительства Вологодской области № 2087 и № 1200, при этом выбор вида разрешенного использования земельного участка и определение предельных параметров использования земельных участков и объектов капитального строительства в части,                        не противоречащей указанным постановлениям Правительства Вологодской области, принимаются в соответствии с градостроительным регламентом соответствующей территориальной зоны, установленным настоящими Правилами;

- по отношению к градостроительным регламентам, установленным для территориальных зон в настоящих Правилах, регламенты и режимы использования зон охраны и территорий объектов культурного наследия являются приоритетными. Градостроительные регламенты, установленные для территориальных зон в настоящих Правилах, действуют в части,                               не противоречащей регламентам и режимам использования, установленным для зон охраны и территорий объектов культурного наследия;

- земельные участки, на которых находятся объекты, не являющиеся памятниками истории и культуры, но расположенные в границах зон охраны памятников истории и культуры, используются в соответствии                                   с градостроительными регламентами, установленными с учетом требований охраны памятников истории и культуры.

### Статья 31. Градостроительные регламенты жилых зон

1. Ж1-И1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами в границе исторического поселения

Зона Ж1-И1 в границе исторического поселения установлена для обеспечения правовых условий размещения и эксплуатации индивидуальных жилых домов, а также объектов обслуживания, связанных с проживанием граждан, в целях сохранения исторически сложившегося типа застройки.

1.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Ж1-И1 соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам         в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

1.2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Ж1-И1 (таблицы 1.1-1.3):

Таблица 1.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1 / максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м)4 | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)5 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Для индивидуального жилищного строительства6 | 2.1 | 2 эт. /8 | 44,5 | от 14 х 20 до 8 х 22 | 3,5 х 8 | 400/ 3008 | 2500 | Не подлежит установлению | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0-6 | 8 | 22 | 35 |
| 2. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 2 эт. /8 | 44,5 | от 14 х 20 до 8 х 22 | 3,5 х 8 | Не подлежит установ-лению | 2500 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0-6 | 8 | 22 | 35 |
| 3. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 2 эт. /8 | 44,5 | от 14 х 20 до 8 х 22 | 3,5 х 8 | 2000 | 2500 | Не подлежит установлению | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0-6 | 8 | 22 | 35 |
| 4. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)7 | 3.5.1 | 2 эт. /8 | 44,5 | от 14 х 20 до 8 х 22 | 3,5 х 8 | Не подлежит установ-лению | 2500 | 30 кв. м / место | 40 кв.м/ место | 30 | 7,5 | 114 | 30 | 1 | 0-6 | 8 | 22 | 35 |
| 5. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации)7 | 3.5.1 | 2 эт. /8 | 44,5 | от 14 х 20 до 8 х 22 | 3,5 х 8 |  | 2500 | 16 кв. м / место | 50 кв.м/ место | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0-6 | 8 | 22 | 35 |
| 6. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)7 | 3.5.1 | 2 эт. /8 | 44,5 | от 14 х 20 до 8 х 22 | 3,5 х 8 |  | 2500 | Не подлежит установлению | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0-6 | 8 | 22 | 35 |
| 7. | Государственное управление | 3.8.1 | 2 эт. /8 | 44,5 | от 14 х 20 до 8 х 22 | 3,5 х 8 |  | 2500 | 30 кв. м / 1 сотрудника | 54 кв.м/ 1 сотрудника | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0-6 | 8 | 22 | 35 |
| 8. | Магазины | 4.4 | 2 эт. /8 | 44,5 | от 14 х 20 до 8 х 22 | 3,5 х 8 |  | 2500 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв.м / 100 кв.м. торг.пл. | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0-6 | 8 | 22 | 35 |
| 9. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 2 эт. /8 | 44,5 | от 14 х 20 до 8 х 22 | 3,5 х 8 |  | 2500 | Не подлежит установлению | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0-6 | 8 | 22 | 35 |
| 10. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 11. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 12. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 1.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1 / максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м)4 | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)5 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Культурное развитие | 3.6 | 2 эт. / 8 | 4,5 | от 14 х 20 до 8 х 22 | 3,5 х 8 | Не подлежит установ- лению | 2500 | Не подлежит установлению | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0 - 6 | 8 | 22 | 35 |
| 2. | Общественное питание | 4.6 | 2 эт. / 8 | 4,5 | от 14 х 20 до 8 х 22 | 3,5 х 8 |  | 2500 | 1000 кв. м / 100 мест | 2500 кв. м / 100 мест | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0 - 6 | 8 | 22 | 35 |
| 3. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 2 эт. / 8 | 4,5 | от 14 х 20 до 8 х 22 | 3,5 х 8 |  | 2500 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0 - 6 | 8 | 22 | 35 |

1 Максимальная этажность включает мансардный этаж, который по площади - не более 1/2 от площади ниже расположенного этажа.

2 Максимальная высота здания: для одноэтажного объекта - 8 метров; для двухэтажного объекта с мансардным этажом (два надземных этажа) - 8 метров; для существующих объектов, не являющихся дисгармоничными, имеющих два этажа, сохраняются существующие параметры. Для всех объектов высота цоколя не более 1 метра.

3 Максимальная площадь здания - 240,0 кв. м, при этом здание должно быть сориентировано коротким фасадом на главную улицу, при максимальных наружных габаритах стен сложной конфигурации в плане: не более 14,0х20,0 метров; 176,0 кв. м, здание должно быть сориентировано коротким фасадом на главную улицу при максимальных наружных габаритах стен прямоугольной конфигурации в плане: не более 8,0х22,0 метров (к данному объему может быть пристроено холодное помещение шириной не более 2,0 метров и длиной не более 1/4 протяженности длинного фасада, при этом длинная сторона пристраиваемого помещения должна примыкать к длинному фасаду здания).

4 Строения и сооружения располагаются не ближе 10 метров от линии застройки.

5 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

6 Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) домов индивидуальной застройки до стен домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. Расстояние от границ участка должно быть не менее: до стены жилого дома - 3 м; до хозяйственных построек - 1 м. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен ближайшего дома необходимо принимать не менее       12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

7 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более       20% - на 15%. Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

8 300 кв. м - при существующем жилом доме.

Таблица 1.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

1.3 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно          к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

1.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно          к территориальной зоне Ж1-И1:

а) на территории достопримечательного места «Покровская слобода,            XV-XIX вв.», расположенного в районе ул. Слободской в г. Вологде» градостроительные регламенты, установленные для данной территориальной зоны,   не действуют;

б) в случае расположения территориальной зоны или ее части в зоне регенерации исторической застройки запрещается строительство капитальных объектов, за исключением специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия, предусмотренных требованиями градостроительных регламентов в границах охранных зон объектов культурного наследия в соответствии с проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

в) ограничения в отношении характерных типов исторической застройки (кроме территориальной зоны, расположенной вдоль ул. Профсоюзной):

- запрещается изменение характерных типов исторической застройки;

- в соответствии с характерными типами исторической застройки сохраняются пропорции всех частей и элементов здания, размеры здания, размеры отдельных частей здания, размеры и форма печных (вентиляционных) труб, расположение, размеры и форма оконных и дверных проемов, расстекловка, форма кровли, форма и размер выноса карниза; допускается изменение стиля декора          в оформлении наличников, пилястр, колонн, ограждений, деталей фасада, карнизов      в рамках исторически характерных стилей;

г) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - ценной застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных              и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей                 и элементов;

д) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - средовой застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

е) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - инженерных сооружений:

- запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения;

ж) ограничения сохранения дисгармоничных объектов:

- реконструкция дисгармоничных объектов капитального строительства и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов                     в соответствие с установленными предельными параметрами;

з) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;

- запрещается организация новых площадей, улиц;

- разрешается организация новых внутриквартальных проездов;

и) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):

- разрешается расширение проезжей части;

- разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки - защиту от подтопления);

- разрешается подсыпка грунта до исторических отметок поверхности земли;

- разрешается подсыпка до отметок выше существующих отметок поверхности земли;

к) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой не более 1,8 метра, шириной не более 1,2 метра;

- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 1,8 метра, максимальный диаметр не более            1,2 метра;

- разрешается размещение вывесок на фасаде здания не выше первого этажа здания, строения или сооружения с площадью информационного поля вывески      не более 0,7 кв. м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания; общие габариты всех вывесок, размещенных на фасаде здания не должны превышать 1/2 длины фасада, 1/4 высоты этажа;

- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше первого этажа, габаритами не более: шириной                   0,7 метра, высотой 0,5 метра;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций                        и информационных стендов высотой более 1,8 метра и шириной более 1,2 метра;

- запрещается размещение рекламных конструкций (за исключением панелей-кронштейнов) на фасадах и крышах зданий и сооружений;

- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше первого этажа здания;

- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов;

л) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики:

- деревянное здание или здание из других материалов, обшитое деревом, соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной или сложной формы в плане, с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- деревянное здание или здание из других материалов, обшитое деревом, соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной формы в плане,     с мансардным этажом с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- вальмовая либо двускатная кровля, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30(;

- не допускается устройство скатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов;

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров             на главных фасадах и кровлях зданий;

м) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки:

- дерево;

- стекло при заполнении проемов окон и дверей;

- металл, гибкие кровельные материалы при устройстве кровельных покрытий;

- кирпич, камень, штукатурка при отделке цоколя, для вентиляционных         и печных труб;

- кованные и металлические элементы при устройстве водосточных систем, козырьков, дымников;

- запрещается использование пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей, в том числе, сайдинга, навесных панелей;

- запрещается устройство металлических вентиляционных и печных труб;

- при заполнении дверных и оконных проемов допускается использование пластика (без устройства в стенах клапанов инфильтрации воздуха (приточный клапан); при реконструкции и капитальном ремонте зданий требуется сохранение первоначальной (на период постройки здания) расстекловки оконных и дверных заполнений;

н) цветовое решение:

- разрешается для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

о) требования к элементам благоустройства земельных участков:

- благоустройство участка должно быть направлено на воссоздание исторических характеристик территории (планировки участка, малых архитектурных форм, озеленения), исторических отметок поверхности земли, отвод поверхностных вод от объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- разрешается установка ограждений высотой не более 1,6 метра;

- разрешается устройство палисадников с ограждением, выполненным           в дереве, высотой не более 1,1 метра;

- палисадник может находиться в пределах улицы, максимальное расстояние от стены здания, стоящего на красной линии, до ограждения палисадника 3 метра;

- разрешается деревянное ограждение с воротами и калитками                         с вертикальной зашивкой, имеющее деревянные или каменные (кирпичные) столбы; цветовое решение – покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов;

- разрешается кованное (сварное) металлическое ограждение;

- глухие ограждения запрещены, открытых плоскостей должно быть            не менее 50% от площади ограждения;

- запрещены ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                   5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих      на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия                      и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов - элементов благоустройства и малых архитектурных форм;

- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка, деревянные доски (для тротуаров).

2. Ж1-И1-СЛ1. Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами в границе исторического поселения на территории Покровской слободы

Зона Ж1-И1-СЛ1 установлена для обеспечения правовых условий размещения и эксплуатации жилых домов для проживания граждан в целях сохранения исторически сложившегося типа застройки данной территории.

2.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Ж1-И1-СЛ1 определяются с учетом градостроительных регламентов, установленных приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области 27 октября 2017 года                     № 331-О «Об утверждении предмета охраны и требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Покровская слобода, XV-XIX вв.», расположенного в районе ул. Слободской         в г. Вологде» при условии образования новых земельных участков в соответствии  с границами регламентных участков (таблицы 2.1, 2.2):

Таблица 2.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 |
| 2. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 |
| 3. | Оказание услуг связи | 3.2.3 |
| 4. | Бытовое обслуживание | 3.3 |
| 5. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 |
| 6. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 |
| 7. | Магазины | 4.4 |
| 8. | Гостиничное обслуживание | 4.7 |
| 9. | Отдых (рекреация) | 5.0 |
| 10. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 |
| 11. | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 |
| 12. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| 13. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |
| 14. | Благоустройство территории | 12.0.2 |

Таблица 2.2

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 |
| 2. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 |
| 3. | Служебные гаражи | 4.9 |

2.2. Площадь элементов дворового благоустройства в границе земельного участка многоквартирного дома определяется в соотвествии с показателями, приведенными в таблице 2.3.

Таблица 2.3

| Элементы дворового благоустройства | Показатель удельных размеров площадок (кв. м/чел.) |
| --- | --- |
| Площадки детские игровые дошкольного возраста | 0,7 |
| Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Площадки для занятий физкультурой | 2,0 (допускается уменьшать, но не более чем на 50%) |
| Площадки для хозяйственных целей | 0,3 |
| Дворовое озеленение | 2,0 |

3. Ж1-И1-СЛ2. Зона застройки индивидуальными жилыми домами высокой историко-культурной ценности в границе исторического поселения на территории Покровской слободы

Зона Ж1-И1-СЛ2 установлена для обеспечения правовых условий размещения и эксплуатации индивидуальных жилых домов для проживания граждан в целях сохранения исторически сложившегося типа застройки                 на территории Покровской слободы.

3.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Ж1-И1-СЛ2 определяются с учетом градостроительных регламентов, установленных приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области от 27 октября 2017 года             № 331-О «Об утверждении предмета охраны и требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Покровская слобода, XV-XIX вв.», расположенного в районе ул. Слободской        в г. Вологде» (таблицы 3.1, 3.2):

Таблица 3.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 |
| 2. | Историко-культурная деятельность | 9.3 |
| 3. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| 4. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |
| 5. | Благоустройство территории | 12.0.2 |

Таблица 3.2

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 |

4. Ж1-И1-СЛ3. Зона застройки индивидуальными жилыми домами в границе исторического поселения на территории Покровской слободы

Зона Ж1-И1-СЛ3 установлена для обеспечения правовых условий размещения и эксплуатации индивидуальных жилых домов, а также объектов обслуживания, связанных с проживанием граждан, в целях сохранения исторически сложившегося типа застройки на территории Покровской слободы.

4.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Ж1-И1-СЛ3 определяются с учетом градостроительных регламентов, установленных приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области от 27 октября 2017 года                  № 331-О «Об утверждении предмета охраны и требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Покровская слобода, XV-XIX вв.», расположенного в районе ул. Слободской         в г. Вологде» при условии образования новых земельных участков в соответствии с границами регламентных участков (таблицы 4.1, 4.2):

Таблица 4.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 |
| 2. | Бытовое обслуживание | 3.3 |
| 3. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 |
| 4. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 |
| 5. | Магазины | 4.4 |
| 6. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| 7. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |
| 8. | Благоустройство территории | 12.0.2 |

Таблица 4.2

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 |
| 2. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 |

5. Ж1-И2. Зона застройки преимущественно индивидуальными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения

Зона Ж1-И2 установлена для обеспечения правовых условий размещения      и эксплуатации индивидуальных жилых домов, а также объектов обслуживания, связанных с проживанием граждан, в целях сохранения силуэта исторического поселения.

5.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Ж1-И2 соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам          в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

5.2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Ж1-И2 (таблицы 5.1-5.3):

Таблица 5.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность/ максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м) | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)2 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Для индивидуального жилищного строительства3 | 2.1 | 3 эт. /12 | Не подлежит установлению | 16 х 40 | Не подлежит установлению | 400 / 3004 | 1500 | Не подлежит установлению | 30 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 3 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 3 эт. /12 |  | 25 х 40 |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 3 эт. /12 |  | 25 х 40 |  | Не подлежит установ-лению | 5000 | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 50 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 3 эт. /12 |  | 25 х 40 |  | 2000 | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 5. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)5 | 3.5.1 | 3 эт. /12 |  | 25 х 40 |  | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 40 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 6. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации)5 | 3.5.1 | 3 эт. /12 |  | 25 х 40 |  |  |  | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 40 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 7. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)5 | 3.5.1 | 3 эт. /12 |  | 25 х 40 |  |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 8. | Деловое управление | 4.1 | 3 эт. /12 |  | 25 х 40 |  |  | 5000 | 18,5 кв.м/ 1 сотрудника | 44 кв. м/ 1 сотрудника | 50 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 9. | Магазины | 4.4 | 3 эт. /12 |  | 25 х 40 |  |  | 5000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 50 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 10. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 3 эт. /12 |  | 25 х 40 |  |  | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 11. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 12. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 13. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 5.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность/ максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м) | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)2 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка6 | 2.1.1 | 3 эт. /12 | Не подлежит установлению | 16 х 40 | Не подлежит установлению | 6007 | 500007 | 0,82 кв. м/ 1 кв. м общей площади жилых помещений | Не подлежит установлению | 50 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Блокированная жилая застройка6 | 2.3 | 3 эт. /12 |  | 16 х 40 |  | 300 | 400 | 0,94 кв. м/ 1 кв. м общей площади жилых помещений |  | 50 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Общественное питание | 4.6 | 3 эт. /12 |  | 25 х 40 |  | Не подлежит установ-лению | 5000 | 1000 кв. м/ 100 мест | 2500 кв. м/ 100 мест | 50 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 3 эт. /12 |  | 25 х 40 |  |  | 5000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 50 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |

1До наивысшей точки здания.

2 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

3 Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) домов индивидуальной застройки до стен домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. Расстояние от границ участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 1. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен ближайшего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

4 300 кв. м - при существующем жилом доме.

5 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% - на 15%. Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

6 Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой два-три этажа - не менее 15 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат -  не менее 10 м. Расстояние от стен блокированных жилых домов до ограждения участка со стороны вводов инженерных сетей при организации колодцев на территории участка - не менее 6 м. В условиях реконструкции и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь)         из окна в окно.

7 Для отдельно стоящего многоквартирного дома - минимальный размер земельного участка - 600 кв.м, максимальный размер земельного участка - 4500 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка - 4500 кв.м, максимальный размер земельного участка - 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

Таблица 5.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

5.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно          к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

5.4. Площадь элементов дворового благоустройства в границе земельного участка многоквартирного дома определяется в соотвествии с показателями, приведенными в таблице 5.4.

Таблица 5.4

| Элементы дворового благоустройства | Показатель удельных размеров площадок (кв. м/чел.) |
| --- | --- |
| Площадки детские игровые дошкольного возраста | 0,7 |
| Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Площадки для занятий физкультурой | 2,0 (допускается уменьшать, но не более чем на 50%) |
| Площадки для хозяйственных целей | 0,3 |
| Дворовое озеленение | 2,0 |

5.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно           к территориальной зоне Ж1-И2:

а) ограничения изменения типа застройки - не подлежат установлению;

б) ограничения изменения исторически ценных градоформирующих объектов - не подлежат установлению;

в) ограничения сохранения диссонирующих элементов застройки -               не подлежат установлению;

г) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок - не подлежат установлению;

д) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики - не подлежат установлению, кроме угла наклона кровли - до 30(;

е) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки - не подлежат установлению;

ж) цветовое решение (кроме застройки в кварталах, ограниченными улицами Гиляровского - Заречная - Саммера - пер. Заболотный и  Образцова - Самойло - Заречная - Добролюбова и Ольховая - Ольховый пер. - Добролюбова):

- для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки              и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка         по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

з) ограничения изменения характера озеленения земельного участка:

- разрешается посадка деревьев и кустарников с целью создания плотных посадок между историческими зданиями и современной застройкой;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее          5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих      на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия                      и исторически ценных градоформирующих объектов;

и) элементы благоустройства - не подлежат установлению;

к) ограничения изменения характера благоустройства земельного участка -  не подлежат установлению.

6. Ж1-И2а. Подзона застройки преимущественно индивидуальными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения

Подзона Ж1-И2а установлена для обеспечения правовых условий размещения и эксплуатации индивидуальных жилых домов, а также объектов обслуживания, связанных с проживанием граждан, в целях сохранения силуэта исторического поселения.

6.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне Ж1-И2а соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам        в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

6.2. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в подзоне Ж1-И2а принимаются такими же, как в зоне  Ж1-И2.        К застройке в подзоне Ж1-И2а предъявляются дополнительные требования и ограничения по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблицы 6.1-6.3):

Таблица 6.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность/ максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м) | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность зземельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)2 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Для индивидуального жилищного строительства3 | 2.1 | 2 эт. /8 | Не подлежит установлению | 25 х 40 | Не подлежит установлению | 400/ 3004 | 1500 | Не подлежит установлению | 30 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 3 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 2 эт. /8 |  | 25 х 40 |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 2 эт. /8 |  | 25 х 40 |  | Не подлежит установ- лению | 5000 | 400 кв. м/ 10 рабочих мест | 2000 кв. м/ 10 рабочих мест | 50 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 2 эт. /8 |  | 25 х 40 |  |  | 5000 | 2000 | 5000 | 50 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 5. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения) 5 | 3.5.1 | 2 эт. /8 |  | 25 х 40 |  |  | Не подлежит установ-лению | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 40 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 6. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации) 5 | 3.5.1 | 2 эт. /8 |  | 25 х 40 |  |  |  | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 40 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 7. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию) 5 | 3.5.1 | 2 эт. /8 |  | 25 х 40 |  |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 8. | Деловое управление | 4.1 | 2 эт. /8 |  | 25 х 40 |  |  | 5000 | 18,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 50 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 9. | Магазины | 4.4 | 2 эт. /8 |  | 25 х 40 |  |  | 5000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 50 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 10. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 2 эт. /8 |  | 25 х 40 |  |  | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 11. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 12. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 13. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 6.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность/ максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м) | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)2 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка6 | 2.1.1 | 2 эт. / 8 | Не подлежит установлению | 25 х 40 | Не подлежит установлению | 6007 | 500007 | 0,82 кв. м/ 1 кв. м общей площади жилых помещений | Не подлежит установлению | 50 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Блокированная жилая застройка6 | 2.3 | 2 эт. / 8 |  | 25 х 40 |  | 300 | 400 | 0,94 кв. м/ 1 кв. м общей площади жилых помещений |  | 50 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Общественное питание | 4.6 | 2 эт. / 8 |  | 25 х 40 |  | Не подлежит установ-лению | 5000 | 1000 кв. м/ 100 мест | 2500 кв. м/ 100 мест | 50 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 2 эт. / 8 |  | 25 х 40 |  |  | 5000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 50 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |

1 До наивысшей точки здания.

2 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

3 Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) домов индивидуальной застройки до стен домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. Расстояние от границ участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома - 3;до хозяйственных построек - 1. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен ближайшего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

4 300 кв. м – при существующем жилом доме.

5 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% - на 15%. Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

6 Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой два этажа - не менее 15 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. Расстояние от стен блокированных жилых домов до ограждения участка со стороны вводов инженерных сетей при организации колодцев на территории участка - не менее 6 м. В условиях реконструкции и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь)          из окна в окно.

7 Для отдельно стоящего многоквартирного дома -  минимальный размер земельного участка - 600 кв.м, максимальный размер земельного участка - 4500 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка - 4500 кв.м, максимальный размер земельного участка - 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

Таблица 6.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

6.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно          к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

6.4. Площадь элементов дворового благоустройства в границе земельного участка многоквартирного дома определяется в соотвествии с показателями, приведенными в таблице 6.4.

Таблица 6.4

| Элементы дворового благоустройства | Показатель удельных размеров площадок (кв. м/чел.) |
| --- | --- |
| Площадки детские игровые дошкольного возраста | 0,7 |
| Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Площадки для занятий физкультурой | 2,0 (допускается уменьшать, но не более чем на 50%) |
| Площадки для хозяйственных целей | 0,3 |
| Дворовое озеленение | 2,0 |

6.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно           к территориальной подзоне Ж1-И2а:

а) ограничения изменения типа застройки - не подлежат установлению;

б) ограничения изменения исторически ценных градоформирующих объектов - не подлежат установлению;

в) ограничения сохранения диссонирующих элементов застройки - не подлежат установлению;

г) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок - не подлежат установлению;

д) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики - не подлежат установлению, кроме угла наклона кровли - до 30(;

е) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки - не подлежат установлению;

ж) цветовое решение:

- для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки               и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка        по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

з) ограничения изменения характера озеленения земельного участка:

- разрешается посадка деревьев и кустарников с целью создания плотных посадок между историческими зданиями и современной застройкой;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее              5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих      на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия                      и исторически ценных градоформирующих объектов;

и) элементы благоустройства - не подлежат установлению;

к) ограничения изменения характера благоустройства земельного участка - не подлежат установлению.

7. Ж1-И2б. Подзона застройки преимущественно индивидуальными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения

Подзона Ж1-И2б установлена для обеспечения правовых условий размещения и эксплуатации индивидуальных жилых домов, а также объектов обслуживания, связанных с проживанием граждан, в целях сохранения силуэта исторического поселения.

7.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне Ж1-И2б соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам       в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

7.2. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в подзоне Ж1-И2б принимаются такими же, как в зоне Ж1-И2.         К застройке в подзоне Ж1-И2б предъявляются дополнительные требования             и ограничения по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблицы 7.1-7.3):

Таблица 7.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м) | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)2 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Для индивидуального жилищного строительства3 | 2.1 | 3 эт. /12 | Не подлежит установлению | 25 х 40 | Не подлежит установлению | 400/ 3004 | 1500 | Не подлежит установлению | 30 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 3 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 4 эт. /15 |  | 25 х 40 |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 4 эт. /15 |  | 25 х 40 |  | Не подлежит установ-лению | 5000 | 400 кв. м/ 10 рабочих мест | 2000 кв. м/ 10 рабочих мест | 50 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 4 эт. /15 |  | 25 х 40 |  |  | 5000 | 2000 | 5000 | 50 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 5. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)5 | 3.5.1 | 3 эт. /15 |  | 25 х 40 |  |  | Не подлежит установ-лению | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 40 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 6. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации)5 | 3.5.1 | 4 эт. /15 |  | 25 х 40 |  |  |  | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 40 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 7. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию) 5 | 3.5.1 | 4 эт. /15 |  | 25 х 40 |  |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 8. | Деловое управление | 4.1 | 4 эт. /15 |  | 25 х 40 |  |  | 5000 | 18,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 50 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 9. | Магазины | 4.4 | 4 эт. /15 |  | 25 х 40 |  |  | 5000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 50 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 10. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 4 эт. /15 |  | 25 х 40 |  |  | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 11. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 12. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 13. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 7.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м) | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)2 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка6 | 2.1.1 | 4 эт. /15 | Не подлежит установлению | 25 х 40 | Не подлежит установлению | 6007 | 500007 | 0,82 кв. м / 1 кв. м общей площади жилых помещений | Не подлежит установлению | 50 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Блокированная жилая застройка6 | 2.3 | 3 эт. /12 |  | 25 х 40 |  | 300 | 400 | 0,94 кв. м / 1 кв. м общей площади жилых помещений |  | 50 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Общественное питание | 4.6 | 4 эт. /15 |  | 25 х 40 |  | Не подлежит установ-лению | 5000 | 1000 кв. м / 100 мест | 2500 кв. м/ 100 мест | 50 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 4 эт. /15 |  | 25 х 40 |  |  | 5000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 50 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |

1 До наивысшей точки здания.

2 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

3 Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) домов индивидуальной застройки до стен домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. Расстояние от границ участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 1. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен ближайшего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

4 300 кв. м - при существующем жилом доме.

5 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% - на 15%. Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

6 Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой два-три этажа - не менее 15 м; четыре этажа - не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий   с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. Расстояние от стен блокированных жилых домов до ограждения участка со стороны вводов инженерных сетей при организации колодцев на территории участка - не менее 6 м. В условиях реконструкции       и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

7 Для отдельно стоящего многоквартирного дома -  минимальный размер земельного участка -  600 кв.м, максимальный размер земельного участка - 4500 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка -  4500 кв.м, максимальный размер земельного участка - 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

Таблица 7.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

7.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно           к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

7.4. Площадь элементов дворового благоустройства в границе земельного участка многоквартирного дома определяется в соотвествии с показателями, приведенными в таблице 7.4.

Таблица 7.4

| Элементы дворового благоустройства | Показатель удельных размеров площадок (кв. м/чел.) |
| --- | --- |
| Площадки детские игровые дошкольного возраста | 0,7 |
| Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Площадки для занятий физкультурой | 2,0 (допускается уменьшать, но не более чем на 50%) |
| Площадки для хозяйственных целей | 0,3 |
| Дворовое озеленение | 2,0 |

7.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно           к территориальной подзоне Ж1-И2б:

а) ограничения изменения типа застройки - не подлежат установлению;

б) ограничения изменения исторически ценных градоформирующих объектов - не подлежат установлению;

в) ограничения сохранения диссонирующих элементов застройки - не подлежат установлению;

г) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок - не подлежат установлению;

д) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики - не подлежат установлению, кроме угла наклона кровли - до 30(;

е) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки - не подлежат установлению;

ж) цветовое решение:

- для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей ( обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

з) ограничения изменения характера озеленения земельного участка:

- разрешается посадка деревьев и кустарников с целью создания плотных посадок между историческими зданиями и современной застройкой;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                    5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих      на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия                      и исторически ценных градоформирующих объектов;

и) элементы благоустройства  не подлежат установлению;

к) ограничения изменения характера благоустройства земельного участка    не подлежат установлению.

8. Ж1. Зона застройки преимущественно индивидуальными жилыми домами

Зона Ж1 установлена за границами исторического поселения для обеспечения правовых условий размещения и эксплуатации индивидуальных жилых домов, а также объектов повседневного обслуживания, связанных                 с проживанием граждан.

8.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно  к территориальной зоне Ж1 (таблицы 8.1-8.3):

Таблица 8.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота здания (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки в границе земельного участка(%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)1 | Минимальные отступы от красной линии (м)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  |  |
| 1. | Для индивидуального жилищного строительства3 | 2.1 | 3 эт. / 14 | 400 / 3005 | 1500 | Не подлежит установлению | 30 | 3 | 5 / 3 |
| 2. | Обслуживание жилой застройки | 2.7 | 2 эт. / 10 | Не подлежит установлению | 5000 | 0,8 кв. м / чел. | Не подлежит установлению | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 3. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 2 эт. / 10 |  | 5000 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 1 | 6 / 3 |
| 4. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 2 эт. / 10 |  | 5000 | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 5. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 2 эт. / 10 | 2000 | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 6. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)4 | 3.5.1 | 2 эт. / 10 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 40 | 1 | 25 |
| 7. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации)4 | 3.5.1 | 2 эт. / 10 |  |  | 16 кв. м /место | 50 кв. м/место | 40 | 1 | 25 |
| 8. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию) 4 | 3.5.1 | 2 эт. / 10 |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 1 | 25 |
| 9. | Магазины | 4.4 | 2 эт. / 10 |  | 5000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 10. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | 0 |  | Не подлежит установлению | 2,0 кв. м /чел. | Не подлежит установлению | 1 | 6 / 3 |
| 11. | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | 2 эт. / 10 |  |  |  |  | 1 | 6 / 3 |
| 12. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 13. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 14. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 8.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота здания (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки в границе земельного участка (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)1 | Минимальные отступы от красной линии (м)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  |  |
| 1. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка6 | 2.1.1 | 3 эт. / 15 | 6008 | 500008 | 0,82 кв. м/ 1 кв. м общей площади жилых помещений | Не подлежит установлению | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 2. | Блокированная жилая застройка6 | 2.3 | 3 эт. / 15 | 300 | 400 | 0,94 кв. м/ 1 кв. м общей площади жилых помещений |  | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 3. | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | 1 эт./ 4 | Не подлежит установлению | 30 кв. м / автомобиль | Не подлежит установлению | 17 | 6 / 3 |
| 4. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 2 эт. / 10 | Не подлежит установлению | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 5. | Религиозное использование | 3.7 | Не подлежит установлению | 7,5 кв. м на место в объекте (количество прихожан) | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 6. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | 2 эт. / 10 | Не подлежит установлению | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 7. | Деловое управление | 4.1 | 3 эт. / 15 |  | 5000 | 18,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 50 | 1 | 6 / 3 |

1  Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

2 На магистральных улицах - 6 м, на жилых улицах и проездах - 3 м. В отдельных случаях допускается размещение индивидуальных жилых домов по красной линии улиц в условиях сложившейся застройки, а также в соответствии со сложившимися местными традициями.

3 Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) домов индивидуальной застройки до стен домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. Расстояние от границ участка должно быть не менее: до стены жилого дома - 3 м; до хозяйственных построек - 1 м. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен ближайшего дома необходимо принимать не менее      12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

4 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% - на 15%. Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

5 300 кв. м – при существующем жилом доме.

6 Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой два-три этажа - не менее 15 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. Расстояние от стен блокированных жилых домов до ограждения участка со стороны вводов инженерных сетей при организации колодцев на территории участка - не менее 6 м. В условиях реконструкции и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь)         из окна в окно. Предельные параметры отдельно стоящих малоэтажных многоквартирных и блокированных жилых зданий в плане - не более 18 м х 30 м.

7 Не применяется в отношении земельных участков  под  гаражными боксами, которые блокированы  общими стенами с другими гаражами в одном ряду и  имеют общие с ними крышу, фундамент и коммуникации..

8 Для отдельно стоящего многоквартирного дома - минимальный размер земельного участка -  600 кв.м, максимальный размер земельного участка - 4500 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка -  4500 кв.м, максимальный размер земельного участка - 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

Таблица 8.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

8.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно          к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

8.3. Площадь элементов дворового благоустройства в границе земельного участка многоквартирного дома определяется в соотвествии с показателями, приведенными в таблице 8.4.

Таблица 8.4

| Элементы дворового благоустройства | Показатель удельных размеров площадок (кв. м/чел.) |
| --- | --- |
| Площадки детские игровые дошкольного возраста | 0,7 |
| Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Площадки для занятий физкультурой | 2,0 (допускается уменьшать, но не более чем на 50%) |
| Площадки для хозяйственных целей | 0,3 |
| Дворовое озеленение | 2,0 |

8.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно                        к территориальной зоне Ж1:

а) площадь территории для временных автостоянок легковых автомобилей - 25 кв. м/машино-место (при примыкании участка к проезжей части улиц                   и проездов - 22,5 кв. м/машино-место), велосипедов – 0,9 кв. м/место;

б) озеленение на поверхности земельного участка осуществляется                  с высадкой крупномерных лиственных деревьев и кустарников;

в) площадь озеленения участка жилой многоквартирной застройки -             не менее 40% площади, свободной от застройки.

В расчет озеленения придомовой территории допускается включать:

- не более 80% расчетной площади элементов дворового благоустройства (площадки детские игровые дошкольного возраста, площадки для отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой), при условии, что не менее 50% их суммарной площади озеленено деревьями и кустарниками;

- проезд с применением усиленного газона, предусмотренный исключительно для пожарного проезда;

- экопарковка и(или) парковка с твердым покрытием и участками зеленых насаждений с высадкой на них крупномерных лиственных деревьев и кустарников из расчета не менее 10% от площади, занимаемой парковкой (с учетом проездов), по периметру и среди участков парковки, рядами между рядов парковки - регулярно (через 5-15 м) вместо отдельных парковочных мест;

- газоны и палисадники, озеленнные не менее 50% их суммарной площади деревьями и кустарниками.

Озеленение элементов дворового благоустройства, пешеходных дорожек, парковок деревьями и кустарниками применяется из расчета:

- для посадочного материала с диаметром ствола от 4 до 8 см - 12 кв.м озелененной территории на одно дерево,

- для посадочного материала с диаметром ствола от 8 до 16 см - 20 кв.м озелененной территории на одно дерево,

- для кустарника высотой 2 м и более - 2 кв.м озелененной территории, высотой от 1 до 2 м - 1 кв.м озелененной территории,

- для сохраняемых в границах придомовой территории существующих крупномерных зеленых насаждений с диаметром ствола более 16 см – 40 кв.м озелененных территорий на одно дерево;

г) площадь озеленения участков дошкольных образовательных организаций - не менее 50% площади, свободной от застройки;

д) площадь озеленения участков общеобразовательных организаций -           не менее 50% площади, свободной от застройки;

е) площадь озеленения участков культурно-просветительных учреждений - 20% - 30%;

ж) требования к ограждениям земельных участков многоэтажной жилой застройки: прозрачное или комбинированное ограждение высотой 0,5 метра - 1,8 метра; в сложившейся стесненной жилой застройке секционного, панельного типов - не более 0,9 метра;

з) требования к ограждениям земельных участков образовательных организаций на магистральных улицах и дорогах общегородского значения: прозрачное ограждение высотой не более 1,6 метра;

и) требования к ограждениям земельных участков объектов бытового обслуживания, торговли: прозрачное или комбинированное ограждение (в случае осуществления охраны) или живая изгородь высотой не более 1,6 метра;

к) ограждение не должно создавать препятствий для прохода и подъезда        к жилым и общественным зданиям (при невозможности организации подъезда        к этим объектам с территорий общего пользования), детским, хозяйственным площадкам, местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов, если данные площадки предусмотрены на группу жилых домов.

9. Ж2-И1. Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами в границе историчтаеского поселения

Зона Ж2-И1 установлена для обеспечения правовых условий размещения      и эксплуатации индивидуальных и малоэтажных жилых домов, а также объектов обслуживания, связанных с проживанием граждан, в целях сохранения исторически сложившегося типа застройки города.

9.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Ж2-И1 соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам        в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

9.2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Ж2-И1 (таблицы 9.1-9.3):

Таблица 9.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1/ максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)4 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Для индивидуального жилищного строительства5 | 2.1 | 3 эт. /12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | 400 / 3007 | 1500 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 18 | 45 | 3 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 2. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка6 | 2.1.1 | 3 эт. /12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | 60010 | 5000010 | 0,82 кв. м/ 1 кв. м общей площади жилых помещений | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 3. | Блокированная жилая застройка6 | 2.3 | 3 эт. /12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | 300 | 400 | 0,94 кв. м/ 1 кв. м общей площади жилых помещений |  | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 4. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 3 эт. /12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 5. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 3 эт. /12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | 2000 | 5000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 6. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)8 | 3.5.1 | 3 эт. /12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установле-нию | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 7. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации)8 | 3.5.1 | 3 эт. /12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 |  |  | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 8. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)8 | 3.5.1 | 3 эт. /12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 9. | Государственное управление | 3.8.1 | 3 эт. /12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 |  | 5000 | 30 кв. м / 1 сотрудника | 54 кв. м / 1 сотрудника | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 10. | Магазины | 4.4 | 3 эт. /12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 |  | 5000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 11. | Обеспечение занятий спортом в помещениях9 | 5.1.2 | 3 эт. /12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 |  | 5000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 12. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 3 эт. /12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 |  | 5000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 13. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 13. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 14. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 9.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1/ максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки(м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)4 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 3 эт. /12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | 500 | 5000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 2. | Общественное питание | 4.6 | 3 эт. /12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | Не подлежит установ- лению | 5000 | 1000 кв. м / 100 мест | 2500 кв. м / 100 мест | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 3. | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | 3 эт. /12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 |  | 5000 | 30 кв. м / место | 160 кв. м / место | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 4. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 3 эт. /12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 |  | 5000 | 30 кв.м / место | 55 кв. м / место | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |

1 Максимальная этажность включает мансардный этаж, который по площади ( не более 1/2 от площади ниже расположенного этажа.

2 Максимальная высота здания: для одноэтажного объекта - 8 метров; для одноэтажного объекта с мансардным этажом (два надземных этажа) - 8 метров; для двухэтажного объекта - 12 метров. Для всех объектов высота цоколя не более            1 метра.

3 Максимальная площадь здания - 396 кв. м при максимальных наружных габаритах сложной конфигурации в плане здания: 18 х 24 метров; 308 кв. м при максимальных наружных габаритах прямоугольной конфигурации в плане:                         14 х 22 метров.

4 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

5 Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) домов индивидуальной застройки до стен домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. Расстояние от границ участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома - 3;до хозяйственных построек - 1. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен ближайшего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

6 Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой два-три этажа - не менее 15 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат -      не менее 10 м. Расстояние от стен блокированных жилых домов до ограждения участка со стороны вводов инженерных сетей при организации колодцев на территории участка - не менее 6 м. В условиях реконструкции и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь)         из окна в окно.

7 300 кв. м - при существующем жилом доме.

8 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% - на 15%. Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

9 Для детско-юношеской спортивной школы размеры земельного участка:  мин -10000 кв.м; макс -15000 кв. м.

10 Для отдельно стоящего многоквартирного дома  -  минимальный размер земельного участка -  600 кв.м, максимальный размер земельного участка - 4500 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка -  4500 кв.м, максимальный размер земельного участка - 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

Таблица 9.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

9.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно          к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

9.4. Площадь элементов дворового благоустройства в границе земельного участка многоквартирного дома определяется в соотвествии с показателями, приведенными в таблице 9.4.

Таблица 9.4

| Элементы дворового благоустройства | Показатель удельных размеров площадок (кв. м/чел.) |
| --- | --- |
| Площадки детские игровые дошкольного возраста | 0,7 |
| Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Площадки для занятий физкультурой | 2,0 (допускается уменьшать, но не более чем на 50%) |
| Площадки для хозяйственных целей | 0,3 |
| Дворовое озеленение | 2,0 |

9.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно           к территориальной зоне Ж2-И1:

а) в случае расположения территориальной зоны или ее части в зоне регенерации исторической застройки запрещается строительство капитальных объектов, за исключением специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия, предусмотренных требованиями градостроительных регламентов в границах охранных зон объектов культурного наследия                      в соответствии с проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

б) соблюдение требований градостроительных регламентов, установленных проектом исторического поселения регионального значения город Вологда,                       в том числе для учета территорий зеленых насаждений;

в) ограничения в отношении характерных типов исторической застройки:

- запрещается изменение характерных типов исторической застройки (кроме территориальных зон Ж2-И1, расположенных между улицей Чернышевского              и правым берегом реки Вологды);

- в соответствии с характерными типами исторической застройки сохраняются пропорции всех частей и элементов здания, размеры здания, размеры отдельных частей здания, размеры и форма печных (вентиляционных) труб, расположение, размеры и форма оконных и дверных проемов, расстекловка, форма кровли, форма и размер выноса карниза; допускается изменение стиля декора          в оформлении наличников, пилястр, колонн, ограждений, деталей фасада, карнизов в рамках исторически характерных стилей;

г) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - ценной застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных             и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей                  и элементов;

д) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - средовой застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

е) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - инженерных сооружений:

- запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения;

ж) ограничения сохранения дисгармоничных объектов:

- реконструкция дисгармоничных объектов капитального строительства и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов                      в соответствие с установленными предельными параметрами;

з) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;

- запрещается организация новых площадей, улиц;

- разрешается организация новых внутриквартальных проездов;

и) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):

- разрешается расширение проезжей части;

- разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки - защиту от подтопления);

- разрешается подсыпка грунта до исторических отметок поверхности земли;

- разрешается подсыпка до отметок выше существующих отметок поверхности земли;

к) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой не более 2,8 метра, шириной не более 1,4 метра;

- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 2,8 метра, максимальный диаметр не более 1,4 метра;

- разрешается размещение вывесок на фасаде здания не выше первого этажа здания, строения или сооружения с площадью информационного поля вывески       не более 0,7 кв.м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания; общие габариты всех вывесок, размещенных на фасаде здания не должны превышать 1/2 длины фасада, 1/4 высоты этажа;

- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше первого этажа, габаритами не более: шириной                     0,7 метра, высотой 0,5 метра;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций           и информационных стендов высотой более 2,8 метра и шириной более 1,4 метра;

- запрещается размещение рекламных конструкций (за исключением панелей-кронштейнов) на фасадах и крышах зданий и сооружений;

- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше первого этажа здания;

- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов;

л) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики:

- деревянное здание (здание из других материалов, обшитое деревом), соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной формы в плане,      с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- деревянное здание (здание из других материалов, обшитое деревом), соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной формы в плане,      с мансардным этажом с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- смешанное здание, где первый этаж кирпичный, а выше расположенный этаж деревянный (этаж из других материалов, обшитый деревом), соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной формы в плане,      с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- смешанное здание, где первый этаж кирпичный, а выше расположенный этаж деревянный (этаж из других материалов, обшитый деревом) соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной формы в плане, с мансардным этажом с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- не допускается устройство скатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов;

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров             на главных фасадах и кровлях зданий;

м) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки:

- дерево;

- стекло при заполнении проемов окон и дверей;

- металл, гибкие кровельные материалы при устройстве кровельных покрытий;

- кирпич, камень, штукатурка при отделке цоколя, для вентиляционных         и печных труб;

- кованные и металлические элементы при устройстве водосточных систем, козырьков, дымников;

- запрещается использование пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей, в том числе, сайдинга, навесных панелей;

- запрещается устройство металлических вентиляционных и печных труб;

- при заполнении дверных и оконных проемов допускается использование пластика (без устройства в стенах клапанов инфильтрации воздуха (приточный клапан); при реконструкции и капитальном ремонте зданий требуется сохранение первоначальной (на период постройки здания) расстекловки оконных и дверных заполнений;

н) цветовое решение:

- разрешается для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка         по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый,

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

о) требования к элементам благоустройства земельных участков:

- благоустройство участка должно быть направлено на воссоздание исторических характеристик территории (планировки участка, малых архитектурных форм, озеленения), исторических отметок поверхности земли, отвод поверхностных вод от объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- разрешается установка ограждений не более 1,8 метра по красной линии, совпадающей с линией застройки (между фасадами домов);

- разрешается установка ограждений не более 1,6 метра внутри квартала между участками;

- разрешается устройство палисадников с ограждением, выполненным           в дереве высотой не более 1,1 метра; палисадник может находиться в пределах улицы, максимальное расстояние от стены здания, стоящего на красной линии       до ограждения палисадника 3 метра;

- разрешается деревянное ограждение с воротами и калитками                         с вертикальной зашивкой, имеющее деревянные или каменные (кирпичные) столбы; цветовое решение – покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов,

- разрешается кованное (сварное) металлическое ограждение;

- глухие ограждения запрещены, открытых плоскостей должно быть            не менее 50% от площади ограждения, в случае установки ограждения между фасадами домов вдоль линии застройки, совпадающей с красной линией открытых плоскостей должно быть не менее 30% от площади ограждения;

- запрещены ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;

- запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов - элементов благоустройства и малых архитектурных форм;

- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка, деревянные доски (для тротуаров).

10. Ж2-И1а. Подзона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами в границе исторического поселения

Подзона Ж2-И1а установлена для обеспечения правовых условий размещения и эксплуатации индивидуальных и малоэтажных жилых домов,             а также объектов обслуживания, связанных с проживанием граждан, в целях сохранения исторически сложившегося типа застройки города.

10.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне Ж2-И1а соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам          в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

10.2. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в подзоне Ж2-И1а принимаются такими же, как в зоне  Ж2-И1. К застройке в подзоне Ж2-И1а предъявляются дополнительные требования и ограничения по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблицы 10.1-10.3):

Таблица 10.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1/ максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)4 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Для индивидуального жилищного строительства 5 | 2.1 | 3 эт. /12 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | 400 / 3008 | 1500 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 25 | 60 | 3 | 0 - 6 | 6 | 25 | 30 |
| 2. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 6 | 2.1.1 | 4 эт. /13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | 60010 | 5000010 | 0,82 кв. м/ 1 кв. м общей площади жилых помещений | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 6 | 6 | 25 | 30 |
| 3. | Блокированная жилая застройка 6 | 2.3 | 3 эт. /12 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | 300 | 400 | 0,94 кв. м/ 1 кв. м общей площади жилых помещений |  | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 6 | 6 | 25 | 30 |
| 4. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 4 эт. /13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 6 | 6 | 25 | 30 |
| 5. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 4 эт. /13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | 2000 | 5000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 6 | 6 | 25 | 30 |
| 6. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения) 7 | 3.5.1 | 3 эт. /13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 6 | 6 | 25 | 30 |
| 7. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации) 7 | 3.5.1 | 4 эт. /13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 |  |  | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 6 | 6 | 25 | 30 |
| 8. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию) 7 | 3.5.1 | 4 эт. /13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 6 | 6 | 25 | 30 |
| 9. | Государственное управление | 3.8.1 | 4 эт. /13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 |  | 5000 | 30 кв. м / 1 сотрудника | 54 кв. м / 1 сотрудника | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 6 | 6 | 25 | 30 |
| 10. | Магазины | 4.4 | 4 эт. /13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 |  | 5000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 6 | 6 | 25 | 30 |
| 11. | Обеспечение занятий спортом в помещениях 9 | 5.1.2 | 4 эт. /13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 |  | 5000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 6 | 6 | 25 | 30 |
| 12. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 4 эт. /13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 |  | 5000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 6 | 6 | 25 | 30 |
| 13. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 14. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 15. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 10.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1 / максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапиталь-ными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минималь-ные отступы от границ земельного участка (м)4 | Минималь-ные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 4 эт. /13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | 500 | 5000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 6 | 25 | 30 |
| 2. | Общественное питание | 4.6 | 4 эт. /13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | Не подлежит установлению | 5000 | 1000 кв.м/ 100 мест | 2500 кв.м/ 100 мест | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 6 | 25 | 30 |
| 3. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 4 эт. /13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 |  | 5000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 6 | 25 | 30 |
| 4. | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | 4 эт. /13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 |  | 5000 | 50 кв. м /место | 160 кв. м / место | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 6 | 25 | 30 |

1 Максимальная этажность включает мансардный этаж, который по площади - не более 1/2 от площади ниже расположенного этажа.

2 Максимальная высота здания: для одноэтажного объекта - 8 метров; для одноэтажного объекта с мансардным этажом (два надземных этажа) - 8 метров; для двухэтажного объекта - 12 метров. Для всех объектов высота цоколя не более           1 метра.

3 Максимальная площадь здания - 1000 кв. м при максимальных наружных габаритах сложной конфигурации в плане здания: 40 х 40 метров; 640 кв. м при максимальных наружных габаритах прямоугольной конфигурации в плане:                       16х40 метров.

4 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

5 Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) домов индивидуальной застройки до стен домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. Расстояние от границ участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 1. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен ближайшего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

6 Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой два-три этажа - не менее 15 м; четыре этажа - не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий     с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. Расстояние от стен блокированных жилых домов до ограждения участка со стороны вводов инженерных сетей при организации колодцев на территории участка – не менее 6 м. В условиях реконструкции и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

7 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% - на 15%. Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

8 300 кв. м - при существующем жилом доме.

9 Для детско-юношеской спортивной школы размеры земельного участка: мин -10000 кв.м; макс -15000 кв. м.

10 Для отдельно стоящего многоквартирного дома  -  минимальный размер земельного участка -  600 кв.м, максимальный размер земельного участка - 4500 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка -  4500 кв.м, максимальный размер земельного участка – 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

Таблица 10.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
|  | Служебные гаражи | 4.9 |

10.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно          к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

10.4. Площадь элементов дворового благоустройства в границе земельного участка многоквартирного дома определяется в соотвествии с показателями, приведенными в таблице 10.4.

Таблица 10.4

| Элементы дворового благоустройства | Показатель удельных размеров площадок (кв. м/чел.) |
| --- | --- |
| Площадки детские игровые дошкольного возраста | 0,7 |
| Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Площадки для занятий физкультурой | 2,0 (допускается уменьшать, но не более чем на 50%) |
| Площадки для хозяйственных целей | 0,3 |
| Дворовое озеленение | 2,0 |

10.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно           к территориальной подзоне Ж2-И1а:

а) в случае расположения территориальной зоны или ее части в зоне регенерации исторической застройки запрещается строительство капитальных объектов, за исключением специальных мер, направленных на сохранение               и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия, предусмотренных требованиями градостроительных регламентов в границах охранных зон объектов культурного наследия                      в соответствии с проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

б) ограничения в отношении характерных типов исторической застройки:

- запрещается изменение характерных типов исторической застройки;

- в соответствии с характерными типами исторической застройки сохраняются пропорции всех частей и элементов здания, размеры здания, размеры отдельных частей здания, размеры и форма печных (вентиляционных) труб, расположение, размеры и форма оконных и дверных проемов, расстекловка, форма кровли, форма и размер выноса карниза; допускается изменение стиля декора          в оформлении наличников, пилястр, колонн, ограждений, деталей фасада, карнизов в рамках исторически характерных стилей;

в) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - ценной застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных              и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей                 и элементов;

г) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - средовой застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

д) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - инженерных сооружений:

- запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения;

е) ограничения сохранения дисгармоничных объектов:

- реконструкция дисгармоничных объектов капитального строительства и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов                    в соответствие с установленными предельными параметрами;

ж) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;

- запрещается организация новых площадей, улиц;

- разрешается организация новых внутриквартальных проездов;

з) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):

- разрешается расширение проезжей части;

- разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки – защиту от подтопления);

- разрешается подсыпка грунта до исторических отметок поверхности земли;

- разрешается подсыпка до отметок выше существующих отметок поверхности земли;

и) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой не более 2,8 метра, шириной не более 1,4 метра;

- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 2,8 метра, максимальный диаметр не более 1,4 метра;

- разрешается размещение вывесок на фасаде здания не выше второго этажа здания, строения или сооружения с площадью информационного поля вывески не более 1,0 кв.м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания; общие габариты всех вывесок, размещенных на фасаде здания не должны превышать 1/2 длины фасада, 1/4 высоты этажа;

- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше первого этажа, габаритами не более: шириной                   0,7 метра, высотой 0,7 метра;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций                        и информационных стендов высотой более 2,8 метра и шириной более 1,4 метра;

- запрещается размещение рекламных конструкций (за исключением панелей-кронштейнов) на фасадах и крышах зданий и сооружений;

- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше второго этажа здания;

- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов;

к) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики:

- деревянное здание (здание из других материалов, обшитое деревом), соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной формы в плане,      с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- деревянное здание (кирпичное здание, обшитое деревом), соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной формы в плане, с мансардным этажом с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- кирпичное здание (смешанное), соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной либо сложной формы в плане, с вальмовой либо двухскатной кровлей, угол наклона кровли до 30° в зависимости от типа здания;

- допускаются отдельные элементы: мансарды, эркеры (прямоугольной, шестигранной и полукруглой формы в плане), балконы, аттики и прочие архитектурные элементы;

- допускается сложное объемно-пространственное решение;

- не допускается устройство двухскатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов;

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров на главных фасадах и кровлях зданий;

л) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки:

- кирпич, дерево;

- стекло при заполнении проемов окон и дверей;

- керамогранит для элементов при отделке;

- металл, гибкие кровельные материалы при устройстве кровельных покрытий;

- кирпич, камень, штукатурка при отделке цоколя, для вентиляционных и печных труб;

- кованные и металлические элементы при устройстве водосточных систем, козырьков, дымников;

- запрещается использование пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей, в том числе, сайдинга, навесных панелей;

- запрещается устройство металлических вентиляционных и печных труб;

- при заполнении дверных и оконных проемов допускается использование пластика (без устройства в стенах клапанов инфильтрации воздуха (приточный клапан); при реконструкции и капитальном ремонте зданий требуется сохранение первоначальной (на период постройки здания) расстекловки оконных и дверных заполнений;

м) цветовое решение:

- разрешается для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                       по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый,

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

н) требования к элементам благоустройства земельных участков:

- благоустройство участка должно быть направлено на воссоздание исторических характеристик территории (планировки участка, малых архитектурных форм, озеленения), исторических отметок поверхности земли, отвод поверхностных вод от объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- разрешается установка ограждений не более 1,6 метра по красной линии, совпадающей с линией застройки (между фасадами домов);

- разрешается деревянное ограждение с воротами и калитками                         с вертикальной зашивкой, имеющее деревянные или каменные (кирпичные) столбы;

- цветовое решение - покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов;

- разрешается кованное (сварное) металлическое ограждение;

- глухие ограждения запрещены (открытых плоскостей не менее 50%);

- запрещены ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;

- запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов - элементов благоустройства и малых архитектурных форм;

- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка, деревянные доски (для тротуаров).

11. Ж2-И1б. Подзона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами в границе исторического поселения

Подзона Ж2-И1б установлена для обеспечения правовых условий размещения и эксплуатации индивидуальных и малоэтажных жилых домов,             а также объектов обслуживания, связанных с проживанием граждан, в целях сохранения исторически сложившегося типа застройки города.

11.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне Ж2-И1б соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и  требований к градостроительным регламентам                   в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

11.2. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в подзоне Ж2-И1б принимаются такими же, как в зоне Ж2-И1. К застройке в подзоне Ж2-И1б предъявляются дополнительные требования                         и ограничения по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблицы 11.1-11.3):

Таблица 11.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1/ максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)4 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Для индивидуального жилищного строительства5 | 2.1 | 3 эт. /12 | 6 | Суммарная площадь застройки установлена индивидуально согласно зоне исторического поселения | 8 х 12 | 400/ 3008 | 1500 | Не подлежит установлению | 30 | 15 | 18 | 120 | 3 | 0 - 25 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 40 |
| 2. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка6 | 2.1.1 | 4 эт. /13,5 | 6 |  | 8 х 12 | 60010 | 5000010 | 0,82 кв. м/ 1 кв. м общей площади жилых помещений | Не подлежит установлению | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 25 |  |  | 40 |
| 3. | Блокированная жилая застройка6 | 2.3 | 3 эт. /12 | 6 |  | 8 х 12 | 300 | 400 | 0,94 кв. м/ 1 кв. м общей площади жилых помещений |  | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 25 |  |  | 40 |
| 4. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 4 эт. /13,5 | 6 |  | 8 х 12 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 25 |  |  | 40 |
| 5. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 4 эт. /13,5 | 6 |  | 8 х 12 | 2000 | 5000 | Не подлежит установлению | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 25 |  |  | 40 |
| 6. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)7 | 3.5.1 | 3 эт. / 13,5 | 6 |  | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 25 |  |  | 40 |
| 7. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации)7 | 3.5.1 | 4 эт. /13,5 | 6 |  | 8 х 12 |  |  | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 25 |  |  | 40 |
| 8. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)7 | 3.5.1 | 4 эт. /13,5 | 6 |  | 8 х 12 |  |  | Не подлежит установлению | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 25 |  |  | 40 |
| 9. | Государственное управление | 3.8.1 | 4 эт. /13,5 | 6 |  | 8 х 12 |  | 5000 | 30 кв. м / 1 сотрудника | 54 кв. м / 1 сотрудника | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 25 |  |  | 40 |
| 10. | Магазины | 4.4 | 4 эт. /13,5 | 6 |  | 8 х 12 |  | 5000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 25 |  |  | 40 |
| 11. | Обеспечение занятий спортом в помещениях9 | 5.1.2 | 4 эт. /13,5 | 6 |  | 8 х 12 |  | 5000 | Не подлежит установлению | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 25 |  |  | 40 |
| 12. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 4 эт. /13,5 | 6 |  | 8 х 12 |  | 5000 | Не подлежит установлению | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 25 |  |  | 40 |
| 13. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 14. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 15. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 11.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1/ максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)4 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 4 эт. /13,5 | 6 | Суммарная площадь застройки установлена индивидуально согласно зоне исторического поселения | 8 х 12 | 500 | 5000 | Не подлежит установлению | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 25 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 40 |
| 2. | Общественное питание | 4.6 | 4 эт. /13,5 | 6 |  | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 5000 | 1000 кв. м / 100 мест | 2500 кв. м / 100 мест | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 25 |  |  | 40 |
| 3. | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | 4 эт. /13,5 | 6 |  | 8 х 12 |  | 5000 | 50 кв. м / место | 160 кв. м / место | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 25 |  |  | 40 |
| 4. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 4 эт. /13,5 | 6 |  | 8 х 12 |  | 5000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 25 |  |  | 40 |

.

1 Максимальная этажность соответствует существующей этажности на дату принятия постановления Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями) для каждого участка зоны. При новом строительстве сохраняется существующая этажность.

2 Максимальная высота здания: для одноэтажного объекта - 8 метров; для двухэтажного объекта, где второй этаж мансарда - 8 метров; для двухэтажного объекта - 12 метров; для трехэтажного объекта, где третий этаж мансарда - 12 метров; для трехэтажного объекта - 13,5 метра ; для четырехэтажного объекта, где четвертый этаж мансарда - 13,5 метра до конька кровли. Для всех объектов высота цоколя не более 1 метра.

3 Максимальная площадь здания: 900 кв. м для здания по адресу: ул. Предтеченская, 57а; 750 кв. м  для здания по адресу ул. Галкинская, д. 32а; 1700 кв. м для здания по адресу ул. Первомайская, д. 30.

4 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

5 Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) домов индивидуальной застройки до стен домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. Расстояние от границ участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 1. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен ближайшего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

6 Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой два-три этажа - не менее 15 м; четыре этажа - не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий      с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. Расстояние от стен блокированных жилых домов до ограждения участка со стороны вводов инженерных сетей при организации колодцев на территории участка - не менее 6 м. В условиях реконструкции               и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно. В условиях реконструкции и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также              при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

7 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% - на 15%. Для общеобразовательных организаций возможно размера земельного участка уменьшение в условиях реконструкции на 20%.

8 300 кв. м - при существующем жилом доме.

9 Для детско-юношеской спортивной школы размеры земельного участка: мин -10000 кв.м; макс -15000 кв. м.

10 Для отдельно стоящего многоквартирного дома  -  минимальный размер земельного участка -  600 кв.м, максимальный размер земельного участка - 4500 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка -  4500 кв.м, максимальный размер земельного участка - 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования .

Таблица 11.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

11.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно          к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

11.4. Площадь элементов дворового благоустройства в границе земельного участка многоквартирного дома определяется в соотвествии с показателями, приведенными в таблице 11.4.

Таблица 11.4

| Элементы дворового благоустройства | Показатель удельных размеров площадок (кв. м/чел.) |
| --- | --- |
| Площадки детские игровые дошкольного возраста | 0,7 |
| Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Площадки для занятий физкультурой | 2,0 (допускается уменьшать, но не более чем на 50%) |
| Площадки для хозяйственных целей | 0,3 |
| Дворовое озеленение | 2,0 |

11.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне Ж2-И1б:

а) в случае расположения территориальной зоны или ее части в зоне регенерации исторической застройки запрещается строительство капитальных объектов, за исключением специальных мер, направленных на сохранение                             и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия, предусмотренных требованиями градостроительных регламентов в границах охранных зон объектов культурного наследия                      в соответствии с проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

б) ограничения изменения характерных типов исторической застройки -                   не подлежат установлению;

в) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - ценной застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных                          и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

г) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - средовой застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

д) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - инженерных сооружений:

- запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения;

е) ограничения сохранения дисгармоничных объектов:

- реконструкция дисгармоничных объектов капитального строительства                    и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов                            в соответствие с установленными предельными параметрами;

ж) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;

- запрещается организация новых площадей, улиц;

- разрешается организация новых внутриквартальных проездов;

з) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):

- разрешается расширение проезжей части;

- разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки – защиту от подтопления);

- разрешается подсыпка грунта до исторических отметок поверхности земли;

- разрешается подсыпка до отметок выше существующих отметок поверхности земли;

и) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой не более 2,8 метра, шириной не более 1,4 метра;

- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 2,8 метра, максимальный диаметр не более 1,4 метра;

- разрешается размещение вывесок на фасаде здания не выше второго этажа здания, строения или сооружения с площадью информационного поля вывески                  не более 1,0 кв. м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания; общие габариты всех вывесок, размещенных на фасаде здания не должны превышать 1/2 длины фасада, 1/4 высоты этажа;

- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше первого этажа, габаритами не более: шириной                       0,7 метра, высотой 0,7 метра;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций                       и информационных стендов высотой более 2,8 метра и шириной более 1,4 метра;

- запрещается размещение рекламных конструкций (за исключением панелей-кронштейнов) на фасадах и крышах зданий и сооружений;

- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше второго этажа здания;

- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов;

к) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики:

- сохранение объемно-пространственной композиции существующего общественного объекта (в том числе при капитальном ремонте и при размещении нового здания на месте сносимого по амортизации объекта);

- деревянное здание, прямоугольной формы в плане, с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью                        и скатом кровли) до 30( в зависимости от типа здания;

- деревянное здание (кирпичное здание, обшитое деревом), прямоугольной формы в плане, с мансардным этажом с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30(                         в зависимости от типа здания;

- кирпичное здание (смешанное), прямоугольной либо сложной формы                      в плане, с вальмовой либо двухскатной кровлей, угол наклона кровли до 30(                            в зависимости от типа здания;

- допускаются отдельные элементы: мансарды, эркеры (прямоугольной, шестигранной и полукруглой формы в плане), балконы, аттики и прочие архитектурные элементы;

- допускается сложное объемно-пространственное решение;

- не допускается устройство двухскатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов не допускается устройство двухскатных и вальмовых крыш                        с изломом плоскости скатов (мансардных крыш);

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                       на главных фасадах и кровлях зданий;

л) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки:

- кирпич, дерево;

- стекло при заполнении проемов окон и дверей;

- керамогранит для элементов при отделке;

- металл, гибкие кровельные материалы при устройстве кровельных покрытий;

- кирпич, камень, штукатурка при отделке цоколя, для вентиляционных                      и печных труб;

- кованные и металлические элементы при устройстве водосточных систем, козырьков, дымников;

- запрещается использование пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей, в том числе, сайдинга, навесных панелей;

- запрещается устройство металлических вентиляционных и печных труб;

- при заполнении дверных и оконных проемов допускается использование пластика (без устройства в стенах клапанов инфильтрации воздуха (приточный клапан); при реконструкции и капитальном ремонте зданий требуется сохранение первоначальной (на период постройки здания) расстекловки оконных и дверных заполнений;

м) цветовое решение:

- разрешается для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                             по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый,

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

н) требования к элементам благоустройства земельных участков:

- благоустройство участка должно быть направлено на воссоздание исторических характеристик территории (планировки участка, малых архитектурных форм, озеленения), исторических отметок поверхности земли, отвод поверхностных вод от объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- благоустройство участка должно обеспечивать функционирование общественного объекта;

- разрешается установка ограждений не более 1,6 метра по красной линии, совпадающей с линией застройки (между фасадами домов);

- разрешается деревянное ограждение с воротами и калитками                         с вертикальной зашивкой, имеющее деревянные или каменные (кирпичные) столбы; цветовое решение – покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов;

- разрешается кованное (сварное) металлическое ограждение;

- глухие ограждения запрещены (открытых плоскостей не менее 50%);

- запрещены ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;

- запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов - элементов благоустройства и малых архитектурных форм;

- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка, деревянные доски (для тротуаров).

12. Ж2-И2. Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения

Зона Ж2-И2 установлена для обеспечения правовых условий размещения                  и эксплуатации индивидуальных и малоэтажных жилых домов, а также объектов обслуживания, связанных с проживанием граждан, в целях сохранения силуэта исторического поселения.

12.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Ж2-И2 соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                      в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

12.2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Ж2-И2 (таблицы 12.1-12.3):

Таблица 12.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Для индивидуального жилищного строительства4 | 2.1 | 3 эт. /12 | Не подлежит установлению | 16 х 120 | Не подлежит установлению | 400/ 3007 | 1500 | Не подлежит установлению | 30 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 3 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка5 | 2.1.1 | 3 эт. /12 |  | 16 х 120 |  | 6008 | 500008 | 0,82 кв. м/ 1 кв. м общей площади жилых помещений | Не подлежит установлению | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Блокированная жилая застройка5 | 2.3 | 3 эт. /12 |  | 16 х 120 |  | 300 | 400 | 0,94 кв. м/ 1 кв. м общей площади жилых помещений |  | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 3 эт. /12 |  | 16 х 120 |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 5. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 3 эт. /12 |  | 16 х 120 |  | 2000 | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 6. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)6 | 3.5.1 | 3 эт. /12 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 7. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации)6 | 3.5.1 | 3 эт. /12 |  | 16 х 120 |  |  |  | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 8. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)6 | 3.5.1 | 3 эт. /12 |  | 16 х 120 |  |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 9. | Деловое управление | 4.1 | 3 эт. /12 |  | 16 х 120 |  |  | 5000 | 18,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 10. | Магазины | 4.4 | 3 эт. /12 |  | 16 х 120 |  |  | 5000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 11. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 3 эт. /12 |  | 16 х 120 |  |  | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 12. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 13. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 14. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 12.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность/ максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 3 эт. /12 | Не подлежит установлению | 16 х 120 | Не подлежит установлению | 500 | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Общественное питание | 4.6 | 3 эт. /12 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | 5000 | 1000 кв. м/ 100 мест | 2500 кв.м/ 100 мест | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 3 эт. /12 |  | 16 х 120 |  |  | 5000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | 3 эт. / 12 |  | 16 х 120 |  |  | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 5. | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | 3 эт. /12 |  | 16 х 120 |  |  | 5000 | 50 кв. м / место | 160 кв. м / место | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |

1 До наивысшей точки здания.

2 Максимальная площадь здания - 1680 кв. м при максимальных наружных габаритах: ширина не более 16 метров, длина не более 120 метров.

3 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

4 Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) домов индивидуальной застройки до стен домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. Расстояние от границ участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 1. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен ближайшего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

5 Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой два-три этажа - не менее 15 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат -   не менее 10 м. Расстояние от стен блокированных жилых домов до ограждения участка со стороны вводов инженерных сетей при организации колодцев на территории участка - не менее 6 м. В условиях реконструкции и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь)               из окна в окно.

6 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% - на 15%.  Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

7 300 кв. м -  при существующем жилом доме.

8 Для отдельно стоящего многоквартирного дома  -  минимальный размер земельного участка -  600 кв.м, максимальный размер земельного участка - 4500 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка -  4500 кв.м, максимальный размер земельного участка – 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

Таблица 12.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

12.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

12.4. Площадь элементов дворового благоустройства в границе земельного участка многоквартирного дома определяется в соотвествии с показателями, приведенными в таблице 12.4.

Таблица 12.4

| Элементы дворового благоустройства | Показатель удельных размеров площадок (кв. м/чел.) |
| --- | --- |
| Площадки детские игровые дошкольного возраста | 0,7 |
| Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Площадки для занятий физкультурой | 2,0 (допускается уменьшать, но не более чем на 50%) |
| Площадки для хозяйственных целей | 0,3 |
| Дворовое озеленение | 2,0 |

12.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно  к территориальной зоне Ж2-И2:

а) ограничения изменения типа застройки - не подлежат установлению;

б) ограничения изменения исторически ценных градоформирующих объектов - не подлежат установлению;

в) ограничения сохранения диссонирующих элементов застройки -                            не подлежат установлению;

г) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок - не подлежат установлению;

д) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики - не подлежат установлению, кроме угла наклона кровли - до 30(;

е) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки - не подлежат установлению;

ж) цветовое решение:

- для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки                          и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей – обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                         по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

з) ограничения изменения характера озеленения земельного участка:

- разрешается посадка деревьев и кустарников с целью создания плотных посадок между историческими зданиями и современной застройкой;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                      5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                   на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

и) элементы благоустройства - не подлежат установлению;

к) ограничения изменения характера благоустройства земельного участка -               не подлежат установлению.

13. Ж2-И2а. Подзона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения

Подзона Ж2-И2а установлена для обеспечения правовых условий размещения и эксплуатации индивидуальных и малоэтажных жилых домов,            а также объектов обслуживания, связанных с проживанием граждан, в целях сохранения силуэта исторического поселения.

13.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне Ж2-И2а соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                 в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

13.2. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в подзоне Ж2-И2а принимаются такими же, как в зоне  Ж2-И2. К застройке в подзоне Ж2-И2а предъявляются дополнительные требования                         и ограничения по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблицы 13.1-13.3):

Таблица 13.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность/ максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Для индивидуального жилищного строительства4 | 2.1 | 3 эт. /12 | Не подлежит установлению | 16 х 120 | Не подлежит установлению | 400/ 3007 | 1500 | Не подлежит установлению | 30 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 3 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка5 | 2.1.1 | 4 эт. /15 |  | 16 х 120 |  | 6008 | 50008 | 0,82 кв. м / 1 кв. м общей площади жилых помещений | Не подлежит установлению | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Блокированная жилая застройка5 | 2.3 | 3 эт. /12 |  | 16 х 120 |  | 300 | 400 | 0,94 кв. м / 1 кв. м общей площади жилых помещений |  | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 4 эт. /15 |  | 16 х 120 |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 5. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 4 эт. /15 |  | 16 х 120 |  | 2000 | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 6. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)6 | 3.5.1 | 3 эт. /15 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 7. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации)6 | 3.5.1 | 4 эт. /15 |  | 16 х 120 |  |  |  | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 8. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)6 | 3.5.1 | 4 эт. /15 |  | 16 х 120 |  |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 9. | Деловое управление | 4.1 | 4 эт. /15 |  | 16 х 120 |  |  | 5000 | 18,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 10. | Магазины | 4.4 | 4 эт. /15 |  | 16 х 120 |  |  | 5000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 11. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 4 эт. /15 |  | 16 х 120 |  |  | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 12. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 13. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 14. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 13.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 4 эт. /15 | Не подлежит установлению | 16 х 120 | Не подлежит установлению | 500 | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Общественное питание | 4.6 | 4 эт. /15 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установ- лению | 5000 | 1000 кв. м / 100 мест | 2500 кв. м / 100 мест | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 4 эт. /15 |  | 16 х 120 |  |  | 5000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | 4 эт. /15 |  | 16 х 120 |  |  | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 5. | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | 4 эт. /15 |  | 16 х 120 |  |  | 5000 | 50 кв. м / место | 160 кв. м / место | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |

1 До наивысшей точки здания.

2 Максимальная площадь здания - 1680 кв. м при максимальных наружных габаритах: ширина не более 16 метров, длина не более 120 метров.

3 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

4 Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) домов индивидуальной застройки до стен домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. Расстояние от границ участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 1. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен ближайшего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

5 Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой два-три этажа - не менее 15 м; четыре этажа - не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий      с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. Расстояние от стен блокированных жилых домов до ограждения участка со стороны вводов инженерных сетей при организации колодцев на территории участка - не менее 6 м. В условиях реконструкции              и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

6 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% - на 15%. Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

7 300 кв. м - при существующем жилом дом.

8 Для отдельно стоящего многоквартирного дома - минимальный размер земельного участка - 600 кв.м, максимальный размер земельного участка - 4500 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка - 4500 кв.м, максимальный размер земельного участка - 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

Таблица 13.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

13.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

13.4. Площадь элементов дворового благоустройства в границе земельного участка многоквартирного дома определяется в соотвествии с показателями, приведенными в таблице 13.4.

Таблица 13.4

| Элементы дворового благоустройства | Показатель удельных размеров площадок (кв. м/чел.) |
| --- | --- |
| Площадки детские игровые дошкольного возраста | 0,7 |
| Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Площадки для занятий физкультурой | 2,0 (допускается уменьшать, но не более чем на 50%) |
| Площадки для хозяйственных целей | 0,3 |
| Дворовое озеленение | 2,0 |

13.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне Ж2-И2а:

а) ограничения изменения типа застройки - не подлежат установлению;

б) ограничения изменения исторически ценных градоформирующих объектов - не подлежат установлению;

в) ограничения сохранения диссонирующих элементов застройки -                         не подлежат установлению;

г) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок - не подлежат установлению;

д) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики - не подлежат установлению, кроме угла наклона кровли - до 30(;

е) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки - не подлежат установлению;

ж) цветовое решение:

- для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки                           и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                      по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

з) ограничения изменения характера озеленения земельного участка:

- разрешается посадка деревьев и кустарников с целью создания плотных посадок между историческими зданиями и современной застройкой;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                   5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                 на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия                     и исторически ценных градоформирующих объектов;

и) элементы благоустройства - не подлежат установлению;

к) ограничения изменения характера благоустройства земельного участка -                 не подлежат установлению.

14. Ж2-И2б. Подзона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения

Подзона Ж2-И2б установлена для обеспечения правовых условий размещения и эксплуатации индивидуальных и малоэтажных жилых домов, а также объектов обслуживания, связанных с проживанием граждан, в целях сохранения силуэта исторического поселения.

14.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне Ж2-И2б соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                           в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

14.2. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в подзоне Ж2-И2б принимаются такими же, как в зоне Ж2-И2. К застройке в подзоне Ж2-И2б предъявляются дополнительные требования                          и ограничения по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблицы 14.1-14.3):

Таблица 14.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Для индивидуального жилищного строительства4 | 2.1 | 3 эт. /12 | Не подлежит установлению | 16 х 120 | Не подлежит установлению | 400/ 3007 | 1500 | Не подлежит установлению | 30 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 3 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка5 | 2.1.1 | 4 эт. /15 |  | 16 х 120 |  | 6008 | 500008 | 0,82 кв. м / 1 кв. м общей площади жилых помещений | Не подлежит установлению | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Блокированная жилая застройка5 | 2.3 | 3 эт. /12 |  | 16 х 120 |  | 300 | 400 | 0,94 кв. м / 1 кв. м общей площади жилых помещений |  | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 4 эт. /15 |  | 16 х 120 |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 5. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 4 эт. /15 |  | 16 х 120 |  | 2000 | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 6. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)6 | 3.5.1 | 3 эт. /15 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 7. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразователь-ные организации)6 | 3.5.1 | 4 эт. /15 |  | 16 х 120 |  |  |  | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 8. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)6 | 3.5.1 | 4 эт. /15 |  | 16 х 120 |  |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 9. | Деловое управление | 4.1 | 4 эт. /15 |  | 16 х 120 |  |  | 5000 | 18,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 10. | Магазины | 4.4 | 4 эт. /15 |  | 16 х 120 |  |  | 5000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 11. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 4 эт. /15 |  | 16 х 120 |  |  | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 12. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 13. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 14. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 14.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 4 эт. /15 | Не подлежит установлению | 16 х 120 | Не подлежит установлению | 500 | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Общественное питание | 4.6 | 4 эт. /15 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | 5000 | 1000 кв.м / 100 мест | 2500 кв.м / 100 мест | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 4 эт. /15 |  | 16 х 120 |  |  | 5000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | 4 эт. /15 |  | 16 х 120 |  |  | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 5. | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | 4 эт. /15 |  | 16 х 120 |  |  | 5000 | 50 кв. м / место | 160 кв. м / место | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |

1 До наивысшей точки здания.

2 Максимальная площадь здания - 1680 кв. м при максимальных наружных габаритах: ширина не более 16 метров, длина не более 120 метров.

3 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

4 Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) домов индивидуальной застройки до стен домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. Расстояние от границ участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 1. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен ближайшего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

5 Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой два-три этажа - не менее 15 м; четыре этажа - не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий      с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. Расстояние от стен блокированных жилых домов до ограждения участка со стороны вводов инженерных сетей при организации колодцев на территории участка - не менее 6 м. В условиях реконструкции                и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

6 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% - на 15%.Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

7 300 кв. м -  при существующем жилом дом.

8 Для отдельно стоящего многоквартирного дома  -  минимальный размер земельного участка -  600 кв.м, максимальный размер земельного участка - 4500 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка -  4500 кв.м, максимальный размер земельного участка – 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

Таблица 14.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

14.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно            к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

14.4. Площадь элементов дворового благоустройства в границе земельного участка многоквартирного дома определяется в соотвествии с показателями, приведенными в таблице 14.4.

Таблица 14.4

| Элементы дворового благоустройства | Показатель удельных размеров площадок (кв. м/чел.) |
| --- | --- |
| Площадки детские игровые дошкольного возраста | 0,7 |
| Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Площадки для занятий физкультурой | 2,0 (допускается уменьшать, но не более чем на 50%) |
| Площадки для хозяйственных целей | 0,3 |
| Дворовое озеленение | 2,0 |

14.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне Ж2-И2б:

а) ограничения изменения типа застройки - не подлежат установлению;

б) ограничения изменения исторически ценных градоформирующих объектов - не подлежат установлению;

в) ограничения сохранения диссонирующих элементов застройки -                           не подлежат установлению;

г) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок - не подлежат установлению;

д) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики - не подлежат установлению;

е) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки - не подлежат установлению;

ж) цветовое решение:

- для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки                          и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                       по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

з) ограничения изменения характера озеленения земельного участка:

- разрешается посадка деревьев и кустарников с целью создания плотных посадок между историческими зданиями и современной застройкой;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                     5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                   на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия                      и исторически ценных градоформирующих объектов;

и) элементы благоустройства - не подлежат установлению;

к) ограничения изменения характера благоустройства земельного участка -                 не подлежат установлению.

15. Ж2-И2в. Подзона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения

Подзона Ж2-И2в установлена для обеспечения правовых условий размещения и эксплуатации индивидуальных и малоэтажных жилых домов,            а также объектов обслуживания, связанных с проживанием граждан, в целях сохранения силуэта исторического поселения.

15.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне Ж2-И2в соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                   в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

15.2. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в подзоне Ж2-И2в принимаются такими же, как в зоне 
Ж2-И2. К застройке в подзоне Ж2-И2в предъявляются дополнительные требования и ограничения по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблицы 15.1-15.3):

Таблица 15.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Для индивидуального жилищного строительства4 | 2.1 | 3 эт. /12 | Не подлежит установлению | 20 х 120 | Не подлежит установлению | 400/ 3007 | 1500 | Не подлежит установлению | 30 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 3 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка5 | 2.1.1 | 4 эт. /15 |  | 20 х 120 |  | 6008 | 500008 | 0,82 кв. м/ 1 кв. м общей площади жилых помещений | Не подлежит установлению | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Блокированная жилая застройка5 | 2.3 | 3 эт. /12 |  | 20 х 120 |  | 300 | 400 | 0,94 кв. м/ 1 кв. м общей площади жилых помещений |  | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 4 эт. /15 |  | 20 х 120 |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 5. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 4 эт. /15 |  | 20 х 120 |  | 2000 | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 6. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)6 | 3.5.1 | 3 эт. /15 |  | 20 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 7. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации)6 | 3.5.1 | 4 эт. /15 |  | 20 х 120 |  |  |  | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 8. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)6 | 3.5.1 | 4 эт. /15 |  | 20 х 120 |  |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 9. | Деловое управление | 4.1 | 4 эт. /15 |  | 20 х 120 |  |  | 5000 | 18,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 10. | Магазины | 4.4 | 4 эт. /15 |  | 20 х 120 |  |  | 5000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 11. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 4 эт. /15 |  | 20 х 120 |  |  | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 12. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 13. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 14. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 15.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность/ максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 4 эт. /15 | Не подлежит установлению | 20 х 120 | Не подлежит установлению | 500 | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Общественное питание | 4.6 | 4 эт. /15 |  | 20 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | 5000 | 1000 кв. м / 100 мест | 2500 кв. м / 100 мест | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 4 эт. /15 |  | 20 х 120 |  |  | 5000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | 4 эт. /15 |  | 20 х 120 |  |  | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 5. | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | 4 эт. /15 |  | 20 х 120 |  |  | 5000 | 50 кв. м / место | 160 кв. м / место | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |

1 До наивысшей точки здания.

2 Максимальная площадь здания - 2400 кв. м при максимальных наружных габаритах: ширина не более 20 метров, длина не более 120 метров.

3 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

4 Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) домов индивидуальной застройки до стен домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. Расстояние от границ участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 1. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен ближайшего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

5 Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой два-три этажа - не менее 15 м; четыре этажа - не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий           с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. Расстояние от стен блокированных жилых домов до ограждения участка со стороны вводов инженерных сетей при организации колодцев на территории участка – не менее 6 м. В условиях реконструкции                 и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

6 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% - на 15%. Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

7 300 кв. м -  при существующем жилом доме.

8 Для отдельно стоящего многоквартирного дома  -  минимальный размер земельного участка - 600 кв.м, максимальный размер земельного участка - 4500 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка - 4500 кв.м, максимальный размер земельного участка - 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

Таблица 15.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

15.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно          к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

15.4. Площадь элементов дворового благоустройства в границе земельного участка многоквартирного дома определяется в соотвествии с показателями, приведенными в таблице 15.4.

Таблица 15.4

| Элементы дворового благоустройства | Показатель удельных размеров площадок (кв. м/чел.) |
| --- | --- |
| Площадки детские игровые дошкольного возраста | 0,7 |
| Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Площадки для занятий физкультурой | 2,0 (допускается уменьшать, но не более чем на 50%) |
| Площадки для хозяйственных целей | 0,3 |
| Дворовое озеленение | 2,0 |

15.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне Ж2-И2в:

а) ограничения изменения типа застройки - не подлежат установлению;

б) ограничения изменения исторически ценных градоформирующих объектов - не подлежат установлению;

в) ограничения сохранения диссонирующих элементов застройки –                         не подлежат установлению;

г) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок - не подлежат установлению;

д) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики - не подлежат установлению, кроме угла наклона кровли - до 30(;

е) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки - не подлежат установлению;

ж) цветовое решение - не подлежат установлению;

з) ограничения изменения характера озеленения земельного участка:

- разрешается посадка деревьев и кустарников с целью создания плотных посадок между историческими зданиями и современной застройкой;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                     5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                 на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия                      и исторически ценных градоформирующих объектов;

и) элементы благоустройства - не подлежат установлению;

к) ограничения изменения характера благоустройства земельного участка -              не подлежат установлению.

16. Ж3-И1. Зона застройки малоэтажными жилыми домами в границе исторического поселения

Зона Ж3-И1 установлена для обеспечения правовых условий размещения                   и эксплуатации малоэтажных жилых домов, а также объектов обслуживания, связанных с проживанием граждан, в целях сохранения исторически сложившегося типа застройки города.

16.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Ж3-И1 соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                  в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

16.2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Ж3-И1 (таблицы 16.1-16.3):

Таблица 16.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1 / максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяжен-ность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)4 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка5 | 2.1.1 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | 6008 | 500008 | 0,82 кв. м / 1 кв. м общей площади жилых помещений | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 2. | Блокированная жилая застройка5 | 2.3 | 3 эт./12 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | 300 | 400 | 0,94 кв. м / 1 кв. м общей площади жилых помещений |  | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 3. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документацией | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 4. | Общежития | 3.2.4 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 5. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)6 | 3.5.1 | 3 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 6. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразователь-ные организации)6 | 3.5.1 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 |  |  | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 7. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)6 | 3.5.1 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 8. | Деловое управление | 4.1 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 |  | 5000 | 18,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 9. | Магазины | 4.4 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 |  | 5000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 10. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 |  | 5000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 11. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 12. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 13. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 16.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1 / максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяжен-ность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)4 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Для индивидуального жилищного строительства 7 | 2.1 | 3 эт./12 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | 400/ 3009 | 1500 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 25 | 60 | 3 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 2. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | 500 | 5000 |  | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 3. | Общественное питание | 4.6 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | Не подлежит установ-лению | 5000 | 1000 кв.м/ 100 мест | 2500 кв.м/ 100 мест | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 4. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 |  | 5000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 5. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 |  | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 6. | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 |  | 5000 | 50 кв. м / место | 160 кв.м / место | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |

1 Максимальная этажность включает последний этаж - мансардный, который по площади - не более 1/2 от площади ниже расположенного этажа.

2 Максимальная высота здания: для одноэтажного объекта - 8 метров; для двухэтажного объекта, где второй этаж мансарда - 8 метров; для двухэтажного объекта - 12 метров; для трехэтажного объекта, где третий этаж мансарда - 12 метров; для трехэтажного объекта - 13,5 метра ; для четырехэтажного объекта, где четвертый этаж мансарда - 13,5 метра до конька кровли.

Исключение составляет застройка, расположенная по адресу: ул. Гоголя, д. 7, максимальная этажность  которой может составлять 3 этажа, один из которых мансардный, или 12 метров до конька здания, а также застройка, расположенная             на территории за зданием по адресу: ул. Чернышевского, д. 67, максимальная этажность  которой может составлять 6 этажей, один из которых мансардный, или 19 метров до конька здания (в соответствии с характерными типами исторической застройки).

Для всех объектов высота цоколя не более 1 метра.

3 Максимальная площадь здания - 1000 кв. м при максимальных наружных габаритах сложной конфигурации в плане здания: 40х40 метров; 640 кв. м при максимальных наружных габаритах прямоугольной конфигурации в плане: 16х40 метров.

Исключение составляет застройка, расположенная по адресу: ул. Гоголя, д. 7, максимальная площадь зданий которой составляет - 396 кв. м при максимальных наружных габаритах сложной конфигурации в плане здания: 18х24 метров;        308 кв. м при максимальных наружных габаритах прямоугольной конфигурации в плане: 14х22 метров, а также застройка, расположенная по адресу: ул. Чернышевского, д. 67, максимальная площадь здания которой составляет: для жилых                                 и общественных зданий - 1800 кв. м при максимальных наружных габаритах сложной конфигурации в плане здания: 45х100 метров; 1400 кв. м при максимальных наружных габаритах прямоугольной конфигурации в плане: 16х100 метров                           (в соответствии с характерными типами исторической застройки).

4 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

5 Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой два-три этажа - не менее 15 м; четыре этажа - не менее 20 м;  между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. Расстояние от стен блокированных жилых домов до ограждения участка со стороны вводов инженерных сетей при организации колодцев на территории участка - не менее 6 м. В условиях реконструкции             и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

6 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% - на 15%. Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

7 Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) домов индивидуальной застройки до стен домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. Расстояние от границ участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 1. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен ближайшего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

8 Для отдельно стоящего многоквартирного дома  -  минимальный размер земельного участка -  600 кв.м, максимальный размер земельного участка - 4500 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка -  4500 кв.м, максимальный размер земельного участка - 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

9 300 кв. м - при существующем жилом доме.

Таблица 16.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

16.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

16.4. Площадь элементов дворового благоустройства в границе земельного участка многоквартирного дома определяется в соотвествии с показателями, приведенными в таблице 16.4.

Таблица 16.4

| Элементы дворового благоустройства | Показатель удельных размеров площадок (кв. м/чел.) |
| --- | --- |
| Площадки детские игровые дошкольного возраста | 0,7 |
| Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Площадки для занятий физкультурой | 2,0 (допускается уменьшать, но не более чем на 50%) |
| Площадки для хозяйственных целей | 0,3 |
| Дворовое озеленение | 2,0 |

16.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Ж3-И1:

а) в случае расположения территориальной зоны или ее части в зоне регенерации исторической застройки запрещается строительство капитальных объектов, за исключением специальных мер, направленных на сохранение                              и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия, предусмотренных требованиями градостроительных регламентов в границах охранных зон объектов культурного наследия в соответствии с проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

б) соблюдение требований градостроительных регламентов, установленных проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

в) ограничения в отношении характерных типов исторической застройки:

- запрещается изменение характерных типов исторической застройки;

- в соответствии с характерными типами исторической застройки сохраняются пропорции всех частей и элементов здания, размеры здания, размеры отдельных частей здания, размеры и форма печных (вентиляционных) труб, расположение, размеры и форма оконных и дверных проемов, расстекловка, форма кровли, форма и размер выноса карниза; допускается изменение стиля декора                            в оформлении наличников, пилястр, колонн, ограждений, деталей фасада, карнизов                            в рамках исторически характерных стилей;

г) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - ценной застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных                                 и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

д) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - средовой застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

е) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - инженерных сооружений:

- запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения;

ж) ограничения сохранения дисгармоничных объектов:

- реконструкция дисгармоничных объектов капитального строительства                      и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов                           в соответствие с установленными предельными параметрами;

з) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;

- запрещается организация новых площадей, улиц;

- разрешается организация новых внутриквартальных проездов;

и) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):

- разрешается расширение проезжей части;

- разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки ( защиту от подтопления);

- разрешается подсыпка грунта до исторических отметок поверхности земли;

- разрешается подсыпка до отметок выше существующих отметок поверхности земли;

к) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой                    не более 2,8 метра, шириной не более 1,4 метра;

- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 2,8 метра, максимальный диаметр не более 1,4 метра;

- разрешается размещение вывесок на фасаде здания не выше первого этажа здания, строения или сооружения с площадью информационного поля вывески не более 1,0 кв. м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания; общие габариты всех вывесок, размещенных на фасаде здания не должны превышать 1/2 длины фасада, 1/4 высоты этажа;

- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше первого этажа, габаритами не более: шириной                     0,7 метра, высотой 0,7 метра;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций                       и информационных стендов высотой более 2,8 метра и шириной более 1,4 метра;

- запрещается размещение рекламных конструкций (за исключением панелей-кронштейнов) на фасадах и крышах зданий и сооружений;

- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше первого этажа здания;

- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов;

л) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики:

- деревянное здание (кирпичное здание, обшитое деревом), соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной формы в плане, с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- деревянное здание (кирпичное здание, обшитое деревом), соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной формы в плане, с мансардным этажом с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- кирпичное здание (смешанное), соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной либо сложной формы в плане, с вальмовой                                 либо двухскатной кровлей, угол наклона кровли до 30° в зависимости от типа здания;

- допускаются отдельные элементы: мансарды, эркеры (прямоугольной, шестигранной и полукруглой формы в плане), балконы, аттики и прочие архитектурные элементы;

- допускаются отдельные элементы: мансарды, эркеры (прямоугольной, шестигранной и полукруглой формы в плане), балконы, аттики и прочие архитектурные элементы;

- допускается сложное объемно-пространственное решение;

- не допускается устройство двухскатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов (мансардных крыш);

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                       на главных фасадах и кровлях зданий;

м) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки:

- кирпич, дерево;

- керамогранит для элементов при отделке;

- стекло при заполнении проемов окон и дверей;

- металл, гибкие кровельные материалы при устройстве кровельных покрытий;

- кирпич, камень, штукатурка при отделке цоколя, для вентиляционных                      и печных труб;

- кованные и металлические элементы при устройстве водосточных систем, козырьков, дымников;

- запрещается использование пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей, в том числе, сайдинга, навесных панелей;

запрещается устройство металлических вентиляционных и печных труб;

- при заполнении дверных и оконных проемов допускается использование пластика (без устройства в стенах клапанов инфильтрации воздуха (приточный клапан); при реконструкции и капитальном ремонте зданий требуется сохранение первоначальной (на период постройки здания) расстекловки оконных и дверных заполнений;

н) цветовое решение:

- разрешается для деревянных стен ( натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей ( обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                        по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый,

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

о) требования к элементам благоустройства земельных участков:

- разрешается установка ограждений высотой не более 1,6 метра;

- разрешается деревянное ограждение с воротами и калитками с вертикальной зашивкой, имеющее деревянные или каменные (кирпичные) столбы; цветовое решение ( покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов;

- разрешается кованное (сварное) металлическое ограждение;

- глухие ограждения запрещены, открытых плоскостей должно быть не менее 50% от площади ограждения;

- запрещены ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                    5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                    на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов ( элементов благоустройства и малых архитектурных форм;

- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка, деревянные доски (для тротуаров).

17. Ж3-И1а. Подзона застройки малоэтажными жилыми домами в границе исторического поселения

Подзона Ж3-И1а установлена для обеспечения правовых условий размещения и эксплуатации малоэтажных жилых домов, а также объектов обслуживания, связанных с проживанием граждан, в целях сохранения исторически сложившегося типа застройки города.

17.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне Ж3-И1а соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                    в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

17.2. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в подзоне Ж3-И1а принимаются такими же, как в зоне   Ж3-И1. К застройке в подзоне Ж3-И1а предъявляются дополнительные требования и ограничения по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблицы 17.1-17.3):

Таблица 17.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1 / максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)4 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка5 | 2.1.1 | 3 эт./12,5 | 6 | от 14 х 40 до 45 х 45 | 8 х 12 | 6008 | 500008 | 0,82 кв. м/ 1 кв. м общей площади жилых помещений | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 18 | 60 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 2. | Блокированная жилая застройка5 | 2.3 | 3 эт./12,5 | 6 | от 14 х 40 до 45 х 45 | 8 х 12 | 300 | 400 | 0,94 кв. м/ 1 кв. м общей площади жилых помещений |  | 40 | 10 | 18 | 60 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 3. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 3 эт./12,5 | 6 | от 14 х 40 до 45 х 45 | 8 х 12 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 40 | 10 | 18 | 60 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 4. | Общежития | 3.2.4 | 3 эт./12,5 | 6 | от 14 х 40 до 45 х 45 | 8 х 12 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 18 | 60 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 5. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)6 | 3.5.1 | 3 эт./12,5 | 6 | от 14 х 40 до 45 х 45 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 40 | 10 | 18 | 60 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 6. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразователь-ные организации)6 | 3.5.1 | 3 эт./12,5 | 6 | от 14 х 40 до 45 х 45 | 8 х 12 |  |  | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 40 | 10 | 18 | 60 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 7. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)6 | 3.5.1 | 3 эт./12,5 | 6 | от 14 х 40 до 45 х 45 | 8 х 12 |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 18 | 60 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 8. | Деловое управление | 4.1 | 3 эт./12,5 | 6 | от 14 х 40 до 45 х 45 | 8 х 12 |  | 5000 | 18,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 40 | 10 | 18 | 60 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 9. | Магазины | 4.4 | 3 эт./12,5 | 6 | от 14 х 40 до 45 х 45 | 8 х 12 |  | 5000 | 200 кв. м/ 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м/ 100 кв. м торг. пл. | 40 | 10 | 18 | 60 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 10. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 3 эт./12,5 | 6 | от 14 х 40 до 45 х 45 | 8 х 12 |  | 5000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 18 | 60 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 11. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 12. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 13. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 17.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1 / максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)4 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Для индивидуального жилищного строительства 7 | 2.1 | 3 эт./12,5 | 6 | от 14 х 40 до 45 х 45 | 8 х 12 | 400 / 3009 | 1500 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 18 | 60 | 3 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 2. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 3 эт./12,5 | 6 | от 14 х 40 до 45 х 45 | 8 х 12 | 500 | 5000 |  | 40 | 10 | 18 | 60 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 3. | Общественное питание | 4.6 | 3 эт./12,5 | 6 | от 14 х 40 до 45 х 45 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 5000 | 1000 кв.м / 100 мест | 2500 кв.м / 100 мест | 40 | 10 | 18 | 60 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 4. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 3 эт./12,5 | 6 | от 14 х 40 до 45 х 45 | 8 х 12 |  | 5000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 40 | 10 | 18 | 60 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 5. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | 3 эт./12,5 | 6 | от 14 х 40 до 45 х 45 | 8 х 12 |  | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 18 | 60 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 6. | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | 3 эт./12,5 | 6 | от 14 х 40 до 45 х 45 | 8 х 12 |  | 5000 | 50 кв. м / место | 160 кв.м / место | 40 | 10 | 18 | 60 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |

1 Максимальная этажность включает третий этаж - мансардный, который по площади ( не более 1/2 от площади ниже расположенного этажа.

2 Максимальная высота здания: для одноэтажного объекта - 8 метров; для одноэтажного объекта с мансардным этажом (два надземных этажа) - 8 метров; для двухэтажного объекта - 12 метров, для двухэтажного объекта с мансардным этажом - 12 метров. Для всех объектов высота цоколя не более 1 метра.

3 Максимальная площадь здания - 1250 кв. м при максимальных наружных габаритах сложной конфигурации в плане здания: 45 х 45 метров; 560 кв. м при максимальных наружных габаритах прямоугольной конфигурации в плане:                              14 х 40 метров.

4 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

5 Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой два-три этажа - не менее 15 м; четыре этажа - не менее 20 м;  между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. Расстояние от стен блокированных жилых домов до ограждения участка со стороны вводов инженерных сетей при организации колодцев на территории участка  не менее 6 м. В условиях реконструкции                 и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

6 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% ( на 15%. Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

7 Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) домов индивидуальной застройки до стен домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. Расстояние от границ участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 1. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен ближайшего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

8 Для отдельно стоящего многоквартирного дома  -  минимальный размер земельного участка -  600 кв.м, максимальный размер земельного участка – 4500 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка - 4500 кв.м, максимальный размер земельного участка – 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

9 300 кв. м - при существующем жилом доме.

Таблица 17.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

17.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

17.4. Площадь элементов дворового благоустройства в границе земельного участка многоквартирного дома определяется в соотвествии с показателями, приведенными в таблице 17.4.

Таблица 17.4

| Элементы дворового благоустройства | Показатель удельных размеров площадок (кв. м/чел.) |
| --- | --- |
| Площадки детские игровые дошкольного возраста | 0,7 |
| Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Площадки для занятий физкультурой | 2,0 (допускается уменьшать, но не более чем на 50%) |
| Площадки для хозяйственных целей | 0,3 |
| Дворовое озеленение | 2,0 |

17.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне Ж3-И1а:

а) в случае расположения территориальной зоны или ее части в зоне регенерации исторической застройки запрещается строительство капитальных объектов, за исключением специальных мер, направленных на сохранение                            и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия, предусмотренных требованиями градостроительных регламентов в границах охранных зон объектов культурного наследия в соответствии с проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

б) ограничения в отношении характерных типов исторической застройки:

- запрещается изменение характерных типов исторической застройки;

- в соответствии с характерными типами исторической застройки сохраняются пропорции всех частей и элементов здания, размеры здания, размеры отдельных частей здания, размеры и форма печных (вентиляционных) труб, расположение, размеры и форма оконных и дверных проемов, расстекловка, форма кровли, форма и размер выноса карниза; допускается изменение стиля декора                           в оформлении наличников, пилястр, колонн, ограждений, деталей фасада, карнизов                         в рамках исторически характерных стилей;

в) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов ( ценной застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных                           и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

г) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов ( средовой застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

д) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов ( инженерных сооружений:

- запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения;

е) ограничения сохранения дисгармоничных объектов:

- реконструкция дисгармоничных объектов капитального строительства                      и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов                                   в соответствие с установленными предельными параметрами;

ж) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;

- запрещается организация новых площадей, улиц;

- разрешается организация новых внутриквартальных проездов;

з) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):

- разрешается расширение проезжей части;

- разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки - защиту от подтопления);

- разрешается подсыпка грунта до исторических отметок поверхности земли;

- разрешается подсыпка до отметок выше существующих отметок поверхности земли;

и) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой не более 2,8 метра, шириной не более 1,4 метра;

- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 2,8 метра, максимальный диаметр не более 1,4 метра;

- разрешается размещение вывесок на фасаде здания не выше первого этажа здания, строения или сооружения с площадью информационного поля вывески не более 0,7 кв. м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания; общие габариты всех вывесок, размещенных на фасаде здания не должны превышать 1/2 длины фасада, 1/4 высоты этажа;

- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше первого этажа, габаритами не более: шириной                        0,7 метра, высотой 0,5 метра;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций                       и информационных стендов высотой более 2,8 метра и шириной более 1,4 метра;

- запрещается размещение рекламных конструкций (за исключением панелей-кронштейнов) на фасадах и крышах зданий и сооружений;

- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше первого этажа здания;

- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов;

к) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики:

- деревянное (из других материалов, обшитое деревом) либо кирпичное здание, соответствующее типу исторической застройки, с вальмовой либо двускатной кровлей, прямоугольной формы в плане, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- не допускается устройство двухскатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов;

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                         на главных фасадах и кровлях зданий;

л) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки:

- дерево;

- разрешается использование при отделке стен кирпича, камня, штукатурки;

- стекло при заполнении проемов окон и дверей;

- металл, гибкие кровельные материалы при устройстве кровельных покрытий;

- кирпич, камень, штукатурка при отделке цоколя, для вентиляционных                     и печных труб;

- кованные и металлические элементы при устройстве водосточных систем, козырьков, дымников;

- запрещается использование пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей, в том числе, сайдинга, навесных панелей;

- запрещается устройство металлических вентиляционных и печных труб;

- при заполнении дверных и оконных проемов допускается использование пластика (без устройства в стенах клапанов инфильтрации воздуха (приточный клапан); при реконструкции и капитальном ремонте зданий требуется сохранение первоначальной (на период постройки здания) расстекловки оконных и дверных заполнений;

- дополнительно разрешается использование при отделке стен кирпича, камня, штукатурки;

м) цветовое решение:

- разрешается для деревянных стен ( натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей – обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                        по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый,

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

н) требования к элементам благоустройства земельных участков:

- разрешается установка ограждений высотой не более 1,8 метра;

- разрешается устройство палисадников с ограждением, выполненным                       в дереве высотой не более 1,1 метра. Палисадник может находиться в пределах улицы, максимальное расстояние от стены здания, стоящего на красной линии              до ограждения палисадника 3 метра;

- разрешается деревянное ограждение с воротами и калитками                           с вертикальной зашивкой, имеющее деревянные или каменные (кирпичные) столбы; цветовое решение ( покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов;

- разрешается кованное (сварное) металлическое ограждение;

- глухие ограждения запрещены, открытых плоскостей должно быть не менее 50% от площади ограждения;

- запрещены ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                     5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                     на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов ( элементов благоустройства и малых архитектурных форм;

- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка, деревянные доски (для тротуаров).

18. Ж3-И1б. Подзона застройки малоэтажными жилыми домами в границе исторического поселения

Подзона Ж3-И1б установлена для обеспечения правовых условий размещения и эксплуатации малоэтажных жилых домов, а также объектов обслуживания, связанных с проживанием граждан, в целях сохранения исторически сложившегося типа застройки города.

18.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне Ж3-И1б соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года№ 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                 в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

18.2. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в подзоне Ж3-И1б принимаются такими же, как в зоне Ж3-И1. К застройке в подзоне Ж3-И1б предъявляются дополнительные требования                               и ограничения по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблицы 18.1-18.3):

Таблица 18.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1 / максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)4 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка5 | 2.1.1 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | 6008 | 500008 | 0,82 кв. м/ 1 кв. м общей площади жилых помещений | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 2. | Блокированная жилая застройка5 | 2.3 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | 300 | 400 | 0,94 кв. м/ 1 кв. м общей площади жилых помещений |  | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 3. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 4. | Общежития | 3.2.4 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 5. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)6 | 3.5.1 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 6. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации)6 | 3.5.1 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 |  |  | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 7. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)6 | 3.5.1 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 8. | Деловое управление | 4.1 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 |  | 5000 | 18,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 9. | Магазины | 4.4 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 |  | 5000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 10. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 3 эт./12 | 6 |  | 8 х 12 |  | 5000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 11. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 12. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 13. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 18.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1 / максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяжен-ность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)4 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Для индивидуального жилищного строительства7 | 2.1 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | 400/ 3009 | 1500 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 18 | 45 | 3 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 2. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | 500 | 5000 |  | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 3. | Общественное питание | 4.6 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | Не подлежит устано-влению | 5000 | 1000 кв. м / 100 мест | 2500 кв.м / 100 мест | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 4. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 |  | 5000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 5. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 |  | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 6. | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 |  | 5000 | 50 кв. м / место | 160 кв. м / место | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |

1 Максимальная этажность включает третий этаж ( мансардный, который по площади ( не более 1/2 от площади ниже расположенного этажа.

2 Максимальная высота здания: для одноэтажного объекта - 8 метров; для одноэтажного объекта с мансардным этажом (два надземных этажа) - 8 метров; для двухэтажного объекта - 12 метров. Для всех объектов высота цоколя не более               1 метра.

3 Максимальная площадь здания - 396 кв. м при максимальных наружных габаритах сложной конфигурации в плане здания: 18 х 24 метров; 308 кв. м при максимальных наружных габаритах прямоугольной конфигурации в плане:                    14 х 22 метров.

4 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

5 Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой два-три этажа - не менее 15 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат -   не менее 10 м. В условиях реконструкции и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

6 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% ( на 15%. Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

7 Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) домов индивидуальной застройки до стен домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. Расстояние от границ участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 1. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен ближайшего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

8 Для отдельно стоящего многоквартирного дома  -  минимальный размер земельного участка -  600 кв.м, максимальный размер земельного участка – 4500 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка -  4500 кв.м, максимальный размер земельного участка – 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

9 300 кв. м – при существующем жилом доме.

Таблица 18.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

18.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

18.4. Площадь элементов дворового благоустройства в границе земельного участка многоквартирного дома определяется в соотвествии с показателями, приведенными в таблице 18.4.

Таблица 18.4

| Элементы дворового благоустройства | Показатель удельных размеров площадок (кв. м/чел.) |
| --- | --- |
| Площадки детские игровые дошкольного возраста | 0,7 |
| Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Площадки для занятий физкультурой | 2,0 (допускается уменьшать, но не более чем на 50%) |
| Площадки для хозяйственных целей | 0,3 |
| Дворовое озеленение | 2,0 |

18.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне Ж3-И1б:

а) в случае расположения территориальной зоны или ее части в зоне регенерации исторической застройки запрещается строительство капитальных объектов, за исключением специальных мер, направленных на сохранение                     и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия, предусмотренных требованиями градостроительных регламентов в границах охранных зон объектов культурного наследия в соответствии с проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

б) ограничения в отношении характерных типов исторической застройки:

- запрещается изменение характерных типов исторической застройки;

- в соответствии с характерными типами исторической застройки сохраняются пропорции всех частей и элементов здания, размеры здания, размеры отдельных частей здания, размеры и форма печных (вентиляционных) труб, расположение, размеры и форма оконных и дверных проемов, расстекловка, форма кровли, форма и размер выноса карниза; допускается изменение стиля декора в оформлении наличников, пилястр, колонн, ограждений, деталей фасада, карнизов в рамках исторически характерных стилей;

в) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - ценной застройки:

г) запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных                  и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

д) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов – средовой застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

е) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - инженерных сооружений:

- запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения;

ж) ограничения сохранения дисгармоничных объектов:

- реконструкция дисгармоничных объектов капитального строительства            и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов                      в соответствие с установленными предельными параметрами;

з) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;

- запрещается организация новых площадей, улиц;

- разрешается организация новых внутриквартальных проездов;

и) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):

- разрешается расширение проезжей части;

- разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки – защиту от подтопления);

- разрешается подсыпка грунта до исторических отметок поверхности земли;

- разрешается подсыпка до отметок выше существующих отметок поверхности земли;

к) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой     не более 2,8 метра, шириной не более 1,4 метра;

- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 2,8 метра, максимальный диаметр не более 1,4 метра;

- разрешается размещение вывесок на фасаде здания не выше первого этажа здания, строения или сооружения с площадью информационного поля вывески              не более 0,7 кв. м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания; общие габариты всех вывесок, размещенных на фасаде здания не должны превышать 1/2 длины фасада, 1/4 высоты этажа;

- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше первого этажа, габаритами не более: шириной             0,7 метра, высотой 0,5 метра;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций                   и информационных стендов высотой более 2,8 метра и шириной более 1,4 метра;

- запрещается размещение рекламных конструкций (за исключением панелей-кронштейнов) на фасадах и крышах зданий и сооружений;

- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше первого этажа здания;

- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов;

л) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики:

- деревянное здание (здание из других материалов, обшитое деревом), соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной формы в плане,                с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- деревянное здание (здание из других материалов, обшитое деревом), соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной формы в плане,              с мансардным этажом с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- смешанное здание, где первый этаж кирпичный, а выше расположенный этаж деревянный (этаж из других материалов, обшитый деревом), соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной формы в плане, с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- смешанное здание, где первый этаж кирпичный, а выше расположенный этаж деревянный (этаж из других материалов, обшитый деревом) соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной формы в плане, с мансардным этажом   с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- не допускается устройство скатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов;

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                на главных фасадах и кровлях зданий;

м) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки:

- дерево;

- стекло при заполнении проемов окон и дверей;

- металл, гибкие кровельные материалы при устройстве кровельных покрытий;

- кирпич, камень, штукатурка при отделке цоколя, для вентиляционных                 и печных труб;

- кованные и металлические элементы при устройстве водосточных систем, козырьков, дымников;

- запрещается использование пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей, в том числе, сайдинга, навесных панелей;

- запрещается устройство металлических вентиляционных и печных труб;

- при заполнении дверных и оконных проемов допускается использование пластика (без устройства в стенах клапанов инфильтрации воздуха (приточный клапан); при реконструкции и капитальном ремонте зданий требуется сохранение первоначальной (на период постройки здания) расстекловки оконных и дверных заполнений;

н) цветовое решение:

- разрешается для деревянных стен – натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей – обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                  по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

о) требования к элементам благоустройства земельных участков:

- благоустройство участка должно быть направлено на воссоздание исторических характеристик территории (планировки участка, малых архитектурных форм, озеленения), исторических отметок поверхности земли, отвод поверхностных вод от объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- разрешается установка ограждений не более 1,8 метра по красной линии, совпадающей с линией застройки (между фасадами домов);

- разрешается установка ограждений не более 1,6 метра внутри квартала между участками;

- разрешается устройство палисадников с ограждением, выполненным                  в дереве высотой не более 1,1 метра; палисадник может находиться в пределах улицы, максимальное расстояние от стены здания, стоящего на красной линии до ограждения палисадника 3 метра;

- разрешается деревянное ограждение с воротами и калитками с вертикальной зашивкой, имеющее деревянные или каменные (кирпичные) столбы; цветовое решение - покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов;

- разрешается кованное (сварное) металлическое ограждение;

- глухие ограждения запрещены, открытых плоскостей должно быть не менее 50% от площади ограждения, в случае установки ограждения между фасадами домов вдоль линии застройки, совпадающей с красной линией открытых плоскостей должно быть не менее 30% от площади ограждения;

- запрещены ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;

- запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов - элементов благоустройства и малых архитектурных форм;

- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка, деревянные доски (для тротуаров).

19. Ж3-И1в. Подзона застройки малоэтажными жилыми домами в границе исторического поселения

Подзона Ж3-И1в установлена для обеспечения правовых условий размещения и эксплуатации малоэтажных жилых домов, а также объектов обслуживания, связанных с проживанием граждан, в целях сохранения исторически сложившегося типа застройки города.

19.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне Ж3-И1в соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                 в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

19.2. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в подзоне Ж3-И1в принимаются такими же, как в зоне 
Ж3-И1. К застройке в подзоне Ж3-И1в предъявляются дополнительные требования                     и ограничения по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблицы 19.1-19.3):

Таблица 19.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1 / максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяжен-ность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)4 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка5 | 2.1.1 | 4 эт./13,5 | 6 | Суммарная площадь застройки установлена индивидуально согласно зоне исторического поселения | 8 х 12 | 6008 | 500008 | 0,82 кв. м / 1 кв. м общей площади жилых помещений | Не подлежит установ-лению | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 25 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 30 |
| 2. | Блокированная жилая застройка5 | 2.3 | 3 эт./12 | 6 |  | 8 х 12 | 300 | 400 | 0,94 кв. м / 1 кв. м общей площади жилых помещений |  | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 25 |  |  | 30 |
| 3. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 4 эт./13,5 | 6 |  | 8 х 12 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 25 |  |  | 30 |
| 4. | Общежития | 3.2.4 | 4 эт./13,5 | 6 |  | 8 х 12 | Не подлежит установлению | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 25 |  |  | 30 |
| 5. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)6 | 3.5.1 | 3 эт./ 13,5 | 6 |  | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 25 |  |  | 30 |
| 6. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации)6 | 3.5.1 | 4 эт./13,5 | 6 |  | 8 х 12 |  |  | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 25 |  |  | 30 |
| 7. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)6 | 3.5.1 | 4 эт./13,5 | 6 |  | 8 х 12 |  |  | Не подлежит установлению | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 25 |  |  | 30 |
| 8. | Деловое управление | 4.1 | 4 эт./13,5 | 6 |  | 8 х 12 |  | 5000 | 18,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 25 |  |  | 30 |
| 9. | Магазины | 4.4 | 4 эт./13,5 | 6 |  | 8 х 12 |  | 5000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 25 |  |  | 30 |
| 10. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 4 эт./13,5 | 6 |  | 8 х 12 |  | 5000 | Не подлежит установлению | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 25 |  |  | 30 |
| 11. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 12. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 13. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 19.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1 / максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м)4 | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)4 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Для индивидуального жилищного строительства 7 | 2.1 | 4 эт./13,5 | 6 | Суммарная площадь застройки установлена индивидуально согласно зоне исторического поселения | 8 х 12 | 400/ 3009 | 1500 | Не подлежит установлению | 30 | 15 | 18 | 120 | 3 | 0 - 25 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 30 |
| 2. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 4 эт./13,5 | 6 |  | 8 х 12 | 500 | 5000 | Не подлежит установлению | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 25 |  |  | 30 |
| 3. | Общественное питание | 4.6 | 4 эт./13,5 | 6 |  | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 5000 | 1000 кв. м / 100 мест | 2500 кв. м / 100 мест | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 25 |  |  | 30 |
| 4. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 4 эт./13,5 | 6 |  | 8 х 12 |  | 5000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 25 |  |  | 30 |
| 5. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | 4 эт./13,5 | 6 |  | 8 х 12 |  | Не подлежит установлению | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 25 |  |  | 30 |
| 6. | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | 4 эт./13,5 | 6 |  | 8 х 12 |  | 5000 | 50 кв. м / место | 160 кв. м / место | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 25 |  |  | 30 |

1 Максимальная этажность включает четвертый этаж ( мансардный, который по площади ( не более 1/2 от площади ниже расположенного этажа. Максимальная этажность соответствует существующей этажности на дату принятия постановления Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями) для каждого участка зоны. При новом строительстве сохраняется существующая этажность.

2 Максимальная высота здания: для одноэтажного объекта ( 8 метров; для двухэтажного объекта, где второй этаж мансардный ( 8 метров; для двухэтажного объекта - 12 метров; для трехэтажного объекта, где третий этаж мансардный (                   12 метров; для трехэтажного  ( 13,5 метра  до конька кровли. Для всех объектов высота цоколя не более 1 метра.

3 Максимальная площадь здания: 1520 кв. м для детских дошкольных учреждений по адресу: ул. Гоголя, д. 37 и ул. Горького, д. 28; 750 кв. м. для объектов по адресу: ул. Пугачева, д.д. 7, 13, ул. Горького, д. 146; 2200 кв. м для здания лицея       на ул. Кирова, д. 35; 1200 кв. м. для здания больницы на ул. Яшина, д. 6.

4 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

5 Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой два-три этажа - не менее 15 м; четыре этажа - не менее 20 м;  между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. Расстояние от стен блокированных жилых домов до ограждения участка со стороны вводов инженерных сетей при организации колодцев на территории участка – не менее 6 м. В условиях реконструкции              и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

6 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% ( на 15%. Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

7 Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) домов индивидуальной застройки до стен домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. Расстояние от границ участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 1. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен ближайшего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

8 Для отдельно стоящего многоквартирного дома  -  минимальный размер земельного участка -  600 кв.м, максимальный размер земельного участка – 4500 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка -  4500 кв.м, максимальный размер земельного участка – 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

9 300 кв. м – при существующем жилом доме.

Таблица 19.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

19.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

19.4. Площадь элементов дворового благоустройства в границе земельного участка многоквартирного дома определяется в соотвествии с показателями, приведенными в таблице 19.4.

Таблица 19.4

| Элементы дворового благоустройства | Показатель удельных размеров площадок (кв. м/чел.) |
| --- | --- |
| Площадки детские игровые дошкольного возраста | 0,7 |
| Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Площадки для занятий физкультурой | 2,0 (допускается уменьшать, но не более чем на 50%) |
| Площадки для хозяйственных целей | 0,3 |
| Дворовое озеленение | 2,0 |

19.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне Ж3-И1в:

а) в случае расположения территориальной зоны или ее части в зоне регенерации исторической застройки запрещается строительство капитальных объектов, за исключением специальных мер, направленных на сохранение                         и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия, предусмотренных требованиями градостроительных регламентов в границах охранных зон объектов культурного наследия                         в соответствии с проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

б) ограничения изменения характерных типов исторической застройки -             не подлежат установлению;

в) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - ценной застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных                       и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

г) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - средовой застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

д) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - инженерных сооружений:

- запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения;

е) ограничения сохранения дисгармоничных объектов:

- реконструкция дисгармоничных объектов капитального строительства             и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов                          в соответствие с установленными предельными параметрами;

ж) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;

- запрещается организация новых площадей, улиц;

- разрешается организация новых внутриквартальных проездов;

з) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):

- разрешается расширение проезжей части;

- разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки - защиту от подтопления);

- разрешается подсыпка грунта до исторических отметок поверхности земли;

- разрешается подсыпка до отметок выше существующих отметок поверхности земли;

и) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой не более 2,8 метра, шириной не более 1,4 метра;

- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 2,8 метра, максимальный диаметр не более                  1,4 метра;

- разрешается размещение вывесок на фасаде здания не выше второго этажа здания, строения или сооружения с площадью информационного поля вывески              не более 1,0 кв. м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания; общие габариты всех вывесок, размещенных на фасаде здания не должны превышать 1/2 длины фасада, 1/4 высоты этажа;

- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше первого этажа, габаритами не более: шириной              0,7 метра, высотой 0,7 метра;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций                   и информационных стендов высотой более 2,8 метра и шириной более 1,4 метра;

- запрещается размещение рекламных конструкций (за исключением панелей-кронштейнов) на фасадах и крышах зданий и сооружений;

- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше второго этажа здания;

- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов;

к) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики:

- сохранение объемно-пространственной композиции существующего общественного объекта (в том числе при капитальном ремонте и при размещении нового здания на месте сносимого по амортизации объекта);

- деревянное здание, прямоугольной формы в плане, с вальмовой                     либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью         и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- деревянное здание (кирпичное здание, обшитое деревом), прямоугольной формы в плане, с мансардным этажом с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 300                    в зависимости от типа здания;

- кирпичное здание (смешанное), прямоугольной либо сложной формы                в плане, с вальмовой либо двухскатной кровлей, угол наклона кровли до 30°                      в зависимости от типа здания;

- допускаются отдельные элементы: мансарды, эркеры (прямоугольной, шестигранной и полукруглой формы в плане), балконы, аттики и прочие архитектурные элементы;

- допускается сложное объемно-пространственное решение;

- не допускается устройство двухскатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов не допускается устройство двухскатных и вальмовых крыш                    с изломом плоскости скатов (мансардных крыш);

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                     на главных фасадах и кровлях зданий;

л) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки:

- кирпич, дерево;

- стекло при заполнении проемов окон и дверей;

- керамогранит для элементов при отделке;

- металл, гибкие кровельные материалы при устройстве кровельных покрытий;

- кирпич, камень, штукатурка при отделке цоколя, для вентиляционных                и печных труб;

- кованные и металлические элементы при устройстве водосточных систем, козырьков, дымников;

- запрещается использование пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей, в том числе, сайдинга, навесных панелей;

- запрещается устройство металлических вентиляционных и печных труб;

- при заполнении дверных и оконных проемов допускается использование пластика (без устройства в стенах клапанов инфильтрации воздуха (приточный клапан); при реконструкции и капитальном ремонте зданий требуется сохранение первоначальной (на период постройки здания) расстекловки оконных и дверных заполнений;

м) цветовое решение:

- разрешается для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                 по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый,

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

н) требования к элементам благоустройства земельных участков:

- благоустройство участка должно быть направлено на воссоздание исторических характеристик территории (планировки участка, малых архитектурных форм, озеленения), исторических отметок поверхности земли, отвод поверхностных вод от объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- благоустройство участка должно обеспечивать функционирование общественного объекта;

- разрешается установка ограждений не более 1,6 метра по красной линии, совпадающей с линией застройки (между фасадами домов);

- разрешается деревянное ограждение с воротами и калитками с вертикальной зашивкой, имеющее деревянные или каменные (кирпичные) столбы; цветовое решение - покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов;

- разрешается кованное (сварное) металлическое ограждение;

- глухие ограждения запрещены (открытых плоскостей не менее 50%);

- запрещены ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;

- запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов - элементов благоустройства и малых архитектурных форм;

- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка, деревянные доски (для тротуаров).

20. Ж3-И1г. Подзона застройки малоэтажными жилыми домами в границе исторического поселения

Подзона Ж3-И1г установлена для обеспечения правовых условий размещения и эксплуатации малоэтажных жилых домов, а также объектов обслуживания, связанных с проживанием граждан, в целях сохранения исторически сложившегося типа застройки города.

20.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне Ж3-И1г соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                    в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

20.2. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в подзоне Ж3-И1г принимаются такими же, как в зоне  Ж3-И1. К застройке в подзоне Ж3-И1г предъявляются дополнительные требования                        и ограничения по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблицы 20.1-20.3):

Таблица 20.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1 / максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдольь улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)4 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка5 | 2.1.1 | 4 эт./16 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 | 6008 | 500008 | 0,82 кв. м/ 1 кв. м общей площади жилых помещений | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 2. | Блокированная жилая застройка5 | 2.3 | 3 эт./12 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 | 300 | 400 | 0,94 кв. м/ 1 кв. м общей площади жилых помещений |  | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 3. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 4 эт./16 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 4. | Общежития | 3.2.4 | 4 эт./16 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 5. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)6 | 3.5.1 | 3 эт./15 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 2500 | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 6. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации)6 | 3.5.1 | 4 эт./16 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  | 2500 | 16 кв. м /место | 50 кв. м/место | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 7. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)6 | 3.5.1 | 4 эт./16 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  | 2500 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 8. | Деловое управление | 4.1 | 4 эт./16 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  | 5000 | 18,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 9. | Магазины | 4.4 | 4 эт./16 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  | 5000 | 200 кв. м/ 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м/ 100 кв. м торг. пл. | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 10. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 4 эт./16 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  | 5000 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 11. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 12. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 13. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 20.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1 / максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)4 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Для индивидуального жилищного строительства7 | 2.1 | 4 эт./16 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 | 400/ 3009 | 1500 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 30 | 140 | 3 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 2. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 4 эт./16 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 | 500 | 5000 |  | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 3. | Общественное питание | 4.6 | 4 эт./16 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 5000 | 1000 кв.м / 100 мест | 2500 кв.м / 100 мест | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 4. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 4 эт./16 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  | 5000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 5. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | 4 эт./16 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 6. | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | 4 эт./16 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  | 5000 | 50 кв. м / место | 160 кв. м / место | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |

1 Максимальная этажность включает последний этаж ( мансардный.

2 До конька кровли здания.

3 Максимальная площадь жилых и общественных зданий - 1800 кв. м при максимальных наружных габаритах сложной конфигурации в плане здания: 45х100 метров; 1400 кв. м при максимальных наружных габаритах прямоугольной конфигурации в плане: 16 х 100 метров.

4 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

5 Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой два-три этажа - не менее 15 м; четыре этажа - не менее 20 м;  между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. Расстояние от стен блокированных жилых домов до ограждения участка со стороны вводов инженерных сетей при организации колодцев на территории участка – не менее 6 м. В условиях реконструкции          и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

6 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% ( на 15%. Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

7 Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) домов индивидуальной застройки до стен домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. Расстояние от границ участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 1. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен ближайшего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

8 Для отдельно стоящего многоквартирного дома  -  минимальный размер земельного участка -  600 кв.м, максимальный размер земельного участка – 4500 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка -  4500 кв.м, максимальный размер земельного участка – 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

9 300 кв. м – при существующем жилом доме.

Таблица 20.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

20.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

20.4. Площадь элементов дворового благоустройства в границе земельного участка многоквартирного дома определяется в соотвествии с показателями, приведенными в таблице 20.4.

Таблица 20.4

| Элементы дворового благоустройства | Показатель удельных размеров площадок (кв. м/чел.) |
| --- | --- |
| Площадки детские игровые дошкольного возраста | 0,7 |
| Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Площадки для занятий физкультурой | 2,0 (допускается уменьшать, но не более чем на 50%) |
| Площадки для хозяйственных целей | 0,3 |
| Дворовое озеленение | 2,0 |

20.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне Ж3-И1г:

а) в случае расположения территориальной зоны или ее части в зоне регенерации исторической застройки запрещается строительство капитальных объектов, за исключением специальных мер, направленных на сохранение                            и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия, предусмотренных требованиями градостроительных регламентов в границах охранных зон объектов культурного наследия в соответствии с проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

б) ограничения изменения типа застройки - не подлежат установлению;

в) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - ценной застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных                         и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

г) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - средовой застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

д) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - инженерных сооружений:

- запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения;

е) ограничения сохранения дисгармоничных объектов:

- реконструкция дисгармоничных объектов капитального строительства                     и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов                           в соответствие с установленными предельными параметрами;

ж) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;

- запрещается организация новых улиц;

- разрешается организация новых площадей;

- разрешается организация новых внутриквартальных проездов;

з) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):

- разрешается расширение проезжей части;

- разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки ( защиту от подтопления);

- разрешается подсыпка грунта до исторических отметок поверхности земли;

- разрешается подсыпка до отметок выше существующих отметок поверхности земли;

и) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций - щитов - высотой не более 8 метров, с размером информационного поля высотой не более 3 метров шириной не более 6 метров;

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой                 не более 2,8 метра, шириной не более 1,4 метра;

- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 2,8 метра, максимальный диаметр не более 1,4 метра;

- разрешается размещение вывесок, электронных табло и рекламных конструкций на фасаде здания не выше второго этажа здания, строения                              или сооружений с площадью информационного поля вывески не более 5,0 кв. м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания;

- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше первого этажа, габаритами не более: шириной                         1,0 метра, высотой 3,0 метра;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций - щитов высотой более 8 метров, с размером информационного поля высотой более 3 метров шириной более 6 метров;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций                        и информационных стендов высотой более 2,8 метра и шириной более 1,4 метра;

- запрещается размещение рекламных конструкций (за исключением панелей-кронштейнов) на фасадах и крышах зданий и сооружений;

- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше второго этажа здания;

- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов;

к) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики:

- кирпичное (железобетонное, монолитный бетон, естественный камень) здание, прямоугольной либо сложной формы в плане («П», «Г»), с вальмовой                      либо двухскатной кровлей, максимальная ширина корпуса - 16 метров; максимальная длина меньшего фасада при сложной форме в плане - 40 метров;

- деревянное (смешанное) с вальмовой кровлей, прямоугольно формы в плане (либо сложной формы - «П», «Г»), угол наклона кровли до 30° , элементы кровли могут иметь сложную форму;

- допускаются отдельные элементы: мансарды, эркеры сложной формы                        в плане, балконы, аттики;

- допускается сложное объемно-пространственное решение;

- не допускается устройство двухскатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов;

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                        на главных фасадах и кровлях зданий;

л) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки:

- кирпич, бетон, дерево;

- керамогранит для элементов при отделке;

- стекло при заполнении проемов окон и дверей;

- запрещается использование пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей, в том числе, сайдинга, навесных панелей;

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                            на главных фасадах и кровлях зданий;

м) цветовое решение:

- разрешается для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                      по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

н) требования к элементам благоустройства земельных участков:

- благоустройство участка должно быть направлено на воссоздание исторических характеристик территории (планировки участка, малых архитектурных форм, озеленения), исторических отметок поверхности земли, отвод поверхностных вод от объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- разрешается установка ограждений высотой не более 1,8 метра;

- разрешается деревянное ограждение с воротами и калитками с вертикальной зашивкой, имеющее деревянные или каменные (кирпичные) столбы; цветовое решение ( покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов;

- разрешается кованное (сварное) металлическое ограждение;

- глухие ограждения запрещены, открытых плоскостей должно быть не менее 50% от площади ограждения;

- запрещены ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                    5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                 на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов ( элементов благоустройства и малых архитектурных форм;

- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка, деревянные доски (для тротуаров).

21. Ж3-ИК. Зона застройки малоэтажными жилыми домами в границе исторического поселения на территории высокой историко-культурной ценности

Зона Ж3-ИК установлена на территории казарм Александро-Невского полка, застройка которой представляет высокую историко-культурную ценность                            и характеризуется высокой степенью сохранности исторической структуры. Зона установлена в целях сохранения исторически сложившегося типа застройки                          и планировки города. Строительство капитальных объектов запрещено. Осуществление градосроительной деятельности определено режимами достопримечательного места.

21.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Ж3-ИК определяются с учетом градостроительных регламентов, установленных приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области от 04 мая 2017 года № 112-О «Об утверждении требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия достопримечательное место «Казармы Александро-Невского полка и комплекс Введенского кладбища в г. Вологде, ХVIII-ХХ» при условии образования новых земельных участков в соответствии с границами регламентных участков (таблицы 21.1, 21.2):

Таблица 21.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 |
| 2. | Общественное использование объектов капитального строительства | 3.0 |
| 3. | Культурное развитие | 3.6 |
| 4. | Предпринимательство | 4.0 |
| 5. | Общественное питание | 4.6 |
| 6. | Гостиничное обслуживание | 4.7 |
| 7. | Историко-культурная деятельность | 9.3 |
| 8. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| 9. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |
| 10. | Благоустройство территории | 12.0.2 |

Таблица 21.2

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 2. | Служебные гаражи | 4.9 |

21.2. Площадь элементов дворового благоустройства в границе земельного участка многоквартирного дома определяется в соотвествии с показателями, приведенными в таблице 21.3.

Таблица 21.3

| Элементы дворового благоустройства | Показатель удельных размеров площадок (кв. м/чел.) |
| --- | --- |
| Площадки детские игровые дошкольного возраста | 0,7 |
| Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Площадки для занятий физкультурой | 2,0 (допускается уменьшать, но не более чем на 50%) |
| Площадки для хозяйственных целей | 0,3 |
| Дворовое озеленение | 2,0 |

22. Ж3-И2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами, участвующими                      в формировании силуэта исторического поселения

Зона Ж3-И2 установлена для обеспечения правовых условий размещения               и эксплуатации малоэтажных жилых домов, а также объектов обслуживания, связанных с проживанием граждан, в целях сохранения силуэта исторического поселения.

22.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Ж3-И2 соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                   в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

22.2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Ж3-И2 (таблицы 22.1-22.3):

Таблица 22.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка4 | 2.1.1 | 3 эт./12 | Не подлежит установлению | 16 х 120 | Не подлежит установлению | 6007 | 500007 | 0,82 кв. м / 1 кв. м общей площади жилых помещений | Не подлежит установлению | 50 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Блокированная жилая застройка4 | 2.3 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  | 300 | 400 | 0,94 кв. м / 1 кв. м общей площади жилых помещений |  | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)5 | 3.5.1 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 5. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации)5 | 3.5.1 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  |  |  | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 6. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)5 | 3.5.1 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 7. | Деловое управление | 4.1 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  |  | 5000 | 18,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 8. | Магазины | 4.4 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  |  | 5000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 9. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  |  | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 10. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 11. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 12. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 22.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Для индивидуального жилищного строительства6 | 2.1 | 3 эт./12 | Не подлежит установлению | 16 х 120 | Не подлежит установлению | 400/ 3008 | 1500 | Не подлежит установлению | 30 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 3 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | 1 эт./ 4 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установлению | 30 кв. м / автомобиль | Не подлежит установлению | 10 |  |  | 19 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  | 500 | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Общественное питание | 4.6 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | 5000 | 1000 кв.м / 100 мест | 2500 кв.м / 100 мест | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 5. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  |  | 5000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 6. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  |  | Не подлежит установлению | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 7. | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  |  | 5000 | 50 кв.м / место | 160 кв.м / место | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |

1 До наивысшей точки здания.

2 Максимальная площадь здания - 1680 кв. м при максимальных наружных габаритах: ширина не более 16 метров, длина не более 120 метров.

3 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

4 Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой два-три этажа - не менее 15 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат -   не менее 10 м. Расстояние от стен блокированных жилых домов до ограждения участка со стороны вводов инженерных сетей при организации колодцев на территории участка – не менее 6 м. В условиях реконструкции и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь)              из окна в окно.

5 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% - на 15%. Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

6 Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) домов индивидуальной застройки до стен домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. Расстояние от границ участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 1. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен ближайшего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

7 Для отдельно стоящего многоквартирного дома  -  минимальный размер земельного участка -  600 кв.м, максимальный размер земельного участка - 4500 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка -  4500 кв.м, максимальный размер земельного участка - 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

8 300 кв. м - при существующем жилом доме.

9 Не применяется в отношении земельных участков под гаражными боксами, которые блокированы  общими стенами с другими гаражами в одном ряду и  имеют общие с ними крышу, фундамент и коммуникации..

Таблица 22.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

22.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

22.4. Площадь элементов дворового благоустройства в границе земельного участка многоквартирного дома определяется в соотвествии с показателями, приведенными в таблице 22.4.

Таблица 22.4

| Элементы дворового благоустройства | Показатель удельных размеров площадок (кв. м/чел.) |
| --- | --- |
| Площадки детские игровые дошкольного возраста | 0,7 |
| Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Площадки для занятий физкультурой | 2,0 (допускается уменьшать, но не более чем на 50%) |
| Площадки для хозяйственных целей | 0,3 |
| Дворовое озеленение | 2,0 |

22.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Ж3-И2:

а) ограничения изменения типа застройки - не подлежат установлению;

б) ограничения изменения исторически ценных градоформирующих объектов - не подлежат установлению;

в) ограничения сохранения диссонирующих элементов застройки -                               не подлежат установлению;

г) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок - не подлежат установлению;

д) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики - не подлежат установлению, кроме угла наклона кровли - до 30(;

е) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки - не подлежат установлению;

ж) цветовое решение:

- для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки                          и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей – обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                         по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

з) ограничения изменения характера озеленения земельного участка:

- разрешается посадка деревьев и кустарников с целью создания плотных посадок между историческими зданиями и современной застройкой;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                         5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                    на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

и) элементы благоустройства - не подлежат установлению;

к) ограничения изменения характера благоустройства земельного участка -                  не подлежат установлению.

23. Ж3-И2а. Подзона застройки малоэтажными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения

Подзона Ж3-И2а установлена для обеспечения правовых условий размещения и эксплуатации малоэтажных жилых домов, а также объектов обслуживания, связанных с проживанием граждан, в целях сохранения силуэта исторического поселения.

23.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне Ж3-И2а соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

23.2. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в подзоне Ж3-И2а принимаются такими же, как в зоне 
Ж3-И2. К застройке в подзоне Ж3-И2а предъявляются дополнительные требования                          и ограничения по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблицы 23.1-23.3):

Таблица 23.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка4 | 2.1.1 | 4 эт./15 | Не подлежит установлению | 16 х 120 | Не подлежит установлению | 6007 | 500007 | 0.82 кв. м/ 1 кв. м общей площади жилых помещений | Не подлежит установ-лению | 50 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Блокированная жилая застройка4 | 2.3 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  | 300 | 400 | 0,94 кв. м/ 1 кв. м общей площади жилых помещений |  | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)5 | 3.5.1 | 3 эт./15 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 5. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации) 5 | 3.5.1 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  |  |  | 16 кв. м /место | 50 кв. м/место | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 6. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)5 | 3.5.1 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 7. | Деловое управление | 4.1 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  |  | 5000 | 18,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 8. | Магазины | 4.4 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  |  | 5000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 9. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  |  | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 10. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 11. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 12. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 23.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Для индивидуального жилищного строительства6 | 2.1 | 3 эт./12 | Не подлежит установлению | 16 х 120 | Не подлежит установлению | 400/ 3008 | 1500 | Не подлежит установлению | 30 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 3 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | 1 эт./ 4 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установлению | 30 кв. м / автомобиль | Не подлежит установлению | 10 |  |  | 19 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  | 500 | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Общественное питание | 4.6 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | 5000 | 1000 кв.м / 100 мест | 2500 кв.м / 100 мест | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 5. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  |  | 5000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 6. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  |  | Не подлежит установлению | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 7. | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  |  | 5000 | 50 кв.м / место | 160 в.м / место | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |

1  До наивысшей точки здания.

2 Максимальная площадь здания - 1680 кв. м при максимальных наружных габаритах: ширина не более 16 метров, длина не более 120 метров.

3 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

4 Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой два-три этажа - не менее 15 м; четыре этажа - не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий   с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. Расстояние от стен блокированных жилых домов до ограждения участка со стороны вводов инженерных сетей при организации колодцев на территории участка – не менее 6 м. В условиях реконструкции             и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

5 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% ( на 15%. Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

6 Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) домов индивидуальной застройки до стен домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. Расстояние от границ участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 1. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен ближайшего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

7 Для отдельно стоящего многоквартирного дома - минимальный размер земельного участка - 600 кв.м, максимальный размер земельного участка - 4500 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка - 4500 кв.м, максимальный размер земельного участка - 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

8 300 кв. м - при существующем жилом доме.

9 Не применяется в отношении земельных участков под гаражными боксами, которые блокированы общими стенами с другими гаражами в одном ряду и имеют общие с ними крышу, фундамент и коммуникации..

Таблица 23.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

23.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

23.4. Площадь элементов дворового благоустройства в границе земельного участка многоквартирного дома определяется в соотвествии с показателями, приведенными в таблице 23.4.

Таблица 23.4

| Элементы дворового благоустройства | Показатель удельных размеров площадок (кв. м/чел.) |
| --- | --- |
| Площадки детские игровые дошкольного возраста | 0,7 |
| Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Площадки для занятий физкультурой | 2,0 (допускается уменьшать, но не более чем на 50%) |
| Площадки для хозяйственных целей | 0,3 |
| Дворовое озеленение | 2,0 |

23.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне Ж3-И2а:

а) ограничения изменения типа застройки - не подлежат установлению;

б) ограничения изменения исторически ценных градоформирующих объектов - не подлежат установлению;

в) ограничения сохранения диссонирующих элементов застройки - не подлежат установлению;

г) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок - не подлежат установлению;

д) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики - не подлежат установлению, кроме угла наклона кровли - до 30(;

е) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки - не подлежат установлению;

ж) цветовое решение:

- для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей – обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

з) ограничения изменения характера озеленения земельного участка:

- разрешается посадка деревьев и кустарников с целью создания плотных посадок между историческими зданиями и современной застройкой;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее 5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                           на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

и) элементы благоустройства - не подлежат установлению;

к) ограничения изменения характера благоустройства земельного участка -                         не подлежат установлению.

24. Ж3-И2б. Подзона застройки малоэтажными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения

Подзона Ж3-И2б установлена для обеспечения правовых условий размещения и эксплуатации малоэтажных жилых домов, а также объектов обслуживания, связанных с проживанием граждан, в целях сохранения силуэта исторического поселения.

24.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне Ж3-И2б соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам              в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

24.2. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в подзоне Ж3-И2б принимаются такими же, как в зоне Ж3-И2. К застройке в подзоне Ж3-И2б предъявляются дополнительные требования и ограничения по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблицы 24.1-24.3):

Таблица 24.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка4 | 2.1.1 | 4 эт./14 | Не подлежит установлению | 16 х 120 | Не подлежит установлению | 6007 | 500007 | 0,82 кв. м/ 1 кв. м общей площади жилых помещений | Не подлежит установ-лению | 50 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Блокированная жилая застройка4 | 2.3 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  | 300 | 400 | 0,94 кв. м/ 1 кв. м общей площади жилых помещений |  | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 4 эт./14 |  | 16 х 120 |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)5 | 3.5.1 | 3 эт./14 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 5. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации)5 | 3.5.1 | 4 эт./14 |  | 16 х 120 |  |  |  | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 6. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)5 | 3.5.1 | 4 эт./14 |  | 16 х 120 |  |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 7. | Деловое управление | 4.1 | 4 эт./14 |  | 16 х 120 |  |  | 5000 | 18,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 8. | Магазины | 4.4 | 4 эт./14 |  | 16 х 120 |  |  | 5000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 9. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 4 эт./14 |  | 16 х 120 |  |  | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 10. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 11. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 12. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 24.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Для индивидуального жилищного строительства6 | 2.1 | 3 эт./12 | Не подлежит установлению | 16 х 120 | Не подлежит установлению | 400/ 3008 | 1500 | Не подлежит установлению | 30 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 3 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | 1 эт./ 4 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установлению | 30 кв. м / автомобиль | Не подлежит установлению | 10 |  |  | 19 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 4 эт./14 |  | 16 х 120 |  | 500 | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Общественное питание | 4.6 | 4 эт./14 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | 5000 | 1000 кв. м / 100 мест | 2500 кв. м / 100 мест | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 5. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 4 эт./14 |  | 16 х 120 |  |  | 5000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 6. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | 4 эт./14 |  | 16 х 120 |  |  | Не подлежит установлению | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 7. | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | 4 эт./14 |  | 16 х 120 |  |  | 5000 | 50 кв. м / место | 160 кв. м / место | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |

1 До наивысшей точки здания. При определении предельных (максимальных) параметров зданий по высоте необходимо уточнение в соответствии с градостроительными регламентами, установленными проектом исторического поселения регионального значения город Вологда.

2 Максимальная площадь здания - 1680 кв. м при максимальных наружных габаритах: ширина не более 16 метров, длина не более 120 метров. При определении максимальных наружных габаритов зданий необходимо уточнение                                в соответствии с градостроительными регламентами, установленными проектом исторического поселения регионального значения город Вологда.

3 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

4 Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой два-три этажа - не менее 15 м; четыре этажа - не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий                с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. Расстояние от стен блокированных жилых домов до ограждения участка со стороны вводов инженерных сетей при организации колодцев на территории участка - не менее 6 м. В условиях реконструкции              и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

5 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% - на 15%. Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

6 Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) домов индивидуальной застройки до стен домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. Расстояние от границ участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 1. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен ближайшего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

7 Для отдельно стоящего многоквартирного дома - минимальный размер земельного участка -  600 кв.м, максимальный размер земельного участка – 4500 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка - 4500 кв.м, максимальный размер земельного участка - 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

8 300 кв. м - при существующем жилом доме.

9 Не применяется в отношении земельных участков  под  гаражными боксами, которые блокированы  общими стенами с другими гаражами в одном ряду и  имеют общие с ними крышу, фундамент и коммуникации..

Таблица 24.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

24.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

24.4. Площадь элементов дворового благоустройства в границе земельного участка многоквартирного дома определяется в соотвествии с показателями, приведенными в таблице 24.4.

Таблица 24.4

| Элементы дворового благоустройства | Показатель удельных размеров площадок (кв. м/чел.) |
| --- | --- |
| Площадки детские игровые дошкольного возраста | 0,7 |
| Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Площадки для занятий физкультурой | 2,0 (допускается уменьшать, но не более чем на 50%) |
| Площадки для хозяйственных целей | 0,3 |
| Дворовое озеленение | 2,0 |

24.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне Ж3-И2б:

а) соблюдение требований градостроительных регламентов, установленных проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

б) ограничения изменения типа застройки - не подлежат установлению;

в) ограничения изменения исторически ценных градоформирующих объектов - не подлежат установлению;

г) ограничения сохранения диссонирующих элементов застройки - не подлежат установлению;

д) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок - не подлежат установлению;

е) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики - не подлежат установлению, кроме угла наклона кровли - до 30(;

ж) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки - не подлежат установлению;

з) цветовое решение:

- для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

и) ограничения изменения характера озеленения земельного участка:

- разрешается посадка деревьев и кустарников с целью создания плотных посадок между историческими зданиями и современной застройкой;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее 5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                             на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

к) элементы благоустройства к не подлежат установлению;

л) ограничения изменения характера благоустройства земельного участка -                          не подлежат установлению.

25. Ж3. Зона застройки малоэтажными жилыми домами

Зона Ж3 установлена за границами исторического поселения для обеспечения правовых условий размещения и эксплуатации малоэтажных жилых домов, а также объектов повседневного обслуживания, связанных с проживанием граждан.

25.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Ж3 (таблицы 25.1-25.3):

Таблица 25.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота здания (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки в границе земельного участка (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)1 | Минимальные отступы от красной линии (м)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  |  |
| 1. | Для индивидуального жилищного строительства3 | 2.1 | 3 эт. / 12 | 400/ 3005 | 1500 | Не подлежит установлению | 30 | 3 | 5 / 3 |
| 2. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка4 | 2.1.1 | 4 эт. / 20 | 6008 | 500008 | 0,82 кв. м / 1 кв. м общей площади жилых помещений | Не подлежит установлению | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 3. | Блокированная жилая застройка4 | 2.3 | 3 эт. / 15 | 300 | 400 | 0,94 кв. м / 1 кв. м общей площади жилых помещений |  | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 4. | Обслуживание жилой застройки | 2.7 | 3 эт. / 15 | Не подлежит установлению | 5000 | 0,8 кв. м / чел. |  | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 5. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 3 эт. / 15 |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 1 | 6 / 3 |
| 6. | Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | 3 эт. / 15 |  | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 7. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 3 эт. / 15 | 700 | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 8. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 3 эт. / 15 | Не подлежит установлению | 5000 | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 9. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 3 эт. / 15 | 2000 | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 1 | 15 |
| 10. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)6 | 3.5.1 | 3 эт. / 15 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 40 | 1 | 25 |
| 11. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации)6 | 3.5.1 | 3 эт. / 15 |  |  | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 40 | 1 | 25 |
| 12. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)6 | 3.5.1 | 3 эт. / 15 |  | Не подлежит установлению | 40 | 1 | 25 |
| 13. | Государственное управление | 3.8.1 | 3 эт. / 15 |  | 5000 | 30 кв. м / 1 сотрудника | 54 кв. м / 1 сотрудника | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 14. | Деловое управление | 4.1 | 3 эт. / 15 |  | 5000 | 18,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 15. | Магазины | 4.4 | 3 эт. / 15 |  | 5000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 16. | Обеспечение занятий спортом в помещениях7 | 5.1.2 | 3 эт. / 15 |  | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 17. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | 0 |  | Не подлежит установлению | 2,0 кв. м /чел. | Не подлежит установлению | 1 | 6 / 3 |
| 18. | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | 2 эт. / 10 |  |  |  |  | 1 | 6 / 3 |
| 19. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 20. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 21. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 25.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота до конька здания (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки в границе земельного участка (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)1 | Минимальные отступы от красной линии (м)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  |  |
| 1. | Хранение автотранспорта9 | 2.7.1 | 4 эт. / 16 | Не подлежит установлению | 2,4 кв. м / автомобиль | 30 кв. м / автомобиль | Не подлежит установлению | 1 | 6 / 3 |
| 2. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 3 эт. / 15 | Не подлежит установлению | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 3. | Религиозное использование | 3.7 | Не подлежит установлению | 7,5 кв. м на место в объекте (количество прихожан) | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 4. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | 3 эт. / 15 | Не подлежит установлению | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 5. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 2 эт. / 10 |  | 5000 | 18,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 6. | Общественное питание | 4.6 | 2 эт. / 10 |  | 5000 | 1000 кв. м / 100 мест | 2500 кв. м / 100 мест | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 7. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 4 эт. / 20 |  | 5000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 8. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | 2 эт. /10 |  | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 1 | 6 / 3 |

1 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

2 На магистральных улицах - 6 м, на жилых улицах и проездах - 3 м. Допускается размещать по красной линии жилые здания с встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, а также на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки ( жилые здания с квартирами в первых этажах.

3 Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) домов индивидуальной застройки до стен домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. Расстояние от границ участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 1. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен ближайшего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

4 Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой два-три этажа - не менее 15 м; четыре этажа - не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий   с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. Расстояние от стен блокированных жилых домов до ограждения участка со стороны вводов инженерных сетей при организации колодцев на территории участка – не менее 6 м. В условиях реконструкции        и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

5 300 кв. м – при существующем жилом доме.

6 В зависимости от образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% ( на 15%. Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение в условиях реконструкции на 20%.

7 Для детско-юношеской спортивной школы размеры земельного участка:  мин -10000 кв.м; макс -15000 кв. м.

8  Для отдельно стоящего многоквартирного дома  -  минимальный размер земельного участка - 600 кв.м, максимальный размер земельного участка – 4500 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка - 4500 кв.м, максимальный размер земельного участка - 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

9 Для многоэтажных полумеханизированных автостоянок, оборудованных лифтовыми подъемниками, показатели уменьшаются в 1,2 раза, механизированных и автоматизированных автостоянок - в 1,3-1,5 раза.

Таблица 25.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

25.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

25.3. Площадь элементов дворового благоустройства в границе земельного участка многоквартирного дома определяется в соотвествии с показателями, приведенными в таблице 25.4.

Таблица 25.4

| Элементы дворового благоустройства | Показатель удельных размеров площадок (кв. м/чел.) |
| --- | --- |
| Площадки детские игровые дошкольного возраста | 0,7 |
| Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Площадки для занятий физкультурой | 2,0 (допускается уменьшать, но не более чем на 50%) |
| Площадки для хозяйственных целей | 0,3 |
| Дворовое озеленение | 2,0 |

25.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Ж3:

а) площадь территории для временных автостоянок легковых автомобилей -               25 кв. м/машино-место (при примыкании участка к проезжей части улиц                  и проездов - 22,5 кв. м/машино-место), велосипедов - 0,9 кв. м/место;

б) озеленение на поверхности земельного участка осуществляется                   с высадкой крупномерных лиственных деревьев и кустарников;

в) площадь озеленения участка жилой многоквартирной застройки - не менее 40% площади, свободной от застройки.

В расчет озеленения придомовой территории допускается включать:

- не более 80% расчетной площади элементов дворового благоустройства (площадки детские игровые дошкольного возраста, площадки для отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой), при условии, что не менее 50% их суммарной площади озеленено деревьями и кустарниками;

- проезд с применением усиленного газона, предусмотренный исключительно для пожарного проезда;

- экопарковка и(или) парковка с твердым покрытием и участками зеленых насаждений с высадкой на них крупномерных лиственных деревьев и кустарников из расчета не менее 10% от площади, занимаемой парковкой (с учетом проездов), по периметру и среди участков парковки, рядами между рядов парковки - регулярно (через 5-15 м) вместо отдельных парковочных мест;

- газоны и палисадники, озеленнные не менее 50% их суммарной площади деревьями и кустарниками.

Озеленение элементов дворового благоустройства, пешеходных дорожек, парковок деревьями и кустарниками применяется из расчета:

- для посадочного материала с диаметром ствола от 4 до 8 см  12 кв.м озелененной территории на одно дерево,

- для посадочного материала с диаметром ствола от 8 до 16 см - 20 кв.м озелененной территории на одно дерево,

- для кустарника высотой 2 м и более – 2 кв.м озелененной территории, высотой от 1 до 2 м - 1 кв.м озелененной территории,

- для сохраняемых в границах придомовой территории существующих крупномерных зеленых насаждений с диаметром ствола более 16 см - 40 кв.м озелененных территорий на одно дерево;

г) площадь озеленения участков дошкольных образовательных организаций - не менее 50% площади, свободной от застройки;

д) площадь озеленения участков общеобразовательных организаций –                     не менее 50% площади, свободной от застройки;

е) площадь озеленения участков культурно-просветительных учреждений - 20% - 30%;

ж) требования к ограждениям земельных участков многоэтажной жилой застройки: прозрачное или комбинированное ограждение высотой 0,5 метра -                    1,8 метра; в сложившейся стесненной жилой застройке секционного, панельного типов - не более 0,9 метра;

з) требования к ограждениям земельных участков  образовательных организаций на магистральных улицах и дорогах общегородского значения: прозрачное ограждение высотой не более 1,6 метра;

и) требования к ограждениям земельных участков объектов бытового обслуживания, торговли: прозрачное или комбинированное ограждение (в случае осуществления охраны) или живая изгородь высотой не более 1, 6 метра;

к) ограждение не должно создавать препятствий для прохода и подъезда                   к жилым и общественным зданиям (при невозможности организации подъезда к этим объектам с территорий общего пользования), детским, хозяйственным площадкам, местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов, если данные площадки предусмотрены на группу жилых домов.

26. Ж4-И1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами в границе исторического поселения

Зона Ж4-И1 установлена для обеспечения правовых условий размещения                       и эксплуатации среднеэтажных жилых домов, а также объектов обслуживания, связанных с проживанием граждан, в целях сохранения и восстановления (регенерации) историко-градостроительной среды города.

26.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Ж4-И1 соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

26.2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Ж4-И1 (таблицы 26.1-26.3):

Таблица 26.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка4 | 2.1.1 | 4 эт. / 14 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 | 6007 | 500007 | 0,82 кв. м / 1 кв. м общей площади жилых помещений | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0- 25 | 15 | 40 | 25 |
| 2. | Среднеэтажная жилая застройка4 | 2.5 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 | 15008 | 500008 | 0,94 кв. м / 1 кв. м общей площади жилых помещений |  | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 3. | Обслуживание жилой застройки | 2.7 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 5000 | 0,8 кв. м / чел. |  | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 4. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 5. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  | 2500 | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 6. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 | 2000 | 5000 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 7. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)5 | 3.5.1 | 3 эт./ 15 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 2500 | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 8. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации)5 | 3.5.1 | 5 эт./ 19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  | 2500 | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 9. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)5 | 3.5.1 | 5 эт./ 19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  | 2500 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 10. | Магазины | 4.4 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  | 5000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 11. | Обеспечение занятий спортом в помещениях6 | 5.1.2 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  | 5000 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 12. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | 0 | 0 | Не подлежит установлению | 2,0 кв. м / чел. | Не подлежит установлению | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 13. | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | 2 эт. /8 | 7 | Не подлежит установлению | 2,0 кв. м /чел. | Не подлежит установлению | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 14. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 15. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 16. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 26.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | 2 эт./ 8 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 5000 | 30,0 кв. м/ 1 автомобиль | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 2. | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | 1 эт./ 4 | 4 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  | Не подлежит установ-лению | 30,0 кв. м/ 1 автомобиль | 40 | 15 | 30 | 140 | 19 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 3. | Деловое управление | 4.1 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  | 5000 | 17 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 4. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  | 5000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |

1 Исключение по высоте составляет застройка, расположенная на территории за зданием по адресу: ул. Некрасова, д. 5, максимальная этажность которой не может превышать 3 этажа, один из которых мансардный, или 12 метров до конька здания, а также здания по адресу: ул. Можайского, д.д. 80-86, д. 104, максимальная этажность которых не может превышать 3 этажа или 12,5 м до конька здания.

Для всех объектов высота цоколя не более 1 метра.

2 Максимальная площадь жилых и общественных зданий - 1800 кв. м при максимальных наружных габаритах сложной конфигурации в плане здания: 45х100 метров; 1400 кв. м при максимальных наружных габаритах прямоугольной конфигурации в плане: 16х100 метров.

Исключение составляет застройка по адресу: ул. Некрасова, д. 5, предельные параметры зданий в плане которой составляют - 396 кв. м при максимальных наружных габаритах сложной конфигурации в плане здания: 18х24 метров; 308 кв. м                при максимальных наружных габаритах прямоугольной конфигурации в плане: 14х22 метров, а также здания по адресу: ул. Можайского, д.д. 80-86, д. 104, предельные параметры зданий в плане которой составляют - 1250 кв. м при максимальных наружных габаритах сложной конфигурации в плане здания: 45х45 метров; 560 кв. м при максимальных наружных габаритах прямоугольной конфигурации в плане: 14х40 метров (в соответствии с характерными типами исторической застройки).

3 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

4 Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой два-три этажа - не менее 15 м; четыре этажа - не менее 20 м; пять этажей - не менее 30 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными зданиями выше пяти этажей следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности,       в соответствии с нормами освещенности. и противопожарными требованиями. В условиях реконструкции и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

5 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% - на 15%. Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

6 Для детско-юношеской спортивной школы размеры земельного участка: мин -10000 кв.м; макс -15000 кв. м.

7  Для отдельно стоящего многоквартирного дома - минимальный размер земельного участка - 600 кв.м, максимальный размер земельного участка - 4500 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка - 4500 кв.м, максимальный размер земельного участка - 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

8 Для отдельно стоящего многоквартирного дома - минимальный размер земельного участка - 1500 кв.м, максимальный размер земельного участка - 15000 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка - 15000 кв.м, максимальный размер земельного участка - 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

9 Не применяется в отношении земельных участков под гаражными боксами, которые блокированы общими стенами с другими гаражами в одном ряду и имеют общие с ними крышу, фундамент и коммуникации..

Таблица 26.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

26.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

26.4. Площадь элементов дворового благоустройства в границе земельного участка многоквартирного дома определяется в соотвествии с показателями, приведенными в таблице 26.4.

Таблица 26.4

| Элементы дворового благоустройства | Показатель удельных размеров площадок (кв. м/чел.) |
| --- | --- |
| Площадки детские игровые дошкольного возраста | 0,7 |
| Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Площадки для занятий физкультурой | 2,0 (допускается уменьшать, но не более чем на 50%) |
| Площадки для хозяйственных целей | 0,3 |
| Дворовое озеленение | 2,0 |

26.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Ж4-И1:

а) в случае расположения территориальной зоны или ее части в зоне регенерации исторической застройки запрещается строительство капитальных объектов, за исключением специальных мер, направленных на сохранение                               и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия, предусмотренных требованиями градостроительных регламентов в границах охранных зон объектов культурного наследия в соответствии с проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

б) соблюдение требований градостроительных регламентов, установленных проектом исторического поселения регионального значения город Вологда,                    в том числе для учета территорий зеленых насаждений;

в) ограничения изменения характерных типов исторической застройки –                    не подлежат установлению, кроме застройки, расположенной по адресу:                               ул. Можайского, д.д. 80-86, д. 104;

г) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - ценной застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных                              и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

д) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - средовой застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

е) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - инженерных сооружений:

- запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения;

ж) ограничения сохранения дисгармоничных объектов:

- реконструкция дисгармоничных объектов капитального строительства                      и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов                             в соответствие с установленными предельными параметрами;

з) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;

- запрещается организация новых улиц;

- разрешается организация новых площадей;

- разрешается организация новых внутриквартальных проездов;

и) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):

- разрешается расширение проезжей части;

- разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки - защиту от подтопления);

- разрешается подсыпка грунта до исторических отметок поверхности земли;

- разрешается подсыпка до отметок выше существующих отметок поверхности земли;

к) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций - щитов - высотой не более 8 метров, с размером информационного поля высотой не более 3 метров, шириной не более 6 метров;

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой          не более 2,8 метра, шириной не более 1,4 метра;

- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 2,8 метра, максимальный диаметр не более 1,4 метра;

- разрешается размещение вывесок, электронных табло и рекламных конструкций на фасаде здания не выше второго этажа здания, строения                                 или сооружений с площадью информационного поля вывески не более 5,0 кв. м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания;

- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше второго этажа, габаритами не более: шириной -                    1 метр, высотой – 3 метра;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций - щитов высотой более 8 метров, с размером информационного поля высотой более   3 метров, шириной более 6 метров;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций                         и информационных стендов высотой более 2,8 метра и шириной более 1,4 метра;

- запрещается размещение рекламных конструкций на крышах зданий                          и сооружений;

- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше второго этажа здания;

- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов;

л) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики:

- кирпичное (железобетонное, монолитный бетон, естественный камень) здание, прямоугольной либо сложной формы в плане («П», «Г»), с вальмовой                    либо двухскатной кровлей, максимальная ширина корпуса - 16 метров; максимальная длина меньшего фасада при сложной форме в плане - 40 метров;

- деревянное (смешанное) с вальмовой кровлей, прямоугольно формы в плане (либо сложной формы - («П», «Г»), угол наклона кровли до 30° , элементы кровли могут иметь сложную форму;

- допускаются отдельные элементы: мансарды, эркеры сложной формы                           в плане, балконы, аттики;

- допускается сложное объемно-пространственное решение;

- не допускается устройство двухскатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов;

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                          на главных фасадах и кровлях зданий;

м) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки:

- кирпич, бетон, дерево; стекло при заполнении проемов окон и дверей, витрин; керамогранит для элементов при отделке;

- запрещается использование пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей, в том числе, сайдинга;

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                           на главных фасадах и кровлях зданий;

н) цветовое решение:

- разрешается для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                          по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

о) требования к элементам благоустройства земельных участков:

- благоустройство участка должно быть направлено на воссоздание исторических характеристик территории (планировки участка, малых архитектурных форм, озеленения), исторических отметок поверхности земли, отвод поверхностных вод от объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- разрешается установка ограждений высотой не более 1,8 метра;

- разрешается деревянное ограждение с воротами и калитками с вертикальной зашивкой, имеющее деревянные или каменные (кирпичные) столбы; цветовое решение – покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов

- разрешается кованное (сварное) металлическое ограждение;

- глухие ограждения запрещены, открытых плоскостей должно быть не менее 50% от площади ограждения;

- запрещены ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                     5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                   на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов ( элементов благоустройства и малых архитектурных форм;

- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка.

27. Ж4-И1а. Подзона застройки среднеэтажными жилыми домами в границе исторического поселения

Подзона Ж4-И1а установлена для обеспечения правовых условий размещения и эксплуатации среднеэтажных жилых домов, а также объектов обслуживания, связанных с проживанием граждан, в целях сохранения и восстановления (регенерации) историко-градостроительной среды города.

27.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне Ж4-И1а соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                 в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

27.2. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в подзоне Ж4-И1а принимаются такими же, как в зоне   Ж4-И1. К застройке в подзоне Ж4-И1а предъявляются дополнительные требования                           и ограничения по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблицы 27.1-27.3):

Таблица 27.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность/ максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяжен-ность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка4 | 2.1.1 | 4 эт. / 14 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | 6007 | 500007 | 0,82 кв. м / 1 кв. м общей площади жилых помещений | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 2. | Среднеэтажная жилая застройка4 | 2.5 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | 15008 | 500008 | 0,73 кв. м / 1 кв. м общей площади жилых помещений |  | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 3. | Обслуживание жилой застройки | 2.7 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 5000 | 0,8 кв. м/чел. |  | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 4. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 5. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 2500 | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 6. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | 2000 | 5000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 7. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения) 5 | 3.5.1 | 3 эт./ 15 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | Не подлежит установлению | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 8. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации) 5 | 3.5.1 | 5 эт./ 19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 9. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию) 5 | 3.5.1 | 5 эт./ 19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 10. | Магазины | 4.4 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 5000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 11. | Обеспечение занятий спортом в помещениях6 | 5.1.2 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 5000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 12. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | 0 | 0 | Не подлежит установлению | 2,0 кв. м /чел. | Не подлежит установлению | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 13. | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | 2 эт. /8 | 7 | Не подлежит установлению | 2,0 кв. м /чел. | Не подлежит установлению | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 14. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 15. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 16. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 27.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность/ максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяжен-ность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | 2 эт./ 8 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 5000 | 4,1 кв. м / 1 автомобиль | 30,0 кв. м / 1 автомобиль | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 2. | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | 1 эт./ 4 | 4 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | Не подлежит установ-лению | 30,0 кв. м / 1 автомобиль | 40 | 10 | 20 | 165 | 19 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 3. | Деловое управление | 4.1 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 5000 | 18,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 4. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 5000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |

1 Для всех объектов высота цоколя не более 1 метра.

2 Максимальная площадь зданий -2500 кв. м при максимальных наружных габаритах сложной конфигурации в плане здания: ширина не более 16 метров, длина не более 120 метров.

3 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

4 Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой два этажа - не менее 15 м; четыре этажа - не менее 20 м; пять этажей - не менее 30 м; между длинными сторонами            и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. В условиях реконструкции и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности                           и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

5 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% - на 15%. Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

6Для детско-юношеской спортивной школы размеры земельного участка: мин -10000 кв.м; макс -15000 кв. м.

7  Для отдельно стоящего многоквартирного дома – минимальный размер земельного участка – 600 кв.м, максимальный размер земельного участка – 4500 кв.м; для группы жилых домов – минимальный размер земельного участка – 4500 кв.м, максимальный размер земельного участка – 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования .

8 Для отдельно стоящего многоквартирного дома – минимальный размер земельного участка – 1500 кв.м, максимальный размер земельного участка – 15000 кв.м; для группы жилых домов – минимальный размер земельного участка – 15000 кв.м, максимальный размер земельного участка – 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования .

9 Не применяется в отношении земельных участков под гаражными боксами, которые блокированы общими стенами с другими гаражами в одном ряду и имеют общие с ними крышу, фундамент и коммуникации..

Таблица 27.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

27.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

27.4. Площадь элементов дворового благоустройства в границе земельного участка многоквартирного дома определяется в соотвествии с показателями, приведенными в таблице 27.4.

Таблица 27.4

| Элементы дворового благоустройства | Показатель удельных размеров площадок (кв. м/чел.) |
| --- | --- |
| Площадки детские игровые дошкольного возраста | 0,7 |
| Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Площадки для занятий физкультурой | 2,0 (допускается уменьшать, но не более чем на 50%) |
| Площадки для хозяйственных целей | 0,3 |
| Дворовое озеленение | 2,0 |

27.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне Ж4-И1а:

а) в случае расположения территориальной зоны или ее части в зоне регенерации исторической застройки запрещается строительство капитальных объектов, за исключением специальных мер, направленных на сохранение                                и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия, предусмотренных требованиями градостроительных регламентов в границах охранных зон объектов культурного наследия в соответствии с проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

б) разрешается изменение характеристик типологии застройки для приведения в соответствие с исторической застройкой, допускается применение любого характерного типа исторической застройки, предусмотренного предметом охраны проекта исторического поселения регионального значения город Вологда;

в) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - ценной застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных                            и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

г) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - средовой застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

д) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - инженерных сооружений:

- запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения;

е) ограничения сохранения дисгармоничных объектов:

- реконструкция дисгармоничных объектов капитального строительства                   и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов                          в соответствие с установленными предельными параметрами;

- разрешается нейтрализация дисгармоничных объектов капитального строительства путем изменения фасадов, организацией зеленых насаждений вдоль фасадов дисгармоничных объектов, сносом отдельных элементов (при амортизации возможен снос и всего дисгармоничного объекта), покраской здания (разрешается для каменных стен);

ж) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;

- запрещается организация новых улиц;

- разрешается организация новых площадей;

- разрешается организация новых внутриквартальных проездов;

з) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):

- разрешается расширение проезжей части;

- разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки - защиту от подтопления);

- разрешается подсыпка грунта до исторических отметок поверхности земли;

- разрешается подсыпка до отметок выше существующих отметок поверхности земли;

и) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций – щитов – высотой не более 8 метров, с размером информационного поля высотой не более 3 метров, шириной не более 6 метров;

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой                   не более 2,8 метра, шириной не более 1,4 метра;

- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 2,8 метра, максимальный диаметр не более 1,4 метра;

- разрешается размещение вывесок, электронных табло и рекламных конструкций на фасаде здания не выше второго этажа здания, строения                                  или сооружений с площадью информационного поля вывески не более 10,0 кв. м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания;

- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше второго этажа, габаритами не более: шириной -                   1 метр, высотой - 5 метров;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций ( щитов высотой более 8 метров, с размером информационного поля высотой более 3 метров, шириной более 6 метров;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций                       и информационных стендов высотой более 2,8 метра и шириной более 1,4 метра;

- запрещается размещение рекламных конструкций на крышах зданий                       и сооружений;

- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше второго этажа здания;

- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов;

к) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики:

- кирпичное (железобетонное, монолитный бетон, естественный камень) здание, прямоугольной либо сложной формы в плане («П», «Г»), с вальмовой                  либо двухскатной кровлей, максимальная ширина корпуса - 16 метров; максимальная длина меньшего фасада при сложной форме в плане - 40 метров;

- деревянное (смешанное) с вальмовой кровлей, прямоугольно формы в плане (либо сложной формы - («П», «Г»), угол наклона кровли до 30°, элементы кровли могут иметь сложную форму;

- допускаются отдельные элементы: мансарды, эркеры сложной формы                      в плане, балконы, аттики;

- допускается сложное объемно-пространственное решение;

- не допускается устройство двухскатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов;

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                        на главных фасадах и кровлях зданий;

л) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки:

- кирпич, бетон, дерево; стекло при заполнении проемов окон и дверей, витрин; керамогранит для элементов при отделке;

- запрещается использование пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей, в том числе, сайдинга;

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                        на главных фасадах и кровлях зданий;

м) цветовое решение:

- разрешается для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                     по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

- для дисгармоничных объектов:

- обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами               или побелка по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов, разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый цвета;

- разрешается для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки цветом - зеленый, охра, коричневый, синий);

н) требования к элементам благоустройства земельных участков:

- благоустройство участка должно быть направлено на воссоздание исторических характеристик территории (планировки участка, малых архитектурных форм, озеленения), исторических отметок поверхности земли, отвод поверхностных вод от объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- разрешается установка ограждений высотой не более 1,8 метра;

- разрешается деревянное ограждение с воротами и калитками с вертикальной зашивкой, имеющее деревянные или каменные (кирпичные) столбы; цветовое решение – покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов;

- разрешается кованное (сварное) металлическое ограждение;

- глухие ограждения запрещены, открытых плоскостей должно быть не менее 50% от площади ограждения;

- запрещены ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                   5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                  на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

-запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов - элементов благоустройства и малых архитектурных форм;

- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка.

28. Ж4-И1б. Подзона застройки среднеэтажными жилыми домами в границе исторического поселения

Подзона Ж4-И1б установлена для обеспечения правовых условий размещения и эксплуатации среднеэтажных жилых домов, а также объектов обслуживания, связанных с проживанием граждан, в целях сохранения и восстановления (регенерации) историко-градостроительной среды города.

28.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне Ж4-И1б соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                  в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

28.2. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в подзоне Ж4-И1б принимаются такими же, как в зоне Ж4-И1. К застройке в подзоне Ж4-И1б предъявляются дополнительные требования и ограничения по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблицы 28.1-28.3):

Таблица 28.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность/ максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяжен-ность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка4 | 2.1.1 | 4 эт. / 14 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | 6007 | 500007 | 0,82 кв. м / 1 кв. м общей площади жилых помещений | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 2. | Среднеэтажная жилая застройка4 | 2.5 | 5 эт./17,5 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | 15008 | 500008 | 0,73 кв. м / 1 кв. м общей площади жилых помещений |  | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 3. | Обслуживание жилой застройки | 2.7 | 5 эт./17,5 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 5000 | 0,8 кв. м / чел. |  | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 4. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 5 эт./17,5 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 5. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 5 эт./17,5 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 2500 | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 6. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 5 эт./17,5 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | 2000 | 5000 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 7. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)5 | 3.5.1 | 3 эт./ 15 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | Не подлежит установлению | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 8. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации)5 | 3.5.1 | 5 эт./ 17,5 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 9. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)5 | 3.5.1 | 5 эт./17,5 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 10. | Магазины | 4.4 | 5 эт./17,5 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 5000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 11. | Обеспечение занятий спортом в помещениях6 | 5.1.2 | 5 эт./17,5 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 5000 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 12. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | 0 | 0 | Не подлежит установлению | 2,0 кв. м / чел. | Не подлежит установлению | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 13. | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | 2 эт. /8 | 7 | Не подлежит установлению | 2,0 кв. м / чел. | Не подлежит установлению | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 14. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 15. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 16. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 28.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяжен-ность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | 2 эт./ 8 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 5000 | 4,1 кв. м / 1 автомобиль | 30,0 кв. м / 1 автомобиль | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 2. | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | 1 эт./ 4 | 4 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | Не подлежит установ-лению | 30,0 кв. м / 1 автомобиль | 40 | 15 | 35 | 135 | 19 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 3. | Деловое управление | 4.1 | 5 эт./17,5 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 5000 | 18,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 4. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 5 эт./17,5 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 5000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |

1 Для всех объектов высота цоколя не более 1 метра.

2 Максимальная площадь жилых и общественных зданий - 2500 кв. м при максимальных наружных габаритах сложной конфигурации в плане здания: ширина не более 16 метров, длина не более 120 метров.

3 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

4 Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой два этажа - не менее 15 м; четыре этажа - не менее 20 м; пять этажей - не менее 30 м; между длинными сторонами      и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. В условиях реконструкции и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности                    и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

5 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% - на 15%. Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

6Для детско-юношеской спортивной школы размеры земельного участка: мин -10000 кв. м; макс -15000 кв. м.

7  Для отдельно стоящего многоквартирного дома - минимальный размер земельного участка - 600 кв.м, максимальный размер земельного участка - 4500 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка - 4500 кв.м, максимальный размер земельного участка - 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

8 Для отдельно стоящего многоквартирного дома -  минимальный размер земельного участка - 1500 кв.м, максимальный размер земельного участка - 15000 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка - 15000 кв.м, максимальный размер земельного участка - 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

9 Не применяется в отношении земельных участков под гаражными боксами, которые блокированы общими стенами с другими гаражами в одном ряду и  имеют общие с ними крышу, фундамент и коммуникации.

Таблица 28.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

28.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

28.4. Площадь элементов дворового благоустройства в границе земельного участка многоквартирного дома определяется в соотвествии с показателями, приведенными в таблице 28.4.

Таблица 28.4

| Элементы дворового благоустройства | Показатель удельных размеров площадок (кв. м/чел.) |
| --- | --- |
| Площадки детские игровые дошкольного возраста | 0,7 |
| Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Площадки для занятий физкультурой | 2,0 (допускается уменьшать, но не более чем на 50%) |
| Площадки для хозяйственных целей | 0,3 |
| Дворовое озеленение | 2,0 |

28.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне Ж4-И1б:

а) в случае расположения территориальной зоны или ее части в зоне регенерации исторической застройки запрещается строительство капитальных объектов, за исключением специальных мер, направленных на сохранение                              и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия, предусмотренных требованиями градостроительных регламентов в границах охранных зон объектов культурного наследия в соответствии с проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

б) ограничения изменения характерных типов исторической застройки –                        не подлежат установлению;

в) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - ценной застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных                           и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

г) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - средовой застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

д) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - инженерных сооружений:

- запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения;

е) ограничения сохранения дисгармоничных объектов:

- реконструкция дисгармоничных объектов капитального строительства                             и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов                            в соответствие с установленными предельными параметрами;

ж) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;

- запрещается организация новых улиц;

- разрешается организация новых площадей;

- разрешается организация новых внутриквартальных проездов;

з) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):

- разрешается расширение проезжей части;

- разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки - защиту от подтопления);

- разрешается подсыпка грунта до исторических отметок поверхности земли;

- разрешается подсыпка до отметок выше существующих отметок поверхности земли;

и) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций - щитов - высотой не более 8 метров, с размером информационного поля высотой             не более 3 метров, шириной не более 6 метров;

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой                     не более 2,8 метра, шириной не более 1,4 метра;

- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 2,8 метра, максимальный диаметр не более                      1,4 метра;

- разрешается размещение вывесок, электронных табло и рекламных конструкций на фасаде здания не выше второго этажа здания, строения                            или сооружений с площадью информационного поля вывески не более 10,0 кв. м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания;

- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше второго этажа, габаритами не более: шириной -                   1 метр, высотой - 5 метров;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций - щитов высотой более 8 метров, с размером информационного поля высотой более  3 метров шириной более 6 метров;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций                       и информационных стендов высотой более 2,8 метра и шириной более 1,4 метра;

- запрещается размещение рекламных конструкций на крышах зданий                      и сооружений;

- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше второго этажа здания;

- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов;

к) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики:

- кирпичное (железобетонное, монолитный бетон, естественный камень) здание, прямоугольной либо сложной формы в плане («П», «Г»), с вальмовой                    либо двухскатной кровлей, максимальная ширина корпуса - 16 метров; максимальная длина меньшего фасада при сложной форме в плане - 40 метров;

- деревянное (смешанное) с вальмовой кровлей, прямоугольно формы в плане (либо сложной формы – («П», «Г»), угол наклона кровли до 30°, элементы кровли могут иметь сложную форму;

- допускаются отдельные элементы: мансарды, эркеры сложной формы                      в плане, балконы, аттики;

- допускается сложное объемно-пространственное решение;

- не допускается устройство двухскатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов;

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                           на главных фасадах и кровлях зданий;

л) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки - не подлежат установлению;

м) цветовое решение:

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                       по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, красно-коричневый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета

н) требования к элементам благоустройства земельных участков:

- благоустройство участка должно быть направлено на воссоздание исторических характеристик территории (планировки участка, малых архитектурных форм, озеленения), исторических отметок поверхности земли, отвод поверхностных вод от объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- разрешается установка ограждений высотой не более 1,8 метра;

- разрешается деревянное ограждение с воротами и калитками                                 с вертикальной зашивкой, имеющее деревянные или каменные (кирпичные) столбы; цветовое решение – покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов

- разрешается кованное (сварное) металлическое ограждение;

- глухие ограждения запрещены, открытых плоскостей должно быть                    не менее 50% от площади ограждения;

- запрещены ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                       5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                          на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов ( элементов благоустройства и малых архитектурных форм;

- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка.

29. Ж4-И2. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения

Зона Ж4-И2 установлена для обеспечения правовых условий размещения             и эксплуатации среднеэтажных жилых домов, а также объектов обслуживания, связанных с проживанием граждан, в целях сохранения силуэта исторического поселения.

29.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Ж4-И2 соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                   в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

29.2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Ж4-И2 (таблицы 29.1-29.3):

Таблица 29.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность/ максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка4 | 2.1.1 | 4 эт. / 14 | Не подлежит установлению | 20 х 120 | Не подлежит установлению | 6007 | 500007 | 0,82 кв. м / 1 кв. м общей площади жилых помещений | Не подлежит установлению | 50 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Среднеэтажная жилая застройка4 | 2.5 | 5 эт./19 |  | 20 х 120 |  | 15008 | 500008 | 0,73 кв. м / 1 кв. м общей площади жилых помещений |  | 35 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Обслуживание жилой застройки | 2.7 | 5 эт./19 |  | 20 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | 5000 | 0,8 кв. м / чел. |  | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 5 эт./19 |  | 20 х 120 |  |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 5. | Общежития | 3.2.4 | 5 эт./19 |  | 20 х 120 |  |  | Не подлежит установлению | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 6. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 5 эт./19 |  | 20 х 120 |  |  | 2500 | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 7. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 5 эт./19 |  | 20 х 120 |  | 2000 | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 8. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)5 | 3.5.1 | 3 эт./ 15 |  | 20 х 120 |  | Не подлежит установлению | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 9. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации)5 | 3.5.1 | 5 эт./19 |  | 20 х 120 |  |  | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 10. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)5 | 3.5.1 | 5 эт./19 |  | 20 х 120 |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 11. | Государственное управление | 3.8.1 | 5 эт./19 |  | 20 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | 5000 | 30 кв. м / 1 сотрудника | 54 кв. м / 1 сотрудника | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 12. | Магазины | 4.4 | 5 эт./19 |  | 20 х 120 |  |  | 5000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 13. | Обеспечение занятий спортом в помещениях6 | 5.1.2 | 5 эт./19 |  | 20 х 120 |  |  | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 14. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | 0 |  | Не подлежит установлению | 2,0 кв. м / чел. | Не подлежит установлению |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 15. | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | 2 эт. /8 |  | Не подлежит установлению | 2,0 кв. м / чел. | Не подлежит установлению |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 16. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 17. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 18. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 29.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность/ максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | 2 эт./ 8 | Не подлежит установлению | 20 х 120 | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | 5000 | 4,1 кв. м / 1 автомобиль | 30,0 кв. м / 1 автомобиль | Не подлежит установлению | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | 1 эт./ 4 | 4 | 20 х 120 |  |  | Не подлежит установ-лению | 30,0 кв. м / 1 автомобиль | Не подлежит установлению | 10 |  |  | 19 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 5 эт./19 | Не подлежит установлению | 20 х 120 |  |  | 5000 | 18,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Общественное питание | 4.6 | 5 эт./19 |  | 20 х 120 |  |  | 5000 | 1000 кв. м/ 100 мест | 2500 кв. м / 100 мест | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 5. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 5 эт./19 |  | 20 х 120 |  |  | 5000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 6. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | 5 эт./19 |  | 20 х 120 |  |  | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 7. | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | 5 эт./19 |  | 20 х 120 |  |  | 5000 | 50 кв. м / место | 160 кв. м / место | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |

1 До наивысшей точки здания. Исключение по высоте составляет застройка на территории перед зданием, расположенным по адресу: ул. Герцена, д. 105, где устанавливается максимальная этажность в 7 эт. с предельной высотой зданий в 23 м для застройки, формирующей задний фронт панорамы. При определении предельных (максимальных) параметров зданий по высоте необходимо уточнение в соответствии с градостроительными регламентами, установленными проектом исторического поселения регионального значения город Вологда.

2 Максимальная площадь здания - 2400 кв. м при максимальных наружных габаритах: ширина не более 20 метров, длина не более 120 метров. При определении предельных параметров зданий в плане необходимо уточнение в соответствии                с градостроительными регламентами, установленными проектом исторического поселения регионального значения город Вологда.

3 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы  земельного участка.

4 Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой два этажа - не менее 15 м; четыре этажа - не менее 20 м; пять этажей - не менее 30 м; между длинными сторонами               и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. В условиях реконструкции и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности                         и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

5 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% - на 15%. Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

6 Для детско-юношеской спортивной школы размеры земельного участка: мин -10000 кв.м; макс -15000 кв. м.

7  Для отдельно стоящего многоквартирного дома - минимальный размер земельного участка - 600 кв.м, максимальный размер земельного участка - 4500 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка - 4500 кв.м, максимальный размер земельного участка - 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования .

8 Для отдельно стоящего многоквартирного дома - минимальный размер земельного участка - 1500 кв.м, максимальный размер земельного участка - 15000 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка - 15000 кв.м, максимальный размер земельного участка - 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования .

9 Не применяется в отношении земельных участков под гаражными боксами, которые блокированы общими стенами с другими гаражами в одном ряду и имеют общие с ними крышу, фундамент и коммуникации..

Таблица 29.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

29.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

29.4. Площадь элементов дворового благоустройства в границе земельного участка многоквартирного дома определяется в соотвествии с показателями, приведенными в таблице 29.4.

Таблица 29.4

| Элементы дворового благоустройства | Показатель удельных размеров площадок (кв. м/чел.) |
| --- | --- |
| Площадки детские игровые дошкольного возраста | 0,7 |
| Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Площадки для занятий физкультурой | 2,0 (допускается уменьшать, но не более чем на 50%) |
| Площадки для хозяйственных целей | 0,3 |
| Дворовое озеленение | 2,0 |

29.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно  к территориальной зоне Ж4-И2:

а) соблюдение требований градостроительных регламентов, установленных проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

б) ограничения изменения типа застройки - не подлежат установлению;

в) ограничения изменения исторически ценных градоформирующих объектов - не подлежат установлению;

г) ограничения сохранения диссонирующих элементов застройки –                            не подлежат установлению;

д) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок - не подлежат установлению;

е) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики - не подлежат установлению, кроме угла наклона кровли - до 30(;

ж) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки - не подлежат установлению;

з) цветовое решение (кроме застройки в кварталах, ограниченными улицами Чернышевского - Первомайская - Добролюбова и гаражами, расположенными севернее Введенского кладбища; части квартала, расположенного на пересечении улиц К. Маркса - Добролюбова; в квартале, ограниченными улицами Саммера -     К. Маркса - Гиляровского; в кварталах, ограниченными улицами Яшина - Герцена - Первомайская - Ветошкина):

- для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки                          и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                                      по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

и) ограничения изменения характера озеленения земельного участка:

- разрешается посадка деревьев и кустарников с целью создания плотных посадок между историческими зданиями и современной застройкой;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                        5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                       на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

к) элементы благоустройства - не подлежат установлению;

л) ограничения изменения характера благоустройства земельного участка -                      не подлежат установлению.

30. Ж4-И2а. Подзона застройки среднеэтажными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения

Подзона Ж4-И2а установлена для обеспечения правовых условий размещения и эксплуатации среднеэтажных жилых домов, а также объектов обслуживания, связанных с проживанием граждан, в целях сохранения силуэта исторического поселения.

30.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне Ж4-И2а соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                  в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

30.2. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в подзоне Ж4-И2а принимаются такими же, как в зоне  Ж4-И2. К застройке в подзоне Ж4-И2а предъявляются дополнительные требования                         и ограничения по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблицы 30.1-30.3):

Таблица 30.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка4 | 2.1.1 | 4 эт. / 14 | Не подлежит установлению | 20 х 120 | Не подлежит установлению | 6007 | 500007 | 0,82 кв. м / 1 кв. м общей площади жилых помещений | Не подлежит установлению | 50 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Среднеэтажная жилая застройка4 | 2.5 | 7 эт./23 |  | 20 х 120 |  | 15008 | 500008 | 0,65 кв. м / 1 кв. м общей площади жилых помещений |  | 35 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Обслуживание жилой застройки | 2.7 | 7 эт./23 |  | 20 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | 5000 | 0,8 кв. м / чел. |  | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 7 эт./23 |  | 20 х 120 |  |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 5. | Общежития | 3.2.4 | 7 эт./23 |  | 20 х 120 |  |  | Не подлежит установлению | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 6. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 7 эт./23 |  | 20 х 120 |  |  | 2500 | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 7. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 7 эт./23 |  | 20 х 120 |  | 2000 | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 8. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения) 5 | 3.5.1 | 3 эт./ 15 |  | 20 х 120 |  | Не подлежит установлению | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 9. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразователь-ные организации) 5 | 3.5.1 | 5 эт./23 |  | 20 х 120 |  |  | 6 кв. м / место | 50 кв. м / место | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 10. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию) 5 | 3.5.1 | 5 эт./23 |  | 20 х 120 |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 11. | Государственное управление | 3.8.1 | 7 эт./23 |  | 20 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | 5000 | 30 кв. м / 1 сотрудника | 54 кв. м / 1 сотрудника | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 12. | Магазины | 4.4 | 7 эт./23 |  | 20 х 120 |  |  | 5000 | 200 кв. м/ 100 кв. м тор. пл. | 800 кв. м/ 100 кв. м торг. пл. | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 13. | Обеспечение занятий спортом в помещениях6 | 5.1.2 | 7 эт./23 |  | 20 х 120 |  |  | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 14. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | 0 |  | Не подлежит установлению | 2,0 кв. м / чел. | Не подлежит установлению |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 15. | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | 2 эт. /8 |  | Не подлежит установлению | 2,0 кв. м / чел. | Не подлежит установлению |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 16. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 17. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 18. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 30.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность/ максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | 2 эт./8 | Не подлежит установлению | 20 х 120 | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | 5000 | 4,1 кв. м / 1 автомобиль | 30,0 кв. м / 1 автомобиль | Не подлежит установлению | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | 1 эт./4 | 4 | 20 х 120 |  |  | Не подлежит установ-лению | 30,0 кв. м/1 автомобиль | Не подлежит установлению | 10 |  |  | 19 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 7 эт./23 | Не подлежит установлению | 20 х 120 |  |  | 5000 | 18,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Общественное питание | 4.6 | 7 эт./23 |  | 20 х 120 |  |  | 5000 | 1000 кв. м / 100 мест | 2500 кв. м / 100 мест | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 5. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 7 эт./23 |  | 20 х 120 |  |  | 5000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 6. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | 7 эт./23 |  | 20 х 120 |  |  | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 7. | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | 7 эт./23 |  | 20 х 120 |  |  | 5000 | 50 кв. м / место | 160 кв. м / место | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |

1 До наивысшей точки здания. Исключение по высоте составляют здания, расположенные по адресу: улица К. Маркса, д. 11, максимальная высота которых составляет 21,4 м, а также застройка, расположенная за этим зданием, максимальная этажность которой может составлять 3 этажа, или 12 метров до наивысшей точки здания.

2 Максимальная площадь здания - 2400 кв. м при максимальных наружных габаритах: ширина не более 20 метров, длина не более 120 метров.

3 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы  земельного участка.

4 Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой два этажа - не менее 15 м; четыре этажа - не менее 20 м; пять этажей - не менее 30 м; между длинными сторонами                и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными зданиями выше пяти этажей следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, в соответствии с нормами освещенности. и противопожарными требованиями. В условиях реконструкции и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности                                       и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

5 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% - на 15%. Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

6 Для детско-юношеской спортивной школы размеры земельного участка: мин -10000 кв.м; макс -15000 кв. м.

7  Для отдельно стоящего многоквартирного дома - минимальный размер земельного участка - 600 кв.м, максимальный размер земельного участка - 4500 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка - 4500 кв.м, максимальный размер земельного участка - 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

8 Для отдельно стоящего многоквартирного дома - минимальный размер земельного участка - 1500 кв.м, максимальный размер земельного участка - 15000 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка - 15000 кв.м, максимальный размер земельного участка - 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

9 Не применяется в отношении земельных участков под гаражными боксами, которые блокированы общими стенами с другими гаражами в одном ряду и имеют общие с ними крышу, фундамент и коммуникации.

Таблица 30.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

30.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

30.4. Площадь элементов дворового благоустройства в границе земельного участка многоквартирного дома определяется в соотвествии с показателями, приведенными в таблице 30.4.

Таблица 30.4

| Элементы дворового благоустройства | Показатель удельных размеров площадок (кв. м/чел.) |
| --- | --- |
| Площадки детские игровые дошкольного возраста | 0,7 |
| Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Площадки для занятий физкультурой | 2,0 (допускается уменьшать, но не более чем на 50%) |
| Площадки для хозяйственных целей | 0,3 |
| Дворовое озеленение | 2,0 |

30.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне Ж4-И2а:

а) соблюдение требований градостроительных регламентов, установленных проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

б) ограничения изменения типа застройки - не подлежат установлению;

в) ограничения изменения исторически ценных градоформирующих объектов - не подлежат установлению;

г) ограничения сохранения диссонирующих элементов застройки -                              не подлежат установлению;

д) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок - не подлежат установлению;

е) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики - не подлежат установлению, кроме угла наклона кровли - до 30(;

ж) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки - не подлежат установлению;

з) цветовое решение - не подлежат установлению;

и) ограничения изменения характера озеленения земельного участка:

- разрешается посадка деревьев и кустарников с целью создания плотных посадок между историческими зданиями и современной застройкой;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                        5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                    на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

к) элементы благоустройства - не подлежат установлению;

л) ограничения изменения характера благоустройства земельного участка -                                  не подлежат установлению.

31. Ж4-И2б. Подзона застройки среднеэтажными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения

Подзона Ж4-И2б установлена для обеспечения правовых условий размещения и эксплуатации среднеэтажных жилых домов, а также объектов обслуживания, связанных с проживанием граждан, в целях сохранения силуэта исторического поселения.

31.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне Ж4-И2б соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                 в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

31.2 Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в подзоне Ж4-И2б принимаются такими же, как в зоне Ж4-И2. К застройке в подзоне Ж4-И2б предъявляются дополнительные требования                           и ограничения по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблицы 31.1-31.3):

Таблица 31.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность/ максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)1 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)2 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка3 | 2.1.1 | 4 эт. / 14 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | 6006 | 500006 | 0,82 кв. м / 1 кв. м общей площади жилых помещений | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 2. | Среднеэтажная жилая застройка3 | 2.5 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | 15007 | 500007 | 0,73 кв. м / 1 кв. м общей площади жилых помещений |  | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 3. | Обслуживание жилой застройки | 2.7 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 5000 | 0,8 кв. м / чел. |  | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 4. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 5. | Общежития | 3.2.4 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 6. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 2500 | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 7. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | 2000 | 5000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 8. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)4 | 3.5.1 | 3 эт./ 15 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | Не подлежит установлению | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 9. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации)4 | 3.5.1 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 10. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)4 | 3.5.1 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 11. | Государственное управление | 3.8.1 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 5000 | 30 кв. м / 1 сотрудника | 54 кв. м / 1 сотрудника | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 12. | Магазины | 4.4 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 5000 | 200 кв. м/ 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м/ 100 кв. м торг. пл. | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 13. | Обеспечение занятий спортом в помещениях5 | 5.1.2 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 5000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 14. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | 0 | 7 | Не подлежит установлению | 2,0 кв. м / чел. | Не подлежит установлению | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 15. | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | 2 эт. /8 | 7 | Не подлежит установлению | 2,0 кв. м / чел. | Не подлежит установлению | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 16. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 17. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 18. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 31.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность/ максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)1 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)2 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | 2 эт./ 8 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 5000 | 4,1 кв. м / 1 автомобиль | 30,0 кв. м / 1 автомобиль | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 2. | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | 1 эт./ 4 | 4 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | Не подлежит установлению | 30,0 кв. м/ 1 автомобиль | 40 | 10 | 20 | 165 | 18 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 3. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 5000 | 18,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 4. | Общественное питание | 4.6 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 5000 | 1000 кв. м / 100 мест | 2500 кв. м / 100 мест | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 5. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 5000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 6. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 5000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 7. | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 5000 | 50 кв. м / место | 160 кв. м / место | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |

1 Максимальная площадь здания - 2500 кв. м при максимальных наружных габаритах: ширина не более 16 метров, длина не более 120 метров.

2 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы  земельного участка.

3 Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой два этажа - не менее 15 м; четыре этажа - не менее 20 м; пять этажей - не менее 30 м; между длинными сторонами                и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. В условиях реконструкции и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности                          и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

4 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% - на 15%. Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

5 Для детско-юношеской спортивной школы размеры земельного участка: мин -10000 кв.м; макс -15000 кв. м.

6  Для отдельно стоящего многоквартирного дома - минимальный размер земельного участка - 600 кв.м, максимальный размер земельного участка - 4500 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка - 4500 кв.м, максимальный размер земельного участка - 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования .

7 Для отдельно стоящего многоквартирного дома - минимальный размер земельного участка - 1500 кв.м, максимальный размер земельного участка - 15000 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка - 15000 кв.м, максимальный размер земельного участка - 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования .

8 Не применяется в отношении земельных участков под гаражными боксами, которые блокированы общими стенами с другими гаражами в одном ряду и имеют общие с ними крышу, фундамент и коммуникации..

Таблица 31.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

31.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

31.4. Площадь элементов дворового благоустройства в границе земельного участка многоквартирного дома определяется в соотвествии с показателями, приведенными в таблице 31.4.

Таблица 31.4

| Элементы дворового благоустройства | Показатель удельных размеров площадок (кв. м/чел.) |
| --- | --- |
| Площадки детские игровые дошкольного возраста | 0,7 |
| Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Площадки для занятий физкультурой | 2,0 (допускается уменьшать, но не более чем на 50%) |
| Площадки для хозяйственных целей | 0,3 |
| Дворовое озеленение | 2,0 |

31.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне Ж4-И2б:

а) разрешается изменение характеристик типологии застройки для приведения в соответствие с исторической застройкой, допускается применение любого характерного типа исторической застройки, предусмотренного предметом охраны проекта исторического поселения регионального значения город Вологда;

б) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - ценной и средовой застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных                             и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

в) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - инженерных сооружений:

- запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения;

г) ограничения сохранения дисгармоничных объектов:

- реконструкция дисгармоничных объектов капитального строительства                     и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов                           в соответствие с установленными предельными параметрами;

- разрешается нейтрализация дисгармоничных объектов капитального строительства путем изменения фасадов, организацией зеленых насаждений вдоль фасадов дисгармоничных объектов, сносом отдельных элементов (при амортизации возможен снос и всего дисгармоничного объекта), покраской здания (разрешается для каменных стен);

д) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;

- запрещается организация новых улиц;

- разрешается организация новых площадей;

- разрешается организация новых парков и скверов;

- разрешается организация новых внутриквартальных проездов;

е) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):

- разрешается расширение проезжей части;

- разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки - защиту от подтопления);

ж) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций - щитов - высотой не более 8 метров, с размером информационного поля высотой              не более 3 метров, шириной не более 6 метров;

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой                   не более 2,8 метра, шириной не более 1,4 метра;

- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 2,8 метра, максимальный диаметр не более                     1,4 метра;

- разрешается размещение вывесок, электронных табло и рекламных конструкций на фасаде здания не выше второго этажа здания, строения                             или сооружений с площадью информационного поля вывески не более 10,0 кв.м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания;

- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше второго этажа, габаритами не более: шириной -                     1 метр, высотой - 5 метров;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций - щитов высотой более 8 метров, с размером информационного поля высотой более  3 метров, шириной более 6 метров;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций                        и информационных стендов высотой более 2,8 метра и шириной более 1,4 метра;

- запрещается размещение рекламных конструкций на крышах зданий                                   и сооружений;

- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше второго этажа здания;

- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов;

з) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики:

- кирпичное (железобетонное, монолитный бетон, естественный камень) здание, прямоугольной либо сложной формы в плане («П», «Г»), с вальмовой                     либо двухскатной кровлей, максимальная ширина корпуса - 16 метров; максимальная длина меньшего фасада при сложной форме в плане - 40 метров;

- деревянное (смешанное) с вальмовой кровлей, прямоугольно формы в плане (либо сложной формы - («П», «Г»), угол наклона кровли до 30°, элементы кровли могут иметь сложную форму;

- допускаются отдельные элементы: мансарды, эркеры сложной формы                       в плане, балконы, аттики;

- допускается сложное объемно-пространственное решение;

- не допускается устройство двухскатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов;

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                          на главных фасадах и кровлях зданий;

и) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки:

- кирпич, бетон, дерево; стекло при заполнении проемов окон и дверей, витрин; керамогранит для элементов при отделке;

- запрещается использование пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей, в том числе, сайдинга;

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                           на главных фасадах и кровлях зданий;

к) цветовое решение:

- разрешается для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                             по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

- для дисгармоничных объектов:

- обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами                   или побелка по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов, разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый цвета;

- разрешается для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки цветом - зеленый, охра, коричневый, синий);

л) требования к элементам благоустройства земельных участков:

- благоустройство участка должно быть направлено на воссоздание исторических характеристик территории (планировки участка, малых архитектурных форм, озеленения), исторических отметок поверхности земли, отвод поверхностных вод от объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- разрешается установка ограждений высотой не более 1,8 метра;

- разрешается деревянное ограждение с воротами и калитками                                с вертикальной зашивкой, имеющее деревянные или каменные (кирпичные) столбы; цветовое решение - покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов

- разрешается кованное (сварное) металлическое ограждение;

- глухие ограждения запрещены, открытых плоскостей должно быть не менее 50% от площади ограждения;

- запрещены ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                     5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                       на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов - элементов благоустройства и малых архитектурных форм;

- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка.

32. Ж4. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами

Зона Ж4 установлена за границами исторического поселения для обеспечения правовых условий размещения и эксплуатации среднеэтажных жилых домов, а также объектов обслуживания, связанных с проживанием граждан.

32.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Ж4 (таблицы 32.1-32.3):

Таблица 32.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота здания (м)1 | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки в границе земельного участка (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)2 | Минимальные отступы от красной линии (м)3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  |  |
| 1. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка4 | 2.1.1 | 4 эт. / 20 | 6008 | 500008 | 0,82 кв. м / 1 кв. м общей площади жилых помещений | Не подлежит установлению | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 2. | Среднеэтажная жилая застройка4 | 2.5 | 8 эт. / 36 | 15009 | 500009 | 0,62 кв. м / 1 кв. м общей площади жилых помещений |  | 35 | 1 | 6 / 3 |
| 3. | Обслуживание жилой застройки | 2.7 | 5 эт. / 23 | Не подлежит установлению | 5000 | 0,8 кв. м / чел. |  | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 4. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 5 эт. / 23 |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 1 | 6 / 3 |
| 5. | Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | 5 эт. / 23 |  | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 6. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 5 эт. / 23 | 700 | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 7. | Общежития | 3.2.4 | 8 эт. / 33 | Не подлежит установлению | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 8. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 5 эт. / 23 | Не подлежит установлению | 5000 | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 9. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 5 эт. / 23 | 2000 | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 1 | 15 |
| 10. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)5 | 3.5.1 | 3 эт. / 15 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 40 | 1 | 25 |
| 11. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации)5 | 3.5.1 | 5 эт. / 23 |  |  | 16 кв. м /место | 50 кв. м/место | 40 | 1 | 25 |
| 12. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)5 | 3.5.1 | 5 эт. / 23 |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 1 | 25 |
| 13. | Государственное управление | 3.8.1 | 5 эт. / 23 |  | 5000 | 30 кв. м / 1 сотрудника | 54 кв. м / 1 сотрудника | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 14. | Деловое управление | 4.1 | 5 эт. / 23 |  | 5000 | 18,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 15. | Магазины | 4.4 | 5 эт. / 23 |  | 5000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 16. | Обеспечение занятий спортом в помещениях6 | 5.1.2 | 5 эт. / 23 |  | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 17. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | 0 |  | Не подлежит установлению | 2,0 кв. м / чел. | Не подлежит установлению | 1 | 6 / 3 |
| 18. | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | 2 эт. / 10 |  |  |  |  | 1 | 6 / 3 |
| 19. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 20. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 21. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 32.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота здания (м)1 | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки в границе земельного участка (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)2 | Минимальные отступы от красной линии (м)3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  |  |
| 1. | Хранение автотранспорта7 | 2.7.1 | 4 эт. / 18 | Не подлежит установлению | 2,4 кв. м / автомобиль | 30 кв. м / автомобиль | Не подлежит установлению | 1 | 6 / 3 |
| 2. | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | 1 эт./ 4 | Не подлежит установлению | 30 кв. м / автомобиль | Не подлежит установлению | 110 | 6 / 3 |
| 3. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 3 эт. / 15 | Не подлежит установлению | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 4. | Религиозное использование | 3.7 | Не подлежит установлению | 7,5 кв. м на место в объекте (количество прихожан) | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 5. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | 3 эт. / 15 | Не подлежит установлению | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 6. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 2 эт. / 10 |  | 5000 | 18,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 7. | Общественное питание | 4.6 | 2 эт. / 10 |  | 5000 | 1000 кв. м / 100 мест | 2500 кв. м / 100 мест | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 8. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 4 эт. / 20 |  | 5000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 9. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | 2 эт. / 10 |  | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 1 | 6 / 3 |

1 Минимальная этажность жилых многоквартирных зданий - не менее 2 этажей.

2 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

3 На магистральных улицах - 6 м, на жилых улицах и проездах - 3 м. Допускается размещать по красной линии жилые здания с встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, а также на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки - жилые здания с квартирами в первых этажах.

4 Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой два-три этажа - не менее 15 м; четыре этажа - не менее 20 м; пять этажей - не менее 30 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. В условиях реконструкции и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

5 В зависимости от образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% - на 15%. Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение в условиях реконструкции на 20%.

6 Для детско-юношеской спортивной школы размеры земельного участка: мин -10000 кв.м; макс -15000 кв. м.

7 Для многоэтажных полумеханизированных автостоянок, оборудованных лифтовыми подъемниками, показатели уменьшаются в 1,2 раза, механизированных и автоматизированных автостоянок - в 1,3-1,5 раза.

8  Для отдельно стоящего многоквартирного дома - минимальный размер земельного участка - 600 кв.м, максимальный размер земельного участка - 4500 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка - 4500 кв.м, максимальный размер земельнго участка - 50000 кв.м в соотвествии с местными нормативами градостроительного проектирования.

9 Для отдельно стоящего многоквартирного дома - минимальный размер земельного участка - 1500 кв.м, максимальный размер земельного участка - 15000 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка - 15000 кв.м, максимальный размер земельнго участка - 50000 кв.м в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

10 Не применяется в отношении земельных участков под гаражными боксами, которые блокированы  общими стенами с другими гаражами в одном ряду и имеют общие с ними крышу, фундамент и коммуникации.

Таблица 32.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

32.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

32.3. Площадь элементов дворового благоустройства в границе земельного участка многоквартирного дома определяется в соотвествии с показателями, приведенными в таблице 32.4.

Таблица 32.4

| Элементы дворового благоустройства | Показатель удельных размеров площадок (кв. м/чел.) |
| --- | --- |
| Площадки детские игровые дошкольного возраста | 0,7 |
| Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Площадки для занятий физкультурой | 2,0 (допускается уменьшать, но не более чем на 50%) |
| Площадки для хозяйственных целей | 0,3 |
| Дворовое озеленение | 2,0 |

32.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и применительно                                 к территориальной зоне Ж4:

а) площадь территории для временных автостоянок легковых автомобилей -                  25 кв. м/машино-место (при примыкании участка к проезжей части улиц                   и проездов - 22,5 кв. м/машино-место), велосипедов - 0,9 кв. м/место;

б) озеленение на поверхности земельного участка осуществляется                   с высадкой крупномерных лиственных деревьев и кустарников;

в) площадь озеленения участка жилой многоквартирной застройки - не менее 40% площади, свободной от застройки.

В расчет озеленения придомовой территории допускается включать:

- не более 80% расчетной площади элементов дворового благоустройства (площадки детские игровые дошкольного возраста, площадки для отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой),  при условии, что не менее 50% их суммарной площади озеленено деревьями и кустарниками;

- проезд с применением усиленного газона, предусмотренный исключительно для пожарного проезда;

- экопарковка и(или)  парковка с твердым покрытием и участками зеленых насаждений с высадкой на них крупномерных лиственных деревьев и кустарников из расчета не менее 10% от площади, занимаемой парковкой (с учетом проездов), по периметру и среди участков парковки, рядами между рядов парковки - регулярно (через 5-15 м) вместо отдельных парковочных мест;

- газоны и палисадники, озеленнные не менее 50% их суммарной площади деревьями и кустарниками.

Озеленение элементов дворового благоустройства, пешеходных дорожек, парковок деревьями и кустарниками применяется из расчета:

- для посадочного материала с диаметром ствола от 4 до 8 см - 12 кв.м озелененной территории на одно дерево,

- для посадочного материала с диаметром ствола от 8 до 16 см - 20 кв.м озелененной территории на одно дерево,

- для кустарника высотой 2 м и более - 2 кв.м озелененной территории, высотой от 1 до 2 м - 1 кв.м озелененной территории,

- для сохраняемых в границах придомовой территории существующих крупномерных зеленых насаждений с диаметром ствола более 16 см - 40 кв.м озелененных территорий на одно дерево;

г) площадь озеленения участков дошкольных образовательных организаций - не менее 50% площади, свободной от застройки;

д) площадь озеленения участков общеобразовательных организаций -                     не менее 50% площади, свободной от застройки;

е) площадь озеленения участков культурно-просветительных учреждений - 20% - 30%;

ж) требования к ограждениям земельных участков многоэтажной жилой застройки: прозрачное или комбинированное ограждение высотой 0,5 метра -                    1,8 метра; в сложившейся стесненной жилой застройке секционного, панельного типов - не более 0,9 метра;

з) требования к ограждениям земельных участков  образовательных организаций на магистральных улицах и дорогах общегородского значения: прозрачное ограждение высотой не более 1,6 метра;

и) требования к ограждениям земельных участков объектов бытового обслуживания, торговли: прозрачное или комбинированное ограждение (в случае осуществления охраны) или живая изгородь высотой не более 1, 6 метра;

к) ограждение не должно создавать препятствий для прохода и подъезда                   к жилым и общественным зданиям (при невозможности организации подъезда к этим объектам с территорий общего пользования), детским, хозяйственным площадкам, местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов, если данные площадки предусмотрены на группу жилых домов.

33. Ж5-И1. Зона застройки многоэтажными жилыми домами в границе исторического поселения.

Зона Ж5-И1 установлена для обеспечения правовых условий размещения                и эксплуатации многоэтажных жилых домов, а также объектов обслуживания, связанных с проживанием граждан, в целях сохранения историко-градостроительной среды.

33.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Ж5-И1 соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                  в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

33.2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Ж5-И1 (таблицы 33.1-33.3):

Таблица 33.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяжен-ность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Среднеэтажная жилая застройка4 | 2.5 | 8 эт./26 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | 1500 8 | 500008 | 0,62 кв. м / 1 кв. м общей площади жилых помещений | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 2. | Многоэтажная жилая застройка (высотная) застройка | 2.6 | 9 эт./30 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | 15008 | 500008 | 0,60 кв. м / 1 кв. м общей площади жилых помещений |  | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 3. | Обслуживание жилой застройки | 2.7 | 9 эт./30 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 5000 | 0,8 кв. м / чел. |  | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 4. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 9 эт./30 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 5. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 9 эт./30 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | 700 | 5000 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 6. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 9 эт./30 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 2500 | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 7. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 9 эт./30 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | 2000 | 5000 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - | 12 | 30 | 25 |
| 8. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)5 | 3.5.1 | 3 эт./15 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | Не подлежит установлению | 30 кв. м / место | 40 кв. м/ место | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 9. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации)5 | 3.5.1 | 5 эт./23 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 16 кв. м / место | 50 кв. м/ место | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 10. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)5 | 3.5.1 | 5 эт./23 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 11. | Деловое управление | 4.1 | 9 эт./30 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 5000 | 13,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 12. | Магазины | 4.4 | 9 эт./30 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 5000 | 200 кв. м/ 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м/ 100 кв. м торг. пл. | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 13. | Обеспечение занятий спортом в помещениях6 | 5.1.2 | 9 эт./30 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 5000 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 14. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | 0 | 0 | Не подлежит установлению | 2,0 кв. м / чел. | Не подлежит установлению | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 15. | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | 2 эт./8 | 7 | Не подлежит установлению | 2,0 кв. м / чел. | Не подлежит установлению | 35 | 135 | 1 | 0 -6 | 12 | 30 | 25 |
| 16. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 17. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 18. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 33.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Хранение автотранспорта7 | 2.7.1 | 3 эт. / 12 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 5000 | 4,1 кв. м / 1 автомобиль | 30,0 кв. м / 1 автомобиль | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 2. | Деловое управление | 4.1 | 9 эт. / 30 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 5000 | 18,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 3. | Общественное питание | 4.6 | 9 эт. / 30 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 5000 | 1000 кв. м / 100 мест | 2500 кв. м / 100 мест | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 4. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 9 эт. / 30 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 5000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 5. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | 9 эт. / 30 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 5000 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 6. | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | 9 эт. / 30 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 5000 | 50 кв. м / место | 160 кв. м / место | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |

1 Исключение по высоте составляют жилые здания: с максимальной высотой 27 метров по адресу - ул. Добролюбова, д. 81; с максимальной высотой 28,5 метров по адресу - ул. Чехова, д. 13, ул. Авксентьевского, д. 11, ул. Мальцева, д. 50;            с максимальной высотой 16 метров - наб. 6 Армии, д. 25.

2 Максимальная площадь жилых и общественных зданий - 2500 кв. м при максимальных наружных габаритах сложной конфигурации в плане здания: ширина не более 16 метров, длина не более 120 метров.

3 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

4 Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой пять этажей – не менее 30 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат -              не менее 10 м. В условиях реконструкции и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

5 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% - на 15%.  Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

6 Для детско-юношеской спортивной школы размеры земельного участка: мин -10000 кв.м; макс -15000 кв. м.

7 Для многоэтажных полумеханизированных автостоянок, оборудованных лифтовыми подъемниками, показатели уменьшаются в 1,2 раза, механизированных и автоматизированных автостоянок ( в 1,3-1,5 раза.

8 Для отдельно стоящего многоквартирного дома - минимальный размер земельного участка - 1500 кв.м, максимальный размер земельного участка - 15000 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка - 15000 кв.м, максимальный размер земельного участка - 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования .

Таблица 33.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

33.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

33.4. Площадь элементов дворового благоустройства в границе земельного участка многоквартирного дома определяется в соотвествии с показателями, приведенными в таблице 33.4.

Таблица 33.4

| Элементы дворового благоустройства | Показатель удельных размеров площадок (кв. м/чел.) |
| --- | --- |
| Площадки детские игровые дошкольного возраста | 0,7 |
| Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Площадки для занятий физкультурой | 2,0 (допускается уменьшать, но не более чем на 50%) |
| Площадки для хозяйственных целей | 0,3 |
| Дворовое озеленение | 2,0 |

33.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Ж5-И1:

а) в случае расположения территориальной зоны или ее части в зоне регенерации исторической застройки запрещается строительство капитальных объектов, за исключением специальных мер, направленных на сохранение                               и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия, предусмотренных требованиями градостроительных регламентов в границах охранных зон объектов культурного наследия в соответствии с проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

б) ограничения изменения характерных типов исторической застройки -                         не подлежат установлению;

в) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - ценной застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных                            и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

г) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - средовой застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

д) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - инженерных сооружений:

- запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения;

е) ограничения сохранения дисгармоничных объектов:

- реконструкция дисгармоничных объектов капитального строительства                       и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов                           в соответствие с установленными предельными параметрами;

ж) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;

- запрещается организация новых улиц;

- разрешается организация новых площадей;

- разрешается организация новых парков и скверов;

- разрешается организация новых внутриквартальных проездов;

з) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):

- разрешается расширение проезжей части;

- разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки ( защиту от подтопления);

и) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций - щитов - высотой не более 8 метров, с размером информационного поля высотой не более 3 метров, шириной не более 6 метров;

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой               не более 2,8 метра, шириной не более 1,4 метра;

- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 2,8 метра, максимальный диаметр не более 1,4 метра;

- разрешается размещение вывесок, электронных табло и рекламных конструкций на фасаде здания не выше второго этажа здания, строения                                или сооружений с площадью информационного поля вывески не более 10,0 кв.м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания;

- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше второго этажа, габаритами не более: шириной -                       1 метр, высотой - 5 метров;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций - щитов высотой более 8 метров, с размером информационного поля высотой более 3 метров, шириной более 6 метров;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций                            и информационных стендов высотой более 2,8 метра и шириной более 1,4 метра;

- запрещается размещение рекламных конструкций на крышах зданий                       и сооружений;

- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше второго этажа здания;

- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов;

к) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики:

- кирпичное (железобетонное, монолитный бетон, естественный камень) здание, прямоугольной либо сложной формы в плане («П», «Г»), с вальмовой                      либо двухскатной кровлей, максимальная ширина корпуса - 16 метров; максимальная длина меньшего фасада при сложной форме в плане - 40 метров;

- деревянное (смешанное) с вальмовой кровлей, прямоугольно формы в плане либо сложной формы - («П», «Г»), угол наклона кровли до 30°, элементы кровли могут иметь сложную форму;

- допускаются отдельные элементы: мансарды, эркеры сложной формы                      в плане, балконы, аттики;

- допускается сложное объемно-пространственное решение;

- не допускается устройство двухскатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов;

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                        на главных фасадах и кровлях зданий;

л) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки - не подлежат установлению;

м) цветовое решение:

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                      по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, красно-коричневый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

н) требования к элементам благоустройства земельных участков:

- благоустройство участка должно быть направлено на воссоздание исторических характеристик территории (планировки участка, малых архитектурных форм, озеленения), исторических отметок поверхности земли, отвод поверхностных вод от объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- разрешается установка ограждений высотой не более 1,8 метра;

- разрешается деревянное ограждение с воротами и калитками                                 с вертикальной зашивкой, имеющее деревянные или каменные (кирпичные) столбы; цветовое решение - покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов

- разрешается кованное (сварное) металлическое ограждение;

- глухие ограждения запрещены, открытых плоскостей должно быть не менее 50% от площади ограждения;

- запрещены ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                   5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                 на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов - элементов благоустройства и малых архитектурных форм;

- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка.

34. Ж5-И1а. Подзона застройки многоэтажными жилыми домами в границе исторического поселения

Подзона Ж5-И1а установлена для обеспечения правовых условий размещения и эксплуатации среднеэтажных жилых домов, а также объектов обслуживания, связанных с проживанием граждан, в целях сохранения и восстановления (регенерации) историко-градостроительной среды города.

34.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне Ж5-И1а соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                  в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

34.2. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в подзоне Ж5-И1а принимаются такими же, как в зоне  Ж5-И1. К застройке в подзоне Ж5-И1а предъявляются дополнительные требования                             и ограничения по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблицы 34.1-34.3):

Таблица 34.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м) | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)1 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяжен-ность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)2 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Среднеэтажная жилая застройка3 | 2.5 | 8 эт./26 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | 15006 | 500006 | 0,62 кв. м / 1 кв. м общей площади жилых помещений | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 2. | Многоэтажная жилая застройка (высотная) застройка | 2.6 | 12 эт./46 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | 15006 | 500006 | 0,55 кв. м / 1 кв. м общей площади жилых помещений |  | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 3. | Обслуживание жилой застройки | 2.7 | 12 эт./46 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 5000 | 0,8 кв. м/чел. |  | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 4. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 12 эт./46 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 5. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 12 эт./46 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | 700 | 5000 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 6. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 12 эт./46 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 2500 | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 7. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 12 эт./46 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | 2000 | 5000 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 8. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)4 | 3.5.1 | 3 эт./15 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | Не подлежит установлению | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 9. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации)4 | 3.5.1 | 5 эт./23 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 10. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)4 | 3.5.1 | 5 эт./23 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 11. | Деловое управление | 4.1 | 12 эт./46 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 5000 | 11 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 12. | Магазины | 4.4 | 12 эт./46 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 5000 | 200 кв. м/ 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м/ 100 кв. м торг. пл. | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 13. | Обеспечение занятий спортом в помещениях5 | 5.1.2 | 12 эт./46 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 5000 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 14. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | 0 | 0 | Не подлежит установлению | 2,0 кв. м / чел. | Не подлежит установлению | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 15. | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | 2 эт. /10 | 7 | Не подлежит установлению | 2,0 кв. м / чел. | Не подлежит установлению | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 16. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 17. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 18. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 34.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность/ максимальная высота объекта капитального строительства (м) | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)1 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяжен-ность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)2 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | 2 эт. / 8 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 5000 | 4,1 кв. м / 1 автомобиль | 30,0 кв. м / 1 автомобиль | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 2. | Деловое управление | 4.1 | 12 эт./ 46 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 5000 | 11 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 3. | Общественное питание | 4.6 | 12 эт./ 46 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 5000 | 1000 кв. м / 100 мест | 2500 кв. м / 100 мест | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 4. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 12 эт./ 46 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 5000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 5. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | 12 эт./ 46 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 5000 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 6. | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | 12 эт./ 46 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 5000 | 50 кв. м / место | 160 кв. м / место | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |

1 Максимальная площадь жилых и общественных зданий - 2500 кв. м при максимальных наружных габаритах сложной конфигурации в плане здания: ширина не более 16 метров, длина не более 120 метров.

2 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

3 Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой пять этажей - не менее 30 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат -       не менее 10 м. В условиях реконструкции и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

4 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% - на 15%. Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

5 Для детско-юношеской спортивной школы размеры земельного участка: мин -10000 кв.м; макс -15000 кв. м.

6 Для отдельно стоящего многоквартирного дома - минимальный размер земельного участка - 1500 кв.м, максимальный размер земельного участка - 15000 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка - 15000 кв.м, максимальный размер земельного участка - 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

Таблица 34.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

34.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

34.4. Площадь элементов дворового благоустройства в границе земельного участка многоквартирного дома определяется в соотвествии с показателями, приведенными в таблице 34.4.

Таблица 34.4

| Элементы дворового благоустройства | Показатель удельных размеров площадок (кв. м/чел.) |
| --- | --- |
| Площадки детские игровые дошкольного возраста | 0,7 |
| Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Площадки для занятий физкультурой | 2,0 (допускается уменьшать, но не более чем на 50%) |
| Площадки для хозяйственных целей | 0,3 |
| Дворовое озеленение | 2,0 |

34.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне Ж5-И1а:

а) в случае расположения территориальной зоны или ее части в зоне регенерации исторической застройки запрещается строительство капитальных объектов, за исключением специальных мер, направленных на сохранение                            и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия, предусмотренных требованиями градостроительных регламентов в границах охранных зон объектов культурного наследия в соответствии с проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

б) ограничения изменения характерных типов исторической застройки -                    не подлежат установлению;

в) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - ценной застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных                            и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

г) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - средовой застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

д) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - инженерных сооружений:

- запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения;

е) ограничения сохранения дисгармоничных объектов:

- реконструкция дисгармоничных объектов капитального строительства                   и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов                        в соответствие с установленными предельными параметрами;

ж) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;

- запрещается организация новых улиц;

- разрешается организация новых площадей;

- разрешается организация новых внутриквартальных проездов;

з) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):

- разрешается расширение проезжей части;

- разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки - защиту от подтопления);

и) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций - щитов - высотой не более 8 метров, с размером информационного поля высотой не более 3 метров, шириной не более 6 метров;

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой                    не более 2,8 метра, шириной не более 1,4 метра;

- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 2,8 метра, максимальный диаметр не более                      1,4 метра;

- разрешается размещение вывесок, электронных табло и рекламных конструкций на фасаде здания не выше второго этажа здания, строения                            или сооружений с площадью информационного поля вывески не более 10,0 кв.м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания;

- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше второго этажа, габаритами не более: шириной -                        1 метр, высотой - 5 метров;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций - щитов высотой более 8 метров, с размером информационного поля высотой более            3 метров, шириной более 6 метров;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций                       и информационных стендов высотой более 2,8 метра и шириной более 1,4 метра;

- запрещается размещение рекламных конструкций на крышах зданий                       и сооружений;

- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше второго этажа здания;

- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов;

к) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики:

- кирпичное (железобетонное, монолитный бетон, естественный камень) здание, прямоугольной либо сложной формы в плане («П», «Г»), с вальмовой                    либо двухскатной кровлей, максимальная ширина корпуса - 16 метров; максимальная длина меньшего фасада при сложной форме в плане - 40 метров;

- деревянное (смешанное) с вальмовой кровлей, прямоугольно формы в плане либо сложной формы - («П», «Г»), угол наклона кровли до 30°, элементы кровли могут иметь сложную форму;

- допускаются отдельные элементы: мансарды, эркеры сложной формы                      в плане, балконы, аттики;

- допускается сложное объемно-пространственное решение;

- не допускается устройство двухскатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов;

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                        на главных фасадах и кровлях зданий;

л) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки  не подлежат установлению;

м) цветовое решение:

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей – обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                      по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, красно-коричневый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

н) требования к элементам благоустройства земельных участков:

- благоустройство участка должно быть направлено на воссоздание исторических характеристик территории (планировки участка, малых архитектурных форм, озеленения), исторических отметок поверхности земли, отвод поверхностных вод от объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- разрешается установка ограждений высотой не более 1,8 метра;

- разрешается деревянное ограждение с воротами и калитками с вертикальной зашивкой, имеющее деревянные или каменные (кирпичные) столбы; цветовое решение - покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов

- разрешается кованное (сварное) металлическое ограждение;

- глухие ограждения запрещены, открытых плоскостей должно быть не менее 50% от площади ограждения;

- запрещены ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                     5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                   на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов ( элементов благоустройства и малых архитектурных форм;

- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка.

35. Ж5-И2. Зона застройки многоэтажными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения

Зона Ж5-И2 установлена для обеспечения правовых условий размещения                 и эксплуатации многоэтажных жилых домов, а также объектов обслуживания, связанных с проживанием граждан, в целях сохранения силуэта исторического поселения.

35.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Ж5-И2 соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                  в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

35.2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Ж5-И2 (таблицы 35.1-35.3):

Таблица 35.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапиталь- ного объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Среднеэтажная жилая застройка4 | 2.5 | 8 эт./26 | Не подлежит установлению | 16 х 120 | Не подлежит установлению | 15007 | 500007 | 0,62 кв. м / 1 кв. м общей площади жилых помещений | Не подлежит установлению | 35 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Многоэтажная жилая застройка (высотная) застройка | 2.6 | 9 эт./ 29 |  | 16 х 120 |  | 15007 | 500007 | 0,60 кв. м / 1 кв. м общей площади жилых помещений |  | 30 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Обслуживание жилой застройки | 2.7 | 9 эт./ 29 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | 5000 | 0,8 кв. м/чел. |  | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 9 эт./ 29 |  | 16 х 120 |  |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 5. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 9 эт./ 29 |  | 16 х 120 |  | 700 | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 6. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 9 эт./ 29 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | 2500 | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 7. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 9 эт./ 29 |  | 16 х 120 |  | 2000 | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 8. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)5 | 3.5.1 | 3 эт./ 15 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установлению | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 9. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации)5 | 3.5.1 | 5 эт./ 23 |  | 16 х 120 |  |  | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 10. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)5 | 3.5.1 | 5 эт./ 23 |  | 16 х 120 |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 11. | Государственное управление | 3.8.1 | 9 эт./ 29 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | 5000 | 12 кв. м / 1 сотрудника | 54 кв. м / 1 сотрудника | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 12. | Магазины | 4.4 | 9 эт./ 29 |  | 16 х 120 |  |  | 5000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 13. | Обеспечение занятий спортом в помещениях6 | 5.1.2 | 9 эт./ 29 |  | 16 х 120 |  |  | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 14. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | 0 |  | Не подлежит установлению | 2,0 кв. м / чел. | Не подлежит установлению |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 15. | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | 2 эт. /8 |  | Не подлежит установлению | 2,0 кв. м / чел. | Не подлежит установлению |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 16. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 17. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 18. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 35.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка4 | 2.1.1 | 4 эт. / 16 | Не подлежит установлению | 16 х 120 | Не подлежит установ-лению | 600 | 4500 | 1,32 кв. м / 1 кв. м общей площади жилых помещений | 3,31 кв. м / 1 кв. м общей площади жилых помещений | 50 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | 2 эт. / 8 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | 5000 | 4,1 кв. м / 1 автомобиль | 30,0 кв. м / 1 автомобиль | Не подлежит установлению | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Деловое управление | 4.1 | 12 эт./ 46 |  | 16 х 120 |  |  | 5000 | 18,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Общественное питание | 4.6 | 12 эт./ 46 |  | 16 х 120 |  |  | 5000 | 1000 кв. м / 100 мест | 2500 кв. м / 100 мест | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 5. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 12 эт./ 46 |  | 16 х 120 |  |  | 5000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 6. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | 12 эт./ 46 |  | 16 х 120 |  |  | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |

1 До наивысшей точки здания.

2 Максимальная площадь здания - 1680 кв. м при максимальных наружных габаритах: ширина не более 16 метров, длина не более 120 метров

3 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

4 Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой два-три этажа - не менее 15 м; четыре этажа - не менее 20 м;  пять этажей - не менее 30 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными зданиями выше пяти этажей следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности,               в соответствии с нормами освещенности и противопожарными требованиями. В условиях реконструкции и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

5 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% - на 15%. Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

6 Для детско-юношеской спортивной школы размеры земельного участка: мин -10000 кв.м; макс -15000 кв. м.

7 Для отдельно стоящего многоквартирного дома - минимальный размер земельного участка - 1500 кв.м, максимальный размер земельного участка - 15000 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка - 15000 кв.м, максимальный размер земельного участка - 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

Таблица 35.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

35.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

35.4. Площадь элементов дворового благоустройства в границе земельного участка многоквартирного дома определяется в соотвествии с показателями, приведенными в таблице 35.4.

Таблица 35.4

| Элементы дворового благоустройства | Показатель удельных размеров площадок (кв. м/чел.) |
| --- | --- |
| Площадки детские игровые дошкольного возраста | 0,7 |
| Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Площадки для занятий физкультурой | 2,0 (допускается уменьшать, но не более чем на50 %) |
| Площадки для хозяйственных целей | 0,3 |
| Дворовое озеленение | 2,0 |

35.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Ж5-И2:

а) ограничения изменения типа застройки - не подлежат установлению;

б) ограничения изменения исторически ценных градоформирующих объектов - не подлежат установлению;

в) ограничения сохранения диссонирующих элементов застройки -                            не подлежат установлению;

г) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок - не подлежат установлению;

д) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики - не подлежат установлению;

е) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки - не подлежат установлению;

ж) цветовое решение:

- для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки                                    и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                        по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

з) ограничения изменения характера озеленения земельного участка:

- разрешается посадка деревьев и кустарников с целью создания плотных посадок между историческими зданиями и современной застройкой;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                      5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                 на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

и) элементы благоустройства - не подлежат установлению;

к) ограничения изменения характера благоустройства земельного участка -                не подлежат установлению.

36. Ж5-И2а. Подзона застройки многоэтажными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения

Подзона Ж5-И2а установлена для обеспечения правовых условий размещения и эксплуатации многоэтажных жилых домов, а также объектов обслуживания, связанных с проживанием граждан, в целях сохранения силуэта исторического поселения.

36.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне Ж5-И2а соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                 в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

36.2. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в подзоне Ж5-И2а принимаются такими же, как в зоне 
Ж5-И2. К застройке в подзоне Ж5-И2а предъявляются дополнительные требования                          и ограничения по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблицы 36.1-36.3):

Таблица 36.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Среднеэтажная жилая застройка4 | 2.5 | 8 эт./26 | Не подлежит установлению | 20 х 120 | Не подлежит установлению | 15007 | 500007 | 0,62 кв. м / 1 кв. м общей площади жилых помещений | Не подлежит установлению | 35 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Многоэтажная жилая застройка (высотная) застройка | 2.6 | 10 эт./ 32 |  | 20 х 120 |  | 15007 | 500007 | 0,58 кв. м / 1 кв. м общей площади жилых помещений |  | 30 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Обслуживание жилой застройки | 2.7 | 10 эт./32 |  | 20 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | 5000 | 0,8 кв. м / чел. |  | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 10 эт./32 |  | 20 х 120 |  |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 5. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 10 эт./ 32 |  | 20 х 120 |  | 700 | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 6. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 10 эт./32 |  | 20 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | 2500 | 400 кв. м/ 10 рабочих мест | 2000 кв. м/ 10 рабочих мест | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 7. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 10 эт./32 |  | 20 х 120 |  | 2000 | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 8. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)5 | 3.5.1 | 3 эт./ 15 |  | 20 х 120 |  | Не подлежит установлению | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 9. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразователь-ные организации)5 | 3.5.1 | 5 эт./ 23 |  | 20 х 120 |  |  | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 10. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)5 | 3.5.1 | 5 эт./ 23 |  | 20 х 120 |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 11. | Государственное управление | 3.8.1 | 10 эт./ 32 |  | 20 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | 5000 | 12 кв. м / 1 сотрудника | 54 кв. м / 1 сотрудника | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 12. | Магазины | 4.4 | 10 эт./ 32 |  | 20 х 120 |  |  | 5000 | 200 кв. м/ 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м/ 100 кв. м торг. пл. | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 13. | Обеспечение занятий спортом в помещениях6 | 5.1.2 | 10 эт./32 |  | 20 х 120 |  |  | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 14. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | 0 |  | Не подлежит установлению | 2,0 кв. м / чел. | Не подлежит установлению |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 15. | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | 2 эт. /8 |  | Не подлежит установлению | 2,0 кв. м / чел. | Не подлежит установлению |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 16. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 17. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 18. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 36.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка4 | 2.1.1 | 4 эт. / 16 | Не подлежит установлению | 20 х 120 | Не подлежит установлению | 600 | 4500 | 1,32 кв. м / 1 кв. м общей площади жилых помещений | 3,31 кв. м / 1 кв. м общей площади жилых помещений | 50 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | 2 эт. / 8 |  | 20 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | 5000 | 4,1 кв. м / 1 автомобиль | 30,0 кв. м / 1 автомобиль | Не подлежит установлению | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Деловое управление | 4.1 | 10 эт./ 39 |  | 20 х 120 |  |  | 5000 | 12,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Общественное питание | 4.6 | 10 эт./39 |  | 20 х 120 |  |  | 5000 | 1000 кв. м / 100 мест | 2500 кв. м / 100 мест | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 5. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 10 эт./39 |  | 20 х 120 |  |  | 5000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 6. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | 10 эт./ 39 |  | 20 х 120 |  |  | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |

1 До наивысшей точки здания.

2 Максимальная площадь здания - 2400 кв. м при максимальных наружных габаритах: ширина не более 20 метров, длина не более 120 метров.

3 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

4 Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой два-три этажа - не менее 15 м; четыре этажа - не менее 20 м;  для жилых зданий высотой пять этажей - не менее 30 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными зданиями выше пяти этажей следует принимать на основе расчетов инсоляции                  и освещенности, в соответствии с нормами освещенности и противопожарными требованиями. В условиях реконструкции и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

5 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% - на 15%. Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

6 Для детско-юношеской спортивной школы размеры земельного участка: мин -10000 кв.м; макс -15000 кв. м.

7 Для отдельно стоящего многоквартирного дома - минимальный размер земельного участка - 1500 кв.м, максимальный размер земельного участка - 15000 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка - 15000 кв.м, максимальный размер земельного участка - 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

Таблица 36.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

36.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

36.4. Площадь элементов дворового благоустройства в границе земельного участка многоквартирного дома определяется в соотвествии с показателями, приведенными в таблице 36.4.

Таблица 36.4

| Элементы дворового благоустройства | Показатель удельных размеров площадок (кв. м/чел.) |
| --- | --- |
| Площадки детские игровые дошкольного возраста | 0,7 |
| Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Площадки для занятий физкультурой | 2,0 (допускается уменьшать, но не более чем на 50%) |
| Площадки для хозяйственных целей | 0,3 |
| Дворовое озеленение | 2,0 |

36.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне Ж5-И2а:

а) ограничения изменения типа застройки - не подлежат установлению;

б) ограничения изменения исторически ценных градоформирующих объектов - не подлежат установлению;

в) ограничения сохранения диссонирующих элементов застройки -                            не подлежат установлению;

г) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок - не подлежат установлению;

д) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики - не подлежат установлению, кроме угла наклона кровли - до 30(;

е) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки - не подлежат установлению;

ж) цветовое решение - не подлежат установлению;

з) ограничения изменения характера озеленения земельного участка:

- разрешается посадка деревьев и кустарников с целью создания плотных посадок между историческими зданиями и современной застройкой;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                          5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                 на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

и) элементы благоустройства - не подлежат установлению;

к) ограничения изменения характера благоустройства земельного участка -                        не подлежат установлению.

37. Ж5. Зона застройки многоэтажными жилыми домами

Зона Ж5 установлена за границами исторически сложившихся территорий города для обеспечения правовых условий размещения и эксплуатации многоэтажных жилых домов, а также объектов повседневного обслуживания, связанных с проживанием граждан.

37.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Ж5             (таблицы 37.1- 37.3):

Таблица 37.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота здания (м)1 | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки в границе земельного участка (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)2 | Минимальные отступы от красной линии (м)3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  |  |
| 1. | Среднеэтажная жилая застройка4 | 2.5 | 8 эт. / 36 | 150010 | 5000010 | 0,62 кв. м / 1 кв. м общей площади жилых помещений | Не подлежит установлению | 35 | 1 | 6 / 3 |
| 2. | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 16 эт. / 60 | 150010 | 5000010 | 0,51 кв. м / 1 кв. м общей площади жилых помещений |  | 30 | 1 | 6 / 3 |
| 3. | Обслуживание жилой застройки | 2.7 | 3 эт. / 15 | Не подлежит установлению | 5000 | 0,8 кв. м/чел. |  | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 4. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 2 эт. / 10 |  | 5000 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 1 | 6 / 3 |
| 5. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 3 эт. / 15 |  | 5000 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 1 | 6 / 3 |
| 6. | Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | 3 эт. / 15 |  | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 7. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 2 эт. / 10 | 700 | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 8. | Общежития | 3.2.4 | 12 эт. /46 | Не подлежит установлению | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 9. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 3 эт. / 15 | Не подлежит установлению | 800 | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 10. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 3 эт. / 15 | 2000 | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 1 | 15 |
| 11. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)5 | 3.5.1 | 3 эт. / 15 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 40 | 1 | 25 |
| 12. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации)5 | 3.5.1 | 5 эт. /23 |  |  | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 40 | 1 | 25 |
| 13. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)5 | 3.5.1 | 5 эт. /23 |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 1 | 25 |
| 14. | Среднее и высшее профессиональное образование6 | 3.5.2 | 8 эт. / 33 |  | 5000 | 30 кв. м / 1 учащегося | 75 кв. м / 1 учащегося | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 15. | Среднее и высшее профессиональное образование (организации дополнительного профессионального образования: повышение квалификации, заочное обучение)6 | 3.5.2 | 8 эт. / 33 |  | 5000 | 10 кв. м / 1 учащегося | 35 кв. м / 1 учащегося | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 16. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 5 эт. / 23 |  | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 17. | Деловое управление | 4.1 | 5 эт. / 23 |  | 5000 | 18,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 18. | Магазины | 4.4 | 3 эт. / 15 |  | 5000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг.пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг.пл. | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 19. | Обеспечение занятий спортом в помещениях7 | 5.1.2 | 5 эт. / 24 |  | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 20. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | 0 |  | Не подлежит установлению | 2,0 кв. м / чел. | Не подлежит установлению | 1 | 6 / 3 |
| 21. | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | 2 эт. / 10 |  |  | 2,0 кв. м / чел. |  | 1 | 6 / 3 |
| 22. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 23. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 24. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 37.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота здания (м)1 | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки в границе земельного участка (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)2 | Минимальные отступы от красной линии (м)3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  |  |
| 1. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка4 | 2.1.1 | 4 эт. / 20 | 600 | 4500 | 1,32 / 1 кв. м общей площади жилых помещений | 3,31 / 1 кв. м общей площади жилых помещений | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 2. | Хранение автотранспорта8 | 2.7.1 | 6 эт. / 26 | Не подлежит установлению | 1,8 кв. м / машино-место | 30 кв. м / машино-место | Не подлежит установлению | 1 | 6 / 3 |
| 3. | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | 1 эт./ 4 | Не подлежит установлению | 30 кв. м / автомобиль | Не подлежит установлению | 111 | 6 / 3 |
| 4. | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | 5 эт. / 23 | Не подлежит установлению | 50009 | 60 кв. м / койку | 300 кв. м / койку | 45 | 1 | 6 / 3 |
| 5. | Религиозное использование | 3.7 | Не подлежит установлению | 7,5 кв. м на место в объекте (количество прихожан) | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 6. | Государственное управление | 3.8.1 | 5 эт. / 23 | Не подлежит установлению | 30 кв. м / 1 сотрудника | 54 кв. м / 1 сотрудника | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 7. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | 2 эт. /10 | Не подлежит установлению | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 8. | Рынки | 4.3 | 2 эт. /10 |  | 5000 | 7 кв. м / 1 кв. м торг.пл. | 14 кв. м / 1 кв. м торг.пл. | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 9. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 5 эт. / 23 | 500 | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 10. | Общественное питание | 4.6 | 2 эт. /10 | Не подлежит установлению | 5000 | 1000 кв. м / 100 мест | 2500 кв. м / 100 мест | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 11. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 9 эт. / 36 |  | 5000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 12. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | 5 эт. / 23 |  | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 1 | 6 / 3 |

1 Минимальная этажность жилых многоквартирных зданий - не менее 2 этажей.

2 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

3 На магистральных улицах - 6 м, на жилых улицах и проездах - 3 м. Допускается размещать по красной линии жилые здания с встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, а также на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки ( жилые здания с квартирами в первых этажах.

4 Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой два-три этажа - не менее 15 м; четыре этажа - не менее 20 м; пять этажей - 30 м; между длинными сторонами                     и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными зданиями выше пяти этажей следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, в соответствии          с нормами освещенности и противопожарными требованиями. В условиях реконструкции и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности                                     и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

5 В зависимости от образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% ( на 15%. Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение в условиях реконструкции на 20%.

6 Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 50% в условиях реконструкции, уменьшены на 30% для организаций гуманитарного профиля; при кооперировании образовательных организаций и создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров: - от 1500 до 2000 учащихся - на 10%; - свыше 2000 до 3000 учащихся - на 20%; - свыше 3000 учащихся - на 30%.

7 Для детско-юношеской спортивной школы размеры земельного участка: мин -10000 кв.м; макс -15000 кв. м.

8 Для многоэтажных полумеханизированных автостоянок, оборудованных лифтовыми подъемниками, показатели уменьшаются в 1,2 раза, механизированных и автоматизированных автостоянок ( в 1,3-1,5 раза.

9  Без учета площади автостоянок.

10 Для отдельно стоящего многоквартирного дома - минимальный размер земельного участка - 1500 кв.м, максимальный размер земельного участка - 15000 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка - 15000 кв.м, максимальный размер земельного участка – 50000 кв.м в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

11 Не применяется в отношении земельных участков под гаражными боксами, которые блокированы общими стенами с другими гаражами в одном ряду и имеют общие с ними крышу, фундамент и коммуникации.

Таблица 37.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

37.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

37.3. Площадь элементов дворового благоустройства в границе земельного участка многоквартирного дома определяется в соотвествии с показателями, приведенными в таблице 37.4.

Таблица 37.4

| Элементы дворового благоустройства | Показатель удельных размеров площадок (кв. м/чел.) |
| --- | --- |
| Площадки детские игровые дошкольного возраста | 0,7 |
| Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Площадки для занятий физкультурой | 2,0 (допускается уменьшать, но не более чем на 50%) |
| Площадки для хозяйственных целей | 0,3 |
| Дворовое озеленение | 2,0 |

37.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно                                 к территориальной зоне Ж5:

а) площадь территории для временных автостоянок легковых автомобилей -                  25 кв. м/машино-место (при примыкании участка к проезжей части улиц                  и проездов - 22,5 кв. м/машино-место), велосипедов - 0,9 кв. м/место;

б) озеленение на поверхности земельного участка осуществляется                  с высадкой крупномерных лиственных деревьев и кустарников;

в) площадь озеленения участка жилой многоквартирной застройки - не менее 40% площади, свободной от застройки.

В расчет озеленения придомовой территории допускается включать:

- не более 80% расчетной площади элементов дворового благоустройства (площадки детские игровые дошкольного возраста, площадки для отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой), при условии, что не менее 50% их суммарной площади озеленено деревьями и кустарниками;

- проезд с применением усиленного газона, предусмотренный исключительно для пожарного проезда;

- экопарковка и(или)  парковка с твердым покрытием и участками зеленых насаждений с высадкой на них крупномерных лиственных деревьев и кустарников из расчета не менее 10% от площади, занимаемой парковкой (с учетом проездов), по периметру и среди участков парковки, рядами между рядов парковки - регулярно (через 5-15 м) вместо отдельных парковочных мест;

- газоны и палисадники, озеленнные не менее 50% их суммарной площади деревьями и кустарниками.

Озеленение элементов дворового благоустройства, пешеходных дорожек, парковок деревьями и кустарниками применяется из расчета:

- для посадочного материала с диаметром ствола от 4 до 8 см - 12 кв.м озелененной территории на одно дерево,

- для посадочного материала с диаметром ствола от 8 до 16 см - 20 кв.м озелененной территории на одно дерево,

- для кустарника высотой 2 м и более - 2 кв.м озелененной территории, высотой от 1 до 2 м - 1 кв.м озелененной территории,

- для сохраняемых в границах придомовой территории существующих крупномерных зеленых насаждений с диаметром ствола более 16 см - 40 кв.м озелененных территорий на одно дерево;

г) площадь озеленения участков дошкольных образовательных организаций - не менее 50% площади, свободной от застройки;

д) площадь озеленения участков общеобразовательных организаций -                     не менее 50% площади, свободной от застройки;

е) площадь озеленения участков культурно-просветительных учреждений - 20%-30%;

ж) требования к ограждениям земельных участков многоэтажной жилой застройки: прозрачное или комбинированное ограждение высотой 0,5 метра -                    1,8 метра; в сложившейся стесненной жилой застройке секционного, панельного типов - не более 0,9 метра;

з) требования к ограждениям земельных участков  образовательных организаций на магистральных улицах и дорогах общегородского значения: прозрачное ограждение высотой не более 1,6 метра;

и) требования к ограждениям земельных участков объектов бытового обслуживания, торговли: прозрачное или комбинированное ограждение (в случае осуществления охраны) или живая изгородь высотой не более 1, 6 метра;

к) ограждение не должно создавать препятствий для прохода и подъезда                   к жилым и общественным зданиям (при невозможности организации подъезда        к этим объектам с территорий общего пользования), детским, хозяйственным площадкам, местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов, если данные площадки предусмотрены на группу жилых домов.

38. Ж6. Зона застройки многоэтажными жилыми домами с высокой долей озелененных территорий

Зона Ж6 установлена за границами исторически сложившихся территорий города для обеспечения правовых условий размещения и эксплуатации многоэтажных жилых домов, а также объектов повседневного обслуживания, связанных с проживанием граждан.

38.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Ж6    (таблицы 38.1-38.3):

Таблица 38.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота здания (м)1 | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки в границе земельного участка (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)2 | Минимальные отступы от красной линии (м)3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  |  |
| 1. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка4 | 2.1.1 | 4 эт. / 20 | 6008 | 500008 | 0,82 кв. м / 1 кв. м общей площади жилых помещений | Не подлежит установлению | 50 | 1 | 5 / 3 / 1,5 |
| 2. | Среднеэтажная жилая застройка4 | 2.5 | 8 эт. / 36 | 15009 | 500009 | 0,62 кв. м / 1 кв. м общей площади жилых помещений |  | 35 | 1 | 5 / 3 / 1,5 |
| 3. | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 16 эт. / 60 | 15009 | 500009 | 0,51 кв. м / 1 кв. м общей площади жилых помещений |  | 30 | 1 | 5 / 3 / 1,5 |
| 4. | Обслуживание жилой застройки | 2.7 | 3 эт. / 15 | Не подлежит установлению | 5000 | 0,8 кв. м / чел. |  | 50 | 1 | 5 / 3 / 1,5 |
| 5. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 2 эт. / 10 |  | 5000 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 1 | 5 / 3 / 1,5 |
| 6. | Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | 3 эт. / 15 |  | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 1 | 5 / 3 / 1,5 |
| 7. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 2 эт. / 10 | 700 | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 1 | 5 / 3 / 1,5 |
| 8. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 3 эт. / 15 | Не подлежит установлению | 800 | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 50 | 1 | 5 / 3 / 1,5 |
| 9. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 3 эт. / 15 | 2000 | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 1 | 15 |
| 10. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)5 | 3.5.1 | 3 эт. / 15 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 30 кв. м / место | 40 кв. м/ место | 40 | 1 | 25 |
| 11. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации)5 | 3.5.1 | 5 эт. / 23 |  |  | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 40 | 1 | 25 |
| 12. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)5 | 3.5.1 | 5 эт. / 23 |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 1 | 25 |
| 13. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 3 эт. / 15 |  | 5000 | 30 - 40 кв. м / 1 учащегося | 75 кв. м / 1 учащегося | 50 | 1 | 5 / 3 / 1,5 |
| 14. | Деловое управление | 4.1 | 5 эт. / 23 |  | 5000 | 18,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 50 | 1 | 5 / 3 / 1,5 |
| 15. | Магазины | 4.4 | 3 эт. / 15 |  | 5000 | 200 кв. м/ 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м/ 100 кв. м торг. пл. | 50 | 1 | 5 / 3 / 1,5 |
| 16. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 3 эт. /15 |  | 5000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 50 | 1 | 5 / 3 / 1,5 |
| 17. | Обеспечение занятий спортом в помещениях6 | 5.1.2 | 5 эт. / 25 |  | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 1 | 5 / 3 / 1,5 |
| 18. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | 0 |  | Не подлежит установлению | 2,0 кв. м /чел. | Не подлежит установлению | 1 | 5 / 3 / 1,5 |
| 19. | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | 2 эт. / 10 |  |  | 2,0 кв. м /чел. |  | 1 | 5 / 3 / 1,5 |
| 20. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 21. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 22. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 38.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота здания (м)1 | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки в границе земельного участка (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)2 | Минимальные отступы от красной линии (м)3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  |  |
| 1. | Хранение автотранспорта7 | 2.7.1 | 6 эт. / 26 | Не подлежит установлению | 1,8 кв. м / машино-место | 30 кв. м / машино-место | Не подлежит установлению | 1 | 5 / 3 / 1,5 |
| 2. | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | 5 эт. / 23 | Не подлежит установлению | 500010 | 60 кв. м / койку | 300 кв. м / койку | 45 | 1 | 5 / 3 / 1,5 |
| 3. | Медицинские организации особого назначения | 3.4.3 | 3 эт. / 15 |  | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 1 | 5 / 3 / 1,5 |
| 4. | Религиозное использование | 3.7 | Не подлежит установлению | 7,5 кв. м на место в объекте (количество прихожан) | 50 | 1 | 5 / 3 / 1,5 |
| 5. | Государственное управление | 3.8.1 | 5 эт. / 23 | Не подлежит установлению | 30 кв. м / 1 сотрудника | 54 кв. м / 1 сотрудника | 50 | 1 | 5 / 3 / 1,5 |
| 6. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | 2 эт. /10 | Не подлежит установлению | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 1 | 5 / 3 / 1,5 |
| 7. | Рынки | 4.3 | 2 эт. /10 |  | 5000 | 7 кв. м/ 1 кв. м торг. пл. | 14 кв. м/ 1 кв. м торг. пл. | 50 | 1 | 5 / 3 / 1,5 |
| 8. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 5 эт. / 23 | 500 | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 1 | 5 / 3 / 1,5 |
| 9. | Общественное питание | 4.6 | 2 эт. /10 | Не подлежит установлению | 5000 | 1000 кв. м/ 100 мест | 2500 кв. м/ 100 мест | 50 | 1 | 5 / 3 / 1,5 |
| 10. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | 5 эт. / 25 |  | 5000 | Не подлежит установлению | 50 | 1 | 5 / 3 / 1,5 |

1 Минимальная этажность жилых многоквартирных зданий - не менее 2 этажей.

2 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

3 На магистральных улицах общегородского значения - 1,5 метра, на магистральных улицах районного и местного значения - 3 метра, проездах и территориях общего пользования (за исключением улично-дорожной сети) - 5 метров.

4 Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой два-три этажа - не менее 15 м; четыре этажа - не менее 20 м; пять этажей - не менее 30 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. В условиях реконструкции и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

5 В зависимости от типа образовательной организации. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% - на 15%. Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение в условиях реконструкции на 20%.

6 Для детско-юношеской спортивной школы размеры земельного участка: мин -10000 кв.м; макс -15000 кв. м.

7 Для многоэтажных полумеханизированных автостоянок, оборудованных лифтовыми подъемниками, показатели уменьшаются в 1,2 раза, механизированных и автоматизированных автостоянок ( в 1,3-1,5 раза.

8  Для отдельно стоящего многоквартирного дома - минимальный размер земельного участка - 600 кв.м, максимальный размер земельного участка - 4500 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка - 4500 кв.м, максимальный размер земельного участка - 50000 кв.м в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

9 Для отдельно стоящего многоквартирного дома - минимальный размер земельного участка - 1500 кв.м, максимальный размер земельного участка - 15000 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка - 15000 кв.м, максимальный размер земельного участка - 50000 кв.м в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

10 Без учета площади автостоянок.

Таблица 38.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

38.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

38.3. Площадь элементов дворового благоустройства в границе земельного участка многоквартирного дома определяется в соотвествии с показателями, приведенными в таблице 38.4.

Таблица 38.4

| Элементы дворового благоустройства | Показатель удельных размеров площадок (кв. м/чел.) |
| --- | --- |
| Площадки детские игровые дошкольного возраста | 0,7 |
| Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Площадки для занятий физкультурой | 2,0 (допускается уменьшать, но не более чем на 50%) |
| Площадки для хозяйственных целей | 0,3 |
| Дворовое озеленение | 6,0 |

38.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Ж6:

а) рекомендуется применение принципов переменной этажности;

б) максимальная этажность зданий:

- расположенных вдоль магистральных улиц общегородского или районного значения как акцент - 16 надземных этажей;

- расположенных вдоль границ публичных сервитутов - 12 надземных этажей;

- расположенных вдоль территорий общего пользования рекреационного назначения и примыкающих к магистральным улицам - 7 надземных этажей;

- расположенных исключительно вдоль территорий общего пользования рекреационного назначения - 5 надземных этажей;

в) максимальная длина проекции фасадов зданий до 10 надземных этажей (включительно) на красную линию:

- расположенных вдоль магистральных улиц общегородского                              или районного значения - 110 метров;

- расположенных вдоль улиц местного значения – 115 метров;

г) максимальная длина проекции фасадов зданий, расположенных вдоль красной линии территорий общего пользования рекреационного назначения:

- от 6 до 7 надземных этажей (включительно) - 29 метров;

-  до 5 надземных этажей (включительно) - 26 метров;

д) максимальная длина проекции фасадов зданий 11-16 надземных этажей на красную линию:

- расположенных вдоль магистральных улиц общегородского                            или районного значения - 55 метров;

- расположенных вдоль улиц местного значения - 30 метров;

- обращенных в сторону территорий общего пользования рекреационного назначения - не подлежат установлению;

е) максимальная протяженность фасадов зданий, расположенных вдоль границ публичных сервитутов -до 95 метров;

ж) максимальная длина разрыва застройки и ее элементов в границах одного квартала:

- расположенной вдоль магистральных улиц общегородского или районного значения -до 45 метров (с учетом инсоляционных требований);

- расположенной вдоль улиц местного значения - до 60 метров (с учетом инсоляционных требований);

- обращенной в сторону территорий общего пользования рекреационного назначения - в соответствии с инсоляционными требованиями;

з) минимальная высота встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений первого этажа от поверхности пола до потолка, расположенных вдоль магистральных улиц общегородского или районного значения - 4,2 метра, вдоль улиц местного значения - 3,8 метра;

и) для всех нежилых помещений первого этажа предусматриваются отдельные входные группы со стороны красных линий;

к) допускается размещение ступеней, крылец, пандусов и навесов над входом в здание за линией регулирования застройки в сторону красной линии или в сторону границы публичного сервитута на расстояние не более 1,5 метра;

л) требования к организации фронта застройки:

- расположенной вдоль магистральных улиц общегородского или районного значения - непрерывная блокированная застройка, допускаются разрыва во фронте застройки для целей обеспечения пожарных проездов и отвода поверхностных вод;

- расположенной вдоль улиц местного значения - непрерывная блокированная застройка, допускаются разрывы во фронте застройки для целей обеспечения пожарных проездов и отвода поверхностных вод;

м) в зонах отступа фасада здания от красной линии допускается размещать:

- при отступе 1,5 метра - ступени, крыльца, пандусы для входа в здание, уличные террасы, уличная мебель;

- при отступе 3,0 метра - дополнительно к вышеуказанным элементам лоджии, ниши индивидуальных входов с улицы, элементы озеленения;

- при отступе 5 метров - дополнительно к вышеуказанным элементам коллективные входные группы, проходы к ним, ограждения;

н) запрещается размещение мест постоянного и временного хранения автомобилей на территории группы жилой застройки, обьединенной общим пространством (двором). Границы дворовой территории определяются проектной документацией;

о) площадь территории для временных автостоянок легковых автомобилей - 25 кв. м/машино-место (при примыкании участка к проезжей части улиц и проездов - 22,5 кв. м/машино-место), велосипедов - 0,9 кв. м/место;

п) расчетное количество машино-мест парковок и гостевых автостоянок автомобилей в зависимости от типа жилого дома, квартиры по уровню комфортности (100%): для жилых домов - бизнес-класса - 0,7 машино-места на 1 квартиру, для стандартного жилья - 0,5 машино-места на 1 квартиру, для встроенно-пристроенных к жилым домам общественных помещений - не более 300 машино-мест.

На открытых парковках с твердым покрытием следует предусматривать зеленые насаждения с высадкой на них крупномерных лиственных деревьев            и кустарников из расчета не менее 10% от площади, занимаемой парковкой            (с учетом проездов), по периметру и среди участков парковки, рядами между рядов парковки и на парковках вдоль улиц - регулярно (через 5-15 м) вместо отдельных парковочных мест;

р) озеленение на поверхности земельного участка осуществляется                  с высадкой крупномерных лиственных деревьев и кустарников.

В расчет озеленения придомовой территории допускается включать:

- не более 80% расчетной площади элементов дворового благоустройства (площадки детские игровые дошкольного возраста, площадки для отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой), при условии, что не менее 50% их суммарной площади озеленено деревьями и кустарниками;

- проезд с применением усиленного газона, предусмотренный исключительно для пожарного проезда;

- экопарковка и (или) парковка с твердым покрытием и участками зеленых насаждений с высадкой на них крупномерных лиственных деревьев и кустарников из расчета не менее 10% от площади, занимаемой парковкой (с учетом проездов), по периметру и среди участков парковки, рядами между рядов парковки - регулярно (через 5-15 м) вместо отдельных парковочных мест;

- газоны и палисадники, озелененные не менее 50% их суммарной площади деревьями и кустарниками.

Озеленение элементов дворового благоустройства, пешеходных дорожек, парковок деревьями и кустарниками применяется из расчета:

- для посадочного материала с диаметром ствола от 4 до 8 см - 12 кв.м озелененной территории на одно дерево,

- для посадочного материала с диаметром ствола от 8 до 16 см - 20 кв.м озелененной территории на одно дерево,

- для кустарника высотой 2 м и более - 2 кв.м озелененной территории, высотой от 1 до 2 м - 1 кв.м озелененной территории,

- для сохраняемых в границах придомовой территории существующих крупномерных зеленых насаждений с диаметром ствола более 16 см - 40 кв.м озелененных территорий на одно дерево;

с) площадь озеленения участков дошкольных образовательных организаций - не менее 50% площади, свободной от застройки;

т) площадь озеленения участков общеобразовательных организаций -                     не менее 50% площади, свободной от застройки;

у) площадь озеленения участков культурно-просветительных учреждений - 20%-30%;

ф) требования к ограждениям земельных участков многоэтажной жилой застройки: прозрачное или комбинированное ограждение высотой 0,5 метра -                    1,8 метра;

х) требования к ограждениям земельных участков  образовательных организаций на магистральных улицах и дорогах общегородского значения: прозрачное ограждение высотой не более 1,6 метра;

ц) требования к ограждениям земельных участков объектов бытового обслуживания, торговли: прозрачное или комбинированное ограждение (в случае осуществления охраны) или живая изгородь высотой не более 1, 6 метра;

ч) ограждение не должно создавать препятствий для прохода и подъезда                      к жилым и общественным зданиям (при невозможности организации подъезда к этим объектам с территорий общего пользования), детским, хозяйственным площадкам, местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов, если данные площадки предусмотрены на группу жилых домов.

### Статья 32. Градостроительные регламенты общественно-деловых зон

1. О1-И1. Зона застройки объектами делового, общественного                            и коммерческого назначения в границе исторического поселения

Зона О1-И1 установлена для обеспечения правовых условий размещения                     и эксплуатации объектов капитального строительства (их частей) административного, делового, коммерческого, торгового, социально-культурного, коммунально-бытового и иного назначения преимущественно периодического и эпизодического обслуживания в целях сохранения исторически сложившегося типа застройки.

1.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне О1-И1 соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                  в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

1.2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне О1-И1 (таблицы 1.1-1.3):

Таблица 1.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1 / максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяжен-ность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)4 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минималь-ный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 2. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | 700 | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 3. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 10000 | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 4. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)5 | 3.5.1 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 |  | Не подлежит установ-лению | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 5. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации)5 | 3.5.1 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 |  |  | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 6. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)5 | 3.5.1 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 7. | Среднее и высшее профессиональное образование6 | 3.5.2 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 |  | 10000 | 30 кв. м / 1 учащегося | 75 кв. м / 1 учащегося | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 8. | Среднее и высшее профессиональное образование (организации дополнительного профессионального образования: повышение квалификации, заочное обучение)6 | 3.5.2 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 |  | 10000 | 10 кв. м / 1 учащегося | 35 кв. м / 1 учащегося | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 9. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 |  | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 10. | Государственное управление | 3.8.1 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 |  | 10000 | 12 кв. м / 1 сотрудника | 54 кв. м / 1 сотрудника | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 11. | Предпринимательство | 4.0 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 |  | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 12. | Деловое управление | 4.1 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 |  | 10000 | 18,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 13. | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) | 4.2 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | 4000 | 13000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 14. | Магазины | 4.4 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 10000 | 200 кв. м/ 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м/ 100 кв. м торг. пл. | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 15. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | 500 | 5000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 16. | Общественное питание | 4.6 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 10000 | 1000 кв. м / 100 посадочных мест | 2500 кв. м / 100 посадочных мест | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 17. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 |  | 10000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 18. | Развлечение | 4.8 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 |  | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 19. | Обеспечение занятий спортом в помещениях7 | 5.1.2 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 |  | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 20. | Обеспечение внутреннего правопорядка8 | 8.3 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации |
| 21. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 22. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 23. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 24. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 1.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1/ максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяжен-ность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)4 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 10000 | 1000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 2000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |

1 Максимальная этажность включает последний этаж ( мансардный, который по площади - не более 1/2 от площади ниже расположенного этажа.

2 Максимальная высота здания: для одноэтажного объекта - 8 метров; для одноэтажного объекта с мансардным этажом (два надземных этажа) - 8 метров; для двухэтажного объекта - 12 метров. Для всех объектов: высота цоколя не более                  1 метра.

3 Максимальная площадь здания - 396 кв. м при максимальных наружных габаритах сложной конфигурации в плане здания: 18х24 метров; 308 кв. м при максимальных наружных габаритах прямоугольной конфигурации в плане:                             14х22 метров.

4 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

5 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% - на 15%.  Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

6 Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 50% в условиях реконструкции, уменьшены на 30% для организаций гуманитарного профиля; при кооперировании образовательных организаций и создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров: - от 1500 до 2000 учащихся - на 10%; - свыше 2000 до 3000 учащихся - на 20%; - свыше 3000 учащихся - на 30%.

7 Для детско-юношеской спортивной школы размеры земельного участка: мин -10000 кв.м; макс -15000 кв. м.

8 Минимальные отступы от красной линии для пожарных депо: I, III типов - 15 метров, II, IV, V типов - 10 метров.

Таблица 1.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

1.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

1.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне О1-И1:

а) в случае расположения территориальной зоны или ее части в зоне регенерации исторической застройки запрещается строительство капитальных объектов, за исключением специальных мер, направленных на сохранение                                и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия, предусмотренных требованиями градостроительных регламентов в границах охранных зон объектов культурного наследия в соответствии с проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

б) ограничения в отношении характерных типов исторической застройки:

-   запрещается изменение характерных типов исторической застройки;

- в соответствии с характерными типами исторической застройки сохраняются пропорции всех частей и элементов здания, размеры здания, размеры отдельных частей здания, размеры и форма печных (вентиляционных) труб, расположение, размеры и форма оконных и дверных проемов, расстекловка, форма кровли, форма и размер выноса карниза; допускается изменение стиля декора                      в оформлении наличников, пилястр, колонн, ограждений, деталей фасада, карнизов          в рамках исторически характерных стилей;

в) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов – ценной застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных                            и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

г) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов – средовой застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

д) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - инженерных сооружений:

- запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения;

е) ограничения сохранения дисгармоничных объектов:

- реконструкция дисгармоничных объектов капитального строительства                          и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов                             в соответствие с установленными предельными параметрами;

ж) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;

- запрещается организация новых улиц;

- разрешается организация новых площадей;

- разрешается организация новых парков и скверов;

- разрешается организация новых внутриквартальных проездов;

з) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):

- разрешается расширение проезжей части;

- разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки - защиту от подтопления);

и) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой не более 2,8 метра, шириной не более 1,4 метра;

- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 2,8 метра, максимальный диаметр не более                       1,4 метра;

- разрешается размещение вывесок на фасаде здания не выше первого этажа здания, строения или сооружения с площадью информационного поля вывески не более 0,7 кв. м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания; общие габариты всех вывесок, размещенных на фасаде здания не должны превышать 1/2 длины фасада, 1/4 высоты этажа;

- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше первого этажа, габаритами не более: шириной                      0,7 метра, высотой 0,5 метра;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций                       и информационных стендов высотой более 2,8 метра и шириной более 1,4 метра;

- запрещается размещение рекламных конструкций (за исключением панелей-кронштейнов) на фасадах и крышах зданий и сооружений;

- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше первого этажа здания;

- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов;

к) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики:

- деревянное здание (здание из других материалов, обшитое деревом), соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной формы в плане,                      с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- деревянное здание (здание из других материалов, обшитое деревом), соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной формы в плане,                       с мансардным этажом с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- смешанное здание, где первый этаж кирпичный, а выше расположенный этаж деревянный (этаж из других материалов, обшитый деревом), соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной формы в плане, с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- смешанное здание, где первый этаж кирпичный, а выше расположенный этаж деревянный (этаж из других материалов, обшитый деревом) соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной формы в плане, с мансардным этажом с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- не допускается устройство скатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов;

запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                         на главных фасадах и кровлях зданий;

л) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки:

- дерево;

- стекло при заполнении проемов окон и дверей;

- металл, гибкие кровельные материалы при устройстве кровельных покрытий;

- кирпич, камень, штукатурка при отделке цоколя, для вентиляционных                      и печных труб;

- кованные и металлические элементы при устройстве водосточных систем, козырьков, дымников;

- запрещается использование пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей, в том числе, сайдинга, навесных панелей;

- запрещается устройство металлических вентиляционных и печных труб;

- при заполнении дверных и оконных проемов допускается использование пластика (без устройства в стенах клапанов инфильтрации воздуха (приточный клапан); при реконструкции и капитальном ремонте зданий требуется сохранение первоначальной (на период постройки здания) расстекловки оконных и дверных заполнений;

м) цветовое решение:

- разрешается для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                       по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

н) требования к элементам благоустройства земельных участков:

- благоустройство участка должно быть направлено на воссоздание исторических характеристик территории (планировки участка, малых архитектурных форм, озеленения), исторических отметок поверхности земли, отвод поверхностных вод от объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- разрешается установка ограждений не более 1,8 метра по красной линии, совпадающей с линией застройки (между фасадами домов);

- разрешается установка ограждений не более 1,6 метра внутри квартала между участками;

- разрешается устройство палисадников с ограждением, выполненным                         в дереве высотой не более 1,1 метра; палисадник может находиться в пределах улицы, максимальное расстояние от стены здания, стоящего на красной линии                     до ограждения палисадника 3 метра;

- разрешается деревянное ограждение с воротами и калитками с вертикальной зашивкой, имеющее деревянные или каменные (кирпичные) столбы; цветовое решение – покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов;

- разрешается кованное (сварное) металлическое ограждение;

- глухие ограждения запрещены, открытых плоскостей должно быть не менее 50% от площади ограждения, в случае установки ограждения между фасадами домов вдоль линии застройки, совпадающей с красной линией открытых плоскостей должно быть не менее 30% от площади ограждения;

- запрещены ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;

- запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов - элементов благоустройства и малых архитектурных форм;

- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка, деревянные доски (для тротуаров).

2. О1-И1а. Подзона застройки объектами делового, общественного                           и коммерческого назначения в границе исторического поселения

Подзона О1-И1а установлена для обеспечения правовых условий размещения и эксплуатации объектов капитального строительства (их частей) административного, делового, коммерческого, торгового, социально-культурного, коммунально-бытового и иного назначения преимущественно периодического и эпизодического обслуживания в целях сохранения исторически сложившегося типа застройки.

2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне О1-И1а соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                    в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

2.2. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в подзоне О1-И1а принимаются такими же, как в зоне О1-И1.                          К застройке в подзоне О1-И1а предъявляются дополнительные требования                              и ограничения по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблицы 2.1-2.3):

Таблица 2.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1 / максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяжен-ность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)4 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 2. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | 700 | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 3. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | Не подлежит установ-лению | 10000 | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 4. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)5 | 3.5.1 | 3 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 |  | Не подлежит установ-лению | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 5. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации)5 | 3.5.1 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 |  |  | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 6. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)5 | 3.5.1 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 7. | Среднее и высшее профессиональное образование6 | 3.5.2 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 |  | 10000 | 30 кв. м / 1 учащегося | 75 кв. м / 1 учащегося | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 8. | Среднее и высшее профессиональное образование (организации дополнительного профессионального образования: повышение квалификации, заочное обучение)6 | 3.5.2 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 |  | 10000 | 10 кв. м / 1 учащегося | 35 кв. м / 1 учащегося | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 9. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 |  | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 10. | Государственное управление | 3.8.1 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 |  | 10000 | 12 кв. м / 1 сотрудника | 54 кв. м / 1сотрудника | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 11. | Предпринимательство | 4.0 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 |  | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 12. | Деловое управление | 4.1 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 |  | 10000 | 18,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 13. | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) | 4.2 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | 4000 | 13000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 14. | Магазины | 4.4 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | Не подлежит установ-лению | 10000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг.пл. | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 15. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | 500 | 5000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 16. | Общественное питание | 4.6 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | Не подлежит установ-лению | 10000 | 1000 кв. м / 100 посадочных мест | 2500 кв. м / 100 посадочных мест | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 17. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 |  | 10000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 18. | Развлечение | 4.8 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 |  | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 19. | Обеспечение занятий спортом в помещениях7 | 5.1.2 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 |  | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 20. | Обеспечение внутреннего правопорядка8 | 8.3 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации |
| 21. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | Не подлежит установ-лению | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 22. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 23. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 24. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 2.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1/ Максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяжен-ность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)4 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | Не подлежит установлению | 10000 | 1000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 2000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |

1 Максимальная этажность включает третий этаж ( мансардный, который по площади ( не более 1/2 от площади ниже расположенного этажа.

2 Максимальная высота здания: для одноэтажного объекта - 8 метров; для двухэтажного объекта, где второй этаж мансарда - 8 метров; для двухэтажного объекта - 12 метров; для трехэтажного объекта, где третий этаж мансарда - 12 метров; для трехэтажного объекта - 13,5 метра . Для всех объектов высота цоколя не более 1 метра. Исключение по высоте составляет здание Вологодского государственного университета по адресу: ул. Галкинская, д. 3, максимальная этажность которого может составлять 6 этажей или 19 метров до конька здания (в соответствии с характерными типами исторической застройки).

3 Максимальная площадь здания - 1000 кв. м при максимальных наружных габаритах сложной конфигурации в плане здания: 40 х 40 метров; 640 кв. м при максимальных наружных габаритах прямоугольной конфигурации в плане:                 16 х 40 метров. Исключение составляет здание Вологодского государственного университета по адресу: ул. Галкинская, д. 3, предельные параметры которого в плане составляют 2500 кв. м при максимальной Протяженности фасада вдоль улицы            100 метров (в соответствии с характерными типами исторической застройки).

4 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

5 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% ( на 15%.  Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

6 Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 50% в условиях реконструкции, уменьшены на 30% для организаций гуманитарного профиля; при кооперировании образовательных организаций и создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров: - от 1500 до 2000 учащихся - на 10%; - свыше 2000 до 3000 учащихся - на 20%; - свыше 3000 учащихся - на 30%.

7 Для детско-юношеской спортивной школы размеры земельного участка:  мин -10000 кв.м; макс -15000 кв. м.

8 Минимальные отступы от красной линии для пожарных депо: I, III типов – 15 метров,  II, IV, V типов – 10 метров.

Таблица 2.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

2.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне О1-И1а:

а) в случае расположения территориальной зоны или ее части в зоне регенерации исторической застройки запрещается строительство капитальных объектов, за исключением специальных мер, направленных на сохранение                             и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия, предусмотренных требованиями градостроительных регламентов в границах охранных зон объектов культурного наследия в соответствии с проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

б) ограничения в отношении характерных типов исторической застройки:

- запрещается изменение характерных типов исторической застройки;

- в соответствии с характерными типами исторической застройки сохраняются пропорции всех частей и элементов здания, размеры здания, размеры отдельных частей здания, размеры и форма печных (вентиляционных) труб, расположение, размеры и форма оконных и дверных проемов, расстекловка, форма кровли, форма и размер выноса карниза; допускается изменение стиля декора                     в оформлении наличников, пилястр, колонн, ограждений, деталей фасада, карнизов        в рамках исторически характерных стилей;

в) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - ценной застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных                           и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

г) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - средовой застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

д) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - инженерных сооружений:

- запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения;

е) ограничения сохранения дисгармоничных объектов:

- реконструкция дисгармоничных объектов капитального строительства                и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов                    в соответствие с установленными предельными параметрами;

ж) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;

- запрещается организация новых улиц;

- разрешается организация новых площадей;

- разрешается организация новых парков и скверов;

- разрешается организация новых внутриквартальных проездов;

з) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):

- разрешается расширение проезжей части;

- разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки - защиту от подтопления);

и) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой не более 2,8 метра, шириной не более 1,4 метра;

- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 2,8 метра, максимальный диаметр не более 1,4 метра;

- разрешается размещение вывесок на фасаде здания не выше второго этажа здания, строения или сооружения с площадью информационного поля вывески               не более 1,0 кв. м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания; общие габариты всех вывесок, размещенных на фасаде здания не должны превышать 1/2 длины фасада, 1/4 высоты этажа;

- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше первого этажа, габаритами не более: шириной                0,7 метра, высотой 0,7 метра;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций                   и информационных стендов высотой более 2,8 метра и шириной более 1,4 метра;

- запрещается размещение рекламных конструкций (за исключением панелей-кронштейнов) на фасадах и крышах зданий и сооружений;

- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше второго этажа здания;

- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов;

к) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики:

- деревянное здание (здание из других материалов, обшитое деревом), соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной формы в плане,                с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- деревянное здание (кирпичное здание, обшитое деревом), соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной формы в плане, с мансардным этажом с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- кирпичное здание (смешанное), соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной либо сложной формы в плане, с вальмовой                         либо двухскатной кровлей, угол наклона кровли до 30° в зависимости от типа здания;

- допускаются отдельные элементы: мансарды, эркеры (прямоугольной, шестигранной и полукруглой формы в плане), балконы, аттики и прочие архитектурные элементы;

- допускается сложное объемно-пространственное решение;

- не допускается устройство двухскатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов;

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                     на главных фасадах и кровлях зданий;

л) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки:

- кирпич, дерево;

- стекло при заполнении проемов окон и дверей;

- керамогранит для элементов при отделке;

- металл, гибкие кровельные материалы при устройстве кровельных покрытий;

- кирпич, камень, штукатурка при отделке цоколя, для вентиляционных                     и печных труб;

- кованные и металлические элементы при устройстве водосточных систем, козырьков, дымников;

- запрещается использование пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей, в том числе, сайдинга, навесных панелей;

- запрещается устройство металлических вентиляционных и печных труб;

- при заполнении дверных и оконных проемов допускается использование пластика (без устройства в стенах клапанов инфильтрации воздуха (приточный клапан); при реконструкции и капитальном ремонте зданий требуется сохранение первоначальной (на период постройки здания) расстекловки оконных и дверных заполнений;

м) цветовое решение:

- разрешается для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                  по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

н) требования к элементам благоустройства земельных участков:

- благоустройство участка должно быть направлено на воссоздание исторических характеристик территории (планировки участка, малых архитектурных форм, озеленения), исторических отметок поверхности земли, отвод поверхностных вод от объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- разрешается установка ограждений не более 1,6 метра по красной линии, совпадающей с линией застройки (между фасадами домов);

- разрешается деревянное ограждение с воротами и калитками с вертикальной зашивкой, имеющее деревянные или каменные (кирпичные) столбы;

- цветовое решение - покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов;

- разрешается кованное (сварное) металлическое ограждение;

- глухие ограждения запрещены (открытых плоскостей не менее 50%);

- запрещены ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;

- запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов - элементов благоустройства и малых архитектурных форм;

- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка, деревянные доски (для тротуаров).

3. О1-И1б. Подзона застройки объектами делового, общественного                          и коммерческого назначения в границе исторического поселения

Подзона О1-И1б установлена для обеспечения правовых условий размещения и эксплуатации объектов капитального строительства (их частей) административного, делового, коммерческого, торгового, социально-культурного, коммунально-бытового и иного назначения преимущественно периодического и эпизодического обслуживания в целях сохранения исторически сложившегося типа застройки.

3.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне О1-И1б соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                         в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

3.2. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в подзоне О1-И1б принимаются такими же, как в зоне О1-И1.                      К застройке в подзоне О1-И1б предъявляются дополнительные требования                       и ограничения по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблицы 3.1-3.3):

Таблица 3.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1/ максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)4 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 2 эт. / 8 | 4,5 | от 8 х 22 до 14 х 20 | 3,5 х 8 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0 - 6 | 8 | 22 | 35 |
| 2. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 2 эт. / 8 | 4,5 | от 8 х 22 до 14 х 20 | 3,5 х 8 | 700 | 2500 | Не подлежит установлению | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0 - 6 | 8 | 22 | 35 |
| 3. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 2 эт. / 8 | 4,5 | от 8 х 22 до 14 х 20 | 3,5 х 8 | Не подлежит установ-лению | 2500 | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0 - 6 | 8 | 22 | 35 |
| 4. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)5 | 3.5.1 | 2 эт. / 8 | 4,5 | от 8 х 22 до 14 х 20 | 3,5 х 8 |  | 2500 | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0 - 6 | 8 | 22 | 35 |
| 5. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации)5 | 3.5.1 | 2 эт. / 8 | 4,5 | от 8 х 22 до 14 х 20 | 3,5 х 8 |  | 2500 | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0 - 6 | 8 | 22 | 35 |
| 6. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)5 | 3.5.1 | 2 эт. / 8 | 4,5 | от 8 х 22 до 14 х 20 | 3,5 х 8 |  | 2500 | Не подлежит установлению | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0 - 6 | 8 | 22 | 35 |
| 7. | Среднее и высшее профессиональное образование6 | 3.5.2 | 2 эт. / 8 | 4,5 | от 8 х 22 до 14 х 20 | 3,5 х 8 |  | 2500 | 30 кв. м / 1 учащегося | 75 кв. м / 1 учащегося | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0 - 6 | 8 | 22 | 35 |
| 8. | Среднее и высшее профессиональное образование (организации дополнительного профессионального образования: повышение квалификации, заочное обучение)6 | 3.5.2 | 2 эт. / 8 | 4,5 | от 8 х 22 до 14 х 20 | 3,5 х 8 |  | 2500 | 10 кв. м / 1 учащегося | 35 кв. м / 1 учащегося | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0 - 6 | 8 | 22 | 35 |
| 9. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 2 эт. / 8 | 4,5 | от 8 х 22 до 14 х 20 | 3,5 х 8 |  | Не подлежит установлению | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0 - 6 | 8 | 22 | 35 |
| 10. | Государственное управление | 3.8.1 | 2 эт. / 8 | 4,5 | от 8 х 22 до 14 х 20 | 3,5 х 8 |  | 2500 | 12 кв. м / 1 сотрудника | 54 кв. м / 1 сотрудника | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0 - 6 | 8 | 22 | 35 |
| 11. | Предпринимательство | 4.0 | 2 эт. / 8 | 4,5 | от 8 х 22 до 14 х 20 | 3,5 х 8 |  | 2500 | Не подлежит установлению | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0 - 6 | 8 | 22 | 35 |
| 12. | Деловое управление | 4.1 | 2 эт. / 8 | 4,5 | от 8 х 22 до 14 х 20 | 3,5 х 8 |  | 2500 | 18,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0 - 6 | 8 | 22 | 35 |
| 13. | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) | 4.2 | 2 эт. / 8 | 4,5 | от 8 х 22 до 14 х 20 | 3,5 х 8 |  | 2500 | Не подлежит установлению | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0 - 6 | 8 | 22 | 35 |
| 14. | Магазины | 4.4 | 2 эт. / 8 | 4,5 | от 8 х 22 до 14 х 20 | 3,5 х 8 |  | 2500 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0 - 6 | 8 | 22 | 35 |
| 15. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 2 эт. / 8 | 4,5 | от 8 х 22 до 14 х 20 | 3,5 х 8 | 500 | 2500 | Не подлежит установлению | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0 - 6 | 8 | 22 | 35 |
| 16. | Общественное питание | 4.6 | 2 эт. / 8 | 4,5 | от 8 х 22 до 14 х 20 | 3,5 х 8 | Не подлежит установ-лению | 2500 | 1000 кв. м / 100 посадочных мест | 2500 кв. м / 100 посадочных мест | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0 - 6 | 8 | 22 | 35 |
| 17. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 2 эт. / 8 | 4,5 | от 8 х 22 до 14 х 20 | 3,5 х 8 |  | 2500 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0 - 6 | 8 | 22 | 35 |
| 18. | Развлечение | 4.8 | 2 эт. / 8 | 4,5 | от 8 х 22 до 14 х 20 | 3,5 х 8 |  | Не подлежит установлению | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0 - 6 | 8 | 22 | 35 |
| 19. | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | 2 эт. / 8 | 4,5 | от 8 х 22 до 14 х 20 | 3,5 х 8 |  | 2500 | Не подлежит установлению | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0 - 6 | 8 | 22 | 35 |
| 20. | Обеспечение внутреннего правопорядка7 | 8.3 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации |
| 21. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 2 эт. / 8 | 4,5 | от 8 х 22 до 14 х 20 | 3,5 х 8 | Не подлежит установ-лению | 2500 | Не подлежит установлению | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0 - 6 | 8 | 22 | 35 |
| 22. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 23. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 24. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 3.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1/ максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)4 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | 2 эт. / 8 | 4,5 | от 8 х 22 до 14 х 20 | 3,5 х 8 | Не подлежит установ-лению | 2500 | 1000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 2000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0 - 6 | 8 | 22 | 35 |

1 Максимальная этажность включает второй этаж ( мансардный, который по площади ( не более 1/2 от площади первого этажа. Для существующих объектов, не являющихся дисгармоничными, имеющих два этажа, сохраняются существующие параметры.

2 Максимальная высота здания:для одноэтажного объекта - 8 метров. Для всех объектов высота цоколя не более 1 метра.

3 Максимальная площадь зданий: 240,0 кв. м, при этом здание должно быть сориентировано коротким фасадом на главную улицу, при максимальных наружных габаритах стен сложной конфигурации в плане - не более 14,0 х 20,0 метров; 176,0 кв. м, здание должно быть сориентировано коротким фасадом на главную улицу, при максимальных наружных габаритах стен прямоугольной конфигурации в плане - не более 8,0 х 22,0 метров (к данному объему может быть пристроено холодное помещение шириной не более 2,0 метров и длиной не более 1/4 протяженности длинного фасада, при этом длинная сторона пристраиваемого помещения должна примыкать к длинному фасаду здания).  Исключение составляет здание клуба, расположенное по адресу: ул. Беляева, д. 9, максимальные наружные габариты которого в плане составляют 40 х 45 метров и здание клуба, расположенное по адресу:  ул. Добролюбова, д. 38, максимальные наружные габариты которого в плане составляют 26х37 метров.

4 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

5 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% ( на 15%.  Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

6 Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 50% в условиях реконструкции, уменьшены на 30% для организаций гуманитарного профиля; при кооперировании образовательных организаций и создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров: - от 1500 до 2000 учащихся - на 10%; - свыше 2000 до 3000 учащихся - на 20%; - свыше 3000 учащихся - на 30%.

7 Минимальные отступы от красной линии для пожарных депо: I, III типов – 15 метров,  II, IV, V типов – 10 метров.

Таблица 3.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

3.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

3.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне О1-И1б:

а) в случае расположения территориальной зоны или ее части в зоне регенерации исторической застройки запрещается строительство капитальных объектов, за исключением специальных мер, направленных на сохранение                                 и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия, предусмотренных требованиями градостроительных регламентов в границах охранных зон объектов культурного наследия в соответствии с проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

### б) соблюдение требований градостроительных регламентов, установленных проектом исторического поселения регионального значения город Вологда,                    для учета территорий зеленых насаждений.

в) ограничения в отношении характерных типов исторической застройки:

- запрещается изменение характерных типов исторической застройки;

- в соответствии с характерными типами исторической застройки сохраняются пропорции всех частей и элементов здания, размеры здания, размеры отдельных частей здания, размеры и форма печных (вентиляционных) труб, расположение, размеры и форма оконных и дверных проемов, расстекловка, форма кровли, форма и размер выноса карниза; допускается изменение стиля декора в оформлении наличников, пилястр, колонн, ограждений, деталей фасада, карнизов в рамках исторически характерных стилей;

г) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - ценной застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных                            и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

д) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - средовой застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

е) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - инженерных сооружений:

- запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения;

ж) ограничения сохранения дисгармоничных объектов:

- реконструкция дисгармоничных объектов капитального строительства                   и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов                         в соответствие с установленными предельными параметрами;

з) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;

- запрещается организация новых улиц;

- разрешается организация новых площадей;

- разрешается организация новых парков и скверов;

- разрешается организация новых внутриквартальных проездов;

и) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):

- разрешается расширение проезжей части;

- разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки - защиту от подтопления);

к) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой не более 1,8 метра, шириной не более 1,2 метра;

- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 1,8 метра, максимальный диаметр не более 1,2 метра;

- разрешается размещение вывесок на фасаде здания не выше первого этажа здания, строения или сооружения с площадью информационного поля вывески                 не более 0,7 кв. м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания; общие габариты всех вывесок, размещенных на фасаде здания не должны превышать 1/2 длины фасада, 1/4 высоты этажа;

- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше первого этажа, габаритами не более: шириной                     0,7 метра, высотой 0,5 метра;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций                        и информационных стендов высотой более 1,8 метра и шириной более 1,2 метра;

- запрещается размещение рекламных конструкций (за исключением панелей-кронштейнов) на фасадах и крышах зданий и сооружений;

- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше первого этажа здания;

- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов;

л) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики:

- деревянное здание или здание из других материалов, обшитое деревом, соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной или сложной формы в плане, с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- деревянное здание или здание из других материалов, обшитое деревом, соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной формы в плане,                    с мансардным этажом с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- вальмовая либо двускатная кровля, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30(;

- не допускается устройство скатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов;

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                         на главных фасадах и кровлях зданий;

м) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки:

- дерево;

- стекло при заполнении проемов окон и дверей;

- металл, гибкие кровельные материалы при устройстве кровельных покрытий;

- кирпич, камень, штукатурка при отделке цоколя, для вентиляционных                     и печных труб;

- кованные и металлические элементы при устройстве водосточных систем, козырьков, дымников;

- запрещается использование пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей, в том числе, сайдинга, навесных панелей;

- запрещается устройство металлических вентиляционных и печных труб;

- при заполнении дверных и оконных проемов допускается использование пластика (без устройства в стенах клапанов инфильтрации воздуха (приточный клапан); при реконструкции и капитальном ремонте зданий требуется сохранение первоначальной (на период постройки здания) расстекловки оконных и дверных заполнений;

н) цветовое решение:

- разрешается для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                       по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

о) требования к элементам благоустройства земельных участков:

- благоустройство участка должно быть направлено на воссоздание исторических характеристик территории (планировки участка, малых архитектурных форм, озеленения), исторических отметок поверхности земли, отвод поверхностных вод от объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- разрешается установка ограждений высотой не более 1,6 метра;

- разрешается устройство палисадников с ограждением, выполненным                        в дереве, высотой не более 1,1 метра;

- палисадник может находиться в пределах улицы, максимальное расстояние от стены здания, стоящего на красной линии, до ограждения палисадника 3 метра;

- разрешается деревянное ограждение с воротами и калитками с вертикальной зашивкой, имеющее деревянные или каменные (кирпичные) столбы; цветовое решение - покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов;

- разрешается кованное (сварное) металлическое ограждение;

- глухие ограждения запрещены, открытых плоскостей должно быть не менее 50% от площади ограждения;

- запрещены ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                     5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                     на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов ( элементов благоустройства и малых архитектурных форм;

- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка, деревянные доски (для тротуаров).

4. О1-И1в. Подзона застройки объектами делового, общественного                                и коммерческого назначения в границе исторического поселения

Подзона О1-И1в установлена для обеспечения правовых условий размещения и эксплуатации объектов капитального строительства (их частей) административного, делового, коммерческого, торгового, социально-культурного, коммунально-бытового и иного назначения преимущественно периодического и эпизодического обслуживания в целях сохранения исторически сложившегося типа застройки.

4.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне О1-И1в соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                  в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

4.2. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в подзоне О1-И1в принимаются такими же, как в зоне О1-И1.                          К застройке в подзоне О1-И1в предъявляются дополнительные требования                            и ограничения по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблицы 4.1-4.3):

Таблица 4.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1/ максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)4 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 2. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 | 700 | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 3. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 10000 | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 4. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)5 | 3.5.1 | 3 эт./15 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  | Не подлежит установ-лению | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 5. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации)5 | 3.5.1 | 5 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  |  | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 6. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)5 | 3.5.1 | 5 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 7. | Среднее и высшее профессиональное образование 6 | 3.5.2 | 5 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  | 10000 | 30 кв. м / 1 учащегося | 75 кв. м / 1 учащегося | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 8. | Среднее и высшее профессиональное образование (организации дополнительного профессионального образования: повышение квалификации, заочное обучение)6 | 3.5.2 | 5 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  | 10000 | 10 кв. м / 1 учащегося | 35 кв. м / 1 учащегося | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 9. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 10. | Государственное управление | 3.8.1 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  | 10000 | 12 кв. м / 1 сотрудника | 54 кв. м / 1 сотрудника | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 11. | Предпринимательство | 4.0 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 12. | Деловое управление | 4.1 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  | 10000 | 17 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 13. | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) | 4.2 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 | 4000 | 13000 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 14. | Магазины | 4.4 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 10000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 15. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 | 500 | 5000 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 16. | Общественное питание | 4.6 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 10000 | 1000 кв. м/ 100 посадочных мест | 2500 кв. м / 100 посадочных мест | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 17. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  | 10000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 18. | Развлечение | 4.8 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 19. | Обеспечение занятий спортом в помещениях7 | 5.1.2 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 20. | Обеспечение внутреннего правопорядка8 | 8.3 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации |
| 21. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 | Не подлежит установлению | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 22. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 23. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 24. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 4.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1/ Максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)4 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 10000 | 1000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 2000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |

1 Максимальная этажность включает последний этаж ( мансардный.

2 Для всех объектов высота цоколя не более 1 метра.

3 Максимальная площадь жилых и общественных зданий - 1800 кв. м при максимальных наружных габаритах сложной конфигурации в плане здания - 45х100 метров; 1400 кв. м при максимальных наружных габаритах прямоугольной конфигурации в плане - 16 х 100 метров; для образовательных учреждений - высших учебных учреждений: 2500 кв. м при максимальной протяженности фасада вдоль улицы 100 метров.

4 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

5 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% ( на 15%.  Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

6 Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 50% в условиях реконструкции, уменьшены на 30% для организаций гуманитарного профиля; при кооперировании образовательных организаций и создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров: - от 1500 до 2000 учащихся - на 10%; - свыше 2000 до 3000 учащихся - на 20%; - свыше 3000 учащихся - на 30%.

7 Для детско-юношеской спортивной школы размеры земельного участка:  мин -10000 кв.м; макс -15000 кв. м.

8 Минимальные отступы от красной линии для пожарных депо: I, III типов – 15 метров,  II, IV, V типов – 10 метров.

Таблица 4.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

4.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

4.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне О1-И1в:

а) в случае расположения территориальной зоны или ее части в зоне регенерации исторической застройки запрещается строительство капитальных объектов, за исключением специальных мер, направленных на сохранение                                и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия, предусмотренных требованиями градостроительных регламентов в границах охранных зон объектов культурного наследия в соответствии с проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

б) соблюдение требований градостроительных регламентов, установленных проектом исторического поселения регионального значения город Вологда, для учета территорий зеленых насаждений;

в) ограничения изменения типа застройки – не устанавливаются;

г) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - ценной застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных                           и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

д) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - средовой застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

е) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - инженерных сооружений:

- запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения;

ж) ограничения сохранения дисгармоничных объектов:

- реконструкция дисгармоничных объектов капитального строительства                     и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов                       в соответствие с установленными предельными параметрами;

з) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;

- запрещается организация новых улиц;

- разрешается организация новых площадей;

- разрешается организация новых парков и скверов;

- разрешается организация новых внутриквартальных проездов;

и) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):

- разрешается расширение проезжей части;

- разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки - защиту от подтопления);

к) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций - щитов - высотой не более 8 метров, с размером информационного поля высотой не более 3 метров, шириной не более 6 метров;

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой не более 2,8 метра, шириной не более 1,4 метра;

- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 2,8 метра, максимальный диаметр не более 1,4 метра;

- разрешается размещение вывесок, электронных табло и рекламных конструкций на фасаде здания не выше второго этажа здания, строения                               или сооружений с площадью информационного поля вывески не более 5,0 кв.м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания;

- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше первого этажа, габаритами не более: шириной                     1,0 метра, высотой 3,0 метра;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций - щитов высотой более 8 метров, с размером информационного поля высотой более                       3 метров, шириной более 6 метров;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций                       и информационных стендов высотой более 2,8 метра и шириной более 1,4 метра;

- запрещается размещение рекламных конструкций (за исключением панелей-кронштейнов) на фасадах и крышах зданий и сооружений;

- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше второго этажа здания;

- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов;

л) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики:

- кирпичное (железобетонное, монолитный бетон, естественный камень) здание, прямоугольной либо сложной формы в плане («П», «Г»), с вальмовой                      либо двухскатной кровлей, максимальная ширина корпуса - 16 метров; максимальная длина меньшего фасада при сложной форме в плане - 40 метров;

- деревянное (смешанное) с вальмовой кровлей, прямоугольно формы в плане либо сложной формы - «П», «Г»), угол наклона кровли до 30°, элементы кровли могут иметь сложную форму;

- допускаются отдельные элементы: мансарды, эркеры сложной формы                        в плане, балконы, аттики;

- допускается сложное объемно-пространственное решение;

- не допускается устройство двухскатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов;

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                          на главных фасадах и кровлях зданий;

м) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки:

- кирпич, бетон, дерево;

- керамогранит для элементов при отделке;

- стекло при заполнении проемов окон и дверей;

- запрещается использование пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей, в том числе, сайдинга, навесных панелей;

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                        на главных фасадах и кровлях зданий;

н) цветовое решение:

- разрешается для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                      по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

о) требования к элементам благоустройства земельных участков:

- благоустройство участка должно быть направлено на воссоздание исторических характеристик территории (планировки участка, малых архитектурных форм, озеленения), исторических отметок поверхности земли, отвод поверхностных вод от объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- разрешается установка ограждений высотой не более 1,8 метра;

- разрешается деревянное ограждение с воротами и калитками с вертикальной зашивкой, имеющее деревянные или каменные (кирпичные) столбы; цветовое решение - покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов;

- разрешается кованное (сварное) металлическое ограждение;

- глухие ограждения запрещены, открытых плоскостей должно быть не менее 50% от площади ограждения;

- запрещены ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                    5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                   на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов - элементов благоустройства и малых архитектурных форм;

- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка.

5. О1-И1г. Подзона застройки объектами делового, общественного                                и коммерческого назначения в границе исторического поселения

Подзона О1-И1г установлена для обеспечения правовых условий размещения и эксплуатации объектов капитального строительства (их частей) административного, делового, коммерческого, торгового, социально-культурного, коммунально-бытового и иного назначения преимущественно периодического и эпизодического обслуживания в целях сохранения исторически сложившегося типа застройки.

5.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне О1-И1г соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                    в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

5.2. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в подзоне О1-И1г принимаются такими же, как в зоне    О1-И1. К застройке в подзоне О1-И1г предъявляются дополнительные требования                           и ограничения по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблицы 5.1-5.3):

Таблица 5.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м) | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)1 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)2 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 2. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | 700 | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 3. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 10000 | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 4. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)3 | 3.5.1 | 3 эт./15 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | Не подлежит установ-лению | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 5. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации)3 | 3.5.1 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  |  | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 6. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)3 | 3.5.1 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 7. | Среднее и высшее профессиональное образование 4 | 3.5.2 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 10000 | 30 кв. м / 1 учащегося | 75 кв. м / 1 учащегося | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 8. | Среднее и высшее профессиональное образование (организации дополнительного профессионального образования: повышение квалификации, заочное обучение) 4 | 3.5.2 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 10000 | 10 кв. м / 1 учащегося | 35 кв. м / 1 учащегося | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 9. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 10. | Государственное управление | 3.8.1 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 10000 | 12 кв. м / 1 сотрудника | 54 кв. м / 1 сотрудника | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 11. | Предпринимательство | 4.0 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 12. | Деловое управление | 4.1 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 10000 | 18,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 13. | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) | 4.2 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | 4000 | 13000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 14. | Магазины | 4.4 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 10000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 15. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | 500 | 5000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 16. | Общественное питание | 4.6 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 10000 | 1000 кв. м / 100 посадочных мест | 2500 кв. м / 100 посадочных мест | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 17. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 10000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 18. | Развлечение | 4.8 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 19. | Обеспечение занятий спортом в помещениях5 | 5.1.2 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 20. | Обеспечение внутреннего правопорядка6 | 8.3 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации |
| 21. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 22. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 23. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 24. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 5.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / Максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м) | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)1 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)2 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 10000 | 1000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 2000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |

1 Максимальная площадь здания - 2500 кв. м при максимальных наружных габаритах: ширина не более 16 метров, длина не более 120 метров.

2 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

3 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% ( на 15%. Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

4 Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 50% в условиях реконструкции, уменьшены на 30% для организаций гуманитарного профиля; при кооперировании образовательных организаций и создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров: - от 1500 до 2000 учащихся - на 10%; - свыше 2000 до 3000 учащихся - на 20%; - свыше 3000 учащихся - на 30%.

5 Для детско-юношеской спортивной школы размеры земельного участка: мин -10000 кв.м; макс -15000 кв. м.

6 Минимальные отступы от красной линии для пожарных депо: I, III типов - 15 метров,  II, IV, V типов - 10 метров.

Таблица 5.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

5.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

5.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне О1-И1г:

а) в случае расположения территориальной зоны или ее части в зоне регенерации исторической застройки запрещается строительство капитальных объектов, за исключением специальных мер, направленных на сохранение                            и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия, предусмотренных требованиями градостроительных регламентов в границах охранных зон объектов культурного наследия в соответствии с проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

б) разрешается изменение характеристик типологии застройки для приведения в соответствие с исторической застройкой, допускается применение любого характерного типа исторической застройки, предусмотренного предметом охраны проекта исторического поселения регионального значения город Вологда;

в) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - ценной застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных                           и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

г) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - средовой застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

д) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - инженерных сооружений:

- запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения;

е) ограничения сохранения дисгармоничных объектов:

- реконструкция дисгармоничных объектов капитального строительства                   и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов                            в соответствие с установленными предельными параметрами;

- разрешается нейтрализация дисгармоничных объектов капитального строительства путем изменения фасадов, организацией зеленых насаждений вдоль фасадов дисгармоничных объектов, сносом отдельных элементов (при амортизации возможен снос и всего дисгармоничного объекта), покраской здания (разрешается для каменных стен);

ж) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;

- запрещается организация новых улиц;

- разрешается организация новых площадей;

- разрешается организация новых парков и скверов;

- разрешается организация новых внутриквартальных проездов;

з) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):

- разрешается расширение проезжей части;

- разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки - защиту от подтопления);

и) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций - щитов - высотой не более 8 метров, с размером информационного поля высотой не более 3 метров шириной не более 6 метров;

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой                 не более 2,8 метра, шириной не более 1,4 метра;

- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 2,8 метра, максимальный диаметр не более 1,4 метра;

- разрешается размещение вывесок, электронных табло и рекламных конструкций на фасаде здания не выше второго этажа здания, строения                             или сооружений с площадью информационного поля вывески не более 10,0 кв.м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания;

- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше второго этажа, габаритами не более: шириной -                   1 метр, высотой - 5 метров;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций – щитов высотой более 8 метров, с размером информационного поля высотой более 3 метров шириной более 6 метров;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций                        и информационных стендов высотой более 2,8 метра и шириной более 1,4 метра;

- запрещается размещение рекламных конструкций на крышах зданий                       и сооружений;

- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше второго этажа здания;

- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов;

к) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики:

- кирпичное (железобетонное, монолитный бетон, естественный камень) здание, прямоугольной либо сложной формы в плане («П», «Г»), с вальмовой                  либо двухскатной кровлей, максимальная ширина корпуса - 16 метров; максимальная длина меньшего фасада при сложной форме в плане - 40 метров;

- деревянное (смешанное) с вальмовой кровлей, прямоугольно формы в плане либо сложной формы - («П», «Г»), угол наклона кровли до 30°, элементы кровли могут иметь сложную форму;

- допускаются отдельные элементы: мансарды, эркеры сложной формы                    в плане, балконы, аттики;

- допускается сложное объемно-пространственное решение;

- не допускается устройство двухскатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов;

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                        на главных фасадах и кровлях зданий;

л) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки:

- кирпич, бетон, дерево; стекло при заполнении проемов окон и дверей, витрин; керамогранит для элементов при отделке;

- запрещается использование пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей, в том числе, сайдинга;

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                        на главных фасадах и кровлях зданий;

м) цветовое решение:

- разрешается для деревянных стен ( натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                      по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

- для дисгармоничных объектов:

- обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами        или побелка по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов, разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый цвета;

- разрешается для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки цветом - зеленый, охра, коричневый, синий);

н) требования к элементам благоустройства земельных участков:

- благоустройство участка должно быть направлено на воссоздание исторических характеристик территории (планировки участка, малых архитектурных форм, озеленения), исторических отметок поверхности земли, отвод поверхностных вод от объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- разрешается установка ограждений высотой не более 1,8 метра;

- разрешается деревянное ограждение с воротами и калитками с вертикальной зашивкой, имеющее деревянные или каменные (кирпичные) столбы; цветовое решение - покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов

- разрешается кованное (сварное) металлическое ограждение;

- глухие ограждения запрещены, открытых плоскостей должно быть не менее 50% от площади ограждения;

- запрещены ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                    5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                 на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов - элементов благоустройства и малых архитектурных форм;

- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка.

6. О1-И1д. Подзона застройки объектами делового, общественного                            и коммерческого назначения в границе исторического поселения

Подзона О1-И1д установлена для обеспечения правовых условий размещения и эксплуатации объектов капитального строительства (их частей) административного, делового, коммерческого, торгового, социально-культурного, коммунально-бытового и иного назначения преимущественно периодического и эпизодического обслуживания в целях сохранения исторически сложившегося типа застройки.

6.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне О1-И1д соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                      в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

6.2. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в подзоне О1-И1д принимаются такими же, как в зоне О1-И1.                         К застройке в подзоне О1-И1д предъявляются дополнительные требования                          и ограничения по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблицы 6.1-6.3):

Таблица 6.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м) | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)1 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)2 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 9 эт./36 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 2. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 9 эт./36 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | 700 | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 3. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 9 эт./36 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 10000 | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 4. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)3 | 3.5.1 | 3 эт./15 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | Не подлежит установлению | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 5. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации)3 | 3.5.1 | 5 эт./23 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  |  | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 6. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)3 | 3.5.1 | 5 эт./23 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 7. | Среднее и высшее профессиональное образование4 | 3.5.2 | 9 эт./36 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 10000 | 30 кв. м/ 1 учащегося | 75 кв. м/ 1 учащегося | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 8. | Среднее и высшее профессиональное образование (организации дополнительного профессионального образования: повышение квалификации, заочное обучение)4 | 3.5.2 | 9 эт./36 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 10000 | 10 кв. м/ 1 учащегося | 35 кв. м/ 1 учащегося | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 9. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 9 эт./36 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 10. | Государственное управление | 3.8.1 | 9 эт./36 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 10000 | 12 кв. м / 1 сотрудника | 54 кв. м / 1 сотрудника | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 11. | Предпринимательство | 4.0 | 9 эт./36 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 12. | Деловое управление | 4.1 | 9 эт./36 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 10000 | 13,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 13. | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) | 4.2 | 9 эт./36 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | 4000 | 13000 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 14. | Магазины | 4.4 | 9 эт./36 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 10000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 15. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 9 эт./36 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | 500 | 5000 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 16. | Общественное питание | 4.6 | 9 эт./36 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 10000 | 1000 кв. м / 100 посадочных мест | 2500 кв. м / 100 посадочных мест | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 17. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 9 эт./36 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 10000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 18. | Развлечение | 4.8 | 9 эт./36 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 19. | Обеспечение занятий спортом в помещениях5 | 5.1.2 | 9 эт./36 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 20. | Обеспечение внутреннего правопорядка6 | 8.3 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации |
| 21. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 9 эт./36 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 22. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 23. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 24. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 6.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / Максимальная высота объекта капитального строительства (м) | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства (м)1 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)2 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | 9 эт./36 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 10000 | 1000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 2000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |

1 Максимальная площадь здания - 2500 кв. м при максимальных наружных габаритах: ширина не более 16 метров, длина не более 120 метров.

2 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

3 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% ( на 15%.  Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

4 Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 50% в условиях реконструкции, уменьшены на 30% для организаций гуманитарного профиля; при кооперировании образовательных организаций и создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров: - от 1500 до 2000 учащихся - на 10%; - свыше 2000 до 3000 учащихся - на 20%; - свыше 3000 учащихся - на 30%.

5 Для детско-юношеской спортивной школы размеры земельного участка:  мин -10000 кв.м; макс -15000 кв. м.

6 Минимальные отступы от красной линии для пожарных депо: I, III типов – 15 метров,  II, IV, V типов – 10 метров.

Таблица 6.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

6.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

6.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне О1-И1д:

а) в случае расположения территориальной зоны или ее части в зоне регенерации исторической застройки запрещается строительство капитальных объектов, за исключением специальных мер, направленных на сохранение                               и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия, предусмотренных требованиями градостроительных регламентов в границах охранных зон объектов культурного наследия в соответствии с проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

б)  ограничения изменения характерных типов исторической застройки –                         не подлежат установлению;

в) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - ценной застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных                             и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

г) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - средовой застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

д) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - инженерных сооружений:

- запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения;

е) ограничения сохранения дисгармоничных объектов:

- реконструкция дисгармоничных объектов капитального строительства                    и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов                         в соответствие с установленными предельными параметрами;

ж) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;

- запрещается организация новых улиц;

- разрешается организация новых площадей;

- разрешается организация новых внутриквартальных проездов;

з) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):

- разрешается расширение проезжей части;

- разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки - защиту от подтопления);

и) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций - щитов - высотой не более 8 метров, с размером информационного поля высотой не более 3 метров, шириной не более 6 метров;

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой                    не более 2,8 метра, шириной не более 1,4 метра;

- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 2,8 метра, максимальный диаметр не более 1,4 метра;

- разрешается размещение вывесок, электронных табло и рекламных конструкций на фасаде здания не выше второго этажа здания, строения                             или сооружений с площадью информационного поля вывески не более 10,0 кв.м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания;

- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше второго этажа, габаритами не более: шириной -            1 метр, высотой - 5 метров;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций - щитов высотой более 8 метров, с размером информационного поля высотой более 3 метров шириной более 6 метров;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций               и информационных стендов высотой более 2,8 метра и шириной более 1,4 метра;

- запрещается размещение рекламных конструкций на крышах зданий                               и сооружений;

- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше второго этажа здания;

- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов;

к) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики:

- кирпичное (железобетонное, монолитный бетон, естественный камень) здание, прямоугольной либо сложной формы в плане («П», «Г»), с вальмовой                     либо двухскатной кровлей, максимальная ширина корпуса - 16 метров; максимальная длина меньшего фасада при сложной форме в плане - 40 метров;

- деревянное (смешанное) с вальмовой кровлей, прямоугольно формы в плане либо сложной формы - («П», «Г»), угол наклона кровли до 30°, элементы кровли могут иметь сложную форму;

- допускаются отдельные элементы: мансарды, эркеры сложной формы                                  в плане, балконы, аттики;

- допускается сложное объемно-пространственное решение;

- не допускается устройство двухскатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов;

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                           на главных фасадах и кровлях зданий;

л) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки - не подлежат установлению;

м) цветовое решение:

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                          по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, красно-коричневый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

н) требования к элементам благоустройства земельных участков:

- благоустройство участка должно быть направлено на воссоздание исторических характеристик территории (планировки участка, малых архитектурных форм, озеленения), исторических отметок поверхности земли, отвод поверхностных вод от объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- разрешается установка ограждений высотой не более 1,8 метра;

- разрешается деревянное ограждение с воротами и калитками с вертикальной зашивкой, имеющее деревянные или каменные (кирпичные) столбы; цветовое решение - покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов;

- разрешается кованное (сварное) металлическое ограждение;

- глухие ограждения запрещены, открытых плоскостей должно быть не менее 50% от площади ограждения;

- запрещены ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                          5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                      на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов ( элементов благоустройства и малых архитектурных форм;

- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка.

7. О1-И1е. Подзона застройки объектами делового, общественного                             и коммерческого назначения в границе исторического поселения

Подзона О1-И1е установлена для обеспечения правовых условий размещения и эксплуатации объектов капитального строительства (их частей) административного, делового, коммерческого, торгового, социально-культурного, коммунально-бытового и иного назначения преимущественно периодического и эпизодического обслуживания в целях сохранения исторически сложившегося типа застройки.

7.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне О1-И1е соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                     в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

7.2. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в подзоне О1-И1е принимаются такими же, как в зоне О1-И1.                              К застройке в подзоне О1-И1е предъявляются дополнительные требования                           и ограничения по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблицы 7.1-7.3):

Таблица 7.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м) | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)1 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)2 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 13 эт./42 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 2. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 13 эт./42 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | 700 | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 3. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 13 эт./42 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 10000 | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 4. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)3 | 3.5.1 | 3 эт./15 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | Не подлежит установ-лению | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 5. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации)3 | 3.5.1 | 5 эт./23 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  |  | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 6. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)3 | 3.5.1 | 5 эт./23 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 7. | Среднее и высшее профессиональное образование 4 | 3.5.2 | 13 эт./42 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 10000 | 30 кв. м / 1 учащегося | 75 кв. м / 1 учащегося | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 8. | Среднее и высшее профессиональное образование (организации дополнительного профессионального образования: повышение квалификации, заочное обучение)4 | 3.5.2 | 13 эт./42 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 10000 | 10 кв. м / 1 учащегося | 35 кв. м / 1 учащегося | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 9. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 13 эт./42 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 10. | Государственное управление | 3.8.1 | 13 эт./42 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 10000 | 12 кв. м / 1 сотрудника | 54 кв. м / 1 сотрудника | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 11. | Предпринимательство | 4.0 | 13 эт./42 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 12. | Деловое управление | 4.1 | 13 эт./42 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 10000 | 11 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 13. | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) | 4.2 | 13 эт./42 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | 4000 | 13000 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 14. | Магазины | 4.4 | 13 эт./42 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 10000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 15. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 13 эт./42 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | 500 | 5000 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 16. | Общественное питание | 4.6 | 13 эт./42 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 10000 | 1000 кв. м / 100 посадочных мест | 2500 кв. м / 100 посадочных мест | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 17. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 13 эт./42 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 10000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 18. | Развлечение | 4.8 | 13 эт./42 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 19. | Обеспечение занятий спортом в помещениях5 | 5.1.2 | 13 эт./42 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 20. | Обеспечение внутреннего правопорядка6 | 8.3 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации |
| 21. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 13 эт./42 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 22. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 23. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 24. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 7.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность/ Максимальная высота объекта капитального строительства (м) | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)1 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)2 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | 13 эт./42 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 10000 | 1000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 2000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |

1 Максимальная площадь здания - 2500 кв. м при максимальных наружных габаритах: ширина не более 16 метров, длина не более 120 метров.

2 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

3 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% ( на 15%.  Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

4 Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 50% в условиях реконструкции, уменьшены на 30% для организаций гуманитарного профиля; при кооперировании образовательных организаций и создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров: - от 1500 до 2000 учащихся - на 10%; - свыше 2000 до 3000 учащихся - на 20%; - свыше 3000 учащихся - на 30%.

5 Для детско-юношеской спортивной школы размеры земельного участка:  мин -10000 кв.м; макс -15000 кв. м.

6 Минимальные отступы от красной линии для пожарных депо: I, III типов – 15 метров,  II, IV, V типов – 10 метров.

Таблица 7.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

7.3 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

7.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне О1-И1е:

а) в случае расположения территориальной зоны или ее части в зоне регенерации исторической застройки запрещается строительство капитальных объектов, за исключением специальных мер, направленных на сохранение                                   и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия, предусмотренных требованиями градостроительных регламентов в границах охранных зон объектов культурного наследия                      в соответствии с проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

б)  ограничения изменения характерных типов исторической застройки -                      не подлежат установлению;

в) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - ценной застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных                            и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

г) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - средовой застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

д) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - инженерных сооружений:

- запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения;

е) ограничения сохранения дисгармоничных объектов:

- реконструкция дисгармоничных объектов капитального строительства                       и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов                          в соответствие с установленными предельными параметрами;

ж) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;

- запрещается организация новых улиц;

- разрешается организация новых площадей;

- разрешается организация новых внутриквартальных проездов;

з) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):

- разрешается расширение проезжей части;

- разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки - защиту от подтопления);

и) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций - щитов - высотой не более 8 метров, с размером информационного поля высотой не более 3 метров, шириной не более 6 метров;

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой                 не более 2,8 метра, шириной не более 1,4 метра;

- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 2,8 метра, максимальный диаметр не более 1,4 метра;

- разрешается размещение вывесок, электронных табло и рекламных конструкций на фасаде здания не выше второго этажа здания, строения                               или сооружений с площадью информационного поля вывески не более 10,0 кв.м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания;

- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше второго этажа, габаритами не более: шириной -                           1 метр, высотой - 5 метров;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций - щитов высотой более 8 метров, с размером информационного поля высотой более 3 метров, шириной более 6 метров;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций                          и информационных стендов высотой более 2,8 метра и шириной более 1,4 метра;

- запрещается размещение рекламных конструкций на крышах зданий                        и сооружений;

- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше второго этажа здания;

- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов;

к) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики:

- кирпичное (железобетонное, монолитный бетон, естественный камень) здание, прямоугольной либо сложной формы в плане («П», «Г»), с вальмовой                       либо двухскатной кровлей, максимальная ширина корпуса - 16 метров; максимальная длина меньшего фасада при сложной форме в плане - 40 метров;

- деревянное (смешанное) с вальмовой кровлей, прямоугольно формы в плане либо сложной формы - («П», «Г»), угол наклона кровли до 30°, элементы кровли могут иметь сложную форму;

- допускаются отдельные элементы: мансарды, эркеры сложной формы                       в плане, балконы, аттики;

- допускается сложное объемно-пространственное решение;

- не допускается устройство двухскатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов;

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                          на главных фасадах и кровлях зданий;

л) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки - не подлежат установлению;

м) цветовое решение:

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                         по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, красно-коричневый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета

н) требования к элементам благоустройства земельных участков:

- благоустройство участка должно быть направлено на воссоздание исторических характеристик территории (планировки участка, малых архитектурных форм, озеленения), исторических отметок поверхности земли, отвод поверхностных вод от объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- разрешается установка ограждений высотой не более 1,8 метра;

- разрешается деревянное ограждение с воротами и калитками                         с вертикальной зашивкой, имеющее деревянные или каменные (кирпичные) столбы; цветовое решение – покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов;

- разрешается кованное (сварное) металлическое ограждение;

- глухие ограждения запрещены, открытых плоскостей должно быть              не менее 50% от площади ограждения;

- запрещены ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                       5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                    на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия                      и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов - элементов благоустройства и малых архитектурных форм;

- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка.

8. О1-ИК. Зона застройки объектами делового, общественного                        и коммерческого назначения в границе исторического поселения на территории высокой историко-культурной ценности

Зона О1-ИК установлена на территории казарм Александро-Невского полка, застройка которой представляет высокую историко-культурную ценность                          и характеризуется высокой степенью сохранности исторической структуры. Зона установлена в целях сохранения исторически сложившейся планировки города. Осуществление градосроительной деятельности определено режимами достопримечательного места.

8.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне О1-ИК определяются с учетом градостроительных регламентов, установленных приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области от 04 мая 2017 года № 112-О «Об утверждении требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия достопримечательное место «Казармы Александро-Невского полка и комплекс Введенского кладбища в г. Вологде, ХVIII-ХХ» (таблицы 8.1, 8.2):

Таблица 8.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общественное использование объектов капитального строительства | 3.0 |
| 2. | Культурное развитие | 3.6 |
| 3. | Бытовое обслуживание | 3.3 |
| 4. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 |
| 5. | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) | 4.2 |
| 6. | Магазины | 4.4 |
| 7. | Общественное питание | 4.6 |
| 8. | Историко-культурная деятельность | 9.3 |
| 9. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| 10. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |
| 11. | Благоустройство территории | 12.0.2 |

Таблица 8.2

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 2. | Служебные гаражи | 4.9 |

9. О1-И2. Зона застройки объектами делового, коммерческого                                         и производственного назначения в границе исторического поселения

Зона О1-И2 установлена для обеспечения правовых условий размещения                         и эксплуатации объектов капитального строительства (их частей) административного, делового, коммерческого, торгового, производственного и иного назначения преимущественно периодического и эпизодического обслуживания в целях сохранения исторически сложившегося типа застройки.

9.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне О1-И2 соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018  года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                  в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

9.2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне О1-И2 (таблицы 9.1-9.3):

Таблица 9.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м) | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)2 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 4 эт./16 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0 - 6 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 25 |
| 2. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 4 эт./16 |  |  |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 |  |  | 25 |
| 3. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 4 эт./16 |  |  |  | 700 | 10000 | Не подлежит установлению | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 |  |  | 25 |
| 4. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 4 эт./16 |  |  |  | Не подлежит установле-нию | 10000 | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 |  |  | 25 |
| 5. | Государственное управление | 3.8.1 | 4 эт./16 |  |  |  |  | 10000 | 30-40 кв.м / 1 учащегося | 75 кв. м / 1 учащегося | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 |  |  | 25 |
| 6. | Предпринимательство | 4.0 | 4 эт./16 |  |  |  |  | 10000 | Не подлежит установлению | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 |  |  | 25 |
| 7. | Деловое управление | 4.1 | 4 эт./16 |  |  |  |  | 10000 | 18,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 |  |  | 25 |
| 8. | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) | 4.2 | 4 эт./16 |  |  |  | 4000 | 13000 | Не подлежит установлению | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 |  |  | 25 |
| 9. | Рынки | 4.3 | 4 эт./16 |  |  |  | Не подлежит установле-нию | 10000 | 7 кв. м / 1 кв. м торг.пл. | 14 кв. м / 1 кв. м торг.пл. | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 |  |  | 25 |
| 10. | Магазины | 4.4 | 4 эт./16 |  |  |  |  | 10000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг.пл. | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 |  |  | 25 |
| 11. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 4 эт./16 |  |  |  | 500 | 5000 | Не подлежит установлению | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 |  |  | 25 |
| 12. | Общественное питание | 4.6 | 4 эт./16 |  |  |  | Не подлежит установле-нию | 10000 | 1000 кв. м / 100 посадочных мест | 2500 кв. м / 100 посадочных мест | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 |  |  | 25 |
| 13. | Обеспечение занятий спортом в помещениях3 | 5.1.2 | 4 эт./16 |  |  |  |  | 10000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 |  |  | 25 |
| 14. | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | 4 эт./16 |  |  |  |  | Не подлежит установлению | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 |  |  | 25 |
| 15. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 4 эт./16 |  |  |  |  | 10000 | Не подлежит установлению | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 |  |  | 25 |
| 16. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 17. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 18. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 9.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность/ максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м) | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)2 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Научно-производственная деятельность | 6.12 | 4 эт./16 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | 10000 | 1000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 2000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 60 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0 - 6 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 25 |
| 2. | Строительная промышленность | 6.6 | 4 эт./16 |  |  |  |  | 10000 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 |  |  | 25 |
| 3. | Обслуживание перевозок пассажиров | 7.2.2 | 4 эт./16 |  |  |  | 18000 | 50000 | Не подлежит установлению | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 |  |  | 25 |

1 До наивысшей точки здания.

2 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

3 Для детско-юношеской спортивной школы размеры земельного участка: мин -10000 кв.м; макс -15000 кв. м.

Таблица 9.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

9.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно                к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

9.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне О1-И2:

а) в случае расположения территориальной зоны или ее части в зоне регенерации исторической застройки запрещается строительство капитальных объектов, за исключением специальных мер, направленных на сохранение                               и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия, предусмотренных требованиями градостроительных регламентов в границах охранных зон объектов культурного наследия                        в соответствии с проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

б) ограничения изменения типа застройки - не подлежат установлению;

в) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - ценной застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных                             и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей                  и элементов;

г) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - средовой застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

д) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - инженерных сооружений:

- запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения;

е) ограничения сохранения дисгармоничных объектов:

- реконструкция дисгармоничных объектов капитального строительства                      и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов                           в соответствие с установленными предельными параметрами;

ж) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов (ценной и средовой застройки):

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных                                и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей                  и элементов;

з) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций - щитов - высотой не более 8 метров, с размером информационного поля высотой         не более 3 метров, шириной не более 6 метров;

- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 2,8 метра, максимальный диаметр не более 1,4 метра;

- разрешается размещение вывесок, электронных табло и рекламных конструкций на фасаде здания не выше второго этажа здания, строения                             или сооружений с площадью информационного поля вывески не более 18,0 кв. м. Вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания;

- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше второго этажа, габаритами не более: шириной         1 метр, высотой 5 метров;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций - щитов высотой более 8 метров, с размером информационного поля высотой более      3 метров шириной более 6 метров;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций                       и информационных стендов высотой более 2,8 метра и шириной более 1,4 метра;

- запрещается размещение рекламных конструкций на крышах зданий                        и сооружений;

- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше второго этажа здания;

- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов;

и) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики:

- кирпичное (монолитный бетон) здание, прямоугольной либо сложной формы в плане («П», «Г»), с вальмовой кровлей, с плоской кровлей;

- производственные объекты;

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                          на главных фасадах и кровлях зданий;

к) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки:

- кирпич, бетон, дерево, стекло, металл;

л) цветовое решение:

- разрешается для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                      по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

м) требования к элементам благоустройства земельных участков:

- разрешается установка ограждения высотой не более 3 метров;

- запрещены ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;

- запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов - элементов благоустройства и малых архитектурных форм;

- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                       на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия                       и исторически ценных градоформирующих объектов;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее             5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка, деревянные доски (для тротуаров).

10. О1-И3. Зона застройки объектами делового, общественного                                   и коммерческого назначения, участвующими  в формировании силуэта исторического поселения

Зона О1-И3 установлена для обеспечения правовых условий размещения                    и эксплуатации объектов капитального строительства (их частей) административного, делового, коммерческого, торгового, социально-культурного, коммунально-бытового, производственного и иного назначения преимущественно периодического и эпизодического обслуживания в целях сохранения силуэта исторического поселения.

10.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне О1-И3 соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                   в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

10.2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне О1-И3 (таблицы 10.1-10.3):

Таблица 10.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 2 эт./ 8 | Не подлежит установлению | 55 х 90 | Не подлежит установлению | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | 2 эт./ 8 |  | 55 х 90 |  | Не подлежит установлению | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 2 эт./ 8 |  | 55 х 90 |  | 700 | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 2 эт./ 8 |  | 55 х 90 |  | Не подлежит установ-лению | 10000 | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 5. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 2 эт./ 8 |  | 55 х 90 |  | 2000 | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 6. | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | 2 эт./ 8 |  | 55 х 90 |  | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 60 кв. м / койку | 300 кв. м / койку | 45 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 7. | Медицинские организации особого назначения | 3.4.3 | 2 эт./ 8 |  | 55 х 90 |  |  |  | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 8. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 2 эт./ 8 |  | 55 х 90 |  |  |  | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 9. | Государственное управление | 3.8.1 | 2 эт./ 8 |  | 55 х 90 |  |  | 10000 | 30 кв. м / 1 сотрудника | 54 кв. м / 1 сотрудника | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 10. | Предпринимательство | 4.0 | 2 эт./ 8 |  | 55 х 90 |  |  | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 11. | Деловое управление | 4.1 | 2 эт./ 8 |  | 55 х 90 |  |  | 10000 | 11 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 12. | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) | 4.2 | 2 эт./ 8 |  | 55 х 90 |  | 4000 | 13000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 13. | Магазины | 4.4 | 2 эт./ 8 |  | 55 х 90 |  | Не подлежит установ-лению | 10000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 14. | Рынки | 4.3 | 2 эт./ 8 |  | 55 х 90 |  |  | 10000 | 7 кв. м / 1 кв. м торг. пл. | 14 кв. м / 1 кв.м торг. пл. | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 15. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 2 эт./ 8 |  | 55 х 90 |  | 500 | 5000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 16. | Общественное питание | 4.6 | 2 эт./ 8 |  | 55 х 90 |  | Не подлежит установ-лению | 10000 | 1000 кв. м / 100 посадочных мест | 2500 кв. м / 100 посадочных мест | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 17. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 2 эт./ 8 |  | 55 х 90 |  |  | 10000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 18. | Развлечение | 4.8 | 2 эт./ 8 |  | 55 х 90 |  |  | Не подлежит установлению | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 19. | Обеспечение занятий спортом в помещениях4 | 5.1.2 | 2 эт./ 8 |  | 55 х 90 |  |  | 10000 | Не подлежит установлению | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 20. | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | 2 эт./ 8 |  | 55 х 90 |  |  | 10000 | 50 кв. м / место | 160 кв. м / место | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 21. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 2 эт./ 8 |  | 55 х 90 |  |  | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 22. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 23. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 24. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 10.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | 2 эт./8 | Не подлежит установлению | 55 х 90 | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | 10000 | 1000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 2000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 80 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 2 эт./8 |  | 55 х 90 |  |  | 10000 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Легкая промышленность | 6.3 | 2 эт./8 |  | 55 х 90 |  |  | 10000 |  | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Пищевая промышленность | 6.4 | 2 эт./8 |  | 55 х 90 |  |  | 10000 |  | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 5. | Склад5 | 6.9 | 1 эт./4 |  | 55 х 90 |  |  | 10000 | 190 кв. м / 1000 чел. | 1300 кв. м / 1000 чел. | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 6. | Складские площадки5 | 6.9.1 | 2 эт./8 |  | 55 х 90 |  |  | 10000 | 190 кв. м / 1000 чел. | 1300 кв. м / 1000 чел. | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 7. | Научно-производственная деятельность | 6.12 | 2 эт./8 |  | 55 х 90 |  |  | 10000 | 1000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 2000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |

1 До наивысшей точки здания.

2 Максимальная площадь здания - 4950 кв. м при максимальных наружных габаритах: ширина не более 55 метров, длина не более 90 метров.

3 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

4 Для детско-юношеской спортивной школы размеры земельного участка: мин -10000 кв.м; макс -15000 кв. м.

5 Для одноэтажных складов продовольственных товаров - 310 кв. м /1000 чел., непродовольственных товаров - 740 кв. м/ 1000 чел., специализированных складов - 190 кв. м/ 1000 чел., для овощехранилищ - 1300 кв. м /1000 чел., для складов твердого топлива и строительных материалов – 300 кв. м/1000 чел. При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30%.

Таблица 10.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

10.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

10.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно                                   к территориальной зоне О1-И3:

а) ограничения изменения типа застройки - не подлежат установлению;

б) ограничения изменения исторически ценных градоформирующих объектов - не подлежат установлению;

в) ограничения сохранения диссонирующих элементов застройки -                          не подлежат установлению;

г) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок - не подлежат установлению;

д) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики - не подлежат установлению;

е) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки - не подлежат установлению;

ж) цветовое решение:

- для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки                            и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                             по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

з) ограничения изменения характера озеленения земельного участка:

- разрешается посадка деревьев и кустарников с целью создания плотных посадок между историческими зданиями и современной застройкой;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                         5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                    на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия                      и исторически ценных градоформирующих объектов;

и) элементы благоустройства - не подлежат установлению;

к) ограничения изменения характера благоустройства земельного участка -            не подлежат установлению.

11. О1-И3а. Подзона застройки объектами делового, общественного                              и коммерческого назначения, участвующими  в формировании силуэта исторического поселения

Подзона О1-И3а установлена для обеспечения правовых условий размещения и эксплуатации объектов капитального строительства (их частей) административного, делового, коммерческого, торгового, социально-культурного, коммунально-бытового, производственного и иного назначения преимущественно периодического и эпизодического обслуживания в целях сохранения силуэта исторического поселения.

11.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне О1-И3а соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                    в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

11.2. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в подзоне О1-И3а принимаются такими же, как в зоне   О1-И3. К застройке в подзоне О1-И3а предъявляются дополнительные требования                             и ограничения по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблицы 11.1-11.3):

Таблица 11.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность/ максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 4 эт./15 | Не подлежит установлению | 16 х 120 | Не подлежит установлению | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установлению | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  | 700 | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | 10000 | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 5. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  | 2000 | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 6. | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установлению | 60 кв. м / койку | 300 кв. м / койку | 45 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 7. | Медицинские организации особого назначения | 3.4.3 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  |  | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 8. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 9. | Государственное управление | 3.8.1 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 30 кв. м / 1 сотрудника | 54 кв. м / 1 сотрудника | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 10. | Предпринимательство | 4.0 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 11. | Деловое управление | 4.1 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 18,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 12. | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) | 4.2 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  | 4000 | 13000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 13. | Магазины | 4.4 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | 10000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 14. | Рынки | 4.3 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 7 кв. м / 1 кв. м торг. пл. | 14 кв. м / 1 кв. м торг. пл. | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 15. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  | 500 | 5000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 16. | Общественное питание | 4.6 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | 10000 | 1000 кв. м / 100 посадочных мест | 2500 кв. м / 100 посадочных мест | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 17. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 18. | Развлечение | 4.8 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  |  | Не подлежит установлению | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 19. | Обеспечение занятий спортом в помещениях4 | 5.1.2 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | Не подлежит установлению | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 20. | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | 10000 | 50 кв. м / место | 160 кв. м / место | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 21. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 22. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 23. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 24. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 11.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность/ Максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | 4 эт./15 | Не подлежит установлению | 16 х 120 | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | 10000 | 1000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 2000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 80 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Легкая промышленность | 6.3 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Пищевая промышленность | 6.4 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 |  | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 5. | Склад 5 | 6.9 | 1 эт./4 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 190 кв. м / 1000 чел. | 1300 кв. м / 1000 чел. | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 6. | Складские площадки 5 | 6.9.1 | 1 эт./4 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 190 кв. м / 1000 чел. | 1300 кв. м / 1000 чел. | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 7. | Научно-производственная деятельность | 6.12 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 1000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 2000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |

1 До наивысшей точки здания.

2 Максимальная площадь здания: 1680 кв. м при максимальных наружных габаритах: ширина не более 16 метров, длина не более 120 метров.

3 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

4 Для детско-юношеской спортивной школы размеры земельного участка: мин -10000 кв.м; макс -15000 кв. м.

5 Для одноэтажных складов продовольственных товаров - 310 кв. м /1000 чел., непродовольственных товаров - 740 кв. м/ 1000 чел., специализированных складов - 190 кв. м/ 1000 чел., для овощехранилищ - 1300 кв. м /1000 чел., для складов твердого топлива и строительных материалов – 300 кв. м/1000 чел. При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30%.

Таблица 11.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

11.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно          к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

11.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне О1-И3а:

а) ограничения изменения типа застройки - не подлежат установлению;

б) ограничения изменения исторически ценных градоформирующих объектов - не подлежат установлению;

в) ограничения сохранения диссонирующих элементов застройки -                             не подлежат установлению;

г) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок - не подлежат установлению;

д) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики - не подлежат установлению, кроме угла наклона кровли - до 30(;

е) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки - не подлежат установлению;

ж) цветовое решение:

- для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки                           и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                      по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

з) ограничения изменения характера озеленения земельного участка:

- разрешается посадка деревьев и кустарников с целью создания плотных посадок между историческими зданиями и современной застройкой;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                                          5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                    на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия                       и исторически ценных градоформирующих объектов;

и) элементы благоустройства - не подлежат установлению;

к) ограничения изменения характера благоустройства земельного участка -                не подлежат установлению.

12. О1-И3б. Подзона застройки объектами делового, общественного                         и коммерческого назначения, участвующими  в формировании силуэта исторического поселения

Подзона О1-И3б установлена для обеспечения правовых условий размещения и эксплуатации объектов капитального строительства (их частей) административного, делового, коммерческого, торгового, социально-культурного, коммунально-бытового, производственного и иного назначения преимущественно периодического и эпизодического обслуживания в целях сохранения силуэта исторического поселения.

12.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне О1-И3б соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

12.2. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в подзоне О1-И3б принимаются такими же, как в зоне   О1-И3. К застройке в подзоне О1-И3б предъявляются дополнительные требования и ограничения по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблицы 12.1-12.3):

Таблица 12.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность/ максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 3 эт./12 | Не подлежит установлению | 16 х 120 | Не подлежит установлению | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установлению | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  | 700 | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | 10000 | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 5. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  | 2000 | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 6. | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установлению | 60 кв. м / койку | 300 кв. м / койку | 45 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 7. | Медицинские организации особого назначения | 3.4.3 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  |  | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 8. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 9. | Государственное управление | 3.8.1 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 30 кв. м / 1 сотрудника | 54 кв. м / 1 сотрудника | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 10. | Предпринимательство | 4.0 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 11. | Деловое управление | 4.1 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 18,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 12. | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) | 4.2 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  | 4000 | 13000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 13. | Магазины | 4.4 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | 10000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 14. | Рынки | 4.3 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 7 кв. м/ 1 кв. м торг. пл. | 14 кв. м/ 1 кв. м торг. пл. | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 15. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  | 500 | 5000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 16. | Общественное питание | 4.6 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | 10000 | 1000 кв. м / 100 посадочных мест | 2500 кв. м / 100 посадочных мест | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 17. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 18. | Развлечение | 4.8 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  |  | Не подлежит установлению | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 19. | Обеспечение занятий спортом в помещениях4 | 5.1.2 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | Не подлежит установлению | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 20. | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 50 кв. м / место | 160 кв. м / место | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 21. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 22. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 23. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 24. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 12.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность/ максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | 3 эт./12 | Не подлежит установлению | 16 х 120 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 10000 | 1000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 2000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 80 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Легкая промышленность | 6.3 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Пищевая промышленность | 6.4 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 |  | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 5. | Склад5 | 6.9 | 1 эт./4 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 190 кв. м / 1000 чел. | 1300 кв. м / 1000 чел. | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 6. | Складские площадки5 | 6.9.1 | 1 эт./4 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 190 кв. м / 1000 чел. | 1300 кв. м / 1000 чел. | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 7. | Научно-производственная деятельность | 6.12 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 1000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 2000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |

1 До наивысшей точки здания.

2 Максимальная площадь здания - 1680 кв. м при максимальных наружных габаритах: ширина не более 16 метров, длина не более 120 метров.

3 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

4 Для детско-юношеской спортивной школы размеры земельного участка: мин -10000 кв.м; макс -15000 кв. м.

5 Для одноэтажных складов продовольственных товаров - 310 кв. м /1000 чел., непродовольственных товаров - 740 кв. м/ 1000 чел., специализированных складов - 190 кв. м/ 1000 чел., для овощехранилищ - 1300 кв. м /1000 чел., для складов твердого топлива и строительных материалов - 300 кв. м/1000 чел. При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30%.

Таблица 12.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

12.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно                к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

12.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно                          к территориальной подзоне О1-И3б:

а) ограничения изменения типа застройки - не подлежат установлению;

б) ограничения изменения исторически ценных градоформирующих объектов - не подлежат установлению;

в) ограничения сохранения диссонирующих элементов застройки -                            не подлежат установлению;

г) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок - не подлежат установлению;

д) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики - не подлежат установлению, кроме угла наклона кровли - до 30(;

е) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки - не подлежат установлению;

ж) цветовое решение:

- для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки                            и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                             по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

з) ограничения изменения характера озеленения земельного участка:

- разрешается посадка деревьев и кустарников с целью создания плотных посадок между историческими зданиями и современной застройкой;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                          5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                  на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия                         и исторически ценных градоформирующих объектов;

и) элементы благоустройства - не подлежат установлению;

к) ограничения изменения характера благоустройства земельного участка -                 не подлежат установлению.

13. О1-И3в. Подзона застройки объектами делового, общественного                           и коммерческого назначения, участвующими  в формировании силуэта исторического поселения

Подзона О1-И3в установлена для обеспечения правовых условий размещения и эксплуатации объектов капитального строительства (их частей) административного, делового, коммерческого, торгового, социально-культурного, коммунально-бытового, производственного и иного назначения преимущественно периодического и эпизодического обслуживания в целях сохранения силуэта исторического поселения.

13.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне О1-И3в соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                   в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

13.2. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в подзоне О1-И3в принимаются такими же, как в зоне 
О1-И3. К застройке в подзоне О1-И3в предъявляются дополнительные требования                          и ограничения по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблицы 13.1-13.3):

Таблица 13.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность/ максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 9 эт./29 | Не подлежит установлению | 16 х 120 | Не подлежит установлению | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | 9 эт./29 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установлению | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 9 эт./29 |  | 16 х 120 |  | 700 | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 9 эт./29 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | 10000 | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 5. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 9 эт./29 |  | 16 х 120 |  | 2000 | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 6. | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | 9 эт./29 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установлению | 60 кв. м / койку | 300 кв. м / койку | 45 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 7. | Медицинские организации особого назначения | 3.4.3 | 9 эт./29 |  | 16 х 120 |  |  | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 8. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 9 эт./29 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 9. | Государственное управление | 3.8.1 | 9 эт./29 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 30 кв. м / 1 сотрудника | 54 кв. м / 1 сотрудника | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 10. | Предпринимательство | 4.0 | 9 эт./29 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 11. | Деловое управление | 4.1 | 9 эт./29 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 13,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 12. | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) | 4.2 | 9 эт./29 |  | 16 х 120 |  | 4000 | 13000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 13. | Магазины | 4.4 | 9 эт./29 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | 10000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 14. | Рынки | 4.3 | 2 эт./10 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 7 кв. м / 1 кв. м торг. пл. | 14 кв. м / 1 кв. м торг. пл. | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 15. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 9 эт./29 |  | 16 х 120 |  | 500 | 5000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 16. | Общественное питание | 4.6 | 9 эт./29 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | 10000 | 1000 кв. м / 100 посадочных мест | 2500 кв. м / 100 посадочных мест | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 17. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 9 эт./29 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 18. | Развлечение | 4.8 | 9 эт./29 |  | 16 х 120 |  |  | Не подлежит установлению | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 19. | Обеспечение занятий спортом в помещениях4 | 5.1.2 | 9 эт./29 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | Не подлежит установлению | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 20. | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | 9 эт./29 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | 10000 | 50 кв. м / место | 160 кв. м / место | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 21. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 9 эт./29 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 22. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 23. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 24. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 13.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / Максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | 9 эт./29 | Не подлежит установлению | 16 х 120 | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | 10000 | 1000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 2000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 80 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 9 эт./29 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Легкая промышленность | 6.3 | 9 эт./29 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Пищевая промышленность | 6.4 | 9 эт./29 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 |  | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 5. | Склад5 | 6.9 | 2 эт./8 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 190 кв. м / 1000 чел. | 1300 кв. м / 1000 чел. | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 6. | Складские площадки 5 | 6.9.1 | 2 эт./8 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 190 кв. м / 1000 чел. | 1300 кв. м / 1000 чел. | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 7. | Научно-производственная деятельность | 6.12 | 9 эт./29 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 1000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 2000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |

1 До наивысшей точки здания.

2 Максимальная площадь здания - 1680 кв. м при максимальных наружных габаритах: ширина не более 16 метров, длина не более 120 метров.

3 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

4 Для детско-юношеской спортивной школы размеры земельного участка: мин -10000 кв.м; макс -15000 кв. м.

5 Для одноэтажных складов продовольственных товаров - 310 кв. м /1000 чел., непродовольственных товаров - 740 кв. м/ 1000 чел., специализированных складов -190 кв. м/ 1000 чел., для овощехранилищ - 1300 кв. м /1000 чел., для складов твердого топлива и строительных материалов - 300 кв. м/1000 чел. При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30%.

Таблица 13.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

13.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно            к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

13.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно                           к территориальной подзоне О1-И3в:

а) ограничения изменения типа застройки - не подлежат установлению;

б) ограничения изменения исторически ценных градоформирующих объектов - не подлежат установлению;

в) ограничения сохранения диссонирующих элементов застройки -                           не подлежат установлению;

г) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок - не подлежат установлению;

д) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики - не подлежат установлению;

е) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки - не подлежат установлению;

ж) цветовое решение:

- для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки                         и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                      по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

з) ограничения изменения характера озеленения земельного участка:

- разрешается посадка деревьев и кустарников с целью создания плотных посадок между историческими зданиями и современной застройкой;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                     5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                 на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия                      и исторически ценных градоформирующих объектов;

и) элементы благоустройства - не подлежат установлению;

к) ограничения изменения характера благоустройства земельного участка -                не подлежат установлению.

14. О1-И3г. Подзона застройки объектами делового, общественного                                   и коммерческого назначения, участвующими в формировании силуэта исторического поселения

Подзона О1-И3г установлена для обеспечения правовых условий размещения и эксплуатации объектов капитального строительства (их частей) административного, делового, коммерческого, торгового, социально-культурного, коммунально-бытового, производственного и иного назначения преимущественно периодического и эпизодического обслуживания в целях сохранения силуэта исторического поселения.

14.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне О1-И3г соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                    в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

14.2. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в подзоне О1-И3г принимаются такими же, как в зоне 
О1-И3. К застройке в подзоне О1-И3г предъявляются дополнительные требования                           и ограничения по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблицы 14.1-14.3):

Таблица 14.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность/ максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 5 эт./19 | Не подлежит установлению | 16 х 120 | Не подлежит установлению | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установлению | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  | 700 | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | 10000 | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 5. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  | 2000 | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 6. | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 60 кв. м / койку | 300 кв. м / койку | 45 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 7. | Медицинские организации особого назначения | 3.4.3 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  |  |  | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 8. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 |  | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 9. | Государственное управление | 3.8.1 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 30 кв. м / 1 сотрудника | 54 кв. м / 1 сотрудника | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 10. | Предпринимательство | 4.0 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 11. | Деловое управление | 4.1 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 11 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 12. | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) | 4.2 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  | 4000 | 13000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 13. | Магазины | 4.4 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | 10000 | 200 кв. м/ 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м/ 100 кв. м торг. пл. | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 14. | Рынки | 4.3 | 2 эт./10 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 7 кв. м/ 1 кв. м торг. пл. | 14 кв. м/ 1 кв. м торг. пл. | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 15. | Банковская и страховая дятельность | 4.5 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  | 500 | 5000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 16. | Общественное питание | 4.6 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | 10000 | 1000 кв. м/ 100 посадочных мест | 2500 кв. м/ 100 посадочных мест | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 17. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 18. | Развлечение | 4.8 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  |  | Не подлежит установлению | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 19. | Обеспечение занятий спортом в помещениях4 | 5.1.2 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | Не подлежит установлению | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 112 | 550 | 25 |
| 20. | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 50 кв. м / место | 160 кв. м / место | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 21. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 22. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 23. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 24. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 14.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность/ максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | 5 эт./19 | Не подлежит установлению | 16 х 120 | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | 10000 | 1000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 2000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 80 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Легкая промышленность | 6.3 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 |  | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Пищевая промышленность | 6.4 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 |  | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 5. | Склад5 | 6.9 | 2 эт./8 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 70 кв. м / 1000 чел. | 1300 кв. м / 1000 чел. | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 6. | Складские площадки5 | 6.9.1 | 2 эт./8 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 70 кв. м / 1000 чел. | 1300 кв. м / 1000 чел. | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |
| 7. | Научно-производственная деятельность | 6.12 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 1000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 2000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 – 6 | 12 | 50 | 25 |

1 При определении предельных (максимальных) параметров зданий по высоте необходимо уточнение в соответствии с градостроительными регламентами, установленными проектом исторического поселения регионального значения город Вологда.

2 Максимальная площадь здания - 1680 кв. м при максимальных наружных габаритах: ширина не более 16 метров, длина не более 120 метров. При определении максимальных наружных габаритов зданий необходимо уточнение в соответствии с градостроительными регламентами, установленными проектом исторического поселения регионального значения город Вологда.

3 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

4 Для детско-юношеской спортивной школы размеры земельного участка: мин -10000 кв.м; макс -15000 кв. м.

5 Для одноэтажных складов продовольственных товаров - 310 кв. м /1000 чел., для многоэтажных - 210 кв. м /1000 чел., для одноэтажных складов непродовольственных товаров -740 кв. м/ 1000 чел., для многоэтажных - 490 кв. м /1000 чел., для специализированных одноэтажных складов - 190 кв. м/ 1000 чел., для многоэтажных - 70 кв. м /1000 чел., для одноэтажных овощехранилищ - 1300 кв. м /1000 чел., для многоэтажных овощехранилищ - 610 кв. м /1000 чел., для складов твердого топлива и строительных материалов вне зависимости от этажности  - 300 кв. м/1000 чел. При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30%.

Таблица 14.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

14.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно            к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

14.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно                           к территориальной подзоне О1-И3г:

а) соблюдение требований градостроительных регламентов, установленных проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

б) ограничения изменения типа застройки - не подлежат установлению;

в) ограничения изменения исторически ценных градоформирующих объектов - не подлежат установлению;

г) ограничения сохранения диссонирующих элементов застройки -                         не подлежат установлению;

д) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок - не подлежат установлению;

е) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики - не подлежат установлению, кроме угла наклона кровли - до 30(;

ж) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки - не подлежат установлению;

з) цветовое решение:

- для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки                        и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                       по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

и) ограничения изменения характера озеленения земельного участка:

- разрешается посадка деревьев и кустарников с целью создания плотных посадок между историческими зданиями и современной застройкой;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                       5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

к) элементы благоустройства - не подлежат установлению;

л) ограничения изменения характера благоустройства земельного участка -             не подлежат установлению.

15. О1. Зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения

Зона О1 установлена за границами исторического поселения для размещения объектов капитального строительства (их частей) административного, делового, коммерческого, торгового, социально-культурного, коммунально-бытового, производственного и иного назначения преимущественно периодического                               и эпизодического обслуживания. Размещение объектов инженерной инфрактуры    в границах данной зоны возможно при соблюдении нормативных санитарных требований.

15.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно  к территориальной зоне О1 (таблицы 15.1-15.3):

Таблица 15.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота здания (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)1 | Минимальные отступы от красной линии (м)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  |  |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 1 | 6 / 3 |
| 2. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 5 эт. /23 | 700 | 10000 | Не подлежит установление | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 3. | Общежития | 3.2.4 | 9 эт. /36 | Не подлежит установление | 10000 | Не подлежит установление | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 4. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 5 эт. /23 |  | 10000 | 400 кв. м/ 10 рабочих мест | 2000 кв. м/ 10 рабочих мест | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 5. | Амбулаторно- поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 5 эт. /23 | 2000 | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 1 | 15 |
| 6. | Медицинские организации особого назначения | 3.4.3 | 6 эт. /26 | Не подлежит установлению | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 7. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 6 эт. /26 |  | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 8. | Цирки и зверинцы | 3.6.3 | 3 эт. /15 |  |  | Не подлежит установлению | 60 | 1 | 6 / 3 |
| 9. | Государственное управление | 3.8.1 | 9 эт. /36 |  | 10000 | 12 кв. м / 1 сотрудника | 54 кв. м / 1 сотрудника | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 10. | Деловое управление | 4.1 | 9 эт. /36 |  | 10000 | 13,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 11. | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) | 4.2 | 5 эт. /23 | 4000 | 13000 | Не подлежит установлению | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 12. | Рынки | 4.3 | 2 эт. /10 | Не подлежит установлению | 10000 | 7 кв. м/ 1 кв. м торг. пл. | 14 кв. м / 1 кв. торг. пл. | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 13. | Магазины | 4.4 | 5 эт. /23 |  | 10000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 14. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 8 эт. /33 | 500 | 5000 | Не подлежит установлению | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 15. | Общественное питание | 4.6 | 3 эт. /15 | Не подлежит установлению | 10000 | 1000 кв. м / 100 посадочных мест | 2500 кв. м / 100 посадочных мест | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 16. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 16 эт. /60 |  | 10000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 60 | 1 | 6 / 3 |
| 17. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | 5 эт. /25 |  | 10000 | Не подлежит установлению | 60 | 1 | 6 / 3 |
| 18. | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 5.1.1 | 5 эт. /25 |  | 10000 | 7000 кв. м / 1000 чел. | 9000 кв. м/ 1000 чел. | 60 | 1 | 6 / 3 |
| 19. | Обеспечение занятий спортом в помещениях3 | 5.1.2 | 5 эт. /25 |  | 10000 | Не подлежит установлению | 60 | 1 | 6 / 3 |
| 20. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | 0 |  | Не подлежит установлению | 2 кв. м / чел. | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 1 | 6 / 3 |
| 21. | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | 2 эт. /8 |  |  | 2 кв. м / чел. | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 1 | 6 / 3 |
| 22. | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | 16 эт. /60 |  | 10000 | 50 кв. м / место | 160 кв. м / место | 60 | 1 | 6 / 3 |
| 23. | Энергетика | 6.7 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации |
| 24. | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации |
| 25. | Санаторная деятельность | 9.2.1 | 5 эт. /25 |  | 10000 | 70 кв. м / место | 200 кв. м / место | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 26. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 27. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 28. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 15.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота здания (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)1 | Минимальные отступы от красной линии (м)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  |  |
| 1. | Хранение автотранспорта4 | 2.7.1 | 6 эт. /24 | Не подлежит установлению | 1,8 кв. м / автомобиль | 30 кв. м / автомобиль | Не подлежит установлению | 1 | 6 / 3 |
| 2. | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | 1 эт./ 4 | Не подлежит установлению | 30 кв. м / автомобиль | Не подлежит установлению | 16 | 6 / 3 |
| 3. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 6 эт. /26 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 4. | Религиозное использование | 3.7 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 7, 5 кв. м на место в объекте (количество прихожан) | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 5. | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | 9 эт. /36 | 2000 | 5000 | 1000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 2000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 6. | Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | 1 эт. /5 | 1000 | 3000 | Не подлежит установлению | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 7. | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | 1 эт. /5 | 5000 | 20000 | Не подлежит установлению | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 8. | Легкая промышленность | 6.3 | 5 эт. /25 | 5000 | 10000 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 9. | Пищевая промышленность | 6.4 | 5 эт. /25 | 5000 | 10000 |  | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 10. | Строительная промышленность | 6.6 | 5 эт. /25 | 5000 | 10000 |  | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 11. | Склад5 | 6.9 | 3 эт. /12 | Не подлежит установлению | 10000 | 70 кв. м / 1000 чел. | 1300 кв. м / 1000 чел. | 60 | 1 | 6 / 3 |
| 12. | Складские площадки5 | 6.9.1 | 3 эт. /12 |  | 10000 | 70 кв. м / 1000 чел. | 1300 кв. м / 1000 чел. | 60 | 1 | 6 / 3 |

1 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

2 На магистральных улицах - 6 м, на жилых улицах и проездах - 3 м. Допускается размещение объектов по красной линии улиц.

3 Для детско-юношеской спортивной школы размеры земельного участка: мин -10000 кв.м; макс -15000 кв. м.

4 Для многоэтажных полумеханизированных автостоянок, оборудованных лифтовыми подъемниками, показатели уменьшаются в 1,2 раза, механизированных и автоматизированных автостоянок ( в 1,3-1,5 раза.

5 Для одноэтажных складов продовольственных товаров - 310 кв. м /1000 чел., для многоэтажных - 210 кв. м /1000 чел., для одноэтажных складов непродовольственных товаров - 740 кв. м/ 1000 чел., для многоэтажных - 490 кв. м /1000 чел., для специализированных одноэтажных складов - 190 кв. м/ 1000 чел., для многоэтажных - 70 кв. м /1000 чел., для одноэтажных овощехранилищ - 1300 кв. м /1000 чел., для многоэтажных овощехранилищ - 610 кв. м /1000 чел., для складов твердого топлива и строительных материалов вне зависимости от этажности - 300 кв. м/1000 чел. При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30%.

6 Не применяется в отношении земельных участков под гаражными боксами, которые блокированы общими стенами с другими гаражами в одном ряду и имеют общие с ними крышу, фундамент и коммуникации.

Таблица 15.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

15.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно           к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

15.3. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно                                       к территориальной зоне О1:

а) озеленение на поверхности земельного участка осуществляется                   с высадкой крупномерных лиственных деревьев и кустарников, из расчета площади озеления участков:

- культурно-просветительных учреждений - 20%-30%;

- производственных объектов размером до 50000 кв. м - 3 кв. м 
на 1 работающего;

- производственных объектов размером более 50000 кв. м - от 10 до 15% площади производственной территории;

- научно-производственных объектов - 1 кв. м на 1 работающего, не более 15% от площади территории;

б) требования к ограждениям земельных участков объектов бытового обслуживания, торговли: прозрачное или комбинированное ограждение (в случае осуществления охраны) или живая изгородь высотой не более 1,6 метра;

в) ограждение не должно создавать препятствий для прохода и подъезда                      к общественным зданиям (при невозможности организации подъезда к этим объектам с территорий общего пользования).

16. О2-И-СЛ1. Зона специализированной застройки на территории общественно-духовного назначения Покровской слободы в границе исторического поселения

Зона О2-И-СЛ1 установлена для обеспечения правовых условий размещения                                  и эксплуатации объектов капитального строительства (их частей) общественно-духовного назначения, восстановления с реконструкцией ценных объектов историко-градостроительной среды.

16.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне О2-И-СЛ1 определяются с учетом градостроительных регламентов, установленных приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области от 27 октября 2017 года       № 331-О «Об утверждении предмета охраны и требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Покровская слобода, XV-XIX вв.», расположенного в районе ул. Слободской в 
г. Вологде» (таблицы 16.1.-16.3).

Таблица 16.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общественное использование объектов капитального строительства | 3.0 |
| 2. | Культурное развитие | 3.6 |
| 3. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| 4. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |
| 5. | Благоустройство территории | 12.0.2 |

Таблица 16.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 |

Таблица 16.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 |
| 2. | Служебные гаражи | 4.9 |

17. О2-И-СЛ2. Зона специализированной застройки на территории высокой историко-культурной ценности Покровской слободы в границе исторического поселения

Зона специализированной застройки на территории Покровской слободы         О2-И-СЛ2 установлена для обеспечения правовых условий размещения                         и эксплуатации объектов капитального строительства (их частей) высокой историко-культурной ценности и сохранности исторической структуры в целях сохранения исторически сложившегося типа застройки.

17.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне О2-И-СЛ2 определяются с учетом градостроительных регламентов, установленных приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области от 27 октября 2017 года            № 331-О «Об утверждении предмета охраны и требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Покровская слобода, XV-XIX вв.», расположенного в районе ул. Слободской        в г. Вологде» при условии образования новых земельных участков в соответствии  с границами регламентных участков (таблицы 17.1-17.3):

Таблица 17.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Бытовое обслуживание | 3.3 |
| 2. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 |
| 3. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 |
| 4. | Магазины | 4.4 |
| 5. | Историко-культурная деятельность | 9.3 |
| 6. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| 7. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |
| 8. | Благоустройство территории | 12.0.2 |

Таблица 17.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 |

Таблица 17.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 |
| 2. | Служебные гаражи | 4.9 |

18. О2-И-СЛ3. Зона специализированной общественной застройки объектами образования, здравоохранения, социального назначения на территории Покровской слободы в границе исторического поселения

Зона О2-И-СЛ3 установлена для обеспечения правовых условий размещения                                и эксплуатации объектов капитального строительства (их частей) в целях преемственного развития исторически сложившегося типа застройки в границе исторического поселения.

18.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне О2-И-СЛ3 определяются с учетом градостроительных регламентов, установленных приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области от 27 октября 2017 года 
№ 331-О «Об утверждении предмета охраны и требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Покровская слобода, XV-XIX вв.», расположенного в районе ул. Слободской          в г. Вологде» (таблицы 18.1-18.3):

Таблица 18.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оказание услуг связи | 3.2.3 |
| 2. | Бытовое обслуживание | 3.3 |
| 3. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 |
| 4. | Образование и просвещение | 3.5 |
| 5. | Деловое управление | 4.1 |
| 6. | Магазины | 4.4 |
| 7. | Общественное питание | 4.6 |
| 8. | Отдых (рекреация) | 5.0 |
| 9. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| 10. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |
| 11. | Благоустройство территории | 12.0.2 |

Таблица 18.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 |

Таблица 18.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 |
| 2. | Служебные гаражи | 4.9 |

19. О2-И1. Зона специализированной общественной застройки объектами образования, здравоохранения, социального назначения в границе исторического поселения

Зона О2-И1 установлена для обеспечения правовых условий размещения                  и эксплуатации объектов капитального строительства (их частей) в целях удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека                     и сохранения исторически сложившегося типа застройки.

19.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне О2-И1 соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                     в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

19.2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне О2-И1 (таблицы 19.1-19.3):

Таблица 19.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1/ максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)4 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 – 6 | 8 | 20 | 35 |
| 2. | Социальное обслуживание | 3.2 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 – 6 | 8 | 20 | 35 |
| 3. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | 2000 | Не подлежит установ-лению | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 – 6 | 8 | 20 | 35 |
| 4. | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | Не подлежит установ- лению |  | 60 кв. м / койку | 300 кв. м / койку | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 – 6 | 8 | 20 | 35 |
| 5. | Медицинские организации особого назначения | 3.4.3 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 – 6 | 8 | 20 | 35 |
| 6. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)5 | 3.5.1 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 |  |  | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 – 6 | 8 | 20 | 35 |
| 7. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации)5 | 3.5.1 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 |  |  | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 – 6 | 8 | 20 | 35 |
| 8. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)5 | 3.5.1 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 – 6 | 8 | 20 | 35 |
| 9. | Среднее и высшее профессиональное образование6 | 3.5.2 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 |  |  | 30 кв. м / 1 учащегося | 75 кв. м / 1 учащегося | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 – 6 | 8 | 20 | 35 |
| 10. | Среднее и высшее профессиональное образование (организации дополнительного профессионального образования: повышение квалификации, заочное обучение)6 | 3.5.2 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 |  |  | 10 кв. м / 1 учащегося | 35 кв. м / 1 учащегося | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 – 6 | 8 | 20 | 35 |
| 11. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 |  | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 – 6 | 8 | 20 | 35 |
| 12. | Деловое управление | 4.1 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 |  | 10000 | 18,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 – 6 | 8 | 20 | 35 |
| 13. | Обеспечение занятий спортом в помещениях7 | 5.1.2 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 |  | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 – 6 | 8 | 20 | 35 |
| 14. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 |  | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 – 6 | 8 | 20 | 35 |
| 15. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 16. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 17. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 19.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1/ Максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)4 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 10000 | 400 кв. м/ 10 рабочих мест | 2000 кв. м/ 10 рабочих мест | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 – 6 | 8 | 20 | 35 |
| 2. | Магазины | 4.4 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 |  | 10000 | 200 кв. м/ 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м/ 100 кв. м торг. пл. | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 – 6 | 8 | 20 | 35 |
| 3. | Общественное питание | 4.6 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 |  | 10000 | 1000 кв. м/ 100 мест | 2500 кв. м/ 100 мест | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 – 6 | 8 | 20 | 35 |

1 Максимальная этажность включает мансардный этаж, который по площади - не более 1/2 от площади ниже расположенного этажа.

2 Максимальная высота здания: для одноэтажного объекта – 8 метров; для одноэтажного объекта с мансардным этажом (два надземных этажа) - 8 метров; для двухэтажного объекта - 12 метров. Для всех объектов высота цоколя не более                             1 метра.

3 Максимальная площадь здания - 396 кв. м при максимальных наружных габаритах сложной конфигурации в плане здания: 18х24 метров; 308 кв. м при максимальных наружных габаритах прямоугольной конфигурации в плане:                                           14х22 метров.

4 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

5 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% ( на 15%. Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

6 Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 50% в условиях реконструкции, уменьшены на 30% для организаций гуманитарного профиля; при кооперировании образовательных организаций и создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров: - от 1500 до 2000 учащихся - на 10%; - свыше 2000 до 3000 учащихся - на 20%; - свыше 3000 учащихся - на 30%.

7 Для детско-юношеской спортивной школы размеры земельного участка: мин -10000 кв.м; макс -15000 кв. м.

Таблица 19.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

19.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

19.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне О2-И1:

а) в случае расположения территориальной зоны или ее части в зоне регенерации исторической застройки запрещается строительство капитальных объектов, за исключением специальных мер, направленных на сохранение                                 и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия, предусмотренных требованиями градостроительных регламентов в границах охранных зон объектов культурного наследия                         в соответствии с проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

б) соблюдение требований градостроительных регламентов, установленных проектом исторического поселения регионального значения город Вологда,                   в том числе для учета территорий зеленых насаждений;

в) ограничения в отношении характерных типов исторической застройки:

- запрещается изменение характерных типов исторической застройки;

- в соответствии с характерными типами исторической застройки сохраняются пропорции всех частей и элементов здания, размеры здания, размеры отдельных частей здания, размеры и форма печных (вентиляционных) труб, расположение, размеры и форма оконных и дверных проемов, расстекловка, форма кровли, форма и размер выноса карниза; допускается изменение стиля декора                        в оформлении наличников, пилястр, колонн, ограждений, деталей фасада, карнизов                           в рамках исторически характерных стилей;

г) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - ценной застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных                            и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей                         и элементов;

д) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - средовой застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

е) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - инженерных сооружений:

- запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения;

ж) ограничения сохранения дисгармоничных объектов:

- реконструкция дисгармоничных объектов капитального строительства                    и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов                           в соответствие с установленными предельными параметрами;

з) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;

- запрещается организация новых площадей, улиц;

- разрешается организация новых внутриквартальных проездов;

и) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):

- разрешается расширение проезжей части;

- разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки - защиту от подтопления);

- разрешается подсыпка грунта до исторических отметок поверхности земли;

- разрешается подсыпка до отметок выше существующих отметок поверхности земли;

к) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой не более 2,8 метра, шириной не более 1,4 метра;

- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 2,8 метра, максимальный диаметр не более                   1,4 метра;

- разрешается размещение вывесок на фасаде здания не выше первого этажа здания, строения или сооружения с площадью информационного поля вывески не более 0,7 кв. м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания; общие габариты всех вывесок, размещенных на фасаде здания не должны превышать 1/2 длины фасада, 1/4 высоты этажа;

- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше первого этажа, габаритами не более: шириной                    0,7 метра, высотой 0,5 метра;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций                       и информационных стендов высотой более 2,8 метра и шириной более 1,4 метра;

- запрещается размещение рекламных конструкций (за исключением панелей-кронштейнов) на фасадах и крышах зданий и сооружений;

- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше первого этажа здания;

- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов;

л) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики:

- деревянное здание (здание из других материалов, обшитое деревом), соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной формы в плане,                    с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- деревянное здание (здание из других материалов, обшитое деревом), соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной формы в плане,                    с мансардным этажом с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- смешанное здание, где первый этаж кирпичный, а выше расположенный этаж деревянный (этаж из других материалов, обшитый деревом), соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной формы в плане,        с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- смешанное здание, где первый этаж кирпичный, а выше расположенный этаж деревянный (этаж из других материалов, обшитый деревом) соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной формы в плане, с мансардным этажом с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- не допускается устройство скатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов;

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                        на главных фасадах и кровлях зданий;

м) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки:

- дерево;

- стекло при заполнении проемов окон и дверей;

- металл, гибкие кровельные материалы при устройстве кровельных покрытий;

- кирпич, камень, штукатурка при отделке цоколя, для вентиляционных                      и печных труб;

- кованные и металлические элементы при устройстве водосточных систем, козырьков, дымников;

- запрещается использование пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей, в том числе, сайдинга, навесных панелей;

- запрещается устройство металлических вентиляционных и печных труб;

- при заполнении дверных и оконных проемов допускается использование пластика (без устройства в стенах клапанов инфильтрации воздуха (приточный клапан); при реконструкции и капитальном ремонте зданий требуется сохранение первоначальной (на период постройки здания) расстекловки оконных и дверных заполнений;

н) цветовое решение:

- разрешается для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                       по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

о) требования к элементам благоустройства земельных участков:

- благоустройство участка должно быть направлено на воссоздание исторических характеристик территории (планировки участка, малых архитектурных форм, озеленения), исторических отметок поверхности земли, отвод поверхностных вод от объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- разрешается установка ограждений не более 1,8 метра по красной линии, совпадающей с линией застройки (между фасадами домов);

- разрешается установка ограждений не более 1,6 метра внутри квартала между участками;

- разрешается устройство палисадников с ограждением, выполненным                        в дереве высотой не более 1,1 метра; палисадник может находиться в пределах улицы, максимальное расстояние от стены здания, стоящего на красной линии                    до ограждения палисадника 3 метра;

- разрешается деревянное ограждение с воротами и калитками                              с вертикальной зашивкой, имеющее деревянные или каменные (кирпичные) столбы; цветовое решение ( покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов;

- разрешается кованное (сварное) металлическое ограждение;

- глухие ограждения запрещены, открытых плоскостей должно быть                    не менее 50% от площади ограждения, в случае установки ограждения между фасадами домов вдоль линии застройки, совпадающей с красной линией открытых плоскостей должно быть не менее 30% от площади ограждения;

- запрещены ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;

- запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов - элементов благоустройства и малых архитектурных форм;

- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка, деревянные доски (для тротуаров).

20. О2-И1а. Подзона специализированной общественной застройки объектами образования, здравоохранения, социального назначения в границе исторического поселения

Подзона О2-И1а установлена для обеспечения правовых условий размещения и эксплуатации объектов капитального строительства (их частей)           в целях удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека                           и сохранения исторически сложившегося типа застройки.

20.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне О2-И1а соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                     в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

20.2. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в подзоне О2-И1а принимаются такими же, как в зоне 
О2-И1. К застройке в подзоне О2-И1а предъявляются дополнительные требования                           и ограничения по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблицы 20.1-20.3):

Таблица 20.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1/ максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)4 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 40 | 15 | 30 | 140 | 3 | 0 – 25 | 15 | 40 | 25 |
| 2. | Социальное обслуживание | 3.2 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 | Не подлежит установ- лению | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 30 | 140 | 3 | 0 – 25 | 15 | 40 | 25 |
| 3. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 | 2000 | Не подле-жит установ-лению | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 40 | 15 | 30 | 140 | 3 | 0 – 25 | 15 | 40 | 25 |
| 4. | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 | Не подлежит установ- лению |  | 60 кв. м / койку | 300 кв. м / койку | 40 | 15 | 30 | 140 | 3 | 0 – 25 | 15 | 40 | 25 |
| 5. | Медицинские организации особого назначения | 3.4.3 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 30 | 140 | 3 | 0 – 25 | 15 | 40 | 25 |
| 6. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)5 | 3.5.1 | 3 эт./15 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  |  | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 40 | 15 | 30 | 140 | 3 | 0 – 25 | 15 | 40 | 25 |
| 7. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации)5 | 3.5.1 | 5 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  |  | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 40 | 15 | 30 | 140 | 3 | 0 – 25 | 15 | 40 | 25 |
| 8. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)5 | 3.5.1 | 5 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 30 | 140 | 3 | 0 – 25 | 15 | 40 | 25 |
| 9. | Среднее и высшее профессиональное образование 6 | 3.5.2 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  |  | 30 кв. м / 1 учащегося | 75 кв. м / 1 учащегося | 40 | 15 | 30 | 140 | 3 | 0 – 25 | 15 | 40 | 25 |
| 10. | Среднее и высшее профессиональное образование (организации дополнительного профессионального образования: повышение квалификации, заочное обучение)6 | 3.5.2 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  |  | 10 кв. м / 1 учащегося | 35 кв. м/ 1 учащегося | 40 | 15 | 30 | 140 | 3 | 0 – 25 | 15 | 40 | 25 |
| 11. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 30 | 140 | 3 | 0 – 25 | 15 | 40 | 25 |
| 12. | Деловое управление | 4.1 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  | 10000 | 17 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 40 | 15 | 30 | 140 | 3 | 0 – 25 | 15 | 40 | 25 |
| 13. | Обеспечение занятий спортом в помещениях7 | 5.1.2 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 30 | 140 | 3 | 0 – 25 | 15 | 40 | 25 |
| 14. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 30 | 140 | 3 | 0 – 25 | 15 | 40 | 25 |
| 15 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 16. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 17. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 20.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1/ Максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)4 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 10000 | 400 кв. м/ 10 рабочих мест | 2000 кв. м/ 10 рабочих мест | 40 | 15 | 30 | 140 | 3 | 0 – 25 | 15 | 40 | 25 |
| 2. | Магазины | 4.4 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  | 10000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 40 | 15 | 30 | 140 | 3 | 0 – 25 | 15 | 40 | 25 |
| 3. | Общественное питание | 4.6 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  | 10000 | 1000 кв. м/ 100 мест | 2500 кв. м/ 100 мест | 40 | 15 | 30 | 140 | 3 | 0 – 25 | 15 | 40 | 25 |

1 Максимальная этажность включает последний этаж - мансардный.

2 Для всех объектов высота цоколя не более 1 метра.

3 Максимальная площадь жилых и общественных зданий - 1800 кв. м при максимальных наружных габаритах сложной конфигурации в плане здания: 4 х100 метров; 1400 кв. м при максимальных наружных габаритах прямоугольной конфигурации в плане: 16х100 метров.

4 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

5 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% - на 15%.  Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

6 Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 50% в условиях реконструкции, уменьшены на 30% для организаций гуманитарного профиля; при кооперировании образовательных организаций и создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров: - от 1500 до 2000 учащихся - на 10%; - свыше 2000 до 3000 учащихся - на 20%; - свыше 3000 учащихся - на 30%.

7 Для детско-юношеской спортивной школы размеры земельного участка: мин -10000 кв.м; макс -15000 кв. м.

Таблица 20.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

20.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

20.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне О2-И1а:

а) в случае расположения территориальной зоны или ее части в зоне регенерации исторической застройки запрещается строительство капитальных объектов, за исключением специальных мер, направленных на сохранение                              и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия, предусмотренных требованиями градостроительных регламентов в границах охранных зон объектов культурного наследия в соответствии с проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

б) ограничения изменения типа застройки - не подлежат установлению;

в) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - ценной застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных                           и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

г) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - средовой застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

д) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - инженерных сооружений:

- запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных                                 и декоративных материалов, цветового решения;

е) ограничения сохранения дисгармоничных объектов:

- реконструкция дисгармоничных объектов капитального строительства                       и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов                           в соответствие с установленными предельными параметрами;

ж) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;

- запрещается организация новых улиц;

- разрешается организация новых площадей;

- разрешается организация новых внутриквартальных проездов;

з) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):

- разрешается расширение проезжей части;

- разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки - защиту от подтопления);

- разрешается подсыпка грунта до исторических отметок поверхности земли;

- разрешается подсыпка до отметок выше существующих отметок поверхности земли;

и) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций - щитов - высотой не более 8 метров, с размером информационного поля высотой не более 3 метров, шириной не более 6 метров;

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой не более 2,8 метра, шириной не более 1,4 метра;

- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 2,8 метра, максимальный диаметр не более              1,4 метра;

- разрешается размещение вывесок, электронных табло и рекламных конструкций на фасаде здания не выше второго этажа здания, строения                              или сооружений с площадью информационного поля вывески не более 5,0 кв. м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания;

- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше первого этажа, габаритами не более: шириной                   1,0 метра, высотой 3,0 метра;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций - щитов высотой более 8 метров, с размером информационного поля высотой более                           3 метров шириной более 6 метров;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций                      и информационных стендов высотой более 2,8 метра и шириной более 1,4 метра;

- запрещается размещение рекламных конструкций (за исключением панелей-кронштейнов) на фасадах и крышах зданий и сооружений;

- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше второго этажа здания;

- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов;

к) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики:

- кирпичное (железобетонное, монолитный бетон, естественный камень) здание, прямоугольной либо сложной формы в плане («П», «Г»), с вальмовой либо двухскатной кровлей, максимальная ширина корпуса - 16 метров; максимальная длина меньшего фасада при сложной форме в плане - 40 метров;

- деревянное (смешанное) с вальмовой кровлей, прямоугольно формы              в плане либо сложной формы - «П», «Г»), угол наклона кровли до 30° , элементы кровли могут иметь сложную форму;

- допускаются отдельные элементы: мансарды, эркеры сложной формы                      в плане, балконы, аттики;

- допускается сложное объемно-пространственное решение;

- не допускается устройство двухскатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов;

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                         на главных фасадах и кровлях зданий;

л) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки:

- кирпич, бетон, дерево;

- керамогранит для элементов при отделке;

- стекло при заполнении проемов окон и дверей;

- запрещается использование пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей, в том числе, сайдинга, навесных панелей;

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                                     на главных фасадах и кровлях зданий;

м) цветовое решение:

- разрешается для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                       по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

н) требования к элементам благоустройства земельных участков:

- благоустройство участка должно быть направлено на воссоздание исторических характеристик территории (планировки участка, малых архитектурных форм, озеленения), исторических отметок поверхности земли, отвод поверхностных вод от объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- разрешается установка ограждений высотой не более 1,8 метра;

- разрешается деревянное ограждение с воротами и калитками                         с вертикальной зашивкой, имеющее деревянные или каменные (кирпичные) столбы; цветовое решение - покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов;

- разрешается кованное (сварное) металлическое ограждение;

- глухие ограждения запрещены, открытых плоскостей должно быть не менее 50% от площади ограждения;

- запрещены ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                      5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                  на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия                               и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов ( элементов благоустройства и малых архитектурных форм;

- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка, деревянные доски (для тротуаров).

21. О2-И1б. Подзона специализированной общественной застройки объектами образования, здравоохранения, социального назначения в границе исторического поселения

Подзона О2-И1б установлена для обеспечения правовых условий размещения и эксплуатации объектов капитального строительства (их частей)          в целях удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека                          и сохранения исторически сложившегося типа застройки.

21.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне О2-И1б соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                     в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

21.2. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в подзоне О2-И1б принимаются такими же, как в зоне 
О2-И1. К застройке в подзоне О2-И1б предъявляются дополнительные требования                           и ограничения по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблицы 21.1-21.3):

Таблица 21.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1/ максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м)4 | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)5 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 2 эт./8 | 4,5 | от 14 х 20 до 8 х 22 | 3,5 х 8 | Не подлежит установ-лению | 2500 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0 – 6 | 8 | 22 | 35 |
| 2. | Социальное обслуживание | 3.2 | 2 эт./8 | 4,5 | от 14 х 20 до 8 х 22 | 3,5 х 8 |  | 2500 | Не подлежит установлению | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0 – 6 | 8 | 22 | 35 |
| 3. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 2 эт./8 | 4,5 | от 14 х 20 до 8 х 22 | 3,5 х 8 | 2000 | 2500 | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0 – 6 | 8 | 22 | 35 |
| 4. | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | 2 эт./8 | 4,5 | от 14 х 20 до 8 х 22 | 3,5 х 8 | Не подлежит установ-лению | 2500 | 60 кв. м / койку | 300 кв. м / койку | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0 – 6 | 8 | 22 | 35 |
| 5. | Медицинские организации особого назначения | 3.4.3 | 2 эт./8 | 4,5 | от 14 х 20 до 8 х 22 | 3,5 х 8 |  | 2500 | Не подлежит установлению | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0 – 6 | 8 | 22 | 35 |
| 6. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)6 | 3.5.1 | 2 эт./8 | 4,5 | от 14 х 20 до 8 х 22 | 3,5 х 8 |  | 2500 | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0 – 6 | 8 | 22 | 35 |
| 7. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации)6 | 3.5.1 | 2 эт./8 | 4,5 | от 14 х 20 до 8 х 22 | 3,5 х 8 |  | 2500 | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0 – 6 | 8 | 22 | 35 |
| 8. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)6 | 3.5.1 | 2 эт./8 | 4,5 | от 14 х 20 до 8 х 22 | 3,5 х 8 |  | 2500 | Не подлежит установлению | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0 – 6 | 8 | 22 | 35 |
| 9. | Среднее и высшее профессиональное образование7 | 3.5.2 | 2 эт./8 | 4,5 | от 14 х 20 до 8 х 22 | 3,5 х 8 |  | 2500 | 30 кв. м / 1 учащегося | 75 кв. м / 1 учащегося | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0 – 6 | 8 | 22 | 35 |
| 10. | Среднее и высшее профессиональное образование (организации дополнительного профессионального образования: повышение квалификации, заочное обучение)7 | 3.5.2 | 2 эт./8 | 4,5 | от 14 х 20 до 8 х 22 | 3,5 х 8 |  | 2500 | 10 кв. м / 1 учащегося | 35 кв. м / 1 учащегося | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0 – 6 | 8 | 22 | 35 |
| 11. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 2 эт./8 | 4,5 | от 14 х 20 до 8 х 22 | 3,5 х 8 |  | 2500 | Не подлежит установлению | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0 – 6 | 8 | 22 | 35 |
| 12. | Деловое управление | 4.1 | 2 эт./8 | 4,5 | от 14 х 20 до 8 х 22 | 3,5 х 8 |  | 2500 | 18,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0 – 6 | 8 | 22 | 35 |
| 13. | Обеспечение занятий спортом в помещениях8 | 5.1.2 | 2 эт./8 | 4,5 | от 14 х 20 до 8 х 22 | 3,5 х 8 |  | 2500 | Не подлежит установлению | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0 – 6 | 8 | 22 | 35 |
| 14. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 2 эт./8 | 4,5 | от 14 х 20 до 8 х 22 | 3,5 х 8 |  | 2500 | Не подлежит установлению | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0 – 6 | 8 | 22 | 35 |
| 15. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 16. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 17. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 21.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1/ максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м)4 | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)5 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 2 эт./8 | 4,5 | от 14 х 20 до 8 х 22 | 3,5 х 8 | Не подлежит установ-лению | 2500 | 400 кв. м/ 10 рабочих мест | 2000 кв. м/ 10 рабочих мест | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0 – 6 | 8 | 22 | 35 |
| 2. | Магазины | 4.4 | 2 эт./8 | 4,5 | от 14 х 20 до 8 х 22 | 3,5 х 8 |  | 2500 | 200 кв. м/ 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м/ 100 кв. м торг. пл. | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0 – 6 | 8 | 22 | 35 |
| 3. | Общественное питание | 4.6 | 2 эт./8 | 4,5 | от 14 х 20 до 8 х 22 | 3,5 х 8 |  | 2500 | 1000 кв. м/ 100 мест | 2500 кв. м/ 100 мест | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0 – 6 | 8 | 22 | 35 |

1 Максимальная этажность включает второй этаж - мансардный, который по площади - не более 1/2 от площади первого этажа.

2 Максимальная этажность здания: для одноэтажного объекта - 8 метров. Для всех объектов высота цоколя не более 1 метра.

3 Максимальная площадь здания - 240,0 кв. м, при этом здание должно быть сориентировано коротким фасадом на главную улицу, при максимальных наружных габаритах стен сложной конфигурации в плане: не более 14,0х20,0 метров;    176,0 кв. м, здание должно быть сориентировано коротким фасадом на главную улицу, при максимальных наружных габаритах стен прямоугольной конфигурации в плане: не более 8,0х22,0 метров (к данному объему может быть пристроено холодное помещение шириной не более 2,0 метров и длиной не более ¼ протяженности длинного фасада, при этом длинная сторона пристраиваемого помещения должна примыкать к длинному фасаду здания).

4 Некапитальные строения и сооружения располагаются не ближе 10 метров от линии застройки.

5 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

6 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% ( на 15%.  Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

7 Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 50% в условиях реконструкции, уменьшены на 30% для организаций гуманитарного профиля; при кооперировании образовательных организаций и создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров: - от 1500 до 2000 учащихся - на 10%; - свыше 2000 до 3000 учащихся - на 20%; - свыше 3000 учащихся - на 30%.

8 Для детско-юношеской спортивной школы размеры земельного участка: мин -10000 кв.м; макс -15000 кв. м.

Таблица 21.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

21.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно                   к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

21.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне О2-И1б:

а) в случае расположения территориальной зоны или ее части в зоне регенерации исторической застройки запрещается строительство капитальных объектов, за исключением специальных мер, направленных на сохранение                                       и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия, предусмотренных требованиями градостроительных регламентов в границах охранных зон объектов культурного наследия                              в соответствии с проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

б) ограничения в отношении характерных типов исторической застройки:

- запрещается изменение характерных типов исторической застройки;

- в соответствии с характерными типами исторической застройки сохраняются пропорции всех частей и элементов здания, размеры здания, размеры отдельных частей здания, размеры и форма печных (вентиляционных) труб, расположение, размеры и форма оконных и дверных проемов, расстекловка, форма кровли, форма и размер выноса карниза; допускается изменение стиля декора            в оформлении наличников, пилястр, колонн, ограждений, деталей фасада, карнизов в рамках исторически характерных стилей;

в) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - ценной застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных                           и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей                 и элементов;

г) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - средовой застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

д) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - инженерных сооружений:

- запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения;

е) ограничения сохранения дисгармоничных объектов:

- реконструкция дисгармоничных объектов капитального строительства                   и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов                                в соответствие с установленными предельными параметрами;

ж) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;

- запрещается организация новых улиц;

- разрешается организация новых площадей;

- разрешается организация новых внутриквартальных проездов;

з) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):

- разрешается расширение проезжей части;

- разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки - защиту от подтопления);

- разрешается подсыпка грунта до исторических отметок поверхности земли;

- разрешается подсыпка до отметок выше существующих отметок поверхности земли;

и) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;

- запрещается организация новых улиц;

- разрешается организация новых площадей;

- разрешается организация новых внутриквартальных проездов;

к) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):

- разрешается расширение проезжей части;

- разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки - защиту от подтопления);

- разрешается подсыпка грунта до исторических отметок поверхности земли;

- разрешается подсыпка до отметок выше существующих отметок поверхности земли;

л) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой не более 1,8 метра, шириной не более 1,2 метра;

- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 1,8 метра, максимальный диаметр не более            1,2 метра;

- разрешается размещение вывесок на фасаде здания не выше первого этажа здания, строения или сооружения с площадью информационного поля вывески                   не более 0,7 кв. м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания; общие габариты всех вывесок, размещенных на фасаде здания не должны превышать 1/2 длины фасада, 1/4 высоты этажа;

- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше первого этажа, габаритами не более: шириной                   0,7 метра, высотой 0,5 метра;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций                      и информационных стендов высотой более 1,8 метра и шириной более 1,2 метра;

- запрещается размещение рекламных конструкций (за исключением панелей-кронштейнов) на фасадах и крышах зданий и сооружений;

- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше первого этажа здания;

- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов;

м) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные  характеристики:

- деревянное здание или здание из других материалов, обшитое деревом, соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной или сложной формы в плане, с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- деревянное здание или здание из других материалов, обшитое деревом, соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной формы в плане,                   с мансардным этажом с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- вальмовая либо двускатная кровля, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30(;

- не допускается устройство скатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов;

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                       на главных фасадах и кровлях зданий;

н) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки:

- дерево;

- стекло при заполнении проемов окон и дверей;

- металл, гибкие кровельные материалы при устройстве кровельных покрытий;

- кирпич, камень, штукатурка при отделке цоколя, для вентиляционных                   и печных труб;

- кованные и металлические элементы при устройстве водосточных систем, козырьков, дымников;

- запрещается использование пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей, в том числе, сайдинга, навесных панелей;

- запрещается устройство металлических вентиляционных и печных труб;

- при заполнении дверных и оконных проемов допускается использование пластика (без устройства в стенах клапанов инфильтрации воздуха (приточный клапан); при реконструкции и капитальном ремонте зданий требуется сохранение первоначальной (на период постройки здания) расстекловки оконных и дверных заполнений;

о) цветовое решение:

- разрешается для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                       по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

п) требования к элементам благоустройства земельных участков:

- благоустройство участка должно быть направлено на воссоздание исторических характеристик территории (планировки участка, малых архитектурных форм, озеленения), исторических отметок поверхности земли, отвод поверхностных вод от объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- разрешается установка ограждений высотой не более 1,6 метра;

- разрешается устройство палисадников с ограждением, выполненным                                  в дереве, высотой не более 1,1 метра;

- палисадник может находиться в пределах улицы, максимальное расстояние от стены здания, стоящего на красной линии, до ограждения палисадника 3 метра;

- разрешается деревянное ограждение с воротами и калитками                         с вертикальной зашивкой, имеющее деревянные или каменные (кирпичные) столбы; цветовое решение – покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов;

- разрешается кованное (сварное) металлическое ограждение;

- глухие ограждения запрещены, открытых плоскостей должно быть не менее 50% от площади ограждения;

- запрещены ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                     5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                   на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия                               и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов - элементов благоустройства и малых архитектурных форм;

- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка, деревянные доски (для тротуаров).

22. О2-И1в. Подзона специализированной общественной застройки объектами образования, здравоохранения, социального назначения в границе исторического поселения

Подзона О2-И1в установлена для обеспечения правовых условий размещения и эксплуатации объектов капитального строительства (их частей)                в целях удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека                          и сохранения исторически сложившегося типа застройки.

22.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне О2-И1в соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                    в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

22.2. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в подзоне О2-И1в принимаются такими же, как в зоне    О2-И1. К застройке в подзоне О2-И1в предъявляются дополнительные требования                           и ограничения по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблицы 22.1-22.3):

Таблица 22.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1/ максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)4 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 4 эт./13,5 | 6 | Устанавливается на каждом участке индивидуально | 8 х 12 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 – 6 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 40 |
| 2. | Социальное обслуживание | 3.2 | 4 эт./13,5 | 6 |  | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 10000 | Не подлежит установлению | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 – 6 |  |  | 40 |
| 3. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 4 эт./13,5 | 6 |  | 8 х 12 | 2000 | Не подлежит установ-лению | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв.м / 10 рабочих мест | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 – 6 |  |  | 40 |
| 4. | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | 4 эт./13,5 | 6 |  | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению |  | 60 кв. м / койку | 300 кв. м / койку | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 – 6 |  |  | 40 |
| 5. | Медицинские организации особого назначения | 3.4.3 | 4 эт./13,5 | 6 |  | 8 х 12 |  |  | Не подлежит установлению | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 – 6 |  |  | 40 |
| 6. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения) 5 | 3.5.1 | 3 эт. / 13,5 | 6 |  | 8 х 12 |  |  | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 – 6 |  |  | 40 |
| 7. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразователь-ные организации) 5 | 3.5.1 | 4 эт. /13,5 | 6 |  | 8 х 12 |  |  | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 – 6 |  |  | 40 |
| 8. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)5 | 3.5.1 | 4 эт. /13,5 | 6 |  | 8 х 12 |  |  | Не подлежит установлению | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 – 6 |  |  | 40 |
| 9. | Среднее и высшее профессиональное образование 6 | 3.5.2 | 4 эт./13,5 | 6 |  | 8 х 12 |  |  | 30 кв. м / 1 учащегося | 75 кв. м / 1 учащегося | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 – 6 |  |  | 40 |
| 10. | Среднее и высшее профессиональное образование (организации дополнительного профессионального образования: повышение квалификации, заочное обучение) 6 | 3.5.2 | 4 эт./13,5 | 6 |  | 8 х 12 |  |  | 10 кв. м/ 1 учащегося | 35 кв. м/ 1 учащегося | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 – 6 |  |  | 40 |
| 11. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 4 эт./13,5 | 6 |  | 8 х 12 |  | 10000 | Не подлежит установлению | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 – 6 |  |  | 40 |
| 12. | Деловое управление | 4.1 | 4 эт./13,5 | 6 |  | 8 х 12 |  | 10000 | 18,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 – 6 |  |  | 40 |
| 13. | Обеспечение занятий спортом в помещениях 7 | 5.1.2 | 4 эт./13,5 | 6 |  | 8 х 12 |  | 10000 | Не подлежит установлению | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 – 6 |  |  | 40 |
| 14. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 4 эт./13,5 | 6 |  | 8 х 12 |  | 10000 | Не подлежит установлению | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 – 6 |  |  | 40 |
| 15. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 16. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 17. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 22.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1/ Максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)4 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 4 эт./13,5 | 6 | Устанавливается на каждом участке индивидуально | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 10000 | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 – 6 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 40 |
| 2. | Магазины | 4.4 | 4 эт./13,5 | 6 |  | 8 х 12 |  | 10000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 – 6 |  |  | 40 |
| 3. | Общественное питание | 4.6 | 4 эт./13,5 | 6 |  | 8 х 12 |  | 10000 | 1000 кв. м / 100 мест | 2500 кв. м / 100 мест | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 – 6 |  |  | 40 |

1 Максимальная этажность включает четвертый этаж - мансардный, который по площади - не более 1/2 от площади ниже расположенного этажа. Максимальная этажность соответствует существующей этажности на дату принятия постановления Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями) для каждого участка зоны. При новом строительстве сохраняется существующая этажность. Для зданий детских дошкольных учреждений - 2 надземных этажа.

2 Максимальная высота здания: для одноэтажного объекта - 8 метров; для двухэтажного объекта, где второй этаж мансардный - 8 метров; для двухэтажного объекта - 12 метров; для трехэтажного объекта, где третий этаж мансардный (                  12 метров; для трехэтажного - 13,5 метра до конька кровли. Для всех объектов высота цоколя не более 1 метра.

3 Максимальная площадь здания - 900 м2 для объектов на незастроенной территории южнее Парка Мира; 600 кв. м для здания по адресу ул. Железнодорожная, д. 7.

4 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

5 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% - на 15%. Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

6 Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 50% в условиях реконструкции, уменьшены на 30% для организаций гуманитарного профиля; при кооперировании образовательных организаций и создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров: - от 1500 до 2000 учащихся - на 10%; - свыше 2000 до 3000 учащихся - на 20%; - свыше 3000 учащихся - на 30%.

7 Для детско-юношеской спортивной школы размеры земельного участка: мин -10000 кв.м; макс -15000 кв. м.

Таблица 22.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

22.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно                  к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

22.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне О2-И1в:

а) в случае расположения территориальной зоны или ее части в зоне регенерации исторической застройки запрещается строительство капитальных объектов, за исключением специальных мер, направленных на сохранение                              и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия, предусмотренных требованиями градостроительных регламентов в границах охранных зон объектов культурного наследия                              в соответствии с проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

б) ограничения изменения характерных типов исторической застройки –                   не подлежат установлению;

в) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - ценной застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных                          и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей                           и элементов;

г) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - средовой застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

д) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - инженерных сооружений:

- запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения;

е) ограничения сохранения дисгармоничных объектов:

- реконструкция дисгармоничных объектов капитального строительства                     и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов                                в соответствие с установленными предельными параметрами;

ж) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;

- запрещается организация новых улиц;

- разрешается организация новых площадей;

- разрешается организация новых внутриквартальных проездов;

з) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):

- разрешается расширение проезжей части;

- разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки - защиту от подтопления);

- разрешается подсыпка грунта до исторических отметок поверхности земли;

- разрешается подсыпка до отметок выше существующих отметок поверхности земли;

и) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой не более 2,8 метра, шириной не более 1,4 метра;

- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 2,8 метра, максимальный диаметр не более                1,4 метра;

- разрешается размещение вывесок на фасаде здания не выше второго этажа здания, строения или сооружения с площадью информационного поля вывески                        не более 1,0 кв. м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания; общие габариты всех вывесок, размещенных на фасаде здания не должны превышать 1/2 длины фасада, 1/4 высоты этажа;

- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше первого этажа, габаритами не более: шириной                         0,7 метра, высотой 0,7 метра;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций                       и информационных стендов высотой более 2,8 метра и шириной более 1,4 метра;

- запрещается размещение рекламных конструкций (за исключением панелей-кронштейнов) на фасадах и крышах зданий и сооружений;

- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше второго этажа здания;

- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов;

к) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики:

- сохранение объемно-пространственной композиции существующего общественного объекта (в том числе при капитальном ремонте и при размещении нового здания на месте сносимого по амортизации объекта);

- деревянное здание, прямоугольной формы в плане, с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью                     и скатом кровли) до 30( в зависимости от типа здания;

- деревянное здание (кирпичное здание, обшитое деревом), прямоугольной формы в плане, с мансардным этажом с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли)                        до 30( в зависимости от типа здания;

- кирпичное здание (смешанное), прямоугольной либо сложной формы                      в плане, с вальмовой либо двухскатной кровлей, угол наклона кровли                         до 30( в зависимости от типа здания;

- допускаются отдельные элементы: мансарды, эркеры (прямоугольной, шестигранной и полукруглой формы в плане), балконы, аттики и прочие архитектурные элементы;

- допускается сложное объемно-пространственное решение;

- не допускается устройство двухскатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов не допускается устройство двухскатных и вальмовых крыш                         с изломом плоскости скатов (мансардных крыш);

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                          на главных фасадах и кровлях зданий;

л) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки:

- кирпич, дерево;

- стекло при заполнении проемов окон и дверей;

- керамогранит для элементов при отделке;

- металл, гибкие кровельные материалы при устройстве кровельных покрытий;

- кирпич, камень, штукатурка при отделке цоколя, для вентиляционных                        и печных труб;

- кованные и металлические элементы при устройстве водосточных систем, козырьков, дымников;

- запрещается использование пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей, в том числе, сайдинга, навесных панелей;

- запрещается устройство металлических вентиляционных и печных труб;

- при заполнении дверных и оконных проемов допускается использование пластика (без устройства в стенах клапанов инфильтрации воздуха (приточный клапан); при реконструкции и капитальном ремонте зданий требуется сохранение первоначальной (на период постройки здания) расстекловки оконных и дверных заполнений;

м) цветовое решение:

- разрешается для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                       по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

н) требования к элементам благоустройства земельных участков:

- благоустройство участка должно быть направлено на воссоздание исторических характеристик территории (планировки участка, малых архитектурных форм, озеленения), исторических отметок поверхности земли, отвод поверхностных вод от объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- благоустройство участка должно обеспечивать функционирование общественного объекта;

- разрешается установка ограждений не более 1,6 метра по красной линии, совпадающей с линией застройки (между фасадами домов);

- разрешается деревянное ограждение с воротами и калитками                                с вертикальной зашивкой, имеющее деревянные или каменные (кирпичные) столбы; цветовое решение – покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов;

- разрешается кованное (сварное) металлическое ограждение;

- глухие ограждения запрещены (открытых плоскостей не менее 50%);

- запрещены ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;

- запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов – элементов благоустройства и малых архитектурных форм;

- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка, деревянные доски (для тротуаров).

23. О2-И1г. Подзона специализированной общественной застройки объектами образования, здравоохранения, социального назначения в границе исторического поселения

Подзона О2-И1г установлена для обеспечения правовых условий размещения и эксплуатации объектов капитального строительства (их частей)                  в целях удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека                          и сохранения исторически сложившегося типа застройки.

23.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне О2-И1г соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                     в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

23.2. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в подзоне О2-И1г принимаются такими же, как в зоне   О2-И1. К застройке в подзоне О2-И1г предъявляются дополнительные требования                                   и ограничения по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблицы 23.1-23.3):

Таблица 23.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 4 эт./16 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 50 | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | По исторической линии застройки | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 25 |
| 2. | Социальное обслуживание | 3.2 | 4 эт./16 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 10000 | Не подлежит установлению | 50 |  |  |  | 1 |  |  |  | 25 |
| 3. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 4 эт./16 |  |  |  | 2000 | Не подлежит установ-лению | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 50 |  |  |  | 1 |  |  |  | 25 |
| 4. | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | 4 эт./16 |  |  |  | Не подлежит установ-лению |  | 60 кв. м / койку | 300 кв. м / койку | 45 |  |  |  | 1 |  |  |  | 25 |
| 5. | Медицинские организации особого назначения | 3.4.3 | 4 эт./16 |  |  |  |  |  | Не подлежит установлению | 50 |  |  |  | 1 |  |  |  | 25 |
| 6. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)4 | 3.5.1 | 3 эт./15 |  |  |  |  |  | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 50 |  |  |  | 1 |  |  |  | 25 |
| 7. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразователь-ные организации)4 | 3.5.1 | 4 эт./16 |  |  |  |  |  | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 50 |  |  |  | 1 |  |  |  | 25 |
| 8. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)4 | 3.5.1 | 4 эт./16 |  |  |  |  |  | Не подлежит установлению | 40 |  |  |  | 1 |  |  |  | 25 |
| 9. | Среднее и высшее профессиональное образование5 | 3.5.2 | 4 эт./16 |  |  |  |  |  | 30 кв. м / 1 учащегося | 75 кв. м / 1 учащегося | 40 |  |  |  | 1 |  |  |  | 25 |
| 10. | Среднее и высшее профессиональное образование (организации дополнительного профессионального образования: повышение квалификации, заочное обучение)5 | 3.5.2 | 4 эт./16 |  |  |  |  |  | 10 кв. м / 1 учащегося | 35 кв. м / 1 учащегося | 40 |  |  |  | 1 |  |  |  | 25 |
| 11. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 4 эт./16 |  |  |  |  | 10000 | Не подлежит установлению | 50 |  |  |  | 1 |  |  |  | 25 |
| 12. | Деловое управление | 4.1 | 4 эт./16 |  |  |  |  | 10000 | 18,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 50 |  |  |  | 1 |  |  |  | 25 |
| 13. | Обеспечение занятий спортом в помещениях 6 | 5.1.2 | 4 эт./16 |  |  |  |  | 10000 | Не подлежит установлению | 50 |  |  |  | 1 |  |  |  | 25 |
| 14. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 4 эт./16 |  |  |  |  | 10000 | Не подлежит установлению | 50 |  |  |  | 1 |  |  |  | 25 |
| 15. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 16. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 17. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 23.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 4 эт./16 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | 10000 | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 50 | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | По исторической линии застройки | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 25 |
| 2. | Магазины | 4.4 | 4 эт./16 |  |  |  |  | 10000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 50 |  |  |  | 1 |  |  |  | 25 |
| 3. | Общественное питание | 4.6 | 4 эт./16 |  |  |  |  | 10000 | 1000 кв. м / 100 мест | 2500 кв. м / 100 мест | 50 |  |  |  | 1 |  |  |  | 25 |

1 Для всех объектов высота цоколя не более 1 метра.

2 Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства устанавливаются, исходя из производственной необходимости; расстояние от объектов исторически ценной градоформирующей застройки ( не менее                       40 метров.

3 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

4 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% - на 15%.  Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

5 Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 50% в условиях реконструкции, уменьшены на 30% для организаций гуманитарного профиля; при кооперировании образовательных организаций и создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров: - от 1500 до 2000 учащихся - на 10%; - свыше 2000 до 3000 учащихся - на 20%; - свыше 3000 учащихся - на 30%.

6 Для детско-юношеской спортивной школы размеры земельного участка: мин -10000 кв.м; макс -15000 кв. м

Таблица 23.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

23.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

23.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне О2-И1г:

а) в случае расположения территориальной зоны или ее части в зоне регенерации исторической застройки запрещается строительство капитальных объектов, за исключением специальных мер, направленных на сохранение                               и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия, предусмотренных требованиями градостроительных регламентов в границах охранных зон объектов культурного наследия                           в соответствии с проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

б) ограничения в отношении характерных типов исторической застройки -                                 не подлежат установлению;

в) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - ценной застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных                            и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

г) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - средовой застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

д) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - инженерных сооружений:

- запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения;

е) ограничения сохранения дисгармоничных объектов:

- реконструкция дисгармоничных объектов капитального строительства                      и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов                                 в соответствие с установленными предельными параметрами;

ж) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;

- запрещается организация новых площадей, улиц, проездов;

з) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):

- разрешается расширение проезжей части;

- разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки - защиту от подтопления);

- разрешается подсыпка грунта до исторических отметок поверхности земли;

- разрешается подсыпка до отметок выше существующих отметок поверхности земли;

и) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций - щитов - высотой не более 8 метров, шириной не более 3 метров с размером информационного поля высотой не более 3 метров шириной не более 6 метров;

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой не более 2,8 метра, шириной не более 1,4 метра;

- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 2,8 метра, максимальный диаметр не более                     1,4 метра;

- разрешается размещение вывесок, электронных табло и рекламных конструкций на фасаде здания не выше второго этажа здания, строения                              или сооружений с площадью информационного поля вывески не более 10,0 кв. м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания;

- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше второго этажа, габаритами не более: шириной             1 метр, высотой 5 метров;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций - щитов высотой более 8 метров, с размером информационного поля высотой более        3 метров шириной более 6 метров;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций              и информационных стендов высотой более 2,8 метра и шириной более 1,4 метра;

- запрещается размещение рекламных конструкций на крышах зданий                     и сооружений;

- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше второго этажа здания;

- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов;

к) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики:

- кирпичное здание прямоугольной либо сложной формы в плане («П», «Г»)  с вальмовой кровлей, с плоской кровлей;

л) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки - не подлежат установлению;

м) цветовое решение:

- разрешается для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                    по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

н) требования к элементам благоустройства земельных участков:

- благоустройство участка должно быть направлено на воссоздание исторических характеристик территории (планировки участка, малых архитектурных форм, озеленения), исторических отметок поверхности земли, отвод поверхностных вод от объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- разрешается установка ограждений высотой не более 3 метров;

- запрещены ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;

- запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов - элементов благоустройства и малых архитектурных форм;

- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка, деревянные доски (для тротуаров).

24. О2-И2. Зона специализированной общественной застройки объектами образования, здравоохранения, социального назначения, участвующими                               в формировании силуэта исторического поселения

Зона О2-И2 установлена для обеспечения правовых условий размещения                  и эксплуатации объектов капитального строительства (их частей) в целях удовлетворения бытовых и социальных потребностей человека и сохранения силуэта исторического поселения.

24.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне О2-И2 соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

24.2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне О2-И2 (таблицы 24.1-24.3):

Таблица 24.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность/ максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 5 эт./19 | Не подлежит установлению | 16 х 120 | Не подлежит установлению | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установлению | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  | 700 | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  | 2000 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 5. | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установ-лению |  | 60 кв. м / койку | 300 кв. м / койку | 45 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 6. | Медицинские организации особого назначения | 3.4.3 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  |  |  | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 7. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)4 | 3.5.1 | 3 эт. /15 |  | 16 х 120 |  |  |  | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 8. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации)4 | 3.5.1 | 5 эт. /19 |  | 16 х 120 |  |  |  | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 9. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)4 | 3.5.1 | 5 эт. /19 |  | 16 х 120 |  |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 10. | Среднее и высшее профессиональное образование5 | 3.5.2 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  |  |  | 30 кв. м / 1 учащегося | 75 кв. м / 1 учащегося | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 11. | Среднее и высшее профессиональное образование (организации дополнительного профессионального образования: повышение квалификации, заочное обучение)5 | 3.5.2 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  |  |  | 10 кв. м / 1 учащегося | 35 кв. м / 1 учащегося | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 12. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 13. | Обеспечение занятий спортом в помещениях6 | 5.1.2 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | Не подлежит установлению | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 14. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 15. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 16. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 24.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 5 эт./19 | Не подлежит установлению | 16 х 120 | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | 10000 | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 80 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Магазины | 4.4 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Общественное питание | 4.6 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |

1 До наивысшей точки здания.

2 Максимальная площадь здания: 1680 кв. м при максимальных наружных габаритах - ширина не более 16 метров, длина не более 120 метров. Исключение составляет застройка в кварталах, ограниченных улицами Саммера - Некрасова - Гиляровского - Карла Маркса и Фрязиновская - Некрасова - Гиляровского - Карла Маркса, где максимальная площадь здания: 2400 кв. м при максимальных наружных габаритах - ширина не более 20 метров, длина не более 120 метров.

3 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы  земельного участка.

4 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% - на 15%. Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

5 Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 50% в условиях реконструкции, уменьшены на 30% для организаций гуманитарного профиля; при кооперировании образовательных организаций и создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров: - от 1500 до 2000 учащихся - на 10%; - свыше 2000 до 3000 учащихся - на 20%; - свыше 3000 учащихся - на 30%.

6 Для детско-юношеской спортивной школы размеры земельного участка: мин -10000 кв.м; макс -15000 кв. м.

Таблица 24.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

24.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно                 к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

24.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне О2-И2:

а) ограничения изменения типа застройки - не подлежат установлению;

б) ограничения изменения исторически ценных градоформирующих объектов - не подлежат установлению;

в) ограничения сохранения диссонирующих элементов застройки -                          не подлежат установлению;

г) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок - не подлежат установлению;

д) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики - не подлежат установлению, кроме угла наклона кровли - до 30(;

е) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки - не подлежат установлению;

ж) цветовое решение:

- для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки                        и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

з) ограничения изменения характера озеленения земельного участка:

- разрешается посадка деревьев и кустарников с целью создания плотных посадок между историческими зданиями и современной застройкой;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                           5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                    на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия                       и исторически ценных градоформирующих объектов;

и) элементы благоустройства -не подлежат установлению;

к) ограничения изменения характера благоустройства земельного участка -                       не подлежат установлению.

25. О2-И2а. Подзона специализированной общественной застройки объектами образования, здравоохранения, социального назначения, участвующими                                в формировании силуэта исторического поселения

Подзона О2-И2а установлена для обеспечения правовых условий размещения и эксплуатации объектов капитального строительства (их частей)             в целях удовлетворения бытовых и социальных потребностей человека и сохранения силуэта исторического поселения.

25.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне О2-И2а соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                     в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

25.2. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в подзоне О2-И2а принимаются такими же, как в зоне   О2-И2. К застройке в подзоне О2-И2а предъявляются дополнительные требования                            и ограничения по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблицы 25.1-25.3):

Таблица 25.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 2 эт./8 | Не подлежит установлению | 55 х 90 | Не подлежит установлению | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | 2 эт./8 |  | 55 х 90 |  | Не подлежит установлению | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 2 эт./8 |  | 55 х 90 |  | 700 | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 2 эт./8 |  | 55 х 90 |  | 2000 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 5. | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | 2 эт./8 |  | 55 х 90 |  | Не подлежит установ-лению |  | 60 кв. м / койку | 300 кв. м / койку | 45 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 6. | Медицинские организации особого назначения | 3.4.3 | 2 эт./8 |  | 55 х 90 |  |  |  | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 7. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)4 | 3.5.1 | 2 эт./8 |  | 55 х 90 |  |  |  | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 8. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации)4 | 3.5.1 | 2 эт./8 |  | 55 х 90 |  |  |  | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 9. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)4 | 3.5.1 | 2 эт./8 |  | 55 х 90 |  |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 10. | Среднее и высшее профессиональное образование5 | 3.5.2 | 2 эт./8 |  | 55 х 90 |  |  |  | 30 кв. м / 1 учащегося | 75 кв. м / 1 учащегося | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 11. | Среднее и высшее профессиональное образование (организации дополнительного профессионального образования: повышение квалификации, заочное обучение)5 | 3.5.2 | 2 эт./8 |  | 55 х 90 |  |  |  | 10 кв. м / 1 учащегося | 35 кв. м / 1 учащегося | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 12. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 2 эт./8 |  | 55 х 90 |  |  | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 13. | Обеспечение занятий спортом в помещениях6 | 5.1.2 | 2 эт./8 |  | 55 х 90 |  |  | 10000 | Не подлежит установлению | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 14. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 15. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 16. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 25.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность/ максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 2 эт./8 | Не подлежит установлению | 55 х 90 | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | 10000 | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 80 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Магазины | 4.4 | 2 эт./8 |  | 55 х 90 |  |  | 10000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Общественное питание | 4.6 | 2 эт./8 |  | 55 х 90 |  |  | 10000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |

1 До наивысшей точки здания.

2 Максимальная площадь здания: 4950 кв. м при максимальных наружных габаритах - ширина не более 55 метров, длина не более 90 метров.

3 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы  земельного участка.

4 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% - на 15%. Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

5 Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 50% в условиях реконструкции, уменьшены на 30% для организаций гуманитарного профиля; при кооперировании образовательных организаций и создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров: - от 1500 до 2000 учащихся - на 10%; - свыше 2000 до 3000 учащихся - на 20%; - свыше 3000 учащихся - на 30%.

6 Для детско-юношеской спортивной школы размеры земельного участка: мин -10000 кв.м; макс -15000 кв. м.

Таблица 25.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

25.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно                   к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

25.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне О2-И2а:

а) ограничения изменения типа застройки - не подлежат установлению;

б) ограничения изменения исторически ценных градоформирующих объектов - не подлежат установлению;

в) ограничения сохранения диссонирующих элементов застройки -                          не подлежат установлению;

г) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок - не подлежат установлению;

д) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики - не подлежат установлению;

е) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки - не подлежат установлению;

ж) цветовое решение:

- для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки                        и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка             по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

з) ограничения изменения характера озеленения земельного участка:

- разрешается посадка деревьев и кустарников с целью создания плотных посадок между историческими зданиями и современной застройкой;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                          5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                  на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия                      и исторически ценных градоформирующих объектов;

и) элементы благоустройства - не подлежат установлению;

к) ограничения изменения характера благоустройства земельного участка -                          не подлежат установлению.

26. О2-И2б. Подзона специализированной общественной застройки объектами образования, здравоохранения, социального назначения, участвующими в формировании силуэта исторического поселения

Подзона О2-И2б установлена для обеспечения правовых условий размещения и эксплуатации объектов капитального строительства (их частей)                   в целях удовлетворения бытовых и социальных потребностей человека и сохранения силуэта исторического поселения.

26.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне О2-И2б соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                    в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

26.2. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в подзоне О2-И2б принимаются такими же, как в зоне   О2-И2. К застройке в подзоне О2-И2б предъявляются дополнительные требования                          и ограничения по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблицы 26.1-26.3):

Таблица 26.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность/ максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 9 эт./29 | Не подлежит установлению | 16 х 120 | Не подлежит установлению | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | 9 эт./29 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установлению | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 9 эт./29 |  | 16 х 120 |  | 700 | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 9 эт./29 |  | 16 х 120 |  | 2000 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 5. | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | 9 эт./29 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установ-лению |  | 60 кв. м / койку | 300 кв. м / койку | 45 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 6. | Медицинские организации особого назначения | 3.4.3 | 9 эт./29 |  | 16 х 120 |  |  |  | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 7. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)4 | 3.5.1 | 3 эт./15 |  | 16 х 120 |  |  |  | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 8. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации)4 | 3.5.1 | 5 эт./23 |  | 16 х 120 |  |  |  | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 9. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)4 | 3.5.1 | 5 эт./23 |  | 16 х 120 |  |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 10. | Среднее и высшее профессиональное образование5 | 3.5.2 | 9 эт./29 |  | 16 х 120 |  |  |  | 30 кв. м / 1 учащегося | 75 кв. м / 1 учащегося | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 11. | Среднее и высшее профессиональное образование (организации дополнительного профессионального образования: повышение квалификации, заочное обучение)5 | 3.5.2 | 9 эт./29 |  | 16 х 120 |  |  |  | 10 кв. м / 1 учащегося | 35 кв. м / 1 учащегося | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 12. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 9 эт./29 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 13. | Обеспечение занятий спортом в помещениях6 | 5.1.2 | 9 эт./29 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | Не подлежит установлению | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 14. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 15. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 16. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 26.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность/ максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
|  | Бытовое обслуживание | 3.3 | 9 эт./29 | Не подлежит установлению | 16 х 120 | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | 10000 | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 80 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
|  | Магазины | 4.4 | 9 эт./29 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
|  | Общественное питание | 4.6 | 9 эт./29 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |

1 До наивысшей точки здания. Исключение по высоте составляет здание по адресу: Советский проспект, д. 100, для которого максимальная этажность устанавливается в 3 эт. с максимальной высотой в 12 м.

2 Максимальная площадь здания - 1680 кв. м при максимальных наружных габаритах: ширина не более 16 метров, длина не более 120 метров.

3 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы  земельного участка.

4 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% ( на 15%. Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

5 Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 50% в условиях реконструкции, уменьшены на 30% для организаций гуманитарного профиля; при кооперировании образовательных организаций и создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров: - от 1500 до 2000 учащихся - на 10%; - свыше 2000 до 3000 учащихся - на 20%; - свыше 3000 учащихся - на 30%.

6 Для детско-юношеской спортивной школы размеры земельного участка: мин -10000 кв.м; макс -15000 кв. м.

Таблица 26.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

26.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно                   к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

26.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно  к территориальной подзоне О2-И2б:

а) ограничения изменения типа застройки - не подлежат установлению;

б) ограничения изменения исторически ценных градоформирующих объектов - не подлежат установлению;

в) ограничения сохранения диссонирующих элементов застройки -                             не подлежат установлению;

г) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок - не подлежат установлению;

д) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики - не подлежат установлению, кроме здания по адресу: Советский проспект, д. 100,                           для которого устанавливается угол наклона кровли - до 30(;

е) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки - не подлежат установлению;

ж) цветовое решение:

- для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки                           и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                                                         по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

з) ограничения изменения характера озеленения земельного участка:

- разрешается посадка деревьев и кустарников с целью создания плотных посадок между историческими зданиями и современной застройкой;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                    5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                 на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия                          и исторически ценных градоформирующих объектов;

и) элементы благоустройства - не подлежат установлению;

к) ограничения изменения характера благоустройства земельного участка -                     не подлежат установлению.

27. О2-И2в. Подзона специализированной общественной застройки объектами образования, здравоохранения, социального назначения, участвующими                        в формировании силуэта исторического поселения

Подзона О2-И2а установлена для обеспечения правовых условий размещения и эксплуатации объектов капитального строительства (их частей)                в целях удовлетворения бытовых и социальных потребностей человека                           и сохранения силуэта исторического поселения.

27.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне О2-И2в соответствуют регламентам исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда»       (с последующими изменениями).

27.2. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в подзоне О2-И2в принимаются такими же, как в зоне   О2-И2. К застройке в подзоне О2-И2в предъявляются дополнительные требования                         и ограничения по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблицы 27.1-27.3):

Таблица 27.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 3 эт./12 | Не подлежит установлению | 16 х 120 | Не подлежит установлению | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установлению | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  | 700 | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  | 2000 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 5. | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установ-лению |  | 60 кв. м / койку | 300 кв. м / койку | 45 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 6. | Медицинские организации особого назначения | 3.4.3 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  |  |  | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 7. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)4 | 3.5.1 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  |  |  | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 8. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации)4 | 3.5.1 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  |  |  | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 9. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)4 | 3.5.1 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 10. | Среднее и высшее профессиональное образование5 | 3.5.2 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 30 кв.м / 1 учащегося | 75 кв. м / 1 учащегося | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 11. | Среднее и высшее профессиональное образование (организации дополнительного профессионального образования: повышение квалификации, заочное обучение)5 | 3.5.2 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 10 кв.м / 1 учащегося | 35 кв. м / 1 учащегося | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 12. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 13. | Обеспечение занятий спортом в помещениях6 | 5.1.2 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | Не подлежит установлению | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 14. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 15. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 16. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 27.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 3 эт./12 | Не подлежит установлению | 16 х 120 | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | 10000 | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 80 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Магазины | 4.4 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Общественное питание | 4.6 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |

1 До наивысшей точки здания.

2 Максимальная площадь здания - 1680 кв. м при максимальных наружных габаритах: ширина не более 16 метров, длина не более 120 метров.

3 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы  земельного участка.

4 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% ( на 15%.  Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

5 Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 50% в условиях реконструкции, уменьшены на 30% для организаций гуманитарного профиля; при кооперировании образовательных организаций и создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров: - от 1500 до 2000 учащихся - на 10%; - свыше 2000 до 3000 учащихся - на 20%; - свыше 3000 учащихся - на 30%.

6 Для детско-юношеской спортивной школы размеры земельного участка: мин -10000 кв.м; макс -15000 кв. м.

Таблица 27.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

27.3 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно                к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

27.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне О2-И2в:

а) ограничения изменения типа застройки - не подлежат установлению;

б) ограничения изменения исторически ценных градоформирующих объектов - не подлежат установлению;

в) ограничения сохранения диссонирующих элементов застройки -                        не подлежат установлению;

г) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок - не подлежат установлению;

д) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики - не подлежат установлению, кроме угла наклона кровли - до 30(;

е) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки - не подлежат установлению;

ж) цветовое решение:

- для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки                       и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                     по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

з) ограничения изменения характера озеленения земельного участка:

- разрешается посадка деревьев и кустарников с целью создания плотных посадок между историческими зданиями и современной застройкой;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                    5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                 на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия                            и исторически ценных градоформирующих объектов;

и) элементы благоустройства - не подлежат установлению;

к) ограничения изменения характера благоустройства земельного участка -                не подлежат установлению.

28. О2. Зона специализированной общественной застройки объектами образования, здравоохранения, социального назначения

Зона О2 установлена за границами исторического поселения для обеспечения правовых условий размещения и эксплуатации объектов капитального строительства (их частей) в целях удовлетворения бытовых, социальных                                 и духовных потребностей человека. Размещение объектов инженерной инфрактуры в границах данной зоны возможно при соблюдении нормативных санитарных требований.

28.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне О2 (таблицы 28.1-28.3):

Таблица 28.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота здания (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)1 | Минимальные отступы от красной линии (м)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  |  |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 1 | 6 / 3 |
| 2. | Дома социального обслуживания | 3.2.1 | 9 эт. /36 | Не подлежит установлению | 1 | 6 / 3 |
| 3. | Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | 9 эт. /36 | Не подлежит установлению | 1 | 6 / 3 |
| 4. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 5 эт. / 23 | 700 | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 5. | Общежития | 3.2.4 | 9 эт. /36 | Не подлежит установлению | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 6. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 5 эт. / 23 |  | 10000 | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 7. | Амбулаторно- поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 9 эт. / 36 | 2000 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 80 | 1 | 15 |
| 8. | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | 9 эт. /36 | Не подлежит установлению Не подлежит установлению |  | 60 кв. м / койку | 300 кв. м / койку | 45 | 1 | 6 / 3 |
| 9. | Медицинские организации особого назначения | 3.4.3 | 9 эт. /36 |  |  | Не подлежит установлению | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 10. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)3 | 3.5.1 | 3 эт. /15 |  |  | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 40 | 1 | 25 |
| 11. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации)3 | 3.5.1 | 5 эт. /23 |  |  | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 40 | 1 | 25 |
| 12. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)3 | 3.5.1 | 5 эт./23 |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 1 | 25 |
| 13. | Среднее и высшее профессиональное образование4 | 3.5.2 | 9 эт. /36 |  |  | 30 кв. м / 1 учащегося | 75 кв. м / 1 учащегося | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 14. | Среднее и высшее профессиональное образование (организации дополнительного профессионального образования: повышение квалификации, заочное обучение)4 | 3.5.2 | 9 эт. /36 |  |  | 10 кв. м / 1 учащегося | 35 кв. м / 1 учащегося | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 15. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 6 эт. /30 |  | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 16. | Цирки и зверинцы | 3.6.3 | 3 эт. /15 |  | 10000 | Не подлежит установлению | 60 | 1 | 6 / 3 |
| 17 | Государственное управление | 3.8.1 | 9 эт. /36 |  | 10000 | 12 кв. м / 1 сотрудника | 54 кв. м / 1 сотрудника | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 18. | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | 9 эт. /36 |  | 10000 | 11 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 19. | Деловое управление | 4.1 | 9 эт. /36 |  | 10000 | 13,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 20. | Рынки | 4.3 | 2 эт. / 10 |  | 10000 | 7 кв. м / 1 кв. м торг. пл. | 14 кв. м / 1 кв. торг. пл. | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 21. | Магазины | 4.4 | 5 эт. / 23 |  | 10000 | 200 кв. м / 100 кв. м т торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 22. | Общественное питание | 4.6 | 3 эт. /15 |  | 10000 | 1000 кв. м / 100 посадочных мест | 2500 кв. м / 100 посадочных мест | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 23. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 16 эт. /60 |  | 10000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 60 | 1 | 6 / 3 |
| 24. | Развлечение | 4.8 | 5 эт. /25 |  | 10000 | Не подлежит установлению | 60 | 1 | 6 / 3 |
| 25. | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 5.1.1 | 5 эт. / 25 |  | Не подлежит установлению | 7000 кв. м / 1000 чел. | 9000 кв. м / 1000 чел. | 60 | 1 | 6 / 3 |
| 26. | Обеспечение занятий спортом в помещениях5 | 5.1.2 | 5 эт. / 25 |  | 10000 | Не подлежит установлению | 60 | 1 | 6 / 3 |
| 27. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | 0 |  | Не подлежит установлению | 2 кв. м / чел. | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 1 | 6 / 3 |
| 28. | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | 2 эт. /10 |  |  | 2 кв. м / чел. | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 1 | 6 / 3 |
| 29. | Поля для гольфа или конных прогулок | 5.5 | Не подлежит установлению |
| 30. | Фармацевтическая промышленность | 6.3.1 | 5 эт. / 23 | 5000 | 250000 | Не подлежит установлению | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 31. | Энергетика | 6.7 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации |
| 32. | Обеспечение внутреннего правопорядка6 | 8.3 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации |
| 33. | Санаторная деятельность | 9.2.1 | 5 эт. / 23 | Не подлежит установлению | 10000 | 70 кв. м / место | 200 кв. м / место | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 34. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 35. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 36. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 28.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота здания (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки земельного участка | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)1 | Минимальные отступы от красной линии (м)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  |  |
| 1. | Хранение автотранспорта7 | 2.7.1 | 6 эт. /24 | Не подлежит установлению | 1,8 кв. м / автомобиль | 30 кв. м / автомобиль | Не подлежит установлению | 1 | 6 / 3 |
| 2. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | 2 эт. /10 |  | 7, 5 кв. м на место в объекте (количество прихожан) | 80 | 1 | 6 / 3 |

1 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

2 На магистральных улицах - 6 м, на жилых улицах и проездах - 3 м. Допускается размещение объектов по красной линии улиц.

3 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% ( на 15%. Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

4 Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 50% в условиях реконструкции, уменьшены на 30% для организаций гуманитарного профиля; при кооперировании образовательных организаций и создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров: - от 1500 до 2000 учащихся - на 10%; - свыше 2000 до 3000 учащихся - на 20%; - свыше 3000 учащихся - на 30%.

5 Для детско-юношеской спортивной школы размеры земельного участка: мин -10000 кв.м; макс -15000 кв. м.

6 Минимальные отступы от красной линии для пожарных депо: I, III типов - 15 метров, II, IV, V типов - 10 метров.

7 Для многоэтажных полумеханизированных автостоянок, оборудованных лифтовыми подъемниками, показатели уменьшаются в 1,2 раза, механизированных и автоматизированных автостоянок ( в 1,3-1,5 раза.

Таблица 28.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

28.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

28.3. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне О2:

а) озеленение на поверхности земельного участка осуществляется                 с высадкой крупномерных лиственных деревьев и кустарников, из расчета площади озеления участков:

- дошкольных образовательных организаций - не менее 50% площади, свободной от застройки;

- общеобразовательных организаций - не менее 50% площади, свободной    от застройки;

- лечебных организаций амбулаторно-поликлинического и стационарного медицинского обслуживания – не менее 50% общей площади участка; в условиях стесненной городской застройки, а также в стационарах, не имеющих в своем составе палатных отделений восстановительного лечения и ухода, допускается уменьшение площади участка в пределах 10-15% от нормируемой за счет сокращения доли зеленых насаждений и размеров садово-парковой зоны;

- культурно-просветительных учреждений – 20%-30%;

б) требования к ограждениям земельных участков образовательных организаций на магистральных улицах и дорогах общегородского значения: прозрачное ограждение высотой не более 1,6 метра;

в) требования к ограждениям земельных участков объектов бытового обслуживания, торговли: прозрачное или комбинированное ограждение (в случае осуществления охраны) или живая изгородь высотой не более 1, 6 метра;

г) ограждение не должно создавать препятствий для прохода и подъезда                     к общественным зданиям (при невозможности организации подъезда к этим объектам с территорий общего пользования).

29. О3-И. Зона специализированной общественной застройки особого назначения в границе исторического поселения

Зона О3-И установлена на территории исторических захоронений в целях запрещения строительства новой застройки, за исключением воссоздания утраченных культовых объектов в первоначальных объемах, обеспечения правовых условий размещения и эксплуатации существующих объектов капитального строительства (их частей).

29.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне О3-И соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                          в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

29.2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно  к территориальной зоне О3-И (таблицы 29.1-29.3):

Таблица 29.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м) | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м) | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Образование и просвещение | 3.5 | Для существующих земельных участков и объектов капитального строительства ( в сложившихся параметрах | 50 |
| 2. | Культурное развитие | 3.6 |  | 50 |
| 3. | Религиозное использование | 3.7 | Воссоздание в первоначальных параметрах | 50 |
| 4. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Не подлежит установлению | 50 |
| 5. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 6. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 7. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 29.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м) | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м) | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Деловое управление | 4.1 | Для существующих земельных участков и объектов капитального строительства ( в сложившихся параметрах | 50 |

Таблица 29.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 |
| 2. | Служебные гаражи | 4.9 |

29.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно                  к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

29.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно                         к территориальной зоне О3-И:

а) ограничения изменения типа застройки:

- новая застройка не предусмотрена, за исключением воссоздания утраченных культовых объектов в первоначальных объемах;

- разрешается реконструкция существующих зданий, не являющихся исторически ценными градоформирующими объектами, без изменения                    их объемно-пространственных характеристик;

б) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - ценной застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных                         и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей                     и элементов;

в) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - средовой застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

г) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - инженерных сооружений:

- запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения;

д) ограничения сохранения дисгармоничных объектов:

- реконструкция дисгармоничных объектов капитального строительства                        и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов                                  в соответствие с установленными предельными параметрами;

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;

- запрещается организация новых площадей, улиц, проездов;

е) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;

- запрещается организация новых площадей, улиц, проездов;

- разрешается организация новых площадей;

ж) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):

- запрещается расширение проезжей части;

- разрешается расширение проезжей части;

- разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки - защиту от подтопления);

- запрещается подсыпка грунта выше существующих отметок поверхности земли;

- разрешается подсыпка до исторических отметок поверхности земли;

з) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой не более 1,8 метра, шириной не более 1,2 метра;

- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 1,8 метра, максимальный диаметр не более                   1,2 метра;

- разрешается размещение вывесок на фасаде здания не выше первого этажа здания, строения или сооружения с площадью информационного поля вывески                не более 0,7 кв. м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания; общие габариты всех вывесок, размещенных на фасаде здания не должны превышать 1/2 длины фасада, 1/4 высоты этажа;

- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше первого этажа, габаритами не более: шириной                 0,7 метра, высотой 0,5 метра;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций                       и информационных стендов высотой более 1,8 метра и шириной более 1,2 метра;

- запрещается размещение рекламных конструкций (за исключением панелей-кронштейнов) на фасадах и крышах зданий и сооружений;

- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше первого этажа здания;

- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов;

и) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики:

- в соответствии с первоначальным архитектурным обликом воссоздаваемого культового объекта;

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                                  на главных фасадах и кровлях зданий;

к) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки - в соответствии с первоначальным архитектурным обликом воссоздаваемого культового объекта;

- цветовое решение - в соответствии с первоначальным архитектурным обликом воссоздаваемого культового объекта;

л) требования к элементам благоустройства земельных участков:

- благоустройство участка должно быть направлено на воссоздание исторических характеристик территории (планировки участка, малых архитектурных форм, озеленения), исторических отметок поверхности земли, отвод поверхностных вод от объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- разрешается установка ограждений не более 1,8 метра;

- разрешается деревянное ограждение с воротами и калитками                          с вертикальной зашивкой, имеющее деревянные или каменные (кирпичные) столбы; цветовое решение - покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов;

- разрешается кованное (сварное) металлическое ограждение;

- глухие ограждения запрещены, открытых плоскостей должно быть                          не менее 50% от площади ограждения;

- запрещаются ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа;

- запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов - элементов благоустройства и малых архитектурных форм;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                  на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия                               и исторически ценных градоформирующих объектов;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                     5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка, деревянные доски (для тротуаров).

30. О4-И. Зона воссоздания исторической застройки общественного назначения в границе исторического поселения

Зона О4-И установлена для обеспечения правовых условий размещения                  и эксплуатации объектов капитального строительства (их частей) в целях удовлетворения духовных и культурных потребностей человека и воссоздания исторически сложившегося типа и функционального назначения застройки.

30.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне О4-И соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам            в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

30.2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне О4-И (таблицы 30.1-30.3):

Таблица 30.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1/ максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяжен-ность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)4 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Культурное развитие | 3.6 | 4 эт./13,5 | 6 | Не подлежит установлению | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 10000 | Не подлежит установлению | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 6 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 40 |
| 2. | Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению |  | 10000 | 7,5 кв. м на место в объекте (количество прихожан) | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 6 |  |  | 40 |
| 3. | Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 | 4 эт./13,5 | 6 |  | 8 х 12 |  | 10000 | Не подлежит установлению | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 6 |  |  | 40 |
| 4. | Обеспечение занятий спортом в помещениях5 | 5.1.2 | 4 эт./13,5 | 6 |  | 8 х 12 |  | 10000 |  | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 6 |  |  | 40 |
| 5. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 4 эт./13,5 | 6 |  | 8 х 12 |  | 10000 |  | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 6 |  |  | 40 |
| 6. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 7. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 8. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 30.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1/ Максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяжен-ность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)4 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 4 эт./13,5 | 6 | Не подлежит установлению | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 10000 | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 6 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 40 |
| 2. | Магазины | 4.4 | 4 эт./13,5 | 6 |  | 8 х 12 |  | 10000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 6 |  |  | 40 |
| 3. | Общественное питание | 4.6 | 4 эт./13,5 | 6 |  | 8 х 12 |  | 10000 | 1000 кв. м / 100 мест | 2500 кв. м / 100 мест | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 6 |  |  | 40 |

1 Максимальная этажность включает четвертый этаж - мансардный, который по площади - не более 1/2 от площади ниже расположенного этажа. Максимальная этажность соответствует существующей этажности на дату принятия постановления Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями) для каждого участка зоны. При новом строительстве сохраняется существующая этажность. Для зданий детских дошкольных учреждений - 2 надземных этажа.

2 Максимальная высота здания: для одноэтажного объекта - 8 метров; для двухэтажного объекта, где второй этаж мансардный - 8 метров; для двухэтажного объекта - 12 метров; для трехэтажного объекта, где третий этаж мансардный (           12 метров; для трехэтажного - 13,5 метра до конька кровли. Для всех объектов высота цоколя не более 1 метра.

3 Максимальная площадь застройки 1050 кв. м, предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане уточняются в соответствии с градостроительными регламентами проекта исторического поселения регионального значения город Вологда.

4 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

5 Для детско-юношеской спортивной школы размеры земельного участка: мин -10000 кв.м; макс -15000 кв. м.

Таблица 30.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 |

30.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно                   к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

30.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне О4-И:

а) в случае расположения территориальной зоны или ее части в зоне регенерации исторической застройки запрещается строительство капитальных объектов, за исключением специальных мер, направленных на сохранение                         и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия, предусмотренных требованиями градостроительных регламентов в границах охранных зон объектов культурного наследия                              в соответствии с проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

б)  соблюдение требований градостроительных регламентов, установленных проектом исторического поселения регионального значения город Вологда, в том числе для учета территорий зеленых насаждений

в) ограничения изменения характерных типов исторической застройки -                   не подлежат установлению;

г) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - ценной застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных                           и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей                        и элементов;

д) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - средовой застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

е) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - инженерных сооружений:

- запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения;

ж) ограничения сохранения дисгармоничных объектов:

- реконструкция дисгармоничных объектов капитального строительства                    и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов                          в соответствие с установленными предельными параметрами;

з) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;

- запрещается организация новых улиц;

- разрешается организация новых площадей;

- разрешается организация новых внутриквартальных проездов;

и) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):

- разрешается расширение проезжей части;

- разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки - защиту от подтопления);

- разрешается подсыпка грунта до исторических отметок поверхности земли;

- разрешается подсыпка до отметок выше существующих отметок поверхности земли;

к) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой не более 2,8 метра, шириной не более 1,4 метра;

- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 2,8 метра, максимальный диаметр не более 1,4 метра;

- разрешается размещение вывесок на фасаде здания не выше второго этажа здания, строения или сооружения с площадью информационного поля вывески                    не более 1,0 кв. м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания; общие габариты всех вывесок, размещенных на фасаде здания не должны превышать 1/2 длины фасада, 1/4 высоты этажа;

- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше первого этажа, габаритами не более: шириной                        0,7 метра, высотой 0,7 метра;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций                       и информационных стендов высотой более 2,8 метра и шириной более 1,4 метра;

- запрещается размещение рекламных конструкций (за исключением панелей-кронштейнов) на фасадах и крышах зданий и сооружений;

- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше второго этажа здания;

- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов;

л) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики:

- сохранение объемно-пространственной композиции существующего общественного объекта (в том числе при капитальном ремонте и при размещении нового здания на месте сносимого по амортизации объекта);

- деревянное здание, прямоугольной формы в плане, с вальмовой                         либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью                    и скатом кровли) до 30( в зависимости от типа здания;

- деревянное здание (кирпичное здание, обшитое деревом), прямоугольной формы в плане, с мансардным этажом с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли)                     до 30( в зависимости от типа здания;

- кирпичное здание (смешанное), прямоугольной либо сложной формы                      в плане, с вальмовой либо двухскатной кровлей, угол наклона кровли                        до 30( в зависимости от типа здания;

- допускаются отдельные элементы: мансарды, эркеры (прямоугольной, шестигранной и полукруглой формы в плане), балконы, аттики и прочие архитектурные элементы;

- допускается сложное объемно-пространственное решение;

- не допускается устройство двухскатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов не допускается устройство двухскатных и вальмовых крыш                        с изломом плоскости скатов (мансардных крыш);

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                        на главных фасадах и кровлях зданий;

м) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки:

- кирпич, дерево;

- стекло при заполнении проемов окон и дверей;

- керамогранит для элементов при отделке;

- металл, гибкие кровельные материалы при устройстве кровельных покрытий;

- кирпич, камень, штукатурка при отделке цоколя, для вентиляционных                     и печных труб;

- кованные и металлические элементы при устройстве водосточных систем, козырьков, дымников;

- запрещается использование пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей, в том числе, сайдинга, навесных панелей;

- запрещается устройство металлических вентиляционных и печных труб;

- при заполнении дверных и оконных проемов допускается использование пластика (без устройства в стенах клапанов инфильтрации воздуха (приточный клапан); при реконструкции и капитальном ремонте зданий требуется сохранение первоначальной (на период постройки здания) расстекловки оконных и дверных заполнений;

н) цветовое решение:

- разрешается для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                          по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

о) требования к элементам благоустройства земельных участков:

- благоустройство участка должно быть направлено на воссоздание исторических характеристик территории (планировки участка, малых архитектурных форм, озеленения), исторических отметок поверхности земли, отвод поверхностных вод от объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- благоустройство участка должно обеспечивать функционирование общественного объекта;

- разрешается установка ограждений не более 1,6 метра по красной линии, совпадающей с линией застройки (между фасадами домов);

- разрешается деревянное ограждение с воротами и калитками                                с вертикальной зашивкой, имеющее деревянные или каменные (кирпичные) столбы; цветовое решение - покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов;

- разрешается кованное (сварное) металлическое ограждение;

- глухие ограждения запрещены (открытых плоскостей не менее 50%);

- запрещены ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;

- запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов - элементов благоустройства и малых архитектурных форм;

- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка, деревянные доски (для тротуаров).

31. О5-СЛ. Зона культовых зданий и сооружений на территории Покровской слободы

Зона О5-СЛ установлена для обеспечения правовых условий размещения                          и эксплуатации объектов, связанных с отправлением культа, а также сопутствующих им объектов на территории Покровской слободы.

31.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне О5-СЛ определяются с учетом градостроительных регламентов, установленных приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области от 27 октября 2017 года       № 331-О «Об утверждении предмета охраны и требований к  осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Покровская слобода, XV-XIX вв.», расположенного в районе ул. Слободской          в  г. Вологде».

31.2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне О5-СЛ (таблицы 31.1, 31.2):

Таблица 31.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Религиозное использование | 3.7 |
| 2. | Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 |
| 3. | Религиозное управление и образование | 3.7.2 |
| 4. | Историко-культурная деятельность | 9.3 |
| 5. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| 6. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |
| 7. | Благоустройство территории | 12.0.2 |

Таблица 31.2

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 |
| 2. | Служебные гаражи | 4.9 |

32. О5-И. Зона культовых зданий и сооружений в границе исторического поселения

Зона О5-И установлена для обеспечения правовых условий размещения                  и эксплуатации объектов, связанных с отправлением культа, а также сопутствующих им объектов в целях сохранения исторически сложившегося типа застройки.

32.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне О5-И соответствуют предельным размерам земельных участков, предельным параметрам объектов капитального строительства согласно регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200                                 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований                                  к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

32.2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне О5-И (таблицы 32.1, 32.2):

Таблица 32.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Религиозное использование | 3.7 |
| 2. | Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 |
| 3. | Религиозное управление и образование | 3.7.2 |
| 4. | Историко-культурная деятельность | 9.3 |
| 5. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| 6. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |
| 7. | Благоустройство территории | 12.0.2 |

Таблица 32.2

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 |
| 2. | Служебные гаражи | 4.9 |

33. О5. Зона культовых зданий и сооружений

Зона О5 установлена для обеспечения правовых условий размещения                        и эксплуатации объектов, связанных с отправлением культа, а также сопутствующих им объектов

33.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне О5 (таблицы 33.1, 33.2):

Таблица 33.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Религиозное использование | 3.7 |
| 2. | Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 |
| 3. | Религиозное управление и образование | 3.7.2 |
| 4. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| 5. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |
| 6. | Благоустройство территории | 12.0.2 |

Таблица 33.2

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 |
| 2. | Служебные гаражи | 4.9 |

33.2. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне О5:

а) максимальная площадь земельного участка - 7,5 кв. м на место в объекте культового назначения;

б) максимальная высота культовых зданий - не устанавливается;

в) предельные параметры вспомогательных объектов, необходимых                      для обслуживания и эксплуатации культовых зданий и сооружений:

- высота - не более 10 метров;

- длина по уличному фронту - не более 12 метров;

- предельное количество надземных этажей - не более 2 этажей;

г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 1 метр;

д) максимальный процент застройки территории - не устанавливается;

е) озеленение на поверхности земельного участка осуществляется                             с высадкой крупномерных лиственных деревьев и кустарников, из расчета минимального процента озеленения территории - 20% от площади земельного участка.

### Статья 33. Градостроительные регламенты зон смешанной застройки

1. М1-И. Зона смешанной застройки индивидуальными (усадебными) жилыми домами и малоэтажными зданиями общественного назначения в границе исторического поселения

Зона М1-И установлена для обеспечения правовых условий размещения                       и эксплуатации объектов капитального строительства (их частей) делового, коммерческого, торгового, социально-культурного, коммунально-бытового и иного назначения периодического и эпизодического обслуживания, а также жилых домов                 с входящими в их состав объектами недвижимого имущества (встроенными, пристроенными объектами) общественного назначения в целях сохранения исторически сложившегося типа застройки.

1.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне М1-И соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                 в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

1.2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне М1-И (таблицы 1.1-1.3):

Таблица 1.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1 / максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м)4 | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяжен-ность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)5 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Для индивидуального жилищного строительства6 | 2.1 | 2 эт./ 8 | 4,5 | от 8 х 22 до 14 х 20 | 3,5 х 8 | 400/ 3008 | 1500 | Не подлежит установлению | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0 - 6 | 8 | 22 | 35 |
| 2. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 2 эт./ 8 | 4,5 | от 8 х 22 до 14 х 20 | 3,5 х 8 | Не подлежит установ-лению | 2500 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0 - 6 | 8 | 22 | 35 |
| 3. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 2 эт./ 8 | 4,5 | от 8 х 22 до 14 х 20 | 3,5 х 8 |  | 2500 | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0 - 6 | 8 | 22 | 35 |
| 4. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 2 эт./ 8 | 4,5 | от 8 х 22 до 14 х 20 | 3,5 х 8 | 2000 | 2500 | Не подлежит установлению | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0 - 6 | 8 | 22 | 35 |
| 5. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)7 | 3.5.1 | 2 эт./ 8 | 4,5 | от 8 х 22 до 14 х 20 | 3,5 х 8 | Не подлежит установ-лению | 2500 | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0 - 6 | 8 | 22 | 35 |
| 6. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации)7 | 3.5.1 | 2 эт./ 8 | 4,5 | от 8 х 22 до 14 х 20 | 3,5 х 8 |  | 2500 | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0 - 6 | 8 | 22 | 35 |
| 7. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)7 | 3.5.1 | 2 эт./ 8 | 4,5 | от 8 х 22 до 14 х 20 | 3,5 х 8 |  | 2500 | Не подлежит установлению | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0 - 6 | 8 | 22 | 35 |
| 8. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 2 эт./ | 4,5 | от 8 х 22 до 14 х 2 | 3,5 х 8 |  | 2500 | Не подлежит установлению | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0 - 6 | 8 | 22 | 35 |
| 9. | Деловое управление | 4.1 | 2 эт./ 8 | 4,5 | от 8 х 22 до 14 х 20 | 3,5 х 8 |  | 2500 | 18,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0 - 6 | 8 | 22 | 35 |
| 10. | Магазины | 4.4 | 2 эт./ 8 | 4,5 | от 8 х 22 до 14 х 20 | 3,5 х 8 |  | 2500 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0 - 6 | 8 | 22 | 35 |
| 11. | Общественное питание | 4.6 | 2 эт./ 8 | 4,5 | от 8 х 22 до 14 х 20 | 3,5 х 8 |  | 2500 | 1000 кв. м / 100 мест | 2500 кв. м / 100 мест | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0 - 6 | 8 | 22 | 35 |
| 12. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 2 эт./ 8 | 4,5 | от 8 х 22 до 14 х 20 | 3,5 х 8 |  | 2500 | Не подлежит установлению | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0 - 6 | 8 | 22 | 35 |
| 13. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 14. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 15. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 1.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1 / Максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м)4 | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)5 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 2 эт./8 | 4,5 | от 8 х 22 до 14 х 20 | 3,5 х 8 | Не подлежит установ-лению | 2500 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 1 | 0 - 6 | 8 | 22 | 35 |

1 Максимальная этажность включает второй этаж - мансардный, который по площади - не более 1/2 от площади первого этажа. Для существующих объектов, не являющихся дисгармоничными, имеющих два этажа, сохраняются существующие параметры.

2 Максимальная этажность здания: для одноэтажного объекта - 8 метров. Для всех объектов высота цоколя не более 1 метра.

3 Максимальная площадь здания: 240,0 кв. м, при этом здание должно быть сориентировано коротким фасадом на главную улицу, при максимальных наружных габаритах стен сложной конфигурации в плане: не более 14,0х20,0 метров;             176,0 кв. м, здание должно быть сориентировано коротким фасадом на главную улицу, при максимальных наружных габаритах стен прямоугольной конфигурации в плане: не более 8,0х22,0 метров (к данному объему может быть пристроено холодное помещение шириной не более 2,0 метров и длиной не более 1/4 протяженности длинного фасада), при этом длинная сторона пристраиваемого помещения должна примыкать к длинному фасаду здания.

4 Расположение хозяйственных построек - на дворовой территории, за жилыми домами. Строения и сооружения располагаются не ближе 10 метров от линии застройки.

5 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

6 Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) домов индивидуальной застройки до стен домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. Расстояние от границ участка должно быть не менее: до стены жилого дома - 3 м; до хозяйственных построек - 1 м. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен ближайшего дома необходимо принимать не менее              12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

7 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% - на 15%. Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

8 300 кв. м – при существующем жилом доме.

Таблица 1.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

1.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно                  к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

1.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно территориальной подзоне М1-И:

а) в случае расположения территориальной зоны или ее части в зоне регенерации исторической застройки запрещается строительство капитальных объектов, за исключением специальных мер, направленных на сохранение                              и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия, предусмотренных требованиями градостроительных регламентов в границах охранных зон объектов культурного наследия                             в соответствии с проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

б) ограничения в отношении характерных типов исторической застройки:

- запрещается изменение характерных типов исторической застройки;

- в соответствии с характерными типами исторической застройки сохраняются пропорции всех частей и элементов здания, размеры здания, размеры отдельных частей здания, размеры и форма печных (вентиляционных) труб, расположение, размеры и форма оконных и дверных проемов, расстекловка, форма кровли, форма и размер выноса карниза; допускается изменение стиля декора                 в оформлении наличников, пилястр, колонн, ограждений, деталей фасада, карнизов в рамках исторически характерных стилей;

в) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - ценной застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных                          и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей                          и элементов;

г) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - средовой застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

д) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - инженерных сооружений:

- запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения;

е) ограничения сохранения дисгармоничных объектов:

- реконструкция дисгармоничных объектов капитального строительства                    и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов                         в соответствие с установленными предельными параметрами;

ж) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;

- запрещается организация новых площадей, улиц;

- разрешается организация новых внутриквартальных проездов;

з) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):

- разрешается расширение проезжей части;

- разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки - защиту от подтопления);

- разрешается подсыпка грунта до исторических отметок поверхности земли;

- разрешается подсыпка до отметок выше существующих отметок поверхности земли;

и) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой не более 1,8 метра, шириной не более 1,2 метра;

- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 1,8 метра, максимальный диаметр не более                       1,2 метра;

- разрешается размещение вывесок на фасаде здания не выше первого этажа здания, строения или сооружения с площадью информационного поля вывески                  не более 0,7 кв. м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания; общие габариты всех вывесок, размещенных на фасаде здания не должны превышать 1/2 длины фасада, 1/4 высоты этажа;

- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше первого этажа, габаритами не более: шириной                    0,7 метра, высотой 0,5 метра;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций                       и информационных стендов высотой более 1,8 метра и шириной более 1,2 метра;

- запрещается размещение рекламных конструкций (за исключением панелей-кронштейнов) на фасадах и крышах зданий и сооружений;

- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше первого этажа здания;

- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов;

к) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики:

- деревянное здание или здание из других материалов, обшитое деревом, соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной или сложной формы в плане, с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- деревянное здание или здание из других материалов, обшитое деревом, соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной формы в плане,                   с мансардным этажом с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- вальмовая либо двускатная кровля, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30(;

- не допускается устройство скатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов;

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                        на главных фасадах и кровлях зданий;

л) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки:

- дерево;

- стекло при заполнении проемов окон и дверей;

- металл, гибкие кровельные материалы при устройстве кровельных покрытий;

- кирпич, камень, штукатурка при отделке цоколя, для вентиляционных                   и печных труб;

- кованные и металлические элементы при устройстве водосточных систем, козырьков, дымников;

- запрещается использование пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей, в том числе, сайдинга, навесных панелей;

- запрещается устройство металлических вентиляционных и печных труб;

- при заполнении дверных и оконных проемов допускается использование пластика (без устройства в стенах клапанов инфильтрации воздуха (приточный клапан); при реконструкции и капитальном ремонте зданий требуется сохранение первоначальной (на период постройки здания) расстекловки оконных и дверных заполнений;

м) цветовое решение:

- разрешается для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                      по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

н) требования к элементам благоустройства земельных участков:

- благоустройство участка должно быть направлено на воссоздание исторических характеристик территории (планировки участка, малых архитектурных форм, озеленения), исторических отметок поверхности земли, отвод поверхностных вод от объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- разрешается установка ограждений высотой не более 1,6 метра;

- разрешается устройство палисадников с ограждением, выполненным                     в дереве, высотой не более 1,1 метра;

- палисадник может находиться в пределах улицы, максимальное расстояние от стены здания, стоящего на красной линии, до ограждения палисадника 3 метра;

- разрешается деревянное ограждение с воротами и калитками                               с вертикальной зашивкой, имеющее деревянные или каменные (кирпичные) столбы; цветовое решение – покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов;

- разрешается кованное (сварное) металлическое ограждение;

- глухие ограждения запрещены, открытых плоскостей должно быть                   не менее 50% от площади ограждения;

- запрещены ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                   5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                 на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия                              и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов - элементов благоустройства и малых архитектурных форм;

- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка, деревянные доски (для тротуаров).

2. М2-И. Зона смешанной застройки малоэтажными зданиями жилого                         и общественного назначения в границе исторического поселения

Зона М2-И установлена для обеспечения правовых условий размещения                   и эксплуатации объектов капитального строительства (их частей) делового, коммерческого, торгового, социально-культурного, коммунально-бытового и иного назначения периодического и эпизодического обслуживания, а также жилых домов                 с входящими в их состав объектами недвижимого имущества (встроенными, пристроенными объектами) общественного назначения в целях сохранения исторически сложившегося типа застройки.

2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне М2-И соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                 в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

2.2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне М2-И (таблицы 2.1-2.3):

Таблица 2.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1 / максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяжен-ность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)4 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Для индивидуального жилищного строительства5 | 2.1 | 3 эт./ 12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | 400/ 30010 | 1500 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 18 | 45 | 3 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 2. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка6 | 2.1.1 | 3 эт./ 12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | 60011 | 5000012 | 0,82 / 1 кв. м общей площади жилых помещений | Не подлежит установ-лению | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 3. | Блокированная жилая застройка6 | 2.3 | 3 эт./ 12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | 300 | 400 | 0,94 / 1 кв. м общей площади жилых помещений |  | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 4. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 3 эт./ 12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 5. | Общежития | 3.2.4 | 3 эт./ 12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 6. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 3 эт./ 12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 10000 | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 7. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 3 эт./ 12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | 2000 | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 8. | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | 3 эт./ 12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 60 кв. м / койку | 300 кв. м / койку | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 9. | Медицинские организации особого назначения | 3.4.3 | 3 эт./ 12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 10. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)7 | 3.5.1 | 3 эт./ 12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 |  |  | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 11. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации)7 | 3.5.1 | 3 эт./ 12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 |  |  | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 12. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)7 | 3.5.1 | 3 эт./ 12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 13. | Среднее и высшее профессиональное образование8 | 3.5.2 | 3 эт./ 12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 |  | 10000 | 30 кв. м / 1 учащегося | 75 кв. м / 1 учащегося | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 14. | Среднее и высшее профессиональное образование (организации дополнительного профессионального образования: повышение квалификации, заочное обучение)8 | 3.5.2 | 3 эт./ 12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 |  | 10000 | 10 кв. м / 1 учащегося | 35 кв. м / 1 учащегося | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 15. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 3 эт./ 12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 |  | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 16. | Государственное управление | 3.8.1 | 3 эт./ 12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 |  | 10000 | 30 кв. м / 1 сотрудника | 54 кв. м / 1 сотрудника | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 17. | Деловое управление | 4.1 | 3 эт./ 12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 |  | 10000 | 18,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 18. | Магазины | 4.4 | 3 эт./ 12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 |  | 10000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 19. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 3 эт./ 12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | 500 | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 20. | Общественное питание | 4.6 | 3 эт./ 12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 10000 | 1000 кв. м / 100 мест | 2500 кв. м / 100 мест | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 21. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 3 эт./ 12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 |  | 10000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 22. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | 3 эт./ 12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 |  | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 23. | Обеспечение занятий спортом в помещениях9 | 5.1.2 | 3 эт./ 12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 |  | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 24. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | 0 | 0 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | 2,0 кв. м / чел. | Не подлежит установ-лению | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 25. | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | 2 эт. /8 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 |  |  | 2,0 кв. м / чел. | Не подлежит установ-лению | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 26. | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | 3 эт./ 12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 |  | 10000 | 50 кв. м / место | 160 кв. м / место | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 27. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 3 эт./ 12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 |  | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 28. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 29. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 30. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 2.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1 / максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)4 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | 1 эт./ 4 | 4 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | Не подлежит установлению | 30 кв. м / автомобиль | 40 | 10 | 18 | 45 | 112 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |
| 2. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | 3 эт./ 12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0 - 6 | 8 | 20 | 35 |

1 Максимальная этажность включает мансардный этаж, который по площади - не более 1/2 от площади ниже расположенного этажа.

2 Максимальная высота здания: для одноэтажного объекта - 8 метров; для одноэтажного объекта с мансардным этажом (два надземных этажа) - 8 метров; для двухэтажного объекта - 12 метров. Исключение по высоте составляет здание городской больницы, расположенное по адресу: Советский проспект, д. 63, максимальная высота которого - 5 эт./19 метров, а также строение, расположенное перед зданием по адресу: ул. Чехова, д. 32, для которой разрешается максимальная этажность объектов - 6 эт. с предельной высотой 19 м.

Для всех объектов высота цоколя не более 1 метра.

3 Максимальная площадь здания: 396 кв. м при максимальных наружных габаритах сложной конфигурации в плане здания - 18х24 метров; 308 кв. м при максимальных наружных габаритах прямоугольной конфигурации в плане -                                               14х22 метров. Исключение составляет здание городской больницы, расположенное по адресу: Советский проспект, д. 63, максимальная площадь которого составляет - 2500 кв. м при максимальных наружных габаритах сложной конфигурации                        в плане здания: 16 х 100 метров.

4 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

5 Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) домов индивидуальной застройки до стен домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. Расстояние от границ участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 1. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен ближайшего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

6 Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой два-три этажа - не менее 15 м; четыре этажа - не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий                  с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. Расстояние от стен блокированных жилых домов до ограждения участка со стороны вводов инженерных сетей при организации колодцев на территории участка – не менее 6 м. В условиях реконструкции                   и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

7 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% ( на 15%. Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

8 Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 50% в условиях реконструкции, уменьшены на 30% для организаций гуманитарного профиля; При кооперировании образовательных организаций и создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров: - от 1500 до 2000 учащихся - на 10%; - свыше 2000 до 3000 учащихся - на 20%; - свыше 3000 учащихся - на 30%.

9 Для детско-юношеской спортивной школы размеры земельного участка: мин -10000 кв.м; макс -15000 кв. м.

10 300 кв. м - при существующем жилом доме.

11 Для отдельно стоящего многоквартирного дома - минимальный размер земельного участка - 600 кв.м, максимальный размер земельного участка - 4500 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка - 4500 кв.м, максимальный размер земельного участка - 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования .

12 Не применяется в отношении земельных участков под гаражными боксами, которые блокированы общими стенами с другими гаражами в одном ряду и имеют общие с ними крышу, фундамент и коммуникации.

Таблица 2.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |
| 2. | Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 |

2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно                   к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

2.4. Площадь элементов дворового благоустройства в границе земельного участка многоквартирного дома определяется в соотвествии с показателями, приведенными в таблице 2.4.

Таблица 2.4

| Элементы дворового благоустройства | Показатель удельных размеров площадок (кв. м/чел.) |
| --- | --- |
| Площадки детские игровые дошкольного возраста | 0,7 |
| Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Площадки для занятий физкультурой | 2,0 (допускается уменьшать, но не более чем на 50%) |
| Площадки для хозяйственных целей | 0,3 |
| Дворовое озеленение | 2,0 |

  - Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно                           к территориальной зоне М2-И:

а) случае расположения территориальной зоны или ее части в зоне регенерации исторической застройки запрещается строительство капитальных объектов, за исключением специальных мер, направленных на сохранение                              и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия, предусмотренных требованиями градостроительных регламентов в границах охранных зон объектов культурного наследия                      в соответствии с проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

б) соблюдение требований градостроительных регламентов, установленных проектом исторического поселения регионального значения город Вологда,                             для территорий исторических захоронений, на которых новая застройка                              не предусмотрена, за исключением воссоздания утраченных культовых объектов                    в первоначальных объемах;

в) градостроительных регламентов, установленных проектом исторического поселения регионального значения город Вологда, для учета территорий зеленых насаждений;

г) ограничения в отношении характерных типов исторической застройки:

- запрещается изменение характерных типов исторической застройки;

- в соответствии с характерными типами исторической застройки сохраняются пропорции всех частей и элементов здания, размеры здания, размеры отдельных частей здания, размеры и форма печных (вентиляционных) труб, расположение, размеры и форма оконных и дверных проемов, расстекловка, форма кровли, форма и размер выноса карниза; допускается изменение стиля декора           в оформлении наличников, пилястр, колонн, ограждений, деталей фасада, карнизов     в рамках исторически характерных стилей;

д) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - ценной застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных                         и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей                    и элементов;

е) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - средовой застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

ж) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - инженерных сооружений:

- запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения;

з) ограничения сохранения дисгармоничных объектов:

- реконструкция дисгармоничных объектов капитального строительства                     и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов                          в соответствие с установленными предельными параметрами;

и) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;

- запрещается организация новых площадей, улиц;

- разрешается организация новых внутриквартальных проездов;

к) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):

- разрешается расширение проезжей части;

- разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки - защиту от подтопления);

- разрешается подсыпка грунта до исторических отметок поверхности земли;

- разрешается подсыпка до отметок выше существующих отметок поверхности земли;

л) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой не более 2,8 метра, шириной не более 1,4 метра;

- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 2,8 метра, максимальный диаметр не более                 1,4 метра;

- разрешается размещение вывесок на фасаде здания не выше первого этажа здания, строения или сооружения с площадью информационного поля вывески                  не более 0,7 кв. м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания; общие габариты всех вывесок, размещенных на фасаде здания не должны превышать 1/2 длины фасада, 1/4 высоты этажа;

- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше первого этажа, габаритами не более: шириной                    0,7 метра, высотой 0,5 метра;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций                       и информационных стендов высотой более 2,8 метра и шириной более 1,4 метра;

- запрещается размещение рекламных конструкций (за исключением панелей-кронштейнов) на фасадах и крышах зданий и сооружений;

- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше первого этажа здания;

- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов;

м) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики:

- деревянное здание (здание из других материалов, обшитое деревом), соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной формы в плане,                    с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- деревянное здание (здание из других материалов, обшитое деревом), соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной формы в плане,                     с мансардным этажом с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- смешанное здание, где первый этаж кирпичный, а выше расположенный этаж деревянный (этаж из других материалов, обшитый деревом), соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной формы в плане,         с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- смешанное здание, где первый этаж кирпичный, а выше расположенный этаж деревянный (этаж из других материалов, обшитый деревом) соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной формы в плане, с мансардным этажом вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- не допускается устройство скатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов;

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                        на главных фасадах и кровлях зданий;

н) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки:

- дерево;

- стекло при заполнении проемов окон и дверей;

- металл, гибкие кровельные материалы при устройстве кровельных покрытий;

- кирпич, камень, штукатурка при отделке цоколя, для вентиляционных                    и печных труб;

- кованные и металлические элементы при устройстве водосточных систем, козырьков, дымников;

- запрещается использование пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей, в том числе, сайдинга, навесных панелей;

- запрещается устройство металлических вентиляционных и печных труб;

- при заполнении дверных и оконных проемов допускается использование пластика (без устройства в стенах клапанов инфильтрации воздуха (приточный клапан); при реконструкции и капитальном ремонте зданий требуется сохранение первоначальной (на период постройки здания) расстекловки оконных и дверных заполнений;

о) цветовое решение:

- разрешается для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                    по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

п) требования к элементам благоустройства земельных участков:

- благоустройство участка должно быть направлено на воссоздание исторических характеристик территории (планировки участка, малых архитектурных форм, озеленения), исторических отметок поверхности земли, отвод поверхностных вод от объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- разрешается установка ограждений не более 1,8 метра по красной линии, совпадающей с линией застройки (между фасадами домов);

- разрешается установка ограждений не более 1,6 метра внутри квартала между участками;

- разрешается устройство палисадников с ограждением, выполненным                     в дереве высотой не более 1,1 метра. Палисадник может находиться в пределах улицы, максимальное расстояние от стены здания, стоящего на красной линии                   до ограждения палисадника 3 метра;

- разрешается деревянное ограждение с воротами и калитками                             с вертикальной зашивкой, имеющее деревянные или каменные (кирпичные) столбы; цветовое решение – покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов;

- разрешается кованное (сварное) металлическое ограждение;

- глухие ограждения запрещены, открытых плоскостей должно быть                 не менее 50% от площади ограждения, в случае установки ограждения между фасадами домов вдоль линии застройки, совпадающей с красной линией открытых плоскостей должно быть не менее 30% от площади ограждения;

- запрещены ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;

- запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов - элементов благоустройства и малых архитектурных форм;

- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка, деревянные доски (для тротуаров).

3. М2-Иа. Подзона смешанной застройки малоэтажными зданиями жилого                 и общественного назначения в границе исторического поселения

Подзона М2-Иа установлена для обеспечения правовых условий размещения                   и эксплуатации объектов капитального строительства (их частей) делового, коммерческого, торгового, социально-культурного, коммунально-бытового и иного назначения периодического и эпизодического обслуживания, а также жилых домов               с входящими в их состав объектами недвижимого имущества (встроенными, пристроенными объектами) общественного назначения в целях сохранения исторически сложившегося типа застройки.

3.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне М2-Иа соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

3.2. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в подзоне М2-Иа принимаются такими же, как в зоне М2-И.                           К застройке в подзоне М2-Иа предъявляются дополнительные требования                             и ограничения по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблицы 3.1-3.3):

Таблица 3.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1/ максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объектадо конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяжен-ность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)4 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Для индивидуального жилищного строительства5 | 2.1 | 3 эт./12 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | 400/ 30011 | 1500 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 25 | 60 | 3 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 2. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка6 | 2.1.1 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | 60012 | 5000012 | 0,82 / 1 кв. м общей площади жилых помещений | Не подлежит установ-лению | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 3. | Блокированная жилая застройка6 | 2.3 | 3 эт./12 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | 300 | 400 | 0,94 / 1 кв. м общей площади жилых помещений |  | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 4. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 5. | Общежития | 3.2.4 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 6. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | Не подлежит установ-лению | 10000 | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 7. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | 2000 | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 8. | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 60 кв. м / койку | 300 кв. м / койку | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 9. | Медицинские организации особого назначения | 3.4.3 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 10. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)7 | 3.5.1 | 3 эт./ 13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 |  |  | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 11. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации)7 | 3.5.1 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 |  |  | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 12. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)7 | 3.5.1 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 13. | Среднее и высшее профессиональное образование8 | 3.5.2 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 |  | 10000 | 30 кв. м / 1 чащегося | 75 кв. м / 1 учащегося | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 14. | Среднее и высшее профессиональное образование (организации дополнительного профессионального образования: повышение квалификации, заочное обучение)8 | 3.5.2 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 |  | 10000 | 10 кв. м / 1 чащегося | 35 кв. м / 1 учащегося | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 15. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 |  | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 16. | Государственное управление | 3.8.1 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 |  | 10000 | 30 кв. м / 1 отрудника | 54 кв. м / 1 сотрудника | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 17. | Деловое управление | 4.1 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 |  | 10000 | 18,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 18. | Магазины | 4.4 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | Не подлежит установ-лению | 10000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 19. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | 500 | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 20. | Общественное питание | 4.6 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | Не подлежит установ-лению | 10000 | 1000 кв. м / 100 мест | 2500 кв. м / 100 мест | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 21. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 |  | 10000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 22. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 |  | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 23. | Обеспечение занятий спортом в помещениях9 | 5.1.2 | 3 эт./ 12 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 |  | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 24. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | 0 | 0 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установ-лению | 2,0 кв. м / чел. | Не подлежит установлению | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 25. | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | 2 эт. /8 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 |  |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 26. | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 |  | 10000 | 50 кв. м / место | 160 кв. м / место | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 27. | Обеспечение внутреннего правопорядка10 | 8.3 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации |
| 28. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | Не подлежит установ-лению | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 29. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 30. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 31. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 3.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1 / максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)4 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | 1 эт./ 4 | 4 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | Не подлежит установлению | 30 кв. м / автомобиль | 40 | 10 | 25 | 60 | 113 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 2. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | Не подлежит установ-лению | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |

1 Максимальная этажность включает мансардный этаж, который по площади - не более 1/2 от площади ниже расположенного этажа.

2 Максимальная высота здания: для одноэтажного объекта - 8 метров; для двухэтажного объекта, где второй этаж мансарда - 8 метров; для двухэтажного объекта - 12 метров; для трехэтажного объекта, где третий этаж мансарда - 12 метров; для трехэтажного объекта - 13,5 метра . Исключение составляет хозяйственное строение, расположенное за зданием кузницы по адресу: Зосимовская ул., д. 35а, максимальная этажность которого не может превышать 2 этажа, а также здание, расположенное по адресу: ул. Зосимовская, д. 9Б, максимальная этажность которого не может превышать 3 этажа или 12 метров (в соответствии с характерными типами исторической застройки). Для всех объектов высота цоколя не более 1 метра.

3 Максимальная площадь здания - 1000 кв. м при максимальных наружных габаритах сложной конфигурации в плане здания: 40х40 метров; 640 кв. м при максимальных наружных габаритах прямоугольной конфигурации в плане:                           16х40 метров. Исключение составляет хозяйственное строение, расположенное за зданием кузницы по адресу: Зосимовская ул., д. 35а, предельные параметры которого в плане не могут превышать 18х24 метра, а также здание, расположенное                  по адресу: ул. Зосимовская, д. 9Б, максимальная площадь которого составляет 396 кв. м при максимальных наружных габаритах сложной конфигурации в плане здания: 18х24 метра; 308 кв. м при максимальных наружных габаритах прямоугольной конфигурации в плане: 14х22 метров (в соответствии с характерными типами исторической застройки).

4 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

5 Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) домов индивидуальной застройки до стен домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. Расстояние от границ участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 1. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен ближайшего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

6 Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой два-три этажа - не менее 15 м; четыре этажа - не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий                с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. Расстояние от стен блокированных жилых домов до ограждения участка со стороны вводов инженерных сетей при организации колодцев на территории участка – не менее 6 м. В условиях реконструкции               и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

7 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% - на 15%. Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

8 Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 50% в условиях реконструкции, уменьшены на 30% для организаций гуманитарного профиля; При кооперировании образовательных организаций и создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров: - от 1500 до 2000 учащихся - на 10%; - свыше 2000 до 3000 учащихся - на 20%; - свыше 3000 учащихся - на 30%.

9 Для детско-юношеской спортивной школы размеры земельного участка: мин -10000 кв.м; макс -15000 кв. м.

10 Минимальные отступы от красной линии для пожарных депо: I, III типов - 15 метров, II, IV, V типов - 10 метров.

11 300 кв. м – при существующем жилом доме.

12 Для отдельно стоящего многоквартирного дома - минимальный размер земельного участка - 600 кв.м, максимальный размер земельного участка - 4500 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка - 4500 кв.м, максимальный размер земельного участка - 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

13 Не применяется в отношении земельных участков под гаражными боксами, которые блокированы общими стенами с другими гаражами в одном ряду и имеют общие с ними крышу, фундамент и коммуникации.

Таблица 3.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |
| 2. | Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 |

3.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно                   к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

3.4. Площадь элементов дворового благоустройства в границе земельного участка многоквартирного дома определяется в соотвествии с показателями, приведенными в таблице 3.4.

Таблица 3.4

| Элементы дворового благоустройства | Показатель удельных размеров площадок (кв. м/чел.) |
| --- | --- |
| Площадки детские игровые дошкольного возраста | 0,7 |
| Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Площадки для занятий физкультурой | 2,0 (допускается уменьшать, но не более чем на 50%) |
| Площадки для хозяйственных целей | 0,3 |
| Дворовое озеленение | 2,0 |

3.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне М2-Иа:

а) в случае расположения территориальной зоны или ее части в зоне регенерации исторической застройки запрещается строительство капитальных объектов, за исключением специальных мер, направленных на сохранение                             и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия, предусмотренных требованиями градостроительных регламентов в границах охранных зон объектов культурного наследия                       в соответствии с проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

б) соблюдение требований градостроительных регламентов, установленных проектом исторического поселения регионального значения город Вологда, в том числе, для учета территорий зеленых насаждений;

в) ограничения в отношении характерных типов исторической застройки:

- запрещается изменение характерных типов исторической застройки;

- в соответствии с характерными типами исторической застройки сохраняются пропорции всех частей и элементов здания, размеры здания, размеры отдельных частей здания, размеры и форма печных (вентиляционных) труб, расположение, размеры и форма оконных и дверных проемов, расстекловка, форма кровли, форма и размер выноса карниза; допускается изменение стиля декора в оформлении наличников, пилястр, колонн, ограждений, деталей фасада, карнизов в рамках исторически характерных стилей;

г) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - ценной застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных                          и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей                 и элементов;

д) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - средовой застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

е) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - инженерных сооружений:

- запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения;

ж) ограничения сохранения дисгармоничных объектов:

- реконструкция дисгармоничных объектов капитального строительства                     и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов                         в соответствие с установленными предельными параметрами;

з) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;

- запрещается организация новых площадей, улиц;

- разрешается организация новых внутриквартальных проездов;

и) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):

- разрешается расширение проезжей части;

- разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки - защиту от подтопления);

- разрешается подсыпка грунта до исторических отметок поверхности земли;

- разрешается подсыпка до отметок выше существующих отметок поверхности земли;

к) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой не более 2,8 метра, шириной не более 1,4 метра;

- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 2,8 метра, максимальный диаметр не более                    1,4 метра;

- разрешается размещение вывесок на фасаде здания не выше второго этажа здания, строения или сооружения с площадью информационного поля вывески                 не более 1,0 кв. м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания; общие габариты всех вывесок, размещенных на фасаде здания не должны превышать 1/2 длины фасада, 1/4 высоты этажа;

- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше первого этажа, габаритами не более: шириной                    0,7 метра, высотой 0,7 метра;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций                     и информационных стендов высотой более 2,8 метра и шириной более 1,4 метра;

- запрещается размещение рекламных конструкций (за исключением панелей-кронштейнов) на фасадах и крышах зданий и сооружений;

- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше второго этажа здания;

- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов;

л) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики:

- деревянное здание (здание из других материалов, обшитое деревом), соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной формы в плане,                    с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- деревянное здание (кирпичное здание, обшитое деревом), соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной формы в плане, с мансардным этажом с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- кирпичное здание (смешанное), соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной либо сложной формы в плане, с вальмовой либо двухскатной кровлей, угол наклона кровли до 30° в зависимости от типа здания;

- допускаются отдельные элементы: мансарды, эркеры (прямоугольной, шестигранной и полукруглой формы в плане), балконы, аттики и прочие архитектурные элементы;

- допускается сложное объемно-пространственное решение;

- не допускается устройство двухскатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов;

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                        на главных фасадах и кровлях зданий;

м) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки:

- кирпич, дерево;

- стекло при заполнении проемов окон и дверей;

- керамогранит для элементов при отделке;

- металл, гибкие кровельные материалы при устройстве кровельных покрытий;

- кирпич, камень, штукатурка при отделке цоколя, для вентиляционных                   и печных труб;

- кованные и металлические элементы при устройстве водосточных систем, козырьков, дымников;

- запрещается использование пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей, в том числе, сайдинга, навесных панелей;

- запрещается устройство металлических вентиляционных и печных труб;

- при заполнении дверных и оконных проемов допускается использование пластика (без устройства в стенах клапанов инфильтрации воздуха (приточный клапан); при реконструкции и капитальном ремонте зданий требуется сохранение первоначальной (на период постройки здания) расстекловки оконных и дверных заполнений;

н) цветовое решение:

- разрешается для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                     по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

о) требования к элементам благоустройства земельных участков:

- благоустройство участка должно быть направлено на воссоздание исторических характеристик территории (планировки участка, малых архитектурных форм, озеленения), исторических отметок поверхности земли, отвод поверхностных вод от объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- разрешается установка ограждений не более 1,6 метра по красной линии, совпадающей с линией застройки (между фасадами домов);

- разрешается деревянное ограждение с воротами и калитками                          с вертикальной зашивкой, имеющее деревянные или каменные (кирпичные) столбы;

- цветовое решение - покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов;

- разрешается кованное (сварное) металлическое ограждение;

- глухие ограждения запрещены (открытых плоскостей не менее 50%);

- запрещены ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;

- запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов - элементов благоустройства и малых архитектурных форм;

разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка, деревянные доски (для тротуаров).

4. М2-Иб. Подзона смешанной застройки малоэтажными зданиями жилого                 и общественного назначения в границе исторического поселения

Подзона М2-Иб установлена для обеспечения правовых условий размещения                 и эксплуатации объектов капитального строительства (их частей) делового, коммерческого, торгового, социально-культурного, коммунально-бытового и иного назначения периодического и эпизодического обслуживания, а также жилых домов             с входящими в их состав объектами недвижимого имущества (встроенными, пристроенными объектами) общественного назначения в целях сохранения исторически сложившегося типа застройки.

4.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне М2-Иб соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

4.2. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в подзоне М2-Иб принимаются такими же, как в зоне М2-И.                           К застройке в подзоне М2-Иб предъявляются дополнительные требования                            и ограничения по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблицы 4.1-4.3):

Таблица 4.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1/ максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)4 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Для индивидуального жилищного строительства5 | 2.1 | 3 эт./ 12 | 6 | Суммарная площадь застройки установлена индивидуально согласно зоне исторического поселения | 8 х 12 | 400/ 30010 | 1500 | Не подлежит установлению | 30 | 15 | 18 | 120 | 3 | 0 - 25 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 40 |
| 2. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка6 | 2.1.1 | 4 эт./13,5 | 6 |  | 8 х 12 | 60011 | 5000011 | 0,82 / 1 кв. м общей площади жилых помещений | Не подлежит установ-лению | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 25 |  |  | 40 |
| 3. | Блокированная жилая застройка6 | 2.3 | 3 эт./ 12 | 6 |  | 8 х 12 | 300 | 400 | 0,94 / 1 кв. м общей площади жилых помещений |  | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 25 |  |  | 40 |
| 4. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 4 эт./13,5 | 6 |  | 8 х 12 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 25 |  |  | 40 |
| 5. | Общежития | 3.2.4 | 4 эт./13,5 | 6 |  | 8 х 12 | Не подлежит установлению | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 25 |  |  | 40 |
| 6. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 4 эт./13,5 | 6 |  | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 10000 | 400 кв. м/ 10 рабочих мест | 2000 кв. м/ 10 рабочих мест | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 25 |  |  | 40 |
| 7. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 4 эт./13,5 | 6 |  | 8 х 12 | 2000 | 10000 | Не подлежит установлению | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 25 |  |  | 40 |
| 8. | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | 4 эт./13,5 | 6 |  | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 60 кв. м / койку | 300 кв. м / койку | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 25 |  |  | 40 |
| 9. | Медицинские организации особого назначения | 3.4.3 | 4 эт./13,5 | 6 |  | 8 х 12 |  |  | Не подлежит установлению | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 25 |  |  | 40 |
| 10. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)7 | 3.5.1 | 3 эт./ 13,5 | 6 |  | 8 х 12 |  |  | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 25 |  |  | 40 |
| 11. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации)7 | 3.5.1 | 4 эт./13,5 | 6 |  | 8 х 12 |  |  | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 25 |  |  | 40 |
| 12. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)7 | 3.5.1 | 4 эт./13,5 | 6 |  | 8 х 12 |  |  | Не подлежит установлению | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 25 |  |  | 40 |
| 13. | Среднее и высшее профессиональное образование8 | 3.5.2 | 4 эт./13,5 | 6 |  | 8 х 12 |  | 10000 | 30 кв. м/ 1 учащегося | 75 кв. м/ 1 учащегося | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 25 |  |  | 40 |
| 14. | Среднее и высшее профессиональное образование (организации дополнительного профессионального образования: повышение квалификации, заочное обучение)8 | 3.5.2 | 4 эт./13,5 | 6 |  | 8 х 12 |  | 10000 | 10 кв. м/ 1 учащегося | 35 кв. м/ 1 учащегося | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 25 |  |  | 40 |
| 15. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 4 эт./13,5 | 6 |  | 8 х 12 |  | 10000 | Не подлежит установлению | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 25 |  |  | 40 |
| 16. | Государственное управление | 3.8.1 | 4 эт./13,5 | 6 | Суммарная площадь застройки установлена индивидуально согласно зоне исторического поселения | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 10000 | 30 кв. м / 1 сотрудника | 54 кв. м / 1 сотрудника | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 25 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 40 |
| 17. | Деловое управление | 4.1 | 4 эт./13,5 | 6 |  | 8 х 12 |  | 10000 | 18,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 25 |  |  | 40 |
| 18. | Магазины | 4.4 | 4 эт./13,5 | 6 |  | 8 х 12 |  | 10000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 25 |  |  | 40 |
| 19. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 4 эт./13,5 | 6 |  | 8 х 12 | 500 | 10000 | Не подлежит установлению | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 25 |  |  | 40 |
| 20. | Общественное питание | 4.6 | 4 эт./13,5 | 6 |  | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 10000 | 1000 кв. м / 100 мест | 2500 кв. м / 100 мест | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 2 |  |  | 40 |
| 21. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 4 эт./13,5 | 6 |  | 8 х 12 |  | 10000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 25 |  |  | 40 |
| 22. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | 4 эт./13,5 | 6 |  | 8 х 12 |  | 10000 | Не подлежит установлению | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 25 |  |  | 40 |
| 23. | Обеспечение занятий спортом в помещениях9 | 5.1.2 | 3 эт./ 12 | 6 |  | 8 х 12 |  | 10000 | Не подлежит установлению | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 25 |  |  | 40 |
| 24. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | 0 | 0 |  | Не подлежит установ-лению |  | Не подлежит установ-лению | 2,0 кв. м / чел. | Не подлежит установлению | 18 | 120 | 1 | 0 - 25 |  |  | 40 |
| 25. | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | 2 эт. /8 | 6 |  | 8 х 12 |  |  | 2,0 кв. м / чел. | Не подлежит установлению | 18 | 120 | 1 | 0 - 25 |  |  | 40 |
| 26. | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | 4 эт./13,5 | 6 |  | 8 х 12 |  | 10000 | 50 кв. м / место | 160 кв. м / место | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 25 |  |  | 40 |
| 27. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 4 эт./13,5 | 6 |  | 8 х 12 |  | 10000 | Не подлежит установлению | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 25 |  |  | 40 |
| 28. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 29. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 30. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 4.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1 / максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяжен-ность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)4 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | 1 эт./ 4 | 4 | Устанавливается на каждом участке индивидуально | 8 х 12 | Не подлежит установлению | 30 кв. м / автомобиль | 30 | 15 | 18 | 120 | 112 | 0 - 25 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 40 |
| 2. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | 4 эт./ 13,5 | 6 |  | 8 х 12 | Не подлежит установлению | 10000 | Не подлежит установлению | 30 | 15 | 18 | 120 | 1 | 0 - 25 |  |  | 40 |

1 Максимальная этажность включает четвертый этаж - мансардный, который по площади - не более 1/2 от площади ниже расположенного этажа. Максимальная этажность соответствует существующей этажности на дату принятия постановления Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями) для каждого участка зоны. При новом строительстве сохраняется существующая этажность. Для зданий детских дошкольных учреждений - 2 надземных этажа.

2  Максимальная высота здания: для одноэтажного объекта ( 8 метров; для двухэтажного объекта, где второй этаж мансардный - 8 метров; для двухэтажного объекта - 12 метров; для трехэтажного объекта, где третий этаж мансардный (                   12 метров; для трехэтажного - 13,5 метра  до конька кровли. Для всех объектов высота цоколя не более 1 метра.

3 Максимальная площадь здания: 3700 кв. м для рынка (пр. Победы, д. 3а); 750 кв. м для детского сада (ул. Гоголя, д. 67а); 1150 кв. м для объекта общественного назначения (ул. Козленская, д. 44а).

4 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

5 Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) домов индивидуальной застройки до стен домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. Расстояние от границ участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 1. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен ближайшего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

6 Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой два-три этажа - не менее 15 м; четыре этажа - не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий       с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. Расстояние от стен блокированных жилых домов до ограждения участка со стороны вводов инженерных сетей при организации колодцев на территории участка – не менее 6 м. В условиях реконструкции              и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

7 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% ( на 15%. Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

8 Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 50% в условиях реконструкции, уменьшены на 30% для организаций гуманитарного профиля; При кооперировании образовательных организаций и создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров: - от 1500 до 2000 учащихся - на 10%; - свыше 2000 до 3000 учащихся - на 20%; - свыше 3000 учащихся - на 30%.

9 Для детско-юношеской спортивной школы размеры земельного участка: мин -10000 кв.м; макс -15000 кв. м.

10 300 кв. м – при существующем жилом доме.

11 Не применяется в отношении земельных участков под гаражными боксами, которые блокированы общими стенами с другими гаражами в одном ряду и имеют общие с ними крышу, фундамент и коммуникации.

12 Для отдельно стоящего многоквартирного дома – минимальный размер земельного участка – 600 кв.м, максимальный размер земельного участка – 4500 кв.м; для группы жилых домов – минимальный размер земельного участка – 4500 кв.м, максимальный размер земельного участка – 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

Таблица 4.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |
| 2. | Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 |

4.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно                   к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

4.4. Площадь элементов дворового благоустройства в границе земельного участка многоквартирного дома определяется в соотвествии с показателями, приведенными в таблице 4.4.

Таблица 4.4

| Элементы дворового благоустройства | Показатель удельных размеров площадок (кв. м/чел.) |
| --- | --- |
| Площадки детские игровые дошкольного возраста | 0,7 |
| Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Площадки для занятий физкультурой | 2,0 (допускается уменьшать, но не более чем на 50%) |
| Площадки для хозяйственных целей | 0,3 |
| Дворовое озеленение | 2,0 |

4.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне М2-Иб:

а) в случае расположения территориальной зоны или ее части в зоне регенерации исторической застройки запрещается строительство капитальных объектов, за исключением специальных мер, направленных на сохранение                      и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия, предусмотренных требованиями градостроительных регламентов в границах охранных зон объектов культурного наследия                           в соответствии с проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

б) ограничения изменения характерных типов исторической застройки -                 не подлежат установлению;

в) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - ценной застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных                        и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

г) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - средовой застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

д) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - инженерных сооружений:

- запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения;

е) ограничения сохранения дисгармоничных объектов:

- реконструкция дисгармоничных объектов капитального строительства                   и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов                       в соответствие с установленными предельными параметрами;

ж) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;

- запрещается организация новых площадей, улиц;

- разрешается организация новых внутриквартальных проездов;

з) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):

- разрешается расширение проезжей части;

- разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки - защиту от подтопления);

- разрешается подсыпка грунта до исторических отметок поверхности земли;

- разрешается подсыпка до отметок выше существующих отметок поверхности земли;

и) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой не более 2,8 метра, шириной не более 1,4 метра;

- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 2,8 метра, максимальный диаметр не более                  1,4 метра;

- разрешается размещение вывесок на фасаде здания не выше второго этажа здания, строения или сооружения с площадью информационного поля вывески                   не более 1,0 кв. м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания; общие габариты всех вывесок, размещенных на фасаде здания не должны превышать 1/2 длины фасада, 1/4 высоты этажа;

- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше первого этажа, габаритами не более: шириной                    0,7 метра, высотой 0,7 метра;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций                      и информационных стендов высотой более 2,8 метра и шириной более 1,4 метра;

- запрещается размещение рекламных конструкций (за исключением панелей-кронштейнов) на фасадах и крышах зданий и сооружений;

- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше второго этажа здания;

- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов;

к) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики:

- сохранение объемно-пространственной композиции существующего общественного объекта (в том числе при капитальном ремонте и при размещении нового здания на месте сносимого по амортизации объекта);

- деревянное здание, прямоугольной формы в плане, с вальмовой                         либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью              и скатом кровли) до 30( в зависимости от типа здания;

- деревянное здание (кирпичное здание, обшитое деревом), прямоугольной формы в плане, с мансардным этажом с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли)                     до 30( в зависимости от типа здания;

- кирпичное здание (смешанное), прямоугольной либо сложной формы                   в плане, с вальмовой либо двухскатной кровлей, угол наклона кровли                        до 30( в зависимости от типа здания;

- допускаются отдельные элементы: мансарды, эркеры (прямоугольной, шестигранной и полукруглой формы в плане), балконы, аттики и прочие архитектурные элементы;

- допускается сложное объемно-пространственное решение;

- не допускается устройство двухскатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов не допускается устройство двухскатных и вальмовых крыш                      с изломом плоскости скатов (мансардных крыш);

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                        на главных фасадах и кровлях зданий;

л) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки:

- кирпич, дерево;

- стекло при заполнении проемов окон и дверей;

- керамогранит для элементов при отделке;

- металл, гибкие кровельные материалы при устройстве кровельных покрытий;

- кирпич, камень, штукатурка при отделке цоколя, для вентиляционных                   и печных труб;

- кованные и металлические элементы при устройстве водосточных систем, козырьков, дымников;

- запрещается использование пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей, в том числе, сайдинга, навесных панелей;

- запрещается устройство металлических вентиляционных и печных труб;

- при заполнении дверных и оконных проемов допускается использование пластика (без устройства в стенах клапанов инфильтрации воздуха (приточный клапан); при реконструкции и капитальном ремонте зданий требуется сохранение первоначальной (на период постройки здания) расстекловки оконных и дверных заполнений;

м) цветовое решение:

- разрешается для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                    по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый,

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

н) требования к элементам благоустройства земельных участков:

- благоустройство участка должно быть направлено на воссоздание исторических характеристик территории (планировки участка, малых архитектурных форм, озеленения), исторических отметок поверхности земли, отвод поверхностных вод от объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- благоустройство участка должно обеспечивать функционирование общественного объекта;

- разрешается установка ограждений не более 1,6 метра по красной линии, совпадающей с линией застройки (между фасадами домов);

- разрешается деревянное ограждение с воротами и калитками                          с вертикальной зашивкой, имеющее деревянные или каменные (кирпичные) столбы; цветовое решение - покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов;

- разрешается кованное (сварное) металлическое ограждение;

- глухие ограждения запрещены (открытых плоскостей не менее 50%);

- запрещены ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;

- запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов - элементов благоустройства и малых архитектурных форм;

- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка, деревянные доски (для тротуаров).

5. М3-И. Зона смешанной застройки среднеэтажными зданиями жилого                   и общественного назначения в границе исторического поселения

Зона М3-И установлена для обеспечения правовых условий размещения                    и эксплуатации объектов капитального строительства (их частей) делового, коммерческого, торгового, социально-культурного, коммунально-бытового и иного назначения периодического и эпизодического обслуживания, а также жилых домов              с входящими в их состав объектами недвижимого имущества (встроенными, пристроенными объектами) общественного назначения в целях сохранения исторически сложившегося типа застройки.

5.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне М3-И соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

5.2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне М3-И (таблицы 5.1-5.3):

Таблица 5.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1/ максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)4 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка5 | 2.1.1 | 4 эт./14 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 | 60010 | 5000010 | 0,82 / 1 кв. м общей площади жилых помещений | Не подлежит установ-лению | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 2. | Блокированная жилая застройка5 | 2.3 | 3 эт./ 12 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 | 300 | 400 | 0,94 / 1 кв. м общей площади жилых помещений |  | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 3. | Среднеэтажная жилая застройка5 | 2.5 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 | 150011 | 5000011 | 0,69 / 1 кв. м общей площади жилых помещений |  | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 4. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 5. | Общежития | 3.2.4 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 6. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 10000 | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 7. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 | 2000 | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 8. | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 60 кв. м / койку | 300 кв. м / койку | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 9. | Медицинские организации особого назначения | 3.4.3 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 10. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)6 | 3.5.1 | 3 эт./ 15 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  |  | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 11. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации)6 | 3.5.1 | 5 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  |  | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 12. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)6 | 3.5.1 | 5 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 13. | Среднее и высшее профессиональное образование7 | 3.5.2 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  | 10000 | 30-40 кв. м / 1 учащегося | 75 кв. м / 1 учащегося | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 14. | Среднее и высшее профессиональное образование (организации дополнительного профессионального образования: повышение квалификации, заочное обучение)7 | 3.5.2 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  | 10000 | 30-40 кв. м / 1 учащегося | 75 кв. м / 1 учащегося | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 15. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 16. | Государственное управление | 3.8.1 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  | 10000 | 26 кв. м / 1 сотрудника | 54 кв. м / 1 сотрудника | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 17. | Деловое управление | 4.1 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  | 10000 | 17 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 18. | Магазины | 4.4 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  | 10000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 19. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 | 500 | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 20. | Общественное питание | 4.6 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 10000 | 1000 кв. м / 100 мест | 2500 кв. м / 100 мест | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 21. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  | 10000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 22. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 23. | Обеспечение занятий спортом в помещениях8 | 5.1.2 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 24. | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  | 10000 | 50 кв. м / место | 160 кв. м / место | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 25. | Обеспечение внутреннего правопорядка9 | 8.3 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации |
| 26. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 27. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 28. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 29. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 5.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1 / максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)4 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | 1 эт./ 4 | 4 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 | Не подлежит установлению | 30 кв. м / автомобиль | 40 | 15 | 30 | 140 | 112 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 2. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |

1 Максимальная этажность включает последний этаж - мансардный. Исключение по высоте составляют: здание по адресу: ул. Чернышевского, д. 30, по отношению к которому этажность не устанавливается; корпус здания столовой Вологодского государственного университета по адресу: проспект Победы, д. 37, расположенный в глубине квартала, максимальная этажность которого может составлять 4 этажа или 13,5 метра до конька здания.

2 Для всех объектов высота цоколя не более 1 метра.

3 Максимальная площадь жилых и общественных зданий - 1800 кв. м при максимальных наружных габаритах сложной конфигурации в плане здания - 45х100 метров; 1400 кв. м при максимальных наружных габаритах прямоугольной конфигурации в плане - 16х100 метров.

Исключение составляет корпус здания столовой Вологодского государственного университета по адресу: проспект Победы, д. 37, расположенный в глубине квартала, предельные параметры которого в плане составляют: 1000 кв. м                        при максимальных наружных габаритах сложной конфигурации в плане здания - 40 х 40 метров; 640 кв. м при максимальных наружных габаритах прямоугольной конфигурации в плане -16х40 метров.

4 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

5 Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой два-три этажа - не менее 15 м; четыре этажа - не менее 20 м; пять этажей – не менее 30 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. Расстояние от стен блокированных жилых домов до ограждения участка со стороны вводов инженерных сетей при организации колодцев на территории участка –                            не менее 6 м. В условиях реконструкции и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

6 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% ( на 15%. Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

7 Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 50% в условиях реконструкции, уменьшены на 30% для организаций гуманитарного профиля; При кооперировании образовательных организаций и создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров: - от 1500 до 2000 учащихся - на 10%; - свыше 2000 до 3000 учащихся - на 20%; - свыше 3000 учащихся - на 30%.

8 Для детско-юношеской спортивной школы размеры земельного участка: мин -10000 кв.м; макс -15000 кв. м.

9 Минимальные отступы от красной линии для пожарных депо: I, III типов - 15 метров,  II, IV, V типов - 10 метров.

10  Для отдельно стоящего многоквартирного дома - минимальный размер земельного участка - 600 кв.м, максимальный размер земельного участка - 4500 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка - 4500 кв.м, максимальный размер земельного участка - 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

11 Для отдельно стоящего многоквартирного дома - минимальный размер земельного участка -  1500 кв.м, максимальный размер земельного участка - 15000 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка - 15000 кв.м, максимальный размер земельного участка - 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

12 Не применяется в отношении земельных участков под гаражными боксами, которые блокированы общими стенами с другими гаражами в одном ряду и имеют общие с ними крышу, фундамент и коммуникации.

Таблица 5.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

5.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно            к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

5.4. Площадь элементов дворового благоустройства в границе земельного участка многоквартирного дома определяется в соотвествии с показателями, приведенными в таблице 5.4.

Таблица 5.4

| Элементы дворового благоустройства | Показатель удельных размеров площадок (кв. м/чел.) |
| --- | --- |
| Площадки детские игровые дошкольного возраста | 0,7 |
| Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Площадки для занятий физкультурой | 2,0 (допускается уменьшать, но не более чем на 50%) |
| Площадки для хозяйственных целей | 0,3 |
| Дворовое озеленение | 2,0 |

5.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне М3-И:

а) в случае расположения территориальной зоны или ее части в зоне регенерации исторической застройки запрещается строительство капитальных объектов, за исключением специальных мер, направленных на сохранение                      и восстановление (регенерацию) историко-среды объектов культурного наследия, предусмотренных требованиями градостроительных регламентов в границах охранных зон объектов культурного наследия в соответствии с проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

б) соблюдение требований градостроительных регламентов, установленных проектом исторического поселения регионального значения город Вологда,                        для территорий исторических захоронений, на которых новая застройка                            не предусмотрена, за исключением воссоздания утраченных культовых объектов                    первоначальных объемах;

в) соблюдение требований градостроительных регламентов, установленных проектом исторического поселения регионального значения город Вологда, в том числе для учета территорий зеленых насаждений;

г) ограничения изменения типа застройки - не подлежат установлению;

д) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - ценной застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных                            и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

е) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - средовой застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

ж) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - инженерных сооружений:

- запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных                       и декоративных материалов, цветового решения;

з) ограничения сохранения дисгармоничных объектов:

- реконструкция дисгармоничных объектов капитального строительства                              и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов                             в соответствие с установленными предельными параметрами;

и) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;

- запрещается организация новых улиц;

- разрешается организация новых площадей;

- разрешается организация новых внутриквартальных проездов;

к) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):

- разрешается расширение проезжей части;

- разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки - защиту от подтопления);

- разрешается подсыпка грунта до исторических отметок поверхности земли;

- разрешается подсыпка до отметок выше существующих отметок поверхности земли;

л) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций - щитов - высотой не более 8 метров, с размером информационного поля высотой не более 3 метров, шириной не более 6 метров;

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой не более 2,8 метра, шириной не более 1,4 метра;

- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 2,8 метра, максимальный диаметр не более 1,4 метра;

- разрешается размещение вывесок, электронных табло и рекламных конструкций на фасаде здания не выше второго этажа здания, строения                             или сооружения с площадью информационного поля вывески не более 5,0 кв. м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания;

- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше первого этажа, габаритами не более: шириной                    1,0 метра, высотой 3,0 метра;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций - щитов высотой более 8 метров, с размером информационного поля высотой более    3 метров, шириной более 6 метров;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций                       и информационных стендов высотой более 2,8 метра и шириной более 1,4 метра;

- запрещается размещение рекламных конструкций (за исключением панелей-кронштейнов) на фасадах и крышах зданий и сооружений;

- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше второго этажа здания;

- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов;

м) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики:

- кирпичное (железобетонное, монолитный бетон, естественный камень) здание, прямоугольной либо сложной формы в плане («П», «Г»), с вальмовой                        либо двухскатной кровлей, максимальная ширина корпуса - 16 метров; максимальная длина меньшего фасада при сложной форме в плане - 40 метров;

- деревянное (смешанное) с вальмовой кровлей, прямоугольно формы в плане (либо сложной формы - «П», «Г»), угол наклона кровли до 30° , элементы кровли могут иметь сложную форму;

- допускаются отдельные элементы: мансарды, эркеры сложной формы                     в плане, балконы, аттики;

- допускается сложное объемно-пространственное решение;

- не допускается устройство двухскатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов;

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                        на главных фасадах и кровлях зданий;

н) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки:

- кирпич, бетон, дерево;

- керамогранит для элементов при отделке;

- стекло при заполнении проемов окон и дверей;

- запрещается использование пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей, в том числе, сайдинга, навесных панелей;

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                                на главных фасадах и кровлях зданий;

о) цветовое решение:

- разрешается для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                         по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый,

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

п) требования к элементам благоустройства земельных участков:

- благоустройство участка должно быть направлено на воссоздание исторических характеристик территории (планировки участка, малых архитектурных форм, озеленения), исторических отметок поверхности земли, отвод  поверхностных  вод  от  объектов  культурного  наследия  и  исторически

ценных градоформирующих объектов;

- разрешается установка ограждений высотой не более 1,8 метра;

- разрешается деревянное ограждение с воротами и калитками                         с вертикальной зашивкой, имеющее деревянные или каменные (кирпичные) столбы; цветовое решение - покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов;

- разрешается кованное (сварное) металлическое ограждение;

- глухие ограждения запрещены, открытых плоскостей должно быть не менее 50% от площади ограждения;

- запрещены ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                   5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                 на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов - элементов благоустройства и малых архитектурных форм;

- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка, деревянные доски (для тротуаров).

6. М3-Иа. Подзона смешанной застройки среднеэтажными зданиями жилого                     и общественного назначения в границе исторического поселения

Подзона М3-Иа установлена для обеспечения правовых условий размещения           и эксплуатации объектов капитального строительства (их частей) делового, коммерческого, торгового, социально-культурного, коммунально-бытового и иного назначения периодического и эпизодического обслуживания, а также жилых домов                         с входящими в их состав объектами недвижимого имущества (встроенными, пристроенными объектами) общественного назначения в целях сохранения исторически сложившегося типа застройки.

6.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне М3-Иа соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года  № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                   в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

6.2. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в подзоне М3-Иа принимаются такими же, как в зоне М3-И.                         К застройке в подзоне М3-Иа предъявляются дополнительные требования                          и ограничения по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблицы 6.1-6.3):

Таблица 6.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка4 | 2.1.1 | 4 эт./14 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | 6009 | 500009 | 0,82 / 1 кв. м общей площади жилых помещений | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 2. | Блокированная жилая застройка4 | 2.3 | 3 эт./ 12 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | 300 | 400 | 0,94 / 1 кв. м общей площади жилых помещений |  | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 3. | Среднеэтажная жилая застройка4 | 2.5 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | 150010 | 5000010 | 0,73 кв. м / 1 кв. м общей площади жилых помещений |  | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 4. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 5. | Общежития | 3.2.4 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 6. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 10000 | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 7. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | 2000 | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 8. | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 60 кв. м / койку | 300 кв. м / койку | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 9. | Медицинские организации особого назначения | 3.4.3 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 10. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)5 | 3.5.1 | 3 эт./ 15 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  |  | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 11. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации)5 | 3.5.1 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  |  | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 12. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)5 | 3.5.1 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 13. | Среднее и высшее профессиональное образование6 | 3.5.2 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 10000 | 30 кв. м / 1 учащегося | 75 кв. м / 1 учащегося | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 14. | Среднее и высшее профессиональное образование (организации дополнительного профессионального образования: повышение квалификации, заочное обучение)6 | 3.5.2 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 10000 | 10 кв. м / 1 учащегося | 35 кв. м / 1 учащегося | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 15. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 16. | Государственное управление | 3.8.1 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 10000 | 30 кв. м / 1 сотрудника | 54 кв. м / 1 сотрудника | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 17. | Деловое управление | 4.1 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 10000 | 18,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 18. | Магазины | 4.4 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 10000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 19. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | 500 | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 20. | Общественное питание | 4.6 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 10000 | 1000 кв. м / 100 мест | 2500 кв. м / 100 мест | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 21. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 10000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 22. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 23. | Обеспечение занятий спортом в помещениях7 | 5.1.2 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 24. | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 10000 | 50 кв. м / место | 160 кв. м / место | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 25. | Обеспечение внутреннего правопорядка8 | 8.3 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации |
| 26. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 5 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 27. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 28. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 29. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 6.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | 1 эт./ 4 | 4 | 16 х 120 | 8 х 12 | Не подлежит установлению | 30 кв. м / автомобиль | 40 | 10 | 20 | 165 | 111 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 2. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | 6 эт./19 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 20 | 165 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |

1 Для всех объектов высота цоколя не более 1 метра.

2 Максимальная площадь застройки 2500 кв. м при максимальных наружных габаритах: ширина не более 16 метров, длина не более 120 метров.

3 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016  с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

4 Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой два-три этажа - не менее 15 м; четыре этажа - не менее 20 м; пять этажей – не менее 30 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. Расстояние от стен блокированных жилых домов до ограждения участка со стороны вводов инженерных сетей при организации колодцев на территории участка –            не менее 6 м. В условиях реконструкции и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

5 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% ( на 15%.Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

6 Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 50% в условиях реконструкции, уменьшены на 30% для организаций гуманитарного профиля; При кооперировании образовательных организаций и создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров: - от 1500 до 2000 учащихся - на 10%; - свыше 2000 до 3000 учащихся - на 20%; - свыше 3000 учащихся - на 30%.

7 Для детско-юношеской спортивной школы размеры земельного участка: мин -10000 кв.м; макс -15000 кв. м.

8 Минимальные отступы от красной линии для пожарных депо: I, III типов – 15 метров,  II, IV, V типов – 10 метров.

9  Для отдельно стоящего многоквартирного дома - минимальный размер земельного участка -  600 кв.м, максимальный размер земельного участка – 4500 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка -  4500 кв.м, максимальный размер земельного участка – 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

10 Для отдельно стоящего многоквартирного дома -  минимальный размер земельного участка -  1500 кв.м, максимальный размер земельного участка – 15000 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка -  15000 кв.м, максимальный размер земельного участка – 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

11 Не применяется в отношении земельных участков  под  гаражными боксами, которые блокированы  общими стенами с другими гаражами в одном ряду и  имеют общие с ними крышу, фундамент и коммуникации.

Таблица 6.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

6.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно                  к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

6.4. Площадь элементов дворового благоустройства в границе земельного участка многоквартирного дома определяется в соотвествии с показателями, приведенными в таблице 6.4.

Таблица 6.4

| Элементы дворового благоустройства | Показатель удельных размеров площадок (кв. м/чел.) |
| --- | --- |
| Площадки детские игровые дошкольного возраста | 0,7 |
| Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Площадки для занятий физкультурой | 2,0 (допускается уменьшать, но не более чем на 50%) |
| Площадки для хозяйственных целей | 0,3 |
| Дворовое озеленение | 2,0 |

6.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне М3-Иа:

а) в случае расположения территориальной зоны или ее части в зоне регенерации исторической застройки запрещается строительство капитальных объектов, за исключением специальных мер, направленных на сохранение                            и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия, предусмотренных требованиями градостроительных регламентов в границах охранных зон объектов культурного наследия                            в соответствии с проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

б) соблюдение требований градостроительных регламентов, установленных проектом исторического поселения регионального значения город Вологда,                            для территорий исторических захоронений, на которых новая застройка                                              не предусмотрена, за исключением воссоздания утраченных культовых объектов                                           в первоначальных объемах;

в) соблюдение требований градостроительных регламентов, установленных проектом исторического поселения регионального значения город Вологда,                                                                               для учета территорий зеленых насаждений;

г) разрешается изменение характеристик типологии застройки для приведения в соответствие с исторической застройкой, допускается применение любого характерного типа исторической застройки, предусмотренного предметом охраны проекта исторического поселения регионального значения город Вологда;

д) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - ценной застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных                        и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

е) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - средовой застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

ж) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - инженерных сооружений:

- запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения;

з) ограничения сохранения дисгармоничных объектов:

- реконструкция дисгармоничных объектов капитального строительства                  их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов                               в соответствие с установленными предельными параметрами;

- разрешается нейтрализация дисгармоничных объектов капитального строительства путем изменения фасадов, организацией зеленых насаждений вдоль фасадов дисгармоничных объектов, сносом отдельных элементов (при амортизации возможен снос и всего дисгармоничного объекта), покраской здания                                            (для каменных стен);

и) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;

- запрещается организация новых улиц;

- разрешается организация новых площадей;

- разрешается организация новых парков и скверов;

- разрешается организация новых внутриквартальных проездов;

к) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):

- разрешается расширение проезжей части;

- разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки - защиту от подтопления);

л) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций - щитов - высотой не более 8 метров, с размером информационного поля высотой             не более 3 метров, шириной не более 6 метров;

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой                    не более 2,8 метра, шириной не более 1,4 метра;

- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 2,8 метра, максимальный диаметр не более           1,4 метра;

- разрешается размещение вывесок, электронных табло и рекламных конструкций на фасаде здания не выше второго этажа здания, строения                             или сооружения с площадью информационного поля вывески не более 10,0 кв. м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания;

- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше второго этажа, габаритами не более: шириной -                                                                                                                                    1 метр, высотой - 5 метров;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций - щитов высотой более 8 метров, с размером информационного поля высотой более  3 метров, шириной более 6 метров;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций                                         и информационных стендов высотой более 2,8 метра и шириной более 1,4 метра;

- запрещается размещение рекламных конструкций на крышах зданий                       и сооружений;

- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше второго этажа здания;

- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов;

м) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики:

- кирпичное (железобетонное, монолитный бетон, естественный камень) здание, прямоугольной либо сложной формы в плане («П», «Г»), с вальмовой либо двухскатной кровлей, максимальная ширина корпуса - 16 метров; максимальная длина меньшего фасада при сложной форме в плане - 40 метров;

- деревянное (смешанное) с вальмовой кровлей, прямоугольно формы в плане (либо сложной формы - («П», «Г»), угол наклона кровли до 30°, элементы кровли могут иметь сложную форму;

- допускаются отдельные элементы: мансарды, эркеры сложной формы                     в плане, балконы, аттики;

- допускается сложное объемно-пространственное решение;

- не допускается устройство двухскатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов;

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                           на главных фасадах и кровлях зданий;

н) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки:

- кирпич, бетон, дерево; стекло при заполнении проемов окон и дверей, витрин; керамогранит для элементов при отделке;

- запрещается использование пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей, в том числе, сайдинга;

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                             на главных фасадах и кровлях зданий;

о) цветовое решение:

- разрешается для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                               по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

- для дисгармоничных объектов:

- обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов, разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый цвета;

- разрешается для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки цветом - зеленый, охра, коричневый, синий);

п) требования к элементам благоустройства земельных участков:

- благоустройство участка должно быть направлено на воссоздание исторических характеристик территории (планировки участка, малых архитектурных форм, озеленения), исторических отметок поверхности земли, отвод поверхностных вод от объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- разрешается установка ограждений высотой не более 1,8 метра;

- разрешается деревянное ограждение с воротами и калитками                               с вертикальной зашивкой, имеющее деревянные или каменные (кирпичные) столбы; цветовое решение - покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов

- разрешается кованное (сварное) металлическое ограждение;

- глухие ограждения запрещены, открытых плоскостей должно быть                      не менее 50% от площади ограждения;

- запрещены ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                     5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих         на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов - элементов благоустройства и малых архитектурных форм;

- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка.

7. М3-Иб. Подзона смешанной застройки среднеэтажными зданиями жилого                                          и общественного назначения в границе исторического поселения

Подзона М3-Иб установлена для обеспечения правовых условий размещения               и эксплуатации объектов капитального строительства (их частей) делового, коммерческого, торгового, социально-культурного, коммунально-бытового и иного назначения периодического и эпизодического обслуживания, а также жилых домов             с входящими в их состав объектами недвижимого имущества (встроенными, пристроенными объектами) общественного назначения в целях сохранения исторически сложившегося типа застройки.

7.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне М3-Иб соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                     в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с поледующими изменениями).

7.2. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в подзоне М3-Иб принимаются такими же, как в зоне М3-И.                         К застройке в подзоне М3-Иб предъявляются дополнительные требования                           и ограничения по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблицы 7.1-7.3):

Таблица 7.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1 / максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяжен-ность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка4 | 2.1.1 | 4 эт./14 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | 6009 | 500009 | 0,82 / 1 кв. м общей площади жилых помещений | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 2. | Блокированная жилая застройка4 | 2.3 | 3 эт./ 12 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | 300 | 400 | 0,94 / 1 кв. м общей площади жилых помещений |  | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 3. | Среднеэтажная жилая застройка4 | 2.5 | 8 эт./27 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | 150010 | 5000010 | 0,62 кв. м / 1 кв. м общей площади жилых помещений |  | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 4. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 8 эт./27 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 5. | Общежития | 3.2.4 | 8 эт./27 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 6. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 8 эт./27 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 10000 | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 7. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 8 эт./27 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | 2000 | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 8. | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | 8 эт./27 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установлению | 60 кв. м / койку | 300 кв. м / койку | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 9. | Медицинские организации особого назначения | 3.4.3 | 8 эт./27 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 10. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)5 | 3.5.1 | 3 эт./ 15 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  |  | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 11. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации)5 | 3.5.1 | 5 эт./23 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  |  | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 12. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)5 | 3.5.1 | 5 эт./23 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 13. | Среднее и высшее профессиональное образование6 | 3.5.2 | 8 эт./27 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 10000 | 30 кв. м / 1 учащегося | 75 кв. м / 1 учащегося | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 14. | Среднее и высшее профессиональное образование (организации дополнительного профессионального образования: повышение квалификации, заочное обучение)6 | 3.5.2 | 8 эт./27 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 10000 | 10 кв. м / 1 учащегося | 35 кв. м / 1 учащегося | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 15. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 8 эт./27 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 16. | Государственное управление | 3.8.1 | 8 эт./27 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 10000 | 18 кв. м / 1 сотрудника | 54 кв. м / 1 сотрудника | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 17. | Деловое управление | 4.1 | 8 эт./27 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 10000 | 14,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 18. | Магазины | 4.4 | 8 эт./27 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 10000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 19. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 8 эт./27 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | 500 | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 20. | Общественное питание | 4.6 | 8 эт./27 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 10000 | 1000 кв. м / 100 мест | 2500 кв. м / 100 мест | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 21. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 8 эт./27 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 10000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 22. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | 8 эт./27 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 23. | Обеспечение занятий спортом в помещениях7 | 5.1.2 | 8 эт./27 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 24. | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | 8 эт./27 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 10000 | 50 кв. м / место | 160 кв. м / место | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 25. | Обеспечение внутреннего правопорядка8 | 8.3 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации |
| 26. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 8 эт./27 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 27. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 28. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 29. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 7.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность/ максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | 1 эт./ 4 | 4 | 16 х 120 | 8 х 12 | Не подлежит установлению | 30 кв. м / автомобиль | 40 | 15 | 35 | 135 | 111 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 2. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | 8 эт./27 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |

1 Исключение по максимальной этажности и высоте составляют объекты: здание Торгового комплекса (ул. Чехова, д. 27) - 6 эт. /18 м; жилой дом с объектами обслуживания на первом этаже (ул.  Зосимовская, д. 56) и здание Областного суда (ул. Чехова, д. 39) - 6 эт. / 21 м.

2 Максимальная площадь застройки 2500 кв. м при максимальных наружных габаритах: ширина не более 16 метров, длина не более 120 метров.

3 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

4 Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой два-три этажа - не менее 15 м; четыре этажа - не менее 20 м; пять этажей – не менее 30 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. Расстояние от стен блокированных жилых домов до ограждения участка со стороны вводов инженерных сетей при организации колодцев на территории участка –                     не менее 6 м. В условиях реконструкции и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

5 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% ( на 15%. Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

6 Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 50% в условиях реконструкции, уменьшены на 30% для организаций гуманитарного профиля; При кооперировании образовательных организаций и создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров: - от 1500 до 2000 учащихся - на 10%; - свыше 2000 до 3000 учащихся - на 20%; - свыше 3000 учащихся - на 30%.

7 Для детско-юношеской спортивной школы размеры земельного участка:  мин -10000 кв.м; макс -15000 кв. м.

8 Минимальные отступы от красной линии для пожарных депо: I, III типов – 15 метров,  II, IV, V типов – 10 метров.

9 Для отдельно стоящего многоквартирного дома  -  минимальный размер земельного участка -  600 кв.м, максимальный размер земельного участка – 4500 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка -  4500 кв.м, максимальный размер земельного участка - 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

10 Для отдельно стоящего многоквартирного дома -  минимальный размер земельного участка -  1500 кв.м, максимальный размер земельного участка – 15000 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка -  15000 кв.м, максимальный размер земельного участка - 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

11 Не применяется в отношении земельных участков  под  гаражными боксами, которые блокированы общими стенами с другими гаражами в одном ряду и  имеют общие с ними крышу, фундамент и коммуникации.

Таблица 7.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

7.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно                   к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

7.4. Площадь элементов дворового благоустройства в границе земельного участка многоквартирного дома определяется в соотвествии с показателями, приведенными в таблице 7.4.

Таблица 7.4

| Элементы дворового благоустройства | Показатель удельных размеров площадок (кв. м/чел.) |
| --- | --- |
| Площадки детские игровые дошкольного возраста | 0,7 |
| Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Площадки для занятий физкультурой | 2,0 (допускается уменьшать, но не более чем на 50%) |
| Площадки для хозяйственных целей | 0,3 |
| Дворовое озеленение | 2,0 |

7.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне М3-Иб:

а) в случае расположения территориальной зоны или ее части в зоне регенерации исторической застройки запрещается строительство капитальных объектов, за исключением специальных мер, направленных на сохранение                           и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия, предусмотренных требованиями градостроительных регламентов в границах охранных зон объектов культурного наследия                       в соответствии с проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

б) разрешается изменение характеристик типологии застройки для приведения в соответствие с исторической застройкой, допускается применение любого характерного типа исторической застройки, предусмотренного предметом охраны проекта исторического поселения регионального значения город Вологда;

в) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - ценной застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных                        и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

г) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - средовой застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

д) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - инженерных сооружений:

- запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения;

е) ограничения сохранения дисгармоничных объектов:

- реконструкция дисгармоничных объектов капитального строительства                  и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов                        в соответствие с установленными предельными параметрами;

- разрешается нейтрализация дисгармоничных объектов капитального строительства путем изменения фасадов, организацией зеленых насаждений вдоль фасадов дисгармоничных объектов, сносом отдельных элементов (при амортизации возможен снос и всего дисгармоничного объекта), покраской здания (разрешается для каменных стен);

ж) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;

- запрещается организация новых улиц;

- разрешается организация новых площадей;

- разрешается организация новых парков и скверов;

- разрешается организация новых внутриквартальных проездов;

з) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):

- разрешается расширение проезжей части;

- разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки - защиту от подтопления);

и) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций - щитов - высотой не более 8 метров, с размером информационного поля высотой не более 3 метров, шириной не более 6 метров;

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой               не более 2,8 метра, шириной не более 1,4 метра;

- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 2,8 метра, максимальный диаметр не более                  1,4 метра;

- разрешается размещение вывесок, электронных табло и рекламных конструкций на фасаде здания не выше второго этажа здания, строения                            или сооружения с площадью информационного поля вывески не более 10,0 кв. м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания;

- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше второго этажа, габаритами не более: шириной -                                     1 метр, высотой - 5 метров;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций - щитов высотой более 8 метров, с размером информационного поля высотой более  3 метров шириной более 6 метров;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций                    и информационных стендов высотой более 2,8 метра и шириной более 1,4 метра;

- запрещается размещение рекламных конструкций на крышах зданий                       и сооружений;

- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше второго этажа здания;

- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов;

к) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики:

- кирпичное (железобетонное, монолитный бетон, естественный камень) здание, прямоугольной либо сложной формы в плане («П», «Г»), с вальмовой либо двухскатной кровлей, максимальная ширина корпуса - 16 метров; максимальная длина меньшего фасада при сложной форме в плане - 40 метров;

- деревянное (смешанное) с вальмовой кровлей, прямоугольно формы             в плане (либо сложной формы - («П», «Г»), угол наклона кровли до 30°, элементы кровли могут иметь сложную форму;

- допускаются отдельные элементы: мансарды, эркеры сложной формы                                     в плане, балконы, аттики;

- допускается сложное объемно-пространственное решение;

- не допускается устройство двухскатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов;

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                      на главных фасадах и кровлях зданий;

л) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки:

- кирпич, бетон, дерево; стекло при заполнении проемов окон и дверей, витрин; керамогранит для элементов при отделке;

- запрещается использование пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей, в том числе, сайдинга;

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                      на главных фасадах и кровлях зданий;

м) цветовое решение:

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                         по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, красно-коричневый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

н) требования к элементам благоустройства земельных участков:

- благоустройство участка должно быть направлено на воссоздание исторических характеристик территории (планировки участка, малых архитектурных форм, озеленения), исторических отметок поверхности земли, отвод поверхностных вод от объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- разрешается установка ограждений высотой не более 1,8 метра;

- разрешается деревянное ограждение с воротами и калитками                         с вертикальной зашивкой, имеющее деревянные или каменные (кирпичные) столбы; цветовое решение - покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов

- разрешается кованное (сварное) металлическое ограждение;

- глухие ограждения запрещены, открытых плоскостей должно быть                      не менее 50% от площади ограждения;

- запрещены ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                  5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                 на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия                        и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов - элементов благоустройства и малых архитектурных форм;

- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка.

8. М4-И. Зона смешанной застройки многоэтажными зданиями жилого                      и общественного назначения в границе исторического поселения

Зона М4-И установлена для обеспечения правовых условий размещения                      и эксплуатации объектов капитального строительства (их частей) делового, коммерческого, торгового, социально-культурного, коммунально-бытового и иного назначения периодического и эпизодического обслуживания, а также жилых домов                 с входящими в их состав объектами недвижимого имущества (встроенными, пристроенными объектами) общественного назначения в целях сохранения исторически сложившегося типа застройки.

8.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне М4-И соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                               в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

8.2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне М4-И (таблицы 8.1-8.3):

Таблица 8.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность/ максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Среднеэтажная жилая застройка4 | 2.5 | 8 эт./27 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | 15007 | 500007 | 0,62 кв. м / 1 кв. м общей площади жилых помещений | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 2. | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 9 эт./30 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | 15007 | 500007 | 0,60 кв. м / 1 кв. м общей площади жилых помещений |  | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 3. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 9 эт./30 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 4. | Общежития | 3.2.4 | 9 эт./30 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 5. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 9 эт./30 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 10000 | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 6. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 9 эт./30 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | 2000 | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 7. | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | 9 эт./30 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 60 кв. м / койку | 300 кв. м / койку | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 8. | Медицинские организации особого назначения | 3.4.3 | 9 эт./30 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 9. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)5 | 3.5.1 | 3 эт./ 15 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  |  | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 10. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации)5 | 3.5.1 | 5 эт./23 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  |  | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 11. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)5 | 3.5.1 | 5 эт./23 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 12. | Среднее и высшее профессиональное образование6 | 3.5.2 | 9 эт./30 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 10000 | 30 кв. м / 1 учащегося | 75 кв. м / 1 учащегося | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 13. | Среднее и высшее профессиональное образование (организации дополнительного профессионального образования: повышение квалификации, заочное обучение)6 | 3.5.2 | 9 эт./30 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 10000 | 10 кв. м / 1 учащегося | 35 кв. м / 1 учащегося | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 14. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 9 эт./30 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 15. | Государственное управление | 3.8.1 | 9 эт./30 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 10000 | 13 кв. м / 1 сотрудника | 54 кв. м / 1 сотрудника | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 16. | Деловое управление | 4.1 | 9 эт./30 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 10000 | 13,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 17. | Магазины | 4.4 | 9 эт./30 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 10000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 18. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 9 эт./30 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | 500 | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 19. | Общественное питание | 4.6 | 9 эт./30 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 10000 | 1000 кв. м / 100 мест | 2500 кв. м / 100 мест | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 20. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 9 эт./30 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 10000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 21. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | 9 эт./30 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 22. | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | 9 эт./30 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 10000 | 50 кв. м / место | 160 кв. м / место | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 23. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 9 эт./30 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 |  | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |
| 24. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 25. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 26. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 8.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность/ максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяжен-ность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | 9 эт./30 | 7 | 16 х 120 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 10000 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 35 | 135 | 1 | 0 - 6 | 12 | 30 | 25 |

1 Исключение по максимальной высоте здания составляет 9-эт. жилой комплекс с объектами обслуживания с высотой зданий 28,5 метров (ул. Чехова, дд. 17, 19, ул. Мальцева, д. 33).

2 Максимальная площадь зданий - 2500 кв. м при максимальных наружных габаритах сложной конфигурации в плане здания - 16х120 метров.

3 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

4 Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой пять этажей - не менее 30 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат -                       не менее 10 м. Расстояние от стен блокированных жилых домов до ограждения участка со стороны вводов инженерных сетей при организации колодцев на территории участка – не менее 6 м. В условиях реконструкции и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь)                      из окна в окно.

5 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% ( на 15%. Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

6 Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 50% в условиях реконструкции, уменьшены на 30% для организаций гуманитарного профиля; При кооперировании образовательных организаций и создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров: - от 1500 до 2000 учащихся - на 10%; - свыше 2000 до 3000 учащихся - на 20%; - свыше 3000 учащихся - на 30%.

7 Для отдельно стоящего многоквартирного дома -  минимальный размер земельного участка -  1500 кв.м, максимальный размер земельного участка – 15000 кв.м; для группы жилых домов – минимальный размер земельного участка -  15000 кв.м, максимальный размер земельного участка – 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

Таблица 8.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

8.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

8.4. Площадь элементов дворового благоустройства в границе земельного участка многоквартирного дома определяется в соотвествии с показателями, приведенными в таблице 8.4.

Таблица 8.4

| Элементы дворового благоустройства | Показатель удельных размеров площадок (кв. м/чел.) |
| --- | --- |
| Площадки детские игровые дошкольного возраста | 0,7 |
| Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Площадки для занятий физкультурой | 2,0 (допускается уменьшать, но не более чем на 50%) |
| Площадки для хозяйственных целей | 0,3 |
| Дворовое озеленение | 2,0 |

8.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне М4-И:

а) в случае расположения территориальной зоны или ее части в зоне регенерации исторической застройки запрещается строительство капитальных объектов, за исключением специальных мер, направленных на сохранение                          и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия, предусмотренных требованиями градостроительных регламентов в границах охранных зон объектов культурного наследия                      в соответствии с проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

б) ограничения изменения характерных типов исторической застройки -                  не подлежат установлению;

в) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - ценной застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных                          и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей                  и элементов;

г) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - средовой застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

д) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - инженерных сооружений:

- запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения;

е) ограничения сохранения дисгармоничных объектов:

- реконструкция дисгармоничных объектов капитального строительства                    и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов                         в соответствие с установленными предельными параметрами;

ж) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;

- запрещается организация новых улиц;

- разрешается организация новых площадей;

- разрешается организация новых внутриквартальных проездов;

з) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):

- разрешается расширение проезжей части;

- разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки - защиту от подтопления);

и) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций - щитов - высотой не более 8 метров, с размером информационного поля высотой            не более 3 метров, шириной не более 6 метров;

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой                      не более 2,8 метра, шириной не более 1,4 метра;

- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 2,8 метра, максимальный диаметр не более                       1,4 метра;

- разрешается размещение вывесок, электронных табло и рекламных конструкций на фасаде здания не выше второго этажа здания, строения                            или сооружения с площадью информационного поля вывески не более 10,0 кв. м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания;

- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше второго этажа, габаритами не более: шириной -                 1 метр, высотой - 5 метров;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций - щитов высотой более 8 метров, с размером информационного поля высотой более  3 метров шириной более 6 метров;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций                      и информационных стендов высотой более 2,8 метра и шириной более 1,4 метра;

- запрещается размещение рекламных конструкций на крышах зданий                    и сооружений;

- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше второго этажа здания;

- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов;

к) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики:

- кирпичное (железобетонное, монолитный бетон, естественный камень) здание, прямоугольной либо сложной формы в плане («П», «Г»), с вальмовой                   либо двухскатной кровлей, максимальная ширина корпуса - 16 метров; максимальная длина меньшего фасада при сложной форме в плане - 40 метров;

- деревянное (смешанное) с вальмовой кровлей, прямоугольно формы в плане (либо сложной формы - («П», «Г»), угол наклона кровли до 30°, элементы кровли могут иметь сложную форму;

- допускаются отдельные элементы: мансарды, эркеры сложной формы                               в плане, балконы, аттики;

- допускается сложное объемно-пространственное решение;

- не допускается устройство двухскатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов;

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                                на главных фасадах и кровлях зданий;

л) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки - не подлежат установлению;

м) цветовое решение:

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                                              по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, красно-коричневый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

н) требования к элементам благоустройства земельных участков:

- благоустройство участка должно быть направлено на воссоздание исторических характеристик территории (планировки участка, малых архитектурных форм, озеленения), исторических отметок поверхности земли, отвод поверхностных вод от объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- разрешается установка ограждений высотой не более 1,8 метра;

- разрешается деревянное ограждение с воротами и калитками                         с вертикальной зашивкой, имеющее деревянные или каменные (кирпичные) столбы; цветовое решение - покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов

- разрешается кованное (сварное) металлическое ограждение;

- глухие ограждения запрещены, открытых плоскостей должно быть                    не менее 50% от площади ограждения;

- запрещены ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                                   5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                   на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия                         и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов - элементов благоустройства и малых архитектурных форм;

- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка.

9. М5-И. Зона смешанной застройки многоэтажными зданиями в целях рекомендованного размещения архитектурных доминант в границе исторического поселения

Зона М5-И установлена для обеспечения правовых условий размещения                           и эксплуатации объектов капитального строительства (их частей) делового, коммерческого, торгового, социально-культурного, коммунально-бытового и иного назначения периодического и эпизодического обслуживания, а также жилых домов                 с входящими в их состав объектами недвижимого имущества (встроенными, пристроенными объектами) общественного назначения в целях рекомендованного размещения архитектурных доминант и развития системы городских  пространственных ориентиров.

9.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне М5-И соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                     в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

9.2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне М5-И (таблицы 9.1, 9.2):

Таблица 9.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность/ максимальная высота объекта капитального строительства (м) | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м) | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)1 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | 8 эт./27 | Не подлежит установлению | 18 х 50 | Не подлежит установлению | 15002 | 500002 | 0,62 кв. м / 1 кв. м общей площади жилых помещений | Не подлежит установлению | 35 | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установлению |
| 2. | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 9 эт./30 |  | 18 х 50 |  | 15002 | 500002 | 0,60 кв. м / 1 кв. м общей площади жилых помещений |  | 30 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Общественное использование объектов капитального строительства | 3.0 | 9 эт./30 |  | 18 х 50 |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 80 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Религиозное использование | 3.7 | Не подлежит установлению | 10000 | 7,5 кв. м на место в объекте (количество прихожан) | 80 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Магазины | 4.4 | 9 эт./30 | Не подлежит установлению | 18 х 50 | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | 10000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 80 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 9 эт./30 |  | 18 х 50 |  |  | 10000 | Не подлежит установлению | 80 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 8. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 9. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 9.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м) | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м) | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)1 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Предпринимательство | 4.0 | 9 эт./30 | Не подлежит установлению | 18 х 50 | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установлению |

1 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016  с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

2 Для отдельно стоящего многоквартирного дома -  минимальный размер земельного участка -  1500 кв.м, максимальный размер земельного участка – 15000 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка -  15000 кв.м, максимальный размер земельного участка - 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

9.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

9.4. Площадь элементов дворового благоустройства в границе земельного участка многоквартирного дома определяется в соотвествии с показателями, приведенными в таблице 9.3.

Таблица 9.3

| Элементы дворового благоустройства | Показатель удельных размеров площадок (кв. м/чел.) |
| --- | --- |
| Площадки детские игровые дошкольного возраста | 0,7 |
| Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Площадки для занятий физкультурой | 2,0 (допускается уменьшать, но не более чем на 50%) |
| Площадки для хозяйственных целей | 0,3 |
| Дворовое озеленение | 2,0 |

9.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно                 к территориальной зоне М5-И:

- сохранение сложившихся силуэтных характеристик;

- воссоздание исторических силуэтных характеристик;

- создание силуэта с характерными для исторической среды параметрами застройки.

10. М6-И. Зона смешанной застройки малоэтажными зданиями различного назначения, участвующими в формировании силуэта исторического поселения

Зона М6-И установлена для обеспечения правовых условий размещения               и эксплуатации объектов капитального строительства (их частей) делового, коммерческого, торгового, социально-культурного, коммунально-бытового и иного назначения периодического и эпизодического обслуживания, а также жилых домов с входящими в их состав объектами недвижимого имущества (встроенными, пристроенными объектами) общественного назначения в целях сохранения силуэта исторического поселения.

10.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне М6-И соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

10.2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне М6-И (таблицы 10.1-10.3):

Таблица 10.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка4 | 2.1.1 | 3 эт./ 12 | Не подлежит установлению | 16 х 120 | Не подлежит установлению | 6008 | 500008 | 0,94 / 1 кв. м общей площади жилых помещений | Не подлежит установ-лению | 50 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | 2 эт./ 8 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установлению | 1,8 кв. м / автомобиль | 30 кв. м / автомобиль | Не подлежит установлению | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | 1 эт./ 4 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установлению | 30 кв. м / автомобиль | Не подлежит установлению | 10 |  |  | 19 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 3 эт./ 12 |  | 16 х 120 |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 5. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | 10000 | В соответствии с нормативной ведомственной документацией | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 6. | Социальное обслуживание | 3.2 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 |  | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 7. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  | 700 | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 8. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 3 эт./ 12 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | 10000 | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 9. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 3 эт./ 12 |  | 16 х 120 |  | 2000 | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 10. | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | 3 эт./ 12 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 60 кв. м / койку | 300 кв. м / койку | 45 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 11. | Медицинские организации особого назначения | 3.4.3 | 3 эт./ 12 |  | 16 х 120 |  |  |  | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 12. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)5 | 3.5.1 | 3 эт./ 12 |  | 16 х 120 |  |  |  | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 13. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации)5 | 3.5.1 | 3 эт./ 12 |  | 16 х 120 |  |  |  | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 14. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)5 | 3.5.1 | 3 эт./ 12 |  | 16 х 120 |  |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 15. | Среднее и высшее профессиональное образование6 | 3.5.2 | 3 эт./ 12 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 30 кв. м / 1 учащегося | 75 кв. м / 1 учащегося | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 16. | Среднее и высшее профессиональное образование (организации дополнительного профессионального образования: повышение квалификации, заочное обучение)6 | 3.5.2 | 3 эт./ 12 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 10 кв. м / 1 учащегося | 35 кв. м / 1 учащегося | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 17. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 3 эт./ 12 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 18. | Государственное управление | 3.8.1 | 3 эт./ 12 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 30 кв. м / 1 сотрудника | 54 кв. м / 1 сотрудника | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 19. | Деловое управление | 4.1 | 3 эт./ 12 | Не подлежит установлению | 16 х 120 | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | 10000 | 18,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 80 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 20. | Магазины | 4.4 | 3 эт./ 12 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. Пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. Пл. | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 21. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 3 эт./ 12 |  | 16 х 120 |  | 500 | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 22. | Общественное питание | 4.6 | 3 эт./ 12 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | 10000 | 1000 кв. м / 100 мест | 2500 кв. м / 100 мест | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 23. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 3 эт./ 12 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 24. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | 3 эт./ 12 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | Не подлежит установлению | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 25. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 3 эт./ 12 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 26. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 27. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 28. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 10.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Для индивидуального жилищного строительства7 | 2.1 | 3 эт./12 | Не подлежит установлению | 16 х 120 | Не подлежит установлению | 400/ 30010 | 1500 | Не подлежит установлению | 30 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | 3 эт./12 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 1000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 2000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |

1 До наивысшей точки здания.

2 Максимальная площадь здания - 1680 кв. м при максимальных наружных габаритах: ширина не более 16 метров, длина не более 120 метров.

3 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

4 Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой два-три этажа – не менее 15 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат -   не менее 10 м. В условиях реконструкции и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

5 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% ( на 15%. Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

6 Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 50% в условиях реконструкции, уменьшены на 30% для организаций гуманитарного профиля; При кооперировании образовательных организаций и создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров: - от 1500 до 2000 учащихся – на 10%; - свыше 2000 до 3000 учащихся – на 20%; - свыше 3000 учащихся - на 30%.

7 Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) домов индивидуальной застройки до стен домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. Расстояние от границ участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома – 3; до хозяйственных построек – 1. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен ближайшего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

8 Для отдельно стоящего многоквартирного дома - минимальный размер земельного участка - 600 кв.м, максимальный размер земельного участка - 4500 кв.м; для группы жилых домов – минимальный размер земельного участка -  4500 кв.м, максимальный размер земельного участка - 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

9 Не применяется в отношении земельных участков под гаражными боксами, которые блокированы  общими стенами с другими гаражами в одном ряду и  имеют общие с ними крышу, фундамент и коммуникации.

10 300 кв. м - при существующем жилом доме.

Таблица 10.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

10.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

10.4. Площадь элементов дворового благоустройства в границе земельного участка многоквартирного дома определяется в соотвествии с показателями, приведенными в таблице 10.4.

Таблица 10.4

| Элементы дворового благоустройства | Показатель удельных размеров площадок (кв. м/чел.) |
| --- | --- |
| Площадки детские игровые дошкольного возраста | 0,7 |
| Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Площадки для занятий физкультурой | 2,0 (допускается уменьшать, но не более чем на 50%) |
| Площадки для хозяйственных целей | 0,3 |
| Дворовое озеленение | 2,0 |

10.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне М6-И:

а) ограничения изменения типа застройки - не подлежат установлению;

б) ограничения изменения исторически ценных градоформирующих объектов - не подлежат установлению;

в) ограничения сохранения диссонирующих элементов застройки -                           не подлежат установлению;

г) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок - не подлежат установлению;

д) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики - не подлежат установлению, кроме угла наклона кровли - до 30(;

е) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки - не подлежат установлению;

ж) цветовое решение:

- для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки                        и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                    по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

з) ограничения изменения характера озеленения земельного участка:

- разрешается посадка деревьев и кустарников с целью создания плотных посадок между историческими зданиями и современной застройкой;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                   5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия                               и исторически ценных градоформирующих объектов;

и) элементы благоустройства - не подлежат установлению;

к) ограничения изменения характера благоустройства земельного участка -             не подлежат установлению.

11. М6-Иа. Подзона смешанной застройки малоэтажными зданиями различного назначения, участвующими в формировании силуэта исторического поселения

Подзона М6-Иа установлена для обеспечения правовых условий размещения                  и эксплуатации объектов капитального строительства (их частей) делового, коммерческого, торгового, социально-культурного, коммунально-бытового и иного назначения периодического и эпизодического обслуживания, а также жилых домов              с входящими в их состав объектами недвижимого имущества (встроенными, пристроенными объектами) общественного назначения в целях сохранения силуэта исторического поселения.

11.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне М6-Иа соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018  года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                    в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

11.2. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в подзоне М6-Иа принимаются такими же, как в зоне     М6-И. К застройке в подзоне М6-Иа предъявляются дополнительные требования                          и ограничения по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблицы 11.1-11.3):

Таблица 11.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка4 | 2.1.1 | 4 эт./15 | Не подлежит установлению | 16 х 120 | Не подлежит установлению | 6008 | 500008 | 0,82 / 1 кв. м общей площади жилых помещений | Не подлежит установлению | 50 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | 2 эт./ 8 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установлению | 1,8 кв. м / автомобиль | 30 кв. м / автомобиль | Не подлежит установлению | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | 1 эт./ 4 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установлению | 30 кв. м / автомобиль | Не подлежит установлению | 10 |  |  | 19 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 5. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | 10000 | В соответствии с нормативной ведомственной документацией | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 6. | Социальное обслуживание | 3.2 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | В соответствии с нормативной ведомственной документацией | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 7. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  | 700 | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 8. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | 10000 | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 9. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  | 2000 | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 10. | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | 4 эт. /15 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 60 кв. м / койку | 300 кв. м / койку | 45 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 11. | Медицинские организации особого назначения | 3.4.3 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  |  |  | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 12. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)5 | 3.5.1 | 3 эт./15 |  | 16 х 120 |  |  |  | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 13. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации)5 | 3.5.1 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  |  |  | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 14. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)5 | 3.5.1 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 15. | Среднее и высшее профессиональное образование6 | 3.5.2 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 30 кв. м / 1 учащегося | 75 кв. м / 1 учащегося | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 16. | Среднее и высшее профессиональное образование (организации дополнительного профессионального образования: повышение квалификации, заочное обучение)6 | 3.5.2 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 10 кв. м/ 1 учащегося | 35 кв. м/ 1 учащегося | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 17. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 18. | Государственное управление | 3.8.1 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 30 кв. м / 1 сотрудника | 54 кв. м / 1 сотрудника | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 19. | Деловое управление | 4.1 | 4 эт./15 | Не подлежит установлению | 16 х 120 | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | 10000 | 18,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 80 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 20. | Магазины | 4.4 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 21. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  | 500 | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 22. | Общественное питание | 4.6 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | 10000 | 1000 кв. м / 100 мест | 2500 кв. м / 100 мест | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 25 | 25 |
| 23. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 24. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | Не подлежит установлению | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 25. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 26. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 27. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 28. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 11.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность/ максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Для индивидуального жилищного строительства7 | 2.1 | 3 эт./12 | Не подлежит установлению | 16 х 120 | Не подлежит установлению | 400/ 30010 | 1500 | Не подлежит установлению | 30 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 1000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 2000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |

1 До наивысшей точки здания.

2 Максимальная площадь здания - 1680 кв. м при максимальных наружных габаритах: ширина не более 16 метров, длина не более 120 метров.

3 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

4 Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой два-три этажа - не менее 15 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат -   не менее 10 м. В условиях реконструкции и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

5 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% ( на 15%. Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

6 Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 50% в условиях реконструкции, уменьшены на 30% для организаций гуманитарного профиля; При кооперировании образовательных организаций и создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров: - от 1500 до 2000 учащихся - на 10%; - свыше 2000 до 3000 учащихся - на 20%; - свыше 3000 учащихся - на 30%.

7 Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) домов индивидуальной застройки до стен домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. Расстояние от границ участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 1. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен ближайшего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

8 Для отдельно стоящего многоквартирного дома  -  минимальный размер земельного участка - 600 кв.м, максимальный размер земельного участка - 4500 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка - 4500 кв.м, максимальный размер земельного участка - 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

9 Не применяется в отношении земельных участков  под  гаражными боксами, которые блокированы  общими стенами с другими гаражами в одном ряду и  имеют общие с ними крышу, фундамент и коммуникации.

10 300 кв. м - при существующем жилом доме.

Таблица 11.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

11.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

11.4. Площадь элементов дворового благоустройства в границе земельного участка многоквартирного дома определяется в соотвествии с показателями, приведенными в таблице 11.4.

Таблица 11.4

| Элементы дворового благоустройства | Показатель удельных размеров площадок (кв. м/чел.) |
| --- | --- |
| Площадки детские игровые дошкольного возраста | 0,7 |
| Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Площадки для занятий физкультурой | 2,0 (допускается уменьшать, но не более чем на 50%) |
| Площадки для хозяйственных целей | 0,3 |
| Дворовое озеленение | 2,0 |

11.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне М6-Иа:

а) ограничения изменения типа застройки - не подлежат установлению;

б) ограничения изменения исторически ценных градоформирующих объектов - не подлежат установлению;

в) ограничения сохранения диссонирующих элементов застройки -                        не подлежат установлению;

г) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок - не подлежат установлению;

д) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики - не подлежат установлению, кроме угла наклона кровли - до 30(;

е) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки - не подлежат установлению;

ж) цветовое решение:

- для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки                     и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                  по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

з) ограничения изменения характера озеленения земельного участка:

- разрешается посадка деревьев и кустарников с целью создания плотных посадок между историческими зданиями и современной застройкой;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                   5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия                       и исторически ценных градоформирующих объектов;

и) элементы благоустройства - не подлежат установлению;

к) ограничения изменения характера благоустройства земельного участка -                  не подлежат установлению.

12. М6-Иб. Подзона смешанной застройки малоэтажными зданиями различного назначения, участвующими в формировании силуэта исторического поселения

Подзона М6-Иб установлена для обеспечения правовых условий размещения          и эксплуатации объектов капитального строительства (их частей) делового, коммерческого, торгового, социально-культурного, коммунально-бытового и иного назначения периодического и эпизодического обслуживания, а также жилых домов                  с входящими в их состав объектами недвижимого имущества (встроенными, пристроенными объектами) общественного назначения в целях сохранения силуэта исторического поселения.

12.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне М6-Иб соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018  года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                      в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

12.2. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в подзоне М6-Иб принимаются такими же, как в зоне     М6-И. К застройке в подзоне М6-Иб предъявляются дополнительные требования                           и ограничения по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблицы 12.1-12.3):

Таблица 12.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м) | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)2 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка3 | 2.1.1 | 4 эт./16 | Не подлежит установлению | Не подлежит устанолению | Не подлежит установлению | 6007 | 500007 | 0,82 / 1 кв. м общей площади жилых помещений | Не подлежит установлению | 50 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | 2 эт./ 8 |  |  |  | Не подлежит установлению | 1,8 кв. м / автомобиль | 30 кв. м / автомобиль | Не подлежит установлению | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | 1 эт./ 4 |  |  |  | Не подлежит установлению | 30 кв. м / автомобиль | Не подлежит установлению | 10 |  |  | 18 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 4 эт./16 |  |  |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 5. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 4 эт./16 |  |  |  | Не подлежит установ-лению | 10000 | В соответствии с нормативной ведомственной документацией | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 6. | Социальное обслуживание | 3.2 | 4 эт./16 |  |  |  |  | 10000 |  | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 7. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 4 эт./16 |  |  |  | 700 | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 8. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 4 эт./16 |  |  |  | Не подлежит установ-лению | 10000 | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 9. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 4 эт./16 |  |  |  | 2000 | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 10. | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | 4 эт. /16 |  |  |  | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 60 кв. м / койку | 300 кв. м / койку | 45 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 11. | Медицинские организации особого назначения | 3.4.3 | 4 эт./16 |  |  |  |  |  | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 12. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)4 | 3.5.1 | 3 эт./15 |  |  |  |  |  | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 13. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации)4 | 3.5.1 | 4 эт./16 |  |  |  |  |  | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 14. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)4 | 3.5.1 | 4 эт./16 |  |  |  |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 15. | Среднее и высшее профессиональное образование5 | 3.5.2 | 4 эт./16 |  |  |  |  | 10000 | 30 кв. м / 1 учащегося | 75 кв. м / 1 учащегося | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 16. | Среднее и высшее профессиональное образование (организации дополнительного профессионального образования: повышение квалификации, заочное обучение)5 | 3.5.2 | 4 эт./16 |  |  |  |  | 10000 | 10 кв. м/1 учащегося | 35 кв. м/ 1 учащегося | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 17. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 4 эт./16 |  |  |  |  | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 18. | Государственное управление | 3.8.1 | 4 эт./16 |  |  |  |  | 10000 | 30 кв. м / 1 сотрудника | 54 кв. м / 1 сотрудника | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 19. | Деловое управление | 4.1 | 4 эт./16 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | 10000 | 18,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 80 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 20. | Магазины | 4.4 | 4 эт./16 |  |  |  |  | 10000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 21. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 4 эт./16 |  |  |  | 500 | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 22. | Общественное питание | 4.6 | 4 эт./16 |  |  |  | Не подлежит установ-лению | 10000 | 1000 кв. м/ 100 мест | 2500 кв. м/ 100 мест | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 25 | 25 |
| 23. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 4 эт./16 |  |  |  |  | 10000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 24. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | 4 эт./16 |  |  |  |  | 10000 | Не подлежит установлению | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 25. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 4 эт./16 |  |  |  |  | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 26. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 27. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 28. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 12.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м) | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)2 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Для индивидуального жилищного строительства6 | 2.1 | 3 эт./12 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 400 / 3009 | 1500 | Не подлежит установлению | 30 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | 4 эт./16 |  |  |  | Не подлежит установ-лению | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | 4 эт./16 |  |  |  |  | 10000 | 1000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 2000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |

1 До наивысшей точки здания.

2 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

3 Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой два-три этажа - не менее 15 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат -        не менее 10 м. В условиях реконструкции и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

4 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% ( на 15%. Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

5 Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 50% в условиях реконструкции, уменьшены на 30% для организаций гуманитарного профиля; При кооперировании образовательных организаций и создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров: - от 1500 до 2000 учащихся - на 10%; - свыше 2000 до 3000 учащихся - на 20%; - свыше 3000 учащихся - на 30%.

6 Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) домов индивидуальной застройки до стен домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. Расстояние от границ участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 1. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен ближайшего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

7 Для отдельно стоящего многоквартирного дома  -  минимальный размер земельного участка -  600 кв.м, максимальный размер земельного участка – 4500 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка -  4500 кв.м, максимальный размер земельного участка – 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования .

8 Не применяется в отношении земельных участков  под  гаражными боксами, которые блокированы  общими стенами с другими гаражами в одном ряду и  имеют общие с ними крышу, фундамент и коммуникации.

9 300 кв. м - при существующем жилом доме.

Таблица 12.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

12.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно            к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

12.4. Площадь элементов дворового благоустройства в границе земельного участка многоквартирного дома определяется в соотвествии с показателями, приведенными в таблице 12.4.

Таблица 12.4

| Элементы дворового благоустройства | Показатель удельных размеров площадок (кв. м/чел.) |
| --- | --- |
| Площадки детские игровые дошкольного возраста | 0,7 |
| Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Площадки для занятий физкультурой | 2,0 (допускается уменьшать, но не более чем на 50%) |
| Площадки для хозяйственных целей | 0,3 |
| Дворовое озеленение | 2,0 |

12.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне М6-Иб:

а) ограничения изменения типа застройки - не подлежат установлению;

б) ограничения изменения исторически ценных градоформирующих объектов - не подлежат установлению;

в) ограничения сохранения диссонирующих элементов застройки - не подлежат установлению;

г) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок - не подлежат установлению;

д) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики - не подлежат установлению;

е) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки - не подлежат установлению;

ж) цветовое решение:

- для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки                                и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                 по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

з) ограничения изменения характера озеленения земельного участка:

- разрешается посадка деревьев и кустарников с целью создания плотных посадок между историческими зданиями и современной застройкой;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                         5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия                      и исторически ценных градоформирующих объектов;

и) элементы благоустройства - не подлежат установлению;

к) ограничения изменения характера благоустройства земельного участка -                не подлежат установлению.

13. М7-И. Зона смешанной застройки среднеэтажными зданиями различного назначения, участвующими в формировании силуэта исторического поселения

Зона М7-И установлена для обеспечения правовых условий размещения                            и эксплуатации объектов капитального строительства (их частей) делового, коммерческого, торгового, социально-культурного, коммунально-бытового и иного назначения периодического и эпизодического обслуживания, а также жилых домов             с входящими в их состав объектами недвижимого имущества (встроенными, пристроенными объектами) общественного назначения в целях сохранения силуэта исторического поселения.

13.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне М7-И соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                    в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

13.2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне М7-И (таблицы 13.1-13.3):

Таблица 13.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка4 | 2.1.1 | 4 эт./14 | Не подлежит установлению | 16 х 120 | Не подлежит установлению | 6007 | 500007 | 0,82 / 1 кв. м общей площади жилых помещений | Не подлежит установлению | 50 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Среднеэтажная жилая застройка4 | 2.5 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  | 15008 | 500008 | 0,73 / 1 кв. м общей площади жилых помещений |  | 35 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | 1 эт./ 4 | 4 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | 30 кв. м / автомобиль | Не подлежит установлению | 10 |  |  | 19 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 5 эт./19 | Не подлежит установлению | 16 х 120 |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 5. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 6. | Социальное обслуживание | 3.2 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | 10000 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 7. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  | 700 | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 8. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | 10000 | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 9. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  | 2000 | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 10. | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 60 кв. м / койку | 300 кв. м / койку | 45 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 11. | Медицинские организации особого назначения | 3.4.3 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  |  |  | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 12. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)5 | 3.5.1 | 3 эт./ 15 |  | 16 х 120 |  |  |  | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 13. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации)5 | 3.5.1 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  |  |  | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 14. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)5 | 3.5.1 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 15. | Среднее и высшее профессиональное образование6 | 3.5.2 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 30 кв. м / 1 учащегося | 75 кв. м / 1 учащегося | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 16. | Среднее и высшее профессиональное образование (организации дополнительного профессионального образования: повышение квалификации, заочное обучение)6 | 3.5.2 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 10 кв. м / 1 учащегося | 35 кв. м / 1 учащегося | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 17. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 18. | Государственное управление | 3.8.1 | 5 эт./19 | Не подлежит установлению | 16 х 120 | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | 10000 | 30 кв. м / 1 сотрудника | 54 кв. м / 1 сотрудника | 80 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 19. | Деловое управление | 4.1 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 18,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 20. | Магазины | 4.4 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 21. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  | 500 | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 22. | Общественное питание | 4.6 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | 10000 | 1000 кв. м / 100 мест | 2500 кв. м / 100 мест | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 23. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 24. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | Не подлежит установлению | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 25. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 |  | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 26. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 27. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 28. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 13.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного частка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | 5 эт./19 | Не подлежит установлению | 16 х 120 | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 1000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 2000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |

1 До наивысшей точки здания.

2 Максимальная площадь здания - 1680 кв. м при максимальных наружных габаритах: ширина не более 16 метров, длина не более 120 метров.

3 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

4 Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой два-три этажа - не менее 15 м; четыре этажа - не менее 20 м; пять этажей – не менее 30 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. В условиях реконструкции и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

5 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% ( на 15%. Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

6 Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 50% в условиях реконструкции, уменьшены на 30% для организаций гуманитарного профиля; При кооперировании образовательных организаций и создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров: - от 1500 до 2000 учащихся - на 10%; - свыше 2000 до 3000 учащихся - на 20%; - свыше 3000 учащихся - на 30%.

7  Для отдельно стоящего многоквартирного дома  -  минимальный размер земельного участка - 600 кв.м, максимальный размер земельного участка - 4500 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка -  4500 кв.м, максимальный размер земельного участка - 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

8 Для отдельно стоящего многоквартирного дома - минимальный размер земельного участка - 1500 кв.м, максимальный размер земельного участка - 15000 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка -  15000 кв.м, максимальный размер земельного участка - 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

9 Не применяется в отношении земельных участков под гаражными боксами, которые блокированы  общими стенами с другими гаражами в одном ряду и  имеют общие с ними крышу, фундамент и коммуникации.

Таблица 13.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

13.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно               к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

13.4. Площадь элементов дворового благоустройства в границе земельного участка многоквартирного дома определяется в соотвествии с показателями, приведенными в таблице 13.4.

Таблица 13.4

| Элементы дворового благоустройства | Показатель удельных размеров площадок (кв. м/чел.) |
| --- | --- |
| Площадки детские игровые дошкольного возраста | 0,7 |
| Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Площадки для занятий физкультурой | 2,0 (допускается уменьшать, но не более чем на 50%) |
| Площадки для хозяйственных целей | 0,3 |
| Дворовое озеленение | 2,0 |

13.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне М7-И:

а) ограничения изменения типа застройки - не подлежат установлению;

б) ограничения изменения исторически ценных градоформирующих объектов - не подлежат установлению;

в) ограничения сохранения диссонирующих элементов застройки -                           не подлежат установлению;

г) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок - не подлежат установлению;

д) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики - не подлежат установлению, кроме угла наклона кровли - до 30(;

е) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки - не подлежат установлению;

ж) цветовое решение:

- для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки                             и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                     по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

з) ограничения изменения характера озеленения земельного участка:

- разрешается посадка деревьев и кустарников с целью создания плотных посадок между историческими зданиями и современной застройкой;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                          5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                    на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

и) элементы благоустройства - не подлежат установлению;

к) ограничения изменения характера благоустройства земельного участка - не подлежат установлению.

14. М7-Иа. Подзона смешанной застройки среднеэтажными зданиями различного назначения, участвующими в формировании силуэта исторического поселения

Подзона М7-Иа установлена для обеспечения правовых условий размещения                  и эксплуатации объектов капитального строительства (их частей) делового, коммерческого, торгового, социально-культурного, коммунально-бытового и иного назначения периодического и эпизодического обслуживания, а также жилых домов                с входящими в их состав объектами недвижимого имущества (встроенными, пристроенными объектами) общественного назначения в целях сохранения силуэта исторического поселения.

14.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне М7-Иа соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года  № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                       в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

14.2. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в подзоне М7-Иа принимаются такими же, как в зоне            М7-И. К застройке в подзоне М7-Иа предъявляются дополнительные требования                         и ограничения по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблицы 14.1-14.3):

Таблица 14.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка4 | 2.1.1 | 4 эт./14 | Не подлежит установлению | 20 х 120 | Не подлежит установлению | 6007 | 500007 | 0,821 кв. м/ 1 кв. м общей площади жилых помещений | Не подлежит установ-лению | 50 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Среднеэтажная жилая застройка4 | 2.5 | 7 эт. /23 |  | 20 х 120 |  | 15008 | 500008 | 0,65 кв. м/ 1 кв. м общей площади жилых помещений |  | 35 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | 1 эт./ 4 |  | 20 х 120 |  | Не подлежит установлению | 30 кв. м / автомобиль | Не подлежит установлению | 10 |  |  | 19 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 7 эт. /23 |  | 20 х 120 |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 5. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 7 эт. /23 |  | 20 х 120 |  |  | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 6. | Социальное обслуживание | 3.2 | 7 эт. /23 |  | 20 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | 10000 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 7. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 7 эт. /23 |  | 20 х 120 |  | 700 | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 8. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 7 эт. /23 |  | 20 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | 10000 | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 9. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 7 эт. /23 |  | 20 х 120 |  | 2000 | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 10. | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | 7 эт. /23 |  | 20 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 60 кв. м / койку | 300 кв. м / койку | 45 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 11. | Медицинские организации особого назначения | 3.4.3 | 7 эт. /23 |  | 20 х 120 |  |  |  | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 12. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)5 | 3.5.1 | 3 эт./ 15 |  | 20 х 120 |  |  |  | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 13. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации)5 | 3.5.1 | 5 эт./23 |  | 20 х 120 |  |  |  | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 14. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)5 | 3.5.1 | 5 эт./23 |  | 20 х 120 |  |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 15. | Среднее и высшее профессиональное образование6 | 3.5.2 | 7 эт. /23 |  | 20 х 120 |  |  | 10000 | 30 кв. м / 1 учащегося | 75 кв. м / 1 учащегося | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 16. | Среднее и высшее профессиональное образование (организации дополнительного профессионального образования: повышение квалификации, заочное обучение)6 | 3.5.2 | 7 эт. /23 |  | 20 х 120 |  |  | 10000 | 10 кв. м / 1 учащегося | 35 кв. м / 1 учащегося | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 17. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 7 эт. /23 | Не подлежит установлению | 20 х 120 | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 18. | Государственное управление | 3.8.1 | 7 эт. /23 |  | 20 х 120 |  |  | 10000 | 22 кв. м / 1 сотрудника | 54 кв. м / 1 сотрудника | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 19. | Деловое управление | 4.1 | 7 эт. /23 |  | 20 х 120 |  |  | 10000 | 16 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 20. | Магазины | 4.4 | 7 эт. /23 |  | 20 х 120 |  |  | 10000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 21. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 7 эт. /23 |  | 20 х 120 |  | 500 | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 22. | Общественное питание | 4.6 | 7 эт. /23 |  | 20 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | 10000 | 1000 кв. м / 100 мест | 2500 кв. м / 100 мест | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 23. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 7 эт. /23 |  | 20 х 120 |  |  | 10000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 24. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | 7 эт. /23 |  | 20 х 120 |  |  | 10000 | Не подлежит установлению | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 25. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 7 эт. /23 |  | 20 х 120 |  |  | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 26. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 27. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 28. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 14.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | 7 эт. /23 | Не подлежит установлению | 20 х 120 | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | 7 эт. /23 |  | 20 х 120 |  |  | 10000 | 1000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 2000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |

1 До наивысшей точки здания.

2 Максимальная площадь здания - 2400 кв. м при максимальных наружных габаритах: ширина не более 20 метров, длина не более 120 метров.

3 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

4 Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой два-три этажа - не менее 15 м; четыре этажа - не менее 20 м; пять этажей – не менее 30 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. В условиях реконструкции и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

5 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% ( на 15%. Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

6 Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 50% в условиях реконструкции, уменьшены на 30% для организаций гуманитарного профиля; При кооперировании образовательных организаций и создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров: - от 1500 до 2000 учащихся - на 10%; - свыше 2000 до 3000 учащихся - на 20%; - свыше 3000 учащихся - на 30%.

7  Для отдельно стоящего многоквартирного дома  -  минимальный размер земельного участка -  600 кв.м, максимальный размер земельного участка – 4500 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка -  4500 кв.м, максимальный размер земельного участка – 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

8 Для отдельно стоящего многоквартирного дома -  минимальный размер земельного участка -  1500 кв.м, максимальный размер земельного участка – 15000 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка -  15000 кв.м, максимальный размер земельного участка – 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

9 Не применяется в отношении земельных участков  под  гаражными боксами, которые блокированы  общими стенами с другими гаражами в одном ряду и  имеют общие с ними крышу, фундамент и коммуникации.

Таблица 14.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

14.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

14.4. Площадь элементов дворового благоустройства в границе земельного участка многоквартирного дома определяется в соотвествии с показателями, приведенными в таблице 14.4.

Таблица 14.4

| Элементы дворового благоустройства | Показатель удельных размеров площадок (кв. м/чел.) |
| --- | --- |
| Площадки детские игровые дошкольного возраста | 0,7 |
| Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Площадки для занятий физкультурой | 2,0 (допускается уменьшать, но не более чем на 50%) |
| Площадки для хозяйственных целей | 0,3 |
| Дворовое озеленение | 2,0 |

14.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне М7-Иа:

а) ограничения изменения типа застройки - не подлежат установлению;

б) ограничения изменения исторически ценных градоформирующих объектов - не подлежат установлению;

в) ограничения сохранения диссонирующих элементов застройки -                            не подлежат установлению;

г) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок - не подлежат установлению;

д) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики - не подлежат установлению, кроме угла наклона кровли - до 30(;

е) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки - не подлежат установлению;

ж) цветовое решение:

- для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки                                                               и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                               по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

з) ограничения изменения характера озеленения земельного участка:

- разрешается посадка деревьев и кустарников с целью создания плотных посадок между историческими зданиями и современной застройкой;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                     5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия                   и исторически ценных градоформирующих объектов;

и) элементы благоустройства - не подлежат установлению;

к) ограничения изменения характера благоустройства земельного участка -                     не подлежат установлению.

15. М8-И. Зона смешанной застройки многоэтажными зданиями различного назначения, участвующими в формировании силуэта исторического поселения

Зона М8-И установлена для обеспечения правовых условий размещения                    и эксплуатации объектов капитального строительства (их частей) делового, коммерческого, торгового, социально-культурного, коммунально-бытового и иного назначения периодического и эпизодического обслуживания, а также жилых домов              с входящими в их состав объектами недвижимого имущества (встроенными, пристроенными объектами) общественного назначения в целях сохранения силуэта исторического поселения.

15.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне М8-И соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                        в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

15.2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне М8-И (таблицы 15.1-15.3):

Таблица 15.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность/ максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Среднеэтажная жилая застройка4 | 2.5 | 8 эт./27 | Не подлежит установлению | 16 х 120 | Не подлежит установлению | 15007 | 500007 | 0,62 / 1 кв. м общей площади жилых помещений | Не подлежит установлению | 35 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 9 эт. /29 |  | 16 х 120 |  | 15007 | 500007 | 0,60 / 1 кв. м общей площади жилых помещений |  | 30 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 9 эт. /29 |  | 16 х 120 |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 9 эт. /29 |  | 16 х 120 |  |  | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 5. | Социальное обслуживание | 3.2 | 9 эт. /29 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | 10000 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 6. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 9 эт. /29 |  | 16 х 120 |  | 700 | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 7. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 9 эт. /29 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | 10000 | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 8. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 9 эт. /29 |  | 16 х 120 |  | 2000 | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 9. | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | 9 эт. /29 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 60 кв. м / койку | 300 кв. м / койку | 45 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 10. | Медицинские организации особого назначения | 3.4.3 | 9 эт. /29 |  | 16 х 120 |  |  |  | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 11. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)5 | 3.5.1 | 3 эт./ 15 |  | 16 х 120 |  |  |  | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 12. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации)5 | 3.5.1 | 5 эт./23 |  | 16 х 120 |  |  |  | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 13. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)5 | 3.5.1 | 5 эт./23 |  | 16 х 120 |  |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 14. | Среднее и высшее профессиональное образование6 | 3.5.2 | 9 эт. /29 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 30 кв. м / 1 учащегося | 75 кв. м / 1 учащегося | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 15. | Среднее и высшее профессиональное образование (организации дополнительного профессионального образования: повышение квалификации, заочное обучение)6 | 3.5.2 | 9 эт. /29 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 10 кв. м / 1 учащегося | 35 кв. м / 1 учащегося | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 16. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 9 эт. /29 | Не подлежит установлению | 16 х 120 | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 17. | Государственное управление | 3.8.1 | 9 эт. /29 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 13 кв. м / 1 сотрудника | 54 кв. м / 1 сотрудника | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 18. | Деловое управление | 4.1 | 9 эт. /29 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 13,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 19. | Магазины | 4.4 | 9 эт. /29 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 20. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 9 эт. /29 |  | 16 х 120 |  | 500 | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 21. | Общественное питание | 4.6 | 9 эт. /29 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | 10000 | 1000 кв. м / 100 мест | 2500 кв. м / 100 мест | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 22. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 9 эт. /29 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 23. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | 9 эт. /29 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | Не подлежит установлению | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 24. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 9 эт. /29 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 25. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 26. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 27. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 15.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | 9 эт. /29 | Не подлежит установлению | 16 х 120 | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | 9 эт. /29 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 1000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 2000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |

1 До наивысшей точки здания.

2 Максимальная площадь здания - 1680 кв. м при максимальных наружных габаритах: ширина не более 16 метров, длина не более 120 метров.

3 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

4 Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой пять этажей - не менее 30 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат -         не менее 10 м. В условиях реконструкции и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

5 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% ( на 15%. Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

6 Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 50% в условиях реконструкции, уменьшены на 30% для организаций гуманитарного профиля; При кооперировании образовательных организаций и создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров: - от 1500 до 2000 учащихся - на 10%; - свыше 2000 до 3000 учащихся - на 20%; - свыше 3000 учащихся - на 30%.

7 Для отдельно стоящего многоквартирного дома -  минимальный размер земельного участка -  1500 кв.м, максимальный размер земельного участка – 15000 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка -  15000 кв.м, максимальный размер земельного участка – 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

Таблица 15.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

15.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно                к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

15.4. Площадь элементов дворового благоустройства в границе земельного участка многоквартирного дома определяется в соотвествии с показателями, приведенными в таблице 15.4.

Таблица 15.4

| Элементы дворового благоустройства | Показатель удельных размеров площадок (кв. м/чел.) |
| --- | --- |
| Площадки детские игровые дошкольного возраста | 0,7 |
| Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Площадки для занятий физкультурой | 2,0 (допускается уменьшать, но не более чем на 50%) |
| Площадки для хозяйственных целей | 0,3 |
| Дворовое озеленение | 2,0 |

15.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне М8-И:

а) соблюдение требований градостроительных регламентов, установленных проектом исторического поселения регионального значения город Вологда,                 для учета территорий зеленых насаждений;

б) ограничения изменения типа застройки - не подлежат установлению;

в) ограничения изменения исторически ценных градоформирующих объектов - не подлежат установлению;

г) ограничения сохранения диссонирующих элементов застройки -               не подлежат установлению;

д) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок - не подлежат установлению;

е) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики - не подлежат установлению;

ж) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки - не подлежат установлению;

з) цветовое решение:

- для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки                       и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                       по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

и) ограничения изменения характера озеленения земельного участка:

- разрешается посадка деревьев и кустарников с целью создания плотных посадок между историческими зданиями и современной застройкой;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее            5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                     на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия                              и исторически ценных градоформирующих объектов;

к) элементы благоустройства - не подлежат установлению;

л) ограничения изменения характера благоустройства земельного участка - не подлежат установлению.

16. М8-Иа. Подзона смешанной застройки многоэтажными зданиями различного назначения, участвующими в формировании силуэта исторического поселения

Подзона М8-Иа установлена для обеспечения правовых условий размещения                   и эксплуатации объектов капитального строительства (их частей) делового, коммерческого, торгового, социально-культурного, коммунально-бытового и иного назначения периодического и эпизодического обслуживания, а также жилых домов                   с входящими в их состав объектами недвижимого имущества (встроенными, пристроенными объектами) общественного назначения в целях сохранения силуэта исторического поселения.

16.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне М8-Иа соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                     в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

16.2. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в подзоне М8-Иа принимаются такими же, как в зоне     М8-И. К застройке в подзоне М8-Иа предъявляются дополнительные требования                           и ограничения по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблицы 16.1-16.3):

Таблица 16.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Среднеэтажная жилая застройка4 | 2.5 | 8 эт./27 | Не подлежит установлению | 20 х 120 | Не подлежит установлению | 15007 | 500007 | 0,62 / 1 кв. м общей площади жилых помещений | Не подлежит установлению | 35 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 9 эт. /29 |  | 20 х 120 |  | 15007 | 500007 | 0,60 / 1 кв. м общей площади жилых помещений |  | 30 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 9 эт. /29 |  | 20 х 120 |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 9 эт. /29 |  | 20 х 120 |  |  | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 5. | Социальное обслуживание | 3.2 | 9 эт. /29 |  | 20 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | 10000 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 6. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 9 эт. /29 |  | 20 х 120 |  | 700 | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 7. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 9 эт. /29 |  | 20 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | 10000 | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 8. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 9 эт. /29 |  | 20 х 120 |  | 2000 | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 9. | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | 9 эт. /29 |  | 20 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 60 кв. м / койку | 300 кв. м / койку | 45 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 10. | Медицинские организации особого назначения | 3.4.3 | 9 эт. /29 |  | 20 х 120 |  |  |  | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 11. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)5 | 3.5.1 | 3 эт./ 15 |  | 20 х 120 |  |  |  | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 12. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации)5 | 3.5.1 | 5 эт./23 |  | 20 х 120 |  |  |  | 16 кв. м / место | 50 кв. м / место | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 13. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)5 | 3.5.1 | 5 эт./23 |  | 20 х 120 |  |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 14. | Среднее и высшее профессиональное образование6 | 3.5.2 | 9 эт. /29 |  | 20 х 120 |  |  | 10000 | 30 кв. м / 1 учащегося | 75 кв. м / 1 учащегося | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 15. | Среднее и высшее профессиональное образование (организации дополнительного профессионального образования: повышение квалификации, заочное обучение)6 | 3.5.2 | 9 эт. /29 |  | 20 х 120 |  |  | 10000 | 10 кв. м / 1 учащегося | 35 кв. м / 1 учащегося | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 16. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 9 эт. /29 | Не подлежит установлению | 20 х 120 | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 17. | Государственное управление | 3.8.1 | 9 эт. /29 |  | 20 х 120 |  |  | 10000 | 13 кв. м / 1 сотрудника | 54 кв. м / 1 сотрудника | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 18. | Деловое управление | 4.1 | 9 эт. /29 |  | 20 х 120 |  |  | 10000 | 13,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 19. | Магазины | 4.4 | 9 эт. /29 |  | 20 х 120 |  |  | 10000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 20. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 9 эт. /29 |  | 20 х 120 |  | 500 | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 21. | Общественное питание | 4.6 | 9 эт. /29 |  | 20 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | 10000 | 1000 кв. м / 100 мест | 2500 кв. м / 100 мест | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 22. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 9 эт. /29 |  | 20 х 120 |  |  | 10000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 23. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | 9 эт. /29 |  | 20 х 120 |  |  | 10000 | Не подлежит установлению | 60 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 24. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 9 эт. /29 |  | 20 х 120 |  |  | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 25. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 26. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 27. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 16.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | 9 эт. /29 | Не подлежит установлению | 20 х 120 | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | 9 эт. /29 |  | 20 х 120 |  |  | 10000 | 1000 кв. м / 1000 кв. м общей площадиобъобъекта | 2000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 80 | 10 |  |  | 1 | 0 - 6 | 12 | 50 | 25 |

1 До наивысшей точки здания. Исключением по высоте и максимальной этажности является жилое здание с объектами обслуживания, расположенное по адресу: ул. Чернышевского, д. 137, максимальная этажность которого - 10 эт. и высотой 32 метра.

2 Максимальная площадь здания - 2400 кв. м при максимальных наружных габаритах: ширина не более 20 метров, длина не более 120 метров.

3 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

4 Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой пять этажей – не менее 30 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат -              не менее 10 м. В условиях реконструкции и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

5 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% ( на 15%. Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

6 Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 50% в условиях реконструкции, уменьшены на 30% для организаций гуманитарного профиля; При кооперировании образовательных организаций и создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров: - от 1500 до 2000 учащихся - на 10%; - свыше 2000 до 3000 учащихся - на 20%; - свыше 3000 учащихся - на 30%.

7 Для отдельно стоящего многоквартирного дома - минимальный размер земельного участка -  1500 кв.м, максимальный размер земельного участка – 15000 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка -  15000 кв.м, максимальный размер земельного участка – 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

Таблица 16.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

16.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

16.4. Площадь элементов дворового благоустройства в границе земельного участка многоквартирного дома определяется в соотвествии с показателями, приведенными в таблице 16.4.

Таблица 16.4

| Элементы дворового благоустройства | Показатель удельных размеров площадок (кв. м/чел.) |
| --- | --- |
| Площадки детские игровые дошкольного возраста | 0,7 |
| Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Площадки для занятий физкультурой | 2,0 (допускается уменьшать, но не более чем на 50%) |
| Площадки для хозяйственных целей | 0,3 |
| Дворовое озеленение | 2,0 |

16.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне М8-Иа:

а) ограничения изменения типа застройки - не подлежат установлению;

б) ограничения изменения исторически ценных градоформирующих объектов - не подлежат установлению;

в) ограничения сохранения диссонирующих элементов застройки -                            не подлежат установлению;

г) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок - не подлежат установлению;

д) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики - не подлежат установлению, кроме угла наклона кровли - до 30(;

е) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки - не подлежат установлению;

ж) цветовое решение:

- для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки                      и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                   по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

з) ограничения изменения характера озеленения земельного участка:

- разрешается посадка деревьев и кустарников с целью создания плотных посадок между историческими зданиями и современной застройкой;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                  5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                        на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия                             и исторически ценных градоформирующих объектов;

и) элементы благоустройства - не подлежат установлению;

к) ограничения изменения характера благоустройства земельного участка -          не подлежат установлению.

17. М9. Зона смешанной застройки зданиями различного назначения

Зона М9 установлена для обеспечения правовых условий размещения                    и эксплуатации объектов капитального строительства (их частей) делового, коммерческого, торгового, социально-культурного, коммунально-бытового и иного назначения периодического и эпизодического обслуживания, а также жилых домов                 с входящими в их состав объектами недвижимого имущества (встроенными, пристроенными объектами) общественного назначения.

17.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно  к территориальной зоне М9 (таблицы 17.1-17.3):

Таблица 17.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота здания (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки в границе земельного участка (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)1 | Минимальные отступы от красной линии (м)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  |  |
| 1. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | 4 эт. / 20 | 6008 | 500008 | 0,82 кв. м / 1 кв. м общей площади жилых помещений | Не подлежит установлению | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 2. | Блокированная жилая застройка | 2.3 | 3 эт. / 15 | 300 | 400 | 0,94 кв. м / 1 кв. м общей площади жилых помещений |  | 50 | 1 | 6 / 3 |
| 3. | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | 8 эт. / 36 | 15009 | 500009 | 0,62 кв. м / 1 кв. м общей площади жилых помещений |  | 35 | 1 | 6 / 3 |
| 4. | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 16 эт. / 60 | 15009 | 500009 | 0,51 кв.м / 1 кв. м общей площади жилых помещений |  | 30 | 1 | 6 / 3 |
| 5. | Хранение автотранспорта3 | 2.7.1 | 6 эт. /24 | Не подлежит установлению | 1,8 кв. м / автомобиль | 30 кв. м / автомобиль | Не подлежит установлению | 1 | 6 / 3 |
| 6. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 1 | 6 / 3 |
| 7. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 5 эт. / 23 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 8. | Социальное обслуживание | 3.2 | 3 эт. / 15 | Не подлежит установлению | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 9. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 3 эт. / 15 |  | 10000 | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 10. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 4 эт. / 20 | 2000 | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 1 | 15 |
| 11. | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | 5 эт. / 23 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 60 кв. м / койку | 300 кв. м / койку | 45 | 1 | 6 / 3 |
| 12. | Медицинские организации особого назначения | 3.4.3 | 5 эт. / 23 |  |  | Не подлежит установлению | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 13. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения)4 | 3.5.1 | 3 эт. /15 |  |  | 30 кв. м / место | 40 кв. м / место | 40 | 1 | 25 |
| 14. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации)4 | 3.5.1 | 5 эт. /23 |  |  | 16 кв. м /место | 50 кв. м / место | 40 | 1 | 25 |
| 15. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию)4 | 3.5.1 | 5 эт. /23 |  |  | Не подлежит установлению | 40 | 1 | 25 |
| 16. | Среднее и высшее профессиональное образование5 | 3.5.2 | 5 эт. / 23 |  | 10000 | 30 кв. м / 1 учащегося | 75 кв. м / 1 учащегося | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 17. | Среднее и высшее профессиональное образование (организации дополнительного профессионального образования: повышение квалификации, заочное обучение)5 | 3.5.2 | 5 эт. / 23 |  | 10000 | 10 кв. м / 1 учащегося | 35 кв. м / 1 учащегося | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 18. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 4 эт. / 20 |  | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 19. | Государственное управление | 3.8.1 | 9 эт. /36 |  | 10000 | 12 кв. м / 1 сотрудника | 54 кв. м / 1 сотрудника | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 20. | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | 4 эт. / 20 |  | Не подлежит установлению | 1000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 2000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 21. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | 2 эт. / 10 |  | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 22. | Деловое управление | 4.1 | 9 эт. /36 |  | 10000 | 13,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 23. | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) | 4.2 | 5 эт. / 25 | 4000 | 13000 | Не подлежит установлению | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 24. | Магазины | 4.4 | 2 эт. / 10 | Не подлежит установлению | 10000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 25. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 9 эт. /36 | 500 | 5000 | Не подлежит установлению | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 26. | Общественное питание | 4.6 | 2 эт. / 10 | Не подлежит установлению | 10000 | 1000 кв. м / 100 посадочных мест | 2500 кв. м / 100 посадочных мест | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 27. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 16 эт. / 60 |  | 10000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 60 | 1 | 6 / 3 |
| 28. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | 5 эт. / 25 |  | 10000 | Не подлежит установлению | 60 | 1 | 6 / 3 |
| 29. | Обеспечение занятий спортом в помещениях6 | 5.1.2 | 5 эт. / 25 | 10000 | 15000 | Не подлежит установлению | 60 | 1 | 6 / 3 |
| 30. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | 0 | Не подлежит установлению | 2 кв. м / чел. | Не подлежит установлению | 1 | 6 / 3 |
| 31. | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | 2 эт. /10 |  | 2 кв. м / чел. |  | 1 | 6 / 3 |
| 32. | Обеспечение внутреннего правопорядка7 | 8.3 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации |
| 33. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 34. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 35. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 17.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота здания (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки в границе земельного участка (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)1 | Минимальные отступы от красной линии (м)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  |  |
| 1. | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | 1 эт./ 4 | Не подлежит установлению | 30 кв. м / автомобиль | Не подлежит установлению | 110 | 6 / 3 |
| 2. | Религиозное использование | 3.7 | Не подлежит установлению | 7,5 кв. м на место в объекте (количество прихожан) | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 3. | Рынки | 4.3 | 2 эт. /10 | Не подлежит установлению | 7 кв. м / 1 кв. м торг. пл. | 14 кв. м / 1 кв. м торг. пл. | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 4. | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | 1 эт. /5 | 5000 | 20000 | Не подлежит установлению | 80 | 1 | 6 / 3 |

1 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

2 На магистральных улицах ( 6 м, на жилых улицах и проездах ( 3 м. Допускается размещение объектов по красной линии улиц.

3 Для многоэтажных полумеханизированных автостоянок, оборудованных лифтовыми подъемниками, показатели уменьшаются в 1,2 раза, механизированных и автоматизированных автостоянок ( в 1,3-1,5 раза.

4 В зависимости от вместимости образовательных организаций. Для детских дошкольных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 25%, при размещении на рельефе с уклоном более 20% ( на 15%. Для общеобразовательных организаций возможно уменьшение размера земельного участка в условиях реконструкции на 20%.

5 Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 50% в условиях реконструкции, уменьшены на 30% для организаций гуманитарного профиля; При кооперировании образовательных организаций и создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров: - от 1500 до 2000 учащихся - на 10%; - свыше 2000 до 3000 учащихся - на 20%; - свыше 3000 учащихся - на 30%.

6 Для детско-юношеской спортивной школы размеры земельного участка:  мин -10000 кв.м; макс -15000 кв. м.

7 Минимальные отступы от красной линии для пожарных депо: I, III типов – 15 метров,  II, IV, V типов – 10 метров.

8  Для отдельно стоящего многоквартирного дома  -  минимальный размер земельного участка -  600 кв.м, максимальный размер земельного участка – 4500 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка -  4500 кв.м, максимальный размер земельного участка – 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

9 Для отдельно стоящего многоквартирного дома -  минимальный размер земельного участка -  1500 кв.м, максимальный размер земельного участка – 15000 кв.м; для группы жилых домов - минимальный размер земельного участка -  15000 кв.м, максимальный размер земельного участка – 50000 кв.м, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

10 Не применяется в отношении земельных участков  под  гаражными боксами, которые блокированы  общими стенами с другими гаражами в одном ряду и  имеют общие с ними крышу, фундамент и коммуникации.

Таблица 17.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
|  | Служебные гаражи | 4.9 |

17.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

17.3. Площадь элементов дворового благоустройства в границе земельного участка многоквартирного дома определяется в соотвествии с показателями, приведенными в таблице 17.4.

Таблица 17.4

| Элементы дворового благоустройства | Показатель удельных размеров площадок (кв. м/чел.) |
| --- | --- |
| Площадки детские игровые дошкольного возраста | 0,7 |
| Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Площадки для занятий физкультурой | 2,0 (допускается уменьшать, но не более чем на 50 %) |
| Площадки для хозяйственных целей | 0,3 |
| Дворовое озеленение | 2,0 |

17.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне М9:

а) площадь территории для временных автостоянок легковых автомобилей -                  25 кв. м/машино-место (при примыкании участка к проезжей части улиц                           и проездов - 22,5 кв. м/машино-место), велосипедов - 0,9 кв. м/место;

б) озеленение на поверхности земельного участка осуществляется                         с высадкой крупномерных лиственных деревьев и кустарников;

в) площадь озеленения участка жилой застройки для группы многоквартирных домов - не менее 40% площади, свободной от застройки.

В расчет озеленения придомовой территории допускается включать:

- не более 80% расчетной площади элементов дворового благоустройства (площадки детские игровые дошкольного возраста, площадки для отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой), при условии, что не менее 50% их суммарной площади озеленено деревьями и кустарниками;

- проезд с применением усиленного газона, предусмотренный исключительно для пожарного проезда;

- экопарковка и(или) парковка с твердым покрытием и участками зеленых насаждений с высадкой на них крупномерных лиственных деревьев и кустарников из расчета не менее 10% от площади, занимаемой парковкой (с учетом проездов), по периметру и среди участков парковки, рядами между рядов парковки - регулярно (через 5-15 м) вместо отдельных парковочных мест;

- газоны и палисадники, озелененные не менее 50% их суммарной площади деревьями и кустарниками.

Озеленение элементов дворового благоустройства, пешеходных дорожек, парковок деревьями и кустарниками применяется из расчета:

- для посадочного материала с диаметром ствола от 4 до 8 см - 12 кв.м озелененной территории на одно дерево,

- для посадочного материала с диаметром ствола от 8 до 16 см - 20 кв.м озелененной территории на одно дерево,

- для кустарника высотой 2 м и более - 2 кв.м озелененной территории, высотой от 1 до 2 м  - 1 кв.м озелененной территории,

- для сохраняемых в границах придомовой территории существующих крупномерных зеленых насаждений с диаметром ствола более 16 см - 40 кв.м озелененных территорий на одно дерево;

г) площадь озеленения участков дошкольных образовательных организаций - не менее 50% площади, свободной от застройки;

д) площадь озеленения участков организаций начального и среднего общего образования  - не менее 50% площади, свободной от застройки;

е) площадь озеленения участков профессиональных образовательных организаций - не менее 30% от его площади без учета площади застройки;

ж) площадь озеленения участков лечебных организаций стационарного медицинского обслуживания - не менее 50% общей площади участка; в условиях стесненной городской застройки, а также в стационарах, не имеющих в своем составе палатных отделений восстановительного лечения и ухода, допускается уменьшение площади участка в пределах 10-15% от нормируемой за счет сокращения доли зеленых насаждений и размеров садово-парковой зоны;

з) площадь озеленения участков культурно-просветительных учреждений - 20% - 30%;

и) требования к ограждениям земельных участков многоэтажной жилой застройки: прозрачное или комбинированное ограждение высотой 0,5 метра -                        1,8 метра; в сложившейся стесненной жилой застройке секционного, панельного типов - не более 0,9 метра;

к) требования к ограждениям земельных участков  образовательных организаций на магистральных улицах и дорогах общегородского значения: прозрачное ограждение высотой не более 1,6 метра;

л) требования к ограждениям земельных участков объектов бытового обслуживания, торговли: прозрачное или комбинированное ограждение (в случае осуществления охраны) или живая изгородь высотой не более 1,6 метра;

м) ограждение не должно создавать препятствий для прохода и подъезда                   к жилым и общественным зданиям (при невозможности организации подъезда к этим объектам с территорий общего пользования), детским, хозяйственным площадкам, местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов, если данные площадки предусмотрены на группу жилых домов.

### Статья 34. Градостроительные регламенты производственных

### и коммунальных зон

1. П1. Зона застройки промышленными объектами не выше II класса опасности

Зона П1 установлена для обеспечения правовых условий размещения                    и эксплуатации объектов капитального строительства производственного назначения, а также объектов вспомогательной и обслуживающей инфраструктур. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в зоне возможно только при условии размещения производственных объектов не выше II класса опасности, имеющих санитарно-защитную зону не более 500 м,                             и соблюдения нормативных санитарных требований.

1.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне П1 (таблицы 1.1, 1.2):

Таблица 1.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота здания (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки в границе земельного участка (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)1 | Минимальные отступы от красной линии (м)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин | макс | мин | макс. |  |  |  |
| 1. | Хранение автотранспорта3 | 2.7.1 | 6 эт. /24 | Не подлежит установлению | 1,8 кв. м / автомобиль | 30 кв. м / автомобиль | Не подлежит установлению | 1 | 6 / 3 |
| 2. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 1 | 6 / 3 |
| 3. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 4. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 1 эт. /4 | 700 | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 5. | Приюты для животных | 3.10.2 | 1 эт. /4 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | 1 | 6 / 3 |
| 6. | Деловое управление | 4.1 | 8 эт. /33 | Не подлежит установлению | 14,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 7. | Служебные гаражи | 4.9 | 1 эт. /5 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 1 | 6 / 3 |
| 8. | Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | 1 эт. /5 | 1000 | 3000 |  | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 9. | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | 1 эт. /5 | 5000 | 20000 |  | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 10. | Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | 1 эт. /5 | Не подлежит установлению |  | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 11. | Тяжелая промышленность | 6.2 | 8 эт. /33 | 5000 | 250000 |  | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 12. | Автомобилестроительная промышленность | 6.2.1 | 8 эт. /33 | 5000 | 250000 |  | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 13. | Легкая промышленность | 6.3 | 8 эт. /33 | 5000 | 250000 |  | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 14. | Фармацевтическая промышленность | 6.3.1 | 8 эт. /33 | 5000 | 250000 |  | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 15. | Пищевая промышленность | 6.4 | 8 эт. /33 | 5000 | 250000 |  | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 16. | Нефтехимическая промышленность | 6.5 | 8 эт. /33 | 5000 | 250000 |  | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 17. | Строительная промышленность | 6.6 | 8 эт. /33 | 5000 | 250000 |  | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 18. | Энергетика | 6.7 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации |
| 19. | Связь | 6.8 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации |
| 20. | Склад4 | 6.9 | 5 эт. /20 | Не подлежит установлению | 70 кв. м / 1000 чел. | 1300 кв. м / 1000 чел. | 60 | 1 | 6 / 3 |
| 21. | Складские площадки4 | 6.9.1 | 5 эт. /20 |  | 70 кв. м / 1000 чел. | 1300 кв. м / 1000 чел. | 60 | 1 | 6 / 3 |
| 22. | Целлюлозно-бумажная промышленность | 6.11 | 8 эт. /33 | 5000 | 250000 | Не подлежит установлению | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 23. | Научно-производственная деятельность | 6.12 | 8 эт. /33 | Не подлежит установлению | 1000 кв. м/ 1000 кв. м общей площади объекта | 2000 кв. м/ 1000 кв. м общей площади объекта | 60 | 1 | 6 / 3 |
| 24. | Обслуживание перевозок пассажиров | 7.2.2 | 2 эт. /10 | 18000 | 50000 | Не подлежит установлению | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 25. | Стоянки транспорта общего пользования5 | 7.2.3 | 2 эт. /10 | Не подлежит установлению | 350 кв. м / на единицу подвижного состава | Не подлежит установлению | 1 | 6 / 3 |
| 26. | Трубопроводный транспорт | 7.5 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации |
| 27. | Заготовка древесины | 10.1 | 3 эт. /15 | 5000 | 250000 | Не подлежит установлению | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 28. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 29. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 30. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 1.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота до конька здания (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки в границе земельного участка (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)1 | Минимальные отступы от красной линии (м)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  |  |
| 1. | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 | 2 эт. /10 | 5000 | 250000 | Не подлежит установлению | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 2. | Обеспечение сельскохозяйственного производства | 1.18 | 8 эт. /33 | 5000 | 250000 | Не подлежит установлению | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 3. | Магазины | 4.4 | 1 эт. /5 | Не подлежит установлению | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв.м / 100 кв.м торг. пл. | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 4. | Общественное питание | 4.6 | 1 эт. /5 |  | 1000 кв. м / 100 посадочных мест | 2500 кв. м / 100 посадочных мест | 80 | 1 | 6 / 3 |

1 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

2 На магистральных улицах ( 6 м, на жилых улицах и проездах ( 3 м. Допускается размещение объектов по красной линии улиц.

3 Для многоэтажных полумеханизированных автостоянок, оборудованных лифтовыми подъемниками, показатели уменьшаются в 1,2 раза, механизированных и автоматизированных автостоянок ( в 1,3-1,5 раза.

4 Для одноэтажных складов продовольственных товаров ( 310 кв. м /1000 чел., для многоэтажных – 210 кв. м /1000 чел., для одноэтажных складов непродовольственных товаров – 740 кв. м/ 1000 чел., для многоэтажных – 490 кв. м /1000 чел., для специализированных одноэтажных складов – 190 кв. м/ 1000 чел., для многоэтажных – 70 кв. м /1000 чел., для одноэтажных овощехранилищ – 1300 кв. м /1000 чел., для многоэтажных овощехранилищ – 610 кв. м /1000 чел., для складов твердого топлива и строительных материалов вне зависимости от этажности  – 300 кв. м/1000 чел. При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30%.

5 При вместимости подвижного состава от 30 до 50 машин.

1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные                                 в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне П1, применяются из числа основных видов разрешенного использования и (или) условно разрешенных видов, перечисленных в подпункте 1.1 настоящего пункта.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

1.3. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне П1:

а) площадь территории для временных автостоянок:

- для легковых автомобилей - 25 кв. м/машино-место (при примыкании участка к проезжей части улиц и проездов - 22,5 кв. м/машино-место);

- для грузовых автомобилей - 40 кв. м/машино-место;

- для автобусов - 40 кв. м/машино-место;

б) площадь участков озеленения для производственных объектов размером                       до 50000 кв. м - 3 кв. м на 1 работающего;

в) площадь участков озеленения для производственных объектов размером более 50000 кв. м - от 10 до 15% площади производственной территории;

г) площадь участков озеленения для научно-производственных объектов -              1 кв. м на 1 работающего, не более 15% от площади территории;

д) требования к ограждениям земельных участков на территориях промышленных и коммунально-складских районов - глухое ограждение высотой                           не более 2,0 метров.

2. П2. Зона застройки промышленными объектами не выше III класса опасности

Зона П2 установлена для обеспечения правовых условий размещения                           и эксплуатации объектов капитального строительства производственного назначения, а также объектов вспомогательной и обслуживающей инфраструктур. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в зоне возможно только при условии размещения производственных объектов III класса опасности и ниже, имеющих санитарно-защитную зону не более 300 м,                            и соблюдения нормативных санитарных требований.

2.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне П2 (таблицы 2.1, 2.2):

Таблица 2.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота здания (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки в границе земельного участка (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)1 | Минимальные отступы от красной линии (м)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин | макс | мин | макс. |  |  |  |
| 1. | Хранение автотранспорта3 | 2.7.1 | 6 эт. /24 | Не подлежит установлению | 1,8 кв. м / автомобиль | 30 кв. м / автомобиль | Не подлежит установлению | 1 | 6 / 3 |
| 2. | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | 1 эт./ 6 | Не подлежит установлению | 30 кв. м / автомобиль | Не подлежит установлению | 17 | 6 / 3 |
| 3. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 1 | 6 / 3 |
| 4. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 5. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 1 эт. /4 | 700 | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 6. | Приюты для животных | 3.10.2 | 1 эт. /4 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | 1 | 6 / 3 |
| 7. | Деловое управление | 4.1 | 8 эт. /33 |  | 14,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 8. | Служебные гаражи | 4.9 | 1 эт. /5 |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 1 | 6 / 3 |
| 9. | Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | 1 эт. /5 | 1000 | 3000 |  | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 10. | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | 1 эт. /5 | 5000 | 20000 |  | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 10. | Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | 1 эт. /5 | Не подлежит установлению |  | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 11. | Тяжелая промышленность | 6.2 | 8 эт. /33 | 5000 | 250000 |  | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 12. | Автомобилестроительная промышленность | 6.2.1 | 8 эт. /33 | 5000 | 250000 |  | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 13. | Легкая промышленность | 6.3 | 8 эт. /33 | 5000 | 250000 |  | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 14. | Фармацевтическая промышленность | 6.3.1 | 8 эт. /33 | 5000 | 250000 |  | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 15. | Пищевая промышленность | 6.4 | 8 эт. /33 | 5000 | 250000 |  | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 16. | Нефтехимическая промышленность | 6.5 | 8 эт. /33 | 5000 | 250000 |  | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 17. | Строительная промышленность | 6.6 | 8 эт. /33 | 5000 | 250000 |  | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 18. | Энергетика | 6.7 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации |
| 19. | Связь | 6.8 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации |
| 20. | Склад4 | 6.9 | 5 эт. /20 | Не подлежит установлению | 70 кв. м / 1000 чел. | 1300 кв. м / 1000 чел. | 60 | 1 | 6 / 3 |
| 21. | Складские площадки4 | 6.9.1 | 5 эт. /20 |  | 70 кв. м / 1000 чел. | 1300 кв. м / 1000 чел. | 60 | 1 | 6 / 3 |
| 22. | Целлюлозно-бумажная промышленность | 6.11 | 8 эт. /33 | 5000 | 250000 | Не подлежит установлению | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 23. | Научно-производственная деятельность | 6.12 | 8 эт. /33 | Не подлежит установлению | 1000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 2000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 60 | 1 | 6 / 3 |
| 24. | Обслуживание перевозок пассажиров | 7.2.2 | 2 эт. /10 | 18000 | 50000 | Не подлежит установлению | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 25. | Стоянки транспорта общего пользования5 | 7.2.3 | 2 эт. /10 | Не подлежит установлению | 350 кв. м / на единицу подвижного состава | Не подлежит установлению | 1 | 6 / 3 |
| 26. | Трубопроводный транспорт | 7.5 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации |
| 27. | Заготовка древесины | 10.1 | 3 эт. /15 | 5000 | 250000 | Не подлежит установлению | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 28. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 29. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 30. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 2.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота здания (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки в границе земельного участка (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)1 | Минимальные отступы от красной линии (м)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  |  |
| 1. | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 | 2 эт. /10 | 5000 | 250000 | Не подлежит установлению | 60 | 1 | 6 / 3 |
| 2. | Обеспечение сельскохозяйственного производства | 1.18 | 8 эт. /33 | 5000 | 250000 | Не подлежит установлению | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 3. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 1 эт. /5 | Не подлежит установлению | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 4. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 2 эт. /10 | 2000 | 5000 | Не подлежит установлению | 80 | 1 | 15 |
| 5. | Среднее и высшее профессиональное образование6 | 3.5.2 | 8 эт. /33 | Не подлежит установлению | 30 кв. м / 1 учащегося | 75 кв. м / 1 учащегося | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 6. | Среднее и высшее профессиональное образование (организации дополнительного профессионального образования: повышение квалификации, заочное обучение)6 | 3.5.2 | 8 эт. /33 | Не подлежит установлению | 10 кв. м / 1 учащегося | 35 кв. м / 1 учащегося | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 7. | Магазины | 4.4 | 1 эт. /5 | Не подлежит установлению | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв.м / 100 кв.м торг. пл. | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 8. | Общественное питание | 4.6 | 1 эт. /35 | Не подлежит установлению | 1000 кв. м / 100 посадочных мест | 2500 кв. м/ 100 посадочных мест | 80 | 1 | 6 / 3 |

1 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

2 На магистральных улицах ( 6 м, на жилых улицах и проездах ( 3 м. Допускается размещение объектов по красной линии улиц.

3 Для многоэтажных полумеханизированных автостоянок, оборудованных лифтовыми подъемниками, показатели уменьшаются в 1,2 раза, механизированных и автоматизированных автостоянок ( в 1,3-1,5 раза.

4 Для одноэтажных складов продовольственных товаров ( 310 кв. м /1000 чел., для многоэтажных – 210 кв. м /1000 чел., для одноэтажных складов непродовольственных товаров – 740 кв. м/ 1000 чел., для многоэтажных – 490 кв. м /1000 чел., для специализированных одноэтажных складов – 190 кв. м/ 1000 чел., для многоэтажных – 70 кв. м /1000 чел., для одноэтажных овощехранилищ – 1300 кв. м /1000 чел., для многоэтажных овощехранилищ – 610 кв. м /1000 чел., для складов твердого топлива и строительных материалов вне зависимости от этажности  – 300 кв. м/1000 чел. При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30%.

5 При вместимости подвижного состава от 30 до 50 машин.

6 Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 50% в условиях реконструкции, уменьшены на 30% для организаций гуманитарного профиля; При кооперировании образовательных организаций и создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров: - от 1500 до 2000 учащихся - на 10%; - свыше 2000 до 3000 учащихся - на 20%; - свыше 3000 учащихся - на 30%.

7 Не применяется в отношении земельных участков под гаражными боксами, которые блокированы общими стенами с другими гаражами в одном ряду и имеют общие с ними крышу, фундамент и коммуникации.

2.2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне П2, применяются из числа основных видов разрешенного использования и (или) условно разрешенных видов, перечисленных в подпункте 2.1 настоящего пункта.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

2.3. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне П2:

а) площадь территории для временных автостоянок:

- для легковых автомобилей - 25 кв. м/машино-место (при примыкании участка к проезжей части улиц и проездов - 22,5 кв. м/машино-место);

- для грузовых автомобилей - 40 кв. м/машино-место; для автобусов - 40 кв. м/машино-место;

б) площадь участков озеленения для производственных объектов размером                до 50000 кв. м - 3 кв. м на 1 работающего;

в) площадь участков озеленения для производственных объектов размером более 50000 кв. м - от 10 до 15% площади производственной территории;

г) площадь участков озеленения для научно-производственных объектов -                  1 кв. м на 1 работающего, не более 15% от площади территории;

д) требования к ограждениям земельных участков на территориях промышленных и коммунально-складских районов - глухое ограждение высотой                      не более 2,0 метров.

3. П3-И1. Зона застройки промышленными объектами не выше IV класса опасности в границе исторического поселения

Зона П3-И1 установлена для обеспечения правовых условий размещения                           и эксплуатации объектов капитального строительства производственного назначения, а также объектов вспомогательной и обслуживающей инфраструктур  в целях сохранения исторически сложившегося типа застройки. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в зоне возможно только при условии размещения производственных объектов IV класса опасности  и ниже, имеющих санитарно-защитную зону не более 100 м, и соблюдения нормативных санитарных требований.

3.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне П3-И1 соответствуют регламентам исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда»       (с последующими изменениями).

3.2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне П3-И1 (таблицы 3.1, 3.2):

Таблица 3.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Хранение автотранспорта4 | 2.7.1 | 2 эт./ 8 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 4,1 кв. м / автомобиль | 30 кв. м / автомобиль | 50 | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | По исторической линии застройки | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 25 |
| 2. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 3 эт./ 10 |  |  |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации |  |  |  | 1 |  |  |  | 25 |
| 3. | Предпринимательство | 4.0 | 4 эт./ 16 |  |  |  | Не подлежит установлению | 50 |  |  |  | 1 |  |  |  | 25 |
| 4. | Легкая промышленность | 6.3 | 4 эт./ 16 |  |  |  | 5000 | 250000 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 50 |  |  |  | 1 |  |  |  | 25 |
| 5. | Фармацевтическая промышленность | 6.3.1 | 4 эт./ 16 |  |  |  | 5000 | 250000 |  |  | 50 |  |  |  | 1 |  |  |  | 25 |
| 6. | Пищевая промышленность | 6.4 | 4 эт./ 16 |  |  |  | 5000 | 250000 |  |  | 50 |  |  |  | 1 |  |  |  | 25 |
| 7. | Строительная промышленность | 6.6 | 4 эт./ 16 |  |  |  | 5000 | 250000 |  |  | 50 |  |  |  | 1 |  |  |  | 25 |
| 8. | Склад5 | 6.9 | 4 эт. /16 |  |  |  | Не подлежит установлению | 190 кв. м / 1000 чел. | 1300 кв. м / 1000 чел. | 50 |  |  |  | 1 |  |  |  | 25 |
| 9. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 4 эт./ 16 |  |  |  | Не подлежит установлению | 50 |  |  |  | 1 |  |  |  | 25 |
| 10. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 11. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 12. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 3.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Обслуживание жилой застройки | 2.7 | 2 эт / 8 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 0,8 кв. м / чел. | Не подлежит установлению | 50 | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | По исторической линии застройки | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 25 |

1 Для всех объектов высота цоколя не более 1 метра.

2 Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства устанавливаются, исходя из производственной необходимости; расстояние от объектов исторически ценной градоформирующей застройки ( не менее                          40 метров.

3 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

4 Для многоэтажных полумеханизированных автостоянок, оборудованных лифтовыми подъемниками, показатели уменьшаются в 1,2 раза, механизированных и автоматизированных автостоянок ( в 1,3-1,5 раза.

5 Для одноэтажных складов продовольственных товаров ( 310 кв. м /1000 чел., непродовольственных товаров – 740 кв. м/ 1000 чел., специализированных складов – 190 кв. м/ 1000 чел., для овощехранилищ – 1300 кв. м /1000 чел., для складов твердого топлива и строительных материалов – 300 кв. м/1000 чел. При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30%.

3.3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные                                   в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне П3-И1, применяются из числа основных видов разрешенного использования и (или) условно разрешенных видов, перечисленных в подпункте 3.2. настоящего пункта.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно                   к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

3.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне П3-И1:

а) в случае расположения территориальной зоны или ее части в зоне регенерации исторической застройки запрещается строительство капитальных объектов, за исключением специальных мер, направленных на сохранение                  и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия, предусмотренных требованиями градостроительных регламентов в границах охранных зон объектов культурного наследия                         в соответствии с проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

б) ограничения в отношении характерных типов исторической застройки (                      не подлежат установлению;

в) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - ценной застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных                     и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей                        и элементов;

г) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - средовой застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

д) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - инженерных сооружений:

- запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения;

е) ограничения сохранения дисгармоничных объектов:

- реконструкция дисгармоничных объектов капитального строительства                     и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов                          в соответствие с установленными предельными параметрами;

ж) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;

- запрещается организация новых площадей, улиц, проездов;

з) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):

- разрешается расширение проезжей части;

- разрешается монтаж новых железнодорожных путей;

- разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки - защиту от подтопления);

- разрешается подсыпка грунта до исторических отметок поверхности земли;

и) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций - щитов - высотой не более 8 метров, шириной не более 3 метров с размером информационного поля высотой не более 3 метров шириной не более 6 метров;

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой не более 2,8 метра, шириной не более 1,4 метра;

- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 2,8 метра, максимальный диаметр не более                     1,4 метра;

- разрешается размещение вывесок, электронных табло и рекламных конструкций на фасаде здания не выше второго этажа здания, строения                              или сооружения с площадью информационного поля вывески не более 10,0 кв.м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания;

- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше второго этажа, габаритами не более: шириной                1 метр, высотой 5 метров;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций - щитов высотой более 8 метров, с размером информационного поля высотой более    3 метров шириной более 6 метров;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций                       и информационных стендов высотой более 2,8 метра и шириной более 1,4 метра;

- запрещается размещение рекламных конструкций на крышах зданий                 и сооружений;

- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше второго этажа здания;

- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов;

к) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики:

- кирпичное здание прямоугольной либо сложной формы в плане («П», «Г») с вальмовой кровлей, с плоской кровлей;

л) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки - не подлежат установлению;

м) цветовое решение:

- разрешается для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

н) требования к элементам благоустройства земельных участков:

- благоустройство участка должно быть направлено на воссоздание исторических характеристик территории (планировки участка, малых архитектурных форм, озеленения), исторических отметок поверхности земли, отвод поверхностных вод от объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- разрешается установка ограждений высотой не более 3 метров;

- запрещены ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;

- запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов - элементов благоустройства и малых архитектурных форм;

- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка, деревянные доски (для тротуаров).

4. П3-И1а. Подзона застройки промышленными объектами не выше IV класса опасности в границе исторического поселения

Подзона П3-И1а установлена для обеспечения правовых условий размещения и эксплуатации объектов капитального строительства производственного назначения, а также объектов вспомогательной                                 и обслуживающей инфраструктур в целях сохранения исторически сложившегося типа застройки. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в зоне возможно только при условии размещения производственных объектов IV класса опасности и ниже, имеющих санитарно-защитную зону                    не более 100 м, и соблюдения нормативных санитарных требований.

4.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне П3-И1а соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                 в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

4.2. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в подзоне П3-И1а принимаются такими же, как в зоне П3-И1.                        К застройке в подзоне П3-И1а предъявляются дополнительные требования                            и ограничения по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблицы 4.1, 4.2):

Таблица 4.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1/ максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)4 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Хранение автотранспорта5 | 2.7.1 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | Не подлежит установлению | 3,3 кв. м / автомобиль | 30 кв. м / автомобиль | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0-6 | 8 | 20 | 35 |
| 2. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0-6 | 8 | 20 | 35 |
| 3. | Предпринимательство | 4.0 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0-6 | 8 | 20 | 35 |
| 4. | Легкая промышленность | 6.3 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | 5000 | 250000 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0-6 | 8 | 20 | 35 |
| 5. | Фармацевтическая промышленность | 6.3.1 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | 5000 | 250000 |  |  | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0-6 | 8 | 20 | 35 |
| 6. | Пищевая промышленность | 6.4 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | 5000 | 250000 |  |  | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0-6 | 8 | 20 | 35 |
| 7. | Строительная промышленность | 6.6 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | 5000 | 250000 |  |  | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0-6 | 8 | 20 | 35 |
| 8. | Склад6 | 6.9 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | Не подлежит установлению | 190 кв. м / 1000 чел. | 1300 кв. м / 1000 чел. | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0-6 | 8 | 20 | 35 |
| 9. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0-6 | 8 | 20 | 35 |
| 10. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 11. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 12. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 4.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1/ максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)4 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Обслуживание жилой застройки | 2.7 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | Не подлежит установ- лению | Не подлежит установ-лению | 0,8 кв. м/чел. | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0-6 | 8 | 20 | 35 |

1 Максимальная этажность включает третий этаж ( мансардный, который по площади ( не более 1/2 от площади ниже расположенного этажа.

2 Максимальная высота здания: для одноэтажного объекта - 8 метров; для одноэтажного объекта с мансардным этажом (два надземных этажа) - 8 метров; для двухэтажного объекта - 12 метров. Для всех объектов высота цоколя не более                     1 метра.

3 Максимальная площадь здания: 396 кв. м при максимальных наружных габаритах сложной конфигурации в плане здания -  18 х 24 метров; 308 кв. м  при максимальных наружных габаритах прямоугольной конфигурации в плане -                           14 х 22 метров.

4 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

5 Для полумеханизированных автостоянок, оборудованных лифтовыми подъемниками, показатели уменьшаются в 1,2 раза, механизированных и автоматизированных автостоянок ( в 1,3-1,5 раза.

6 Для одноэтажных складов продовольственных товаров ( 310 кв. м /1000 чел., непродовольственных товаров – 740 кв. м/ 1000 чел., специализированных складов – 190 кв. м/ 1000 чел., для овощехранилищ – 1300 кв. м /1000 чел., для складов твердого топлива и строительных материалов – 300 кв. м/1000 чел. При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30%.

4.3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной подзоне       П3-И1а, применяются из числа основных видов разрешенного использования и (или) условно разрешенных видов, перечисленных в подпункте 4.2 настоящего пункта.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

4.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне П3-И1а:

а) в случае расположения территориальной зоны или ее части в зоне регенерации исторической застройки запрещается строительство капитальных объектов, за исключением специальных мер, направленных на сохранение                              и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия, предусмотренных требованиями градостроительных регламентов в границах охранных зон объектов культурного наследия                               в соответствии с проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

б) ограничения в отношении характерных типов исторической застройки                           не подлежит установлению:

в) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - ценной застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных                              и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей                                и элементов;

г) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - средовой застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

д) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - инженерных сооружений:

- запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения;

е) ограничения сохранения дисгармоничных объектов:

- реконструкция дисгармоничных объектов капитального строительства                           и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов                          в соответствие с установленными предельными параметрами;

ж) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;

- запрещается организация новых площадей, улиц;

- разрешается организация новых внутриквартальных проездов;

з) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):

- разрешается расширение проезжей части;

- разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки - защиту от подтопления);

- разрешается подсыпка грунта до исторических отметок поверхности земли;

- разрешается подсыпка до отметок выше существующих отметок поверхности земли;

и) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой не более 2,8 метра, шириной не более 1,4 метра;

- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 2,8 метра, максимальный диаметр не более                    1,4 метра;

- разрешается размещение вывесок на фасаде здания не выше первого этажа здания, строения или сооружения с площадью информационного поля вывески                   не более 0,7 кв. м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания; общие габариты всех вывесок, размещенных на фасаде здания не должны превышать 1/2 длины фасада, 1/4 высоты этажа;

- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше первого этажа, габаритами не более: шириной              0,7 метра, высотой 0,5 метра;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций                             и информационных стендов высотой более 2,8 метра и шириной более 1,4 метра;

- запрещается размещение рекламных конструкций (за исключением панелей-кронштейнов) на фасадах и крышах зданий и сооружений;

- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше первого этажа здания;

- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов;

к) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики:

- деревянное здание (здание из других материалов, обшитое деревом), соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной формы в плане,                   с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- деревянное здание (здание из других материалов, обшитое деревом), соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной формы в плане,                        с мансардным этажом с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- смешанное здание, где первый этаж кирпичный, а выше расположенный этаж деревянный (этаж из других материалов, обшитый деревом), соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной формы в плане,          с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- смешанное здание, где первый этаж кирпичный, а выше расположенный этаж деревянный (этаж из других материалов, обшитый деревом) соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной формы в плане, с мансардным этажом   с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- не допускается устройство скатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов;

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                на главных фасадах и кровлях зданий;

л) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки:

- дерево;

- стекло при заполнении проемов окон и дверей;

- металл, гибкие кровельные материалы при устройстве кровельных покрытий;

- кирпич, камень, штукатурка при отделке цоколя, для вентиляционных                      и печных труб;

- кованные и металлические элементы при устройстве водосточных систем, козырьков, дымников;

- запрещается использование пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей, в том числе, сайдинга, навесных панелей;

- запрещается устройство металлических вентиляционных и печных труб;

- при заполнении дверных и оконных проемов допускается использование пластика (без устройства в стенах клапанов инфильтрации воздуха (приточный клапан); при реконструкции и капитальном ремонте зданий требуется сохранение первоначальной (на период постройки здания) расстекловки оконных и дверных заполнений;

м) цветовое решение:

- разрешается для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                      по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

н) требования к элементам благоустройства земельных участков:

- благоустройство участка должно быть направлено на воссоздание исторических характеристик территории (планировки участка, малых архитектурных форм, озеленения), исторических отметок поверхности земли, отвод поверхностных вод от объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- разрешается установка ограждений не более 1,8 метра по красной линии, совпадающей с линией застройки (между фасадами домов);

- разрешается установка ограждений не более 1,6 метра внутри квартала между участками;

- разрешается устройство палисадников с ограждением, выполненным                      в дереве высотой не более 1,1 метра. Палисадник может находиться в пределах улицы, максимальное расстояние от стены здания, стоящего на красной линии                        до ограждения палисадника 3 метра;

- разрешается деревянное ограждение с воротами и калитками                         с вертикальной зашивкой, имеющее деревянные или каменные (кирпичные) столбы; цветовое решение - покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов;

- разрешается кованное (сварное) металлическое ограждение;

- глухие ограждения запрещены, открытых плоскостей должно быть                     не менее 50% от площади ограждения, в случае установки ограждения между фасадами домов вдоль линии застройки, совпадающей с красной линией открытых плоскостей должно быть не менее 30% от площади ограждения;

- запрещены ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;

- запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов - элементов благоустройства и малых архитектурных форм;

- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка, деревянные доски (для тротуаров).

5. П3-И1б. Подзона застройки промышленными объектами не выше            IV класса опасности в границе исторического поселения

Подзона П3-И1б установлена для обеспечения правовых условий размещения и эксплуатации объектов капитального строительства производственного назначения, а также объектов вспомогательной и обслуживающей инфраструктур в целях сохранения исторически сложившегося типа застройки. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в зоне возможно только при условии размещения производственных объектов IV класса опасности и ниже, имеющих санитарно-защитную зону                   не более 100 м, и соблюдения нормативных санитарных требований.

5.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне П3-И1б соответствуют регламентам исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года  № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда»       (с последующими изменениями).

5.2. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в подзоне П3-И1б принимаются такими же, как в зоне П3-И1.          К застройке в подзоне П3-И1б предъявляются дополнительные требования                            и ограничения по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблицы 5.1, 5.2):

Таблица 5.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1/ максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)4 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Хранение автотранспорта5 | 2.7.1 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | Не подлежит установлению | 3,3 кв. м / автомобиль | 30 кв. м / автомобиль | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0-25 | 6 | 25 | 30 |
| 2. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0-25 | 6 | 25 | 30 |
| 3. | Предпринимательство | 4.0 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0-25 | 6 | 25 | 30 |
| 4. | Легкая промышленность | 6.3 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | 5000 | 250000 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0-25 | 6 | 25 | 30 |
| 5. | Фармацевтическая промышленность | 6.3.1 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | 5000 | 250000 |  |  | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0-25 | 6 | 25 | 30 |
| 6. | Пищевая промышленность | 6.4 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | 5000 | 250000 |  |  | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0-25 | 6 | 25 | 30 |
| 7. | Строительная промышленность | 6.6 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | 5000 | 250000 |  |  | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0-25 | 6 | 25 | 30 |
| 8. | Склад6 | 6.9 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | Не подлежит установлению | 70 кв. м / 1000 чел. | 1300 кв. м / 1000 чел. | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0-25 | 6 | 25 | 30 |
| 9. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0-25 | 6 | 25 | 30 |
| 10. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 11. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 12. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 5.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1/ максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)4 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Обслуживание жилой застройки | 2.7 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | Не подлежит установ- лению | Не подлежит установ- лению | 0,8 кв. м / чел. | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0-25 | 6 | 25 | 30 |

1 Максимальная этажность включает последний этаж ( мансардный, который по площади ( не более 1/2 от площади ниже расположенного этажа.

2 Максимальная высота здания: для одноэтажного объекта - 8 метров; для двухэтажного объекта, где второй этаж мансарда - 8 метров; для двухэтажного объекта - 12 метров; для трехэтажного объекта, где третий этаж мансарда - 12 метров; для трехэтажного объекта - 13,5 метра .

3 Максимальная площадь здания: 1000 кв м при максимальных наружных габаритах сложной конфигурации в плане здания - 40 х 40 метров; 640 кв. м при максимальных наружных габаритах прямоугольной конфигурации в плане -                         16 х 40 метров.

4 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

5 Для полумеханизированных автостоянок, оборудованных лифтовыми подъемниками, показатели уменьшаются в 1,2 раза, механизированных и автоматизированных автостоянок ( в 1,3-1,5 раза.

6 Для одноэтажных складов продовольственных товаров ( 310 кв. м /1000 чел., для многоэтажных – 210 кв. м /1000 чел., для одноэтажных складов непродовольственных товаров – 740 кв. м/ 1000 чел., для многоэтажных – 490 кв. м /1000 чел., для специализированных одноэтажных складов – 190 кв. м/ 1000 чел., для многоэтажных – 70 кв. м /1000 чел., для одноэтажных овощехранилищ – 1300 кв. м /1000 чел., для многоэтажных овощехранилищ – 610 кв. м /1000 чел., для складов твердого топлива и строительных материалов вне зависимости от этажности  – 300 кв. м/1000 чел. При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30%.

5.3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные                                     в градостроительных регламентах, применительно к территориальной подзоне                П3-И1б, применяются из числа основных видов разрешенного использования                  и (или) условно разрешенных видов, перечисленных в подпункте 5.2 настоящего пункта.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно                  к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

5.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне П3-И1б:

а) в случае расположения территориальной зоны или ее части в зоне регенерации исторической застройки запрещается строительство капитальных объектов, за исключением специальных мер, направленных на сохранение                              и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия, предусмотренных требованиями градостроительных регламентов в границах охранных зон объектов культурного наследия                               в соответствии с проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

б) ограничения в отношении характерных типов исторической застройки:

- запрещается изменение характерных типов исторической застройки;

- в соответствии с характерными типами исторической застройки сохраняются пропорции всех частей и элементов здания, размеры здания, размеры отдельных частей здания, размеры и форма печных (вентиляционных) труб, расположение, размеры и форма оконных и дверных проемов, расстекловка, форма кровли, форма и размер выноса карниза; допускается изменение стиля декора                     в оформлении наличников, пилястр, колонн, ограждений, деталей фасада, карнизов в рамках исторически характерных стилей;

в) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - ценной застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных                          и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей                        и элементов;

г) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - средовой застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

д) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - инженерных сооружений:

- запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения;

е) ограничения сохранения дисгармоничных объектов:

- реконструкция дисгармоничных объектов капитального строительства                    и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов                         в соответствие с установленными предельными параметрами;

ж) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;

- запрещается организация новых площадей, улиц;

- разрешается организация новых внутриквартальных проездов;

з) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):

- разрешается расширение проезжей части;

- разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки - защиту от подтопления);

- разрешается подсыпка грунта до исторических отметок поверхности земли;

- разрешается подсыпка до отметок выше существующих отметок поверхности земли;

и) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой не более 2,8 метра, шириной не более 1,4 метра;

- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 2,8 метра, максимальный диаметр не более                  1,4 метра;

- разрешается размещение вывесок на фасаде здания не выше второго этажа здания, строения или сооружения с площадью информационного поля вывески                   не более 1,0 кв. м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания; общие габариты всех вывесок, размещенных на фасаде здания не должны превышать 1/2 длины фасада, 1/4 высоты этажа;

- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше первого этажа, габаритами не более: шириной                   0,7 метра, высотой 0,7 метра;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций                        и информационных стендов высотой более 2,8 метра и шириной более 1,4 метра;

- запрещается размещение рекламных конструкций (за исключением панелей-кронштейнов) на фасадах и крышах зданий и сооружений;

- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше второго этажа здания;

- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов;

к) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики:

- деревянное здание (здание из других материалов, обшитое деревом), соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной формы в плане,                       с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- деревянное здание (кирпичное здание, обшитое деревом), соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной формы в плане, с мансардным этажом с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- кирпичное здание (смешанное), соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной либо сложной формы в плане, с вальмовой                              либо двухскатной кровлей, угол наклона кровли до 30° в зависимости от типа здания;

- допускаются отдельные элементы: мансарды, эркеры (прямоугольной, шестигранной и полукруглой формы в плане), балконы, аттики и прочие архитектурные элементы;

- допускается сложное объемно-пространственное решение;

- не допускается устройство двухскатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов;

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                        на главных фасадах и кровлях зданий;

л) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки:

- кирпич, дерево;

- стекло при заполнении проемов окон и дверей;

- керамогранит для элементов при отделке;

- металл, гибкие кровельные материалы при устройстве кровельных покрытий;

- кирпич, камень, штукатурка при отделке цоколя, для вентиляционных                 и печных труб;

- кованные и металлические элементы при устройстве водосточных систем, козырьков, дымников;

- запрещается использование пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей, в том числе, сайдинга, навесных панелей;

- запрещается устройство металлических вентиляционных и печных труб;

- при заполнении дверных и оконных проемов допускается использование пластика (без устройства в стенах клапанов инфильтрации воздуха (приточный клапан); при реконструкции и капитальном ремонте зданий требуется сохранение первоначальной (на период постройки здания) расстекловки оконных и дверных заполнений;

м) цветовое решение:

- разрешается для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                        по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

н) требования к элементам благоустройства земельных участков:

- благоустройство участка должно быть направлено на воссоздание исторических характеристик территории (планировки участка, малых архитектурных форм, озеленения), исторических отметок поверхности земли, отвод поверхностных вод от объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- разрешается установка ограждений не более 1,6 метра по красной линии, совпадающей с линией застройки (между фасадами домов);

- разрешается деревянное ограждение с воротами и калитками                                 с вертикальной зашивкой, имеющее деревянные или каменные (кирпичные) столбы;

- цветовое решение - покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов;

- разрешается кованное (сварное) металлическое ограждение;

- глухие ограждения запрещены (открытых плоскостей не менее 50%);

- запрещены ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;

- запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов - элементов благоустройства и малых архитектурных форм;

- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка, деревянные доски (для тротуаров).

6. П3-И2. Зона застройки промышленными объектами не выше IV класса опасности, участвующих в формировании силуэта исторического поселения

Зона П3-И2 установлена для обеспечения правовых условий размещения                  и эксплуатации объектов капитального строительства производственного назначения, а также объектов вспомогательной и обслуживающей инфраструктур      в целях сохранения исторически сложившегося типа застройки. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в зоне возможно только при условии размещения производственных объектов IV класса опасности   и ниже, имеющих санитарно-защитную зону не более 100 м, и соблюдения нормативных санитарных требований.

6.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне П3-И2 соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018  года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                        в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

6.2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно  к территориальной зоне П3-И2 (таблицы 6.1, 6.2):

Таблица 6.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Хранение автотранспорта4 | 2.7.1 | 5 эт./19 | Не подлежит установлению | 16 х 120 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 3,3 кв. м / автомобиль | 30 кв. м / автомобиль | Не подлежит установлению | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | 1 эт./ 6 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установлению | 30 кв. м / автомобил | Не подлежит установлению | 10 |  |  | 16 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Общественное использование объектов капитального строительства | 3.0 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 5. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 6. | Предпринимательство | 4.0 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 7. | Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | 1 эт./5 |  | 16 х 120 |  | 1000 | 3000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 8. | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | 1 эт./5 |  | 16 х 120 |  | 5000 | 20000 |  | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 9. | Ремонт автомобилей | 4.9.1. | 1 эт./5 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 10. | Легкая промышленность | 6.3 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  | 5000 | 250000 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 11. | Фармацевтическая промышленность | 6.3.1 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  | 5000 | 250000 |  |  | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 12. | Пищевая промышленность | 6.4 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  | 5000 | 250000 |  |  | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 13. | Строительная промышленность | 6.6 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  | 5000 | 250000 |  |  | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 14. | Склад5 | 6.9 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установлению | 70 кв. м/ 1000 чел. | 1300 кв. м/ 1000 чел. | 60 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 15. | Научно-производственная деятельность | 6.12 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установлению | 1000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 2000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 60 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 16. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 5 эт./19 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установлению | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 17. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 18. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 19. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 6.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Обслуживание жилой застройки | 2.7 | 5 эт./19 | Не подлежит установлению | 16 х 120 | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 0,8 кв. м / чел. | Не подлежит установлению | 80 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |

1 До наивысшей точки здания.

2 Максимальная площадь здания: 1680 кв. м при максимальных наружных габаритах - ширина не более 16 метров, длина не более 120 метров.

3 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

4 Для многоэтажных полумеханизированных автостоянок, оборудованных лифтовыми подъемниками, показатели уменьшаются в 1,2 раза, механизированных и автоматизированных автостоянок ( в 1,3-1,5 раза.

5 Для одноэтажных складов продовольственных товаров ( 310 кв. м /1000 чел., для многоэтажных – 210 кв. м /1000 чел., для одноэтажных складов непродовольственных товаров – 740 кв. м/ 1000 чел., для многоэтажных – 490 кв. м /1000 чел., для специализированных одноэтажных складов – 190 кв. м/ 1000 чел., для многоэтажных – 70 кв. м /1000 чел., для одноэтажных овощехранилищ – 1300 кв. м /1000 чел., для многоэтажных овощехранилищ – 610 кв. м /1000 чел., для складов твердого топлива и строительных материалов вне зависимости от этажности  – 300 кв. м/1000 чел. При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30%.

6 Не применяется в отношении земельных участков  под  гаражными боксами, которые блокированы  общими стенами с другими гаражами в одном ряду и  имеют общие с ними крышу, фундамент и коммуникации.

6.3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные                                    в градостроительных регламентах, применительно к территориальной подзоне          П3-И2, применяются из числа основных видов разрешенного использования                    и (или) условно разрешенных видов, перечисленных в подпункте 6.2 настоящего пункта.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно                  к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

6.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне П3-И2:

а) ограничения изменения типа застройки - не подлежат установлению;

б) ограничения изменения исторически ценных градоформирующих объектов - не подлежат установлению;

в) ограничения сохранения диссонирующих элементов застройки -                           не подлежат установлению;

г) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок - не подлежат установлению;

д) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики - не подлежат установлению, кроме угла наклона кровли - до 30(;

е) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки - не подлежат установлению;

ж) цветовое решение:

- для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки                                      и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                       по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

з) ограничения изменения характера озеленения земельного участка:

- разрешается посадка деревьев и кустарников с целью создания плотных посадок между историческими зданиями и современной застройкой;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                       5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                          на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия                             и исторически ценных градоформирующих объектов;

и) элементы благоустройства - не подлежат установлению;

к) ограничения изменения характера благоустройства земельного участка -      не подлежат установлению.

7. П3-И2а. Подзона застройки промышленными объектами не выше IV класса опасности, участвующими в формировании силуэта исторического поселения

Подзона П3-И2а установлена для обеспечения правовых условий размещения и эксплуатации объектов капитального строительства производственного назначения, а также объектов вспомогательной                              и обслуживающей инфраструктур в целях сохранения исторически сложившегося типа застройки. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в зоне возможно только при условии размещения производственных объектов IV класса опасности и ниже, имеющих санитарно-защитную зону                      не более 100 м, и соблюдения нормативных санитарных требований.

7.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне П3-И2а соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                       в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

7.2. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в подзоне П3-И2а принимаются такими же, как в зоне П3-И2.           К застройке в подзоне П3-И2а предъявляются дополнительные требования                          и ограничения по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблицы 7.1, 7.2):

Таблица 7.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность/ максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Хранение автотранспорта4 | 2.7.1 | 4 эт./15 | Не подлежит установлению | 16 х 120 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 3,3 кв. м / автомобиль | 30 кв. м / автомобиль | Не подлежит установлению | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | 1 эт./ 6 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установлению | 30 кв. м / автомобиль | Не подлежит установлению | 10 |  |  | 16 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Общественное использование объектов капитального строительства | 3.0 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 5. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 6. | Предпринимательство | 4.0 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 7. | Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | 1 эт./5 |  | 16 х 120 |  | 1000 | 3000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 8. | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | 1 эт./5 |  | 16 х 120 |  | 5000 | 20000 |  | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 9. | Ремонт автомобилей | 4.9.1. | 1 эт./5 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 10. | Легкая промышленность | 6.3 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  | 5000 | 250000 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 11. | Фармацевтическая промышленность | 6.3.1 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  | 5000 | 250000 |  |  | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 12. | Пищевая промышленность | 6.4 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  | 5000 | 250000 |  |  | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 13. | Строительная промышленность | 6.6 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  | 5000 | 250000 |  |  | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 14. | Склад5 | 6.9 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установлению | 70 кв. м / 1000 чел. | 1300 кв. м / 1000 чел. | 60 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 15. | Научно-производственная деятельность | 6.12 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установлению | 1000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 2000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 60 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 16. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установлению | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 17. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 18. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 19. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 7.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность/ максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Обслуживание жилой застройки | 2.7 | 4 эт./15 | Не подлежит установлению | 16 х 120 | Не подлежит установлению | Не подлежит установ- лению | Не подлежит установ-лению | 0,8 кв. м / чел. | Не подлежит установлению | 80 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |

1 До наивысшей точки здания.

2 Максимальная площадь здания – 1680 кв. м при максимальных наружных габаритах: ширина не более 16 метров, длина не более 120 метров.

3 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

4 Для полумеханизированных автостоянок, оборудованных лифтовыми подъемниками, показатели уменьшаются в 1,2 раза, механизированных и автоматизированных автостоянок ( в 1,3-1,5 раза.

5 Для одноэтажных складов продовольственных товаров ( 310 кв. м /1000 чел., для многоэтажных – 210 кв. м /1000 чел., для одноэтажных складов непродовольственных товаров – 740 кв. м/ 1000 чел., для многоэтажных – 490 кв. м /1000 чел., для специализированных одноэтажных складов – 190 кв. м/ 1000 чел., для многоэтажных – 70 кв. м /1000 чел., для одноэтажных овощехранилищ – 1300 кв. м /1000 чел., для многоэтажных овощехранилищ – 610 кв. м /1000 чел., для складов твердого топлива и строительных материалов вне зависимости от этажности  – 300 кв. м/1000 чел. При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30%.

6 Не применяется в отношении земельных участков  под  гаражными боксами, которые блокированы  общими стенами с другими гаражами в одном ряду и  имеют общие с ними крышу, фундамент и коммуникации.

7.3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные                                      в градостроительных регламентах, применительно к территориальной подзоне 
П3-И2а, применяются  из числа основных видов разрешенного использования и (или) условно разрешенных видов, перечисленных в подпункте 7.2 настоящего пункта.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно                     к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

7.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне П3-И2а:

а) ограничения изменения типа застройки - не подлежат установлению;

б) ограничения изменения исторически ценных градоформирующих объектов - не подлежат установлению;

в) ограничения сохранения диссонирующих элементов застройки -                          не подлежат установлению;

г) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок - не подлежат установлению;

д) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики - не подлежат установлению, кроме угла наклона кровли - до 30(;

е) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки - не подлежат установлению;

ж) цветовое решение:

- для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки                               и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                      по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

з) ограничения изменения характера озеленения земельного участка:

- разрешается посадка деревьев и кустарников с целью создания плотных посадок между историческими зданиями и современной застройкой;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                    5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                 на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия                             и исторически ценных градоформирующих объектов;

и) элементы благоустройства - не подлежат установлению;

к) ограничения изменения характера благоустройства земельного участка -                 не подлежат установлению.

8. П3-И2б. Подзона застройки промышленными объектами не выше 
IV класса опасности, участвующими в формировании силуэта исторического поселения

Подзона П3-И2б установлена для обеспечения правовых условий размещения и эксплуатации объектов капитального строительства производственного назначения, а также объектов вспомогательной                                  и обслуживающей инфраструктур в целях сохранения исторически сложившегося типа застройки. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в зоне возможно только при условии размещения производственных объектов IV класса опасности и ниже, имеющих санитарно-защитную зону                                 не более 100 м, и соблюдения нормативных санитарных требований.

8.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне П3-И2б соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                     в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

8.2. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в подзоне П3-И2б принимаются такими же, как в зоне П3-И2.           К застройке в подзоне П3-И2б предъявляются дополнительные требования                          и ограничения по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблицы 8.1, 8.2):

Таблица 8.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Хранение автотранспорта4 | 2.7.1 | 5 эт./16 | Не подлежит установлению | 16 х 120 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 3,3 кв. м / автомобиль | 30 кв. м / автомобиль | Не подлежит установлению | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | 1 эт./ 6 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установлению | 30 кв. м / автомобиль | Не подлежит установлению | 10 |  |  | 16 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Общественное использование объектов капитального строительства | 3.0 | 5 эт./16 |  | 16 х 120 |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 5 эт./16 |  | 16 х 120 |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 5. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 5 эт./16 |  | 16 х 120 |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 6. | Предпринимательство | 4.0 | 5 эт./16 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 7. | Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | 1 эт./5 |  | 16 х 120 |  | 1000 | 3000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 8. | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | 1 эт./5 |  | 16 х 120 |  | 5000 | 20000 |  | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 9. | Ремонт автомобилей | 4.9.1. | 1 эт./5 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 10. | Легкая промышленность | 6.3 | 5 эт./16 |  | 16 х 120 |  | 5000 | 250000 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 11. | Фармацевтическая промышленность | 6.3.1 | 5 эт./16 |  | 16 х 120 |  | 5000 | 250000 |  |  | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 12. | Пищевая промышленность | 6.4 | 5 эт./16 |  | 16 х 120 |  | 5000 | 250000 |  |  | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 13. | Строительная промышленность | 6.6 | 5 эт./16 |  | 16 х 120 |  | 5000 | 250000 |  |  | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 14. | Склад5 | 6.9 | 5 эт./16 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установлению | 70 кв. м / 1000 чел. | 1300 кв. м / 1000 чел. | 60 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 15. | Научно-производственная деятельность | 6.12 | 5 эт./16 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установлению | 1000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 2000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 60 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 16. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 5 эт./16 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установлению | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 17. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 18. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 19. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 8.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность/ максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Обслуживание жилой застройки | 2.7 | 5 эт./16 | Не подлежит установлению | 16 х 120 | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 0,8 кв. м / чел. | Не подлежит установлению | 80 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |

1 До наивысшей точки здания.

2 Максимальная площадь здания – 1680 кв. м при максимальных наружных габаритах: ширина не более 16 метров, длина не более 120 метров.

3 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

4 Для многоэтажных полумеханизированных автостоянок, оборудованных лифтовыми подъемниками, показатели уменьшаются в 1,2 раза, механизированных и автоматизированных автостоянок ( в 1,3-1,5 раза.

5 Для одноэтажных складов продовольственных товаров ( 310 кв. м /1000 чел., для многоэтажных – 210 кв. м /1000 чел., для одноэтажных складов непродовольственных товаров – 740 кв. м/ 1000 чел., для многоэтажных – 490 кв. м /1000 чел., для специализированных одноэтажных складов – 190 кв. м/ 1000 чел., для многоэтажных – 70 кв. м /1000 чел., для одноэтажных овощехранилищ – 1300 кв. м /1000 чел., для многоэтажных овощехранилищ – 610 кв. м /1000 чел., для складов твердого топлива и строительных материалов вне зависимости от этажности  –  300 кв. м/1000 чел. При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30%.

6 Не применяется в отношении земельных участков  под  гаражными боксами, которые блокированы  общими стенами с другими гаражами в одном ряду и  имеют общие с ними крышу, фундамент и коммуникации.

8.3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные                                  в градостроительных регламентах, применительно к территориальной подзоне           П3-И2б, применяются  из числа основных видов разрешенного использования и (или) условно разрешенных видов, перечисленных в подпункте 8.2 настоящего пункта.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно                       к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

8.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне П3-И2б:

а) ограничения изменения типа застройки - не подлежат установлению;

б) ограничения изменения исторически ценных градоформирующих объектов - не подлежат установлению;

в) ограничения сохранения диссонирующих элементов застройки -                              не подлежат установлению;

г) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок - не подлежат установлению;

д) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики - не подлежат установлению;

е) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки - не подлежат установлению;

ж) цветовое решение:

- для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                        по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

з) ограничения изменения характера озеленения земельного участка:

- разрешается посадка деревьев и кустарников с целью создания плотных посадок между историческими зданиями и современной застройкой;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                     5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                 на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

и) элементы благоустройства - не подлежат установлению;

к) ограничения изменения характера благоустройства земельного участка -                   не подлежат установлению.

9. П3-И3. Зона застройки промышленными объектами не выше IV класса опасности на территории высокой историко-культурной ценности бывшего винного склада

Зона П3-И3 установлена для обеспечения правовых условий размещения                                       и эксплуатации объектов капитального строительства производственного назначения, а также объектов вспомогательной и обслуживающей инфраструктур на территории высокой историко-культурной ценности и высокой степени сохранности исторической структуры бывшего винного склада. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в зоне возможно только при условии размещения производственных объектов не выше IV класса опасности, имеющих санитарно-защитную зону не более 100 м, и соблюдения нормативных санитарных требований. Строительство капитальных объектов разрешается по согласованию с органом охраны объектов культурного наследия Вологодской области.

9.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне П3-И3 определяются с учетом градостроительных регламентов, установленных приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области от 28 сентября 2020 года № 7-О/01-07 «Об утверждении требований к осуществлению деятельности              и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Вологодский винный склад № 1», расположенного по адресу: г. Вологда, ул. III Интернационала, 39» при условии образования новых земельных участков в соответствии                          с границами регламентных участков (таблицы 9.1, 9.2):

Таблица 9.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Легкая промышленность | 6.3 |
| 2. | Фармацевтическая промышленность | 6.3.1 |
| 3. | Пищевая промышленность | 6.4 |
| 4. | Строительная промышленность | 6.6 |
| 5. | Склад | 6.9 |
| 6. | Историко-культурная деятельность | 9.3 |
| 7. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| 8. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |
| 9. | Благоустройство территории | 12.0.2 |

Таблица 9.2

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 |
| 2. | Служебные гаражи | 4.9 |

10. П3. Зона застройки промышленными объектами не выше IV класса опасности

Зона П3 установлена для обеспечения правовых условий размещения                                и эксплуатации объектов капитального строительства производственного назначения, а также объектов вспомогательной и обслуживающей инфраструктур. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в зоне возможно только при условии размещения производственных объектов не выше   IV класса опасности, имеющих санитарно-защитную зону не более 100 м,                        и соблюдения нормативных санитарных требований.

10.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне П3 (таблицы 10.1, 10.2):

Таблица 10.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота здания (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки в границе земельного участка (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)1 | Минимальные отступы от красной линии (м)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин | макс | мин | макс. |  |  |  |
| 1. | Хранение автотранспорта3 | 2.7.1 | 6 эт. /24 | Не подлежит установлению | 1,8 кв. м / автомобиль | 30 кв. м / автомобиль | Не подлежит установлению | 1 | 6 / 3 |
| 2. | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | 1 эт./ 6 |  | 30 кв. м / автомобиль | Не подлежит установлению | 18 | 6 / 3 |
| 3. | Питомники | 1.17 | 1 эт. /5 |  | 3 кв. м / чел.4 | 5 кв. м / чел.4 | Не подлежит установлению | 1 | 6 / 3 |
| 4. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 1 | 6 / 3 |
| 5. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 8 эт. /33 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 6. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | 8 эт. /33 |  | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 7. | Проведение научных исследований | 3.9.2 | 8 эт. /33 | Не подлежит установлению | 1000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 2000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 60 | 1 | 6 / 3 |
| 8. | Проведение научных испытаний | 3.9.3 | 8 эт. /33 |  | 1000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 2000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 60 | 1 | 6 / 3 |
| 9. | Приюты для животных | 3.10.2 | 2 эт. /8 |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 1 | 6 / 3 |
| 10. | Деловое управление | 4.1 | 8 эт. /33 |  | 14,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 11. | Служебные гаражи | 4.9 | 1 эт. /5 |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 1 | 6 / 3 |
| 12. | Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | 1 эт. /5 | 1000 | 3000 |  |  | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 13. | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | 1 эт. /5 | 5000 | 20000 |  |  | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 14. | Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | 1 эт. /5 | Не подлежит установлению |  |  | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 15. | Производственная деятельность | 6.0 | 8 эт. /33 | 5000 | 250000 |  |  | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 16 | Тяжелая промышленность | 6.2 | 8 эт. /33 | 5000 | 250000 |  |  | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 17. | Автомобилестроительная промышленность | 6.2.1 | 8 эт. /33 | 5000 | 250000 |  |  | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 18. | Легкая промышленность | 6.3 | 8 эт. /33 | 5000 | 250000 |  |  | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 19. | Фармацевтическая промышленность | 6.3.1 | 8 эт. /33 | 5000 | 250000 |  |  | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 20. | Пищевая промышленность | 6.4 | 8 эт. /33 | 5000 | 250000 |  |  | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 21. | Нефтехимическая промышленность | 6.5 | 8 эт. /33 | 5000 | 250000 | Не подлежит установлению | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 22. | Строительная промышленность | 6.6 | 8 эт. /33 | 5000 | 250000 |  | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 23. | Энергетика | 6.7 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации |
| 24. | Связь | 6.8 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации |
| 25. | Склад5 | 6.9 | 8 эт. /33 | Не подлежит установлению | 190 кв. м / 1000 чел. | 1300 кв. м / 1000 чел. | 60 | 1 | 6 / 3 |
| 26. | Складские площадки5 | 6.9.1 | 8 эт. /33 | Не подлежит установлению | 190 кв. м / 1000 чел. | 1300 кв. м / 1000 чел. | 60 | 1 | 6 / 3 |
| 27. | Целлюлозно-бумажная промышленность | 6.11 | 8 эт. /33 | 5000 | 250000 | Не подлежит установлению | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 28. | Научно-производственная деятельность | 6.12 | 8 эт. /33 | Не подлежит установлению | 1000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 2000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 60 | 1 | 6 / 3 |
| 29. | Обслуживание перевозок пассажиров | 7.2.2 | 2 эт. /10 | 18000 | 50000 | Не подлежит установлению | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 30. | Стоянки транспорта общего пользования6 | 7.2.3 | 2 эт. /10 | Не подлежит установлению | 350 кв. м / на единицу подвижного состава | Не подлежит установлению | 1 | 6 / 3 |
| 31. | Трубопроводный транспорт | 7.5 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации |
| 32. | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |  |
| 33. | Заготовка древесины | 10.1 | 3 эт. /15 | 5000 | 250000 | Не подлежит установлению | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 34. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 35. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 36. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 10.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота здания (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки в границе земельного участка (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)1 | Минимальные отступы от красной линии (м)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  |  |
| 1. | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 | 2 эт. /10 | 5000 | 250000 | Не подлежит установлению | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 2. | Обеспечение сельскохозяйственного производства | 1.18 | 8 эт. /33 | 5000 | 250000 | Не подлежит установлению | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 3. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 4 эт. /20 | Не подлежит установлению | 400 кв. м/ 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 4. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 4 эт. /20 | 2000 | 5000 | Не подлежит установлению | 80 | 1 | 15 |
| 5. | Среднее и высшее профессиональное образование7 | 3.5.2 | 8 эт. /33 | Не подлежит установлению | 30 кв. м / 1 учащегося | 75 кв. м / 1 учащегося | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 6. | Среднее и высшее профессиональное образование (организации дополнительного профессионального образования: повышение квалификации, заочное обучение)7 | 3.5.2 | 8 эт. /33 | Не подлежит установлению | 10 кв. м / 1 учащегося | 35 кв. м / 1 учащегося | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 7. | Магазины | 4.4 | 2 эт. /10 | Не подлежит установлению | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв.м / 100 кв. м торг. пл. | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 8. | Общественное питание | 4.6 | 2 эт. /10 | Не подлежит установлению | 1000 кв. м / 100 посадочных мест | 2500 кв. м / 100 посадочных мест | 80 | 1 | 6 / 3 |

1 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

2 На магистральных улицах ( 6 м, на жилых улицах и проездах ( 3 м. Допускается размещение объектов по красной линии улиц.

3 Для многоэтажных полумеханизированных автостоянок, оборудованных лифтовыми подъемниками, показатели уменьшаются в 1,2 раза, механизированных и автоматизированных автостоянок ( в 1,3-1,5 раза.

4 Показатель приведен для суммарного населения городского округа.

5 Для одноэтажных складов продовольственных товаров ( 310 кв. м /1000 чел., непродовольственных товаров – 740 кв. м/ 1000 чел., специализированных складов – 190 кв. м/ 1000 чел., для овощехранилищ – 1300 кв. м /1000 чел., для складов твердого топлива и строительных материалов – 300 кв. м/1000 чел. При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30%.

6 При вместимости подвижного состава от 30 до 50 машин.

7 Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 50% в условиях реконструкции, уменьшены на 30% для организаций гуманитарного профиля; При кооперировании образовательных организаций и создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров: - от 1500 до 2000 учащихся - на 10%; - свыше 2000 до 3000 учащихся - на 20%; - свыше 3000 учащихся - на 30%.

8 Не применяется в отношении земельных участков  под  гаражными боксами, которые блокированы  общими стенами с другими гаражами в одном ряду и  имеют общие с ними крышу, фундамент и коммуникации.

10.2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные                                        в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне П3, применяются из числа основных видов разрешенного использования и (или) условно разрешенных видов, перечисленных в подпункте 10.1 настоящего пункта.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

10.3. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне П3:

- площадь участков озеленения для производственных объектов размером                                       до 50000 кв. м - 3 кв. м на 1 работающего;

- размером более 50000 кв. м - от 10 до 15% площади производственной территории;

- площадь участков озеленения для научно-производственных объектов -                   1 кв. м на 1 работающего, не более 15% от площади территории;

- требования к ограждениям земельных участков на территориях промышленных и коммунально-складских районов - глухое ограждение высотой                            не более 2,0 метров.

11. К1-И1. Зона застройки коммунально-складскими объектами в границе исторического поселения

Зона К1-И1 установлена для обеспечения правовых условий размещения                     и эксплуатации объектов капитального строительства коммунально-складского назначения, а также объектов вспомогательной и обслуживающей инфраструктур,                     в целях сохранения исторически сложившегося типа застройки. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в зоне возможно только при условии размещения коммунально-складских объектов не выше           IV класса опасности, имеющих санитарно-защитную зону не более 100 м,                   и соблюдения нормативных санитарных требований.

11.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне К1-И1 соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года  № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                     в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

11.2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне К1-И1 (таблицы 11.1, 11.2):

Таблица 11.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1 / максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)4 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Хранение автотранспорта5 | 2.7.1 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | Не подлежит установлению | 3,3 кв. м / автомобиль | 30 кв. м / автомобиль | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0-25 | 6 | 25 | 30 |
| 2. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0-25 | 6 | 25 | 30 |
| 3. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0-25 | 6 | 25 | 30 |
| 4. | Приюты для животных | 3.10.2 | 4 эт./ 13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0-25 | 6 | 25 | 30 |
| 5. | Деловое управление | 4.1 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | 5000 | 250000 | 18,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0-25 | 6 | 25 | 30 |
| 6. | Служебные гаражи | 4.9 | 1 эт./ 5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0-25 | 6 | 25 | 30 |
| 7. | Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | 1 эт./ 5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | 1000 | 3000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0-25 | 6 | 25 | 30 |
| 8. | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | 1 эт./ 5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | 5000 | 20000 |  | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0-25 | 6 | 25 | 30 |
| 9. | Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | 1 эт./ 5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0-25 | 6 | 25 | 30 |
| 10. | Энергетика | 6.7 | 4 эт./ 13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0-25 | 6 | 25 | 30 |
| 11. | Связь | 6.8 | 4 эт./ 13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0-25 | 6 | 25 | 30 |
| 12. | Склад6 | 6.9 | 2 эт./ 8 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | Не подлежит установлению | 190 кв. м / 1000 чел. | 1300 кв. м / 1000 чел. | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0-25 | 6 | 25 | 30 |
| 13. | Складские площадки | 6.9.1 | 2 эт./ 8 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 |  | 300 кв. м / 1000 чел. | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0-25 | 6 | 25 | 30 |
| 14. | Обеспечение внутреннего правопорядка7 | 8.3 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации |
| 15. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 16. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 17. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 11.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1/ максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)4 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | Не подлежит установлению | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0-25 | 6 | 25 | 30 |
| 2. | Заготовка древесины | 10.1 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | 5000 | 250000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0-25 | 6 | 25 | 30 |

1 Максимальная этажность включает последний этаж ( мансардный, который по площади ( не более 1/2 от площади ниже расположенного этажа.

2 Максимальная высота здания: для одноэтажного объекта - 8 метров; для двухэтажного объекта, где второй этаж мансарда - 8 метров; для двухэтажного объекта - 12 метров; для трехэтажного объекта, где третий этаж мансарда -                                   12 метров; для трехэтажного объекта - 13,5 метра . Для всех объектов высота цоколя не более 1 метра.

3 Максимальная площадь здания: 1000 кв м при максимальных наружных габаритах сложной конфигурации в плане здания - 40 х 40 метров; 640 кв. м при максимальных наружных габаритах прямоугольной конфигурации в плане -                            16 х 40 метров.

4 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

5 Для многоэтажных полумеханизированных автостоянок, оборудованных лифтовыми подъемниками, показатели уменьшаются в 1,2 раза, механизированных и автоматизированных автостоянок ( в 1,3-1,5 раза.

6 Для одноэтажных складов продовольственных товаров ( 310 кв. м /1000 чел., непродовольственных товаров – 740 кв. м/ 1000 чел., специализированных складов – 190 кв. м/ 1000 чел., для овощехранилищ – 1300 кв. м /1000 чел., для складов твердого топлива и строительных материалов – 300 кв. м/1000 чел. При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30%.

7 Минимальные отступы от красной линии для пожарных депо: I, III типов – 15 метров,  II, IV, V типов – 10 метров.

11.3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне К1-И1, применяются из числа основных видов разрешенного использования и (или) условно разрешенных видов, перечисленных в подпункте 11.2 настоящего пункта.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

11.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне К1-И1:

а) в случае расположения территориальной зоны или ее части в зоне регенерации исторической застройки запрещается строительство капитальных объектов, за исключением специальных мер, направленных на сохранение                              и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия, предусмотренных требованиями градостроительных регламентов в границах охранных зон объектов культурного наследия                       в соответствии с проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

б) ограничения в отношении характерных типов исторической застройки:

- запрещается изменение характерных типов исторической застройки;

- в соответствии с характерными типами исторической застройки сохраняются пропорции всех частей и элементов здания, размеры здания, размеры отдельных частей здания, размеры и форма печных (вентиляционных) труб, расположение, размеры и форма оконных и дверных проемов, расстекловка, форма кровли, форма и размер выноса карниза; допускается изменение стиля декора                   в оформлении наличников, пилястр, колонн, ограждений, деталей фасада, карнизов в рамках исторически характерных стилей;

в) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - ценной застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных                           и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей                   и элементов;

г) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - средовой застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

д) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - инженерных сооружений:

- запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения;

е) ограничения сохранения дисгармоничных объектов:

- реконструкция дисгармоничных объектов капитального строительства                  и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов                           в соответствие с установленными предельными параметрами;

ж) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;

- запрещается организация новых площадей, улиц;

- разрешается организация новых внутриквартальных проездов;

з) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):

- разрешается расширение проезжей части;

- разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки – защиту от подтопления);

- разрешается подсыпка грунта до исторических отметок поверхности земли;

- разрешается подсыпка до отметок выше существующих отметок поверхности земли;

и) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой не более 2,8 метра, шириной не более 1,4 метра;

- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 2,8 метра, максимальный диаметр не более                   1,4 метра;

- разрешается размещение вывесок на фасаде здания не выше второго этажа здания, строения или сооружения с площадью информационного поля вывески                    не более 1,0 кв. м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания; общие габариты всех вывесок, размещенных на фасаде здания не должны превышать 1/2 длины фасада, 1/4 высоты этажа;

- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше первого этажа, габаритами не более: шириной                0,7 метра, высотой 0,7 метра;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций                           и информационных стендов высотой более 2,8 метра и шириной более 1,4 метра;

- запрещается размещение рекламных конструкций (за исключением панелей-кронштейнов) на фасадах и крышах зданий и сооружений;

- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше второго этажа здания;

- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов;

к) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики:

- деревянное здание (здание из других материалов, обшитое деревом), соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной формы в плане,                    с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- деревянное здание (кирпичное здание, обшитое деревом), соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной формы в плане, с мансардным этажом с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- кирпичное здание (смешанное), соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной либо сложной формы в плане, с вальмовой                               либо двухскатной кровлей, угол наклона кровли до 30° в зависимости от типа здания;

- допускаются отдельные элементы: мансарды, эркеры (прямоугольной, шестигранной и полукруглой формы в плане), балконы, аттики и прочие архитектурные элементы;

- допускается сложное объемно-пространственное решение;

- не допускается устройство двухскатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов;

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                на главных фасадах и кровлях зданий;

л) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки:

- кирпич, дерево;

- стекло при заполнении проемов окон и дверей;

- керамогранит для элементов при отделке;

- металл, гибкие кровельные материалы при устройстве кровельных покрытий;

- кирпич, камень, штукатурка при отделке цоколя, для вентиляционных                             и печных труб;

- кованные и металлические элементы при устройстве водосточных систем, козырьков, дымников;

- запрещается использование пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей, в том числе, сайдинга, навесных панелей;

- запрещается устройство металлических вентиляционных и печных труб;

- при заполнении дверных и оконных проемов допускается использование пластика (без устройства в стенах клапанов инфильтрации воздуха (приточный клапан); при реконструкции и капитальном ремонте зданий требуется сохранение первоначальной (на период постройки здания) расстекловки оконных и дверных заполнений;

м) цветовое решение:

- разрешается для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

н) требования к элементам благоустройства земельных участков:

- благоустройство участка должно быть направлено на воссоздание исторических характеристик территории (планировки участка, малых архитектурных форм, озеленения), исторических отметок поверхности земли, отвод поверхностных вод от объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- разрешается установка ограждений не более 1,6 метра по красной линии, совпадающей с линией застройки (между фасадами домов);

- разрешается деревянное ограждение с воротами и калитками                               с вертикальной зашивкой, имеющее деревянные или каменные (кирпичные) столбы;

- цветовое решение - покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов;

- разрешается кованное (сварное) металлическое ограждение;

- глухие ограждения запрещены (открытых плоскостей не менее 50%);

- запрещены ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;

- запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов - элементов благоустройства и малых архитектурных форм;

- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка, деревянные доски (для тротуаров).

12. К1-И1а. Подзона застройки коммунально-складскими объектами                           в границе исторического поселения

Подзона К1-И1а установлена для обеспечения правовых условий размещения и эксплуатации объектов капитального строительства коммунально-складского назначения, а также объектов вспомогательной и обслуживающей инфраструктуры,   в целях сохранения исторически сложившегося типа застройки. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в зоне возможно только при условии размещения коммунально-складских объектов                 не выше IV класса опасности, имеющих санитарно-защитную зону не более 100 м, и соблюдения нормативных санитарных требований.

12.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне К1-И1а соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                         в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

12.2. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в подзоне К1-И1а принимаются такими же, как в зоне
К1-И1. К застройке в подзоне К1-И1а предъявляются дополнительные требования                              и ограничения по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  (таблицы 12.1, 12.2):

Таблица 12.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1/ максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)4 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Хранение автотранспорта5 | 2.7.1 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | Не подлежит установлению | 3,3 кв. м / автомобиль | 30 кв. м / автомобиль | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0-6 | 8 | 20 | 35 |
| 2. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0-6 | 8 | 20 | 35 |
| 3. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0-6 | 8 | 20 | 35 |
| 4. | Приюты для животных | 3.10.2 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0-6 | 8 | 20 | 35 |
| 5. | Деловое управление | 4.1 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | 5000 | 250000 | 18,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0-6 | 8 | 20 | 35 |
| 6. | Служебные гаражи | 4.9 | 1 эт./ 5 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0-6 | 8 | 20 | 35 |
| 7. | Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | 1 эт./ 5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | 1000 | 3000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0-6 | 8 | 20 | 35 |
| 8. | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | 1 эт./ 5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | 5000 | 20000 |  | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0-6 | 8 | 20 | 35 |
| 9. | Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | 1 эт./ 5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0-6 | 8 | 20 | 35 |
| 10. | Энергетика | 6.7 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0-6 | 8 | 20 | 35 |
| 11. | Связь | 6.8 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0-6 | 8 | 20 | 35 |
| 12. | Склад6 | 6.9 | 3 эт./ 12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | Не подлежит установлению | 190 кв. м / 1000 чел. | 1300 кв. м / 1000 чел. | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0-6 | 8 | 20 | 35 |
| 13. | Складские площадки6 | 6.9.1 | 3 эт./ 12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 |  | 190 кв. м / 1000 чел. | 1300 кв. м / 1000 чел. | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0-6 | 8 | 20 | 35 |
| 14. | Обеспечение внутреннего правопорядка7 | 8.3 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации |
| 15. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 16. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 17. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 12.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1/ максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)4 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | Не подлежит установлению | 400 кв.м / 10 рабочих мест | 2000 кв.м / 10 рабочих мест | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0-6 | 8 | 20 | 35 |
| 2. | Заготовка древесины | 10.1 | 3 эт./12 | 6 | от 14 х 22 до 18 х 24 | 8 х 12 | 5000 | 250000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 18 | 45 | 1 | 0-6 | 8 | 20 | 35 |

1 Максимальная этажность включает мансардный этаж, который по площади ( не более 1/2 от площади ниже расположенного этажа.

2 Максимальная высота здания: для одноэтажного объекта - 8 метров; для одноэтажного объекта с мансардным этажом (два надземных этажа) - 8 метров; для двухэтажного объекта - 12 метров. Для всех объектов высота цоколя не более                     1 метра.

3 Максимальная площадь здания: 396 кв. м при максимальных наружных габаритах сложной конфигурации в плане здания - 18 х 24 метров; 308 кв. м при максимальных наружных габаритах прямоугольной конфигурации в плане -                           14 х 22 метров.

4 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

5 Для многоэтажных полумеханизированных автостоянок, оборудованных лифтовыми подъемниками, показатели уменьшаются в 1,2 раза, механизированных и автоматизированных автостоянок ( в 1,3-1,5 раза.

6 Для одноэтажных складов продовольственных товаров ( 310 кв. м /1000 чел., непродовольственных товаров – 740 кв. м/ 1000 чел., специализированных складов – 190 кв. м/ 1000 чел., для овощехранилищ – 1300 кв. м /1000 чел., для складов твердого топлива и строительных материалов – 300 кв. м/1000 чел. При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30%.

7 Минимальные отступы от красной линии для пожарных депо: I, III типов – 15 метров,  II, IV, V типов – 10 метров.

12.3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные                               в градостроительных регламентах, применительно к территориальной подзоне                К1-И1а, применяются из числа основных видов разрешенного использования                   и (или) условно разрешенных видов, перечисленных в подпункте 12.2 настоящего пункта.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно                  к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

12.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне К1-И1а:

а) в случае расположения территориальной зоны или ее части в зоне регенерации исторической застройки запрещается строительство капитальных объектов, за исключением специальных мер, направленных на сохранение                               и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия, предусмотренных требованиями градостроительных регламентов в границах охранных зон объектов культурного наследия                              в соответствии с проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

б) ограничения в отношении характерных типов исторической застройки:

- запрещается изменение характерных типов исторической застройки;

- в соответствии с характерными типами исторической застройки сохраняются пропорции всех частей и элементов здания, размеры здания, размеры отдельных частей здания, размеры и форма печных (вентиляционных) труб, расположение, размеры и форма оконных и дверных проемов, расстекловка, форма кровли, форма и размер выноса карниза; допускается изменение стиля декора                в оформлении наличников, пилястр, колонн, ограждений, деталей фасада, карнизов в рамках исторически характерных стилей;

в) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - ценной застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных                               и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей                          и элементов;

г) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - средовой застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

д) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - инженерных сооружений:

- запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения;

е) ограничения сохранения дисгармоничных объектов:

- реконструкция дисгармоничных объектов капитального строительства                    и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов                        в соответствие с установленными предельными параметрами;

ж) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;

- запрещается организация новых площадей, улиц;

- разрешается организация новых внутриквартальных проездов;

з) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):

- разрешается расширение проезжей части;

- разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки - защиту от подтопления);

- разрешается подсыпка грунта до исторических отметок поверхности земли;

- разрешается подсыпка до отметок выше существующих отметок поверхности земли;

и) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой не более 2,8 метра, шириной не более 1,4 метра;

- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 2,8 метра, максимальный диаметр не более                   1,4 метра;

- разрешается размещение вывесок на фасаде здания не выше первого этажа здания, строения или сооружения с площадью информационного поля вывески                         не более 0,7 кв. м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания; общие габариты всех вывесок, размещенных на фасаде здания не должны превышать 1/2 длины фасада, 1/4 высоты этажа;

- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше первого этажа, габаритами не более: шириной                     0,7 метра, высотой 0,5 метра;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций                       и информационных стендов высотой более 2,8 метра и шириной более 1,4 метра;

- запрещается размещение рекламных конструкций (за исключением панелей-кронштейнов) на фасадах и крышах зданий и сооружений;

- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше первого этажа здания;

- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов;

к) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики:

- деревянное здание (здание из других материалов, обшитое деревом), соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной формы в плане,                      с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- деревянное здание (здание из других материалов, обшитое деревом), соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной формы в плане,                     с мансардным этажом с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- смешанное здание, где первый этаж кирпичный, а выше расположенный этаж деревянный (этаж из других материалов, обшитый деревом), соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной формы в плане,           с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- смешанное здание, где первый этаж кирпичный, а выше расположенный этаж деревянный (этаж из других материалов, обшитый деревом) соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной формы в плане, с мансардным этажом с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- не допускается устройство скатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов;

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                        на главных фасадах и кровлях зданий;

л) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки:

- дерево;

- стекло при заполнении проемов окон и дверей;

- металл, гибкие кровельные материалы при устройстве кровельных покрытий;

- кирпич, камень, штукатурка при отделке цоколя, для вентиляционных                                и печных труб;

- кованные и металлические элементы при устройстве водосточных систем, козырьков, дымников;

- запрещается использование пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей, в том числе, сайдинга, навесных панелей;

- запрещается устройство металлических вентиляционных и печных труб;

- при заполнении дверных и оконных проемов допускается использование пластика (без устройства в стенах клапанов инфильтрации воздуха (приточный клапан); при реконструкции и капитальном ремонте зданий требуется сохранение первоначальной (на период постройки здания) расстекловки оконных и дверных заполнений;

м) цветовое решение:

- разрешается для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                          по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

н) требования к элементам благоустройства земельных участков:

- благоустройство участка должно быть направлено на воссоздание исторических характеристик территории (планировки участка, малых архитектурных форм, озеленения), исторических отметок поверхности земли, отвод поверхностных вод от объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- разрешается установка ограждений не более 1,8 метра по красной линии, совпадающей с линией застройки (между фасадами домов);

- разрешается установка ограждений не более 1,6 метра внутри квартала между участками;

- разрешается устройство палисадников с ограждением, выполненным                       в дереве высотой не более 1,1 метра. Палисадник может находиться в пределах улицы, максимальное расстояние от стены здания, стоящего на красной линии                         до ограждения палисадника 3 метра;

- разрешается деревянное ограждение с воротами и калитками                                 с вертикальной зашивкой, имеющее деревянные или каменные (кирпичные) столбы; цветовое решение - покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов;

- разрешается кованное (сварное) металлическое ограждение;

- глухие ограждения запрещены, открытых плоскостей должно быть                      не менее 50% от площади ограждения, в случае установки ограждения между фасадами домов вдоль линии застройки, совпадающей с красной линией открытых плоскостей должно быть не менее 30% от площади ограждения;

- запрещены ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;

- запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов - элементов благоустройства и малых архитектурных форм;

- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка, деревянные доски (для тротуаров).

13. К1-И2. Зона застройки коммунально-складскими объектами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения

Зона К1-И2 установлена для обеспечения правовых условий размещения                        и эксплуатации объектов капитального строительства коммунально-складского назначения, а также объектов вспомогательной и обслуживающей инфраструктур,                      в целях сохранения силуэта исторического поселения. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в зоне возможно только при условии размещения коммунально-складских объектов не выше IV класса опасности, имеющих санитарно-защитную зону не более 100 м, и соблюдения нормативных санитарных требований.

13.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне К1-И2 соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                         в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

13.2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне К1-И2 (таблицы 13.1, 13.2):

Таблица 13.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | 2 эт./8 | Не подлежит установлению | 16 х 120 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 30 кв. м / автомобиль | Не подлежит установлению | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 4 эт. /15 |  | 16 х 120 |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Приюты для животных | 3.10.2 | 2 эт./8 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 5. | Деловое управление | 4.1 | 4 эт. /15 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установлению | 18,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 6. | Служебные гаражи | 4.9 | 1 эт. /5 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 7. | Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | 1 эт. /5 |  | 16 х 120 |  | 1000 | 3000 |  | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 8. | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | 1 эт. /5 |  | 16 х 120 |  | 5000 | 20000 |  | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 9. | Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | 1 эт. /5 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 10. | Энергетика | 6.7 | 4 эт. /15 |  | 16 х 120 |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 11. | Связь | 6.8 | 4 эт. /15 |  | 16 х 120 |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 12. | Склад4 | 6.9 | 4 эт. /15 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установлению | 190 кв. м / 1000 чел. | 1300 кв. м / 1000 чел. | 60 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 13. | Складские площадки4 | 6.9.1 | 4 эт./15 |  | 16 х 120 |  |  | 190 кв. м / 1000 чел. | 1300 кв. м / 1000 чел. | 60 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 14. | Научно-производственная деятельность | 6.12 | 4 эт. /15 |  | 16 х 120 |  |  | 1000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 2000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 60 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 15. | Стоянки транспорта общего пользования5 | 7.2.3 | 1 эт. /5 |  | 16 х 120 |  |  | 350 кв. м / на единицу подвижного состава | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 16. | Обеспечение внутреннего правопорядка6 | 8.3 | 4 эт. /15 |  | 16 х 120 |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 17. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 18. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 19. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 13.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
|  | Бытовое обслуживание | 3.3 | 4 эт. /15 | Не подлежит установлению | 16 х 120 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 400 кв. м/ 10 рабочих мест | 2000 кв. м/ 10 рабочих мест | 80 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
|  | Легкая промышленность | 6.3 | 4 эт. /15 |  | 16 х 120 |  | 5000 | 250000 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
|  | Фармацевтическая промышленность | 6.3.1 | 4 эт. /15 |  | 16 х 120 |  | 5000 | 250000 |  |  | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
|  | Пищевая промышленность | 6.4 | 4 эт. /15 |  | 16 х 120 |  | 5000 | 250000 |  |  | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
|  | Строительная промышленность | 6.6 | 4 эт. /15 |  | 16 х 120 |  | 5000 | 250000 |  |  | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
|  | Целлюлозно-бумажная промышленность | 6.11 | 4 эт. /15 |  | 16 х 120 |  | 5000 | 250000 |  |  | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
|  | Заготовка древесины | 10.1 | 4 эт. /15 |  | 16 х 120 |  | 5000 | 250000 |  |  | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |

1 До наивысшей точки здания.

2 Максимальная площадь здания: 1680 кв. м при максимальных наружных габаритах - ширина не более 16 метров, длина не более 120 метров.

3 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016  с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

4 Для одноэтажных складов продовольственных товаров ( 310 кв. м /1000 чел., непродовольственных товаров – 740 кв. м/ 1000 чел., специализированных складов – 190 кв. м/ 1000 чел., для овощехранилищ – 1300 кв. м /1000 чел., для складов твердого топлива и строительных материалов – 300 кв. м/1000 чел. При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30%.

5 При вместимости подвижного состава от 30 до 50 машин.

6 Минимальные отступы от красной линии для пожарных депо: I, III типов – 15 метров,  II, IV, V типов – 10 метров.

13.3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне К1-И2, применяются из числа основных видов разрешенного использования и (или) условно разрешенных видов, перечисленных в подпункте 13.2 настоящего пункта.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно                   к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

13.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно                                   к территориальной зоне К1-И2:

а) ограничения изменения типа застройки - не подлежат установлению;

б) ограничения изменения исторически ценных градоформирующих объектов - не подлежат установлению;

в) ограничения сохранения диссонирующих элементов застройки -                         не подлежат установлению;

г) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок - не подлежат установлению;

д) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики - не подлежат установлению, кроме угла наклона кровли - до 30(;

е) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки - не подлежат установлению;

ж) цветовое решение:

- для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки                        и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                    по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

з) ограничения изменения характера озеленения земельного участка:

- разрешается посадка деревьев и кустарников с целью создания плотных посадок между историческими зданиями и современной застройкой;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                    5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                    на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия                      и исторически ценных градоформирующих объектов;

и) элементы благоустройства - не подлежат установлению;

к) ограничения изменения характера благоустройства земельного участка -                  не подлежат установлению.

14. К1-И2а. Подзона застройки коммунально-складскими объектами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения

Подзона К1-И2а установлена для обеспечения правовых условий размещения и эксплуатации объектов капитального строительства коммунально-складского назначения, а также объектов вспомогательной и обслуживающей инфраструктур, в целях сохранения силуэта исторического поселения. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в зоне возможно только при условии размещения коммунально-складских объектов не выше 
IV класса опасности, имеющих санитарно-защитную зону не более 100 м,                 и соблюдения нормативных санитарных требований.

14.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне К1-И2а соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года  № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                        в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

14.2. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в подзоне К1-И2а принимаются такими же, как в зоне 
К1-И2. К застройке в подзоне К1-И2а предъявляются дополнительные требования                           и ограничения по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблицы 14.1, 14.2):

Таблица 14.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м) | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)2 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | 1 эт. /4 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 30 кв. м / автомобиль | Не подлежит установлению | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 4 эт./16 |  |  |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 4 эт. /16 |  |  |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Приюты для животных | 3.10.2 | 2 эт./8 |  |  |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 5. | Деловое управление | 4.1 | 4 эт. /16 |  |  |  | Не подлежит установлению | 18,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 6. | Служебные гаражи | 4.9 | 1 эт. /5 |  |  |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 7. | Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | 1 эт. /5 |  |  |  | 1000 | 3000 |  |  | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 8. | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | 1 эт. /5 |  |  |  | 5000 | 20000 |  |  | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 9. | Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | 1 эт. /5 |  |  |  | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 10. | Энергетика | 6.7 | 4 эт. /16 |  |  |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 11. | Связь | 6.8 | 4 эт. /16 |  |  |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 12. | Склад3 | 6.9 | 4 эт. /16 |  |  |  | Не подлежит установлению | 190 кв. м / 1000 чел. | 1300 кв. м / 1000 чел. | 60 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 13. | Складские площадки3 | 6.9.1 | 4 эт./16 |  |  |  |  | 190 кв. м / 1000 чел. | 1300 кв. м / 1000 чел. | 60 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 14. | Научно-производственная деятельность | 6.12 | 4 эт. /16 |  |  |  |  | 1000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 2000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 60 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 15. | Стоянки транспорта общего пользования4 | 7.2.3 | 1 эт. /5 |  |  |  |  | 350 кв. м / на единицу подвижного состава | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 16. | Обеспечение внутреннего правопорядка5 | 8.3 | 4 эт. /16 |  |  |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 17. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 18. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 19. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 14.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м) | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)2 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 4 эт. /16 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 80 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Легкая промышленность | 6.3 | 4 эт. /16 |  |  |  | 5000 | 250000 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Фармацевтическая промышленность | 6.3.1 | 4 эт. /16 |  |  |  | 5000 | 250000 |  |  | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Пищевая промышленность | 6.4 | 4 эт. /16 |  |  |  | 5000 | 250000 |  |  | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 5. | Строительная промышленность | 6.6 | 4 эт. /16 |  |  |  | 5000 | 250000 |  |  | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 6. | Целлюлозно-бумажная промышленность | 6.11 | 4 эт. /16 |  |  |  | 5000 | 250000 |  |  | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 7. | Заготовка древесины | 10.1 | 4 эт. /16 |  |  |  | 5000 | 250000 |  |  | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |

1 До наивысшей точки здания.

2 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

3 Для одноэтажных складов продовольственных товаров ( 310 кв. м /1000 чел., непродовольственных товаров - 740 кв. м/ 1000 чел., специализированных складов - 190 кв. м/ 1000 чел., для овощехранилищ - 1300 кв. м /1000 чел., для складов твердого топлива и строительных материалов - 300 кв. м/1000 чел. При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30%.

4 При вместимости подвижного состава от 30 до 50 машин.

5 Минимальные отступы от красной линии для пожарных депо: I, III типов - 15 метров,  II, IV, V типов - 10 метров.

14.3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные                                       в градостроительных регламентах, применительно к территориальной подзоне 
К1-И2а, применяются из числа основных видов разрешенного использования                 и (или) условно разрешенных видов, перечисленных в подпункте 14.2 настоящего пункта.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно                    к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

14.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно                           к территориальной подзоне К1-И2а:

а) ограничения изменения типа застройки - не подлежат установлению;

б) ограничения изменения исторически ценных градоформирующих объектов - не подлежат установлению;

в) ограничения сохранения диссонирующих элементов застройки -                                    не подлежат установлению;

г) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок - не подлежат установлению;

д) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики - не подлежат установлению;

е) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки - не подлежат установлению;

ж) цветовое решение:

- для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки                        и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                          по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

з) ограничения изменения характера озеленения земельного участка:

- разрешается посадка деревьев и кустарников с целью создания плотных посадок между историческими зданиями и современной застройкой;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                        5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                  на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия                        и исторически ценных градоформирующих объектов;

и) элементы благоустройства - не подлежат установлению;

к) ограничения изменения характера благоустройства земельного участка -    не подлежат установлению.

15. К1. Зона застройки коммунально-складскими объектами

Зона К1 установлена для обеспечения правовых условий размещения                           и эксплуатации объектов капитального строительства коммунально-складского назначения, а также объектов вспомогательной и обслуживающей инфраструктур. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в зоне возможно только при условии размещения коммунально-складских объектов                 не выше IV класса опасности, имеющих санитарно-защитную зону не более 100 м,                             и соблюдения нормативных санитарных требований.

15.1. Виды разрешенного использования существующих земельных участков               и объектов капитального строительства, предельные (минимальные                                  и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне К1 (таблицы 15.1, 15.2):

Таблица 15.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота здания (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки в границе земельного участка (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)1 | Минимальные отступы от красной линии (м)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин | макс | мин | макс. |  |  |  |
| 1. | Хранение автотранспорта3 | 2.7.1 | 6 эт./24 | Не подлежит установлению | 1,8 кв. м / автомобиль | 30 кв. м / автомобиль | Не подлежит установлению | 1 | 6 / 3 |
| 2. | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | 1 эт./ 6 | Не подлежит установлению | 30 кв. м / автомобиль | Не подлежит установлению | 17 | 6 / 3 |
| 3. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 1 | 6 / 3 |
| 4. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 5. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 1 эт./4 | 700 | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 6. | Приюты для животных | 3.10.2 | 1 эт./4 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 1 | 6 / 3 |
| 7. | Деловое управление | 4.1 | 6 эт./26 |  | 17 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 8. | Служебные гаражи | 4.9 | 1 эт./5 |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 1 | 6 / 3 |
| 9. | Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | 1 эт./5 | 1000 | 3000 |  |  | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 10. | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | 1 эт./5 | 5000 | 20000 |  |  | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 11. | Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | 1 эт./5 | Не подлежит установлению |  |  | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 12. | Энергетика | 6.7 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации |
| 13. | Связь | 6.8 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации |
| 14. | Склад4 | 6.9 | 6 эт./24 | Не подлежит установлению | 70 кв. м / 1000 чел. | 1300 кв. м / 1000 чел. | 60 | 1 | 6 / 3 |
| 15. | Складские площадки4 | 6.9.1 | 6 эт./24 |  | 70 кв. м / 1000 чел. | 1300 кв. м / 1000 чел. | 60 | 1 | 6 / 3 |
| 16. | Научно-производственная деятельность | 6.12 | 8 эт./33 |  | 1000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 2000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 60 | 1 | 6 / 3 |
| 17. | Железнодорожные пути | 7.1.1 | Не распространяется |
| 18. | Обслуживание перевозок пассажиров | 7.2.2 | 3 эт./15 | Не подлежит установлению | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 19. | Стоянки транспорта общего пользования5 | 7.2.3 | 2 эт./10 | Не подлежит установлению | 350 кв. м / на единицу подвижного состава | Не подлежит установлению | 1 | 6 / 3 |
| 20. | Трубопроводный транспорт | 7.5 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации |
| 21. | Обеспечение внутреннего правопорядка6 | 8.3 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации |
| 22. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 23. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 24. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 15.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота здания (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки в границе земельного участка (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)1 | Минимальные отступы от красной линии (м)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  |  |
| 1. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 4 эт./20 | 5000 | 250000 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 2. | Легкая промышленность | 6.3 | 4 эт./20 | 5000 | 250000 |  |  | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 3. | Фармацевтическая промышленность | 6.3.1 | 4 эт./20 | 5000 | 250000 |  |  | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 4. | Пищевая промышленность | 6.4 | 4 эт./20 | 5000 | 250000 |  |  | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 5. | Строительная промышленность | 6.6 | 4 эт./20 | 5000 | 250000 |  |  | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 6. | Целлюлозно-бумажная промышленность | 6.11 | 4 эт./20 | 5000 | 250000 |  |  | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 7. | Заготовка древесины | 10.1 | 4 эт./20 | 5000 | 250000 |  |  | 80 | 1 | 6 / 3 |

1 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

2 На магистральных улицах ( 6 м, на жилых улицах и проездах ( 3 м. Допускается размещение объектов по красной линии улиц.

3 Для многоэтажных полумеханизированных автостоянок, оборудованных лифтовыми подъемниками, показатели уменьшаются в 1,2 раза, механизированных и автоматизированных автостоянок ( в 1,3-1,5 раза.

4 Для одноэтажных складов продовольственных товаров ( 310 кв. м /1000 чел., для многоэтажных – 210 кв. м /1000 чел., для одноэтажных складов непродовольственных товаров – 740 кв. м/ 1000 чел., для многоэтажных – 490 кв. м /1000 чел., для специализированных одноэтажных складов – 190 кв. м/ 1000 чел., для многоэтажных – 70 кв. м /1000 чел., для одноэтажных овощехранилищ – 1300 кв. м /1000 чел., для многоэтажных овощехранилищ – 610 кв. м /1000 чел., для складов твердого топлива и строительных материалов вне зависимости от этажности  – 300 кв. м/1000 чел. При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30%.

5 При вместимости подвижного состава от 30 до 50 машин.

6 Минимальные отступы от красной линии для пожарных депо: I, III типов – 15 метров, II, IV, V типов – 10 метров.

7 Не применяется в отношении земельных участков  под  гаражными боксами, которые блокированы  общими стенами с другими гаражами в одном ряду и  имеют общие с ними крышу, фундамент и коммуникации.

15.2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные                                          в градостроительных регламентах применительно к территориальной зоне К1, применяются из числа основных видов разрешенного использования                                    и (или) условно разрешенных видов, перечисленных в подпункте 15.1 настоящего пункта.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

15.3. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне К1:

- площадь участков озеленения для производственных объектов размером               до 50000 кв. м - 3 кв. м на 1 работающего;

- площадь участков озеленения для производственных объектов размером более 50000 кв. м - от 10 до 15% площади производственной территории;

- площадь участков озеленения для научно-производственных объектов -                    1 кв. м на 1 работающего, не более 15% от площади территории;

- требования к ограждениям земельных участков на территориях промышленных и коммунально-складских районов - глухое ограждение высотой           не более 2,0 метров.

16. К2-И1. Зона застройки жилищно-коммунальными объектами в границе исторического поселения

Зона К2-И1 установлена для обеспечения правовых условий размещения               и эксплуатации объектов капитального строительства коммунально-складского назначения, а также объектов вспомогательной и обслуживающей инфраструктур, в целях сохранения исторически сложившегося типа застройки. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в зоне возможно только при условии размещения коммунально-складских объектов не выше                       IV класса опасности, имеющих санитарно-защитную зону не более 100 м,                            и соблюдения нормативных санитарных требований.

16.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков              и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне 
К2-И1 соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований                              к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

16.2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне К2-И1 (таблицы 16.1, 16.2):

Таблица 16.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность/ максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | 1 эт./ 4 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | Не подлежит установлению | 30 кв. м / автомобиль | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0-25 | 6 | 25 | 30 |
| 2. | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | 1 эт./ 6 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | Не подлежит установлению | 30 кв. м / автомобиль | 40 | 10 | 25 | 60 | 15 | 0-25 | 6 | 25 | 30 |
| 3. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 1 эт./ 3 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0-25 | 6 | 25 | 30 |
| 4. | Деловое управление | 4.1 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | Не подлежит установлению | 18,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0-25 | 6 | 25 | 30 |
| 5. | Служебные гаражи | 4.9 | 1 эт./ 5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0-25 | 6 | 25 | 30 |
| 6. | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | 1 эт./ 5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | 5000 | 250000 |  |  | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0-25 | 6 | 25 | 30 |
| 7. | Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | 1 эт./ 5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | Не подлежит установлению |  |  | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0-25 | 6 | 25 | 30 |
| 8. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 9. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 10. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 16.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность/ максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Склад4 | 6.9 | 2 эт./ 8 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | Не подлежит установлению | 190 кв. м / 1000 чел. | 1300 кв. м / 1000 чел. | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0-25 | 6 | 25 | 30 |
| 2. | Складские площадки4 | 6.9.1 | 2 эт./ 8 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 |  | 190 кв. м / 1000 чел. | 1300 кв. м / 1000 чел. | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0-25 | 6 | 25 | 30 |

1 Максимальная высота здания: для одноэтажного объекта – 8 метров до конька кровли. Для всех объектов высота цоколя не более 1 метра.

2 Максимальная площадь здания: 1000 кв. м при максимальных наружных габаритах сложной конфигурации в плане здания – 40 х 40 метров; 640 кв. м при максимальных наружных габаритах прямоугольной конфигурации в плане -                            16 х 40 метров.

3 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016  с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

4Для одноэтажных складов продовольственных товаров ( 310 кв. м /1000 чел., непродовольственных товаров – 740 кв. м/ 1000 чел., специализированных складов – 190 кв. м/ 1000 чел., для овощехранилищ – 1300 кв. м /1000 чел., для складов твердого топлива и строительных материалов – 300 кв. м/1000 чел. При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30%.

5 Не применяется в отношении земельных участков  под  гаражными боксами, которые блокированы  общими стенами с другими гаражами в одном ряду и  имеют общие с ними крышу, фундамент и коммуникации.

16.3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные                                    в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне К2-И1, применяются из числа основных видов разрешенного использования и (или) условно разрешенных видов, перечисленных в подпункте 16.1 настоящего пункта.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно                 к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

16.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно  к территориальной подзоне К2-И1:

а) в случае расположения территориальной зоны или ее части в зоне регенерации исторической застройки запрещается строительство капитальных объектов, за исключением специальных мер, направленных на сохранение                             и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия, предусмотренных требованиями градостроительных регламентов в границах охранных зон объектов культурного наследия                               в соответствии с проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

б) ограничения в отношении характерных типов исторической застройки:

- запрещается изменение характерных типов исторической застройки;

- в соответствии с характерными типами исторической застройки сохраняются пропорции всех частей и элементов здания, размеры здания, размеры отдельных частей здания, размеры и форма печных (вентиляционных) труб, расположение, размеры и форма оконных и дверных проемов, расстекловка, форма кровли, форма и размер выноса карниза; допускается изменение стиля декора                        в оформлении наличников, пилястр, колонн, ограждений, деталей фасада, карнизов в рамках исторически характерных стилей;

в) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - ценной застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных                         и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей                   и элементов;

г) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - средовой застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

д) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - инженерных сооружений:

- запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения;

е) ограничения сохранения дисгармоничных объектов:

- реконструкция дисгармоничных объектов капитального строительства                    и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов                         в соответствие с установленными предельными параметрами;

ж) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;

- запрещается организация новых площадей, улиц;

- разрешается организация новых внутриквартальных проездов;

з) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):

- разрешается расширение проезжей части;

- разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки - защиту от подтопления);

- разрешается подсыпка грунта до исторических отметок поверхности земли;

- разрешается подсыпка до отметок выше существующих отметок поверхности земли;

и) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой не более 2,8 метра, шириной не более 1,4 метра;

- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 2,8 метра, максимальный диаметр не более                       1,4 метра;

- разрешается размещение вывесок на фасаде здания не выше второго этажа здания, строения или сооружения с площадью информационного поля вывески                   не более 1,0 кв. м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания; общие габариты всех вывесок, размещенных на фасаде здания не должны превышать 1/2 длины фасада, 1/4 высоты этажа;

- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше первого этажа, габаритами не более: шириной                   0,7 метра, высотой 0,7 метра;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций                       и информационных стендов высотой более 2,8 метра и шириной более 1,4 метра;

- запрещается размещение рекламных конструкций (за исключением панелей-кронштейнов) на фасадах и крышах зданий и сооружений;

- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше второго этажа здания;

- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов;

к) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики:

- деревянное здание (здание из других материалов, обшитое деревом), соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной формы в плане,                     с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- деревянное здание (кирпичное здание, обшитое деревом), соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной формы в плане, с мансардным этажом с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- кирпичное здание (смешанное), соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной либо сложной формы в плане, с вальмовой                             либо двухскатной кровлей, угол наклона кровли до 30° в зависимости от типа здания;

- допускаются отдельные элементы: мансарды, эркеры (прямоугольной, шестигранной и полукруглой формы в плане), балконы, аттики и прочие архитектурные элементы;

- допускается сложное объемно-пространственное решение;

- не допускается устройство двухскатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов;

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                на главных фасадах и кровлях зданий;

л) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки:

- кирпич, дерево;

- стекло при заполнении проемов окон и дверей;

- керамогранит для элементов при отделке;

- металл, гибкие кровельные материалы при устройстве кровельных покрытий;

- кирпич, камень, штукатурка при отделке цоколя, для вентиляционных                   и печных труб;

- кованные и металлические элементы при устройстве водосточных систем, козырьков, дымников;

- запрещается использование пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей, в том числе, сайдинга, навесных панелей;

- запрещается устройство металлических вентиляционных и печных труб;

- при заполнении дверных и оконных проемов допускается использование пластика (без устройства в стенах клапанов инфильтрации воздуха (приточный клапан); при реконструкции и капитальном ремонте зданий требуется сохранение первоначальной (на период постройки здания) расстекловки оконных и дверных заполнений;

м) цветовое решение:

- разрешается для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                                    по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

н) требования к элементам благоустройства земельных участков:

- благоустройство участка должно быть направлено на воссоздание исторических характеристик территории (планировки участка, малых архитектурных форм, озеленения), исторических отметок поверхности земли, отвод поверхностных вод от объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- разрешается установка ограждений не более 1,6 метра по красной линии, совпадающей с линией застройки (между фасадами домов);

- разрешается деревянное ограждение с воротами и калитками                                 с вертикальной зашивкой, имеющее деревянные или каменные (кирпичные) столбы;

- цветовое решение - покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов;

- разрешается кованное (сварное) металлическое ограждение;

- глухие ограждения запрещены (открытых плоскостей не менее 50%);

- запрещены ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;

- запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов - элементов благоустройства и малых архитектурных форм;

- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка, деревянные доски (для тротуаров).

17. К2-И1а. Подзона застройки жилищно-коммунальными объектами                           в границе исторического поселения

Подзона К2-И1а установлена для обеспечения правовых условий размещения и эксплуатации объектов капитального строительства коммунально-складского назначения, а также объектов вспомогательной и обслуживающей инфраструктур, в целях сохранения исторически сложившегося типа застройки. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в зоне возможно только при условии размещения коммунально-складских объектов не выше IV класса опасности, имеющих санитарно-защитную зону не более 100 м,               и соблюдения нормативных санитарных требований.

17.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне К2-И1а соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года  № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                                                                             в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

17.2. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в подзоне К2-И1а принимаются такими же, как в зоне      К2-И1. К застройке в подзоне К2-И1а предъявляются дополнительные требования                           и ограничения по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблицы 17.1, 17.2):

Таблица 17.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Хранение автотранспорта4 | 2.7.1 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 | Не подлежит установлению | 30 кв. м / автомобиль | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0-25 | 15 | 40 | 25 |
| 2. | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | 1 эт./ 6 | 6 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 | Не подлежит установлению | 30 кв. м / автомобиль | 40 | 15 | 30 | 140 | 16 | 0-25 | 15 | 40 | 25 |
| 3. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0-25 | 15 | 40 | 25 |
| 4. | Деловое управление | 4.1 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 | Не подлежит установлению | 17 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0-25 | 15 | 40 | 25 |
| 5. | Служебные гаражи | 4.9 | 1 эт./ 5 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0-25 | 15 | 40 | 25 |
| 6. | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | 1 эт./ 5 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 | 5000 | 250000 |  |  | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0-25 | 15 | 40 | 25 |
| 7. | Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | 1 эт./ 5 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 | Не подлежит установлению |  |  | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0-25 | 15 | 40 | 25 |
| 8. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 9. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 10. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 17.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Склад5 | 6.9 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 | Не подлежит установлению | 70 кв. м/ 1000 чел. | 1300 кв. м / 1000 чел. | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0-25 | 15 | 40 | 25 |
| 2. | Складские площадки5 | 6.9.1 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  | 70 кв. м / 1000 чел. | 1300 кв. м / 1000 чел. | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0-25 | 15 | 40 | 25 |

1 Для всех объектов высота цоколя не более 1 метра.

2 Максимальная площадь общественных зданий - 1800 кв. м при максимальных наружных габаритах сложной конфигурации в плане здания - 45х 00 метров; 1400 кв. м при максимальных наружных габаритах прямоугольной конфигурации в плане - 16 х 100 метров.

3 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

4 Для многоэтажных полумеханизированных автостоянок, оборудованных лифтовыми подъемниками, показатели уменьшаются в 1,2 раза, механизированных и автоматизированных автостоянок ( в 1,3-1,5 раза.

5 Для одноэтажных складов продовольственных товаров ( 310 кв. м /1000 чел., для многоэтажных – 210 кв. м /1000 чел., для одноэтажных складов непродовольственных товаров – 740 кв. м/ 1000 чел., для многоэтажных – 490 кв. м /1000 чел., для специализированных одноэтажных складов – 190 кв. м/ 1000 чел., для многоэтажных – 70 кв. м /1000 чел., для одноэтажных овощехранилищ – 1300 кв. м /1000 чел., для многоэтажных овощехранилищ – 610 кв. м /1000 чел., для складов твердого топлива и строительных материалов вне зависимости от этажности  – 300 кв. м/1000 чел. При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30%.

6 Не применяется в отношении земельных участков  под  гаражными боксами, которые блокированы  общими стенами с другими гаражами в одном ряду и  имеют общие с ними крышу, фундамент и коммуникации.

17.3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные                               в градостроительных регламентах, применительно к территориальной подзоне       К2-И1а, применяются из числа основных видов разрешенного использования                  и (или) условно разрешенных видов, перечисленных в подпункте 17.2 настоящего пункта.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно                 к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

17.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне К2-И1а:

а) в случае расположения территориальной зоны или ее части в зоне регенерации исторической застройки запрещается строительство капитальных объектов, за исключением специальных мер, направленных на сохранение                            и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия, предусмотренных требованиями градостроительных регламентов в границах охранных зон объектов культурного наследия                                  в соответствии с проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

б) ограничения изменения типа застройки - не подлежат установлению;

в) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - ценной застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных                                            и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей                          и элементов;

г) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - средовой застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

д) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - инженерных сооружений:

- запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения;

е) ограничения сохранения дисгармоничных объектов:

- реконструкция дисгармоничных объектов капитального строительства                                   и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов                            в соответствие с установленными предельными параметрами;

ж) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;

- запрещается организация новых улиц;

- разрешается организация новых площадей;

- разрешается организация новых внутриквартальных проездов;

з) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):

- разрешается расширение проезжей части;

- разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки - защиту от подтопления);

- разрешается подсыпка грунта до исторических отметок поверхности земли;

- разрешается подсыпка до отметок выше существующих отметок поверхности земли;

и) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций - щитов - высотой не более 8 метров, с размером информационного поля высотой не более 3 метров шириной не более 6 метров;

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой не более 2,8 метра, шириной не более 1,4 метра;

- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 2,8 метра, максимальный диаметр не более                   1,4 метра;

- разрешается размещение вывесок, электронных табло и рекламных конструкций на фасаде здания не выше второго этажа здания, строения                              или сооружения с площадью информационного поля вывески не более 5,0 кв. м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания;

- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше первого этажа, габаритами не более: шириной                        1,0 метра, высотой 3,0 метра;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций - щитов высотой более 8 метров, с размером информационного поля высотой более  3 метров шириной более 6 метров;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций                        и информационных стендов высотой более 2,8 метра и шириной более 1,4 метра;

- запрещается размещение рекламных конструкций (за исключением панелей-кронштейнов) на фасадах и крышах зданий и сооружений;

- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше второго этажа здания;

- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов;

к) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики:

- кирпичное (железобетонное, монолитный бетон, естественный камень) здание, прямоугольной либо сложной формы в плане («П», «Г»), с вальмовой                  либо двухскатной кровлей, максимальная ширина корпуса - 16 метров; максимальная длина меньшего фасада при сложной форме в плане - 40 метров;

- деревянное (смешанное) с вальмовой кровлей, прямоугольно формы                      в плане (либо сложной формы - «П», «Г»), угол наклона кровли до 30° , элементы кровли могут иметь сложную форму;

- допускаются отдельные элементы: мансарды, эркеры сложной формы                     в плане, балконы, аттики;

- допускается сложное объемно-пространственное решение;

- не допускается устройство двухскатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов;

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                                                        на главных фасадах и кровлях зданий;

л) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки:

- кирпич, бетон, дерево;

- керамогранит для элементов при отделке;

- стекло при заполнении проемов окон и дверей;

- запрещается использование пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей, в том числе, сайдинга, навесных панелей;

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                             на главных фасадах и кровлях зданий;

м) цветовое решение:

- разрешается для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                      по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый,

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

н) требования к элементам благоустройства земельных участков:

- благоустройство участка должно быть направлено на воссоздание исторических характеристик территории (планировки участка, малых архитектурных форм, озеленения), исторических отметок поверхности земли, отвод поверхностных вод от объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- разрешается установка ограждений высотой не более 1,8 метра;

- разрешается деревянное ограждение с воротами и калитками                                 с вертикальной зашивкой, имеющее деревянные или каменные (кирпичные) столбы; цветовое решение - покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов;

- разрешается кованное (сварное) металлическое ограждение;

- глухие ограждения запрещены, открытых плоскостей должно быть                     не менее 50% от площади ограждения;

- запрещены ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                    5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                        на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия                        и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов - элементов благоустройства и малых архитектурных форм;

- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка, деревянные доски (для тротуаров).

18. К2-И2. Зона застройки жилищно-коммунальными объектами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения

Зона К2-И2 установлена для обеспечения правовых условий размещения                    и эксплуатации объектов капитального строительства коммунально-складского назначения, а также объектов вспомогательной и обслуживающей инфраструктур,                    в целях сохранения силуэта исторического поселения. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в зоне возможно только при условии размещения коммунально-складских объектов не выше IV класса опасности, имеющих санитарно-защитную зону не более 100 м, и соблюдения нормативных санитарных требований.

18.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне К2-И2 соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                         в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

18.2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне К2-И2 (таблицы 18.1, 18.2):

Таблица 18.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м) | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)2 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Хранение автотранспорта3 | 2.7.1 | 5 эт. /16 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 1,8 кв. м / автомобиль | 30 кв. м / автомобиль | Не подлежит установлению | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | 1 эт./ 6 |  |  |  | Не подлежит установлению | 30 кв. м / автомобиль | Не подлежит установлению | 10 |  |  | 15 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 5 эт. /16 |  |  |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 5 эт. /16 |  |  |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 5. | Деловое управление | 4.1 | 5 эт. /16 |  |  |  | Не подлежит установлению | 18,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 6. | Служебные гаражи | 4.9 | 1 эт. /5 |  |  |  |  | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 7. | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | 1 эт. /5 |  |  |  | 5000 | 20000 |  | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 8. | Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | 1 эт. /5 |  |  |  | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 9. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 10. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 11. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 18.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м) | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)2 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Склад4 | 6.9 | 5 эт. /16 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 70 кв. м / 1000 чел. | 1300 кв. м / 1000 чел. | 60 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Складские площадки4 | 6.9.1 | 5 эт. /16 |  |  |  |  | 70 кв. м / 1000 чел. | 1300 кв. м / 1000 чел. | 60 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |

1 До наивысшей точки здания.

2 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016  с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

3 Для многоэтажных полумеханизированных автостоянок, оборудованных лифтовыми подъемниками, показатели уменьшаются в 1,2 раза, механизированных и автоматизированных автостоянок ( в 1,3-1,5 раза.

4 Для одноэтажных складов продовольственных товаров ( 310 кв. м /1000 чел., для многоэтажных – 210 кв. м /1000 чел., для одноэтажных складов непродовольственных товаров – 740 кв. м/ 1000 чел., для многоэтажных – 490 кв. м /1000 чел., для специализированных одноэтажных складов – 190 кв. м/ 1000 чел., для многоэтажных – 70 кв. м /1000 чел., для одноэтажных овощехранилищ – 1300 кв. м /1000 чел., для многоэтажных овощехранилищ – 610 кв. м /1000 чел., для складов твердого топлива и строительных материалов вне зависимости от этажности  – 300 кв. м/1000 чел. При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30%.

5Не применяется в отношении земельных участков  под  гаражными боксами, которые блокированы  общими стенами с другими гаражами в одном ряду и  имеют общие с ними крышу, фундамент и коммуникации.

18.3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные                                     в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне К2-И2, применяются из числа основных видов разрешенного использования и (или) условно разрешенных видов, перечисленных в подпункте 18.2 настоящего пункта.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

18.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне К2-И2:

а) ограничения изменения типа застройки - не подлежат установлению;

б) ограничения изменения исторически ценных градоформирующих объектов - не подлежат установлению;

в) ограничения сохранения диссонирующих элементов застройки -                             не подлежат установлению;

г) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок - не подлежат установлению;

д) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики - не подлежат установлению;

е) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки - не подлежат установлению;

ж) цветовое решение:

- для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки                         и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                       по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

з) ограничения изменения характера озеленения земельного участка:

- разрешается посадка деревьев и кустарников с целью создания плотных посадок между историческими зданиями и современной застройкой;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                       5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                    на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия                           и исторически ценных градоформирующих объектов;

и) элементы благоустройства - не подлежат установлению;

к) ограничения изменения характера благоустройства земельного участка -                           не подлежат установлению.

19. К2-И2а. Подзона застройки жилищно-коммунальными объектами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения

Подзона К2-И2а установлена для обеспечения правовых условий размещения и эксплуатации объектов капитального строительства коммунально-складского назначения, а также объектов вспомогательной и обслуживающей инфраструктур, в целях сохранения силуэта исторического поселения. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в зоне возможно только при условии размещения коммунально-складских объектов не выше             IV класса опасности, имеющих санитарно-защитную зону не более 100 м,                         и соблюдения нормативных санитарных требований.

19.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне К2-И2а соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года  № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                       в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

19.2. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в подзоне К2-И2а принимаются такими же, как в зоне    К2-И2. К застройке в подзоне К2-И2а предъявляются дополнительные требования                   и ограничения по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблицы 19.1, 19.2):

Таблица 19.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Хранение автотранспорта4 | 2.7.1 | 5 эт. /19 | Не подлежит установлению | 16 х 120 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 1,8 кв. м / автомобиль | 30 кв. м / автомобиль | Не подлежит установлению | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | 1 эт./ 6 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установлению | 30 кв. м / автомобиль | Не подлежит установлению | 10 |  |  | 16 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 5 эт. /19 |  | 16 х 120 |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 5 эт. /19 |  | 16 х 120 |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 5. | Деловое управление | 4.1 | 5 эт. /19 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установлению | 18,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 6. | Служебные гаражи | 4.9 | 1 эт. /5 |  | 16 х 120 |  |  | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 7. | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | 1 эт. /5 |  | 16 х 120 |  | 5000 | 20000 |  | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 8. | Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | 1 эт. /5 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 9. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 10. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 11. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 19.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность/ максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Склад5 | 6.9 | 5 эт. /19 | Не подлежит установлению | 16 х 120 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 70 кв. м / 1000 чел. | 1300 кв. м / 1000 чел. | 60 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Складские площадки5 | 6.9.1 | 5 эт. /19 |  | 16 х 120 |  |  | 70 кв. м / 1000 чел. | 1300 кв. м / 1000 чел. | 60 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |

1 До наивысшей точки здания.

2 Максимальная площадь здания: 1680 кв. м при максимальных наружных габаритах - ширина не более 16 метров, длина не более 120 метров.

3 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016  с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

4 Для многоэтажных полумеханизированных автостоянок, оборудованных лифтовыми подъемниками, показатели уменьшаются в 1,2 раза, механизированных и автоматизированных автостоянок ( в 1,3-1,5 раза.

5 Для одноэтажных складов продовольственных товаров ( 310 кв. м /1000 чел., для многоэтажных – 210 кв. м /1000 чел., для одноэтажных складов непродовольственных товаров – 740 кв. м/ 1000 чел., для многоэтажных – 490 кв. м /1000 чел., для специализированных одноэтажных складов – 190 кв. м/ 1000 чел., для многоэтажных –70 кв. м /1000 чел., для одноэтажных овощехранилищ – 1300 кв. м /1000 чел., для многоэтажных овощехранилищ – 610 кв. м /1000 чел., для складов твердого топлива и строительных материалов вне зависимости от этажности  – 300 кв. м/1000 чел. При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30%.

6 Не применяется в отношении земельных участков  под  гаражными боксами, которые блокированы  общими стенами с другими гаражами в одном ряду и  имеют общие с ними крышу, фундамент и коммуникации.

19.3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные                                      в градостроительных регламентах, применительно к территориальной подзоне       К2-И2а, применяются из числа основных видов разрешенного использования                   и (или) условно разрешенных видов, перечисленных в подпункте 19.2 настоящего пункта.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно                         к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

19.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне К2-И2а:

а) ограничения изменения типа застройки - не подлежат установлению;

б) ограничения изменения исторически ценных градоформирующих объектов - не подлежат установлению;

в) ограничения сохранения диссонирующих элементов застройки -                       не подлежат установлению;

г) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок - не подлежат установлению;

д) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики - не подлежат установлению;

е) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки - не подлежат установлению;

ж) цветовое решение:

- для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки                                   и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                          по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

з) ограничения изменения характера озеленения земельного участка:

- разрешается посадка деревьев и кустарников с целью создания плотных посадок между историческими зданиями и современной застройкой;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                    5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                                на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия                      и исторически ценных градоформирующих объектов;

и) элементы благоустройства - не подлежат установлению;

к) ограничения изменения характера благоустройства земельного участка -                 не подлежат установлению.

20. К2-И2б. Подзона застройки жилищно-коммунальными объектами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения

Подзона К2-И2б установлена для обеспечения правовых условий размещения и эксплуатации объектов капитального строительства коммунально-складского назначения, а также объектов вспомогательной и обслуживающей инфраструктур, в целях сохранения силуэта исторического поселения. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в зоне возможно только при условии размещения коммунально-складских объектов не выше IV класса опасности, имеющих санитарно-защитную зону не более 100 м,                             и соблюдения нормативных санитарных требований.

20.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне К2-И2б соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года  № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                      в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

20.2. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в подзоне К2-И2б принимаются такими же, как в зоне    К2-И2. К застройке в подзоне К2-И2б предъявляются дополнительные требования                            и ограничения по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблицы 20.1, 20.2):

Таблица 20.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Хранение автотранспорта4 | 2.7.1 | 3 эт. /12 | Не подлежит установлению | 16 х 120 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 1,8 кв. м / автомобиль | 30 кв. м / автомобиль | Не подлежит установлению | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | 1 эт./6 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установлению | 30 кв. м / автомобиль | Не подлежит установлению | 10 |  |  | 15 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 3 эт. /12 |  | 16 х 120 |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 3 эт. /12 |  | 16 х 120 |  | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 5. | Деловое управление | 4.1 | 3 эт. /12 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установлению | 18,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 6. | Служебные гаражи | 4.9 | 1 эт. /5 |  | 16 х 120 |  |  | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 7. | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | 1 эт. /5 |  | 16 х 120 |  | 5000 | 20000 |  | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 8. | Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | 1 эт. /5 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 9. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 10. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 11. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 20.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Склад6 | 6.9 | 3 эт. /12 | Не подлежит установлению | 16 х 120 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 70 кв. м/ 1000 чел. | 1300 кв. м / 1000 чел. | 60 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Складские площадки6 | 6.9.1 | 3 эт. /12 |  | 16 х 120 |  |  | 70 кв. м/ 1000 чел. | 1300 кв. м / 1000 чел. | 60 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |

1 До наивысшей точки здания.

2 Максимальная площадь здания: 1680 кв. м при максимальных наружных габаритах - ширина не более 16 метров, длина не более 120 метров.

3 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016  с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

4 Для полумеханизированных автостоянок, оборудованных лифтовыми подъемниками, показатели уменьшаются в 1,2 раза, механизированных и автоматизированных автостоянок ( в 1,3-1,5 раза.

5 Не применяется в отношении земельных участков  под  гаражными боксами, которые блокированы  общими стенами с другими гаражами в одном ряду и  имеют общие с ними крышу, фундамент и коммуникации.

6 Для одноэтажных складов продовольственных товаров ( 310 кв. м /1000 чел., для многоэтажных – 210 кв. м /1000 чел., для одноэтажных складов непродовольственных товаров – 740 кв. м/ 1000 чел., для многоэтажных – 490 кв. м /1000 чел., для специализированных одноэтажных складов – 190 кв. м/ 1000 чел., для многоэтажных – 70 кв. м /1000 чел., для одноэтажных овощехранилищ – 1300 кв. м /1000 чел., для многоэтажных овощехранилищ – 610 кв. м /1000 чел., для складов твердого топлива и строительных материалов вне зависимости от этажности  – 300 кв. м/1000 чел. При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30%.

20.3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной подзоне        К2-И2б, применяются из числа основных видов разрешенного использования и (или) условно разрешенных видов, перечисленных в подпункте 20.2 настоящего пункта.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

20.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне К2-И2б:

а) ограничения изменения типа застройки - не подлежат установлению;

б) ограничения изменения исторически ценных градоформирующих объектов - не подлежат установлению;

в) ограничения сохранения диссонирующих элементов застройки -                             не подлежат установлению;

г) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок - не подлежат установлению;

д) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики - не подлежат установлению;

е) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки - не подлежат установлению;

ж) цветовое решение:

- для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки                         и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                                                 по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

з) ограничения изменения характера озеленения земельного участка:

- разрешается посадка деревьев и кустарников с целью создания плотных посадок между историческими зданиями и современной застройкой;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                            5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                                                    на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия                       и исторически ценных градоформирующих объектов;

и) элементы благоустройства - не подлежат установлению;

к) ограничения изменения характера благоустройства земельного участка - не подлежат установлению.

21. К2. Зона застройки жилищно-коммунальными объектами

Зона К2 установлена для обеспечения правовых условий размещения                  и эксплуатации объектов капитального строительства жилищно-коммунального, коммунально-бытового назначения, обслуживания транспортных средств, а также объектов вспомогательной и обслуживающей инфраструктур. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в зоне возможно только при условии размещения жилищно-коммунальных и иных объектов                  не выше IV класса опасности, имеющих санитарно-защитную зону не более 100 м,                          и соблюдения нормативных санитарных требований.

21.1. Виды разрешенного использования существующих земельных участков                   и объектов капитального строительства, предельные (минимальные                               и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне К2 (таблицы 21.1, 21.2):

Таблица 21.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота здания (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков (кв. м) | Макси-мальный процент застройки в границе земельного участка (%) | Мини-мальные отступы от границ земельного участка (м)1 | Мини-мальные отступы от красной линии (м)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  |  |
| 1. | Хранение автотранспорта3 | 2.7.1 | 6 эт. /20 | Не подлежит установлению | 1,8 кв. м / авто-мобиль | 30 кв. м / автомо- биль | Не подлежит установ-лению | 1 | 6 / 3 |
| 2. | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | 1 эт./ 6 | Не подлежит установлению | 30 кв. м / автомобиль | Не подлежит установ-лению | 19 | 6 / 3 |
| 3. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 1 | 6 / 3 |
| 4. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 6 эт. /27 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 5. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 1 эт. /4 | 700 | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 6. | Приюты для животных | 3.10.2 | 1 эт. /4 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 1 | 6 / 3 |
| 7. | Деловое управление | 4.1 | 6 эт. /27 |  | 18,5 кв. м / 1 сотруд-ника | 44 кв. м / 1 сотруд-ника | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 8. | Служебные гаражи | 4.9 | 1 эт. /4 |  | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 6 / 3 |
| 9. | Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | 1 эт. /4 | 1000 | 3000 |  |  | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 10. | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | 1 эт. /4 | 5000 | 20000 |  |  | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 11. | Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | 1 эт. /5 | Не подлежит установлению |  |  | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 12. | Обеспечение занятий спортом в помещениях4 | 5.1.2 | 3 эт. /15 | Не подлежит установ-лению | 5000 |  |  | 60 | 1 | 6 / 3 |
| 13. | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | 2 эт. /8 | Не подлежит установлению | 2,0 кв. м / чел. | Не подлежит установлению |
| 14. | Связь | 6.8 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации |
| 15. | Обслуживание железнодорожных перевозок 5 | 7.1.2 | 8 эт. /33 | Не подлежит установлению | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 16. | Обслуживание перевозок пассажиров | 7.2.2 | 8 эт. /33 | 18000 | 50000 | Не подлежит установлению | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 17. | Стоянки транспорта общего пользования6 | 7.2.3 | 2 эт. /10 | Не подлежит установлению | 350 кв. м /на единицу подвижного состава | Не подлежит установ-лению | 1 | 6 / 3 |
| 18. | Обеспечение внутреннего правопорядка7 | 8.3 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации |
| 19. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 20. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 21. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 21.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота здания (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Макси-мальный процент застройки в границе земельного участка (%) | Мини-мальные отступы от границ земельного участка (м)1 | Мини-мальные отступы от красной линии (м)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  |  |
| 1. | Рынки | 4.3 | 2 эт. /10 | Не подлежит установлению | 7 кв.м / 1 кв.м торг. пл. | 14 кв.м / 1 кв.м торг. пл. | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 2. | Магазины | 4.4 | 2 эт. /10 |  | 200 кв.м / 100 кв.м торг. пл. | 800 кв.м / 100 кв.м торг. пл. | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 3. | Склады8 | 6.9 | 4 эт. /16 |  | 70 кв.м / 1000 чел. | 1300 кв.м / 1000 чел. | 60 | 1 | 6 / 3 |
| 4. | Складские площадки8 | 6.9.1 | 4 эт. /16 |  | 190 кв.м / 1000 чел. | 1300 кв.м / 1000 чел. | 60 | 1 | 6 / 3 |
| 5. | Научно-производственная деятельность | 6.12 | 8 эт. /33 |  | 1000 кв.м / 1000 кв. м общей площади объекта | 2000 кв.м / 1000 кв.м общей площади объекта | 60 | 1 | 6 / 3 |

1 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

2 На магистральных улицах ( 6 м, на жилых улицах и проездах ( 3 м. Допускается размещение объектов по красной линии улиц.

3 Для многоэтажных полумеханизированных автостоянок, оборудованных лифтовыми подъемниками, показатели уменьшаются в 1,2 раза, механизированных и автоматизированных автостоянок - в 1,3-1,5 раза.

4 Для детско-юношеской спортивной школы размеры земельного участка: мин - 10000 кв.м; макс -15000 кв. м.

5 Объекты должны удовлетворять требованиям технических регламентов, законодательства Российской Федерации в области градостроительной деятельности и железнодорожного транспорта, иным законодательным и нормативным правовым актам Российской Федерации, а также международным договорам Российской Федерации.

6 При вместимости подвижного состава от 30 до 50 машин.

7 Минимальные отступы от красной линии для пожарных депо: I, III типов – 15 метров,  
II, IV, V типов – 10 метров.

8 Для одноэтажных складов продовольственных товаров ( 310 кв. м /1000 чел., для многоэтажных – 210 кв. м /1000 чел., для одноэтажных складов непродовольственных товаров – 740 кв. м/ 1000 чел., для многоэтажных – 490 кв. м /1000 чел., для специализированных одноэтажных складов – 190 кв. м/ 1000 чел., для многоэтажных – 70 кв. м /1000 чел., для одноэтажных овощехранилищ – 1300 кв. м /1000 чел., для многоэтажных овощехранилищ – 610 кв. м /1000 чел., для складов твердого топлива и строительных материалов вне зависимости от этажности  – 300 кв. м/1000 чел. При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30%.

9 Не применяется в отношении земельных участков  под  гаражными боксами, которые блокированы  общими стенами с другими гаражами в одном ряду и  имеют общие с ними крышу, фундамент и коммуникации.

21.2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне К2, применяются из числа основных видов разрешенного использования и (или) условно разрешенных видов, перечисленных в подпункте 21.1 настоящего пункта.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

21.3. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне К2:

- площадь участков озеленения для производственных объектов размером                 до 50000 кв. м - 3 кв. м на 1 работающего;

- площадь участков озеленения для производственных объектов размером более 50000 кв. м - от 10 до 15% площади производственной территории;

- площадь участков озеленения для научно-производственных объектов -                          1 кв. м на 1 работающего, не более 15% от площади территории.

### Статья 35. Градостроительные регламенты зон объектов

### инженерной и транспортной инфраструктуры

1. И. Зона застройки объектами инженерной инфраструктуры

Зона И установлена для обеспечения правовых условий размещения                              и эксплуатации сооружений и коммуникаций энергообеспечения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки стоков, для размещения объектов связи, а также специальных инженерно-технических сооружений                                                                                   и коммуникаций. Сочетание различных видов разрешенного использования в зоне возможно при соблюдении нормативных санитарных требований.

1.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно  к территориальной зоне И (таблицы 1.1.-1.3):

Таблица 1.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота здания (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Макси-мальный процент застройки в границе земельного участка (%) | Мини-мальные отступы от границ земельного участка (м)1 | Мини-мальные отступы от красной линии (м)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин | макс | мин | макс. |  |  |  |
| 1. | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | 1 эт./6 | Не подлежит установлению | 30 кв. м / автомобиль | Не подлежит установ-лению | 14 | 6 / 3 |
| 2. | Коммунальное обслуживание | 3.1 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 1 | 6 / 3 |
| 3. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 6 эт. /27 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 4. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 1 | 6 / 3 |
| 5. | Энергетика | 6.7 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации |
| 6. | Связь | 6.8 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации |
| 7. | Трубопроводный транспорт | 7.5 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации |
| 8. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 9. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 10. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 1.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота здания (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Макси-мальный процент застройки в границе земельного участка (%) | Мини-мальные отступы от границ земельного участка (м)1 | Мини-мальные отступы от красной линии (м)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин. | макс. | мин. | макс. |  |  |  |
| 1. | Склад3 | 6.9 | 4 эт. /16 | Не подлежит установлению | 70 кв. м / 1000 чел. | 740 кв. м / 1000 чел. | 60 | 1 | 6 / 3 |
| 2. | Складские площадки3 | 6.9.1 | 4 эт. /16 |  | 190 кв. м / 1000 чел. | 740 кв. м / 1000 чел. | 60 | 1 | 6 / 3 |

1 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

2 На магистральных улицах - 6 м, на жилых улицах и проездах - 3 м. Допускается размещать по красной линии жилые здания с встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, а также на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки ( жилые здания с квартирами в первых этажах.

3 Для одноэтажных складов непродовольственных товаров – 740 кв. м/ 1000 чел., для многоэтажных – 490 кв. м /1000 чел., для специализированных одноэтажных складов – 190 кв. м/ 1000 чел., для многоэтажных – 70 кв. м /1000 чел., для складов твердого топлива и строительных материалов вне зависимости от этажности  – 300 кв. м/1000 чел. При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30%.

4 Не применяется в отношении земельных участков  под  гаражными боксами, которые блокированы  общими стенами с другими гаражами в одном ряду и  имеют общие с ними крышу, фундамент и коммуникации.

Таблица 1.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

1.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

2. Т. Зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта

Зона Т установлена для обеспечения правовых условий размещения                                 и эксплуатации объектов производственно-технологического комплекса инфраструктуры железнодорожного транспорта, режим использования которых определяется в соответствии с назначением объекта согласно требованиям специальных нормативов и правил. Допускается размещение обслуживающих объектов, обеспечивающих осуществление основной функции зоны.

2.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно  к территориальной зоне Т (таблицы 2.1.-2.3):

Таблица 2.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота здания (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Макси-мальный процент застройки в границе земельного участка (%) | Мини-мальные отступы от границ земельного участка (м)1 | Мини-мальные отступы от красной линии (м)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  |  |
| 1. | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | 1 эт./ 6 | Не подлежит установлению | 30 кв. м / автомобиль | Не подлежит установ-лению | 17 | 6 / 3 |
| 2. | Служебные гаражи | 4.9 | 1 эт. /4 | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 3. | Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | 1 эт. /4 | 1000 | 3000 |  |  | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 4. | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | 1 эт. /4 | 5000 | 20000 |  |  | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 5. | Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | 1 эт. /5 | Не подлежит установлению |  |  | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 6. | Склады3 | 6.9 | 5 эт. / 20 |  | 70 кв. м / 1000 чел. | 1300 кв. м / 1000 чел. | 60 | 1 | 6 / 3 |
| 7. | Железнодорожный транспорт | 7.1 | Не распространяется |
| 8. | Железнодорожные пути | 7.1.1 | Не распространяется |
| 9. | Обслуживание железнодорожных перевозок | 7.1.2 | 5 эт. / 20 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации4 | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 10. | Обслуживание перевозок пассажиров | 7.2.2 | 5 эт. / 20 | 18000 | 50000 | Не подлежит установлению | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 11. | Стоянки транспорта общего пользования5 | 7.2.3 | 2 эт. /10 | Не подлежит установлению | 350 кв. м / на единицу подвижного состава | Не подлежит установ-лению | 1 | 6 / 3 |
| 12. | Обеспечение внутреннего правопорядка6 | 8.3 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации |
| 13. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 14. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 15. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 2.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота здания (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Макси-мальный процент застройки в границе земельного участка (%) | Мини-мальные отступы от границ земельного участка (м)1 | Мини-мальные отступы от красной линии (м)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  |  |
| 1. | Общественное использование объектов капитального строительства | 3.0 | 5 эт. / 23 | 5000 | 250000 | Не подлежит установлению | 60 | 1 | 6 / 3 |
| 2. | Деловое управление | 4.1 | 5 эт. / 23 | Не подлежит установлению | 18,5 кв. м / 1 сотруд-ника | 44 кв. м / 1 сотруд-ника | 60 | 1 | 6 / 3 |

1 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

2 На магистральных улицах - 6 м, на жилых улицах и проездах - 3 м. Допускается размещать по красной линии жилые здания с встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, а также на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки ( жилые здания с квартирами в первых этажах.

3 Для одноэтажных складов продовольственных товаров ( 310 кв. м /1000 чел., для многоэтажных – 210 кв. м /1000 чел., для одноэтажных складов непродовольственных товаров – 740 кв. м/ 1000 чел., для многоэтажных – 490 кв. м /1000 чел., для специализированных одноэтажных складов – 190 кв. м/ 1000 чел., для многоэтажных – 70 кв. м /1000 чел., для одноэтажных овощехранилищ – 1300 кв. м /1000 чел., для многоэтажных овощехранилищ – 610 кв. м /1000 чел., для складов твердого топлива и строительных материалов вне зависимости от этажности  – 300 кв. м/1000 чел. При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30%.

4 Объекты должны удовлетворять требованиям технических регламентов, законодательства Российской Федерации в области градостроительной деятельности и железнодорожного транспорта, иным законодательным и нормативным правовым актам Российской Федерации, а также международным договорам Российской Федерации.

5 При вместимости подвижного состава от 30 до 50 машин.

6 Минимальные отступы от красной линии для пожарных депо: I, III типов – 15 метров,  II, IV, V типов – 10 метров.

7 Не применяется в отношении земельных участков  под  гаражными боксами, которые блокированы  общими стенами с другими гаражами в одном ряду и  имеют общие с ними крышу, фундамент и коммуникации.

Таблица 2.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 |
| 2. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 |

2.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

2.3. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно                               к территориальной зоне Т:

### - соблюдение требований градостроительных регламентов, установленных проектом исторического поселения регионального значения город Вологда,              для учета территорий зеленых насаждений.

3. Т-И. Зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта                в границе исторического поселения

Зона Т-И установлена для обеспечения правовых условий размещения                          и эксплуатации объектов производственно-технологического комплекса инфраструктуры железнодорожного транспорта с размещением обслуживающих объектов, обеспечивающих осуществление основной функции зоны, в целях сохранения исторически сложившегося типа застройки.

3.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Т-И соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                  в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

3.2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Т-И (таблицы 3.1-3.3):

Таблица 3.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Общественное использование объектов капитального строительства | 3.0 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0-25 | 6 | 25 | 30 |
| 2. | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 10 | 25 | 60 | 1 | 0-25 | 6 | 25 | 30 |
| 3. | Склад4 | 6.9 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | Не подлежит установлению | 70 кв. м / 1000 чел. | 1300 кв. м / 1000 чел. | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0-25 | 6 | 25 | 30 |
| 4. | Научно-производственная деятельность | 6.12 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 |  | 1000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 2000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0-25 | 6 | 25 | 30 |
| 5. | Железнодорожные пути | 7.1.1 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | Не подлежит установлению | 10 | 25 | 60 | 1 | 0-25 | 6 | 25 | 30 |
| 6. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 7. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 8. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 3.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность/ максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Деловое управление | 4.1 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | Не подлежит установлению | 18,5 кв. м/ 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0-25 | 6 | 25 | 30 |
| 2. | Легкая промышленность | 6.3 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | 5000 | 250000 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0-25 | 6 | 25 | 30 |
| 3. | Строительная промышленность | 6.6 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | 5000 | 250000 |  | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0-25 | 6 | 25 | 30 |

1 Максимальная высота здания: для одноэтажного объекта - 8 метров; для двухэтажного объекта, где второй этаж мансарда - 8 метров; для двухэтажного объекта - 12 метров; для трехэтажного объекта, где третий этаж мансарда - 12 метров; для трехэтажного объекта - 13,5 метра . Для всех объектов высота цоколя не более 1 метра.

2 Максимальная площадь здания - 1000 кв. м при максимальных наружных габаритах сложной конфигурации в плане здания: 40 х 40 метров; 640 кв. м при максимальных наружных габаритах прямоугольной конфигурации в плане:                               16 х 40 метров.

3 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016  с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

4 Для одноэтажных складов продовольственных товаров ( 310 кв. м /1000 чел., для многоэтажных – 210 кв. м /1000 чел., для одноэтажных складов непродовольственных товаров – 740 кв. м/ 1000 чел., для многоэтажных – 490 кв. м /1000 чел., для специализированных одноэтажных складов – 190 кв. м/ 1000 чел., для многоэтажных – 70 кв. м /1000 чел., для одноэтажных овощехранилищ – 1300 кв. м /1000 чел., для многоэтажных овощехранилищ – 610 кв. м /1000 чел., для складов твердого топлива и строительных материалов вне зависимости от этажности  – 300 кв. м/1000 чел. При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30%.

Таблица 3.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 |
| 2. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 |

3.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно                  к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

3.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно                          к территориальной зоне Т-И:

а) в случае расположения территориальной зоны или ее части в зоне регенерации исторической застройки запрещается строительство капитальных объектов, за исключением специальных мер, направленных на сохранение                               и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия, предусмотренных требованиями градостроительных регламентов в границах охранных зон объектов культурного наследия                           в соответствии с проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

б) ограничения в отношении характерных типов исторической застройки:

- запрещается изменение характерных типов исторической застройки;

- в соответствии с характерными типами исторической застройки сохраняются пропорции всех частей и элементов здания, размеры здания, размеры отдельных частей здания, размеры и форма печных (вентиляционных) труб, расположение, размеры и форма оконных и дверных проемов, расстекловка, форма кровли, форма и размер выноса карниза; допускается изменение стиля декора                в оформлении наличников, пилястр, колонн, ограждений, деталей фасада, карнизов в рамках исторически характерных стилей;

в) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - ценной застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных                                   и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей                      и элементов;

г) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - средовой застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

д) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - инженерных сооружений:

- запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения;

е) ограничения сохранения дисгармоничных объектов:

- реконструкция дисгармоничных объектов капитального строительства                         и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов                                 в соответствие с установленными предельными параметрами;

ж) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой не более 2,8 метра, шириной не более 1,4 метра;

- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 2,8 метра, максимальный диаметр не более                 1,4 метра;

- разрешается размещение вывесок на фасаде здания не выше второго этажа здания, строения или сооружения с площадью информационного поля вывески              не более 1,0 кв. м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания; общие габариты всех вывесок, размещенных на фасаде здания не должны превышать 1/2 длины фасада, 1/4 высоты этажа;

- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше первого этажа, габаритами не более: шириной                0,7 метра, высотой 0,7 метра;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций                            и информационных стендов высотой более 2,8 метра и шириной более 1,4 метра;

- запрещается размещение рекламных конструкций (за исключением панелей-кронштейнов) на фасадах и крышах зданий и сооружений;

- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше второго этажа здания;

- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов;

з) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики:

- деревянное здание (здание из других материалов, обшитое деревом), соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной формы в плане,                               с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- деревянное здание (кирпичное здание, обшитое деревом), соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной формы в плане, с мансардным этажом с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- кирпичное здание (смешанное), соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной либо сложной формы в плане, с вальмовой                               либо двухскатной кровлей, угол наклона кровли до 30° в зависимости от типа здания;

- допускаются отдельные элементы: мансарды, эркеры (прямоугольной, шестигранной и полукруглой формы в плане), балконы, аттики и прочие архитектурные элементы;

- допускается сложное объемно-пространственное решение;

- не допускается устройство двухскатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов;

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                 на главных фасадах и кровлях зданий;

и) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки:

- кирпич, дерево;

- стекло при заполнении проемов окон и дверей;

- керамогранит для элементов при отделке;

- металл, гибкие кровельные материалы при устройстве кровельных покрытий;

- кирпич, камень, штукатурка при отделке цоколя, для вентиляционных                          и печных труб;

- кованные и металлические элементы при устройстве водосточных систем, козырьков, дымников;

- запрещается использование пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей, в том числе, сайдинга, навесных панелей;

- запрещается устройство металлических вентиляционных и печных труб;

- при заполнении дверных и оконных проемов допускается использование пластика (без устройства в стенах клапанов инфильтрации воздуха (приточный клапан); при реконструкции и капитальном ремонте зданий требуется сохранение первоначальной (на период постройки здания) расстекловки оконных и дверных заполнений;

к) цветовое решение:

- разрешается для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                          по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

л) требования к элементам благоустройства земельных участков:

- благоустройство участка должно быть направлено на воссоздание исторических характеристик территории (планировки участка, малых архитектурных форм, озеленения), исторических отметок поверхности земли, отвод поверхностных вод от объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- разрешается установка ограждений не более 1,6 метра по красной линии, совпадающей с линией застройки (между фасадами домов);

- разрешается деревянное ограждение с воротами и калитками                           с вертикальной зашивкой, имеющее деревянные или каменные (кирпичные) столбы;

- цветовое решение - покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов;

- разрешается кованное (сварное) металлическое ограждение;

- глухие ограждения запрещены (открытых плоскостей не менее 50%);

- запрещены ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;

- запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов - элементов благоустройства и малых архитектурных форм;

- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка, деревянные доски (для тротуаров).

4. Т-Иа. Подзона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта в границе исторического поселения

Подзона Т-Иа установлена для обеспечения правовых условий размещения              и эксплуатации объектов производственно-технологического комплекса инфраструктуры железнодорожного транспорта с размещением обслуживающих объектов, обеспечивающих осуществление основной функции зоны, в целях сохранения исторически сложившегося типа застройки.

4.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Т-Иа соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                          в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

4.2. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в подзоне Т-Иа принимаются такими же, как в зоне Т-И.                           К застройке в подзоне Т-Иа предъявляются дополнительные требования                        и ограничения по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Т-И (таблицы 4.1-4.3):

Таблица 4.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Общественное использование объектов капитального строительства | 3.0 | 2 эт./8 | 4,5 | от 14 х 20 до 8 х 22 | 3,5 х 8 | Не подлежит установ-лению | 2500 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 3 | 0 - 6 | 8 | 22 | 35 |
| 2. | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 2 эт./8 | 4,5 | от 14 х 20 до 8 х 22 | 3,5 х 8 |  | 2500 |  | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 3 | 0 - 6 | 8 | 22 | 35 |
| 3. | Склад4 | 6.9 | 2 эт./8 | 4,5 | от 14 х 20 до 8 х 22 | 3,5 х 8 |  | 2500 | 70 кв. м / 1000 чел. | 1300 кв. м / 1000 чел. | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 3 | 0 - 6 | 8 | 22 | 35 |
| 4. | Научно-производственная деятельность | 6.12 | 2 эт./8 | 4,5 | от 14 х 20 до 8 х 22 | 3,5 х 8 |  | 2500 | 1000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 2000 кв. м / 1000 кв. м общей площади объекта | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 3 | 0 - 6 | 8 | 22 | 35 |
| 5. | Железнодорожные пути | 7.1.1 | 2 эт./8 | 4,5 | от 14 х 20 до 8 х 22 | 3,5 х 8 | Не подлежит установлению | 7,5 | 14 | 30 | 3 | 0 - 6 | 8 | 22 | 35 |
| 6. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 7. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 8. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 4.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Деловое управление | 4.1 | 2 эт./8 | 4,5 | от 14 х 20 до 8 х 22 | 3,5 х 8 | Не подлежит установ-лению | 2500 | 18,5 кв. м / 1 сотрудника | 44 кв. м / 1 сотрудника | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 3 | 0 - 6 | 8 | 22 | 35 |
| 2. | Легкая промышленность | 6.3 | 2 эт./8 | 4,5 | от 14 х 20 до 8 х 22 | 3,5 х 8 |  | 2500 | Не подлежит установлению | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 3 | 0 - 6 | 8 | 22 | 35 |
| 3. | Строительная промышленность | 6.6 | 2 эт./8 | 4,5 | от 14 х 20 до 8 х 22 | 3,5 х 8 |  | 2500 |  | 30 | 7,5 | 14 | 30 | 3 | 0 - 6 | 8 | 22 | 35 |

1 Максимальная высота здания: для одноэтажного объекта - 8 метров; для двухэтажного объекта, где второй этаж мансарда - 8 метров; для двухэтажного объекта - 12 метров; для трехэтажного объекта, где третий этаж мансарда - 12 метров; для трехэтажного объекта - 13,5 метра . Для всех объектов высота цоколя не более 1 метра.

2 Максимальная площадь здания: 240 кв. м при максимальных наружных габаритах сложной конфигурации в плане здания -  14 х 20 метров; 176 кв. м при максимальных наружных габаритах прямоугольной конфигурации в плане:                                      8 х 22 метров.

3 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016  с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

4 Для одноэтажных складов продовольственных товаров ( 310 кв. м /1000 чел., для многоэтажных – 210 кв. м /1000 чел., для одноэтажных складов непродовольственных товаров – 740 кв. м/ 1000 чел., для многоэтажных – 490 кв. м /1000 чел., для специализированных одноэтажных складов – 190 кв. м/ 1000 чел., для многоэтажных – 70 кв. м /1000 чел., для одноэтажных овощехранилищ – 1300 кв. м /1000 чел., для многоэтажных овощехранилищ – 610 кв. м /1000 чел., для складов твердого топлива и строительных материалов вне зависимости от этажности  – 300 кв. м/1000 чел. При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30%.

Таблица 4.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 |
| 2. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 |

4.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно            к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

4.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно                    к территориальной подзоне Т-Иа:

а) в случае расположения территориальной зоны или ее части в зоне регенерации исторической застройки запрещается строительство капитальных объектов, за исключением специальных мер, направленных на сохранение                               и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия, предусмотренных требованиями градостроительных регламентов в границах охранных зон объектов культурного наследия                      в соответствии с проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

б) соблюдение требований градостроительных регламентов, установленных проектом исторического поселения регионального значения город Вологда,                 в том числе для учета территорий зеленых насаждений;

в) ограничения в отношении характерных типов исторической застройки:

- запрещается изменение характерных типов исторической застройки;

- в соответствии с характерными типами исторической застройки сохраняются пропорции всех частей и элементов здания, размеры здания, размеры отдельных частей здания, размеры и форма печных (вентиляционных) труб, расположение, размеры и форма оконных и дверных проемов, расстекловка, форма кровли, форма и размер выноса карниза; допускается изменение стиля декора           в оформлении наличников, пилястр, колонн, ограждений, деталей фасада, карнизов в рамках исторически характерных стилей;

г) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - ценной застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных                                и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей                  и элементов;

д) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - средовой застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

е) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - инженерных сооружений:

- запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения;

ж) ограничения сохранения дисгармоничных объектов:

- реконструкция дисгармоничных объектов капитального строительства                                     и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов                                   в соответствие с установленными предельными параметрами;

з) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;

- запрещается организация новых улиц;

- разрешается организация новых площадей;

- разрешается организация новых внутриквартальных проездов;

и) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):

- разрешается расширение проезжей части;

- разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки - защиту от подтопления);

- разрешается подсыпка грунта до исторических отметок поверхности земли;

- разрешается подсыпка до отметок выше существующих отметок поверхности земли;

к) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;

- запрещается организация новых улиц;

- разрешается организация новых площадей;

- разрешается организация новых внутриквартальных проездов;

л) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой не более 1,8 метра, шириной не более 1,2 метра;

- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 1,8 метра, максимальный диаметр не более           1,2 метра;

- разрешается размещение вывесок на фасаде здания не выше первого этажа здания, строения или сооружения с площадью информационного поля вывески                     не более 0,7 кв. м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания; общие габариты всех вывесок, размещенных на фасаде здания не должны превышать 1/2 длины фасада, 1/4 высоты этажа;

- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше первого этажа, габаритами не более: шириной                0,7 метра, высотой 0,5 метра;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций                   и информационных стендов высотой более 1,8 метра и шириной более 1,2 метра;

- запрещается размещение рекламных конструкций (за исключением панелей-кронштейнов) на фасадах и крышах зданий и сооружений;

- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше первого этажа здания;

- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов;

м) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики:

- деревянное здание или здание из других материалов, обшитое деревом, соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной или сложной формы в плане, с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- деревянное здание или здание из других материалов, обшитое деревом, соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной формы в плане,                      с мансардным этажом с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- вальмовая либо двускатная кровля, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30(;

- не допускается устройство скатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов;

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                                 на главных фасадах и кровлях зданий;

н) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки:

- дерево;

- стекло при заполнении проемов окон и дверей;

- металл, гибкие кровельные материалы при устройстве кровельных покрытий;

- кирпич, камень, штукатурка при отделке цоколя, для вентиляционных                        и печных труб;

- кованные и металлические элементы при устройстве водосточных систем, козырьков, дымников;

- запрещается использование пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей, в том числе, сайдинга, навесных панелей;

- запрещается устройство металлических вентиляционных и печных труб;

- при заполнении дверных и оконных проемов допускается использование пластика (без устройства в стенах клапанов инфильтрации воздуха (приточный клапан); при реконструкции и капитальном ремонте зданий требуется сохранение первоначальной (на период постройки здания) расстекловки оконных и дверных заполнений;

о) цветовое решение:

- разрешается для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                         по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

п) требования к элементам благоустройства земельных участков:

- благоустройство участка должно быть направлено на воссоздание исторических характеристик территории (планировки участка, малых архитектурных форм, озеленения), исторических отметок поверхности земли, отвод поверхностных вод от объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- разрешается установка ограждений высотой не более 1,6 метра;

- разрешается устройство палисадников с ограждением, выполненным                        в дереве, высотой не более 1,1 метра;

- палисадник может находиться в пределах улицы, максимальное расстояние от стены здания, стоящего на красной линии, до ограждения палисадника 3 метра;

- разрешается деревянное ограждение с воротами и калитками                          с вертикальной зашивкой, имеющее деревянные или каменные (кирпичные) столбы; цветовое решение - покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов;

- разрешается кованное (сварное) металлическое ограждение;

- глухие ограждения запрещены, открытых плоскостей должно быть               не менее 50% от площади ограждения;

- запрещены ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                          5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                   на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия                       и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов - элементов благоустройства и малых архитектурных форм;

- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка, деревянные доски (для тротуаров).

5. Т-И-ЖД. Зона застройки объектами железнодорожного вокзала

Зона Т-И-ЖД установлена для обеспечения правовых условий размещения                     и эксплуатации строений и сооружений железнодорожного вокзала в целях сохранения исторически сложившегося типа застройки. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

5.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Т-И-ЖД соответствуют предельным размерам земельных участков, предельным параметрам объектов капитального строительства согласно регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200                            «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований                              к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями), приказу Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области от 26 апреля 2016 года № 116-О «О включении достопримечательного места «Первый вологодский вокзал, 1872 г.» в перечень выявленных объектов культурного наследия».

5.2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Т-И-ЖД (таблицы 5.1-5.3):

Таблица 5.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1 / максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)4 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | 1 эт./4 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | Не подлежит установлению | 30 кв. м / автомобиль | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0-25 | 6 | 25 | 30 |
| 2. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | 700 | 10000 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0-25 | 6 | 25 | 30 |
| 3. | Служебные гаражи | 4.9 | 1 эт./5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | Не подлежит установлению |  |  | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0-25 | 6 | 25 | 30 |
| 4. | Обслуживание железнодорожных перевозок | 7.1.2 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 |  |  |  | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0-25 | 6 | 25 | 30 |
| 5. | Обслуживание перевозок пассажиров | 7.2.2 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | 18000 | 50000 |  |  | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0-25 | 6 | 25 | 30 |
| 6. | Стоянки транспорта общего пользования5 | 7.2.3 | 1 эт./3 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | Не подлежит установлению | 350 кв. м /на единицу подвижного состава | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0-25 | 6 | 25 | 30 |
| 7. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 8. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 9. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 5.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1 / максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)4 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Магазины | 4.4 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | Не подлежит установ-лению | 10000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0-25 | 6 | 25 | 30 |
| 2. | Общественное питание | 4.6 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 |  | 10000 | 1000 кв. м / 100 мест | 2500 кв. м / 100 мест | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0-25 | 6 | 25 | 30 |
| 3. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 |  | 10000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0-25 | 6 | 25 | 30 |
| 4. | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 |  | 10000 | 50 кв. м / место | 160 кв. м / место | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0-25 | 6 | 25 | 30 |

1 Максимальная этажность включает третий этаж ( мансардный, который по площади ( не более 1/2 от площади ниже расположенного этажа.

2 Максимальная высота здания: для одноэтажного объекта - 8 метров; для двухэтажного объекта, где второй этаж мансарда - 8 метров; для двухэтажного объекта - 12 метров; для трехэтажного объекта, где третий этаж мансарда - 12 метров; для трехэтажного объекта - 13,5 метра . Для всех объектов высота цоколя не более 1 метра.

3 Максимальная площадь здания: 1000 кв м при максимальных наружных габаритах сложной конфигурации в плане здания - 40 х 40 метров; 640 кв. м при максимальных наружных габаритах прямоугольной конфигурации в плане -                              16 х 40 метров.

4 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

5 При вместимости подвижного состава от 30 до 50 машин.

Таблица 5.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 |

5.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно                   к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

5.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Т-И-ЖД:

а) в случае расположения территориальной зоны или ее части в зоне регенерации исторической застройки запрещается строительство капитальных объектов, за исключением специальных мер, направленных на сохранение                                     и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия, предусмотренных требованиями градостроительных регламентов в границах охранных зон объектов культурного наследия                             в соответствии с проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

б) ограничения в отношении характерных типов исторической застройки:

- запрещается изменение характерных типов исторической застройки;

- в соответствии с характерными типами исторической застройки сохраняются пропорции всех частей и элементов здания, размеры здания, размеры отдельных частей здания, размеры и форма печных (вентиляционных) труб, расположение, размеры и форма оконных и дверных проемов, расстекловка, форма кровли, форма и размер выноса карниза; допускается изменение стиля декора                 в оформлении наличников, пилястр, колонн, ограждений, деталей фасада, карнизов в рамках исторически характерных стилей;

в) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - ценной застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных                                      и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей                         и элементов;

г) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - средовой застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

д) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - инженерных сооружений:

- запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения;

е) ограничения сохранения дисгармоничных объектов:

- реконструкция дисгармоничных объектов капитального строительства                     и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов                                       в соответствие с установленными предельными параметрами;

ж) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;

- запрещается организация новых площадей, улиц;

- разрешается организация новых внутриквартальных проездов;

з) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):

- разрешается расширение проезжей части;

- разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки - защиту от подтопления);

- разрешается подсыпка грунта до исторических отметок поверхности земли;

- разрешается подсыпка до отметок выше существующих отметок поверхности земли;

и) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой не более 2,8 метра, шириной не более 1,4 метра;

- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 2,8 метра, максимальный диаметр не более                  1,4 метра;

- разрешается размещение вывесок на фасаде здания не выше второго этажа здания, строения или сооружения с площадью информационного поля вывески                      не более 1,0 кв. м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания; общие габариты всех вывесок, размещенных на фасаде здания не должны превышать 1/2 длины фасада, 1/4 высоты этажа;

- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше первого этажа, габаритами не более: шириной            0,7 метра, высотой 0,7 метра;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций                             и информационных стендов высотой более 2,8 метра и шириной более 1,4 метра;

- запрещается размещение рекламных конструкций (за исключением панелей-кронштейнов) на фасадах и крышах зданий и сооружений;

- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше второго этажа здания;

- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов;

к) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики:

- деревянное здание (здание из других материалов, обшитое деревом), соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной формы в плане,                       с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- деревянное здание (кирпичное здание, обшитое деревом), соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной формы в плане, с мансардным этажом вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- кирпичное здание (смешанное), соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной либо сложной формы в плане, с вальмовой                                            либо двухскатной кровлей, угол наклона кровли до 30° в зависимости от типа здания;

- допускаются отдельные элементы: мансарды, эркеры (прямоугольной, шестигранной и полукруглой формы в плане), балконы, аттики и прочие архитектурные элементы;

- допускается сложное объемно-пространственное решение;

- не допускается устройство двухскатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов;

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                     на главных фасадах и кровлях зданий;

л) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки:

- кирпич, дерево;

- стекло при заполнении проемов окон и дверей;

- керамогранит для элементов при отделке;

- металл, гибкие кровельные материалы при устройстве кровельных покрытий;

- кирпич, камень, штукатурка при отделке цоколя, для вентиляционных             и печных труб;

- кованные и металлические элементы при устройстве водосточных систем, козырьков, дымников;

- запрещается использование пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей, в том числе, сайдинга, навесных панелей;

- запрещается устройство металлических вентиляционных и печных труб;

- при заполнении дверных и оконных проемов допускается использование пластика (без устройства в стенах клапанов инфильтрации воздуха (приточный клапан); при реконструкции и капитальном ремонте зданий требуется сохранение первоначальной (на период постройки здания) расстекловки оконных и дверных заполнений;

м) цветовое решение:

- разрешается для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                                 по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

н) требования к элементам благоустройства земельных участков:

- благоустройство участка должно быть направлено на воссоздание исторических характеристик территории (планировки участка, малых архитектурных форм, озеленения), исторических отметок поверхности земли, отвод поверхностных вод от объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- разрешается установка ограждений не более 1,6 метра по красной линии, совпадающей с линией застройки (между фасадами домов);

- разрешается деревянное ограждение с воротами и калитками                                с вертикальной зашивкой, имеющее деревянные или каменные (кирпичные) столбы;

- цветовое решение - покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов;

- разрешается кованное (сварное) металлическое ограждение;

- глухие ограждения запрещены (открытых плоскостей не менее 50%);

- запрещены ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;

- запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов - элементов благоустройства и малых архитектурных форм;

- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка, деревянные доски (для тротуаров).

6. Т-И-ЖДа. Подзона застройки объектами железнодорожного вокзала

Подзона Т-И-ЖДа установлена для обеспечения правовых условий размещения и эксплуатации строений и сооружений железнодорожного вокзала              в целях сохранения исторически сложившегося типа застройки. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

6.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне Т-И-ЖДа соответствуют предельным размерам земельных участков, предельным параметрам объектов капитального строительства согласно регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200                          «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований                                 к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями), приказу Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области от 26 апреля 2016 года № 116-О «О включении достопримечательного места «Первый вологодский вокзал, 1872 г.» в перечень выявленных объектов культурного наследия».

6.2.Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в подзоне Т-И-ЖДа принимаются такими же, как в зоне Т-И-ЖД.              К застройке в подзоне Т-И-ЖДа предъявляются дополнительные требования и ограничения по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(таблицы 6.1-6.3):

Таблица 6.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1/ максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)4 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | 1 эт./4 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 | Не подлежит установлению | 30 кв. м / автомобиль | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0-25 | 15 | 40 | 25 |
| 2. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 | 700 | 10000 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0-25 | 15 | 40 | 25 |
| 3. | Служебные гаражи | 4.9 | 1 эт./5 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 | Не подлежит установлению |  |  | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0-25 | 15 | 40 | 25 |
| 4. | Обслуживание железнодорожных перевозок | 7.1.2 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 | Не подлежит установлению |  |  | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0-25 | 15 | 40 | 25 |
| 5. | Обслуживание перевозок пассажиров | 7.2.2 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 | 18000 | 50000 |  |  | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0-25 | 15 | 40 | 25 |
| 6. | Стоянки транспорта общего пользования5 | 7.2.3 | 1 эт./3 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 | Не подлежит установлению | 350 кв. м / на единицу подвижного состава | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0-25 | 15 | 40 | 25 |
| 7. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 8. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 9. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 6.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1/ максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)4 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Магазины | 4.4 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 | Не подлежит установ-лению | 10000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0-25 | 15 | 40 | 25 |
| 2. | Общественное питание | 4.6 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  | 10000 | 1000 кв. м / 100 мест | 2500 кв. м / 100 мест | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0-25 | 15 | 40 | 25 |
| 3. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  | 10000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0-25 | 15 | 40 | 25 |
| 4. | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  | 10000 | 50 кв. м / место | 160 кв. м / место | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0-25 | 15 | 40 | 25 |

1 Максимальная этажность включает последний этаж ( мансардный.

2 Для всех объектов высота цоколя не более 1 метра.

3 Максимальная площадь жилых и общественных зданий - 1800 кв. м при максимальных наружных габаритах сложной конфигурации в плане здания - 45х100 метров; 1400 кв. м при максимальных наружных габаритах прямоугольной конфигурации в плане - 16 х 100 метров; для образовательных учреждений - высших учебных учреждений: 2500 кв. м при максимальной протяженности фасада вдоль улицы 100 метров.

4 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

5 При вместимости подвижного состава от 30 до 50 машин.

Таблица 6.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 |

6.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно                к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

6.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне Т-И-ЖДа:

а) в случае расположения территориальной зоны или ее части в зоне регенерации исторической застройки запрещается строительство капитальных объектов, за исключением специальных мер, направленных на сохранение                                  и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия, предусмотренных требованиями градостроительных регламентов в границах охранных зон объектов культурного наследия                       в соответствии с проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

б) ограничения изменения типа застройки - не подлежат установлению;

в) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - ценной застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных                            и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей                         и элементов;

г) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - средовой застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

д) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - инженерных сооружений:

- запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения;

е) ограничения сохранения дисгармоничных объектов:

- реконструкция дисгармоничных объектов капитального строительства                     и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов                           в соответствие с установленными предельными параметрами;

ж) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;

- запрещается организация новых улиц;

- разрешается организация новых площадей;

- разрешается организация новых парков и скверов;

- разрешается организация новых внутриквартальных проездов;

з) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):

- разрешается расширение проезжей части;

- разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки - защиту от подтопления);

и) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций - щитов - высотой не более 8 метров, с размером информационного поля высотой не более 3 метров шириной не более 6 метров;

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой не более 2,8 метра, шириной не более 1,4 метра;

- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 2,8 метра, максимальный диаметр не более               1,4 метра;

- разрешается размещение вывесок, электронных табло и рекламных конструкций на фасаде здания не выше второго этажа здания, строения                                  или сооружения с площадью информационного поля вывески не более 5,0 кв. м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания;

- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше первого этажа, габаритами не более: шириной                       1,0 метра, высотой 3,0 метра;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций - щитов высотой более 8 метров, с размером информационного поля высотой более     3 метров шириной более 6 метров;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций                                   и информационных стендов высотой более 2,8 метра и шириной более 1,4 метра;

- запрещается размещение рекламных конструкций (за исключением панелей-кронштейнов) на фасадах и крышах зданий и сооружений;

- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше второго этажа здания;

- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов;

к) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики:

- кирпичное (железобетонное, монолитный бетон, естественный камень) здание, прямоугольной либо сложной формы в плане («П», «Г»), с вальмовой                                 либо двухскатной кровлей, максимальная ширина корпуса - 16 метров; максимальная длина меньшего фасада при сложной форме в плане - 40 метров;

- деревянное (смешанное) с вальмовой кровлей, прямоугольно формы                 в плане (либо сложной формы - «П», «Г»), угол наклона кровли до 30° , элементы кровли могут иметь сложную форму;

- допускаются отдельные элементы: мансарды, эркеры сложной формы                                   в плане, балконы, аттики;

- допускается сложное объемно-пространственное решение;

- не допускается устройство двухскатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов;

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                              на главных фасадах и кровлях зданий;

л) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки:

- кирпич, бетон, дерево;

- керамогранит для элементов при отделке;

- стекло при заполнении проемов окон и дверей;

- запрещается использование пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей, в том числе, сайдинга, навесных панелей;

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                 на главных фасадах и кровлях зданий;

м) цветовое решение:

- разрешается для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                         по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый,

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

н) требования к элементам благоустройства земельных участков:

- благоустройство участка должно быть направлено на воссоздание исторических характеристик территории (планировки участка, малых архитектурных форм, озеленения), исторических отметок поверхности земли, отвод поверхностных вод от объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- разрешается установка ограждений высотой не более 1,8 метра;

- разрешается деревянное ограждение с воротами и калитками                         с вертикальной зашивкой, имеющее деревянные или каменные (кирпичные) столбы; цветовое решение ( покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов;

- разрешается кованное (сварное) металлическое ограждение;

- глухие ограждения запрещены, открытых плоскостей должно быть            не менее 50% от площади ограждения;

- запрещены ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                       5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                      на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия                        и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов - элементов благоустройства и малых архитектурных форм;

- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка, деревянные доски (для тротуаров).

7. Т-И-АС. Зона застройки объектами автостанции

Зона Т-И-АС установлена для обеспечения правовых условий размещения                      и эксплуатации строений и сооружений автостанции в целях сохранения силуэта застройки исторического поселения. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

7.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Т-И-АС соответствуют предельным размерам земельных участков, предельным параметрам объектов капитального строительства согласно регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200                             «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований                                 к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

7.2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Т-И-АС (таблицы 7.1-7.3):

Таблица 7.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 4 эт. /15 | Не подлежит установлению | 16 х 120 | Не подлежит установлению | 700 | 10000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 4 эт. /15 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установ-лению | 10000 | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м / 10 рабочих мест | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Магазины | 4.4 | 4 эт. /15 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 4. | Общественное питание | 4.6 | 4 эт. /15 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 1000 кв. м / 100 мест | 2500 кв. м / 100 мест | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 5. | Обслуживание перевозок пассажиров | 7.2.2 | 4 эт. /15 |  | 16 х 120 |  | 18000 | 50000 | Не подлежит установлению | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 6. | Стоянки транспорта общего пользования4 | 7.2.3 | 1 эт./3 |  | 16 х 120 |  | Не подлежит установлению | 350 кв. м / на единицу подвижного состава | Не подлежит установлению | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 7. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 8. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 9. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 7.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитального объекта (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 4 эт. /15 | Не подлежит установлению | 16 х 120 | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | 10000 | 30 кв. м / место | 55 кв. м / место | 60 | 10 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 2. | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | 4 эт. /15 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | 50 кв. м / место | 160 кв. м / место | 60 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |
| 3. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 4 эт. /15 |  | 16 х 120 |  |  | 10000 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документацией | 80 | 10 |  |  | 1 | 0-6 | 12 | 50 | 25 |

1 До наивысшей точки здания.

2 Максимальная площадь здания: 1680 кв. м при максимальных наружных габаритах - ширина не более 16 метров, длина не более 120 метров.

3 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

4 При вместимости подвижного состава от 30 до 50 машин.

Таблица 7.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 |
| 2. | Служебные гаражи | 4.9 |

7.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно               к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

7.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно                 к территориальной зоне Т-И-АС:

а) ограничения изменения типа застройки - не подлежат установлению;

б) ограничения изменения исторически ценных градоформирующих объектов - не подлежат установлению;

в) ограничения сохранения диссонирующих элементов застройки -                               не подлежат установлению;

г) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок - не подлежат установлению;

д) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики - не подлежат установлению, кроме угла наклона кровли - до 30(;

е) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки - не подлежат установлению;

ж) цветовое решение:

- для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки                           и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                        по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

з) ограничения изменения характера озеленения земельного участка:

- разрешается посадка деревьев и кустарников с целью создания плотных посадок между историческими зданиями и современной застройкой;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                         5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                   на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия                         и исторически ценных градоформирующих объектов;

и) элементы благоустройства - не подлежат установлению;

к) ограничения изменения характера благоустройства земельного участка -                       не подлежат установлению.

### Статья 36. Градостроительные регламенты зон

### сельскохозяйственного использования

1. СХ1. Зона сельскохозяйственных угодий

Зона СХ1 установлена для обеспечения правовых условий размещения                          и использования территорий сельскохозяйственного назначения: сенокосов, пастбищ, занятых многолетними насаждениями, а также осуществления хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур.

1.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне СХ1 (таблицы 1.1-1.3):

Таблица 1.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота здания (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков (кв. м) | Макси-мальный процент застройки в границе земельного участка (%) | Мини-мальные отступы от границ земельного участка (м)1 | Мини-мальные отступы от красной линии (м)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  |  |
| 1. | Растениеводство | 1.1 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации |
| 2. | Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | 1.2 |  |
| 3. | Овощеводство | 1.3 |  |
| 4. | Садоводство | 1.5 |  |
| 5. | Пчеловодство | 1.12 |  |
| 6. | Питомники | 1.17 | Не подлежит установлению | 3 кв. м / чел.3 | 5 кв. м / чел.3 | Не подлежит установ-лению | 1 | 6 / 3 |
| 7. | Сенокошение | 1.19 | Не подлежит установлению |
| 8. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации |
| 9. | Трубопроводный транспорт | 7.5 |  |
| 10. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 11. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 12. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |
| 13. | Запас | 12.3 | Не подлежит установлению |

Таблица 1.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота здания (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Макси-мальный процент застройки в границе земельного участка (%) | Мини-мальные отступы от границ земельного участка (м)1 | Мини-мальные отступы от красной линии (м)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  |  |
| 1. | Авиационный спорт | 5.1.6 | Не подлежит установлению |

1 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных                           и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

2 На магистральных улицах - 6 м, на жилых улицах и проездах - 3 м.

3 Показатель приведен для суммарного населения городского округа.

Таблица 1.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 |
| 2. | Гидротехнические сооружения | 11.3 |

1.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно                  к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

2. СХ2. Зона застройки объектами сельскохозяйственного производства

Зона СХ2 установлена для обеспечения правовых условий размещения                         и эксплуатации зданий, строений, сооружений, комплексов застройки сельскохозяйственных предприятий, включая вспомогательные объекты                                   и сооружения.

2.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне СХ2 (таблицы 2.1-2.3):

Таблица 2.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота здания (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Макси-мальный процент застройки в границе земельного участка (%) | Мини-мальные отступы от границ земельного участка (м)1 | Мини-мальные отступы от красной линии (м)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  |  |
| 1. | Сельскохозяйствен-ное использование | 1.0 | 3 эт. / 12 м | 4 | Не подлежит установлению | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 2. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 3 эт. / 12 м | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | Не подлежит установ-лению | 1 | 6 / 3 |
| 3. | Ветеринарное обслуживание | 3.10 | 3 эт. / 12 м | 4 | Не подлежит установлению |  | 1 | 6 / 3 |
| 4. | Трубопроводный транспорт | 7.5 | Не подлежит установлению |
| 5. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 6. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 7. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 2.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота здания (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Макси-мальный процент застройки в границе земельного участка (%) | Мини-мальные отступы от границ земельного участка (м)1 | Мини-мальные отступы от красной линии (м)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  |  |
| 1. | Общественное использование объектов капитального строительства | 3.0 | 3 эт. / 15 м | Не подлежит установ-лению | 10000 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 2. | Рынки | 4.3 | 3 эт. / 15 м |  | 10000 | 7 кв. м / 1 кв. м торг. Пл. | 14 кв. м / 1 кв. м торг. Пл. | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 3. | Магазины | 4.4 | 3 эт. / 15 м |  | 10000 | 200 кв.м / 100 кв.м торг. Пл. | 800 кв.м / 100 кв.м торг. Пл. | 80 | 1 | 6 / 3 |

1 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

2 На магистральных улицах – 6 м, на жилых улицах и проездах – 3 м.

Таблица 2.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Деловое управление | 4.1 |
| 2. | Служебные гаражи | 4.9 |

2.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно                      к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

3. СХ3. Зона, предназначенная для ведения садоводства и огородничества

## Зона СХ3 установлена для обеспечения правовых условий размещения садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан, используемых населением в целях выращивания сельскохозяйственных культур                              для собственных нужд, ведения личного подсобного хозяйства и отдыха,                                  с возможностью возведения на участке капитального жилого строения.

3.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне СХ3 (таблицы 3.1, 3.2):

Таблица 3.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота здания (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Макси-мальный процент застройки в границе земельного участка (%) | Мини-мальные отступы от границ земельного участка (м)1 | Мини-мальные отступы от красной линии (м)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  |  |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 1 эт./4 | В соответствии с нормативной ведомственной документацией | 1 | 5 / 3 |
| 2. | Магазины | 4.4 | 1 эт./5 | Не подлежит установ-лению | 5000 | 0,2 кв. м и менее / садовый участок3 | 2,0 кв. м / садовый участок3 | 50 | 1 | 5 / 3 |
| 3. | Ведение садоводства5 | 13.2 | 1 эт./4 3эт./206 | 3004 | 30004 | Не подлежит установлению | 1 | 5 / 3 |
| 4. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 5. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 6. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 3.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота здания (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Макси-мальный процент застройки земельного участка (%) | Мини-мальные отступы от границ земельного участка (м)1 | Мини-мальные отступы от красной линии (м)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  |  |
| 1. | Общественное использование объектов капитального строительства | 3.0 | 2 эт. / 10 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 50 | 1 | 5 / 3 |
| 2. | Религиозное использование | 3.7 | Не подлежит установлению | 7,5 кв. м / место в объекте (количество прихожан) | Не подлежит установ-лению | 1 | 5 / 3 |

1 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

2 Садовые или жилые дома в садоводческих и дачных объединениях должны отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должны быть не менее 5 м.

3 Показатель предельных размеров магазинов приводится для территории садоводческого товарищества в целом.

4 Минимальная площадь земельного участка: 300 кв. м – при существующем жилом доме и для некапитальных объектов; 400 кв. м – при новом строительстве;  максимальная площадь земельного участка: 1500 кв. м – для капитальных объектов; 3000 кв. м – для некапитальных объектов.

5 Размещение объектов в границах земельного участка осуществляется с соблюдением требований СП 53.13330.2019.

6 Параметры применяются к объектам  индивидуального жилищного строительства.

3.2. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне СХ3:

а) площадь земельного участка для временных автостоянок легковых автомобилей на территории садоводческих, дачных объединений: от 0,4 кв. м                и менее на садовый участок до 0, 9 кв. м на садовый участок в зависимости               от количества участков.

### Статья 37. Градостроительные регламенты природно-рекреационных зон

1. Р1-И1. Зона зеленых насаждений рекреационного использования в границе исторического поселения

Зона Р1-И1 установлена для обеспечения правовых условий сохранения                        и использования рекреационных территорий в целях кратковременного отдыха                           при условии сохранения историко-градостроительной среды. Разрешается использование не более 5% от общей площади территории под объекты капитального строительства общественного назначения и объекты предпринимательства.

1.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Р1-И1 соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года  № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                        в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

1.2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Р1-И1 (таблицы 1.1, 1.2):

Таблица 1.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)1 | Максимальная высота некапитальных объектов и сооружений, а также прочих, в том числе временных (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%)3 | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)4 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Общественное использование объектов капитального строительства | 3.0 | 2 эт. /16 | Не подлежит установлению | 24 х 45 | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | 2500 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 5 | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 60 |
| 2. | Предпринимательство | 4.0 | 2 эт. /16 |  | 24 х 45 |  |  | 2500 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  | 60 |
| 3. | Отдых (рекреация) 5 | 5.0 | 2 эт. /16 |  | 24 х 45 |  |  | Не подлежит установ-лению |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  | 60 |
| 4. | Охрана природных территорий | 9.1 | 2 эт. /16 |  | 24 х 45 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  | 60 |
| 5. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 2 эт. /16 |  | 24 х 45 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  | 60 |
| 6. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 7. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 8. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

1 До конька кровли зданий. Для всех объектов высота цоколя не более 1 метра.

2 Максимальная площадь здания: 1000 кв. м при максимальных наружных габаритах сложной конфигурации в плане здания - 24 х 45 метров. Исключение составляет здание клуба по адресу: ул. Беляева, д. 9, предельные параметры которого                в плане составляют: 1300 кв. м при максимальных наружных габаритах здания в плане ( 40 х 45 метров.

3 Максимальный процент площади участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства (здания общественного назначения и коммунальные объекты) - 10% от общей площади зоны и 40% площади земельного участка. Участки, предназначенные для размещения объектов капитального строительства (зданий общественного назначения и коммунальных объектов) формируются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.

4 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

5 За исключением вида разрешенного использования - «Поля для гольфа или конных прогулок» (Код ВРИ. 5.5).

Таблица 1.2

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |

1.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

  - Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно              к территориальной зоне Р1-И1:

а) в случае расположения территориальной зоны или ее части в зоне регенерации исторической застройки запрещается строительство капитальных объектов, за исключением специальных мер, направленных на сохранение                               и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия, предусмотренных требованиями градостроительных регламентов в границах охранных зон объектов культурного наследия в соответствии с проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

б) ограничения изменения характерных типов исторической застройки -                               не подлежат установлению;

в) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - ценной застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных                             и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

г) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - средовой застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

д) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - инженерных сооружений:

- запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения;

е) ограничения сохранения дисгармоничных объектов:

- реконструкция дисгармоничных объектов капитального строительства                      и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов                           в соответствие с установленными предельными параметрами;

ж) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;

- запрещается организация новых улиц;

- разрешается организация новых набережных, площадей;

з) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):

- разрешается расширение проезжей части;

- разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки - защиту от подтопления);

- разрешается устройство берегоукрепительных сооружений;

- разрешается подсыпка грунта до отметок выше отметки подтопления паводком 1% обеспеченности на 0,5 метра;

- разрешается проведение противопаводковых мероприятий;

и) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой не более 2,8 метра, шириной не более 1,4 метра;

- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 2,8 метра, максимальный диаметр не более               1,4 метра;

- разрешается размещение вывесок, электронных табло и рекламных конструкций на фасаде здания не выше второго этажа здания, строения                              или сооружения с площадью информационного поля вывески не более 2,0 кв. м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания; общие габариты всех вывесок, размещенных на фасаде здания не должны превышать 1/2 длины фасада, 1/4 высоты этажа;

- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше второго этажа, габаритами не более: шириной -                 0,7 метра, высотой - 0,5 метра;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций                      и информационных стендов высотой более 2,8 метра и шириной более 1,4 метра;

- запрещается размещение рекламных конструкций на крышах зданий                        и сооружений;

- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше первого этажа здания;

- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов;

к) разрешается установка отдельно стоящего оборудования городского освещения;

л) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики:

- кирпичное (монолитный железобетон) здание, прямоугольной либо сложной формы в плане («П», «Г»), с вальмовой кровлей, максимальная ширина корпуса - 24 метра;

- деревянное (смешанное) с вальмовой кровлей, прямоугольно либо сложной формы в плане («П», «Г»), с вальмовой кровлей, угол наклона кровли до 30°, элементы кровли могут иметь сложную форму;

- допускаются отдельные элементы: мансарды, эркеры сложной формы                         в плане, балконы, аттики;

- допускается сложное объемно-пространственное решение;

- не допускается устройство двухскатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов;

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                                        на главных фасадах и кровлях зданий;

м) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки:

- кирпич, бетон, дерево;

- стекло при заполнении проемов окон и дверей;

- металл для декоративных элементов;

- металл, гибкие кровельные материалы при устройстве кровельных покрытий;

- кирпич, камень, штукатурка при отделке цоколя, для вентиляционных                       и печных труб;

- кованные и металлические элементы при устройстве водосточных систем, козырьков, дымников;

- запрещается использование пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей, в том числе, сайдинга, навесных панелей;

- запрещается устройство металлических вентиляционных и печных труб;

- при заполнении дверных и оконных проемов допускается использование пластика (без устройства в стенах клапанов инфильтрации воздуха (приточный клапан);

- при реконструкции и капитальном ремонте зданий требуется сохранение первоначальной (на период постройки здания) расстекловки оконных и дверных заполнений;

н) цветовое решение:

- разрешается для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                      по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый,

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

о) требования к элементам благоустройства земельных участков:

- благоустройство участка должно быть направлено на воссоздание исторических характеристик территории (планировки участка, малых архитектурных форм, озеленения), исторических отметок поверхности земли, отвод поверхностных вод от объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- разрешается современное благоустройство участка с целью                                       его эффективного использования;

- разрешается установка ограждений высотой не более 1,8 метра;

- разрешается деревянное ограждение с воротами и калитками                                с вертикальной зашивкой, имеющее деревянные или каменные (кирпичные) столбы; цветовое решение - покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов;

- разрешается кованное (сварное) металлическое ограждение;

- глухие ограждения запрещены, открытых плоскостей должно быть                    не менее 50% от площади ограждения;

- запрещены ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                          5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                                  на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия                             и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов - элементов благоустройства и малых архитектурных форм;

- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка.

2. Р1-И2. Зона историко-культурных рекреационных ландшафтов - набережных в границе исторического поселения

Зона Р1-И2 установлена для обеспечения правовых условий использования рекреационных территорий в целях сохранения и восстановления (регенерации) историко-градостроительной среды. Запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и сооружений.

2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Р1-И2 соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года  № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                        в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

2.2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Р1-И2 (таблицы 2.1, 2.2):

Таблица 2.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность/ максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)1 | Максимальная высота некапитальных объектов (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%)3 | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Водный транспорт | 7.3 | 1 эт. /8 | Не подлежит установлению | 10 х 12 | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 5 | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установлению |
| 2. | Охрана природных территорий | 9.1 | 1 эт. /8 |  | 10 х 12 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 1 эт. /8 |  | 10 х 12 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Гидротехнические сооружения | 11.3 | 1 эт. /8 |  | 10 х 12 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 6. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 7. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 2.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)1 | Максимальная высота некапитальных объектов (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%)3 | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Общественное использование объектов капитального строительства | 3.0 | 1 эт. /4 | Не подлежит установлению | 10 х 12 | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 5 | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установлению |
| 2. | Предпринимательство | 4.0 | 1 эт. /4 |  | 10 х 12 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 Параметр установлен по отношению к сооружениям на линейных  объектах.

2 Некапитальные строения и сооружения на линейных объектах возводятся исходя из технической необходимости.

3 Площадь застройки сооружения на линейных объектах ( не более 100 кв. м

2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно                к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

2.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Р1-И2:

а) в случае расположения территориальной зоны или ее части в зоне регенерации исторической застройки запрещается строительство капитальных объектов, за исключением специальных мер, направленных на сохранение                               и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия, предусмотренных требованиями градостроительных регламентов в границах охранных зон объектов культурного наследия                        в соответствии с проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

б) ограничения изменения характерных типов исторической застройки -                          не подлежат установлению;

в) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - ценной застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных                            и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей                       и элементов;

г) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - средовой застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

д) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - инженерных сооружений:

- запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения;

е) ограничения сохранения дисгармоничных объектов:

- реконструкция дисгармоничных объектов капитального строительства                        и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов                            в соответствие с установленными предельными параметрами;

ж) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;

- запрещается организация новых улиц;

- разрешается организация новых набережных;

з) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):

- разрешается расширение проезжей части;

- разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки - защиту от подтопления);

- разрешается устройство берегоукрепительных сооружений различных типов;

- разрешается подсыпка грунта до отметок выше отметки подтопления паводком 1% обеспеченности на 0,5 метра (вдоль береговой линии;

- разрешается проведение противопаводковых мероприятий;

и) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой не более 2,8 метра, шириной не более 1,4 метра;

- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 2,8 метра, максимальный диаметр не более                 1,4 метра;

- разрешается размещение вывесок, электронных табло и рекламных конструкций на фасаде здания не выше второго этажа здания, строения                                 или сооружения с площадью информационного поля вывески не более 2,0 кв. м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания; общие габариты всех вывесок, размещенных на фасаде здания не должны превышать 1/2 длины фасада, 1/4 высоты этажа;

- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше второго этажа, габаритами не более: шириной -                   0,7 метра, высотой ( 0,5 метра;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций                        и информационных стендов высотой более 2,8 метра и шириной более 1,4 метра;

- запрещается размещение рекламных конструкций на крышах зданий                           и сооружений;

- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше первого этажа здания;

- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов;

к) разрешается установка отдельно стоящего оборудования городского освещения;

л) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики:

- кирпичное, монолитное сооружение (на линейном объекте) прямоугольной либо сложной формы в плане («П», «Г»), с вальмовой кровлей;

- деревянное (смешанное) сооружение (на линейном объекте) прямоугольной формы в плане (либо сложной формы - «П», «Г»), с вальмовой кровлей, угол наклона кровли до 30°, элементы кровли могут иметь сложную форму;

- допускаются отдельные элементы: мансарды, эркеры сложной формы                           в плане, балконы, аттики;

- допускается сложное объемно-пространственное решение;

- не допускается устройство двухскатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов;

м) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки для сооружений на линейных объектах:

- кирпич, бетон, дерево, стекло, металл;

- металл, гибкие кровельные материалы при устройстве кровельных покрытий;

- кирпич, камень, штукатурка при отделке цоколя, для вентиляционных                               и печных труб;

- кованные и металлические элементы при устройстве водосточных систем, козырьков, дымников;

- запрещается использование пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей, в том числе, сайдинга, навесных панелей;

- запрещается устройство металлических вентиляционных и печных труб;

- при заполнении дверных и оконных проемов допускается использование пластика (без устройства в стенах клапанов инфильтрации воздуха (приточный клапан); при реконструкции и капитальном ремонте зданий требуется сохранение первоначальной (на период постройки здания) расстекловки оконных и дверных заполнений;

н) цветовое решение:

- разрешается для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                          по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый,

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

о) требования к элементам благоустройства земельных участков:

- благоустройство участка должно быть направлено на воссоздание исторических характеристик территории (планировки участка, малых архитектурных форм, озеленения), исторических отметок поверхности земли, отвод поверхностных вод от объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- благоустройство должно быть направлено на обеспечение набережных, как территорий общего пользования элементами благоустройства, малыми архитектурными формами;

- разрешается установка ограждений высотой не более 1,6 метра;

- разрешается устройство палисадников с ограждением, выполненным                        в дереве высотой не более 1,1 метра; палисадник может находиться в пределах улицы, максимальное расстояние от стены здания, стоящего на красной линии                             до ограждения палисадника - 3 метра;

- разрешается деревянное ограждение с воротами и калитками                          с вертикальной зашивкой, имеющее деревянные или каменные (кирпичные) столбы; цветовое решение - покраска в светло-зеленый, охра, коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый цвета с выделением архитектурных элементов;

- разрешается кованное (сварное) металлическое ограждение;

- разрешается кованное (сварное) металлическое ограждение с каменными (кирпичными) элементами;

- глухие ограждения запрещены, открытых плоскостей должно быть                  не менее 50% от площади ограждения;

- запрещены ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                      5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                    на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия                      и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов - элементов благоустройства и малых архитектурных форм;

- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка.

3. Р1-И3. Зона историко-культурных рекреационных ландшафтов – пойм рек         и ручьев в границе исторического поселения

Зона Р1-И3 установлена для обеспечения правовых условий использования рекреационных территорий в целях сохранения существующего природного ландшафта в поймах рек и ручьев, видов и панорам, экологически чистой окружающей среды. Запрещено размещение объектов капитального строительства,                               за исключением линейных объектов и сооружений.

3.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Р1-И3 соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года  № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                           в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

3.2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Р1-И3 (таблица 3.1):

Таблица 3.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)1 | Максимальная высота некапитальных объектов (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м)2 | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Охрана природных территорий | 9.1 | 1 эт. /8 | Не подлежит установлению | 10 х 12 | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установлению |
| 2. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 1 эт. /8 |  | 10 х 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Гидротехнические сооружения | 11.3 | 1 эт. /8 |  | 10 х 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 5. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 6. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

1 Параметр установлен по отношению к сооружениям на линейных объектах.

2 Некапитальные строения и сооружения на линейных объектах возводятся исходя из технической необходимости.

3 Площадь застройки сооружения на линейных объектах ( не более 100 кв. м.

3.3. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Р1-И3:

а) в случае расположения территориальной зоны или ее части в зоне регенерации исторической застройки запрещается строительство капитальных объектов, за исключением специальных мер, направленных на сохранение                                   и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия, предусмотренных требованиями градостроительных регламентов в границах охранных зон объектов культурного наследия                       в соответствии с проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

б) ограничения изменения характерных типов исторической застройки –                              не подлежат установлению;

в) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - ценной застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных                           и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

г) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - средовой застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

д) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - инженерных сооружений:

- запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения;

е) ограничения сохранения дисгармоничных объектов:

- реконструкция дисгармоничных объектов капитального строительства                     и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов                            в соответствие с установленными предельными параметрами;

ж) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;

- запрещается организация новых площадей, улиц;

- разрешается организация новых набережных;

з) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):

- разрешается расширение проезжей части;

- разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки - защиту от подтопления);

- разрешается устройство берегоукрепительных сооружений с сохранением дерновых покрытий;

- разрешается подсыпка грунта до отметок выше отметки подтопления паводком 1% обеспеченности на 0,5 метра (вдоль береговой линии);

- разрешается проведение противопаводковых мероприятий;

и) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой не более 2,8 метра, шириной не более 1,4 метра;

- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 2,8 метра, максимальный диаметр не более                   1,4 метра;

- разрешается размещение вывесок, электронных табло и рекламных конструкций на фасаде здания не выше второго этажа здания, строения или сооружения с площадью информационного поля вывески не более 0,7 кв. м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания; общие габариты всех вывесок, размещенных на фасаде здания не должны превышать 1/2 длины фасада, 1/4 высоты этажа;

- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше второго этажа, габаритами не более: шириной (                            0,7 метра, высотой - 0,5 метра;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций                         и информационных стендов высотой более 2,8 метра и шириной более 1,4 метра;

- запрещается размещение рекламных конструкций на крышах зданий                           и сооружений;

- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше первого этажа здания;

- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов;

к) разрешается установка отдельно стоящего оборудования городского освещения;

л) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики для сооружений на линейных объектах:

- кирпичное, монолитное сооружение прямоугольной либо сложной формы                    в плане («П», «Г»), с вальмовой кровлей;

- деревянное (смешанное) сооружение прямоугольной формы в плане                    (либо сложной формы - «П», «Г»), с вальмовой кровлей, угол наклона кровли до 30°, элементы кровли могут иметь сложную форму;

- допускаются отдельные элементы: мансарды, эркеры сложной формы                       в плане, балконы, аттики;

- допускается сложное объемно-пространственное решение;

- не допускается устройство двухскатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов;

м) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки для сооружений на линейных объектах:

- кирпич, бетон, дерево, стекло, металл;

- металл, гибкие кровельные материалы при устройстве кровельных покрытий;

- кирпич, камень, штукатурка при отделке цоколя, для вентиляционных                    и печных труб;

- кованные и металлические элементы при устройстве водосточных систем, козырьков, дымников;

- запрещается использование пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей, в том числе, сайдинга, навесных панелей;

- запрещается устройство металлических вентиляционных и печных труб;

- при заполнении дверных и оконных проемов допускается использование пластика (без устройства в стенах клапанов инфильтрации воздуха (приточный клапан); при реконструкции и капитальном ремонте зданий требуется сохранение первоначальной (на период постройки здания) расстекловки оконных и дверных заполнений;

н) цветовое решение для сооружений на линейных объектах:

- разрешается для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                        по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый,

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

о) требования к элементам благоустройства земельных участков:

- благоустройство участка должно быть направлено на воссоздание исторических характеристик территории (планировки участка, малых архитектурных форм, озеленения), исторических отметок поверхности земли, отвод поверхностных вод от объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- благоустройство должно быть направлено на обеспечение набережных, как территорий общего пользования элементами благоустройства, малыми архитектурными формами;

- разрешается установка ограждений высотой не более 1,6 метра;

- разрешается устройство палисадников с ограждением, выполненным                        в дереве высотой не более 1,1 метра; палисадник может находиться в пределах улицы, максимальное расстояние от стены здания, стоящего на красной линии                              до ограждения палисадника - 3 метра;

- разрешается деревянное ограждение с воротами и калитками                          с вертикальной зашивкой, имеющее деревянные или каменные (кирпичные) столбы; цветовое решение - покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов;

- разрешается кованное (сварное) металлическое ограждение;

- разрешается кованное (сварное) металлическое ограждение с каменными (кирпичными) элементами;

- глухие ограждения запрещены, открытых плоскостей должно быть                  не менее 50% от площади ограждения;

- запрещены ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                      5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                     на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия                                и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов - элементов благоустройства и малых архитектурных форм;

- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка.

4. Р1-И4. Зона зеленых насаждений рекреационного использования, участвующих в формировании силуэта исторического поселения

Зона Р1-И4 установлена для обеспечения правовых условий сохранения                        и использования территорий, используемых для кратковременного отдыха, проведения досуга населением. Площадь застройки ограничена 5% от общей площади застройки зоны.

4.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Р1-И4 соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                           в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

4.2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Р1-И4 (таблицы 4.1-4.3):

Таблица 4.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность/ максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитальных объектов (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Отдых (рекреация)5 | 5.0 | 0 | Не подлежит установлению | 0 | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 60 |
| 2. | Охрана природных территорий | 9.1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 60 |
| 3. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 60 |
| 4. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 5. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 6. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 4.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства (м)1 | Максимальная высота некапитальных объектов (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)2 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)3 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Общественное использование объектов капитального строительства4 | 3.0 | 2 эт. /16 | Не подлежит установлению | 24 х 45 | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | 2500 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 5 | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 60 |
| 2. | Предпринимательство4 | 4.0 | 2 эт. /16 |  | 24 х 45 |  |  | 2500 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  | 60 |

1 До наивысшей точки здания.

2 Максимальная площадь: 1000 кв. м при максимальных наружных габаритах - ширина не более 24 метров, длина не более 45 метров.

3 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

4 Общественное использование объектов капитального строительства и предпринимательство - не более 5% от общей площади территории.

5 За исключением вида разрешенного использования - «Поля для гольфа или конных прогулок» (Код ВРИ 5.5).

Таблица 4.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 |

4.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно                  к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

4.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно территориальной подзоне Р1-И4:

а) ограничения изменения типа застройки - не подлежат установлению;

б) ограничения изменения исторически ценных градоформирующих объектов - не подлежат установлению;

в) ограничения сохранения диссонирующих элементов застройки -                            не подлежат установлению;

г) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок - не подлежат установлению;

д) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики - не подлежат установлению;

е) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки - не подлежат установлению;

ж) цветовое решение:

- для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки                         и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                       по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

з) ограничения изменения характера озеленения земельного участка:

- разрешается посадка деревьев и кустарников с целью создания плотных посадок между историческими зданиями и современной застройкой;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                    5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                     на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия                              и исторически ценных градоформирующих объектов;

и) элементы благоустройства - не подлежат установлению;

к) ограничения изменения характера благоустройства земельного участка -                    не подлежат установлению.

5. Р1-И-СЛ. Зона рекреационных ландшафтов в пойме реки на территории Покровской слободы в границе исторического поселения

Зона Р1-И-СЛ установлена для обеспечения правовых условий использования рекреационных территорий в пойме реки на территории Покровской слободы для организации отдыха и досуга населения, а также сохранения существующей береговой линии, видов и панорам, экологически чистой окружающей среды. Запрещено строительство капитальных объектов                 и временных сооружений.

5.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Р1-И-СЛ соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года  № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                       в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями), приказа Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области от 27 октября 2017 № 331-О                      «Об утверждении предмета охраны и требований к осуществлению деятельности          и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Покровская слобода, XV-XIX вв.», расположенного в районе ул. Слободской в г. Вологде».

5.2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Р1-И-СЛ (таблица 5.1):

Таблица 5.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отдых (рекреация) | 5.0 |
| 2. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| 3. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |
| 4. | Благоустройство территории | 12.0.2 |

5.3. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Р1-И-СЛ:

а) разрешаются:

- посадка кустарниковой растительности не выше 1 метра;

- санитарные рубки деревьев и кустарников;

- благоустройство территории, направленное на поддержание архитектурно-исторических особенностей территории, включающее в себя уборку, озеленение, размещение малых архитектурных форм: элементов монументально-декоративного оформления, городской мебели, фонарей уличного освещения, не влияющих                  на восприятие объектов культурного наследия;

- обустройство экологических троп, туристско-экскурсионных площадок                      и трасс;

- подземная прокладка инженерных коммуникаций, в том числе электросетей;

- установка отдельно стоящих информационных конструкций размером                            не более 0,5 метра на 1 метр;

б) запрещаются:

- изменение береговой линии;

- устройство дорог;

- строительство капитальных объектов, а также временных сооружений;

- производственное использование территорий;

- размещение рекламных конструкций;

- устройство и оборудование стоянок и палаточных лагерей;

- хозяйственная деятельность, связанная с загрязнением почв, грунтовых вод       и поверхностных стоков;

- разведение костров, выжигание травянистой растительности (проведение палов);

- устройство свалок и организация необорудованных мест для сбора мусора;

- размещение и захоронение отходов производства и потребления;

- надземная прокладка электросетей.

6. Р2-И. Зона парка «Парк Мира» (ООПТ) в границе исторического поселения

Зона Р2-И установлена для обеспечения правовых условий использования особо охраняемой территории местного значения в границе исторического поселения в целях сохранения водоохранных и рекреационных свойств парка, поддержания целостности экосистемы, сохранения эстетической ценности естественных природных комплексов, редких видов растений и ареала                   их распространения.

6.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Р2-И соответствуют предельным размерам земельных участков и предельным параметрам объектов капитального строительства в соответствии с Положением об особо охраняемой природной территории местного значения городского округа города Вологды - парке «Парк Мира», утвержденным решением Вологодской городской Думы          от 04 июня 2012 года № 1189 (с последующими изменениями); приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области от 23 октября       2020 года № 12-О/01-13 «О включении выявленного объекта культурного наследия достопримечательное место «Поляна Белоризцев», расположенного по адресу:                   г. Вологда, пер. Завражский, 10а, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения                      и утверждении границ его территории».

6.2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Р2-И (таблицы 6.1, 6.2):

Таблица 6.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота здания (м)1 | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Макси-мальный процент застройки земельного участка (%)2 | Мини-мальные отступы от границ земельного участка (м) | Мини-мальные отступы от красной линии (м)3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин. | макс. | мин. | макс. |  |  |  |
| 1. | Религиозное использование3 | 3.7 | Не подлежит установлению | 7,5 кв. м на место в объекте (количество прихожан) | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 2. | Обеспечение занятий спортом в помещениях4 | 5.1.2 | 2 эт. / 10 | Не подлежит установ-лению | 10000 | Не подлежит установлению | 60 | 1 | 6 / 3 |
| 3. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | 0 | Не подлежит установлению | 2,0 кв. м /чел. | Не подлежит установлению |
| 4. | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | 2 эт. / 8 | Не подлежит установлению |
| 5. | Природно-познавательный туризм (кроме размещения баз и палаточных лагерей) | 5.2 | Не подлежит установлению |
| 6. | Охрана природных территорий | 9.1 | Не подлежит установлению |
| 7. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 8. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 9. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

1 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

2 На магистральных улицах ( 6 м, на жилых улицах и проездах ( 3 м.

3 В границах земельного участка с кадастровым номером 35:24:0201001:1560.

4 Для детско-юношеской спортивной школы размеры земельного участка:  мин - 10000 кв.м; 
макс - 15000 кв. м.

Таблица 6.2

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |

6.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно                    к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

6.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Р2-И:

а) на территории достопримечательного места «Поляна Белоризцев», расположенного по адресу: г. Вологда, пер. Завражский, 10а, градостроительные регламенты, установленные для данной территориальной зоны, не действуют;

б) на территории парка разрешено проведение работ по благоустройству территории парка в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы, в том числе:

- планировочная рубка малоценных пород деревьев и кустарников;

- планировка аллей, подсадка деревьев и кустарников;

- демонтаж существующих зданий и сооружений;

- строительство зданий, сооружений, детских и спортивных площадок, площадок тихого отдыха (беседки, перголы, лавки-диваны), площадок барбекю, малых архитектурных форм;

- строительство новых дорог, площадок и «троп здоровья»;

- прокладка инженерных коммуникаций.

7. Р3. Зона парков

Зона Р3 установлена для обеспечения правовых условий сохранения                       и развития территорий, используемых в целях кратковременного отдыха, проведения досуга населением.

7.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Р3 (таблицы 7.1, 7.2):

Таблица 7.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота здания (м)1 | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Макси-мальный процент застройки земельного участка (%)2 | Мини-мальные отступы от границ земельного участка (м) | Мини-мальные отступы от красной линии (м)3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  |  |
| 1. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 2 эт. / 10 | Не подлежит установлению | 5 - 30 | 1 | 6 / 3 |
| 2. | Парки культуры и отдыха | 3.6.2 | 2 эт. / 10 | 50000 | 150000 | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 5 - 30 | 1 | 6 / 3 |
| 3. | Общественное питание | 4.6 | 2 эт. / 10 | Не подлежит установ-лению | 10000 | 1000 кв. м/ 100 посадочных мест | 2500 кв. м/ 100 посадочных мест | 5 - 30 | 1 | 6 / 3 |
| 4. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | 2 эт. /10 | Не подлежит установлению | 5 - 30 | 1 | 6 / 3 |
| 5. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | 0 | Не подлежит установлению | 2,0 кв. м / чел. | Не подлежит установ-лению | 5 - 30 | 1 | 6 / 3 |
| 6. | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | 2 эт. /8 |  | 2,0 кв.м / чел. |  | 5 - 30 | 1 | 6 / 3 |
| 7. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 2 эт. / 8 м | Не подлежит установлению | 5 - 30 | 1 | 6 / 3 |
| 8. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 9. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 10. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

1 Высота входных комплексов и объектов рекреационной инфраструктуры парков не должна превышать более 8 м, высота аттракционов не ограничивается.

2 В зависимости от типа парка: для прогулочного парка – не более 5%; для многофункционального парка, мемориального парка – не более 10%; для тематического парка-выставки, детского семейного парка – не более 15%; для спортивного парка – не более 20%; для парка искусств, зоологического парка, парка развлечений – не более 30%.

3 На магистральных улицах ( 6 м, на жилых улицах и проездах ( 3 м.

Таблица 7.2

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 2. | Служебные гаражи | 4.9 |

7.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

8. Р4. Зона рекреационно-ландшафтных территорий

Зона Р4 установлена в целях сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды                            в интересах здоровья горожан.

8.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Р4 (таблицы 8.1, 8.2):

Таблица 8.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота здания (м)1 | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Макси-мальный процент застройки земельного участка (%)2 | Мини-мальные отступы от границ земельного участка (м) | Мини-мальные отступы от красной линии (м)3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  |  |
| 1. | Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | Не подлежит установлению | 7,5 кв. м на место в объекте (количество прихожан) | Не подлежит установ-лению | 1 | 6 / 3 |
| 2. | Отдых (рекреация) | 5.0 | Не подлежит установлению | 6 / 3 |
| 3. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 |  | 6 / 3 |
| 4. | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 |  | 6 / 3 |
| 5. | Водный спорт | 5.1.5 | Не подлежит установлению |
| 6. | Поля для гольфа или конных прогулок | 5.5 |  |
| 7. | Деятельность по особой охране и изучению природы | 9.0 |  |
| 8. | Охрана природных территорий | 9.1 |  |
| 9. | Водные объекты | 11.0 | Не распространяется |
| 10. | Общее пользование водными объектами | 11.1 | Не подлежит установлению |
| 11. | Специальное пользование водными объектами | 11.2 | Не подлежит установлению |
| 12. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 13. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 14. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

1 На магистральных улицах ( 6 м, на жилых улицах и проездах ( 3 м.

2 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

Таблица 8.2

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 |

8.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно                    к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

### Статья 38. Градостроительные регламенты зон специального назначения

1. СП1-И1. Зона Введенского кладбища в границе исторического поселения

Зона СП1-И1 установлена на территории высокой историко-культурной                и духовной ценности, характеризующейся высокой степенью сохранности исторической структуры для обеспечения правовых условий размещения мест захоронения в целях сохранения исторической планировки города и запрещения строительства капитальных объектов.

1.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне СП1-И1 определяются с учетом градостроительных регламентов, установленных приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области от 04 мая 2017 года № 112-О «Об утверждении требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия достопримечательное место «Казармы Александро-Невского полка и комплекс Введенского кладбища в г. Вологде, ХVIII-ХХ» (таблицы 1.1, 1.2):

Таблица 1.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Религиозное использование | 3.7 |
| 2. | Историко-культурная деятельность | 9.3 |
| 3. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| 4. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |
| 5. | Благоустройство территории | 12.0.2 |
| 6. | Ритуальная деятельность | 12.1 |

Таблица 1.2

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство территории | 12.0.2 |

2. СП1-И2. Зона кладбища на территории Покровской слободы в границе исторического поселения

Зона СП1-И2 установлена на территории высокой историко-культурной            и духовной ценности и характеризующейся высокой степенью сохранности исторической структуры в Покровской слободе для обеспечения правовых условий размещения мест захоронения в целях сохранения исторической планировки города и запрещения строительства капитальных объектов.

2.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне СП1-И2 определяются с учетом градостроительных регламентов, установленных приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области от 27 октября 2017 года       № 331-О «Об утверждении предмета охраны и требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Покровская слобода, XV-XIX вв.», расположенного в районе ул. Слободской         в г. Вологде» (таблицы 2.1, 2.2):

Таблица 2.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Историко-культурная деятельность | 9.3 |
| 2. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| 3. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |
| 4. | Благоустройство территории | 12.0.2 |
| 5. | Ритуальная деятельность | 12.1 |

Таблица 2.2

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство территории | 12.0.2 |

3. СП1. Зона кладбищ

Зона СП1 установлена для обеспечения правовых условий размещения мест захоронения, размещения и эксплуатации объектов капитального строительства, необходимых для функционирования кладбищ и других объектов захоронения,                      а также размещения и эксплуатации объектов обслуживающей и вспомогательной инфраструктур.

3.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне СП1 (таблицы 3.1-3.3):

Таблица 3.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота здания (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Макси-мальный процент застройки земельного участка (%)2 | Мини-мальные отступы от границ земельного участка (м)1 | Мини-мальные отступы от красной линии (м)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  |  |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 1 эт. /4 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 1 | 6 / 3 |
| 2. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 1 эт. /4 | Не подлежит установ-лению | 800 | 400 кв. м / 10 рабочих мест | 2000 кв. м/ 10 рабочих мест | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 3. | Религиозное использование | 3.7 | Не подлежит установлению | 7,5 кв. м на место в объекте (количество прихожан) | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 4. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Не подлежит установлению | 1 | 6 / 3 |
| 5. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 6. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 7. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |
| 8. | Ритуальная деятельность | 12.1 | Не подлежит установлению | 400000 | 200 кв. м / 1000 чел.3 | Не подлежит установ-лению | 65 – 704 | 1 | 6 |

Таблица 3.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота здания (м)1 | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Макси-мальный процент застройки земельного участка (%)2 | Мини-мальные отступы от границ земельного участка (м)1 | Мини-мальные отступы от красной линии (м)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  |  |
| 1. | Магазины | 4.4 | 1 эт. /5 | Не подлежит установлению | 200 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 800 кв. м / 100 кв. м торг. пл. | 80 | 1 | 6 / 3 |

1 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

2 На магистральных улицах - 6 м, на жилых улицах и проездах - 3 м. Допускается размещать по красной линии жилые здания с встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, а также на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки - жилые здания с квартирами в первых этажах.

3 Для кладбищ урновых захоронений после кремации, колумбарии, стены скорби - 200 кв. м /1000 чел; для кладбищ традиционного захоронения - 2400 кв. м /1000 чел.

4 Площадь мест захоронения от общей площади кладбища.

Таблица 3.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

3.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно                   к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

3.3. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно                                 к территориальной зоне СП1:

3.3.1. Расчетные показатели площади территории для временных автостоянок:

- для легковых автомобилей - 25 кв. м/машино-место (при примыкании участка к проезжей части улиц и проездов - 22.5 кв. м/машино-место);

- грузовых автомобилей - 40 кв. м/машино-место;

- автобусов - 40 кв. м/машино-место;

- велосипедов - 0,9 кв. м/место.

4. СП2-И. Зона застройки режимными объектами ограниченного доступа                      в границе исторического поселения

Зона СП2-И установлена для обеспечения правовых условий осуществления видов деятельности, регулирование которых осуществляется исключительно уполномоченным органом государственной власти для обеспечения государственной безопасности. Зона сформирована в целях сохранения исторически сложившегося типа застройки.

4.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне СП2-И соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года  № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                          в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

4.2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне СП2-И (таблицы 4.1, 4.2):

Таблица 4.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1 / максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяжен-ность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)4 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Обеспечение обороны и безопасности | 8.0 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 2. | Обеспечение вооруженных сил | 8.1 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 |  | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 3. | Обеспечение внутреннего правопорядка5 | 8.3 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 |  | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 4. | Обеспечение деятельности по исполнению наказаний | 8.4 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 |  | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 5. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 4 эт./13,5 | 6 | от 16 х 40 до 40 х 40 | 9 х 15 | Не подлежит установлению | 40 | 10 | 25 | 60 | 1 | 0 - 25 | 6 | 25 | 30 |
| 6. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 7. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 8. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

1 Максимальная этажность включает мансардный этаж, который по площади ( не более 1/2 от площади ниже расположенного этажа.

2 Максимальная высота здания: для одноэтажного объекта - 8 метров; для двухэтажного объекта, где второй этаж мансарда - 8 метров; для двухэтажного объекта - 12 метров; для трехэтажного объекта, где третий этаж мансарда - 12 метров; для трехэтажного объекта - 13,5 метра . Исключение составляет застройка, расположенная по адресу: наб. 6 Армии, д. 37, максимальная этажность которой не может превышать 6 этажей, один из которых мансардный, с предельной высотой 19 метров до конька здания, а также застройка, расположенная по адресам: наб. 6 Армии, д. 57; ул. Горького, д. 1, максимальная этажность которой не может превышать 3 этажа, один из которых мансардный, с предельной высотой 12 метров до конька здания (в соответствии с характерными типами исторической застройки). Допускается максимальная высота здания, расположенного по адресу: наб. 6 Армии, д. 53В - 32 метра (для воссоздания исторического облика доминанты).

Для всех объектов высота цоколя не более 1 метра.

3 Максимальная площадь здания: 1000 кв м при максимальных наружных габаритах сложной конфигурации в плане здания - 40 х 40 метров; 640 кв. м при максимальных наружных габаритах прямоугольной конфигурации в плане –                            16 х 40 метров. Исключение составляет застройка, расположенная по адресу: наб. 6 Армии, д. 37, предельные параметры которой в плане не могут превышать 1800 кв. м при максимальных наружных габаритах сложной конфигурации в плане здания -  45 х 100 метров; 1400 кв. м при максимальных наружных габаритах прямоугольной конфигурации в плане - 16 х 100 метров, а также застройка, расположенная по адресам: наб. 6 Армии, д. 57; ул. Горького, д. 1, предельные параметры которой в плане не могут превышать 1250 кв. м при максимальных наружных габаритах сложной конфигурации в плане здания - 45 х 45 метров и 560 кв. м при максимальных наружных габаритах прямоугольной конфигурации в плане - 14 х 40 метров.

4 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

5 Минимальные отступы от красной линии для пожарных депо: I, III типов – 15 метров,  II, IV, V типов – 10 метров.

Таблица 4.2

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общественное использование объектов капитального строительства | 3.0 |
| 2. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 |
| 3. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 |
| 4. | Религиозное использование | 3.7 |
| 5. | Магазины | 4.4 |
| 6. | Общественное питание | 4.6 |
| 7. | Служебные гаражи | 4.9 |

4.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно                к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

4.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне СП2-И:

а) соблюдение требований градостроительных регламентов, установленных проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

б) ограничения в отношении характерных типов исторической застройки:

- запрещается изменение характерных типов исторической застройки;

- в соответствии с характерными типами исторической застройки сохраняются пропорции всех частей и элементов здания, размеры здания, размеры отдельных частей здания, размеры и форма печных (вентиляционных) труб, расположение, размеры и форма оконных и дверных проемов, расстекловка, форма кровли, форма и размер выноса карниза; допускается изменение стиля декора в оформлении наличников, пилястр, колонн, ограждений, деталей фасада, карнизов в рамках исторически характерных стилей;

в) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - ценной застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных                                       и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей                          и элементов;

г) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - средовой застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

д) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - инженерных сооружений:

- запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения;

е) ограничения сохранения дисгармоничных объектов:

- реконструкция дисгармоничных объектов капитального строительства                   и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов                          в соответствие с установленными предельными параметрами;

ж) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;

- запрещается организация новых площадей, улиц;

- разрешается организация новых внутриквартальных проездов;

з) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):

- разрешается расширение проезжей части;

- разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки - защиту от подтопления);

- разрешается подсыпка грунта до исторических отметок поверхности земли;

- разрешается подсыпка до отметок выше существующих отметок поверхности земли;

и) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой не более 2,8 метра, шириной не более 1,4 метра;

- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 2,8 метра, максимальный диаметр не более                 1,4 метра;

- разрешается размещение вывесок на фасаде здания не выше второго этажа здания, строения или сооружения с площадью информационного поля вывески                    не более 1,0 кв. м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания; общие габариты всех вывесок, размещенных на фасаде здания не должны превышать 1/2 длины фасада, 1/4 высоты этажа;

- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше первого этажа, габаритами не более: шириной                     0,7 метра, высотой 0,7 метра;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций                        и информационных стендов высотой более 2,8 метра и шириной более 1,4 метра;

- запрещается размещение рекламных конструкций (за исключением панелей-кронштейнов) на фасадах и крышах зданий и сооружений;

- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше второго этажа здания;

- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов;

к) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики:

- деревянное здание (здание из других материалов, обшитое деревом), соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной формы в плане,                   с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- деревянное здание (кирпичное здание, обшитое деревом), соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной формы в плане, с мансардным этажом с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- кирпичное здание (смешанное), соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной либо сложной формы в плане, с вальмовой                              либо двухскатной кровлей, угол наклона кровли до 30о в зависимости от типа здания;

- допускаются отдельные элементы: мансарды, эркеры (прямоугольной, шестигранной и полукруглой формы в плане), балконы, аттики и прочие архитектурные элементы;

- допускается сложное объемно-пространственное решение;

- не допускается устройство двухскатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов;

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                        на главных фасадах и кровлях зданий;

л) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки:

- кирпич, дерево;

- стекло при заполнении проемов окон и дверей;

- керамогранит для элементов при отделке;

- металл, гибкие кровельные материалы при устройстве кровельных покрытий;

- кирпич, камень, штукатурка при отделке цоколя, для вентиляционных                         и печных труб;

- кованные и металлические элементы при устройстве водосточных систем, козырьков, дымников;

- запрещается использование пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей, в том числе, сайдинга, навесных панелей;

- запрещается устройство металлических вентиляционных и печных труб;

- при заполнении дверных и оконных проемов допускается использование пластика (без устройства в стенах клапанов инфильтрации воздуха (приточный клапан); при реконструкции и капитальном ремонте зданий требуется сохранение первоначальной (на период постройки здания) расстекловки оконных и дверных заполнений;

м) цветовое решение:

- разрешается для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                       по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый;

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

н) требования к элементам благоустройства земельных участков:

- благоустройство участка должно быть направлено на воссоздание исторических характеристик территории (планировки участка, малых архитектурных форм, озеленения), исторических отметок поверхности земли, отвод поверхностных вод от объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- разрешается установка ограждений не более 1,6 метра по красной линии, совпадающей с линией застройки (между фасадами домов);

- разрешается деревянное ограждение с воротами и калитками                         с вертикальной зашивкой, имеющее деревянные или каменные (кирпичные) столбы;

- цветовое решение - покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов;

- разрешается кованное (сварное) металлическое ограждение;

- глухие ограждения запрещены (открытых плоскостей не менее 50%);

- запрещены ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;

- запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов - элементов благоустройства и малых архитектурных форм;

- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка, деревянные доски (для тротуаров).

5. СП2-Иа. Подзона застройки режимными объектами ограниченного доступа в границе исторического поселения

Подзона СП2-Иа установлена для обеспечения правовых условий осуществления видов деятельности, регулирование которых осуществляется исключительно уполномоченным органом государственной власти для обеспечения государственной безопасности. Подзона сформирована в целях сохранения исторически сложившегося типа застройки.

5.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне СП2-Иа соответствуют регламентам проекта исторического поселения регионального значения город Вологда, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года  № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам                      в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).

5.2. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в подзоне СП2-Иа принимаются такими же, как в зоне СП2-И. К застройке в подзоне СП2-Иа предъявляются дополнительные требования                            и ограничения по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблицы 5.1, 5.2):

Таблица 5.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность1 / максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)2 | Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м) | Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)3 | Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Максимальный процент застройки земельного участка (%) | Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%) | Протяжен-ность земельного участка вдоль улиц (м) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)4 | Минимальные отступы от красной линии (м) | Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) | Минимальный процент площади озеленения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  | мин | макс |  |  | мин | макс |  |
| 1. | Обеспечение обороны и безопасности | 8.0 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 2. | Обеспечение вооруженных сил | 8.1 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 3. | Обеспечение внутреннего правопорядка5 | 8.3 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 4. | Обеспечение деятельности по исполнению наказаний | 8.4 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 |  | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 5. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 6 эт./19 | 7 | от 16 х 100 до 45 х 100 | 8 х 12 | Не подлежит установлению | 40 | 15 | 30 | 140 | 1 | 0 - 25 | 15 | 40 | 25 |
| 6. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 7. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 8. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

1 Максимальная этажность включает мансардный этаж.

2 Для всех объектов высота цоколя не более 1 метра.

3 Максимальная площадь зданий: 1800 кв. м при максимальных наружных габаритах сложной конфигурации в плане здания - 45х100 метров; 1400 кв. м при максимальных наружных габаритах прямоугольной конфигурации в плане -                    16 х 100 метров.

4 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

5 Минимальные отступы от красной линии для пожарных депо: I, III типов – 15 метров,  II, IV, V типов – 10 метров.

Таблица 5.2

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общественное использование объектов капитального строительства | 3.0 |
| 2. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 |
| 3. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 |
| 4. | Религиозное использование | 3.7 |
| 5. | Магазины | 4.4 |
| 6. | Общественное питание | 4.6 |
| 7. | Служебные гаражи | 4.9 |

5.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно                к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

5.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной подзоне СП2-Иа:

а) ограничения изменения типа застройки - не подлежат установлению;

б) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - ценной застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных                           и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей                    и элементов;

в) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - средовой застройки:

- запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

г) ограничения в отношении исторически ценных градоформирующих объектов - инженерных сооружений:

- запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных                      и декоративных материалов, цветового решения;

д) ограничения сохранения дисгармоничных объектов:

- реконструкция дисгармоничных объектов капитального строительства                      и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов                          в соответствие с установленными предельными параметрами;

е) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;

- запрещается организация новых улиц;

- разрешается организация новых площадей;

- разрешается организация новых внутриквартальных проездов;

ж) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):

- разрешается расширение проезжей части;

- разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки - защиту от подтопления);

- разрешается подсыпка грунта до исторических отметок поверхности земли;

- разрешается подсыпка до отметок выше существующих отметок поверхности земли;

з) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций - щитов - высотой не более 8 метров, с размером информационного поля высотой не более 3 метров шириной не более 6 метров;

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой не более 2,8 метра, шириной не более 1,4 метра;

- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 2,8 метра, максимальный диаметр не более                   1,4 метра;

- разрешается размещение вывесок, электронных табло и рекламных конструкций на фасаде здания не выше второго этажа здания, строения                               или сооружения с площадью информационного поля вывески не более 5,0 кв. м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания;

- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше первого этажа, габаритами не более: шириной                        1,0 метра, высотой 3,0 метра;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций - щитов высотой более 8 метров, с размером информационного поля высотой более         3 метров шириной более 6 метров;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций                        и информационных стендов высотой более 2,8 метра и шириной более 1,4 метра;

- запрещается размещение рекламных конструкций (за исключением панелей-кронштейнов) на фасадах и крышах зданий и сооружений;

- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше второго этажа здания;

- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов;

и) объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики:

- кирпичное (железобетонное, монолитный бетон, естественный камень) здание, прямоугольной либо сложной формы в плане («П», «Г»), с вальмовой                       либо двухскатной кровлей, максимальная ширина корпуса - 16 метров; максимальная длина меньшего фасада при сложной форме в плане - 40 метров;

- деревянное (смешанное) с вальмовой кровлей, прямоугольно формы                      в плане (либо сложной формы - «П», «Г»), угол наклона кровли до 30° , элементы кровли могут иметь сложную форму;

- допускаются отдельные элементы: мансарды, эркеры сложной формы                      в плане, балконы, аттики;

- допускается сложное объемно-пространственное решение;

- не допускается устройство двухскатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов;

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                          на главных фасадах и кровлях зданий;

к) основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки:

- кирпич, бетон, дерево;

- керамогранит для элементов при отделке;

- стекло при заполнении проемов окон и дверей;

- запрещается использование пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей, в том числе, сайдинга, навесных панелей;

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров                         на главных фасадах и кровлях зданий;

л) цветовое решение:

- разрешается для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый;

- разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска светлыми пастельными тонами или побелка                        по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- разрешается для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый,

- разрешаются наличники и карнизы белого цвета;

м) требования к элементам благоустройства земельных участков:

- благоустройство участка должно быть направлено на воссоздание исторических характеристик территории (планировки участка, малых архитектурных форм, озеленения), исторических отметок поверхности земли, отвод поверхностных вод от объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- разрешается установка ограждений высотой не более 1,8 метра;

- разрешается деревянное ограждение с воротами и калитками                          с вертикальной зашивкой, имеющее деревянные или каменные (кирпичные) столбы; цветовое решение - покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов;

- разрешается кованное (сварное) металлическое ограждение;

- глухие ограждения запрещены, открытых плоскостей должно быть                        не менее 50% от площади ограждения;

- запрещены ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;

- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее                          5 метров от стен зданий;

- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих                   на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия                        и исторически ценных градоформирующих объектов;

- запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов - элементов благоустройства и малых архитектурных форм;

- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка, деревянные доски (для тротуаров).

6. СП2. Зона застройки режимными объектами ограниченного доступа

Зона СП2 установлена для обеспечения правовых условий осуществления видов деятельности, регулирование которых осуществляется исключительно уполномоченным органом государственной власти в целях обеспечения государственной безопасности.

6.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне СП2 (таблицы 6.1, 6.2):

Таблица 6.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота здания (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Макси-мальный процент застройки земельного участка (%) | Мини-мальные отступы от границ земельного участка (м)1 | Мини-мальные отступы от красной линии (м)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  |  |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 3 эт. /12 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 1 | 6 / 3 |
| 2. | Государственное управление | 3.8.1 | 3 эт. /15 | Не подлежит установ-лению | 10000 | 30 кв. м / 1 сотруд-ника | 54 кв. м / 1 сотруд-ника | 80 | 1 | 6 / 3 |
| 3. | Обеспечение обороны и безопасности | 8.0 | Не подлежит установлению | 1 | 6 / 3 |
| 4. | Обеспечение вооруженных сил | 8.1 |  | 1 | 6 / 3 |
| 5. | Обеспечение внутреннего правопорядка3 | 8.3 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации |
| 6. | Обеспечение деятельности по исполнению наказаний | 8.4 | Не подлежит установлению | 1 | 6 / 3 |
| 7. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 8. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 9. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

1 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

2 На магистральных улицах - 6 м, на жилых улицах и проездах - 3 м. Допускается размещать по красной линии жилые здания с встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, а также на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки ( жилые здания с квартирами в первых этажах.

3 Минимальные отступы от красной линии для пожарных депо: I, III типов – 15 метров,  II, IV, V типов – 10 метров.

Таблица 6.2

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общественное использование объектов капитального строительства | 3.0 |
| 2. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 |
| 3. | Религиозное использование | 3.7 |
| 4. | Магазины | 4.4 |
| 5. | Общественное питание | 4.6 |
| 6. | Служебные гаражи | 4.9 |

6.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно                   к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

6.3. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно                                  к территориальной зоне СП2:

6.3.1. Расчетные показатели площади территории для временных автостоянок:

- для легковых автомобилей - 25 кв. м/машино-место (при примыкании участка к проезжей части улиц и проездов - 22,5 кв. м/машино-место);

- грузовых автомобилей - 40 кв. м/машино-место;

- автобусов - 40 кв. м/машино-место;

- велосипедов - 0,9 кв. м/место.

7. СП3. Зона, связанная с переработкой и размещением коммунальных отходов

Зона СП3 установлена для обеспечения правовых условий размещения                      и эксплуатации объектов, связанных с деятельностью по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению коммунальных отходов.

7.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне СП3 (таблицы 7.1-7.3):

Таблица 7.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота здания (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Макси-мальный процент застройки земельного участка (%) | Мини-мальные отступы от границ земельного участка (м)1 | Мини-мальные отступы от красной линии (м)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  |  |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 3 эт. /12 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 1 | 6 / 3 |
| 2. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 3. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 4. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |
| 5. | Специальная деятельность | 12.2 | Не подлежит установлению3 |

Таблица 7.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота здания (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Макси-мальный процент застройки земельного участка (%) | Мини-мальные отступы от границ земельного участка (м)1 | Мини-мальные отступы от красной линии (м)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  |  |
| 1. | Склад4 | 6.9 | 3 эт. / 12 | Не подлежит установлению | 190 кв. м / 1000 чел. | 1300 кв. м/ 1000 чел. | 60 | 1 | 6 / 3 |
| 2. | Складские площадки4 | 6.9.1 | 3 эт. / 12 |  | 190 кв. м / 1000 чел. | 1300 кв. м/ 1000 чел. | 60 | 1 | 6 / 3 |

1 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

2 На магистральных улицах - 6 м, на жилых улицах и проездах - 3 м.

3 Размер участка определяется показателем в 400-20000 на 1000 тонн твердых отходов в год.

4 Для многоэтажных складов продовольственных товаров, для одноэтажных ( 310 кв. м /1000 чел. Для одноэтажных складов непродовольственных товаров, для многоэтажных – 490 кв. м/ 1000 чел. При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30%.

Таблица 7.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

7.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно                    к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

8. СП4. Зона озелененных территорий специального назначения

Зона СП4 установлена для обеспечения правовых условий формирования, сохранения и развития зеленых насаждений санитарно-защитных зон, защитно-мелиоративных зон, противопожарных и других зеленых насаждений на земельных участках, расположенными за границами жилых, общественно-деловых                           и природно-рекреационных зон.

8.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне СП4 (таблицы 8.1-8.3):

Таблица 8.1

основные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота здания (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Макси-мальный процент застройки земельного участка (%) | Мини-мальные отступы от границ земельного участка (м)1 | Мини-мальные отступы от красной линии (м)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  |  |
| 1. | Хранение автотранспорта3 | 2.7.1 | 6 эт. /20 | Не подлежит установлению | 1,8 кв. м / 1 автомо-биль | 30,0 кв. м / 1 автомо-биль | Не подлежит установ-лению | 1 | 6 / 3 |
| 2. | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | 1 эт./ 4 | Не подлежит установлению | 30 кв. м / автомобиль | Не подлежит установ-лению | 14 | 6 / 3 |
| 3. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 3 эт. /12 | В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации | 1 | 6 / 3 |
| 4. | Водные объекты | 11.0 | Не подлежит установлению |
| 5. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 6. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |
| 7. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |

Таблица 8.2

условно разрешенные виды использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) | Код ВРИ | Максимальная этажность / максимальная высота здания (м) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) | Расчетные размеры земельных участков | Макси-мальный процент застройки земельного участка (%) | Мини-мальные отступы от границ земельного участка (м)1 | Мини-мальные отступы от красной линии (м)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |  |  |
| 1. | Приюты для животных | 3.10.2 | 3 эт. /12 | Не подлежит установлению | 10000 | Не подлежит установлению | 1 | 6 / 3 |

1 Принимается на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов между зданиями, приведенными в СП 52.13330.2016 и СП 42.13330.2016 с учетом минимального отступа от границы земельного участка.

2 На магистральных улицах  – 6 м, на жилых улицах и проездах  – 3 м.

3 Для многоэтажных полумеханизированных автостоянок, оборудованных лифтовыми подъемниками, показатели уменьшаются в 1,2 раза, механизированных и автоматизированных автостоянок – в 1,3-1,5 раза.

4 Не применяется в отношении земельных участков  под  гаражными боксами, которые блокированы общими стенами с другими гаражами в одном ряду и имеют общие с ними крышу, фундамент и коммуникации.

Таблица 8.3

вспомогательные виды разрешенного использования:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код ВРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | 4.9 |

8.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентично соответствующим предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно                 к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

8.3. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно                          к территориальной зоне СП4:

8.3.1. Расчетные показатели площади территории для временных автостоянок:

- для легковых автомобилей - 25 кв. м/машино-место (при примыкании участка к проезжей части улиц и проездов - 22,5 кв. м/машино-место);

- грузовых автомобилей - 40 кв. м/машино-место;

- автобусов - 40 кв. м/машино-место;

- велосипедов - 0,9 кв. м/место.

### Статья 39. Расчетные показатели в составе градостроительных

### регламентов для территорий комплексного развития

Для территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, в соответствии с частью 6 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в градостроительном регламенте помимо видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, указываются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур              и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения для территорий комплексного развития указываются в соответствии с предельно допустимыми значениями расчетных показателей, установленных в соответствии с нормативными требованиями и положениями федерального законодательства, региональными нормативами градостроительного проектирования Вологодской области                          и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа города Вологды (таблицы 1-26).

КРТ 1 (г. Вологда, северная часть: ул. Колхозная - ул. Присухонская - ул. Сокольская)

Таблица 1

| № п/п | Наименование параметров | Значение параметров |
| --- | --- | --- |
| 1. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры |
| 1.1. | Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях | 64 места/1000 человек |
| 1.2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности дошкольных образовательных организаций | не более 500 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.3. | Минимальная обеспеченность местами в общеобразовательных организациях | 108 мест/1000 человек |
| 1.4. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности общеобразовательных организаций | не более 500 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.5. | Минимальная обеспеченность местами в образовательных организациях дополнительного образования детей | 10% общего числа школьников |
| 1.6. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности организаций дополнительного образования детей | радиус пешеходно-транспортной доступности - 30 мин (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.7. | Минимальная обеспеченность местами в стационарах для взрослых и детей | 13,47 коек/1000 человек |
| 1.8. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности стационаров для взрослых и детей | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.9. | Минимальная обеспеченность местами в учреждениях амбулаторно-поликлинической сети, диспансерах без стационара | 18,15 посещений в смену/1000 человек |
| 1.10. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности учреждений амбулаторно-поликлинической сети | не более 1000 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.11. | Минимальная обеспеченность помещениями для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | 50 кв. м общей площади/1000 человек |
| 1.12. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности помещений для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | не более 500 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.13. | Минимальная обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями | 1949,4 кв. м/1000 человек |
| 1.14. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности плоскостных спортивных сооружений | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.15. | Минимальная обеспеченность спортивными залами | 350 кв. м площади пола зала/1000 человек |
| 1.16. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности спортивных залов | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.17. | Минимальная обеспеченность бассейнами общего пользования | 20 - 25 кв. м зеркала воды/1000 человек |
| 1.18. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности бассейнов | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.19. | Минимальная обеспеченность детско-юношескими спортивными школами | 10 кв. м площади пола зала/1000 человек |
| 1.20. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности детско-юношеских спортивных школ | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 2. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры |
| 2.1. | Минимальная обеспеченность объектами электроснабжения: - индивидуальная жилая застройка | 2,6 кВт/дом |
|  | - малоэтажная жилая застройка | 0,68 кВт/чел. |
| 2.2. | Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения | 100 л/сут. на 1 человека |
| 2.3. | Минимальная обеспеченность объектами водоотведения | 100 л/сут. на 1 человека |
| 2.4. | Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения: - индивидуальная жилая застройка | не требуется |
|  | - малоэтажная жилая застройка | 0,07 Гкал/1000 кв. м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
| 2.5. | Пункт редуцирования газа (ГРП) | 1 ед. |
| 2.6. | Канализационная насосная станция - КНС | 1 ед. (проектная производительность 26 куб. м/час) |
| 3. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры |
| 3.1. | Минимальная обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей: - индивидуальная жилая застройка | не требуется |
|  | - малоэтажная жилая застройка | 492 машино-мест/1000 человек |
| 3.2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности закрытых и открытых автостоянок для постоянного хранения автомобилей | не более 800 метров |
| 3.3. | Минимально допустимый уровень обеспеченности плотности улично-дорожной сети - улицы местного значения | 2.5 - 2.7 км/кв. км (ширина в красных линиях 15-25 метров) |
| 3.4. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности улично-дорожной сети | не нормируется |
| 4. | Нормативные показатели плотности застройки1 |
| 4.1. | Максимальный коэффициент застройки: - индивидуальная жилая застройка - малоэтажная жилая застройка | 0,2 0,4 |
| 4.2. | Максимальный коэффициент плотности застройки: - индивидуальная жилая застройка - малоэтажная жилая застройка | 0,4 0,8 |

1 Коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету объектов обслуживания, гаражей, стоянок                          для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

КРТ 2 (г. Вологда, северная часть: восточнее станции Рыбкино)

Таблица 2

| № | Наименование параметров | Значение параметров |
| --- | --- | --- |
| 1. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры |
| 1.1. | Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях | 64 места/1000 человек 1 ед. (не менее 260 мест) |
| 1.2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности дошкольных образовательных организаций | не более 500 метров |
| 1.3. | Минимальная обеспеченность местами в общеобразовательных организациях | 108 мест/1000 человек |
| 1.4. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности общеобразовательных организаций | не более 500 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.5. | Минимальная обеспеченность местами в образовательных организациях дополнительного образования детей | 10% общего числа школьников |
| 1.6. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности организаций дополнительного образования детей | радиус пешеходно-транспортной доступности - 30 мин (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.7. | Минимальная обеспеченность местами в стационарах для взрослых и детей | 13,47 коек/1000 человек |
| 1.8. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности стационаров для взрослых и детей | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.9. | Минимальная обеспеченность местами в учреждениях амбулаторно-поликлинической сети, диспансерах без стационара | 18,15 посещений в смену/1000 человек |
| 1.10. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности учреждений амбулаторно-поликлинической сети | не более 1000 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.11. | Минимальная обеспеченность помещениями для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | 50 кв. м общей площади/1000 человек |
| 1.12. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности помещений для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | не более 500 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.13. | Минимальная обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями | 1949,4 кв. м/1000 человек |
| 1.14. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности плоскостных спортивных сооружений | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.15. | Минимальная обеспеченность спортивными залами | 350 кв. м площади пола зала/1000 человек |
| 1.16. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности спортивных залов | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.17. | Минимальная обеспеченность бассейнами общего пользования | 20-25 кв. м зеркала воды/1000 человек |
| 1.18. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности бассейнов | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.19. | Минимальная обеспеченность детско-юношескими спортивными школами | 10 кв. м площади пола зала/1000 человек |
| 1.20. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности детско-юношеских спортивных школ | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 2. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры |
| 2.1. | Минимальная обеспеченность объектами электроснабжения: - жилая застройка | 0,68 кВт/чел. |
|  | - объекты делового, общественного и коммерческого назначения - размещение объектов электроснабжения | 0,043 кВт/кв. м общей площади 1ед. (РП/ТП 6 - 10/0,4 кВ) |
| 2.2. | Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения: - жилая застройка | 100 л/сут. на 1 человека |
|  | - объекты делового, общественного и коммерческого назначения | 15 л/сут. на 1 работающего |
| 2.3. | Минимальная обеспеченность объектами водоотведения: - жилая застройка | 100 л/сут. на 1 человека |
|  | - объекты делового, общественного и коммерческого назначения | 15 л/сут. на 1 человека |
| 2.4. | Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения: - жилая застройка | 0,07 Гкал/1000 кв. м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
|  | - объекты делового, общественного и коммерческого назначения - размещение объекта теплоснабжения | 0,10 Гкал/1000 кв. м общей площади планируемых объектов капитального строительства 1 ед. (котельная пиковая модульная) |
| 2.5. | Пункт редуцирования газа (ГРП) | 1 ед. |
| 2.6. | Укрупненные показатели потребления газа | 120 куб. м/год на 1 человека |
| 2.7. | Открытые водостоки дождевой канализации | 35-40 куб. м/сутки с 1 га территории |
| 3. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры |
| 3.1. | Минимальная обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей | 492 машино-мест/ 1000 человек |
| 3.2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности закрытых и открытых автостоянок для постоянного хранения автомобилей | не более 800 метров |
| 3.3. | Минимальная обеспеченность стоянками для временного хранения автомобилей объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 15 машино-мест/100 работающих |
| 3.4. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности стоянок для временного хранения автомобилей объектов делового, общественного и коммерческого назначения | не более 250 метров |
| 3.5. | Минимально допустимый уровень обеспеченности плотности улично-дорожной сети - магистральные улицы районного значения | 2.5-2.7 км/кв. км (ширина в красных линиях 30-50 метров) |
| 3.6. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности улично-дорожной сети | не нормируется |
| 4. | Нормативные показатели плотности застройки1 |
| 4.1. | Максимальный коэффициент застройки: - малоэтажная жилая застройка | 0,4 |
|  | - зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения | 1,0 |
|  | - зона многофункциональной застройки зданиями различного назначения | 0,7 |
| 4.2. | Максимальный коэффициент плотности застройки: - малоэтажная жилая застройка | 0,8 |
|  | - зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения | 3,0 |
|  | - зона многофункциональной застройки зданиями различного назначения | 2,1 |

1Коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету объектов обслуживания, гаражей, стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

КРТ 3 (г. Вологда: ул. Слободская - ул. Белоризцев, Белозерское ш.)

Таблица 3

| № | Наименование параметров | Значение параметров |
| --- | --- | --- |
| 1. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры |
| 1.1. | Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях | 64 места/1000 человек 10 ед. (не менее 2350 мест) |
| 1.2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности дошкольных образовательных организаций | не более 500 метров |
| 1.3. | Минимальная обеспеченность местами в общеобразовательных организациях | 108 мест/1000 человек 2 ед. (не менее 2700 мест) |
| 1.4. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности общеобразовательных организаций | не более 500 метров |
| 1.5. | Минимальная обеспеченность местами в организациях дополнительного образования | 10% общего числа школьников 1 ед. (не менее 600 мест) |
| 1.6. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности организаций дополнительного образования детей | радиус пешеходно-транспортной доступности - 30 мин |
| 1.7 | Минимальная обеспеченность местами в стационарах для взрослых и детей | 13,47 коек/1000 человек |
| 1.8. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности стационаров для взрослых и детей | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.9. | Минимальная обеспеченность местами в учреждениях амбулаторно-поликлинической сети, диспансерах без стационара | 18,15 посещений в смену/1000 человек |
| 1.10. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности учреждений амбулаторно-поликлинической сети | не более 1000 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.11. | Минимальная обеспеченность местами в культурно-досуговых учреждениях клубного типа | 20 мест/1000 человек 1 ед. (не менее 360 мест) |
| 1.12. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности учреждений клубного типа | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.13. | Минимальная обеспеченность объектами физической культуры и массового спорта: - спортивными залами | 350 кв. м площади пола зала/1000 человек 2 ед. (не менее 1820 кв. м площади пола) |
|  | - бассейнами | 20 - 25 кв. м зеркала воды/1000 человек 1 ед. (не менее 276 кв. м зеркала воды) |
|  | - плоскостными спортивными сооружениями | 1949,4 кв. м/1000 человек 1 ед. (не менее 2000 кв. м) |
| 1.14. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта: - спортивных залов | радиус транспортной доступности - 1 час |
|  | - бассейнов | радиус транспортной доступности - 1 час |
|  | - плоскостныхи спортивных сооружений | радиус транспортной доступности - 1 час |
| 2. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры |
| 2.1. | Минимальная обеспеченность объектами электроснабжения: - индивидуальная жилая застройка | 2,6 кВт/дом |
|  | - среднеэтажная и многоэтажная жилая застройка | 0,68 кВт/чел. |
|  | - зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения | 0,043 кВт/кв. м общей площади |
|  | - дошкольные образовательные организации | 0,46 кВт/место |
|  | - общеобразовательные организации | 0,25 кВт/место |
|  | - клубы | 0,46 кВт/место |
|  | - размещение объектов электроснабжения | 7 ед. (РП/ТП 6 - 10/0,4 кВ) |
| 2.2. | Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения: - жилая застройка | 100 л/сут. на 1 человека |
|  | - зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения | 15 л/сут. на 1 работающего |
|  | - дошкольные образовательные организации | 80 л/сут. на 1 ребенка |
|  | - образовательные организации | 20 л/сут. на 1 учащегося и 1 преподавателя |
|  | - клубы | 8 л/сут. на 1 человека для зрителей и 40 л/сут. на 1 человека для артистов |
|  | - плавательные бассейны, стадионы и спортзалы | 100 л/сут. на 1 спортсмена и 3 л/сут. на 1 зрителя для прочих объектов |
| 2.3. | Минимальная обеспеченность объектами водоотведения: - жилая застройка | 100 л/сут. на 1 человека |
|  | - зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения | 15 л/сут. на 1 работающего |
|  | - дошкольные образовательные организации | 80 л/сут. на 1 ребенка |
|  | - образовательные организации | 20 л/сут. на 1 учащегося и 1 преподавателя |
|  | - клубы | 8 л/сут. на 1 человека для зрителей и 40 л/сут. на 1 человека для артистов |
|  | - плавательные бассейны, стадионы и спортзалы | 100 л/сут. на 1 спортсмена и 3 л/сут. на 1 зрителя для прочих объектов |
|  | - размещение объектов водоотведения | 1 ед. - канализационная насосная станция |
| 2.4. | Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения: - индивидуальная жилая застройка | не требуется |
|  | - среднеэтажная и многоэтажная жилая застройка | 0,07 Гкал/1000 кв. м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
|  | - зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения | 0,10 Гкал/1000 кв. м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
|  | - зона специализированной общественной застройки объектами образования, здравоохранения, социального назначения | 0,10 Гкал/1000 кв. м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
|  | - размещение объектов теплоснабжения | 1 ед. (котельная модульная) |
| 2.5. | Укрупненные показатели потребления газа | 120 куб. м/год на 1 человека |
| 2.6. | Автоматическая телефонная станция АТС | 1 ед. |
| 2.7. | Открытые и закрытые водостоки дождевой канализации | 35-40 куб. м/сутки с 1 га территории |
| 3. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры |
| 3.1. | Минимальная обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей: - индивидуальная жилая застройка | не требуется |
|  | - среднеэтажная и многоэтажная жилая застройка | 492 машино-мест/ 1000 человек |
| 3.2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности закрытых и открытых автостоянок для постоянного хранения автомобилей | не более 800 метров |
| 3.3. | Минимальная обеспеченность стоянками для временного хранения автомобилей: - зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения | 15 машино-мест/100 работающих |
|  | - объекты образования | по заданию на проектирование |
|  | - спортивные здания и сооружения с трибунами вместимостью более 500 зрителей, плавательные бассейны, аквапарки | 11 машино-мест/ 100 мест |
| 3.4. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности стоянок для временного хранения автомобилей: - объекты образования | не более 150 метров |
|  | - спортивные здания и сооружения с трибунами вместимостью более 500 зрителей, плавательные бассейны, аквапарки | не более 400 метров |
|  | - зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения | не более 250 метров |
| 3.5. | Минимально допустимый уровень обеспеченности плотности улично-дорожной сети - улицы местного значения | 2.5-2.7 км/кв. км (ширина в красных линиях 15 – 25 метров |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности плотности улично-дорожной сети - магистральные улицы районного значения | 2.5-2.7 км/кв. км (ширина в красных линиях 20-50 метров) |
| 3.6. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности улично-дорожной сети | не нормируется |
| 4. | Нормативные показатели плотности застройки1 |
| 4.1. | Максимальный коэффициент застройки: - индивидуальная жилая застройка | 0,2 |
|  | - среднеэтажная жилая застройка | 0,4 |
|  | - многоэтажная жилая застройка | 0,4 |
|  | - зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения | 1,0 |
|  | - зона специализированной общественной застройки объектами образования, здравоохранения, социального назначения | 0,8 |
| 4.2. | Максимальный коэффициент плотности застройки: - индивидуальная жилая застройка | 0,4 |
|  | - среднеэтажная жилая застройка | 0,8 |
|  | - многоэтажная жилая застройка | 1,2 |
|  | - зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения | 3,0 |
|  | - зона специализированной общественной застройки объектами образования, здравоохранения, социального назначения | 2,4 |

1Коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету объектов обслуживания, гаражей, стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

КРТ 4 (г. Вологда: ул. Железнодорожная - ул. Чернышевского - Старое ш.)

Таблица 4

| № | Наименование параметров | Значение параметров |
| --- | --- | --- |
| 1. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры |
| 1.1. | Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях | 64 места/1000 человек 2 ед. (не менее 580 мест) |
| 1.2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности дошкольных образовательных организаций | не более 500 метров |
| 1.3. | Минимальная обеспеченность местами в общеобразовательных организациях | 108 мест/1000 человек 1 ед. (не менее 1000 мест) |
| 1.4. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности общеобразовательных организаций | не более 500 метров |
| 1.5. | Минимальная обеспеченность местами в организациях дополнительного образования | 10% общего числа школьников 1 ед. (не менее 500 мест) |
| 1.6. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности организаций дополнительного образования детей | радиус пешеходно-транспортной доступности - 30 мин |
| 1.7. | Минимальная обеспеченность местами в стационарах для взрослых и детей | 13,47 коек/1000 человек |
| 1.8. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности стационаров для взрослых и детей | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.9. | Минимальная обеспеченность местами в учреждениях амбулаторно-поликлинической сети, диспансерах без стационара | 18,15 посещений в смену/1000 человек |
| 1.10. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности учреждений амбулаторно-поликлинической сети | не более 1000 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.11. | Минимальная обеспеченность помещениями для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | 50 кв. м общей площади/1000 человек |
| 1.12. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности помещений для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | не более 500 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.13. | Минимальная обеспеченность объектами физической культуры и массового спорта: - спортивными залами | 350 кв. м площади пола зала/1000 человек 1 ед. (не менее 548 кв. м площади пола) |
|  | - плоскостными спортивными сооружениями | 1949,4 кв. м/1000 человек |
|  | - бассейнами | 20 - 25 кв. м зеркала воды/1000 человек 1 ед. (не менее 275 кв. м зеркала воды) |
| 1.14. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта: - спортивных залов | радиус транспортной доступности - 1 час |
|  | - бассейнов | радиус транспортной доступности - 1 час |
|  | - плоскостных спортивных сооружений | радиус транспортной доступности - 1 час |
| 2. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры |
| 2.1. | Минимальная обеспеченность объектами электроснабжения: - индивидуальная жилая застройка | 2,6 кВт/дом |
|  | - среднеэтажная и многоэтажная жилая застройка | 0,68 кВт/чел. |
|  | - объекты делового, общественного и коммерческого назначения | 0,043 кВт/кв. м общей площади |
|  | - дошкольные образовательные организации - общеобразовательные организации | 0,46 кВт/место 0,25 кВт/место |
|  | - зона застройки промышленными объектами | 0,060 кВт/кв. м общей площади |
|  | - размещение объектов электроснабжения | 1ед. (РП/ТП 6 - 10/0,4 кВ) |
| 2.2. | Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения: - жилая застройка | 100 л/сут. на 1 человека |
|  | - зона объекты делового, общественного и коммерческого назначения | 15 л/сут. на 1 работающего |
|  | - зона застройки промышленными объектами | 25 л/сут. на 1 работающего в смену |
|  | - дошкольные образовательные организации | 80 л/сут. на 1 ребенка |
|  | - образовательные организации | 20 л/сут. на 1 учащегося и 1 преподавателя |
|  | - плавательные бассейны, стадионы и спортзалы | 100 л/сут. на 1 спортсмена и 3 л/сут. на 1 зрителя для прочих объектов |
| 2.3. | Минимальная обеспеченность объектами водоотведения: - жилая застройка | 100 л/сут. на 1 человека |
|  | - объекты делового, общественного и коммерческого назначения | 15 л/сут. на 1 работающего |
|  | - зоны застройки промышленными объектами | 25 л/сут. на 1 работающего в смену |
|  | - дошкольные образовательные организации - образовательные организации | 80 л/сут. на 1 ребенка 20 л/сут. на 1 учащегося и 1 преподавателя |
|  | - плавательные бассейны, стадионы и спортзалы | 100 л/сут. на 1 спортсмена и 3 л/сут. на 1 зрителя для прочих объектов |
| 2.4. | Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения: - индивидуальная жилая застройка | не требуется |
|  | - среднеэтажная и многоэтажная жилая застройка | 0,07 Гкал/1000 кв. м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
|  | - объекты делового, общественного и коммерческого назначения | 0,10 Гкал/1000 кв. м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
|  | - зоны застройки промышленными объектами | 0,13 Гкал/1000 кв. м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
|  | - реконструкция котельной | 1 ед. (5,25 Гкал/час, увеличение мощности с установкой дополнительного котла) |
| 2.5. | Укрупненные показатели потребления газа | 120 куб. м/год на 1 человека |
| 3. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры |
| 3.1. | Минимальная обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей: - индивидуальная жилая застройка | не требуется |
|  | - среднеэтажная и многоэтажная жилая застройка | 492 машино-мест/ 1000 чел. |
| 3.2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности закрытых и открытых автостоянок для постоянного хранения автомобилей | не более 800 метров1 |
| 3.3. | Минимальная обеспеченность стоянками для временного хранения автомобилей: - объекты делового, общественного и коммерческого назначения | 15 машино-мест/ 100 работающих |
|  | - зоны застройки промышленными объектами | 22 машино-места/ 100 работающих |
|  | - объекты образования | по заданию на проектирование |
|  | - спортивные здания и сооружения с трибунами вместимостью более 500 зрителей, плавательные бассейны, аквапарки | 11 машино-мест/100 мест |
| 3.4. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности стоянок для временного хранения автомобилей: - объекты образования | не более 150 метров |
|  | - спортивные здания и сооружения с трибунами вместимостью более 500 зрителей, плавательные бассейны, аквапарки | не более 400 метров |
|  | - объекты делового, общественного и коммерческого назначения | не более 250 метров |
| 3.5. | Минимально допустимый уровень обеспеченности плотности улично-дорожной сети - магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения | 2.5-2.7 км/кв. км (ширина в красных линиях 28-75 метров) |
| 3.6. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности улично-дорожной сети | не нормируется |
| 4. | Нормативные показатели плотности застройки2 |
| 4.1. | Максимальный коэффициент застройки: - индивидуальная жилая застройка | 0,2 |
|  | - среднеэтажная жилая застройка | 0,4 |
|  | - многоэтажная жилая застройка | 0,6 |
|  | - зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения | 1,0 |
|  | - зона многофункциональной застройки зданиями различного назначения | 0,7 |
|  | - зоны застройки промышленными объектами | 0,8 |
| 4.2. | Максимальный коэффициент плотности застройки: - индивидуальная жилая застройка | 0,4 |
|  | - среднеэтажная жилая застройка | 0,8 |
|  | - многоэтажная жилая застройка | 1,6 |
|  | - зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения - зона многофункциональной застройки зданиями различного назначения | 3,0 2,1 |
|  | - зоны застройки промышленными объектами | 2,4 |

1 В районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой допускается увеличивать до 1500 метров.

2 Коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету объектов обслуживания, гаражей, стоянок                          для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

КРТ 5 (г. Вологда: ул. Чернышевского - ул. Карла Маркса)

Таблица 5

| № | Наименование параметров | Значение параметров |
| --- | --- | --- |
| 1. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры |
| 1.1. | Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях | 64 места/1000 человек 2 ед. (не менее 420 мест) |
| 1.2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности дошкольных образовательных организаций | не более 500 метров |
| 1.3. | Минимальная обеспеченность местами в общеобразовательных организациях | 108 мест/1000 человек 1 ед. (не менее 1124 мест) |
| 1.4. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности общеобразовательных организаций | не более 500 метров |
| 1.5. | Минимальная обеспеченность местами в образовательных организациях дополнительного образования детей | 10% общего числа школьников |
| 1.6. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности организаций дополнительного образования детей | радиус пешеходно-транспортной доступности - 30 мин (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.7. | Минимальная обеспеченность местами в стационарах для взрослых и детей | 13,47 коек/ 1000 человек |
| 1.8. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности стационаров для взрослых и детей | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.9. | Минимальная обеспеченность местами в учреждениях амбулаторно-поликлинической сети, диспансерах без стационара | 18,15 посещений в смену/1000 человек |
| 1.10. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности учреждений амбулаторно-поликлинической сети | не более 1000 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.11. | Минимальная обеспеченность помещениями для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | 50 кв. м общей площади/1000 человек |
| 1.12. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности помещений для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | не более 500 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.13. | Минимальная обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями | 1949,4 кв. м/1000 человек |
| 1.14. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности плоскостных спортивных сооружений | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.15. | Минимальная обеспеченность спортивными залами | 350 кв. м площади пола зала/1000 человек |
| 1.16. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности спортивных залов | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.17. | Минимальная обеспеченность бассейнами общего пользования | 20-25 кв. м зеркала воды/1000 человек |
| 1.18. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности бассейнов | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.19. | Минимальная обеспеченность детско-юношескими спортивными школами | 10 кв. м площади пола зала/1000 человек |
| 1.20. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности детско-юношеских спортивных школ | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 2. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры |
| 2.1. | Минимальная обеспеченность объектами электроснабжения: - жилая застройка - зона застройки промышленными объектами - зона коммунально-складских и жилищно- коммунальных объектов - дошкольные образовательные организации - размещение объектов электроснабжения | 0,68 кВт/чел. 0,060 кВт/кв. м общей площади 0,055 кВт/кв. м общей площади 0,46 кВт/место |
|  |  | 1ед. (РП/ТП 6 - 10/0,4 кВ) |
| 2.2. | Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения: - жилая застройка | 100 л/сут. на 1 человека |
|  | - зона застройки промышленными объектами | 25 л/сут. на 1 работающего в смену |
|  | - дошкольные образовательные организации | 80 л/сут. на 1 ребенка |
| 2.3. | Минимальная обеспеченность объектами водоотведения: - малоэтажная и среднеэтажная жилая застройка | 100 л/сут. на 1 человека |
|  | - зона застройки промышленными объектами | 25 л/сут. на 1 работающего в смену |
|  | - дошкольные образовательные организации | 80 л/сут. на 1 ребенка |
|  | - реконструкция КНС | 1 ед. (проектная производительность - 725 куб. м/ч) |
| 2.4. | Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения: - малоэтажная и среднеэтажная жилая застройка | 0,07 Гкал/1000 кв. м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
|  | - зоны застройки промышленными объектами | 0,13 Гкал/1000 кв. м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
|  | - реконструкция котельной | (2 ед.) |
| 2.5. | Пункт редуцирования газа (ГРП) и подводящий газопровод распределительный (строительство) | 2 ед. 0,35 км |
| 2.6. | Укрупненные показатели потребления газа | 120 куб. м/год на 1 человека |
| 3. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры |
| 3.1. | Минимальная обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей | 492 машино-мест/ 1000 человек |
| 3.2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности закрытых и открытых автостоянок для постоянного хранения автомобилей | не более 800 метров1 |
| 3.3. | Минимальная обеспеченность стоянками для временного хранения автомобилей: - зоны застройки промышленными объектами | 22 машино-места/ 100 работающих |
|  | - объекты образования | по заданию на проектирование |
| 3.4. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности стоянок для временного хранения автомобилей: - зоны застройки промышленными объектами | не более 250 метров |
|  | - объекты образования | не более 150 метров |
| 3.5. | Минимально допустимый уровень обеспеченности плотности улично-дорожной сети - улицы местного значения | 2.5-2.7 км/кв. км (ширина в красных линиях 15-25 метров) |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности плотности улично-дорожной сети - магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения | 2.5-2.7 км/кв. км (ширина в красных линиях 28-75 метров) |
| 3.6. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности улично-дорожной сети | не нормируется |
| 4. | Нормативные показатели плотности застройки2 |
| 4.1. | Максимальный коэффициент застройки: - малоэтажная жилая застройка | 0,4 |
|  | - среднеэтажная жилая застройка | 0,4 |
|  | - зоны застройки промышленными объектами | 0,4 |
|  | - зона коммунально-складских и жилищно-коммунальных объектов | 0,4 |
| 4.2. | Максимальный коэффициент плотности застройки: - малоэтажная жилая застройка - среднеэтажная жилая застройка - зоны застройки промышленными объектами - зона коммунально-складских и жилищно-коммунальных объектов | 0,8 0,8 2,4 2,4 |

1 В районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой допускается увеличивать до 1500 метров.

2 Коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету объектов обслуживания, гаражей, стоянок                          для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

КРТ 6 (г. Вологда: ул. Горького - ул. Гоголя - ул. Чернышевского)

Таблица 6

| № | Наименование параметров | Значение параметров |
| --- | --- | --- |
| 1. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры |
| 1.1. | Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях | 64 места/ 1000 человек |
| 1.2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности дошкольных образовательных организаций | не более 500 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.3. | Минимальная обеспеченность местами в общеобразовательных организациях | 108 мест/ 1000 человек |
| 1.4. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности общеобразовательных организаций | не более 500 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.5. | Минимальная обеспеченность местами в образовательных организациях дополнительного образования детей | 10% общего числа школьников |
| 1.6. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности организаций дополнительного образования детей | радиус пешеходно-транспортной доступности - 30 мин (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.7. | Минимальная обеспеченность местами в стационарах для взрослых и детей | 13,47 коек/1000 человек |
| 1.8. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности стационаров для взрослых и детей | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.9. | Минимальная обеспеченность местами в учреждениях амбулаторно-поликлинической сети, диспансерах без стационара | 18,15 посещений в смену/1000 человек |
| 1.10. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности учреждений амбулаторно-поликлинической сети | не более 1000 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.11. | Минимальная обеспеченность помещениями для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | 50 кв. м общей площади/1000 человек |
| 1.12. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности помещений для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | не более 500 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.13. | Минимальная обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями | 1949,4 кв. м/1000 человек |
| 1.14. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности плоскостных спортивных сооружений | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.15. | Минимальная обеспеченность спортивными залами | 350 кв. м площади пола зала/1000 человек |
| 1.16. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности спортивных залов | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.17. | Минимальная обеспеченность бассейнами общего пользования | 20-25 кв. м зеркала воды/1000 человек |
| 1.18. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности бассейнов | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.19. | Минимальная обеспеченность детско-юношескими спортивными школами | 10 кв. м площади пола зала/1000 человек |
| 1.20. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности детско-юношеских спортивных школ | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 2. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры |
| 2.1. | Минимальная обеспеченность объектами электроснабжения: - индивидуальная жилая застройка | 2,6 кВт/дом |
|  | - малоэтажная жилая застройка | 0,68 кВт/чел. |
|  | - объекты делового, общественного и коммерческого назначения | 0,043 кВт/кв. м общей площади |
| 2.2. | Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения: - жилая застройка | 100 л/сут. на 1 человека |
|  | - объекты делового, общественного и коммерческого назначения | 15 л/сут. на 1 работающего |
| 2.3. | Минимальная обеспеченность объектами водоотведения: - жилая застройка | 100 л/сут. на 1 человека |
|  | - объекты делового, общественного и коммерческого назначения | 15 л/сут. на 1 человека |
| 2.4. | Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения: - индивидуальная жилая застройка | не требуется |
|  | - малоэтажная жилая застройка | 0,07 Гкал/1000 кв. м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
|  | - объекты делового, общественного и коммерческого назначения | 0,10 Гкал/1000 кв. м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
|  | - реконструкция котельной | 1 ед. (41,6 Гкал/час с увеличением установленной мощности и заменой парового котла ДЕ 25-14 ГМ) |
| 2.5. | Пункт редуцирования газа (ГРП) и подводящий газопровод распределительный (строительство) | 1 ед. 0,6 км |
| 2.6. | Укрупненные показатели потребления газа | 120 куб. м/год на 1 человека |
| 2.7. | Очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа | 1 ед. (35-40 куб. м/сутки с 1 га территории) |
| 2.8. | Закрытые водостоки дождевой канализации | 35-40 куб. м/сутки с 1 га территории |
| 3. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры |
| 3.1. | Минимальная обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей: - индивидуальная жилая застройка | не требуется |
|  | - малоэтажная жилая застройка | 492 машино-мест/ 1000 человек |
| 3.2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности закрытых и открытых автостоянок для постоянного хранения автомобилей | не более 800 метров |
| 3.3. | Минимальная обеспеченность стоянками для временного хранения автомобилей: - объекты делового, общественного и коммерческого назначения | 15 машино-мест/ 100 работающих |
|  | - культовые здания и сооружения | 9 машино-мест/100 мест |
| 3.4. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности стоянок для временного хранения автомобилей | не более 250 метров |
| 3.5. | Минимально допустимый уровень обеспеченности плотности улично-дорожной сети - улицы местного значения | 2.5-2.7 км/кв. км (ширина в красных линиях 15-25 метров) |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности плотности улично-дорожной сети - магистральные улицы общегородского значения | 2.5-2.7 км/кв. км (ширина в красных линиях 28-75 метров) |
| 3.6. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности улично-дорожной сети | не нормируется |
| 4. | Нормативные показатели плотности застройки1 |
| 4.1. | Максимальный коэффициент застройки: - зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами | 0,4 |
|  | - зона многофункциональной застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными зданиями различного назначения | 0,35 |
|  | - зона многофункциональной застройки преимущественно малоэтажными зданиями жилого и общественного назначения в границе исторического поселения | 0,4 |
| 4.2. | Максимальный коэффициент плотности застройки: - зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами - зона многофункциональной застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными зданиями различного назначения - зона многофункциональной застройки преимущественно малоэтажными зданиями жилого и общественного назначения в границе исторического поселения | 0,8 0,8 0,8 |

1 Коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету объектов обслуживания, гаражей, стоянок                          для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

КРТ 7 (г. Вологда: ул. Саммера - Заболотный пер. - ул. Фрязиновская -

наб. 6 Армии - пл. Чайковского)

Таблица 7

| № | Наименование параметров | Значение параметров |
| --- | --- | --- |
| 1. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры |
| 1.1. | Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях | 64 места/1000 человек 1 ед. (не менее 220 мест) |
| 1.2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности дошкольных образовательных организаций | не более 500 метров |
| 1.3. | Минимальная обеспеченность местами в общеобразовательных организациях | 108 мест/1000 человек |
| 1.4. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности общеобразовательных организаций | не более 500 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.5. | Минимальная обеспеченность местами в образовательных организациях дополнительного образования детей | 10% общего числа школьников |
| 1.6. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности организаций дополнительного образования детей | радиус пешеходно-транспортной доступности - 30 мин (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.7. | Минимальная обеспеченность местами в стационарах для взрослых и детей | 13,47 коек/1000 человек |
| 1.8. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности стационаров для взрослых и детей | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.9. | Минимальная обеспеченность местами в учреждениях амбулаторно-поликлинической сети, диспансерах без стационара | 18,15 посещений в смену/1000 человек |
| 1.10. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности учреждений амбулаторно-поликлинической сети | не более 1000 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.11. | Минимальная обеспеченность помещениями для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | 50 кв. м общей площади/1000 человек |
| 1.12. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности помещений для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | не более 500 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.13. | Минимальная обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями | 1949,4 кв. м/1000 человек |
| 1.14. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности плоскостных спортивных сооружений | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.15. | Минимальная обеспеченность спортивными залами | 350 кв. м площади пола зала/1000 человек |
| 1.16. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности спортивных залов | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.17. | Минимальная обеспеченность бассейнами общего пользования | 20-25 кв. м зеркала воды/1000 человек |
| 1.18. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности бассейнов | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.19. | Минимальная обеспеченность детско-юношескими спортивными школами | 10 кв. м площади пола зала/1000 человек |
| 1.20. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности детско-юношеских спортивных школ | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 2. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры |
| 2.1. | Минимальная обеспеченность объектами электроснабжения: - индивидуальная жилая застройка | 2,6 кВт/дом |
|  | - малоэтажная и среднеэтажная жилая застройка | 0,68 кВт/чел. |
|  | - организации среднего профессионального образования | 0,46 кВт/1 учащегося |
|  | - дошкольные образовательные организации | 0,46 кВт/место |
|  | - общеобразовательные организации | 0,25 кВт/место |
| 2.2. | Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения: - жилая застройка | 100 л/сут. на 1 человека |
|  | - образовательные организации | 20 л/сут. на 1 учащегося и 1 преподавателя |
|  | - общежития | 90 л/сут. на 1 жителя |
| 2.3. | Минимальная обеспеченность объектами водоотведения: - жилая застройка | 100 л/сут. на 1 человека |
|  | - образовательные организации | 20 л/сут. на 1 учащегося и 1 преподавателя |
|  | - общежития | 90 л/сут. на 1 жителя |
| 2.4. | Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения: - индивидуальная жилая застройка | не требуется |
|  | - малоэтажная и среднеэтажная жилая застройка | 0,07 Гкал/1000 кв. м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
|  | - зона специализированной общественной застройки объектами образования, здравоохранения, социального назначения | 0,10 Гкал/1000 кв. м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
|  | - реконструкция котельной | 1 ед. (поэтапное увеличение мощности с 24,9 до 32,3 Гкал/час) |
| 2.5. | Закрытые водостоки дождевой канализации | 35-40 куб. м/сутки с 1 га территории |
| 3. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры |
| 3.1. | Минимальная обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей: - индивидуальная жилая застройка | не требуется |
|  | - малоэтажная и среднеэтажная жилая застройка | 492 машино-мест/ 1000 человек |
| 3.2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности закрытых и открытых автостоянок для постоянного хранения автомобилей | не более 800 метров1 |
| 3.3. | Минимальная обеспеченность стоянками для временного хранения автомобилей: | по заданию на проектирование |
| 3.4. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности стоянок для временного хранения автомобилей | не более 150 метров |
| 3.5. | Минимально допустимый уровень обеспеченности плотности улично-дорожной сети - улицы местного значения | 2.5-2.7 км/кв. км (ширина в красных линиях 15-25 метров) |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности плотности улично-дорожной сети - магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения | 2.5-2.7 км/кв. км (ширина в красных линиях 28-75 метров) |
| 3.6. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности улично-дорожной сети | не нормируется |
| 4. | Нормативные показатели плотности застройки2 |
| 4.1. | Максимальный коэффициент застройки: - индивидуальная жилая застройка | 0,2 |
|  | - малоэтажная и среднеэтажная жилая застройка | 0,6 |
|  | - зона специализированной общественной застройки объектами образования, здравоохранения, социального назначения | 0,8 |
| 4.2. | Максимальный коэффициент плотности застройки: - индивидуальная жилая застройка | 0,4 |
|  | - малоэтажная и среднеэтажная жилая застройка | 1,6 |
|  | - зона специализированной общественной застройки объектами образования, здравоохранения, социального назначения | 2,4 |

1 В районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой допускается увеличивать до 1500 метров.

2 Коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету объектов обслуживания, гаражей, стоянок                            для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

КРТ 8 (г. Вологда: ул. Полярная - ул. Открытая - ул. Добрынинская -

ул. Дальняя - ул. Тихая)

Таблица 8

| № | Наименование параметров | Значение параметров |
| --- | --- | --- |
| 1. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры |
| 1.1. | Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях | 64 места/ 1000 человек |
| 1.2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности дошкольных образовательных организаций | не более 500 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.3. | Минимальная обеспеченность местами в общеобразовательных организациях | 108 мест/ 1000 человек |
| 1.4. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности общеобразовательных организаций | не более 500 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.5. | Минимальная обеспеченность местами в образовательных организациях дополнительного образования детей | 10% общего числа школьников |
| 1.6. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности организаций дополнительного образования детей | радиус пешеходно-транспортной доступности - 30 мин (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.7. | Минимальная обеспеченность местами в стационарах для взрослых и детей | 13,47 коек/ 1000 человек |
| 1.8. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности стационаров для взрослых и детей | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.9. | Минимальная обеспеченность местами в учреждениях амбулаторно-поликлинической сети, диспансерах без стационара | 18,15 посещений в смену/1000 человек |
| 1.10. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности учреждений амбулаторно-поликлинической сети | не более 1000 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.11. | Минимальная обеспеченность помещениями для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | 50 кв. м общей площади/1000 человек |
| 1.12. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности помещений для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | не более 500 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.13. | Минимальная обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями | 1949,4 кв. м/1000 человек 1 ед. (не менее 1500 кв. м) |
| 1.14. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности плоскостных спортивных сооружений | радиус транспортной доступности - 1 час |
| 1.15. | Минимальная обеспеченность спортивными залами | 350 кв. м площади пола зала/1000 человек |
| 1.16. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности спортивных залов | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.17. | Минимальная обеспеченность бассейнами общего пользования | 20-25 кв. м зеркала воды/1000 человек |
| 1.18. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности бассейнов | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.19. | Минимальная обеспеченность детско-юношескими спортивными школами | 10 кв. м площади пола зала/1000 человек |
| 1.20. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности детско-юношеских спортивных школ | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 2. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры |
| 2.1. | Минимальная обеспеченность объектами электроснабжения | 0,043 кВт/кв. м общей площади |
| 2.2. | Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения | 15 л/сут. на 1 работающего и 100 л/сут. на 1 человека |
| 2.3. | Минимальная обеспеченность объектами водоотведения | 15 л/сут. на 1 работающего и 100 л/сут. на 1 человека |
| 2.4. | Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения | 0,07 Гкал/1000 кв. м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
| 2.5. | Пункт редуцирования газа (ГРП) и подводящий газопровод распределительный (строительство) | 1 ед. 0,5 км |
| 2.6. | Укрупненные показатели потребления газа | 120 куб. м/год на 1 человека |
| 2.7. | Закрытые водостоки дождевой канализации | 35-40 куб. м/сутки с 1 га территории |
| 3. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры |
| 3.1. | Минимальная обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей | 492 машино-мест/ 1000 человек |
| 3.2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности закрытых и открытых автостоянок для постоянного хранения автомобилей | не более 800 метров1 |
| 3.3. | Минимальная обеспеченность стоянками для временного хранения автомобилей | 15 машино-мест/ 100 работающих |
| 3.4. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности стоянок для временного хранения автомобилей | не более 250 метров |
| 3.5. | Минимально допустимый уровень обеспеченности плотности улично-дорожной сети - улицы местного значения | 2.5-2.7 км/кв. км (ширина в красных линиях 15-25 метров) |
| 3.6. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности улично-дорожной сети | не нормируется |
| 4. | Нормативные показатели плотности застройки2 |
| 4.1. | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |
| 4.2. | Максимальный коэффициент плотности застройки | 2,3 |

1 В районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой допускается увеличивать до 1500 метров.

2 Коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету объектов обслуживания, гаражей, стоянок                         для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

КРТ 9 (г. Вологда: ул. Ленинградская)

Таблица 9

| № | Наименование параметров | Значение параметров |
| --- | --- | --- |
| 1. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры |
| 1.1. | Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях | 64 места/1000 человек 4 ед. (не менее 1390 мест) |
| 1.2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности дошкольных образовательных организаций | не более 500 метров |
| 1.3. | Минимальная обеспеченность местами в общеобразовательных организациях | 108 мест/1000 человек 3 ед. (не менее 2500 мест) |
| 1.4. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности общеобразовательных организаций | не более 500 метров |
| 1.5. | Минимальная обеспеченность местами в образовательных организациях дополнительного образования детей | 10% общего числа школьников |
| 1.6. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности организаций дополнительного образования детей | радиус пешеходно-транспортной доступности - 30 мин (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.7. | Минимальная обеспеченность местами в стационарах для взрослых и детей | 13,47 коек/1000 человек |
| 1.8. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности стационаров для взрослых и детей | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.9. | Минимальная обеспеченность местами в учреждениях амбулаторно-поликлинической сети, диспансерах без стационара | 18,15 посещений в смену/1000 человек |
| 1.10. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности учреждений амбулаторно-поликлинической сети | не более 1000 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.11. | Минимальная обеспеченность местами в культурно-досуговых учреждениях клубного типа | 20 мест/1000 человек 1 ед. (не менее 200 мест) |
| 1.12. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности учреждений клубного типа | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.13. | Минимальная обеспеченность библиотеками | 1 объект на 10 тысяч человек 1 ед. (не менее 40 чит. мест) |
| 1.14. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности библиотек | радиус транспортной доступности - 1 час |
| 1.15. | Минимальная обеспеченность спортивными залами | 350 кв. м площади пола зала/1000 человек 1 ед. (не менее 540 кв. м площади пола) |
| 1.16. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности спортивных залов | радиус транспортной доступности - 1 час |
| 1.17. | Минимальная обеспеченность бассейнами общего пользования | 20-25 кв. м зеркала воды/1000 человек |
| 1.18. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности бассейнов | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.19. | Минимальная обеспеченность детско-юношескими спортивными школами | 10 кв. м площади пола зала/1000 человек |
| 1.20. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности детско-юношеских спортивных школ | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 2. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры |
| 2.1. | Минимальная обеспеченность объектами электроснабжения: - индивидуальная жилая застройка | 2,6 кВт/дом |
|  | - малоэтажная, среднеэтажная и многоэтажная жилая застройка | 0,68 кВт/чел. |
|  | - объекты делового, общественного и коммерческого назначения | 0,043 кВт/кв. м общей площади |
|  | - дошкольные образовательные организации | 0,46 кВт/место |
|  | - клубы | 0,46 кВт/место |
|  | - общеобразовательные организации | 0,25 кВт/место |
|  | - размещение объектов электроснабжения | 7 ед. (РП/ТП 6-10/0,4 кВ, реконструкция) |
| 2.2. | Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения: - жилая застройка | 100 л/сут. на 1 человека |
|  | - объекты делового, общественного и коммерческого назначения | 15 л/сут. на 1 работающего |
|  | - дошкольные образовательные организации | 80 л/сут. на 1 ребенка |
|  | - образовательные организации | 20 л/сут. на 1 учащегося и 1 преподавателя |
|  | - клубы | 8 л/сут. на 1 человека для зрителей и 40 л/сут. на 1 человека для артистов |
|  | - плавательные бассейны, стадионы и спортзалы | 100 л/сут. на 1 спортсмена и 3 л/сут. на 1 зрителя для прочих объектов |
| 2.3. | Минимальная обеспеченность объектами водоотведения: - жилая застройка | 100 л/сут. на 1 человека |
|  | - объекты делового, общественного и коммерческого назначения | 15 л/сут. на 1 работающего |
|  | - дошкольные образовательные организации | 80 л/сут. на 1 ребенка |
|  | - образовательные организации | 20 л/сут. на 1 учащегося и 1 преподавателя |
|  | - клубы | 8 л/сут. на 1 человека для зрителей и 40 л/сут. на 1 человека для артистов |
|  | - плавательные бассейны, стадионы и спортзалы | 100 л/сут. на 1 спортсмена и 3 л/сут. на 1 зрителя для прочих объектов |
|  | - реконструкция КНС | 1 ед. (проектная производительность - 9900 куб. м/час) |
| 2.4. | Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения: - индивидуальная жилая застройка | не требуется |
|  | - малоэтажная, среднеэтажная и многоэтажная жилая застройка | 0,07 Гкал/1000 кв. м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
|  | - зоны застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения | 0,10 Гкал/1000 кв. м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
|  | - реконструкция котельной | 1 ед. |
| 2.5. | Закрытые и открытые водостоки дождевой канализации | 35-40 куб. м/сутки с 1 га территории |
| 2.6. | Пункт редуцирования газа (ГРП) и подводящий газопровод распределительный (строительство) | 6 ед. 2,75 км |
| 2.7. | Укрупненные показатели потребления газа | 120 куб. м/год на 1 человека |
| 2.8. | Автоматическая телефонная станция АТС (строительство) | 1 ед. |
| 2.9. | Линии связи | ширина полос земель - 6 метров |
| 3. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры |
| 3.1 | Минимальная обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей: - индивидуальная жилая застройка | не требуется |
|  | - малоэтажная, среднеэтажная и многоэтажная жилая застройка | 492 машино-мест/ 1000 человек |
| 3.2 | Максимально допустимый уровень территориальной доступности закрытых и открытых автостоянок для постоянного хранения автомобилей | не более 800 метров1 |
| 3.3 | Минимальная обеспеченность стоянками для временного хранения автомобилей: - объекты делового, общественного и коммерческого назначения | 15 машино-мест/ 100 работающих |
|  | - объекты образования | по заданию на проектирование |
|  | - спортивные здания и сооружения с трибунами вместимостью более 500 зрителей, плавательные бассейны, аквапарки | 11 машино-мест/ 100 мест |
| 3.4 | Максимально допустимый уровень территориальной доступности стоянок для временного хранения автомобилей: - объекты делового, общественного и коммерческого назначения | не более 250 метров |
|  | - объекты образования | не более 150 метров |
|  | - спортивные здания и сооружения с трибунами вместимостью более 500 зрителей, плавательные бассейны, аквапарки | не более 400 метров |
| 3.5 | Минимально допустимый уровень обеспеченности плотности улично-дорожной сети - магистральные улицы районного значения | 2.5-2.7 км/кв. км (ширина в красных линиях 40-50 метров) |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности плотности улично-дорожной сети - магистральные улицы общегородского значения | 2.5-2.7 км/кв. км (ширина в красных линиях 40-80 метров) |
| 3.6 | Максимально допустимый уровень территориальной доступности улично-дорожной сети | не нормируется |
| 4 | Нормативные показатели плотности застройки2 |
| 4.1 | Максимальный коэффициент застройки: - индивидуальная жилая застройка | 0,2 |
|  | - малоэтажная жилая застройка | 0,6 |
|  | - среднеэтажная жилая застройка | 0,6 |
|  | - многоэтажная жилая застройка | 0,6 |
|  | - зона многофункциональной застройки зданиями различного назначения - зоны застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения - зоны специализированной общественной застройки объектами образования, здравоохранения, социального назначения | 0,8 1,0 0,8 |
| 4.2 | Максимальный коэффициент плотности застройки: - индивидуальная жилая застройка | 0,4 |
|  | - малоэтажная жилая застройка | 1,6 |
|  | - среднеэтажная жилая застройка | 1,6 |
|  | - многоэтажная жилая застройка | 1,6 |
|  | - зона многофункциональной застройки зданиями различного назначения | 2,3 |
|  | - зоны застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения | 3,0 |
|  | - зоны специализированной общественной застройки объектами образования, здравоохранения, социального назначения | 2,4 |

1 В районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой допускается увеличивать до 1500 метров.

2 Коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету объектов обслуживания, гаражей, стоянок                               для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

КРТ 10 (г. Вологда: ул. Зосимовская)

Таблица 10

| № | Наименование параметров | Значение параметров |
| --- | --- | --- |
| 1. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры |
| 1.1. | Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях | 64 места/ 1000 человек |
| 1.2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности дошкольных образовательных организаций | не более 500 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.3. | Минимальная обеспеченность местами в общеобразовательных организациях | 108 мест/ 1000 человек |
| 1.4. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности общеобразовательных организаций | не более 500 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.5. | Минимальная обеспеченность местами в образовательных организациях дополнительного образования детей | 10% общего числа школьников |
| 1.6. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности организаций дополнительного образования детей | радиус пешеходно-транспортной доступности - 30 мин (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.7. | Минимальная обеспеченность местами в стационарах для взрослых и детей | 13,47 коек/ 1000 человек |
| 1.8. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности стационаров для взрослых и детей | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.9. | Минимальная обеспеченность местами в учреждениях амбулаторно-поликлинической сети, диспансерах без стационара | 18,15 посещений в смену/1000 человек |
| 1.10. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности учреждений амбулаторно-поликлинической сети | не более 1000 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.11. | Минимальная обеспеченность помещениями для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | 50 кв. м общей площади/1000 человек |
| 1.12. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности помещений для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | не более 500 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.13. | Минимальная обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями | 1949,4 кв. м/ 1000 человек |
| 1.14. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности плоскостных спортивных сооружений | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.15. | Минимальная обеспеченность спортивными залами | 350 кв. м площади пола зала/1000 человек |
| 1.16. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности спортивных залов | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.17. | Минимальная обеспеченность бассейнами общего пользования | 20-25 кв. м зеркала воды/1000 человек |
| 1.18. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности бассейнов | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.19. | Минимальная обеспеченность детско-юношескими спортивными школами | 10 кв. м площади пола зала/1000 человек |
| 1.20. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности детско-юношеских спортивных школ | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 2. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры |
| 2.1. | Минимальная обеспеченность объектами электроснабжения: - индивидуальная жилая застройка | 2,6 кВт/дом |
|  | - малоэтажная жилая застройка | 0,68 кВт/чел. |
|  | - объекты общественно-делового назначения | 0,043 кВт/кв. м общей площади |
| 2.2. | Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения: - жилая застройка | 100 л/сут. на 1 человека |
|  | - объекты общественно-делового назначения | 15 л/сут. на 1 работающего |
| 2.3. | Минимальная обеспеченность объектами водоотведения: - жилая застройка | 100 л/сут. на 1 человека |
|  | - объекты делового, общественного и коммерческого назначения | 15 л/сут. на 1 человека |
| 2.4. | Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения: - индивидуальная жилая застройка | не требуется |
|  | - малоэтажная жилая застройка | 0,07 Гкал/1000 кв. м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
|  | - объекты делового, общественного и коммерческого назначения | 0,10 Гкал/1000 кв. м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
| 3. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры |
| 3.1. | Минимальная обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей: - индивидуальная жилая застройка | не требуется |
|  | - малоэтажная жилая застройка | 492 машино-мест/ 1000 человек |
| 3.2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности закрытых и открытых автостоянок для постоянного хранения автомобилей | не более 800 метров |
| 3.3. | Минимальная обеспеченность стоянками для временного хранения автомобилей: | 15 машино-мест/ 100 работающих |
| 3.4. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности стоянок для временного хранения автомобилей | не более 250 метров |
| 4. | Нормативные показатели плотности застройки1 |
| 4.1. | Максимальный коэффициент застройки: - зона многофункциональной застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными зданиями различного назначения | 0,35 |
|  | - зона многофункциональной застройки преимущественно малоэтажными зданиями жилого и общественного назначения в границе исторического поселения | 0,4 |
| 4.2. | Максимальный коэффициент плотности застройки: - зона многофункциональной застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными зданиями различного назначения - зона многофункциональной застройки преимущественно малоэтажными зданиями жилого и общественного назначения в границе исторического поселения | 0,8 0,8 |

1 Коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету объектов обслуживания, гаражей, стоянок                             для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

КРТ 11 (г. Вологда: ул. Прокатова – ул. Горького)

Таблица 11

| № | Наименование параметров | Значение параметров |
| --- | --- | --- |
| 1. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры |
| 1.1. | Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях | не требуется |
| 1.2. | Минимальная обеспеченность местами в общеобразовательных организациях | не требуется |
| 2. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры |
| 2.1. | Минимальная обеспеченность объектами электроснабжения | 0,043 кВт/кв. м общей площади |
| 2.2. | Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения | 15 л/сут. на 1 работающего |
| 2.3. | Минимальная обеспеченность объектами водоотведения | 15 л/сут. на 1 человека |
| 2.4. | Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения | 0,10 Гкал/1000 кв. м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
| 2.5. | Очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа | 1 ед. |
| 3. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры |
| 3.1. | Минимальная обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей | не требуется |
| 3.2. | Минимальная обеспеченность стоянками для временного хранения автомобилей | 15 машино-мест/ 100 работающих |
| 3.3. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности стоянок для временного хранения автомобилей | не более 250 метров |
| 4. | Нормативные показатели плотности застройки1 |
| 4.1. | Максимальный коэффициент застройки | 1,0 |
| 4.2. | Максимальный коэффициент плотности застройки | 3,0 |

1 Коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету объектов обслуживания, гаражей, стоянок                       для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

КРТ 12 (г. Вологда: ул. Северная - ул. Карла Маркса - ул. Машиностроительная - ул. Горького - ул. Разина - ул. Городской вал)

Таблица 12

| № п/п | Наименование параметров | Значение параметров |
| --- | --- | --- |
| 1. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры |
| 1.1. | Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях | 64 места/1000 человек 2 ед. (не менее 450 мест) |
| 1.2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности дошкольных образовательных организаций | не более 500 метров |
| 1.3. | Минимальная обеспеченность местами в общеобразовательных организациях | 108 мест/ 1000 человек |
| 1.4. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности общеобразовательных организаций | не более 500 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.5. | Минимальная обеспеченность местами в образовательных организациях дополнительного образования детей | 10% общего числа школьников |
| 1.6. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности организаций дополнительного образования детей | радиус пешеходно-транспортной доступности - 30 мин (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.7. | Минимальная обеспеченность местами в стационарах для взрослых и детей | 13,47 коек/ 1000 человек |
| 1.8. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности стационаров для взрослых и детей | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.9. | Минимальная обеспеченность местами в учреждениях амбулаторно-поликлинической сети, диспансерах без стационара | 18,15 посещений в смену/1000 человек |
| 1.10. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности учреждений амбулаторно-поликлинической сети | не более 1000 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.11. | Минимальная обеспеченность местами в культурно-досуговых учреждениях клубного типа | 20 мест/1000 человек 1 ед. (не менее 100 мест) |
| 1.12. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности учреждений клубного типа | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.13. | Минимальная обеспеченность объектами физической культуры и массового спорта: - спортивными залами | 350 кв. м площади пола зала/1000 человек 2 ед. (не менее 1820 кв. м площади пола) |
|  | - бассейнами | 20-25 кв. м зеркала воды/1000 человек 1 ед. (не менее 276 кв. м зеркала воды) |
|  | - плоскостными спортивными сооружениями | 1949,4 кв. м/1000 человек 1 ед. (не менее 2000 кв. м) |
| 1.14. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта: - спортивных залов | радиус транспортной доступности - 1 час |
|  | - бассейнов | радиус транспортной доступности - 1 час |
|  | - плоскостных спортивных сооружений | радиус транспортной доступности - 1 час |
| 2. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры |
| 2.1. | Минимальная обеспеченность объектами электроснабжения: - среднеэтажная и многоэтажная жилая застройка | 0,68 кВт/чел. |
|  | - зоны застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения | 0,043 кВт/кв. м общей площади |
|  | - зона жилищно-коммунальных объектов | 0,055 кВт/кв. м общей площади |
|  | - клубы | 0,46 кВт/место |
|  | - общеобразовательные организации | 0,25 кВт/место |
| 2.2. | Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения: - среднеэтажная и многоэтажная жилая застройка | 100 л/сут. на 1 человека |
|  | - зоны застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения | 15 л/сут. на 1 работающего |
|  | - клубы | 8 л/сут. на 1 человека для зрителей и 40 л/сут. на 1 человека для артистов |
|  | - дошкольные образовательные организации | 80 л/сут. на 1 ребенка |
| 2.3. | Минимальная обеспеченность объектами водоотведения: |  |
|  | - среднеэтажная и многоэтажная жилая застройка | 100 л/сут. на 1 человека |
|  | - зоны застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения | 15 л/сут. на 1 работающего |
|  | - клубы | 8 л/сут. на 1 человека для зрителей и 40 л/сут. на 1 человека для артистов |
|  | - дошкольные образовательные организации | 80 л/сут. на 1 ребенка |
|  | - реконструкция КНС | 1 ед. (проектная производительность - 1150 куб. м/час) |
| 2.4. | Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения: - среднеэтажная и многоэтажная жилая застройка | 0,07 Гкал/1000 кв. м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
|  | - объекты делового, общественного и коммерческого назначения | 0,10 Гкал/1000 кв. м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
|  | - реконструкция котельной | 1 ед. (16,6 Гкал/час, перевод в автоматический режим) |
| 2.5. | Пункт редуцирования газа (ГРП) и подводящий газопровод распределительный | 2 ед. 0,8 км |
| 2.6. | Укрупненные показатели потребления газа | 120 куб. м/год на 1 человека |
| 2.7. | Очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа | 1 ед. |
| 2.8. | Насосные станции дождевой канализации | 1 ед. |
| 2.9. | Инженерная подготовка территории | дамба обвалования |
| 3. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры |
| 3.1. | Минимальная обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей | 492 машино-мест/ 1000 человек |
| 3.2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности закрытых и открытых автостоянок для постоянного хранения автомобилей | не более 800 метров1 |
| 3.3. | Минимальная обеспеченность стоянками для временного хранения автомобилей: - зоны застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения | 15 машино-мест/ 100 работающих |
|  | - объекты образования | по заданию на проектирование |
| 3.4. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности стоянок для временного хранения автомобилей: - зоны застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения | не более 250 метров |
|  | - объекты образования | не более 150 метров |
| 3.5. | Минимально допустимый уровень обеспеченности плотности улично-дорожной сети - магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения | 2.5 - 2.7 км/кв. км (ширина в красных линиях 40-75 метров) |
| 3.6. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности улично-дорожной сети | не нормируется |
| 4. | Нормативные показатели плотности застройки2 |
| 4.1. | Максимальный коэффициент застройки: - среднеэтажная жилая застройка | 0,6 |
|  | - многоэтажная жилая застройка | 0,4 |
|  | - зоны застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения | 1,0 |
|  | - зоны специализированной общественной застройки объектами образования, здравоохранения, социального назначения | 0,8 |
| 4.2. | Максимальный коэффициент плотности застройки: - среднеэтажная жилая застройка | 1,6 |
|  | - многоэтажная жилая застройка | 1,2 |
|  | - зоны застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения | 3,0 |
|  | - зоны специализированной общественной застройки объектами образования, здравоохранения, социального назначения | 2,4 |

1 В районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой допускается увеличивать до 1500 метров.

2 Коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету объектов обслуживания, гаражей, стоянок                               для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

КРТ 13 (г. Вологда: ул. Предтеченская - ул. Зосимовская - ул. Чехова -

ул. Галкинская)

Таблица 13

| № п/п | Наименование параметров | Значение параметров |
| --- | --- | --- |
| 1. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры |
| 1.1. | Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях | 64 места/ 1000 человек |
| 1.2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности дошкольных образовательных организаций | не более 500 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.3. | Минимальная обеспеченность местами в общеобразовательных организациях | 108 мест/ 1000 человек |
| 1.4. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности общеобразовательных организаций | не более 500 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.5. | Минимальная обеспеченность местами в образовательных организациях дополнительного образования детей | 10% общего числа школьников |
| 1.6. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности организаций дополнительного образования детей | радиус пешеходно-транспортной доступности - 30 мин (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.7. | Минимальная обеспеченность местами в стационарах для взрослых и детей | 13,47 коек/ 1000 человек |
| 1.8. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности стационаров для взрослых и детей | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.9. | Минимальная обеспеченность местами в учреждениях амбулаторно-поликлинической сети, диспансерах без стационара | 18,15 посещений в смену/1000 человек |
| 1.10. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности учреждений амбулаторно-поликлинической сети | не более 1000 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.11. | Минимальная обеспеченность помещениями для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | 50 кв. м общей площади/1000 человек |
| 1.12. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности помещений для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | не более 500 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.13. | Минимальная обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями | 1949,4 кв. м/ 1000 человек |
| 1.14. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности плоскостных спортивных сооружений | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.15. | Минимальная обеспеченность спортивными залами | 350 кв. м площади пола зала/1000 человек |
| 1.16. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности спортивных залов | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.17. | Минимальная обеспеченность бассейнами общего пользования | 20-25 кв. м зеркала воды/1000 человек |
| 1.18. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности бассейнов | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.19. | Минимальная обеспеченность детско-юношескими спортивными школами | 10 кв. м площади пола зала/1000 человек |
| 1.20. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности детско-юношеских спортивных школ | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 2. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры |
| 2.1. | Минимальная обеспеченность объектами электроснабжения: - индивидуальная жилая застройка | 2,6 кВт/дом |
|  | - малоэтажная и среднеэтажная жилая застройка | 0,68 кВт/чел. |
|  | - объекты делового, общественного и коммерческого назначения | 0,043 кВт/кв. м общей площади |
| 2.2. | Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения: - жилая застройка | 100 л/сут. на 1 человека |
|  | - объекты делового, общественного и коммерческого назначения | 15 л/сут. на 1 работающего и 100 л/сут. на 1 человека |
| 2.3. | Минимальная обеспеченность объектами водоотведения: - жилая застройка | 100 л/сут. на 1 человека |
|  | - объекты делового, общественного и коммерческого назначения | 15 л/сут. на 1 работающего и 100 л/сут. на 1 человека |
| 2.4. | Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения: - индивидуальная жилая застройка - малоэтажная и среднеэтажная жилая застройка - объекты делового, общественного и коммерческого назначения | не требуется 0,07 Гкал/1000 кв. м общей площади планируемых объектов капитального строительства 0,07 Гкал/1000 кв. м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
| 3. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры |
| 3.1. | Минимальная обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей: - индивидуальная жилая застройка | не требуется |
|  | - малоэтажная и среднеэтажная жилая застройка | 492 машино-мест/ 1000 человек |
| 3.2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности закрытых и открытых автостоянок для постоянного хранения автомобилей | не более 800 метров1 |
| 3.3. | Минимальная обеспеченность стоянками для временного хранения автомобилей: | 15 машино-мест/ 100 работающих |
| 3.4. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности стоянок для временного хранения автомобилей | не более 250 метров |
| 4. | Нормативные показатели плотности застройки2 |
| 4.1. | Максимальный коэффициент застройки: - зоны смешанной застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами | 0,4 |
|  | - среднеэтажная жилая застройка | 0,6 |
|  | - зона многофункциональной застройки зданиями различного назначения | 0,8 |
| 4.2. | Максимальный коэффициент плотности застройки: - зоны смешанной застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами | 0,8 |
|  | - среднеэтажная жилая застройка | 0,8 |
|  | - зона многофункциональной застройки зданиями различного назначения | 2,3 |

1 В районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой допускается увеличивать до 1500 метров.

2 Коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету объектов обслуживания, гаражей, стоянок                        для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

КРТ 14 (г. Вологда: ул. Можайского - ул. Планерная - ул. Сергея Преминина -

ул. Петина - Говоровский пр-д)

Таблица 14

| № п/п | Наименование параметров | Значение параметров |
| --- | --- | --- |
| 1. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры |
| 1.1. | Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях | 64 места/ 1000 человек |
| 1.2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности дошкольных образовательных организаций | не более 500 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.3. | Минимальная обеспеченность местами в общеобразовательных организациях | 108 мест/ 1000 человек |
| 1.4. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности общеобразовательных организаций | не более 500 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.5. | Минимальная обеспеченность местами в образовательных организациях дополнительного образования детей | 10% общего числа школьников |
| 1.6. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности организаций дополнительного образования детей | радиус пешеходно-транспортной доступности - 30 мин (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.7. | Минимальная обеспеченность местами в стационарах для взрослых и детей | 13,47 коек/1000 человек |
| 1.8. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности стационаров для взрослых и детей | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.9. | Минимальная обеспеченность местами в учреждениях амбулаторно-поликлинической сети, диспансерах без стационара | 18,15 посещений в смену/1000 человек |
| 1.10. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности учреждений амбулаторно-поликлинической сети | не более 1000 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.11. | Минимальная обеспеченность помещениями для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | 50 кв. м общей площади/1000 человек |
| 1.12. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности помещений для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | не более 500 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.13. | Минимальная обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями | 1949,4 кв. м/ 1000 человек |
| 1.14. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности плоскостных спортивных сооружений | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.15. | Минимальная обеспеченность спортивными залами | 350 кв. м площади пола зала/1000 человек |
| 1.16. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности спортивных залов | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.17. | Минимальная обеспеченность бассейнами общего пользования | 20-25 кв. м зеркала воды/1000 человек |
| 1.18. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности бассейнов | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.19. | Минимальная обеспеченность детско-юношескими спортивными школами | 10 кв. м площади пола зала/1000 человек |
| 1.20. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности детско-юношеских спортивных школ | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 2. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры |
| 2.1. | Минимальная обеспеченность объектами электроснабжения | 0,043 кВт/кв. м общей площади |
| 2.2. | Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения | 15 л/сут. на 1 работающего и 100 л/сут. на 1 человека |
| 2.3. | Минимальная обеспеченность объектами водоотведения | 15 л/сут. на 1 работающего и 100 л/сут. на 1 человека |
| 2.4. | Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения | 0,07 Гкал/1000 кв. м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
| 3. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры |
| 3.1. | Минимальная обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей | 492 машино-мест/ 1000 человек |
| 3.2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности закрытых и открытых автостоянок для постоянного хранения автомобилей | не более 800 метров1 |
| 3.3. | Минимальная обеспеченность стоянками для временного хранения автомобилей | 15 машино-мест/ 100 работающих |
| 3.4. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности стоянок для временного хранения автомобилей | не более 250 метров |
| 3.5. | Минимально допустимый уровень обеспеченности плотности улично-дорожной сети - магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения | 2.5 - 2.7 км/кв. км (ширина в красных линиях 40-75 метров) |
| 3.6. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности улично-дорожной сети | не нормируется |
| 4. | Нормативные показатели плотности застройки2 |
| 4.1. | Максимальный коэффициент застройки: - зоны застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения | 1,0 |
|  | - зона многофункциональной застройки зданиями различного назначения | 0,8 |
| 4.2. | Максимальный коэффициент плотности застройки: - зоны застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения - зона многофункциональной застройки зданиями различного назначения | 3,0 2,3 |

1 В районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой допускается увеличивать до 1500 метров.

2 Коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету объектов обслуживания, гаражей, стоянок                                 для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

КРТ 15 (г. Вологда: ул. Можайского - Осановский пр-д - ул. Ловенецкого -

ул. Болонина - ул. Мишкольцкая)

Таблица 15

| № п/п | Наименование параметров | Значение параметров |
| --- | --- | --- |
| 1. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры |
| 1.1. | Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях | 64 места/ 1000 человек |
| 1.2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности дошкольных образовательных организаций | не более 500 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.3. | Минимальная обеспеченность местами в общеобразовательных организациях | 108 мест/ 1000 человек |
| 1.4. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности общеобразовательных организаций | не более 500 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.5. | Минимальная обеспеченность местами в образовательных организациях дополнительного образования детей | 10% общего числа школьников |
| 1.6. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности организаций дополнительного образования детей | радиус пешеходно-транспортной доступности - 30 мин (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.7. | Минимальная обеспеченность местами в стационарах для взрослых и детей | 13,47 коек/ 1000 человек |
| 1.8. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности стационаров для взрослых и детей | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.9. | Минимальная обеспеченность местами в учреждениях амбулаторно-поликлинической сети, диспансерах без стационара | 18,15 посещений в смену/1000 человек |
| 1.10. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности учреждений амбулаторно-поликлинической сети | не более 1000 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.11. | Минимальная обеспеченность помещениями для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | 50 кв. м общей площади/1000 человек |
| 1.12. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности помещений для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | не более 500 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.13. | Минимальная обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями | 1949,4 кв. м/ 1000 человек |
| 1.14. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности плоскостных спортивных сооружений | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.15. | Минимальная обеспеченность спортивными залами | 350 кв. м площади пола зала/1000 человек |
| 1.16. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности спортивных залов | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.17. | Минимальная обеспеченность бассейнами общего пользования | 20-25 кв. м зеркала воды/1000 человек |
| 1.18. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности бассейнов | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.19. | Минимальная обеспеченность детско-юношескими спортивными школами | 10 кв. м площади пола зала/1000 человек |
| 1.20. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности детско-юношеских спортивных школ | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 2. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры |
| 2.1. | Минимальная обеспеченность объектами электроснабжения: - жилая застройка | 0,68 кВт/чел. |
|  | - объекты делового, общественного и коммерческого назначения | 0,043 кВт/кв. м общей площади |
| 2.2. | Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения: - жилая застройка | 100 л/сут. на 1 человека |
|  | - объекты делового, общественного и коммерческого назначения | 15 л/сут. на 1 работающего |
| 2.3. | Минимальная обеспеченность объектами водоотведения: - жилая застройка | 100 л/сут. на 1 человека |
|  | - объекты делового, общественного и коммерческого назначения | 15 л/сут. на 1 работающего |
| 2.4. | Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения: - жилая застройка | 0,07 Гкал/1000 кв. м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
|  | - объекты делового, общественного и коммерческого назначения | 0,10 Гкал/1000 кв. м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
| 3. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры |
| 3.1. | Минимальная обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей | 492 машино-мест/ 1000 человек |
| 3.2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности закрытых и открытых автостоянок для постоянного хранения автомобилей | не более 800 метров1 |
| 3.3. | Минимальная обеспеченность стоянками для временного хранения автомобилей | 15 машино-мест/ 100 работающих |
| 3.4. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности стоянок для временного хранения автомобилей | не более 250 метров |
| 3.5. | Минимально допустимый уровень обеспеченности плотности улично-дорожной сети - улицы местного значения | 2.5-2.7 км/кв. км (ширина в красных линиях 15-25 метров) |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности плотности улично-дорожной сети - магистральные улицы общегородского значения | 2.5-2.7 км/кв. км (ширина в красных линиях 40-80 метров) |
| 3.6. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности улично-дорожной сети | не нормируется |
| 4. | Нормативные показатели плотности застройки2 |
| 4.1. | Максимальный коэффициент застройки: - малоэтажная жилая застройка | 0,6 |
|  | - многоэтажная жилая застройка | 0,6 |
|  | - зона многофункциональной застройки зданиями различного назначения | 0,8 |
| 4.2. | Максимальный коэффициент плотности застройки: - малоэтажная жилая застройка | 1,6 |
|  | - многоэтажная жилая застройка | 1,6 |
|  | - зона многофункциональной застройки зданиями различного назначения | 2,3 |

1 В районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой допускается увеличивать до 1500 метров.

2 Коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету объектов обслуживания, гаражей, стоянок                            для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

КРТ 16 (г. Вологда: Советский пр-т - ул. Левичева - ул. Герцена)

Таблица 16

| № п/п | Наименование параметров | Значение параметров |
| --- | --- | --- |
| 1. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры |
| 1.1. | Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях | 64 места/ 1000 человек |
| 1.2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности дошкольных образовательных организаций | не более 500 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.3. | Минимальная обеспеченность местами в общеобразовательных организациях | 108 мест/ 1000 человек |
| 1.4. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности общеобразовательных организаций | не более 500 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.5. | Минимальная обеспеченность местами в образовательных организациях дополнительного образования детей | 10% общего числа школьников |
| 1.6. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности организаций дополнительного образования детей | радиус пешеходно-транспортной доступности - 30 мин (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.7. | Минимальная обеспеченность местами в стационарах для взрослых и детей | 13,47 коек/ 1000 человек |
| 1.8. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности стационаров для взрослых и детей | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.9. | Минимальная обеспеченность местами в учреждениях амбулаторно-поликлинической сети, диспансерах без стационара | 18,15 посещений в смену/1000 человек |
| 1.10. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности учреждений амбулаторно-поликлинической сети | не более 1000 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.11. | Минимальная обеспеченность помещениями для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | 50 кв. м общей площади/1000 человек |
| 1.12. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности помещений для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | не более 500 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.13. | Минимальная обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями | 1949,4 кв. м/ 1000 человек |
| 1.14. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности плоскостных спортивных сооружений | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.15. | Минимальная обеспеченность спортивными залами | 350 кв. м площади пола зала/1000 человек |
| 1.16. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности спортивных залов | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.17. | Минимальная обеспеченность бассейнами общего пользования | 20-25 кв. м зеркала воды/1000 человек |
| 1.18. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности бассейнов | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.19. | Минимальная обеспеченность детско-юношескими спортивными школами | 10 кв. м площади пола зала/1000 человек |
| 1.20. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности детско-юношеских спортивных школ | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 2. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры |
| 2.1. | Минимальная обеспеченность объектами электроснабжения: - жилая застройка | 0,68 кВт/чел. |
|  | - объекты делового, общественного и коммерческого назначения | 0,043 кВт/кв. м общей площади |
| 2.2. | Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения: - жилая застройка - объекты делового, общественного и коммерческого назначения | 100 л/сут. на 1 человека 15 л/сут. на 1 работающего |
| 2.3. | Минимальная обеспеченность объектами водоотведения: - жилая застройка | 100 л/сут. на 1 человека |
|  | - объекты делового, общественного и коммерческого назначения | 15 л/сут. на 1 работающего |
| 2.4. | Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения: - жилая застройка | 0,07 Гкал/1000 кв. м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
|  | - объекты делового, общественного и коммерческого назначения | 0,10 Гкал/1000 кв. м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
| 3. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры |
| 3.1. | Минимальная обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей | 492 машино-мест/ 1000 человек |
| 3.2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности закрытых и открытых автостоянок для постоянного хранения автомобилей | не более 800 метров1 |
| 3.3. | Минимальная обеспеченность стоянками для временного хранения автомобилей | 15 машино-мест/ 100 работающих |
| 3.4 | Максимально допустимый уровень территориальной доступности стоянок для временного хранения автомобилей | не более 250 метров |
| 4. | Нормативные показатели плотности застройки2 |
| 4.1. | Максимальный коэффициент застройки: - жилая застройка | 0,6 |
|  | - зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения | 1,0 |
|  | - зона многофункциональной застройки зданиями различного назначения | 0,8 |
| 4.2. | Максимальный коэффициент плотности застройки: - жилая застройка | 1,6 |
|  | - зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения | 3,0 |
|  | - зона многофункциональной застройки зданиями различного назначения | 2,3 |

1 В районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой допускается увеличивать до 1500 метров.

2 Коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету объектов обслуживания, гаражей, стоянок                                 для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

КРТ 17 (г. Вологда: ул. Космонавта Беляева - ул. Пригородная -

ул. Дзержинского - ул. Московская)

Таблица 17

| № п/п | Наименование параметров | Значение параметров |
| --- | --- | --- |
| 1. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры |
| 1.1. | Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях | 64 места/ 1000 человек |
| 1.2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности дошкольных образовательных организаций | не более 500 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.3. | Минимальная обеспеченность местами в общеобразовательных организациях | 108 мест/ 1000 человек |
| 1.4. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности общеобразовательных организаций | не более 500 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.5. | Минимальная обеспеченность местами в образовательных организациях дополнительного образования детей | 10% общего числа школьников |
| 1.6. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности организаций дополнительного образования детей | радиус пешеходно-транспортной доступности - 30 мин (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.7. | Минимальная обеспеченность местами в стационарах для взрослых и детей | 13,47 коек/ 1000 человек |
| 1.8. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности стационаров для взрослых и детей | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.9. | Минимальная обеспеченность местами в учреждениях амбулаторно-поликлинической сети, диспансерах без стационара | 18,15 посещений в смену/1000 человек |
| 1.10. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности учреждений амбулаторно-поликлинической сети | не более 1000 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.11. | Минимальная обеспеченность помещениями для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | 50 кв. м общей площади/1000 человек |
| 1.12. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности помещений для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | не более 500 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.13. | Минимальная обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями | 1949,4 кв. м/ 1000 человек |
| 1.14. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности плоскостных спортивных сооружений | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.15. | Минимальная обеспеченность спортивными залами | 350 кв. м площади пола зала/1000 человек |
| 1.16. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности спортивных залов | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.17. | Минимальная обеспеченность бассейнами общего пользования | 20-25 кв. м зеркала воды/1000 человек |
| 1.18. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности бассейнов | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.19. | Минимальная обеспеченность детско-юношескими спортивными школами | 10 кв. м площади пола зала/1000 человек |
| 1.20. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности детско-юношеских спортивных школ | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 2. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры |
| 2.1. | Минимальная обеспеченность объектами электроснабжения: - жилая застройка - дошкольные образовательные организации | 0,68 кВт/чел. 0,46 кВт/место |
| 2.2. | Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения: - жилая застройка - дошкольные образовательные организации | 100 л/сут. на 1 человека 80 л/сут. на 1 ребенка |
| 2.3. | Минимальная обеспеченность объектами водоотведения: - жилая застройка - дошкольные образовательные организации | 100 л/сут. на 1 человека 80 л/сут. на 1 ребенка |
| 2.4. | Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения: - жилая застройка - зоны застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения | 0,07 Гкал/1000 кв. м общей площади планируемых объектов капитального строительства 0,10 Гкал/1000 кв. м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
| 2.5. | Пункт редуцирования газа (ГРП) и подводящий газопровод распределительный | 1 ед. 0,4 км |
| 2.6. | Укрупненные показатели потребления газа | 120 куб. м/год на 1 человека |
| 3. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры |
| 3.1. | Минимальная обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей | 492 машино-мест/ 1000 человек |
| 3.2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности закрытых и открытых автостоянок для постоянного хранения автомобилей | не более 800 метров1 |
| 3.3. | Минимально допустимый уровень обеспеченности плотности улично-дорожной сети - магистральные улицы районного значения | 2.5-2.7 км/кв. км (ширина в красных линиях 20-50 метров) |
| 3.4. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности улично-дорожной сети | не нормируется |
| 4. | Нормативные показатели плотности застройки2 |
| 4.1. | Максимальный коэффициент застройки: - жилая застройка -зона специализированной общественной застройки объектами образования, здравоохранения, социального назначения | 0,6 0,8 |
| 4.2. | Максимальный коэффициент плотности застройки: - жилая застройка - зоны специализированной общественной застройки объектами образования, здравоохранения, социального назначения | 1,6 2,4 |

1 В районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой допускается увеличивать до 1500 метров.

2 Коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету объектов обслуживания, гаражей, стоянок                        для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

КРТ 18 (г. Вологда: ул. Казакова - ул. Трактористов - ул. Медуницинская)

Таблица 18

| № п/п | Наименование параметров | Значение параметров |
| --- | --- | --- |
| 1. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры |
| 1.1. | Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях | 64 места/ 1000 человек |
| 1.2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности дошкольных образовательных организаций | не более 500 метров |
| 1.3. | Минимальная обеспеченность местами в общеобразовательных организациях | 108 мест/1000 человек 1 ед. (не менее 800 мест) |
| 1.4. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности общеобразовательных организаций | не более 500 метров |
| 1.5. | Минимальная обеспеченность местами в образовательных организациях дополнительного образования детей | 10% общего числа школьников |
| 1.6. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности организаций дополнительного образования детей | радиус пешеходно-транспортной доступности - 30 мин (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.7. | Минимальная обеспеченность местами в стационарах для взрослых и детей | 13,47 коек/ 1000 человек |
| 1.8. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности стационаров для взрослых и детей | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.9. | Минимальная обеспеченность местами в учреждениях амбулаторно-поликлинической сети, диспансерах без стационара | 18,15 посещений в смену/1000 человек |
| 1.10. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности учреждений амбулаторно-поликлинической сети | не более 1000 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.11. | Минимальная обеспеченность помещениями для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | 50 кв. м общей площади/1000 человек |
| 1.12. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности помещений для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | не более 500 м (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.13. | Минимальная обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями | 1949,4 кв. м/1000 человек 1 ед. (не менее 1500 кв. м) |
| 1.14. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности плоскостных спортивных сооружений | радиус транспортной доступности - 1 час |
| 1.15. | Минимальная обеспеченность спортивными залами | 350 кв. м площади пола зала/1000 человек |
| 1.16. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности спортивных залов | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.17. | Минимальная обеспеченность бассейнами общего пользования | 20-25 кв. м зеркала воды/1000 человек |
| 1.18. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности бассейнов | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.19. | Минимальная обеспеченность детско-юношескими спортивными школами | 10 кв. м площади пола зала/1000 человек |
| 1.20. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности детско-юношеских спортивных школ | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 2. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры |
| 2.1. | Минимальная обеспеченность объектами электроснабжения: | 0,68 кВт/чел. |
| 2.2. | Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения | 100 л/сут. на 1 человека |
| 2.3. | Минимальная обеспеченность объектами водоотведения | 100 л/сут. на 1 человека |
| 2.4. | Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения | 0,07 Гкал/1000 кв. м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
| 3. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры |
| 3.1 | Минимальная обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей | 492 машино-мест/ 1000 человек |
| 3.2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности закрытых и открытых автостоянок для постоянного хранения автомобилей | не более 800 метров1 |
| 3.3. | Минимально допустимый уровень обеспеченности плотности улично-дорожной сети - магистральные улицы районного значения | 2.5-2.7 км/кв. км (ширина в красных линиях 40-50 метров) |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности плотности улично-дорожной сети - магистральные улицы общегородского значения | 2.5-2.7 км/кв. км (ширина в красных линиях 40-80 метров) |
| 3.4. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности улично-дорожной сети | не нормируется |
| 4. | Нормативные показатели плотности застройки2 |
| 4.1. | Максимальный коэффициент застройки | 0,6 |
| 4.2. | Максимальный коэффициент плотности застройки | 1,6 |

1 В районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой допускается увеличивать до 1500 метров.

2 Коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету объектов обслуживания, гаражей, стоянок                               для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

КРТ 19 (г. Вологда: Осановский пр-д - Окружное ш.)

Таблица 19

| № п/п | Наименование параметров | Значение параметров |
| --- | --- | --- |
| 1. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры |
| 1.1. | Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях | 64 места/1000 человек 3 ед. (не менее 830 мест) |
| 1.2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности дошкольных образовательных организаций | не более 500 метров |
| 1.3. | Минимальная обеспеченность местами в общеобразовательных организациях | 108 мест/1000 человек 1 ед. (не менее 1224 мест) |
| 1.4. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности общеобразовательных организаций | не более 500 метров |
| 1.5. | Минимальная обеспеченность местами в образовательных организациях дополнительного образования детей | 10% общего числа школьников |
| 1.6. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности организаций дополнительного образования детей | радиус пешеходно-транспортной доступности - 30 мин (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.7. | Минимальная обеспеченность местами в стационарах для взрослых и детей | 13,47 коек/1000 человек |
| 1.8. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности стационаров для взрослых и детей | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.9. | Минимальная обеспеченность местами в учреждениях амбулаторно-поликлинической сети, диспансерах без стационара | 18,15 посещений в смену/1000 человек |
| 1.10. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности учреждений амбулаторно-поликлинической сети | не более 1000 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.11. | Минимальная обеспеченность помещениями для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | 50 кв. м общей площади/1000 человек |
| 1.12. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности помещений для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | не более 500 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.13. | Минимальная обеспеченность объектами физической культуры и массового спорта: - спортивными залами | 350 кв. м площади пола зала/1000 человек 2 ед. (не менее 1188 кв. м площади пола) |
|  | - бассейнами | 20-25 кв. м зеркала воды/1000 человек 1 ед. (не менее 335 кв. м зеркала воды) |
|  | - плоскостными спортивными сооружениями | 1949,4 кв. м/1000 человек 1 ед. (не менее 3000 кв. м) |
| 1.14. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта: - спортивных залов | радиус транспортной доступности - 1 час |
|  | - бассейнов | радиус транспортной доступности - 1 час |
|  | - плоскостных спортивных сооружений | радиус транспортной доступности - 1 час |
| 2. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры |
| 2.1. | Минимальная обеспеченность объектами электроснабжения: - жилая застройка | 0,68 кВт/чел. |
|  | - объекты делового, общественного и коммерческого назначения | 0,043 кВт/кв. м общей площади |
|  | - дошкольные образовательные организации | 0,46 кВт/место |
|  | - общеобразовательные организации | 0,25 кВт/место |
|  | - зона жилищно-коммунальных объектов | 0,055 кВт/кв. м общей площади |
|  | - размещение объектов электроснабжения | 2 ед. (РП/ТП 6-10/0,4 кВ) |
| 2.2. | Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения: - жилая застройка | 100 л/сут. на 1 человека |
|  | - объекты делового, общественного и коммерческого назначения | 15 л/сут. на 1 работающего |
|  | - дошкольные образовательные организации | 80 л/сут. на 1 ребенка |
|  | - образовательные организации | 20 л/сут. на 1 учащегося и 1 преподавателя |
|  | - плавательные бассейны, стадионы и спортзалы | 100 л/сут. на 1 спортсмена и 3 л/сут. на 1 зрителя для прочих объектов |
| 2.3. | Минимальная обеспеченность объектами водоотведения: - жилая застройка | 100 л/сут. на 1 человека |
|  | -объекты делового, общественного и коммерческого назначения | 15 л/сут. на 1 работающего |
|  | - дошкольные образовательные организации | 80 л/сут. на 1 ребенка |
|  | - образовательные организации - плавательные бассейны, стадионы и спортзалы | 20 л/сут. на 1 учащегося и 1 преподавателя 100 л/сут. на 1 спортсмена и 3 л/сут. на 1 зрителя для прочих объектов |
| 2.4. | Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения: - жилая застройка | 0,07 Гкал/1000 кв. м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
|  | - объекты делового, общественного и коммерческого назначения | 0,10 Гкал/1000 кв. м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
| 2.5. | Пункт редуцирования газа (ГРП) и подводящий газопровод распределительный | 2 ед. 0,5 км |
| 2.6. | Укрупненные показатели потребления газа | 120 куб. м/год на 1 человека |
| 2.7. | Закрытые и открытые водостоки дождевой канализации | 35-40 куб. м/сутки с 1 га территории |
| 2.8. | Очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа (строительство) | 1 ед. |
| 2.9. | Локальные очистные сооружения дождевой канализации (строительство) | 1 ед. |
| 3. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры |
| 3.1. | Минимальная обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей | 492 машино-мест/ 1000 человек |
| 3.2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности закрытых и открытых автостоянок для постоянного хранения автомобилей | не более 800 метров1 |
| 3.3. | Минимальная обеспеченность стоянками для временного хранения автомобилей: - объекты делового, общественного и коммерческого назначения | 15 машино-мест/ 100 работающих |
|  | - объекты образования - спортивные здания и сооружения с трибунами вместимостью более 500 зрителей, плавательные бассейны, аквапарки - зона парков | по заданию на проектирование 11 машино-мест/ 100 мест 44 машино-мест/ 100 единовременных посетителей |
| 3.4. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности стоянок для временного хранения автомобилей: - объекты образования | не более 150 метров |
|  | - спортивные здания и сооружения с трибунами вместимостью более 500 зрителей, плавательные бассейны, аквапарки - объекты делового, общественного и коммерческого назначения | не более 400 метров не более 250 метров |
|  | - зона парков | не более 400 метров |
| 3.5. | Минимально допустимый уровень обеспеченности плотности улично-дорожной сети - улицы местного значения | 2.5-2.7 км/кв. км (ширина в красных линиях 15-25 метров) |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности плотности улично-дорожной сети - магистральные улицы районного значения | 2.5-2.7 км/кв. км (ширина в красных линиях 40-50 метров) |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности плотности улично-дорожной сети - магистральные улицы общегородского значения | 2.5-2.7 км/кв. км (ширина в красных линиях 40-80 метров) |
| 3.6. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности улично-дорожной сети | не нормируется |
| 4. | Нормативные показатели плотности застройки2 |
| 4.1. | Максимальный коэффициент застройки: - малоэтажная жилая застройка | 0,4 |
|  | - многоэтажная жилая застройка с высокой долей озелененных территорий | 0,4 |
|  | - зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения - зона многофункциональной застройки зданиями различного назначения - зона жилищно-коммунальных объектов - зона парков | 1,0 0,7 0,6 0,3 |
| 4.2. | Максимальный коэффициент плотности застройки: - малоэтажная жилая застройка | 0,8 |
|  | - многоэтажная жилая застройка с высокой долей озелененных территорий | 1,2 |
|  | - зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения | 3,0 |
|  | - зона многофункциональной застройки зданиями различного назначения | 2,1 |

1 В районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой допускается увеличивать до 1500 метров.

2 Коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету объектов обслуживания, гаражей, стоянок                              для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

КРТ 20 (г. Вологда: ул. Маршала Конева)

Таблица 20

| № п/п | Наименование параметров | Значение параметров |
| --- | --- | --- |
| 1. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры |
| 1.1. | Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях | 64 места/1000 человек 5 ед. (не менее 1070 мест) |
| 1.2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности дошкольных образовательных организаций | не более 500 метров |
| 1.3. | Минимальная обеспеченность местами в общеобразовательных организациях | 108 мест/1000 человек 1 ед. (не менее 1000 мест) |
| 1.4. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности общеобразовательных организаций | не более 500 метров |
| 1.5. | Минимальная обеспеченность местами в организациях дополнительного образования | 10% общего числа школьников 1 ед. (не менее 400 мест) |
| 1.6. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности организаций дополнительного образования детей | радиус пешеходно-транспортной доступности - 30 мин (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.7. | Минимальная обеспеченность местами в стационарах для взрослых и детей | 13,47 коек/ 1000 человек |
| 1.8. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности стационаров для взрослых и детей | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.9. | Минимальная обеспеченность местами в учреждениях амбулаторно-поликлинической сети, диспансерах без стационара | 18,15 посещений в смену/1000 человек |
| 1.10. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности учреждений амбулаторно-поликлинической сети | не более 1000 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.11. | Минимальная обеспеченность помещениями для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | 50 кв. м общей площади/1000 человек |
| 1.12. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности помещений для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | не более 500 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.13. | Минимальная обеспеченность объектами физической культуры и массового спорта: - спортивными залами - бассейнами - плоскостными спортивными сооружениями | 350 кв. м площади пола зала/1000 человек 1 ед. (не менее 100 чел./смену) 20-25 кв. м зеркала воды/1000 человек 1 ед. (не менее 1050 кв. м зеркала воды) 1949,4 кв. м/1000 человек (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.14. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта: - спортивных залов | радиус транспортной доступности - 1 час |
|  | - бассейнов | радиус транспортной доступности - 1 час |
|  | - плоскостных спортивных сооружений | радиус транспортной доступности - 1 час |
| 2. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры |
| 2.1. | Минимальная обеспеченность объектами электроснабжения: - жилая застройка | 0,68 кВт/чел. |
|  | - объекты делового, общественного и коммерческого назначения - дошкольные образовательные организации | 0,043 кВт/кв. м общей площади 0,46 кВт/место |
|  | - общеобразовательные организации | 0,25 кВт/место |
|  | - размещение объектов электроснабжения | 2 ед. (РП/ТП 6-10/0,4 кВ, реконструкция существующих) |
| 2.2. | Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения: - жилая застройка | 100 л/сут. на 1 человека |
|  | - объекты делового, общественного и коммерческого назначения | 15 л/сут. на 1 работающего |
|  | - дошкольные образовательные организации | 80 л/сут. на 1 ребенка |
|  | - образовательные организации | 20 л/сут. на 1 учащегося и 1 преподавателя |
|  | - плавательные бассейны, стадионы и спортзалы | 100 л/сут. на 1 спортсмена и 3 л/сут. на 1 зрителя для прочих объектов |
| 2.3. | Минимальная обеспеченность объектами водоотведения: - жилая застройка - объекты делового, общественного и коммерческого назначения - дошкольные образовательные организации - образовательные организации - плавательные бассейны, стадионы и спортзалы - размещение канализационная насосная станция РНС-3 | 100 л/сут. на 1 человека 15 л/сут. на 1 работающего 80 л/сут. на 1 ребенка 20 л/сут. на 1 учащегося и 1 преподавателя 100 л/сут. на 1 спортсмена и 3 л/сут. на 1 зрителя для прочих объектов 1 ед. (проектная производительность - 2800 куб. м/час) |
| 2.4. | Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения: - индивидуальная жилая застройка | не требуется |
|  | - среднеэтажная и многоэтажная жилая застройка | 0,07 Гкал/1000 кв. м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
|  | - объекты делового, общественного и коммерческого назначения | 0,10 Гкал/1000 кв. м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
|  | - реконструкция котельной | 1 ед. (поэтапное увеличение мощности с 24,9 до 48,0 Гкал/час) |
| 2.5. | Автоматическая телефонная станция АТС | 1 ед. |
| 2.6. | Укрупненные показатели потребления газа | 120 куб. м/год на 1 человека |
| 2.7. | Закрытые водостоки дождевой канализации | 35-40 куб. м/сутки с 1 га территории |
| 3. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры |
| 3.1. | Минимальная обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей | 492 машино-мест/ 1000 человек |
| 3.2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности закрытых и открытых автостоянок для постоянного хранения автомобилей | не более 800 метров1 |
| 3.3. | Минимальная обеспеченность стоянками для временного хранения автомобилей: |  |
|  | - объекты делового, общественного и коммерческого назначения | 15 машино-мест/ 100 работающих |
|  | - объекты образования | по заданию на проектирование |
|  | - спортивные здания и сооружения с трибунами вместимостью более 500 зрителей, плавательные бассейны, аквапарки | 11 машино-мест/ 100 мест |
| 3.4. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности стоянок для временного хранения автомобилей: - объекты образования | не более 150 метров |
|  | - спортивные здания и сооружения с трибунами вместимостью более 500 зрителей, плавательные бассейны, аквапарки | не более 400 метров |
|  | - объекты делового, общественного и коммерческого назначения | не более 250 метров |
| 3.5. | Минимально допустимый уровень обеспеченности плотности улично-дорожной сети - магистральные улицы районного значения | 2.5-2.7 км/кв. км (ширина в красных линиях 40-50 метров) |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности плотности улично-дорожной сети - магистральные улицы общегородского значения | 2.5-2.7 км/кв. км (ширина в красных линиях 40-80 метров) |
| 3.6. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности улично-дорожной сети | не нормируется |
| 4. | Нормативные показатели плотности застройки2 |
| 4.1. | Максимальный коэффициент застройки: - многоэтажная жилая застройка | 0,6 |
|  | - зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения | 1,0 |
|  | - зона специализированной общественной застройки объектами образования, здравоохранения, социального назначения | 0,8 |
| 4.2. | Максимальный коэффициент плотности застройки: - многоэтажная жилая застройка | 1,6 |
|  | - зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения | 3,0 |
|  | - зона специализированной общественной застройки объектами образования, здравоохранения, социального назначения | 2,4 |

1 В районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой допускается увеличивать до 1500 метров.

2 Коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету объектов обслуживания, гаражей, стоянок                             для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

КРТ 21 (г. Вологда: Ленинградское ш. - Окружное ш. - ул. Ильюшина)

Таблица 21

| № п/п | Наименование параметров | Значение параметров |
| --- | --- | --- |
| 1. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры |
| 1.1. | Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях | 64 места/1000 человек 4 ед. (не менее 880 мест) |
| 1.2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности дошкольных образовательных организаций | не более 500 метров |
| 1.3. | Минимальная обеспеченность местами в общеобразовательных организациях | 108 мест/1000 человек 1 ед. (не менее 1700 мест) |
| 1.4. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности общеобразовательных организаций | не более 500 метров |
| 1.5. | Минимальная обеспеченность местами в образовательных организациях дополнительного образования детей | 10% общего числа школьников |
| 1.6. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности организаций дополнительного образования детей | радиус пешеходно-транспортной доступности - 30 мин (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.7. | Минимальная обеспеченность местами в стационарах для взрослых и детей | 13,47 коек/ 1000 человек |
| 1.8. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности стационаров для взрослых и детей | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.9. | Минимальная обеспеченность местами в учреждениях амбулаторно-поликлинической сети, диспансерах без стационара | 18,15 посещений в смену/1000 человек |
| 1.10. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности учреждений амбулаторно-поликлинической сети | не более 1000 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.11. | Минимальная обеспеченность местами в культурно-досуговых учреждениях клубного типа | 20 мест/1000 человек 1 ед. (не менее 180 мест) |
| 1.12. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности учреждений клубного типа | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.13. | Минимальная обеспеченность объектами физической культуры и массового спорта: - спортивными залами | 350 кв. м площади пола зала/1000 человек 2 ед. (не менее 876 кв. м площади пола) |
|  | - бассейнами | 20-25 кв. м зеркала 1 ед. (не менее 275 кв. м зеркала воды) |
|  | - плоскостными спортивными сооружениями | 1949,4 кв. м/1000 человек (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.14. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта: - спортивных залов - бассейнов - плоскостных спортивных сооружений | радиус транспортной доступности - 1 час радиус транспортной доступности - 1 час радиус транспортной доступности - 1 час |
| 2. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры |
| 2.1. | Минимальная обеспеченность объектами электроснабжения: - жилая застройка | 0,68 кВт/чел. |
|  | - объекты делового, общественного и коммерческого назначения | 0,043 кВт/кв. м общей площади |
|  | - дошкольные образовательные организации | 0,46 кВт/место |
|  | - общеобразовательные организации | 0,25 кВт/место |
|  | - клубы | 0,46 кВт/место |
|  | - кинотеатры и киноконцертные залы | 0,14 кВт/место |
|  | - размещение объектов электроснабжения | 2 ед. (РП/ТП 6 - 10/0,4 кВ) |
| 2.2. | Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения: - жилая застройка | 100 л/сут. на 1 человека |
|  | - объекты делового, общественного и коммерческого назначения | 15 л/сут. на 1 работающего |
|  | - дошкольные образовательные организации | 80 л/сут. на 1 ребенка |
|  | - образовательные организации | 20 л/сут. на 1 учащегося и 1 преподавателя |
|  | - клубы и кинотеатры | 8 л/сут. на 1 чел. для зрителей и 40 л/сут. на 1 чел. для артистов |
|  | - плавательные бассейны, стадионы и спортзалы | 100 л/сут. на 1 спортсмена и 3 л/сут. на 1 зрителя для прочих объектов |
| 2.3. | Минимальная обеспеченность объектами водоотведения: - жилая застройка - объекты делового, общественного и коммерческого назначения - дошкольные образовательные организации - образовательные организации - клубы и кинотеатры - плавательные бассейны, стадионы и спортзалы | 100 л/сут. на 1 человека 15 л/сут. на 1 работающего 80 л/сут. на 1 ребенка 20 л/сут. на 1 учащегося и 1 преподавателя 8 л/сут. на 1 человека для зрителей и 40 л/сут. на 1 человека для артистов 100 л/сут. на 1 спортсмена и 3 л/сут. на 1 зрителя для прочих объектов |
| 2.4. | Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения: - жилая застройка | 0,07 Гкал/1000 кв. м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
|  | - объекты делового, общественного и коммерческого назначения | 0,10 Гкал/1000 кв. м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
|  | - размещение котельной блочно-модульной | 1 ед. (0,3 Гкал/час) |
| 2.5. | Автоматическая телефонная станция АТС | 1 ед. |
| 2.6. | Закрытые водостоки дождевой канализации | 35-40 куб. м/сутки с 1 га территории |
| 3. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры |
| 3.1. | Минимальная обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей | 492 машино-мест/1000 человек |
| 3.2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности закрытых и открытых автостоянок для постоянного хранения автомобилей | не более 800 метров |
| 3.3. | Минимальная обеспеченность стоянками для временного хранения автомобилей: - объекты делового, общественного и коммерческого назначения | 15 машино-мест/100 работающих |
|  | - объекты образования | по заданию на проектирование |
|  | - спортивные здания и сооружения с трибунами вместимостью более 500 зрителей, плавательные бассейны, аквапарки | 11 машино-мест/100 мест |
|  | - кинотеатры | 33 машино-мест/100 мест |
| 3.4. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности стоянок для временного хранения автомобилей: - объекты образования | не более 150 метров |
|  | - спортивные здания и сооружения с трибунами вместимостью более 500 зрителей, плавательные бассейны, аквапарки | не более 400 метров |
|  | - кинотеатры | не более 400 метров |
|  | - объекты делового, общественного и коммерческого назначения | не более 250 метров |
| 3.5. | Минимально допустимый уровень обеспеченности плотности улично-дорожной сети - улицы местного значения | 2.5-2.7 км/кв. км (ширина в красных линиях 15-25 метров) |
| 3.6. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности улично-дорожной сети | не нормируется |
| 4. | Нормативные показатели плотности застройки1 |
| 4.1. | Максимальный коэффициент застройки | 0,7 |
| 4.2. | Максимальный коэффициент плотности застройки: | 2,1 |

1 Коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету объектов обслуживания, гаражей, стоянок                             для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

КРТ 22 (г. Вологда: ул. Канифольная)

Таблица 22

| № п/п | Наименование параметров | Значение параметров |
| --- | --- | --- |
| 1. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры |
| 1.1. | Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях | не требуется |
| 1.2. | Минимальная обеспеченность местами в общеобразовательных организациях | не требуется |
| 2. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры |
| 2.1. | Минимальная обеспеченность объектами электроснабжения: - жилая застройка | 0,68 кВт/чел. |
|  | - объекты делового, общественного и коммерческого назначения | 0,043 кВт/кв. м общей площади |
| 2.2. | Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения: - жилая застройка | 100 л/сут. на 1 человека |
|  | - объекты делового, общественного и коммерческого назначения | 15 л/сут. на 1 работающего |
| 2.3. | Минимальная обеспеченность объектами водоотведения: - жилая застройка | 100 л/сут. на 1 человека |
|  | - объекты делового, общественного и коммерческого назначения | 15 л/сут. на 1 работающего |
| 2.4. | Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения: - жилая застройка | 0,07 Гкал/1000 кв. м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
|  | - объекты делового, общественного и коммерческого назначения | 0,10 Гкал/1000 кв. м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
| 2.5. | Газопровод распределительный | по заданию на проектирование |
| 2.6. | Закрытые водостоки дождевой канализации | по заданию на проектирование |
| 2.7. | Очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа | по заданию на проектирование |
| 2.8. | Инженерная подготовка территории | колодец-делитель |
| 3. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры |
| 3.1. | Минимальная обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей | 492 машино-мест/1000 человек |
| 3.2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности закрытых и открытых автостоянок для постоянного хранения автомобилей | не более 800 метров |
| 3.3. | Минимальная обеспеченность стоянками для временного хранения автомобилей | 15 машино-мест/100 работающих |
| 3.4. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности стоянок для временного хранения автомобилей | не более 250 метров |
| 3.5. | Минимально допустимый уровень обеспеченности плотности улично-дорожной сети - магистральные улицы районного значения | 2.5-2.7 км/кв. км (ширина в красных линиях 40-50 метров) |
| 3.6. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности улично-дорожной сети | не нормируется |
| 4. | Нормативные показатели плотности застройки1 |
| 4.1. | Максимальный коэффициент застройки: - малоэтажная жилая застройка | 0,6 |
|  | - зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения | 1,0 |
| 4.2. | Максимальный коэффициент плотности застройки: - малоэтажная жилая застройка | 1,6 |
|  | - зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения | 3,0 |

1 Коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету объектов обслуживания, гаражей, стоянок                                для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

КРТ 23 (с. Молочное: ул. Подлесная)

Таблица 23

| № п/п | Наименование параметров | Значение параметров |
| --- | --- | --- |
| 1. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры |
| 1.1. | Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях | 64 места/ 1000 человек |
| 1.2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности дошкольных образовательных организаций | не более 500 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.3. | Минимальная обеспеченность местами в общеобразовательных организациях | 108 мест/ 1000 человек |
| 1.4. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности общеобразовательных организаций | не более 500 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.5. | Минимальная обеспеченность местами в образовательных организациях дополнительного образования детей | 10% общего числа школьников |
| 1.6. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности организаций дополнительного образования детей | радиус пешеходно-транспортной доступности - 30 мин (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.7. | Минимальная обеспеченность местами в стационарах для взрослых и детей | 13,47 коек/1000 человек |
| 1.8. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности стационаров для взрослых и детей | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.9. | Минимальная обеспеченность местами в учреждениях амбулаторно-поликлинической сети, диспансерах без стационара | 18,15 посещений в смену/1000 человек |
| 1.10. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности учреждений амбулаторно-поликлинической сети | не более 1000 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.11. | Минимальная обеспеченность помещениями для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | 50 кв. м общей площади/1000 человек |
| 1.12. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности помещений для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | не более 500 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.13. | Минимальная обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями | 1949,4 кв. м/1000 человек |
| 1.14. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности плоскостных спортивных сооружений | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.15. | Минимальная обеспеченность спортивными залами | 350 кв. м площади пола зала/1000 человек |
| 1.16. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности спортивных залов | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.17. | Минимальная обеспеченность бассейнами общего пользования | 20 – 25 кв. м зеркала воды/1000 человек |
| 1.18. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности бассейнов | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.19. | Минимальная обеспеченность детско-юношескими спортивными школами | 10 кв. м площади пола зала/1000 человек |
| 1.20. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности детско-юношеских спортивных школ | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 2. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры |
| 2..1 | Минимальная обеспеченность объектами электроснабжения | 0,68 кВт/чел. |
| 2.2. | Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения | 100 л/сут. на 1 человека |
| 2.3. | Минимальная обеспеченность объектами водоотведения | 100 л/сут. на 1 человека |
| 2.4. | Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения | 0,07 Гкал/1000 кв. м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
| 2.5. | Закрытые водостоки дождевой канализации | 35-40 куб. м/сутки с 1 га территории |
| 3. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры |
| 3.1. | Минимальная обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей | 492 машино-мест/ 1000 человек |
| 3.2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности закрытых и открытых автостоянок для постоянного хранения автомобилей | не более 800 метров1 |
| 3.3. | Минимально допустимый уровень обеспеченности плотности улично-дорожной сети - улицы местного значения | 2.5-2.7 км/кв. км (ширина в красных линиях 15-25 метров) |
| 3.4. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности улично-дорожной сети | не нормируется |
| 4. | Нормативные показатели плотности застройки2 |
| 4.1. | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |
| 4.2. | Максимальный коэффициент плотности застройки | 0,8 |

1 В районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой допускается увеличивать до 1500 метров.

2 Коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету объектов обслуживания, гаражей, стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

КРТ 24 (с. Молочное: ул. Садовая)

Таблица 24

| № п/п | Наименование параметров | Значение параметров |
| --- | --- | --- |
| 1. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры |
| 1.1. | Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях | 64 места/1000 человек 1 ед. (не менее 100 мест) |
| 1.2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности дошкольных образовательных организаций | не более 500 метров |
| 1.3. | Минимальная обеспеченность местами в общеобразовательных организациях | 108 мест/1000 человек |
| 1.4. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности общеобразовательных организаций | не более 500 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.5. | Минимальная обеспеченность местами в образовательных организациях дополнительного образования детей | 10% общего числа школьников |
| 1.6. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности организаций дополнительного образования детей | радиус пешеходно-транспортной доступности - 30 мин (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.7. | Минимальная обеспеченность местами в стационарах для взрослых и детей | 13,47 коек/1000 человек |
| 1.8. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности стационаров для взрослых и детей | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.9. | Минимальная обеспеченность местами в учреждениях амбулаторно-поликлинической сети, диспансерах без стационара | 18,15 посещений в смену/1000 человек |
| 1.10. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности учреждений амбулаторно-поликлинической сети | не более 1000 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.11. | Минимальная обеспеченность помещениями для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | 50 кв. м общей площади/1000 человек |
| 1.12. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности помещений для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | не более 500 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.13. | Минимальная обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями | 1949,4 кв. м/1000 человек |
| 1.14. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности плоскостных спортивных сооружений | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.15. | Минимальная обеспеченность спортивными залами | 350 кв. м площади пола зала/1000 человек |
| 1.16. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности спортивных залов | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.17. | Минимальная обеспеченность бассейнами общего пользования | 20 – 25 кв. м зеркала воды/1000 человек |
| 1.18. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности бассейнов | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.19. | Минимальная обеспеченность детско-юношескими спортивными школами | 10 кв. м площади пола зала/1000 человек |
| 1.20. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности детско-юношеских спортивных школ | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 2. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры |
| 2.1. | Минимальная обеспеченность объектами электроснабжения | 2,6 кВт/дом |
| 2.2. | Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения | 100 л/сут. на 1 человека |
| 2.3. | Минимальная обеспеченность объектами водоотведения | 100 л/сут. на 1 человека |
| 2.4. | Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения | 0,10 Гкал/1000 кв. м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
| 2.5. | Пункт редуцирования газа (ГРП) и подводящий газопровод распределительный (строительство) | 1 ед. 0,7 км |
| 2.6. | Укрупненные показатели потребления газа | 120 куб. м/год на 1 человека |
| 2.7. | Инженерная подготовка территории (регулирование русел водостоков) | 2 ед. |
| 3. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры |
| 3.1. | Минимальная обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей | не требуется |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности плотности улично-дорожной сети - улицы местного значения | 2.5 - 2.7 км/кв. км (ширина в красных линиях 15 – 25 метров) |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности плотности улично-дорожной сети - магистральная улица общегородского значения регулируемого движения | 2.5 - 2.7 км/кв. км (ширина в красных линиях 40 – 80 метров) |
| 3.2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности улично-дорожной сети | не нормируется |
| 4. | Нормативные показатели плотности застройки1 |
| 4.1. | Максимальный коэффициент застройки | 0,2 |
| 4.2. | Максимальный коэффициент плотности застройки | 0,4 |

1 Коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету объектов обслуживания, гаражей, стоянок                                 для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

КРТ 25 (с. Молочное: ул. Набережная)

Таблица 25

| № п/п | Наименование параметров | Значение параметров |
| --- | --- | --- |
| 1. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры |
| 1.1. | Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях | 64 места/1000 человек |
| 1.2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности дошкольных образовательных организаций | не более 500 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.3. | Минимальная обеспеченность местами в общеобразовательных организациях | 108 мест/1000 человек |
| 1.4. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности общеобразовательных организаций | не более 500 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.5. | Минимальная обеспеченность местами в образовательных организациях дополнительного образования детей | 10% общего числа школьников |
| 1.6. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности организаций дополнительного образования детей | радиус пешеходно-транспортной доступности - 30 мин (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.7. | Минимальная обеспеченность местами в стационарах для взрослых и детей | 13,47 коек/1000 человек |
| 1.8. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности стационаров для взрослых и детей | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.9. | Минимальная обеспеченность местами в учреждениях амбулаторно-поликлинической сети, диспансерах без стационара | 18,15 посещений в смену/1000 человек |
| 1.10. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности учреждений амбулаторно-поликлинической сети | не более 1000 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.11. | Минимальная обеспеченность помещениями для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | 50 кв. м общей площади/1000 человек |
| 1.12. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности помещений для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | не более 500 м (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.13. | Минимальная обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями | 1949,4 кв. м/1000 человек |
| 1.14. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности плоскостных спортивных сооружений | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.15. | Минимальная обеспеченность спортивными залами | 350 кв. м площади пола зала/1000 человек |
| 1.16. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности спортивных залов | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.17. | Минимальная обеспеченность бассейнами общего пользования | 20-25 кв. м зеркала воды/1000 человек |
| 1.18. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности бассейнов | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.19. | Минимальная обеспеченность детско-юношескими спортивными школами | 10 кв. м площади пола зала/1000 человек |
| 1.20. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности детско-юношеских спортивных школ | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 2. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры |
| 2.1. | Минимальная обеспеченность объектами электроснабжения | 0,68 кВт/чел. |
| 2.2. | Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения | 100 л/сут. на 1 человека |
| 2.3. | Минимальная обеспеченность объектами водоотведения | 100 л/сут. на 1 человека |
| 2.4. | Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения | 0,07 Гкал/1000 кв. м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
| 2.5. | Закрытые водостоки дождевой канализации | 35-40 куб. м/сутки с 1 га территории |
| 3. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры |
| 3.1. | Минимальная обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей | 492 машино-мест/1000 человек |
| 3.2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности закрытых и открытых автостоянок для постоянного хранения автомобилей | не более 800 метров1 |
| 4. | Нормативные показатели плотности застройки2 |
| 4.1. | Максимальный коэффициент застройки | 0,6 |
| 4.2. | Максимальный коэффициент плотности застройки | 1,6 |

1 В районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой допускается увеличивать до 1500 метров.

2 Коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету объектов обслуживания, гаражей, стоянок                                   для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

КРТ 26 (с. Молочное: ул. Советская)

Таблица 26

| № п/п | Наименование параметров | Значение параметров |
| --- | --- | --- |
| 1. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры |
| 1.1. | Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях | 64 места/1000 человек |
| 1.2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности дошкольных образовательных организаций | не более 500 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.3. | Минимальная обеспеченность местами в общеобразовательных организациях | 108 мест/1000 человек |
| 1.4. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности общеобразовательных организаций | не более 500 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.5. | Минимальная обеспеченность местами в образовательных организациях дополнительного образования детей | 10% общего числа школьников |
| 1.6. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности организаций дополнительного образования детей | радиус пешеходно-транспортной доступности - 30 мин (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.7. | Минимальная обеспеченность местами в стационарах для взрослых и детей | 13,47 коек/1000 человек |
| 1.8. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности стационаров для взрослых и детей | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.9. | Минимальная обеспеченность местами в учреждениях амбулаторно-поликлинической сети, диспансерах без стационара | 18,15 посещений в смену/1000 человек |
| 1.10. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности учреждений амбулаторно-поликлинической сети | не более 1000 метров (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.11. | Минимальная обеспеченность помещениями для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | 50 кв. м общей площади/1000 человек |
| 1.12. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности помещений для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | не более 500 м (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.13. | Минимальная обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями | 1949,4 кв. м/1000 человек |
| 1.14. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности плоскостных спортивных сооружений | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.15. | Минимальная обеспеченность спортивными залами | 350 кв. м площади пола зала/1000 человек |
| 1.16. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности спортивных залов | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.17. | Минимальная обеспеченность бассейнами общего пользования | 20 – 25 кв. м зеркала воды/1000 человек |
| 1.18. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности бассейнов | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 1.19. | Минимальная обеспеченность детско-юношескими спортивными школами | 10 кв. м площади пола зала/1000 человек |
| 1.20. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности детско-юношеских спортивных школ | радиус транспортной доступности - 1 час (размещение на рассматриваемой территории не требуется) |
| 2. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры |
| 2.1. | Минимальная обеспеченность объектами электроснабжения: - индивидуальная жилая застройка | 2,6 кВт/дом |
|  | - малоэтажная жилая застройка | 0,68 кВт/чел. |
| 2.2. | Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения | 100 л/сут. на 1 человека |
| 2.3. | Минимальная обеспеченность объектами водоотведения | 100 л/сут. на 1 человека |
| 2.4. | Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения: - индивидуальная жилая застройка | не требуется |
|  | - малоэтажная жилая застройка | 0,07 Гкал/1000 кв. м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
| 2.5. | Инженерная подготовка территории (регулирование русел водотоков) | 1 ед. |
| 3. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры |
| 3.1. | Минимальная обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей: - индивидуальная жилая застройка | не требуется |
|  | - малоэтажная жилая застройка | 492 машино-мест/1000 человек |
| 3.2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности закрытых и открытых автостоянок для постоянного хранения автомобилей | не более 800 метров |
| 3.3. | Минимальная обеспеченность стоянками для временного хранения автомобилей | 9 машино-мест/100 мест |
| 3.4. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности стоянок для временного хранения автомобилей | не более 250 метров |
| 3.5. | Минимально допустимый уровень обеспеченности плотности улично-дорожной сети - улицы местного значения | 2.5-2.7 км/кв. км (ширина в красных линиях 15-25 метров) |
| 3.6. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности улично-дорожной сети | не нормируется |
| 4. | Нормативные показатели плотности застройки1 |
| 4.1. | Максимальный коэффициент застройки: - индивидуальная жилая застройка | 0,2 |
|  | - малоэтажная жилая застройка | 0,6 |
| 4.2. | Максимальный коэффициент плотности застройки: - индивидуальная жилая застройка | 0,4 |
|  | - малоэтажная жилая застройка | 1,6 |

1 Коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету объектов обслуживания, гаражей, стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

## Глава 10. Градостроительные регламенты

## в части ограничений использования земельных участков                    и объектов капитального строительства

Градостроительные регламенты в части ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются                         в соответствии с законодательством.

## ГЛАВА 11. земельныЕ участкИ, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется

### Статья 40. Земельные участки, на которые действие градостроительных

### регламентов не распространяется

1. Действие градостроительных регламентов, установленных главой                       9 настоящих Правил, в соответствии с частью 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации не распространяется на земельные участки, указанные в пункте 2 настоящей статьи.

2. На Картах (Приложения №№ 1, 3, 5 к Правилам) отображены следующие виды земель и земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется (таблица 1).

Таблица 1

| Земли и земельные участки, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется |
| --- |
| Территории памятников и ансамблей | территории памятников и ансамблей (включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а так же в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия) |
| Территории общего пользования | территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары и др.) |
| Территории, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами | линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения |
| Территории, предоставленные для добычи полезных ископаемых (отображены на Карте границ зон с особыми условиями использования территорий в информационных целях) |

3. Границы территорий памятников и ансамблей устанавливаются в проекте зон охраны объектов культурного наследия, утверждаемом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Вологодской области.

4. Границы территорий общего пользования: площадей, улиц, проездов, набережных, скверов, бульваров и др. обозначаются красными линиями и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории.

5. Границы территорий общего пользования – береговых полос водных объектов общего пользования устанавливаются в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

6. Территории, предоставленные для добычи полезных ископаемых, являются территориями регламентированного хозяйственного освоения в соответствии                     с положениями Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1              «О недрах» (с последующими изменениями).

7. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется, осуществляется в соответствии с законодательством.

### Статья 41. Использование земельных участков, расположенных 
в границах территорий памятников и ансамблей

### 1. Виды использования земельных участков, расположенных в границах территорий памятников и ансамблей, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется, определяются уполномоченными органами государственной власти в области охраны объектов культурного наследия на основании режимов использования территорий памятников и ансамблей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации                     и Вологодской области об охране объектов культурного наследия.

### 2. На Карте границ зон с особыми условиями использования территорий, связанных с объектами культурного наследия, отображены территории объектов культурного наследия ( памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории                   и культуры) народов Российской Федерации, в соответствии с утвержденными приказами Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области, а также следующими нормативными правовыми актами:

### приказом Департамента культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия Вологодской области от 20 января 2015 года № 11 «Об установлении границ территории региональных объектов культурного наследия» («Дом Черноглазова, 1890, 1905 гг.», расположенный по адресу: ул. Чернышевского, 
д. 17/64»;

### приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области от 15 марта 2017 года № 68-О «Об утверждении границ территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой Заречной части города Вологды XV - XVII веков»;

### приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области от 04 мая 2017 года № 112-О «Об утверждении требований                             к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия достопримечательное место «Казармы Александро-Невского полка и комплекс Введенского кладбища в г. Вологде,            XVIII - XX»;

### приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области от 27 октября 2017 года № 331-О «Об утверждении предмета охраны                     и требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам                в границах территории объекта культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Покровская слобода, XV - XIX вв.», расположенного              в районе ул. Слободской в г. Вологде»;

### приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области от 26 декабря 2017 года № 414-О «О включении выявленного объекта культурного наследия «Дом работников треста «Севтранслес», 1935 г.», расположенного по адресу: Вологодская область, город Вологда, ул. Зосимовская, дом № 54, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в качестве объекта культурного наследия регионального значения»;

### приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области от 16 июля 2018 года № 233-О «Об утверждении границы территории объекта культурного наследия «Городище, место основания г. Вологды, 
XII - XV вв.» (с поледующими изменениями);

### приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области от 18 сентября 2020 года № 9-О/01-13 «О внесении изменений в приказ Комитета по охране объектов культурного наследия области от 10 июля 2020 года  № 5-О/01-13»;

### приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области от 28 сентября 2020 года № 7-О/01-07 «Об утверждении требований                      к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Вологодский винный склад № 1», расположенного                  по адресу: г. Вологда, ул. III Интернационала, 39»;

### приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области от 23 октября 2020 года № 12-О/01-13 «О включении выявленного объекта культурного наследия достопримечательное место «Поляна Белоризцев», расположенного по адресу: г. Вологда, пер. Завражский, 10а, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории                  и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения и утверждении границ его территории»                  (с последующими изменениями) и другие.

В границах территории памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории                   и культуры) народов Российской Федерации, установлены режимы использования территории объекта культурного наследия.

Применительно к территориям достопримечательных мест градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## ГЛАВА 12. земельныЕ участкИ, ДЛЯ КОТОРЫХ                  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ НЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ

### Статья 42. Назначение земельных участков, для которых                          градостроительные регламенты не устанавливаются

1. На Карте границ зон с особыми условиями использования территорий отображены следующие земли, расположенные на территории городского округа города Вологды, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются: земли, покрытые поверхностными водами, земли особо охраняемых природных территорий.

2. Виды использования земель, для которых градостроительные регламенты   не устанавливаются, определяются уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти Вологодской области, уполномоченными органами местного самоуправления города Вологды в соответствии с федеральными законами.

# Footnotes

Применительно к территориям достопримечательных мест градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В составе зон с особыми условиями использования территорий, связанных с объектами культурного наследия, территории объектов культурного наследия приводятся в информационных целях. На территории объектов культурного наследия действие градостроительных регламентов не распространяется.